Zagnańsk 4 lutego 2010r

BIK- 2222/1ZP/21/2010

WYJAŚNIENIE

Dotyczy: przetargu na ,,Rozbudowę Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 2 o przedszkole trzydziałowe wraz z łącznikiem w Zagnańsku”

W nawiązaniu do pytań jednego z wykonawców zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie j/n:

- Sprawy studzienki wodomierzowej.

Średnica wodociągu dochodzącego do studni zgodnie z planem sytuacyjnym PE fi 110 mm, średnica wodociągu wychodzącego ze studni PE fi 125 mm, a nie PE fi 80 mm

(nie ma takich rur, są PE fi 90 mm)

Czy nie należałoby zmienić kształtek w poz., 8, 12 i 16 w studni wodomierzowej?

- W dokumentacji nie ma rysunków węzłów wodociągowych, wynikają jedynie z innych rysunków

- Sieci zewnętrzne wod- kan

Po analizie dokumentacji technicznej i przedmiarów robót prosimy o uzupełnienie i skorygowanie przedmiarów do projektu w nw. elementach:

- Szerokość wykopów liniowych o ścianach pionowych umocnionych dla rurociągów i kanałów z PCW i PE zgodnie KNR 2- 01 tablica 0008 i KNNR 1 tablica 0010 wynosi dla:

  - Poniżej Ø 200 mm – 0,90 m

  - Ø 200 mm – 1,00 m

  - dla studni Ø 1000 mm – 2,10 m

  - dla studni Ø 1200 mm – 2,40 m

  - i takie szerokości powinny być przyjęte do odliczenia kubatury wykopów, zasypania, podsypek i obsypania rurociągów i kanałów.

- KANALIZACJA DESZCZOWA

  - Zgodnie z opisem technicznym do projektu pkt 10:

    - 30 % wykopów należy wykonać ręcznie,

    - grubość podsypki powinna wynosić 20 cm,

    - wysokość zasypki piaskiem ponad lico rury powinna wynosić 50 cm.

  - Kubatura wykopów wynosi:

- Odcinek D2- D1: 1,00*[0,5*(2,37+1,66)+0,20]*21,00=   46,52 m3,

- Odcinek D1- Rd1: 0,90*[0,50*(1,66+1,18)+0,20]*6,50= 9,48 m3,

- Wykop pod studnię Ø 100 mm: 2,10*2,10*(1,59+0,20)= 7,89 m3,

- Średnica zewnętrzna separatora wynosi 1,50 m a wysokość

- 2,25 m (wymiar H z katalogu PURATORA)

RAZEM								47,68 m3

  - W związku z tym w przedmiarze powinno być:

- W pozycji nr 3: 47,68*0,8= 38,14 m3

- W pozycji nr 4: 87,00*0,2= 9,54 m3

- W pozycji nr 6: Kubatura wykopów minus objętość podsypki i obsypania piaskiem minus objętość zajęta przez studnię i separator. Objętość posypki i obsypania piaskiem wynosi: 0,90*(0,20+0,46)*28,00= 16,63 m3. Objętość studni wynosi: 3,14*1,24*1,24/4*1,59= 2,16 m3. Objętość separatora wynosi: 3,14*1,50*1,50/4*2,25= 3,97 m3. Objętość zasypania wykopów wynosi: 47,68-16,63-2,16-3,97= 25,23 m3.

- W pozycji nr 7: 25,23 m3

- W pozycji nr 8: 16,63+2,16+3,97= 22,76 m3

- W pozycji nr 9: 22,76 m3 na wysypisko w Pomniku, odl. 20 km, krotność 19

- W pozycji nr 10: 0,90*28= 25,20 m2, wg KNR 2-18 0501-03

- W pozycji nr 11: Obsypanie 30 cm ponad lico rury 0,90*28,00*(0,16+0,30)-3,14*0,16*0,16/4*28,00= 11,03, wg KNR 2-28 tablica 0501-09,

- Dodana pozycja nr 13’ wg KNR- W 2-18 0513-07 „Podstawa murowana studni: 3,14*1,25*0,40*0,25= 0,393 m3. Nakłady w poz. Nr 13 nie obejmują wykonania części dolnej studni zgodnie z uwagą pod ww tablicą.

- Dodana pozycja nr 16: Rury ochronne stalowe Dn 200 mm 2*1,00= 2,00 m wg KNR-W 2- 19 0119-02

  - Na planie zagospodarowania terenu brak kanalizacji technologicznej z separatorem. Prosimy o uzupełnienie rysunku.

- WODOCIĄG

- Zgodnie z opisem technicznym do projektu pkt 4:

- Wykop na odkład 30%, pozostałość na odwóz, na wysypisko w Pomniku.

- Grubość podsypki powinna wynosić 20 cm,

- Wysokość zasypki piaskiem ponad lico rury przyjęto 30 cm.

- W związku z tym w przedmiarze powinno być:

  - W pozycji nr 6: (200,00+58,00)*0,3= 77,40 m3

  - Dodana pozycja nr 6’ „Zasypywania wykopów piaskiem: 258,00-77,40-0,90*110,00*(0,20+0,40)=121,20 m3 wg KNR 2-01 0230-01 z dodaniem piasku w ilości 1,22 m3/m3,

  - W pozycji nr 7: 77,40 m3

  - Dodana pozycja nr 7’ „Zagęszczenie piasku...- 121,20 m3 wg KNR 2-01 0236-01,

  - W pozycji nr 8: 258,00*0,7= 180,60 m3,

  - W pozycji nr 9: 180,60 m3 na wysypisko w Pomniku, odl. 20 km, krotność 19,

  - W pozycji nr 10: 6,50 m zgodnie z projektem rys. nr 2,

  - W pozycji nr 11: 20,50+41,50+7,00+21,00= 90,00 m zgodnie z projektem rys. nr 2, 3, 4.

  - W pozycji nr 12: 13,50 m zgodnie z projektem rys. nr 4

  - W pozycji nr 13: 3 szt. – węzeł A(T1), węzeł B(T2), węzeł C(T3),

  - W pozycji nr 16: 2 szt. – węzeł B(T2) na rys. nr 3,

  - W pozycji nr 17 powinno być wg KNR-W 2-18 0513-05, chodzi o studnię wodomierzową, a nie o wykonanie podstawy (części dolnej studni)

  - Dodana pozycja nr 20 :Próba szczelności wodociągu wg KNR 2-18 0802-01 – prób 1,00

  - Dodana pozycja nr 21 „Trójniki żeliwne  kołnierzowe T Dn 100x100 mm – 3 szt. wg KNR – W 2-18 0114-03, w węzłach A(T1), węzeł B(T2) na rys. nr 2, węzeł C(T3) na rys. nr 4

  - Dodana pozycja NR 22 „Trójniki żeliwne kołnierzowe T Dn 100x80 mm – 2 szt. wg KNR- W 2-18 0114-03, w węzłach T2 i HP80 na rys. nr 3,

  - Dodana pozycja nr 23 „Trójnik żeliwny kołnierzowy T Dn 100x50 mm – 1 szt. wg KNR 2-18 0114-03, w węźle T2 na rys. nr 3,

  - Dodana pozycja nr 24 „Trójniki żeliwne kołnierzowe T Dn 100x80 mm - 2 szt. wg KNR- W 2-18 0114-03, w węzłach T2 i HP80 na rys. nr 3,

  - Dodana pozycja nr 25 „Zwężka żeliwna kołnierzowa FFR Dn 100x80 mm – 1 szt. wg KNR-W 2-18 0114-03, w węźle C(T3) na rys. 4,

  - Dodana pozycja nr 26 „Zwężka żeliwna kołnierzowa FFR Dn 100x50 mm – 1 szt. wg KNR-W 2-18 0114-03, w węźle C(T3) na rys. 2,

  - Dodana pozycja nr 27 „Kołnierz pełny (ślepy) X Dn 100 mm – 2 szt. wg KNR-W 2-18 0114-03 w węźle Hp i w węźle T2 na rys. nr 3,

  - Dodana pozycja nr 28 „Kolano PE elektrooporowe Ø 125 mm, kąt 90 stopni – 1 szt.

  - Dodana pozycja nr 29 „Kolano PE elektrooporowe Ø 90 mm, kąt 90 stopni – 1 szt.

  - Dodana pozycja nr 30 „Kolano PE elektrooporowe Ø 63 mm, kąt 45 stopni – 1 szt.

  - Dodana pozycja nr 31 „Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. Zewnętrznej 125 mm w węzłach, połączenie tulei kołnierzowych z rurą PE – 9 złączy, (węzeł A(T1)-3, węzeł B(T2)-2, węzeł C(T3)-2, węzeł T2(rys. nr 3)-1, węzeł Hp 80(rys nr 3)-1 wg KNR-W 0110-05,

  - Dodana pozycja nr 32 „Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD  metodą zgrzewania elektrooporowego o śr. Zewnętrznej 90 mm w węzłach, połączenie tulei kołnierzowych z rurą PE – 3 złącza, węzeł C(T3)-1 i przy zasuwie Ø 80 mm na przyłączu do bud. Szkoły – 2 (za łukiem 90 st.), wg KNR-W 2-18 0111-03,

  - Dodana pozycja nr 33 „Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania elektrooporowego o śr. Zewnętrznej 63 mm w węzłach, połączenie tulei kołnierzowych z rurą PE- 2 złącza, węzeł B(T2) na przyłączu do przedszkola i w węźle T2 na rys. nr 3 (połączenie z istniejącym przyłączem PE Ø 63 mm, wg KNR-W 2-18 0111-01,

  - Dodana pozycja nr 34 „Przyłącza domowe z PE-HD o śr. Do 90 mm w rurze ochronnej stalowej o śr. do 150 mm (analogia) – około 3,0 m – odcinek pionowy w budynku i przejście pod fundamentem (zgodnie z opisem technicznym pkt 2 wejście przyłącza do budynku należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych…) wg KNR-W 2-19 0305-08,

  - Dodana pozycja nr 35 „Przyłącza domowe z PE-HD o śr. do 63 mm w rurze ochronnej stalowej o śr. do 100 mm (analogia) – około 3,0 m – odcinek pionowy w budynku i przejście pod fundamentem (zgodnie z opisem technicznym pkt 2 wejście przyłącza do budynku należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych…) wg KNR-W- 2-19 0305-05.

Odpowiedź:

W nawiązaniu do Państwa pytania oraz prośby o uzupełnienie i korektę przedmiarów zamawiający uprzejmie informuje, że stanowisko w sprawie modyfikacji przedmiarów robót zostało zajęte i zamieszone na stronie internetowej.

Zamawiający dopuszcza korekty w przedmiarach robót dokonane przez Wykonawcę . Zamawiający potraktuje kosztorys ofertowy jako dokument pomocniczy (nie będzie on przedmiotem szczegółowej oceny przez zamawiającego) sporządzony  przez wykonawcę przy ustalaniu ostatecznej ceny ryczałtowej dokonanej na podstawie dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wszelkie rozbieżności wynikające z ewentualnych różnic ilości w przedmiarze względem dokumentacji projektowej należy uwzględnić w sporządzanym przez siebie kosztorysie oraz ostatecznej kwocie ceny ryczałtowej.

Należy również zwrócić uwagę, że przedmiar uwzględnia dodatkowy zakres np. remont ogrodzenia, wyposażenie… które musi zostać ujęte w ostatecznej cenie ryczałtowej a nie jest uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Zamawiający dopuszcza korekty przez Wykonawcę jednostek i ilości przedmiarowych w stosunku do przyjętych w zamieszczonych przedmiarach robót wg szacunków i wyliczeń wykonawcy.

Zgoda na dokonanie korekt jest traktowana jako umożliwienie wykonawcy ustalenie rzetelnej ceny ryczałtowej na wykonanie całości przedmiotu zamówienia;

Reasumując wszelkie różnice oraz dodatkowe operacje należy zweryfikować we własnym zakresie w oparciu przede wszystkim o dokumentację projektową oraz swoją wiedzę i doświadczenie a wszelkie  rozbieżności uwzględnić w opracowanym kosztorysie oraz w ustalonej ostatecznej cenie ryczałtowej umożliwiającej kompleksowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

- Brak w projekcie szczegółowego rysunku budowlanego i technologicznego studni wodomierzowej.

- Jaka ma być średnica studni aby zmieściła się armatura?

- Czy należy zamontować łącznik kompensacyjny kołn.? Jeżeli tak to jakiej średnicy?

- Czy należy zamontować filtr siatkowy kołnierzowy (osadnik)? Jeżeli tak to jakiej średnicy?

- Czy należy zamontować króćce żeliwne kołnierzowe Dn 50 mm długości 5D i 3D przed i za wodomierzem?

- Czy należy zamontować zwężki żeliwne kołnierzowe FFR Ø 100x50 mm (przejście ze średnicy 110 mm i 125 mm na 50 mm).

- Czy należy zamontować kształtki przejściowe (tuleje PE z kołnierzami luźnymi ocynkowanymi Ø 125/100 mm – 2 szt. jako przejścia z rur PE na żeliwo.

- Trójniki PE Ø 125x63 mm wymienione w zestawieniu materiałów w pkt 2 opisu technicznego nie mogą być zastosowane. Nie ma takich trójników których przelot z jednej strony ma średnicę 125 mm, a z drugiej strony 63 mm.

Odpowiedź:

Rysunek studni wodomierzowej zamieszczono na stronie internetowej jako WYJAŚNIENIE P.

Z poważaniem,

Przyg. G. Milcarz