Zagnańsk dnia 4 lutego 2010r

Znak:BIK-2222/1ZP/23/2010

WYJAŚNIENIE

Dotyczy: postępowania pn. ,,Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 2 Przedszkola 
i Gimnazjum o przedszkole trzydziałowe wraz z łącznikiem do hali sportowej oraz infrastrukturą towarzyszącą.”

W nawiązaniu  pytań jednego z wykonawców udzielamy wyjaśnień:

1. W przedmiarach nie zawarte są pozycje dotyczące izolacji oraz wykończenia tarasu/ stropodachu tj.: płytek, obróbek blacharskich oraz balustrad – widocznych na rys. A04.

Czy wykonanie tarasu jest przedmiotem przetargu?

Zamawiający w odpowiedziach sugeruje, aby przy dokonaniu wyceny posługiwać się dokumentacją projektową. W projekcie na rys. A05, A06, A07 przekrój P6 opisane są warstwy tarasu, naszym zdaniem brakuje w nich izolacji ciężkich, które stosuje się na tarasach. Czy wykonawca ma dokonać wyceny na podstawie przedstawionego projektu, czy powinien dodatkowo założyć wykonanie izolacji 2xpapa oraz izolacji podpłytowej – basenowej tak, aby taras był wykonany poprawnie technologicznie?

Odpowiedź

Taras jest przedmiotem przetargu.

W wycenie jako izolację tarasu należy przewidzieć 2 X papa + dodatkowo kompletny system izolacyjny w technologii np. DEITERMANN:

Kosztorys ofertowy należy sporządzić w taki sposób aby zawierał wszelkie  niezbędne operacje uwzględniające prawidłowe wykonanie tarasu wraz z wykończeniem.

Z poważaniem,