# Załącznik nr. 4

# (Wzór)

# UMOWA NR …….…

NA WYKONANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH DRÓG Z CHODNIKAMI I PARKINGÓW ORAZ UZYSKANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH MSC. ZACHEŁMIE, GM.ZAGNAŃSK

zawarta w dniu…………… 2010 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk, reprezentowaną przez: Mirosław Garecki – Zastępca  Wójta Gminy, zwaną dalej „Zamawiającym”

a:

……………………………………………………………………………………………………:

………………………- Właściciel

zwaną dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści:

# § 1

Oznaczenie CPV  79421200-3

1.	Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektów budowlanych dróg z chodnikami 
i parkingów oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych 
w msc. Zachełmie, gm. Zagnańsk

1) Parametry drogi:

- szerokość jezdni minimum 5,0 m,

- szerokość chodnika  1,5 m

- pobocza utwardzone 0,75m

- system odwodnienia  dróg i parkingów,

- zjazdy na posesje minimalna szer. 5 m ,

- kategoria obciążenia ruchem: KR - 2;

2.	Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

I. Wykonanie projektów budowlanych dróg i chodników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133) w zakresie szczegółowości wymaganym do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wynikający z przepisów i ustaw. Dokumentacja powinna być opracowana w zakresie koniecznym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji zgodnego z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.z 2008 nr.193poz.1194 t.j. z późń. zm.).

II. Koncepcje parkingu po stronie północnej wielkość ok. 1000m2, po stronie zachodniej
      kamieniołomu wielkość 1200m2, które nie wejdą w zakres decyzji  o wyrażenie zgody na 
      inwestycję drogową( projekt – 5egz. na parking po stronie północnej, 5 egz. po stronie
      zachodniej zgodny z  ustawą prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późń. zm.)

III. Zakres robót obejmuje:

    - aktualizację lub wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych, w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji w skali 1: 500;

    - projektowanie prowadzić w oparciu o warunki zawarte w załączniku nr 5 i załączniku graficznym nr 7 do Siwz;

    - wykonanie projektów zagospodarowania terenu -

    - wykonanie projektów architektoniczno – budowlanego

    - opracowanie tabeli zjazdów - załączone do projektu architektoniczno - budowlanego;

    - wykonanie projektów przebudowy kolidujących urządzeń technicznych w granicach opracowania, jeżeli z warunków technicznych uzyskanych od zarządców sieci będzie wynikała taka konieczność, w ramach ceny ofertowej, niezależnie od zakresu przebudowywanych urządzeń technicznych

    - wykonanie przedmiarów robót i kosztorysu ślepego

    - opracowanie kosztorysów inwestorskich dotyczących budowy dróg i chodników wraz z urządzeniami technicznymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ. U. Nr 130, poz.1389 z późni. zm.) - 2 egz. oraz po 2 egz.  na parkingi;

    - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) -2 egz. oraz po 2 egz.  na parkingi;

    - dokumentacje geotechniczną –  2 egz. oraz po 2 egz.  na parkingi;

    - opracowania wymienione w punktach od c) do j) dodatkowo wykonać dla każdego opracowania po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej;

    - wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla odwodnienia projektowanych dróg

    - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a jeżeli będzie konieczne raportu środowiskowego; dla każdej drogi oddzielnie

    - inne ustalenia: uzyskanie opinii instytucji wymaganych art. 11 b i 11d  ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

3.Przed rozpoczęciem prac projektant wraz z Zamawiającym przeprowadzi wizję lokalną w terenie i uszczegółowi zakres prac projektowych;

4.Po przygotowaniu koncepcji przebiegu dróg i przebudowy urządzeń technicznych( w/w dokumencie musi znaleźć się przebieg drogi, zarys chodników, rowów odwadniających oraz przebudowa urządzeń technicznych) Wykonawca uzgodni je z Zamawiającym. Zamawiający uzgodni koncepcje w ciągu 7 dni roboczych;

5. Zakres rzeczowy zamówienia nie wyklucza wykonania innych niezbędnych opracowań
       wynikających z przepisów min. Prawa Budowlanego koniecznych 
       do uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowych. Wykonawca ponosi wszelkie
       koszty z tego tytułu bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach złożonej oferty;

6. Koszty wszelkich uzgodnień ponosi Wykonawca;

7a W oparciu o projekt budowy drogi i przebudowy urządzeń technicznych wyznaczyć 
      granice pasa drogowego i opracować projekt podziału nieruchomości oraz przejęcia 
      już wydzielonych działek pod pas drogowy. Zakres opracowania obejmuje:

- sporządzenie projektu podziału (6 egz. + 1 egz. dla Zamawiającego);

- zgłoszenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kielcach na koszt własny Wykonawcy;

7) Wykonawca dostarczy zaklauzulowane materiały geodezyjne dla każdej z dzielonych nieruchomości składające się z:

I - 5 egz. map jednostkowych podziału dla każdej nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych;

II-       2 egz. wykazu synchronizacyjnego w przypadku, gdy w księdze wieczystej – lub w razie   jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie 
i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości, odrębnie dla każdej nieruchomości;

III-	zbiorcze dla całej drogi składające się z:

a)- 5 egz. mapy zbiorczej zawierającej projekt podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych;

b)-1 egz. skróconych wypisów hipotecznych;

c)- 2 egz. mapy sytuacyjno -wysokościowej w skali 1:500 z wykreślonym przebiegiem drogi

d-1 egz. zarysu pomiarowego;

e)- 1egz. opisów topograficznych punktów granicznych, nawiązanych do stałych elementów terenu, pozwalający na ich jednoznaczne wyznaczenie w terenie;

f)-1egz. wykazu współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego osnowy geodezyjnej i współrzędnych działek w pasie drogowym w formacie DWG 
   lub DXF na nośniku CD i formie papierowej.

- wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych w terenie, punkty przecięcia linii rozgraniczających z granicami działek i punkty załamania pasa drogowego, będą stabilizowane słupkami drewnianymi oznaczonymi jaskrawą farbą;

-wskazanie Zamawiającemu na gruncie nowo wydzielonych nieruchomości;

- sporządzenie wykazu zmian gruntowych do przeprowadzenia zmian w księgach wieczystych.

8. Zakres rzeczowy  wymieniony w paragrafie 2-8 dotyczy 3 projektów( trzech wniosków):

A-Droga od przejazdu PKP do msc. Zachełmie

B- Droga za kościołem do planowanego parkingu

C – droga za przejazdem kolejowym do kamieniołomu w  msc. Zachełmie po stronie południowej oraz w odniesieniu do parkingów  paragraf 2 ust. III od a-n, jeśli będzie to niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

9. Złożenie wniosków wraz z projektami dróg i chodników do Starostwa Powiatowego 
w Kielcach celem uzyskania decyzji - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz złożenie gotowych projektów parkingów do siedziby Zamawiającego.

10.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przepisami:

-ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.);

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2001 r. nr 38 poz. 454);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268 poz. 2663 z późn. zm.);

- art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.z 2008 nr.193poz.1194 t.j. z późń. zm.)

11.W ofercie należy przewidzieć koszt innych robót i materiałów niezbędnych 
do realizacji podziałów;

- opracowanie materiałów, uzyskanie wymaganych prawem opinii właściwych organów, złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz zatwierdzeniem projektu budowlanego i projektu podziałów.

- z chwilą kiedy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, Wykonawca dokona stabilizacji punktów załamania pasa drogowego w terenie za pomocą betonowych kamieni granicznych, z wyłączeniem przypadków gdy granica zostanie ustalona po stałym ogrodzeniu.

12.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, ustala się wynagrodzenie za wszystkie elementy zamówienia ujęte w §1 w kwocie brutto: …………………………brutto złotych(słownie…………………………………………….. 00/100)

- Kwota powyższa zawiera podatek VAT.

- Wynagrodzenie to jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 3

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania ustala się na 
dzień:31 marca 2011 r.

3    Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia o:

- okres przygotowania (opracowania) nowych rozwiązań technicznych umożliwiającą prawidłową realizację zadania. Sytuacja taka może mieć miejsce jeżeli projekt wykonywany jest w oparciu o inną koncepcję projektową .

- o okres jaki przedłużył się proces uzyskania uzgodnień branżowych dla projektu budowlanego, a za w/w sytuację nie odpowiada wykonawca.

- o okres jaki Zamawiający przedłużył uzgodnienie koncepcji projektowej.

- o przypadek przewidziany w Rozdziale IX ustęp 2 SIWZ

§ 4

1.	Ustala się dokonanie rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie dwóch faktur:

a) faktura częściowa – obejmująca 50% wartość przedmiotu zamówienia; płatność nastąpi po złożeniu trzech kompletnych wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz przekazaniu projektów parkingów Zamawiającemu

b) faktura końcowa  – obejmująca 50% wartości przedmiotu zamówienia; płatność nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę trzech decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

2.	Podstawą do wystawienia faktury częściowej  będzie dokonana prezentacja projektu oraz faktury końcowej -  podpisany protokół odbioru dokumentacji.

3.	Płatność faktur nastąpi po spełnieniu odpowiednio warunków zawartych w ust. 1 - 3, 
w terminie 21 dni od złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

4.	W przypadku stwierdzenia w toku procesu odbioru dokumentacji projektowej, że jest ona niekompletna Zamawiający zwraca całą dokumentację Wykonawcy celem jej uzupełnienia.

§ 5

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot zamówienia nie będzie posiadał żadnych braków w dokumentacjach projektowych i uchybień powodujących 
nie uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 (trzy) lata gwarancji, na wykonywany przedmiot niniejszej umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych.

- Gwarancją wykonawcy objęte są wszystkie elementy tworzące dokumentacje projektowe wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych dokumentów i obejmuje całość przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni nieodpłatne wykonanie zadań gwarancyjnych, a także obsługi w okresie gwarancji.

§ 6

- W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca będzie prowadził nadzór autorski nad zgodnością prowadzonych robót budowlanych z dokumentacjami projektowymi.

- Nadzór autorski sprawowany będzie w zakresie obejmującym w szczególności:

  - Uczestniczenie na wezwanie zamawiającego w naradach koordynacyjnych, prowadzonych na budowie przez Zamawiającego;.

  - Udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych, zgodnie z prowadzonymi przez Zamawiającego procedurami;

  - Uszczegółowienie dokumentacji projektowych niezwłocznie, ale w terminie 
nie dłuższym niż trzy dni robocze;

§ 7

- Wykonawca, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy zobowiązany jest do wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy kwoty zabezpieczenia 
w wysokości.................................................. zł co stanowi 10% wartości brutto całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej
z form określonych w art. 148 Prawa zamówień publicznych.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia ustalona wysokość zabezpieczenia z powodu zwiększenia wartości robót ulegnie zmianie Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zwrócone zostanie w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

- Kwota zabezpieczenia podlegająca zwrotowi może ulec zmniejszeniu z tytułu naliczenia kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 8

Wykonawca przyjęte zamówienie może powierzyć częściowo do wykonania podwykonawcom po uzyskaniu uprzednio na piśmie zgody Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

# § 9

# Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §2, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy w pełnym zakresie, łącznie z wyrażeniem zgody na dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian czy przeróbek.

# W zakresie dokonanych przez Zamawiającego zmian w projektach, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej.

# § 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które wykonawca zapłaci zamawiającemu w następujących wypadkach i wysokościach:

- za niedotrzymanie terminu umownego realizacji robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w §2 za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w §2 umowy;

- za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w §2, a po upływie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, łącznie z odszkodowaniem naliczonym na podstawie ust. 1 lit a).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Jeżeli zadanie określone niniejszą umową współfinansowane będzie ze środków obcych 
a Wykonawca odstąpi od umowy lub nie dotrzyma terminu wykonania inwestycji, 
co uniemożliwi skorzystanie z przedmiotowych środków lub ich utratę, strony ustalają, 
że Zamawiający niezależnie od kar zawartych w ust 1, przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości niewykorzystanych środków, a w przypadku konieczności ich zwrotu łącznie z odsetkami. Odszkodowanie będzie zawierać również odsetki.

- Kary mogą być potrącane z faktury na realizację zamówienia a jeżeli kwota kar 
i odszkodowań przekroczy wartość przedmiotu zamówienia, jaka jest wykazana 
w fakturze będą one finansowane z innych przychodów wykonawcy.

§ 11

- Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy 
w następujących wypadkach:

  - stwierdzenie niewłaściwej jakości wykonywania dokumentacji projektowych, uniemożliwiającej jej wykorzystanie w całości na potrzeby realizacji inwestycji,

  - ogłoszonej upadłości bądź rozwiązania firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - innych okoliczności istotnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W razie odstąpienia od umowy Zamawiający z udziałem Wykonawcy sporządzą inwentaryzację robót na dzień odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt od „a” do „c” Zamawiającemu przysługuje od wykonawcy odszkodowanie w wysokości 20% wartości ceny umownej zadania inwestycyjnego określonej w § 2 umowy

§ 12

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - Wykonawca z tego tytułu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
    której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian zawartych w Rozdziale IV ustęp.2 i IX ustęp 2 SIWZ oraz § 3 art. 3 niniejszej umowy.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna

3.SIWZ wraz z ofertą i załącznikami stanowi integralną część umowy.

§14

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 oraz 7 Prawa zamówień publicznych, ale tylko w przypadku zmiany przepisów prawnych, z których wynikałoby  prace uzupełniające.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

# Załącznik do umowy:

  - Harmonogram prac wykonania przedmiotu zamówienia