SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót przy zabezpieczeniu i przebudowie kabli teletechnicznych 
w związku z budowa drogi gminnej ul. Dęba Bartka i ul. Bartkowe Wzgórze w gm. Zagnańsk.

- CĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych 
z zabezpieczeniem  i przebudową kabli teletechnicznych w związku z budowa drogi gminnej 
ul. Dęba Bartka i ul. Bartkowe Wzgórze w gminie Zagnańsk.

  - Zakres i rodzaj robót jakie przewiduje dokumentacja projektowa:

a) przebudowa kabli teletechnicznych	– Kod – CPV 45232300-5

- WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

  - Informacja o terenie budowy.

Teren na którym zlokalizowana jest przedmiotowa infrastruktura teletechniczna to ulica Turystyczna w Zagnańsku która zostanie przebudowana zgodnie z planem zagospodarowania. Przez ul. Turystyczną i wzdłuż tej ulicy zlokalizowane są kable teletechniczne do przebudowy oraz pozostałe uzbrojenie terenu: gazociąg, wodociąg, kabel teletechniczny.

  - Wymagania dotyczące właściwości  wyrobów.

Wyroby używane do budowy elementów przebudowywanej infrastruktury teletechnicznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w przepisach szczegółowych produkcji, posiadać certyfikaty i atesty zgodnie z wymaganiami norm dla poszczególnych wyrobów.

Transport poszczególnych elementów należy wykonywać środkami przeznaczonymi do tego celu.

Składowanie według wymagań dla danego rodzaju elementu.

Przed zabudową należy sprawdzić posiadane atesty i skontrolować wizualnie dostarczony wyrób.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Używanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu.

Jakikolwiek sprzęt: maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót musi zostać zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robót należy stosować:

- ubijak spalinowy,

- koparka łańcuchowa do rowów kablowych

  - Wymagania dotyczące środków transportowych.

Stosować zgodnie z ogólnymi warunkami stosowania środków transportowych.

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót teletechnicznych. Transportowane materiały powinny być zabezpieczone 
w czasie transportu przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Przy prowadzeniu robót należy wykorzystywać:

- przyczepa do przewozu kabli,

- samochód dostawczy do 0,9t,

- samochód skrzyniowy do 3,5t,

- samochód skrzyniowy do 5t,

2.5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru harmonogram uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

2.6. Kontrola jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie jej przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć założoną jakość robót. Należy stosować ogólne zasady kontroli jakości robót. Kontrola jakości powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru i Inżyniera Budowy w czasie poszczególnych faz robót.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od ogólnych zasad i postanowień Specyfikacji Technicznej powinny być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnego 
z niniejszą Specyfikacją a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Jednostki obmiarowe zgodne z KNR-ami dla poszczególnych rodzajów.

2.8. Odbiór robót.

Inspektor nadzoru oceni jakość wykonanych robót zgłoszonych do odbioru. Elementy robót, które ulegają zakryciu będą odebrane protokołem odbioru częściowego robót. W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót niezbędnych do wykonania, 
a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych i w komisjach roboczych powinien być wpis do dziennika budowy, natomiast zakończenie etapu robót powinno być potwierdzone spisaniem „Protokołu częściowego odbioru ułożenia kanalizacji przed zasypaniem”.

Odbiór końcowy jest dokonywany po całkowitym zakończeniu robót teletechnicznych /dla tych robót jest również częściowy/ na podstawie wyników pomiarów i akceptacji przedstawiciela TP S.A. Odbiór końcowy powinien być zakończony spisaniem „Protokołu odbioru końcowego” 
i wpisem do dziennika budowy.

2.9. Rozliczenie robót

Rozliczenia obejmują roboty teletechniczne zawarte w umowie o ich wykonanie.

2.10. Dokumenty odniesienia.

- projekt architektoniczno budowlany zabezpieczenia  i przebudowy kabli teletechnicznych 
w związku z budową drogi: Bartkowe Wzgórze – ul.Turystyczna oraz Dęba Bartka w msc. Bartków i Zagnańsk.

- ZN-96 TP S.A. 004, 008, 010, 011, 012, 014, 023, 025, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 041.

- PN-91/M-34501

- Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992r. MP nr 13/92 pozycja 94 oraz 95

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.  Nr 89 poz. 414)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.  Nr 14 poz. 60)

- Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993r. w sprawie wymagań   technicznych
 i eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. Nr 89 poz. 414)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U z 1995r. Nr 10 poz.40: zm. Dz.U. z 1995r. Nr 136, poz. 672.).

Opracował

mgr inż. Krzysztof Gajewski