Numer sprawy 1/S/2010						Załącznik nr 1a)do SIWZ

## Wymagania dla lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x2 - dla jednostki OSP Zagnańsku

## - oznaczenie(SLRT) lekki samochód ratownictwa technicznego 4x2

Samochód fabrycznie nowy – nie rejestrowany

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Typ nadwozia | Kabina na ramie Przeszklenie w części osobowej Przystosowany do przewozu 6 osób wyposażony w co najmniej 4 drzwi Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką |  |
| Wyposażenie | Belka świetlna z napisem „STRAŻ” Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu Fala świetlna Lampy błyskowe zderzakowe stroboskopowe Tablice magnetyczne z napisem „STRAŻ” Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak i zabezpieczające przednie światła wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową o uciągu min. 3,5t, przy czym za uciąg uważa się siłę pracy mechanizmu wyciągarki. radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V. Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, Gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe, Układ przeciwpoślizgowy ABS Poduszka powietrzna dla kierowcy |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg |  |
| Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym | Min. 800 kg |  |
| Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu. | Minimum 3 % |  |
| średnica zawracania /pomiędzy krawężnikami / | Nie większa niż 13 m |  |
| Silnik | Z zapłonem samoczynnym |  |
| Moc silnika | Nie mniejsza niż 110 KM |  |
| Moment obrotowy | Nie mniejszy niż 300 Nm |  |
| Skrzynia biegów | Mechaniczna, 5-cio biegowa, zsynchronizowana |  |
| Napęd | Oś tylna – koła bliźniacze |  |
| Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |  |
| Zabudowa kontenerowa | - Zabudowa kontenerowa z blachy aluminiowej i nierdzewnej Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja powinna wytrzymać obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu. Na dachu ma być zapewnione miejsce na drabinę nasadkowa trzyelementowa i trzy węże ssawne, skrzynię na narzędzia(łopaty, siekiera, szczotki itp.) o wymiarach 1800mm x 600 x300 Długość zabudowy minimum 2250 mm. Szerokość rolet bocznych – po 2 rolety na stronę minimum 1000mm każda. Roleta w ścianie tylnej o szerokości minimum 800mm. Rolety aluminiowe pyło-wodo-szczelne. Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu. Półki aluminiowe mocowane do stelaża z możliwością regulacji wysokości i miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze: - wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy -lekki zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego, -piłę do betonu i stali STIHL-TS400 -piłę do drewna STIHL-MS230, -agregat prądotwórczy HONDA EC2200, -pompę pływającą Niagara -węże tłoczne W-52 i W-75 (5 i 5 odc.) -prądownice 2 szt. -aparaty tlenowe z butlą (Auera) - szt 2 Mocowania do piły mechanicznej do drewna oraz piły mechanicznej do betonu i stali Mocowania do zestawu ratowniczego PSP R-1 wraz z deską ratowniczą, Mocowanie dla 4 szt. kanistrów 5 litrów |  |
| Wyposażenie dodatkowe ratowniczo-gaśnicze | Wysokociśnieniowy agregat wodny -wydajność pompy minimum 40l/min przy ciśnieniu min 40 bar ( z płynną regulacją) -silnik czterosuwowy -rozrusznik elektryczny -linia szybkiego natarcia min 40 mb ze zwijadłem ręcznym -prądownica pistoletowa z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego -zbiornik wody o pojemności min 300 litrów -zbiornik piany 30 litrów |  |
| Wyposażenie dodatkowe pozostałe | - Automatyczny (wysuwanie, sterowanie najaśnicami z poziomu gruntu) maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy łącznej 2000 W (4 X 500 W)Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5 m. Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 ( wg PN-92/E-08106 ). - 2 radiotelefony nasobne (wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. -dodatkowy zestaw kół wyposażony w opony zimowe. |  |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002).

Z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.