Załącznik nr 1 do SIWZ

Wymagania dla fabrycznie nowej sceny i zadaszenia

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Scena | Wymiary sceny 10,00 X 10,00 m Podesty sceniczne 2 X 1 m – 50 szt. Nogi podestów aluminiowe o regulowanej wysokości w zakresie 1,00 – 1,80 m wraz z oprzyrządowaniem (śruby, zaciski, uchwyty do barierek, klamry) Barierki aluminiowe 2,00 m – 14 szt. Barierki aluminiowe 1,00 m – 2 szt. Schody przegubowe – 1 szt. Barierki schodowe – 2 szt. - Podest sceniczny 2 X 0,5 m – 1 szt. - Nogi podestów aluminiowe o regulowanej wysokości: 0,2 – 0,3 – 4 szt., 0,4 – 0,6 – 8 szt., 0,5 – 0,8 – 4 szt., 0,6 – 1,0 – 4 szt. | - - - - - - - - - - |
| Zadaszenie | Konstrukcja aluminiowa Zadaszenie dwuspadowe Wymiary wewnętrzne min. 10,50 X 10,50 m Wysokość całkowita słupów min 8 m Trawersy/obwiednia w systemie quadro o min. wymiarze wewnętrznym 390 mm Plandeka na zadaszenie Siatka horyzontalna – 1 szt. Siatka boczna – 2 szt. W zestawie, zastrzały, pasy, odciągi, wyciągarki, skrzynie, niezbędne narzędzia, | - - - - - - - - - |
| Dopuszczalne obciążenia | Podest min. 950 kg/m2 Obwiednia – 2 t równomiernego rozłożenia ciężaru na obwiedni | - - |