Zagnańsk, dn. 28 lutego 2011 r.

Znak: N.271.1.2011.NOŚ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o wartości

szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

na  podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Gmina Zagnańsk, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z budynków wraz z usunięciem powstałych odpadów, zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk.

Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załączniki do SIWZ winny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian lub skreśleń.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Zatwierdzam:

Przygotowała: S. Rzędowska

Rozdział  I

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zagnańsk,

ul.Spacerowa 8, 26 – 050 Zagnańsk

tel. 041 300 13 22 wew. 52, fax. 041  300 13 73

e-mail: sylwia.rzedowska@zagnansk.pl.

www.zagnansk.biuletyn.net

Godziny  otwarcia  Urzędu:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek   od 700 do 1500, środa  od 700 do 1800.

Rozdział  II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „Prawem zamówień publicznych”.

- Postępowanie jest prowadzone z udziałem Komisji Przetargowej.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych.

Rozdział III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Oznaczenie według CPV – 90.65.00.00 - 8

- Przedmiotem zamówienia jest:

  - Demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest 
z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk wraz z usunięciem powstałych odpadów.

  - Usunięcie wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych, złożonych na posesjach zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk.

  - Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia w ramach realizacji zamówienia wynosi około:

    - Demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk wraz z usunięciem powstałych odpadów na budynkach mieszkalnych  do dwóch kondygnacji 
i budynkach gospodarczych  - około  5000 m2.

    - Usunięcie wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych, złożonych na posesjach zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk - około  5000 m2.

    - Zamawiający zaznacza, że ostateczna ilość odpadów zawierających azbest do usunięcia zostanie określona na podstawie cen jednostkowych za m2 zdemontowanych i przekazanych do utylizacji wyrobów zawierających azbest.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

  - demontaż wyrobów zawierających azbest znajdujących się na dachach budynków zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk w tym między innymi:

    - zdemontowanie pokrycia dachowego wykonanego z wyrobów zawierających azbest wraz z odpowiednim zabezpieczeniem,

    - załadunek na środek transportu,

    - transport oraz przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów położone najbliżej miejsca ich wytworzenia tj. w miejscowości Dobrów, gm. Tuczępy,

    - w przypadku określonym w § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, 	Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649) na potwierdzenie prawidłowości prowadzenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wykonawca przedstawi wyniki badania jakości powietrza przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

    - uporządkowanie terenu prowadzonych prac wraz z zapleczem.

    - wszelkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

  - usunięcie wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych, złożonych na posesjach zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk, w tym między innymi:

    - odpowiednie przygotowanie do transportu,

    - załadunek na środek transportu,

    - transport oraz przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów położone najbliżej miejsca ich wytworzenia tj. w miejscowości Dobrów, gm. Tuczępy,

    - uporządkowanie terenu prowadzonych prac wraz z zapleczem.

    - wszelkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

- W ofercie należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami), i inne, które wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii oraz innych ewentualnych mediów niezbędnych do realizacji zamówienia.

- Wykonawca winien podjąć niezbędne środki, aby wszelkie roboty, z jakimi będzie miał do czynienia nie powodowały zakłóceń w funkcjonowaniu istniejących obiektów.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego wszelkich urządzeń oraz terenów objętych w ramach powyższej inwestycji.

- Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wszelką dostępną wiedzą w tym zakresie.

- Wykonawca winien posiadać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi azbestowymi wydaną przez Starostwo Powiatowe 
w Kielcach.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia usunięcia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

- Rozliczenie za wykonaną usługę odbędzie się na podstawie karty przekazania odpadu na składowisko zatwierdzonej przez inspektora nadzoru oraz dokumentów wagowych ze składowiska – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 
z dnia 14 lutego 2006r. (Dz.U.Nr 30 poz. 213 z 2006r.)

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji całości zamówienia lub jego pomniejszenia w trakcie realizacji prac.

### Rozdział IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 14 listopada 2011r.

Rozdział V

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

    - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

    - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

    - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

    - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.   W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

ocena spełnienia warunków określonych w pkt.1 lit. b i lit. c, będzie dokonana

łącznie w stosunku do wykonawców.

3. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń 
      i dokumentów wymienionych w rozdziale VI.

4.   Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

a)  przy dokonaniu oceny spełniania warunków Zamawiający będzie  się kierował

regułą: „spełnia” albo „nie spełnia”;

- nie uzupełnienie przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów 
w określonym terminie skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania, ofertę  Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Rozdział VI

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany przedłożyć:

  - oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z artykułu 22 ust.1 oraz że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

  - w celu potwierdzenia warunków,o których mowa w rozdziale V pkt 1 lit. d:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  
 do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarcze wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - aktualne  zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego- wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 	       składania ofert - potwierdzającego ,że nie zalega z opłacaniem  podatków  
i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności, lub wstrzymanie 
w  całości wykonania organu podatkowego;

    - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zaświadczenie, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności

  - w celu potwierdzenia warunków, o których mowa w rozdziale V pkt 1 lit. a 
i lit. b:

    - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń 
i  środków transportu jakimi dysponuje oferent – załącznik nr 4 do SIWZ;

    - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 5 
do SIWZ;

    - wykaz  sporządzony według wzoru stanowiącego – załącznik nr 6 do SIWZ wykonanych przez wykonawcę robót o podobnym charakterze w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

    - oświadczenie oferenta o przeszkoleniu w/w osób w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,

    - zezwolenie wydane przez Starostę Kieleckiego, wynikającego z art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz.1243 ze zm.),

    - dokument potwierdzający wpłatę wadium.

- dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są w formie oryginałów lub    kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Rozdział VII

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony postępowania pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawców należy kierować na adres i nr faksu wskazany w rozdziale I.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiającego będą kierowane na adres i numer faksu wskazany w ofercie.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Sylwia Rzędowska  – inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

telefon: (041) 300–13–22 wew. 52;  fax.: (041) 300–13–73.

Rozdział VIII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium 
w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych : jeden tysiąc ).

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Samsonowie

nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 z adnotacją: „Wadium na demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest 
z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk”.

- Zamawiający zwróci wadium, jeżeli:

- upłynie termin związania ofertą,

- zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego.

- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione, 
a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wniesienia.

- Zamawiający zwróci również wadium na wniosek wykonawcy w przypadku:

- wycofania przez wykonawcę oferty przed upływem terminu składania ofert,

- wykluczenia wykonawcy z postępowania,

- odrzucenia oferty wykonawcy.

- Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

- Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego wraz z odsetkami 
w przypadku:

- odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- braku możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 – Prawa zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń 
o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Rozdział IX

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. O ile zostanie przedłużony termin związania ofertą o tyle zamawiający przedłuży termin wykonania przedmiotu zamówienia.

- Bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia protestu, w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu do składania ofert.

### Rozdział X

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nieulegających usunięciu bez pozostawiania śladów. Wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

- Oferta powinna zawierać następujące elementy:

- wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany druk oferty cenowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, pod rygorem nieważności,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale VI,

- pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę oraz oświadczenia,

- dokument ustanawiający pełnomocnictwo wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia,

- dowód wniesienia wadium.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie 
z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru.

- W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt 3.

- Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie zapisane strony ofert, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, 
w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- Ofertę należy opakować kopertą zewnętrzną zaadresowaną na Zamawiającego oraz oznaczoną:„OFERTA na demontaż pokryć dachowych wykonanych 
z wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 930 W DNIU 
18 marca 2011 r.”

- Ofertę należy opakować kopertą wewnętrzną z nazwą i adresem wykonawcy, tak by możliwe było zwrócenie oferty w razie opóźnienia w jej doręczeniu.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) powinny być umieszczone w kopercie 
z napisem „Tajemnica Przedsiębiorstwa”.

- Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być kompletna.

- Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

Rozdział XI

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 19 (sekretariat).

- Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazanego w pkt. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

- Termin składania ofert upływa dnia  18 marca  2011 r. o godzinie 900.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 7 (sala konferencyjna)  w dniu: 18 marca 2011 roku o godz. 930.

- Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

- Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia  i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w punkcie 7, 8 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

Rozdział XII

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót określonych w rozdziale III 
i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty będzie stanowić dla wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto tzn. z uwzględnieniem należnego podatku VAT i taką Zamawiający przyjmuje dla porównania ofert.

- W zaoferowanej cenie realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosownych ustaw.

Rozdział XIII

KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium: cena – 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwięcej punktów.

- Ilości otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert obliczana będzie według wzoru:

PC= ( CON/CDO ) x 100 pkt

w którym:

PC - ilość punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę

CON - cena oferty najtańszej

CDO – cena danej oferty (ocenianej)

100 – ciężar kryterium (100%)

- Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym 
a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art.87 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

Rozdział XIV

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Po siedmiu dniach od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa.

Rozdział XV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVI

### OGÓLNE WARUNKI UMOWY

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 
do niniejszej SIWZ.

- Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom 
a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

- Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaje zawarta 
z chwilą podpisania jej przez obie strony.

- Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej

Rozdział XVII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Prawa zamówień publicznych.

- Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz 
w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych, wykonawca może wnieść do zamawiającego pisemny protest.

- Od rozstrzygnięcia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ XVIII

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt. 6 Prawo zamówień publicznych.

### Rozdział XIX

UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 2 pkt. 9a Prawa zamówień publicznych.

### Rozdział XX

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 oraz pkt. 7 Prawa zamówień publicznych.

### Rozdział XXI

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 2 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych.

### Rozdział XXII

POCZTA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

### Rozdział XXIII

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

### Rozdział XXIV

AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

### Rozdział XXV

KOSZTY POSTĘPOWANIA

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

### Rozdział XXVI

ŻĄDANIE WSKAZANIA W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA POWIERZONEJ PODWYKONAWCOM

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Zamawiający nie określa, jaka część zamówienia, nie może być powierzona podwykonawcom.

### Wykaz załączników do SIWZ:

  - Załącznik nr  1 - Wzór oferty

  - Załącznik nr  2 - Oświadczenie nr 1

  - Załącznik nr  3 -  Wzór umowy

  - Załącznik  nr 4 -  Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania 				      zamówienia, którymi dysponuje wykonawca.

  - Załącznik  nr 5 -  Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć 
                            w  wykonywaniu zamówienia.

  - Załącznik  nr 6  -  Wykaz  zrealizowanych zamówień.

Przygotowała: S. Rzędowska