# Załącznik nr 8 do SIWZ

Znak: B.271.6.2011.BID

Wytyczne wykonania projektu budowlanego p.n. „Budowa drogi od Bartkowa 
do ul. Kieleckiej w Zagnańsku w gm. Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej”

I. Zaprojektować przebieg drogi uwzględniając wyznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pas drogowy.

II. Założenia do projektu:

- klasa drogi: D;

- minimalna szerokość pasa drogowego – 10,0 m;

- obciążenie ruchem: KR-1;

- szerokość jezdni min. - 5,0 m;

- chodnik jednostronny z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm;

- szerokość poboczy utwardzonych min. – 0,75 m;

- odwodnienie pasa drogowego rowem otwartym, w uzasadnionych przypadkach kanalizacją deszczową;

- zjazdy na każdą nieruchomość zabudowaną z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, 
na niezabudowaną o nawierzchni utwardzonej kruszywem;

- konstrukcja drogi do uzgodnienia z Zamawiającym;

III. Zakres projektowanej drogi obejmuje również włączenia do dróg powiatowych nr 0293T  
i 0294T.

IV. Jako granicę wydzielenia pasa drogowego, o ile jest to możliwe, zachować dokonane 
już podziały wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.