Znak: B.271.6.2013. BKI

Z A M A W I A J Ą C Y:

Gmina Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego       w trybie przetargu nieograniczonego:

„Budowa  sieci wodociągowej wraz z wysięgnikami przyłączy w msc Osiedle Knieje,         gm. Zagnańsk”.

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość  zamówienia nie przewyższa kwoty 5.000.000 euro

Zatwierdzam:

Zagnańsk, marzec 2013 r.

I. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

Tel. 41 300-13-22, 	fax 41 300-13-73

e-mail: sekretariat@zagnansk.pl		www.zagnansk.pl

NIP: 959-16-71-296			Regon: 291-01-08-66

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.zagnansk.biuletyn.net

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tj. ze zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa  sieci wodociągowej wraz z wysięgnikami przyłączy w msc Osiedle Knieje,                 gm. Zagnańsk”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45122000-8  - Próbne wykopy

45231100-6  - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45236000-0  - Wyrównanie terenu

1. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

a).Sieci wodociągowej DN125/11,4mm PE 100, SDR 11 o długości 405,10m

Armatura:

-  zasuwy liniowe na sieci         -  3 kpl

-  zasuwa strefowa na sieci       -  1 kpl

-  hydranty podziemne p.poż.   -  3 kpl

-  hydrant podziemny(przeniesiony z końcówki sieci wraz z zasuwą) – 1kpl

-  zasuwy domowe na odejściach pod przyłącza – 13kpl

-  trójnik redukcyjny bosy 125/90 – 13kpl

b).Wysięgników przyłączy wody DN40 PE o łącznej długości 77,50m w zakresie od włączenia  do  sieci  wodociągowej  do  projektowanej  linii  rozgraniczającej  własność  pasa  drogowego - 13 kpl

Uwaga: należy zwiększyć średnicę wysięgnika z węzła W-13 do działki Nr 387/6                           z projektowanej DN40mm na DN80mm.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu badania zagęszczenia gruntu w miejscach po przejściu wykopem pod sieć wodociągową wykonane co 25m w pasie drogi na osiedlu Knieje oraz na każdym wysięgniku przyłączy pod drogą przeznaczoną do odtworzenia. Badania muszą być potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Minimalny wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is=0,97. Wyżej wymieniony koszt Wykonawca musi zawrzeć w cenie ofertowej.

c).Odtworzenie pasa jezdnego drogi:

- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm z materiału kamiennego 0-63mm

- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm z materiału kamiennego 0-31,5mm

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie, do odbioru częściowego, odtworzone  poszczególne warstwy drogi po zagęszczeniu

d).Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej wraz ze szkicami geodezyjnymi zaewidencjonowanej w Starostwie Powiatowym w Kielcach w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3 egzemplarzach na płycie CD

e).Wykonanie próby szczelności

f).Wykonanie płukania, dezynfekcji oraz badania próbek wody

g).Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją fotograficzną terenu ( na płycie CD) przed rozpoczęciem prac i po  zakończeniu inwestycji – 3kpl

h).Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie dokumentów oraz dokonanie                  z upoważnienia Inwestora zgłoszenia zakończenia robót budowlanych  w odpowiednim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

i).Wykonawca zakupi i dostarczy Zamawiającemu lekką sondę dynamiczną do wykonywania badań zagęszczenia gruntu o następujących parametrach:

- sonda dynamiczna lekka (ręczna) bez wolnospadu do płytkich sondowań

- bijak o wadze 10 kg (obciążnik)

- podbabnik z uchwytem

- odbojnik ogranicznik wysokości)

- prowadnica

- nakrętka górna

wraz z następującymi dokumentami dokumentami:

- deklaracja zgodności wg. ISO/IEC Guide 22 z normą PN-B-04452

- Instrukcją obsługi oraz metryką badań stanu zagęszczenia gruntu

- wykresem Id/NK oraz Is/Id

- wyciągiem z instrukcji badań podłoża gruntowego oraz normy PN-B-04452.2002

wyposażeniem:

- skrzynia na sondę bez wolnospadu           - 1 szt.

- żerdzie Ø 22mm x1m                                - 3 szt.

- wyciąg do żerdzi średni, udźwig 1500 kg - 1 szt.

- stożki do żerdzi                                          - 3 szt.

2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają:

a).wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ,

b).projekt budowlany - stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ,

c).Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – stanowiąca Załącznik nr 10 do SIWZ.

d).przedmiar robót – stanowiący Załącznik nr7 do SIWZ

Projekt budowlany i przedmiar robót są dokumentami niezbędnymi do sporządzenia kosztorysu    i określenia wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie zadania. Cena ryczałtowa określona       w ofercie ma uwzględniać w kalkulacji kosztów wszystkie elementy niezbędne do wykonania całości  przedmiotu zamówienia.

3. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami zawartymi w SIWZ oraz   wzorem umowy.

4. Wszelkie prace budowlane lub inne czynności nie opisane w niniejszym rozdziale 
a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy 
uwzględnić w kalkulacji kosztów.

Wszelkie wymienione w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej  wykonania  i odbioru robot i przedmiarze robót urządzenia i materiały mają  na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że dopuszcza się materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych określonych poprzez materiały wymienione z nazwy.

5.Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy organizację ruchu na odcinku prowadzonych robót w uzgodnieniu z mieszkańcami celem zapewnienia bezpieczeństwa        i przejezdności o każdej porze.

6. W ofercie należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami), których nie zawierają przedmiary robót, a które  wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia.   Dla potrzeb realizacji  zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii elektrycznej oraz inne  potrzebne media.

7.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót.

8. Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wszelką dostępną wiedzą 
w tym zakresie.

9. Zamawiający z  udziałem  Wodociągów Kieleckich  dokona  odbioru  całości  wykonanych  robót.

10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej 
w  wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru         Wykonawcy w przypadku opisanym w  Rozdziale  III  pkt. 5  SIWZ  oraz w umowie  § 7 i § 8.

IV. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH   UZUPEŁNIAJACYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Prawa Zamówień Publicznych.

VI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia:  31 lipiec 2013 roku

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału 
w postępowaniu    określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn.:

a). posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień.

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie działalności gospodarczej.

b). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym             i osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością co najmniej jednego zamówienia o wielkości i charakterze zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu polegającego na wykonaniu sieci wodociągowej o wartości kontraktu min. 100.000,00 zł brutto    z potwierdzeniem wykonanych prac w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to 
w tym okresie oraz  dysponowanie co najmniej jedną osobą, przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia branży sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

c). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie 150.000,00 zł., wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków                 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opłaconej polisy,          a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz posiadanie przez wykonawcę ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie min. 200.000,00 zł.

d). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie  art.24 
ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 
je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły  nie mniej niż 5 wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zmówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie  od niej  nastąpiło  w okresie  3 lat przed wszczęciem  postępowania, a wartość  niezrealizowanego  zamówienia  wyniosła  co najmniej  5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                       w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione              w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału    w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa                    lub przestępstwa skarbowego

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi które prawomocnie skazano za przestępstwo; 
o którym mowa w art. 9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.poz.769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia  się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo – akcyjną lub osobą prawną ,których  odpowiednio  wspólnika ,partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano z przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.        o skutkach powierzania wykonywania pracy  cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom  na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku oraz w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 2 ustawy PZP.

a).wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas  dialogu technicznego o którym mowa w art. 31 a ust.1, lub posługiwali  się w celu  sporządzenia  oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców                    w  postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji:

b).nie wnieśli wadium do upływu  terminu składania  ofert, na przedłużony  okres związania ofertą lub  w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

c).złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub  mogące mieć wpływ na wynik  oprowadzonego postępowania;

d). nie wykazali spełnienia  warunków udziału w postępowaniu;

e). należąc  do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.      o ochronie  konkurencji i konsumentów ( Dz. U. nr 50,poz.331, ze zm.), złożyli odrębne oferty lub  wnioski o dopuszczenie do udziału  w tym  samym postępowaniu, chyba że  wykażą,            że istniejące między nimi powiązania nie  prowadzą do zachwiania  uczciwej konkurencji pomiędzy  wykonawcami w postępowaniu o udzielenie  zamówienia.

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału                            w postępowaniu na podstawie analizy przedłożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych    w rozdziale VIII specyfikacji wg formuły spełnia/ nie spełnia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia, nie później niż na dzień składania ofert.

4.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, 
o których mowa w pkt 1 winni spełniać łącznie, natomiast żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z pkt. 2.

IX. GRUPY KAPITAŁOWE

- ustawa z dnia 16.02.2007r.o ochronie konkurencji  i konsumentów                            
(Dz.U. Nr 50, poz.331 – art.4 ustawy)

1.Ustawa  reguluje zasady i tryb przeciwdziałania  praktykom ograniczającym konkurencję      oraz praktykom naruszającym  zbiorowe  interesy  konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom  przedsiębiorców i ich związków, jeżeli  te praktyki lub koncentracje  wywołują lub mogą  wywoływać skutki  na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej.

W rozumieniu ustawy ilekroć mowa jest o:

1) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu  przepisów                   o swobodzie  działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczna, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną mniemająca osobowości prawnej, której ustawa  przyznaje zdolność prawną, organizacyjną a także jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów            o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
2) związkach przedsiębiorców – rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych organizacji;
3) przedsiębiorcy dominującym – rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę,     w rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą;

4) przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu  na  innego  przedsiębiorcę  lub  przedsiębiorców;  uprawnienia  takie  tworzą  
w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień 
z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

5) porozumieniach – rozumie się przez to:

a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów,
b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki,

c) uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych;
6) porozumieniach dystrybucyjnych – rozumie się przez to porozumienia zawierane między przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, których celem jest zakup towarów dokonywany z zamiarem ich dalszej odsprzedaży;

7) towarach – rozumie się przez to rzeczy, jak również energię, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, usługi, a także roboty budowlane;

8) cenach – rozumie się przez to ceny, jak również opłaty o charakterze cen, marże handlowe, prowizje i narzuty do cen;

9) rynku właściwym – rozumie się przez to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji;

10) pozycji dominującej – rozumie się przez to pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40%;

11) konkurentach – rozumie się przez to przedsiębiorców, którzy wprowadzają lub mogą wprowadzać albo nabywają lub mogą nabywać, w tym samym czasie, towary na rynku właściwym;
12) konsumencie – rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia        23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

13) organizacjach konsumenckich – rozumie się przez to niezależne od przedsiębiorców i ich związków organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów; organizacje konsumenckie mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, o ile dochód z działalności służy wyłącznie realizacji celów statutowych;
14) grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie)  spełniał wymagania o których mowa     w rozdziale VIII.pkt.1.ppkt a,b,c. W przypadku konsorcjum żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy.

3. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku, kiedy umowa o wykonanie zamówienia publicznego będzie zawierana z kilkoma Wykonawcami występującymi wspólnie, do umowy tej zostaną wprowadzone postanowienia ustalające solidarną odpowiedzialność tych Wykonawców za wykonanie  zobowiązań wynikających z umowy w pełnym zakresie.

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
       W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU WPOSTĘPOWANIU

1. Oferta poza formularzem ofertowym (oryginał) musi zawierać następujące oświadczenia 
 i dokumenty:

a). oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy  z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego  załącznik    nr 2 do SIWZ,

b). oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ ,

c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego  w rozdziale IX    pkt 1.ppkt c, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wcześniej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

d). wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (zawierający wykonanie co najmniej jednego zamówienia o wielkości        i charakterze zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu polegającego na wykonaniu sieci wodociągowego o wartości kontraktu min. 100.000,00 zł brutto, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ,

e). wykaz podmiotów (firm) i osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

f). oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

g).wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ,

h). dowód wniesienia wadium,

i)  kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie dokumentacji projektowej oraz pomocniczo na podstawie przedmiaru robót składa Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (kosztorys należy dostarczyć przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia       zamówienia),

j). Zgodnie z art. 26 ust.2 pkt 2d - Wykonawca  w celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu wraz z wnioskiem lub ofertą, składa  listę  podmiotów należących do tej samej  grupy  kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. pkt 5, albo informację, że  nie należy  do  grupy  kapitałowej (załączniki Nr 11 i 11a 
do SIWZ).

2. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument należy złożyć w formie  oryginału  lub kopii poświadczonej przez notariusza.  Pełnomocnictwo winno w szczególności  zawierać:

-  nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

- wskazywać wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
   wymienionych co najmniej z nazwy,

-  zawierać informacje dotyczące ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,

- dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wszystkich Wykonawców   ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione         do składania oświadczeń woli.

2.1. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

2.2. Oświadczenia  i informacje składane przez lub wobec pełnomocnika są skuteczne wobec  wszystkich Wykonawców  ubiegających  się wspólnie o  uzyskanie zamówienia.

3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie   zamówienia, dokumenty wymienione w rozdziale IX. pkt.1. ppkt. a),b) składa każdy
z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie.

4. Dokumenty o których mowa w rozdziale IX.pkt.1.ppkt. a) - g) należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do   reprezentowania Wykonawcy.

XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przekazywane będą pisemnie lub faksem. Adres zamawiającego, numery telefonów 
i faksu zostały podane w rozdziale I niniejszej specyfikacji.

2.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  lub  informacje przesyłane faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Korespondencja przesłana za pomocą faksu  po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana  za wniesioną z datą tego dnia.

XII. TRYB  UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI  SIWZ

1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba             o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert (art.38 ustawy). Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną także zamieszczone na stronie internetowej:www.zagnansk.biuletyn.net. Pytania wykonawcy oraz odpowiedzi zamawiającego muszą być sformułowane  na piśmie.

2.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez zamawiającego postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy, do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej 
z zapytaniem zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.

3.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie  przed upływem terminu 
do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Dokonaną w ten  sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej: www.zagnansk.biuletyn.net

4.  Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej: 
e-mail:www.zagnansk.biuletyn.net

XIII. WADIUM

1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium 
w wysokości: 3.000,00 zł.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione:

a).w pieniądzu,

b).w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c). w gwarancjach bankowych,

d). w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e). w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości              (Dz. U. z 2007r.  Nr 42, poz.275 ze zmianami).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 
w Banku Spółdzielczym w Samsonowie nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 z adnotacją:       „Budowa  sieci wodociągowej wraz z wysięgnikami przyłączy w msc Osiedle Knieje,         gm. Zagnańsk”.

5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego     oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający zwróci również wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, 
że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

9. Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego wraz z odsetkami w przypadku:

a). odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  w ofercie,

b). nie wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c). braku możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy.

- Zwrot oraz zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. O ile zostanie przedłużony termin związania ofertą o tyle zamawiający przedłuży termin wykonania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma 
nie ulegających usunięciu bez pozostawiania śladów. Wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

- Oferta powinna zawierać następujące elementy:

- wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany druk oferty cenowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, pod rygorem nieważności,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale IX,

- pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę oraz oświadczenia,

- dokument ustanawiający pełnomocnictwo wykonawców występujących wspólnie 
o udzielenie zamówienia,

- dowód wniesienia wadium.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę 
lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą
z właściwego rejestru.

- W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane 
w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt. 3.

- Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie zapisane strony ofert, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- Ofertę należy opakować kopertą zewnętrzną zaadresowaną na Zamawiającego oraz  oznaczoną:

„Budowa  sieci wodociągowej wraz z wysięgnikami przyłączy w msc Osiedle Knieje,                   gm. Zagnańsk” oraz „Nie otwierać przed godziną 1030 w dniu 9 kwietnia 2013 roku”.

- Ofertę należy opakować kopertą wewnętrzną z nazwą i adresem wykonawcy, 
tak by możliwe było zwrócenie oferty w razie opóźnienia w jej doręczeniu.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia i być kompletna.

- Cena oferty musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem podatku VAT.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań.

- Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8, w Biurze Obsługi Interesanta( na parterze),

- Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazanego w pkt. 1 nie jest równoznaczne 
ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

- Termin składania ofert upływa dnia 9 kwietnia 2013 r. o godz. 1000.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 8 (sala konferencyjna)                             w dniu 9 kwietnia 2013 roku o godz. 1030.

- Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu                      do Zamawiającego.

- Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,                jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,                   także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w punkcie 6 i 7 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

XVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1.  Cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót określonych w rozdziale III  i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

2.  Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT  i taką Zamawiający przyjmuje dla porównania ofert.

3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty 
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszej SIWZ. Cena nie może ulec zmianie.

4. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo, w zaokrągleniu do drugiego miejsca
po przecinku.

5.   Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.

6.  Zaleca się, aby Wykonawca  przed przystąpieniem do opracowania oferty dokonał  wizji lokalnej w terenie, w którym przewiduje się realizacje przedmiotu zamówienia, celem uzyskania wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty                 i podpisania umowy.

Ceny ofert mają charakter ryczałtowy tzn. obejmują wszelkie nakłady na realizację pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, określonego w dokumentacji przetargowej.

W cenie ryczałtowej brutto mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu w tym m.in.: organizacja i utrzymanie zaplecza i placu budowy, oznakowania robót, naprawy szkód powstałych w wyniku realizacji robót, segregowania, składowania unieszkodliwiania odpadów, przeprowadzania wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych, obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty zajęcia pasa drogowego, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty ewentualnych odszkodowań, ubezpieczenia oraz koszty usuwania wad i usterek gwarancyjnych i wynikających z rękojmi. Cenę należy określić na podstawie kalkulacji szczegółowej sporządzonej w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar robót i wizję lokalną terenu budowy i jego otoczenia oraz specyfikację techniczną wykonania
 i odbioru robót budowlanych. Przed sporządzeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do szczegółowej weryfikacji projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót i terenu budowy z udostępnionym przedmiarem robót, celem ujawnienia ewentualnych nieścisłości lub rozbieżności mających wpływ na cenę złożonej oferty. Pominięcie przez wykonawcę w cenie oferty elementu lub zakresu robót nie ujętego w wyżej wymienionych dokumentach a niezbędnego do kompletnego, prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie stanowiło podstawy do roszczeń w sprawie zwiększenia ceny (wynagrodzenia ryczałtowego).

XVIII. INFORMACJA O WALUTACH W JAKICH ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ROZLICZENIA FINANSOWE

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych   
       polskich.

XIX. KRYTERIA OCENY OFERT

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium:
cena – 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwięcej punktów.

- Ilości otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert obliczana będzie według wzoru:

PC= ( CON/CDO ) x 100 pkt. w którym:

Pc - ilość punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę

CON - cena oferty najtańszej

CDO – cena danej oferty (ocenianej)

100 – ciężar kryterium (100%)

- Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku badania i oceny ofert.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty,
 w tym zwłaszcza zmiany ceny.

6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
           DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1.  Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

2.  Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94  Prawo Zamówień Publicznych i uwzględnieniem art. 139 ustawy.

3. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. W przypadku gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy należy przedłożyć zamawiającemu umowę  regulującą współpracę wykonawców.

5. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6. Wykonawca, przyjmując teren budowy, ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za następstwa  nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników oraz osób trzecich powstałych
w  związku z prowadzonymi robotami.

XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który wygra przetarg wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie którą  należy wnieść przed podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach  
określonych w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

a). w pieniądzu,

b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
z tym  że zobowiązanie  kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c). gwarancjach bankowych,

d). gwarancjach ubezpieczeniowych,

e). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2  ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                      ( Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

3. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
także w wekslach  z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

4.  Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: 
      BS Samsonów 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami   wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

### XXII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany 
do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem stanowiącym załącznik nr 4 
do SIWZ.

- Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom
a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę,

- Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przekazania Zamawiającemu kosztorysu ofertowego.

- Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony.

- Do umów, w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIV. INFORMACJE O USTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
               Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI  ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.

XXVI. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

Zamawiający dopuszcza powierzenie  realizacji zamówienia podwykonawcom i żąda wskazania        przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XXVII. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JEŻELI 
                ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVIII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

Załączniki:

- załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy,

- załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

- załącznik Nr 4 - Wzór umowy,

- załącznik Nr 5 - Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca,

- załącznik Nr 6 - Dokumentacja projektowa,

- załącznik Nr 7 - Przedmiar robót,

- załącznik Nr 8 - Wykaz zrealizowanych robót budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat,

- załącznik Nr 9 - Wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć    podwykonawcom,

- załącznik Nr 10 - STWiORB

- załącznik Nr 11 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

- załącznik Nr 11a - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

- załącznik Nr 12 - Lokalizacja inwestycji