G. 271.20.2014 .GDK

Zagnańsk, 26 września 2014r

S p e c y f i k a c j a 
 I s t o t n y c h  W a r u n k ó w  Z a m ó w i e n i a
(SIWZ)

#### 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

Tel. 41 300-13-22,  fax 41 300-13-73

e-mail: sekretariat@zagnansk.pl,  www.zagnansk.pl

NIP: 959-16-71-296, REGON: 291-01-08-66

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.zagnansk.biuletyn.net

#### 2. Tryb udzielenia zamówienia.

#### Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

#### 3. Opis przedmiotu zamówienia.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zagnańsk w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.t.: „System zielonych inwestycji 
(GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”

  - Zakres robót do wykonania został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót (zwanych dalej dokumentacją), stanowiących załączniki do SIWZ oraz w zapisach niniejszej SIWZ.

  - Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Zostały użyte wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych co do ich jakości, docelowego przeznaczenia, spełnianych funkcji i walorów użytkowych.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Zakup i Wymianę oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Zagnańsk. Obejmuje modernizację 
1203 szt. punktów oświetleniowych (Mapa z lokalizacją robót – zał. nr 10, Wykaz punktów świetlnych do wymiany w Gminie Zagnańsk w ramach modernizacji - zał. nr 13).

- Zakup, dostawę i montaż nowych opraw LED ze źródłem światła:

- Oprawy o mocy całkowitej 68W LED - 35 szt.

- Oprawy o mocy całkowitej 105W LED - 123 szt.

- Zakup, dostawę i montaż nowych opraw sodowych wraz ze źródłem światła

- Oprawy o mocy całkowitej 79W SODA - 475 szt.

- Oprawy o mocy całkowitej 112W SODA – 547 szt.

- Oprawy o mocy całkowitej 168W SODA – 23 szt.

- Demontaż starych opraw oświetlenia zewnętrznego, wysięgników rurowych na słupach oraz montaż  nowych opraw z odpowiednio: ledowymi i sodowymi źródłami światła (1203 szt.) - zgodnie z wyżej wymienionym wyszczególnieniem (wymogi dla opraw LED i sodowych – zał. 11) .

- Wymianę/montaż przewodów zasilających oprawy – 3600,0 m.

- Wymianę/montaż zacisków prądowych  dla wszystkich opraw.

- Wymianę/montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw.

- Wymianę układów sterowania pomiarowo - rozdzielczych oświetlenia ulicznego.

- Wykonanie pomiarów obciążeń dla wszystkich szaf oświetleniowych oraz pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wykonanej modernizacji.

- Dostarczenie starych zdemontowanych opraw wraz z osprzętem na miejsce wskazane przez Zamawiającego (możliwe przekazanie starych opraw wraz z osprzętem do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna RE Kielce, ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce).

- Inwestycja może wymagać uzyskania decyzji administracyjnych i dokumentów formalno-prawnych. Infrastruktura oświetleniowa nie stanowi własności Gminy Zagnańsk, ale gmina jest uprawniona do przedmiotowej modernizacji oświetlenia na terenie gminy (uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna RE Kielce, ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce do wglądu u Zamawiającego).

- Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do weryfikowania parametrów energetycznych oraz oświetleniowych do 6 lat od wykonania modernizacji instalacji oraz przedstawienia wyników na każdorazowe żądanie Zamawiającego. W tym Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia oraz weryfikacji efektu ekologicznego wyliczonego w oparciu o załącznik nr 12 w terminach cyklicznych (coroczny) od 02.03.2016 do dnia 02.06.2021 r. W/w dokumenty Wykonawca każdorazowo dostarczy w formie papierowej oraz wersji elektronicznej (plik tekstowy).

- Zgodnie z oczekiwanym efektem ekologicznym  oszczędność w zużyciu energii po wykonaniu modernizacji ma wynieść 624 570,54 kWh rocznie, a ograniczenie emisji spalin CO2 [Mg/rok] - o 555,86 – co oznacza zmniejszenie emisji CO2 o 56 %.

- W ofercie należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami, zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, uzgodnienie 
i uzyskanie zgody na prace na linii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna RE Kielce, ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce. Powyższy podmiot może zażądać wyniesienia układów sterujących), których nie zawierają przedmiary robót, a które Wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media).

- Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi 
w SIWZ, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wzorem umowy oraz przedmiarem robót (będącym elementem pomocniczym).

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku opisanym 
w punkcie 25 niniejszej specyfikacji oraz w § 10 ust. 3 umowy.

- Zakres rzeczowy zamówienia nie wyklucza wykonania innych niezbędnych opracowań wynikających 
z przepisów m.in. Prawa Budowlanego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tego tytułu bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach złożonej oferty.

- Wszelkie urządzenia i materiały wymienione w SIWZ, Specyfikacji technicznej wykonania, odbioru robót i przedmiarze robót (będącym elementem pomocniczym) mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że dopuszcza się materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych określonych poprzez materiały wymienione z nazwy.

- Wykonanie inwentaryzacji zmodernizowanego oświetlenia na mapach sytuacyjno - wysokościowych w formie papierowej i elektronicznej wraz z wykonaniem schematów jednokreskowych obwodów oświetlenia ulicznego 
z wyszczególnieniem numerów słupów, na których zostały zamontowane oprawy wraz z podaniem ich typu i mocy źródeł światła w nich zamontowanych.

- Wykonawca winien złożyć oświadczenie, że zmodernizowane przez niego oświetlenie spełnia normę PN-EN 13201.

3.4   Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień.

Kody CPV:

45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznej

45311000-0 roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45311200-2 roboty w zakresie osprzętu elektrycznego

45315700-5 instalowanie tablic elektrycznych bezpiecznikowych

45400000-1 roboty wykończeniowe

79421200-3 usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych.

5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.

#### 8.  Termin wykonania zamówienia oraz okres rękojmi.

- Wymagany termin realizacji prac: 2 czerwca 2015 r. (2 marca 2021 r. koniec okresu monitorowania 
i raportowania w sprawie redukcji wielkości emisji CO2 zgodnie z metodyka programu SOWA)

- Na wykonane roboty objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca winien udzielić następujących gwarancji jakości i rękojmi za wady

- min. 6 lat gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i  zainstalowane oprawy oświetleniowe typu LED i typu sodowego (w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia nowych źródeł światła w miejsce uszkodzonych oraz ich wymiany na własny koszt);

- gwarancja jakości i rękojmia za wady rozpoczyna się od daty odbioru robót budowlanych;

- okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości;

- czas trwania okresu rękojmi za wady strony ustalają na okres tożsamy z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.

9.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:

9.1.1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze  wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,

9.1.2.  złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych 
	oraz spełniają warunki dotyczące:

9.2.1.1    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   		      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

9.2.1.2    posiadania wiedzy i doświadczenia:

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z modernizacją lub budową oświetlenia drogowego w zakresie minimum 75 punktów świetlnych.

9.2.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 	  zamówienia:

9.2.1.3.1  W zakresie osób:

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 	budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do 	wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji 	o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje Kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych;

Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana/e osoba/y posiada/ją 	wymagane uprawnienia i przynależą/y do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg 	na te/tą osobę/y nakłada Prawo budowlane.

9.2.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Na potwierdzenie należy przedłożyć:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 500 000,00 PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości;

b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 500 000, 00 PLN.

W przypadku opłacenia polisy przelewem bankowym do oferty należy załączyć dowód opłacenia składki.

Uwaga!

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, jeżeli korzysta on z zasobów podmiotu trzeciego:

1) W przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - dokumentów, o których mowa 
w pkt. 9.2.1.4;

2) Ponadto należy przedłożyć dokumenty:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że Wykonawca ten będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów, to za zgodność 
z oryginałem potwierdza je Wykonawca lub ten podmiot.

9.2.2.  nie podlegają wykluczeniu.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca złoży:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.2.3. Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

  - Jeżeli Wykonawca wykazał spełnienie warunków podmiotowych polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9.2.2.

9.4.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.2.2., składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

9.4.1 Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 9.4 a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. 9.4 b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.4.2 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9.4. Zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio do kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 9.4.1 stosuje się odpowiednio.

9.4.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów, odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.5. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych     	(konsorcja / spółki cywilne), oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo  	zamówień publicznych, w tym:

9.5.1  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.

9.5.2  w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu.

9.5.3  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

9.6.	Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów metodą spełnia/nie spełnia. Gdy Zamawiający nie opisuje warunków i wymaga jedynie złożenia oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa to oświadczenie w odniesieniu do opisanego przedmiotu zamówienia.

9.7.	Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej, to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, którego określona wartość się odnosi.

#### 10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.

#### 11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest 
zobowiązany do:

11.1.1.   określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik nr 3 do SIWZ) informacji, jaka część  przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców. Brak takiej informacji uznawany będzie, że Wykonawca nie zamierza powierzać żadnych robót podwykonawcom.

11.1.2.  wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców i dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie.

11.1.3.   przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy.

12. Informacje dotyczące warunków składania ofert.

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### 13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia  warunków udziału w postępowaniu.

13.1. Oferta musi zawierać: I) Oświadczenie woli: 1) Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 3 do SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Sam przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny robót do wykonania. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 Kc.

II) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: 1) Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ – potwierdzający postawiony warunek w pkt. 9.2.1.3.1. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia oraz że osoby te przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane - potwierdzające postawiony warunek w pkt. 9.2.1.3.1 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ - potwierdzający postawiony warunek w pkt. 9.2.1.2. 4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

1) Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

6) Wymienione dokumenty i oświadczenia mają potwierdzać postawione warunki podmiotowe i być zgodne z zapisem o braku podstaw do wykluczenia (pkt.9, SIWZ)

13.2.	Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 13.1. Niespełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

13.3.	Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek oraz wyszczególnienie załączników do oferty winny być wpisane do formularza ofertowego – załącznik nr 3 do SIWZ. Niespełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana oraz nie zostały wyszczególnione załączniki, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

13.4.	Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

13.5.	Wszystkie dokumenty składane z ofertą (oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia) muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” (na każdej stronie zawierającej treść) przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy wymienioną/ych w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału.

13.6.	Jeżeli pełnomocnik w imieniu Wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.

13.7.	Zamawiający wymaga, by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku, wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

#### 14.	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

14.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i faksu prowadzącego postępowanie zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty związane z uzupełnieniem w trybie art. 26 ust. 3 ustawy składa się w formie pisemnej.

14.2.	W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

14.3.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

15.	Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Podinspektor Krzysztof Piotrowski-Wójcik (41) 300 - 13 - 22 – w sprawach formalno-prawnych prowadzonego postępowania.

- Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00 pod wymienionym powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie Zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym.

- Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08:00 do 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

#### 16.	Termin związania ofertą.

#### Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

17.	Wymagania dotyczące wadium.

17.1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 25 000 złotych.

17.2.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

17.2.1.	pieniądzu;

17.2.2.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że   poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

17.2.3.	gwarancjach bankowych;

17.2.4.	gwarancjach ubezpieczeniowych;

17.2.5.	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

17.3.  Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty.

17.4.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 Bank Spółdzielczy w Samsonowie z dopiskiem:

„Wadium w postępowaniu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zagnańsk w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej p.t.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”.

17.5.  Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

17.6.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom  niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

17.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

17.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

17.9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia 	publicznego na warunkach określonych w ofercie;

17.9.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 	wykonania umowy;

17.9.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów, 	chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego;

17.9.4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 	stronie Wykonawcy.

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia.

- Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10 % ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.

  - Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza oraz przed zakończeniem okresu monitorowania i raportowania w sprawie redukcji wielkości emisji CO2 zgodnie z metodyka programu SOWA i przekazaniem wszystkich niezbędnych materiałów Zamawiającemu

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

  - W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru robót budowlanych, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.( (Wykonawca musi do tego czasu zakończyć okres monitorowania i raportowania w sprawie redukcji wielkości emisji CO2 zgodnie z metodyka programu SOWA i przekazać wszystkie niezbędne materiały Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej)

#### 19. Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

  - Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych 
w SIWZ.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

  - Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Przetarg nieograniczony na zadanie: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zagnańsk w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki wodnej p.t.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne.” „Nie otwierać przed 14 października 2014 r.  godz. 10:30”.

  - W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

#### 20.  Miejsce i termin składania ofert.

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro obsługi interesanta, w terminie do dnia 14 października 2014 r. do godziny 10:10.

20.2.   Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

#### 21.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

#### 21.1.	Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – w dniu 14 października 2014 r. o godzinie 10:30.

21.2.	Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

21.3.	Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.

21.4.	Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

#### 22. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę, obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, czyli łącznie dane z analizy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Załączony do niniejszej SIWZ przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, a nie służący do obliczenia ceny oferty.

  - Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W związku z powyższym, cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji.

  - Wykonawca opracuje kosztorys szczegółowy i szczegółowy harmonogram finansowo –rzeczowy zgodny 
z warunkami płatności zawartymi w umowie, na podstawie przedmiaru robót (zał. nr 2 do SIWZ.)

  - Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

  - W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

| Nr kryt. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | cena brutto | 100% |

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium (zawierająca najniższą cenę) może uzyskać maksimum 100 pkt.

22.7     Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

| Nr kryt. | Wzór |
| --- | --- |
| 1 | Cena brutto Liczba punktów = Cn/Cb x 100 gdzie: - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb – cena oferty badanej - 100 wskaźnik stały |

22.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

23 . Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy        w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:

    - Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do  właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert).

    - Harmonogram rzeczowo – finansowy, opracowany na podstawie wytycznych określonych przez Zamawiającego, który należy aktualizować w miarę potrzeb w trakcie realizacji robót. Harmonogram rzeczowo finansowy każdorazowo musi być uzgadniany i akceptowany przez Zamawiającego.

    - Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę).

24.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

#### 24.1.Określa SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach:

  - W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy.

  - Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.:

- Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących  okolicznościach:

- na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki proponował Zamawiający. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego;

- w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy, Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty;

- konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych przez Zamawiającego w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania;

- Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;

- W przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe lub uzupełniające i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Rozliczenie robót zamiennych, o których mowa w pkt. 1) - 5), następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze, przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.  W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub  urządzeń, przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:

- Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania (dopuszczalna rezygnacja może dotyczyć tylko części budowlanej);

- Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających za roboty zaniechane;

- Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych;

- Zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1) - 3), następuje w oparciu o kosztorys ofertowy, 
a pkt. 4) na zasadach określonych w ust. 1 pkt. 5).

- Zmiana terminu, która uprawnia do zmiany harmonogramu, który wymaga akceptacji Zamawiającego, nastąpi 
w następujących okolicznościach:

- Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.:

- zmiany spowodowane przez:

-	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

-	warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia;

c)	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

d)	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo  zachowania należytej staranności.

2)	Zmiany będące następstwem działania organów administracji, a niezawinione przez Wykonawcę,  
w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej.

4.	Zmiany materiałowe - dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod  warunkiem, że:

a)  spowodują obniżenie kosztów  ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację  wykonanego przedmiotu umowy;

c)  wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia);

d)	zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie 
w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiału lub urządzenia oferowanego.

5.  Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu wymaganym 
 w SIWZ.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2, gdzie podjęcie decyzji 
o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga  akceptacji Wykonawcy.

#### 26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty, o której mowa w art.11 ust.8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej, do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

27.   Informacje o finansowaniu inwestycji ze  środków UE.

Inwestycja nie jest finansowana z UE.

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ).

Załącznik nr 1: 	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2:	Przedmiar robót

Załącznik nr 3: 	Formularz oferty

Załącznik nr 4: 	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5: 	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6: 	Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 7:	Wykaz dot. osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 8:	Wzór umowy

Załącznik nr 9:	Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 10: 	Mapa z lokalizacją robót

Załącznik nr 11:	Wymogi dla opraw sodowych i LED

Załącznik nr 12:	Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 13 	Wykaz punktów świetlnych do wymiany w Gminie Zagnańsk w ramach modernizacji.