Oznaczenie sprawy: PZ.271.1.2015.PZZ

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

zwana dalej „SIWZ”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej pod nazwą

„Rozbudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Dębowa 
w msc. Kaniów, gm. Zagnańsk” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie  art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) tzn. wartość zamówienia nie przekracza  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 00 euro.

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr ………………………… z dnia ………………,

- strona internetowa Zamawiającego: www.zagnansk.biuletyn.net,

- tablica ogłoszeń w miejscu  publicznie dostępnym:

- w siedzibie Zamawiającego: ul. Spacerowa 8,26 – 050 Zagnańsk.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zatwierdził:

Zatwierdzam

Zagnańsk, dn.16 lutego 2015 r.

- Nazwa i adres zamawiającego (art.36 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p.)

- Nazwa zamawiającego: Gmina  Zagnańsk

- Adres zamawiającego: 26 – 050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8

- NIP: 959 – 16 – 71 – 296

- REGON:     291010866

- Telefon : (41)  300 – 13 – 22

- Faks:      (41)  300 – 13 – 73

- e-mail: sekretariat@zagnansk.pl

- Adres strony  internetowej: www.zagnansk.biuletyn.net

zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do:

składania ofert na wykonanie  roboty budowlanej pod nazwą:

„Rozbudowa  drogi i budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Dębowa
  w msc. Kaniów, gm. Zagnańsk” w ramach Narodowego Programu   
  Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – 
  Rozwój.

- Tryb udzielenia zamówienia (art.10 ust.1 i art.39 - 46,art. 36 ust.1 pkt. 2 ustawy p.z.p.)

Postępowanie o udzielenie  niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  zamówień publicznych  ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą p.z.p.” tzn. wartość zamówienia  nie przekracza  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 euro.

  - Podstawa prawna  udzielania zamówienia publicznego: art.10 ust.1 i art. 39 ustawa p.z.p.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 
      Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.);

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 
      sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
      od wykonawcy, oraz form, w jakich te  dokumenty mogą być składane 
      (Dz. U. z 2013 r. poz. 231);

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r.
      w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego  
      podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
      poz. 1692);

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r.
      w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 
      uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 
      Europejskiej (Dz.U. z 2013 r. poz.1735)

5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. 
      w  sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.1372);

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
     (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153,poz.1503 ze zm.)

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
     ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,poz.184 ze zm.);

8)  Kodeks cywilny;

9) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 
     2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004 /18/WE.

- Opis przedmiotu zamówienia (art. 29 – 31,art. 36 ust.1 pkt 3 ustawy p.z.p.)

Przedmiotem zamówienia pod ww. nazwą jest przeprowadzenie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy p.z.p. polegających na rozbudowie drogi i  budowie chodnika  w pasie drogi gminnej w ul. Dębowej w msc. Kaniów, gm. Zagnańsk.

Zakres prac w szczególności obejmuje m. innymi:

ZADANIE NR 1 – ROZBUDOWA  DROGI  I BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI GMINNEJ NA UL. DĘBOWEJ W MSC KANIÓW

1.  Branża drogowa

1.1. rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0303T na długości ok., 
        125,55m, w tym poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5m,

1.2.  demontaż istniejącego chodnika z płyt betonowych,

1.3. wykonanie chodnika o szerokości 2m, z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm koloru czerwonego  o pow. ok. 310 m2,

1.4.  wykonanie zjazdów na posesje z betonowej kostki prasowanej grubości 8cm koloru 
        szarego,

1.5. wykonanie rozbiórki drewnianego niezamieszkałego budynku zlokalizowanego 
        w pasie drogowym kolidującego z projektowaną linią teletechniczną oraz 
        projektowanym gazociągiem,

1.6.  wycinka drzew kolidujących z rozbudową drogi wraz z karczowaniem krzaków,

1.7.  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego:

a) dostawa i montaż elektronicznej sygnalizacji ostrzegawczej solarnej na jednym 
            wysięgniku (dwustronnej) - 1szt. Po stronie Wykonawcy opracowanie 
            dokumentacji, uzyskanie uzgodnień, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, 
            załatwienie czynności formalno prawnych dot. funkcjonowania urządzenia 
            (lokalizacja zostanie ustalona z  Zamawiającym),

b) dostawa i montaż progu zwalniającego (montaż w uzgodnieniu z Zamawiającym),

c) pozostałe oznakowanie  zgodnie z dokumentacją projektowo – wykonawczą.

1.8. przeniesienie krzyża znajdującego się przy skrzyżowaniu ul. Dębowej z drogą 
        powiatową Nr 0303T. Po stronie Wykonawcy należy uzyskanie/załatwienie 
        wszelkich formalności prawnych związanych z uzyskaniem niezbędnej 
        dokumentacji celem wykonania przedmiotowych prac zgodnie z przepisami ustawy 
        Prawo Budowlane oraz wyłożenie terenu w obrębie krzyża kostką betonową koloru 
        czerwonego o powierzchni około 20 m2

2.   Branża gazowa

2.1. wykonanie przebudowy gazociągu średniego ciśnienia z rur dn 63x5,8mm PE100 
       SDR 11 o długości 121 m,

2.2. wykonanie przebudowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia z rur dn 25x3mm 
        PE100  o długości 10,5m.

3.   Branża sanitarna- kanalizacja deszczowa

3.1.  wykonanie kanału deszczowego z rur PVC-U Ø 315 o długości 123m,

3.2   wykonanie przykanalików od wpustów z rur PVC-U Ø 200 o łącznej długości 8m,

3.3.  studzienki kanalizacyjne Ø 600 - 4 szt.,

3.4.  wpust uliczny – 4 szt.,

3.5.  wlot Ø 300 z rowu do kanału z osadnikiem – 1szt.

4.   Branża elektryczna

Przebudowa napowietrznej linii „nn” kolidującej z budową ulicy

4.1. przeniesienie całości istniejącej linii od słupa Nr 27 do słupa Nr 29/1 (trzy przęsła)
       na wschodnią stronę ul. Dębowej,

4.2. wykonanie przyłączy napowietrznych izolowanych do budynków mieszkalnych,

4.3. montaż oświetlenia na słupach przebudowanej linii.

5.   Branża teletechniczna

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi

5.1. demontaż starej linii

5.2. budowa słupa SŻT- 8,5       - 2 szt.

5.3. budowa słupa 2xSŻT- 8,5   - 3 szt.

5.4.podwieszenie kabli miedzianych XzTKMXpwn 25x4x0,6 o długości 148 mb
        km/par –  7,4

6. Roboty wykończeniowe

a) zagospodarowanie terenu urządzeniami małej architektury (ławeczki – 3 szt., stojaki na rowery – 1 szt., kosze na śmieci – 3 szt.),

b) montaż tablicy informacyjnej o wym. 0,7m x 0,9 m – 1 szt.,

Montaż  i wykonanie  zgodnie z przedmiarem robót.

c) montaż barier ochronnych o dł. 75 mb, oraz poręczy o dł. 6mb.

d) zasadzenie drzew gatunku dąb wraz z ich zabezpieczeniem przed złamaniem (sposób zabezpieczenia: Należy przywiązać pień drzewa do palików wbitych w ziemię. W zależności od wielkości drzewa i jego ustabilizowania w podłożu należy użyć 3 palików, wbitych w podłoże pod lekkim kątem, tak aby były jak najdalej od bryły korzeniowej. Do palików pień drzewa należy przywiązać parcianą taśmą grubości około 3 cm (aby zminimalizować otarcia pnia od taśmy).

Uwaga: pozostały zakres prac określony jest w dokumentacji budowlano wykonawczej oraz w przedmiarze robót, który jest elementem pomocniczym. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie w opisie należy traktować tak, jakby były ujęte w obu  przypadkach.

ZADANIE NR 2 –  PRZEBUDOWA DROGI I BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 0303T W MSC KANIÓW”

1. Branża drogowa

1.1. Wykonanie remontu skrzyżowania drogi powiatowej Nr 0303T z drogą gminną przy 
       ul. Dębowej  w msc Kaniów,

  - 1.2. Wykonanie prac rozbiórkowych starej nawierzchni wraz z istniejącą infrastrukturą – 
       frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 8cm w ilości ok. 310m2,

  - 1.3. Wykonanie odbudowy związanej z przebudową sieci ok. 60m2,

  - 1.4. Wykonanie nowej jezdni o powierzchni ok. 450m2,

  - 1.5. Wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej koloru szarego o powierzchni
       ok. 20m2,

  - 1.6.Wykonanie chodników z kostki betonowej koloru czerwonego o powierzchni 
      ok. 160m2,.

  - 1.7.Wykonanie drogi dojazdowej wraz z zawrotką dla samochodów osobowych 
      o powierzchni  ok. 312 m2,

  - 1.8. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

  - 1.9. Wykonanie oczyszczenia (udrożnienia) istniejącego rowu na dł. 380 mb wraz
       z włączeniem do  studni D4. Włączenia należy  dokonać na wysokości dz. ozn. nr 
       ewid. 265 (zgodnie z zakresem prac  pokazanym na załączniku nr 8a) poprzez  
       zamontowanie przyczółka o średnicy ok. 50 cm. Oczyszczony rów przed  
       włączeniem  na długości  3 mb umocnić płytami ażurowymi.

2. Branża gazowa

2.1. Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63mm – odcinki A-H i E-F

3. Branża sanitarna - budowa kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

3.1. studzienki kanalizacyjne ø600 mm – 4 szt.

3.2. wpusty uliczne – 3 szt.

3.3. wykonanie przebudowy przyłączy wodociągowych

4. Branża elektryczna – dobudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.:

4.1. montaż i stawianie słupa linii napowietrznej nn,

4.2. montaż opraw oświetlenia ulicznego.

Pozostały zakres prac określony jest w dokumentacji budowlano wykonawczej oraz w przedmiarze robót, który jest elementem pomocniczym. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie w opisie należy traktować tak, jakby były ujęte w obu  przypadkach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawierają następujące dokumenty:

- dokumentacja Budowlano – Wykonawcza pn.: Rozbudowa  drogi  i budowa  chodnika w pasie drogi gminnej ul. Dębowa w msc. Kaniów, gm. Zagnańsk – załącznik nr 8 oraz załącznik nr 8a (zakres prac do wykonania na drodze nr 0303T (skrzyżowanie)) do SIWZ;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót) – załącznik nr 10 do SIWZ.

Ponadto Zamawiający załączył przedmiar robót (załącznik Nr 10 do SIWZ), który stanowi materiał pomocniczy w celu ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny ofertowej, a podane  w przedmiarze  robót  podstawy wyceny należy  traktować jako orientacyjne. Sposób obliczenia ceny został określony przez Zamawiającego 
w pkt. 12 SIWZ (Opis sposobu obliczania ceny).

II. Inne wymagania Zamawiającego:

- Układanie masy asfaltowej należy prowadzić na całej szerokości jezdni    
  jednocześnie,

1.1. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji a po całkowitym wykonaniu 
        robót objętych niniejszym zamówieniem wykonawca wykona pomiary geodezyjne 
        powykonawcze, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 5 egz. i w wersji  
         elektronicznej, oraz  dokumentację powykonawczą – 2 kpl.).

1.2. W czasie prowadzonych robót budowlanych droga będzie oznakowana na czas 
        budowy zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę  do tego celu organizacją ruchu.

1.3. Do każdego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca 
        przygotuje dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej oraz gotowych 
        fotografii, którą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
        w terminie określonym  w § 6 ust.1 pkt. 1.1. umowy.

1.4. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą na 
        podstawie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia  robót 
        budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowę.

1.5. Miejsce wykonania robót budowlanych – lokalizacja dla drogi objętej przedmiotem 
       zamówienia: droga gminna Nr  400017 ul. Dębowa w msc. Kaniów .

1.6. Wszelkie postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                   
       na podstawie której zostało przeprowadzone przedmiotowe postępowanie 
       o udzielenie zamówienia publicznego i na podstawie której wykonawca sporządził 
       ofertę, są wiążące dla stron niniejszej umowy.

1.7. Wykonawca oświadcza, że posiada kompletną specyfikację istotnych warunków 
       zamówienia.

1.8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy dotyczący niniejszego 
       zamówienia, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji 
       technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  przedmiaru robót, który 
       jest elementem pomocniczym - załącznik nr 1 do umowy.

1.9. Powiadomienie  zarządców  sieci o planowanym  rozpoczęciu robót  i ewentualne  
       koszty z  tym związane  w zakresie Wykonawcy.

- Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować (wykonać) zgodnie z dokumentacją  
   projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
   należytą starannością, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi 
   i standardami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zasadami sztuki budowlanej,  
   etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy. Roboty 
   z poszczególnych branż dla budowy drogi należy realizować zapewniając    
   ciągłość  dostaw mediów.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy, w tym m.in.                                    
  z dokumentacją projektową i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki  
  prowadzenia robót objętych niniejszą umową są mu znane.

- Wykonawca oświadcza, że na własny koszt i w miarę postępu prac usuwał będzie                         
  z miejsca wykonania robót ziemię i gruz oraz inne materiały rozbiórkowe 
  i pozostałości. Miejsce wywozu wskaże Zamawiający, odwóz  na odległość do 2 km.

5.  Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji 
      niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia 
      i uprawnienia  wymagane przepisami prawa.

6. Przez cały okres trwania inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest  zapewnić  
      dojście i dojazd do budynków mieszkalnych, działek zlokalizowanych przy 
      budowanej drodze.

Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny zgodnie z  postanowieniami § 7 ust. 1 pkt.1.2 ppkt. 1.2.1 ( załącznik Nr 7  do SIWZ ).

Przedmiotowe zamówienie należy  zrealizować (wykonać) zgodnie z dokumentacją,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należytą  starannością, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz  postanowieniami umowy, której stanowi -  załącznik Nr 7
do SIWZ.

Do każdego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej oraz gotowych fotografii, którą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
w terminie  określonym w § 6 ust.1 pkt.1.1. umowy, której  wzór stanowi załącznik 
Nr 7 do SIWZ.

Na wykonane roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca  udzieli Zamawiającemu  minimum 36  miesięcznego okresu gwarancji.

Udzielenie  przez Wykonawcę  gwarancji na wykonane  roboty budowlane zostanie  potwierdzone przez Wykonawcę w pkt. 2. „FORMULARZA OFERTOWEGO  WYKONAWCY”- (załącznik Nr 1 do SIWZ).

Wykonawca rozszerzy odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres udzielonej gwarancji, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotowych robót  budowlanych 
(podstawa prawna : art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

Uwaga:

1. Wszelkie przedstawione przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej –  
      służącej do opisu przedmiotu zamówienia - przykłady materiałów i wyposażenia
      posiadają charakter informacyjny i poglądowy w celu wskazania wykonawcy 
      wymaganych minimalnych parametrów  technicznych i jakościowych oraz 
      technologii, które  wykonawca może  zastosować  lub równoważne.

2.  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany 
      wykazać spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego zgodnie 
      z dyspozycją  art. 30 ust.5 ustawy p.z.p.

3. Nomenklatura:

3.1. Wspólny słownik zamówień  (CPV):

Kod CPV:

45100000-8      Przygotowanie terenu pod budowę,

45111100-9      Roboty w zakresie  burzenia,

45233121-3      Roboty w  zakresie  budowy  dróg głównych,

45233120-6      Roboty w zakresie  budowy dróg,

45233200-1      Roboty w zakresie  różnych  nawierzchni,

45236000-0      Wyrównywanie terenu,

45233290-8      Instalowanie  znaków  drogowych,

45231000-5    Roboty  budowlane  w zakresie  budowy  rurociągów, ciągów  
                                       komunikacyjnych i linii  energetycznych,

45231221-0      Roboty budowlane  w zakresie  gazowych sieci zasilających,

45333000-0      Roboty  instalacyjne gazowe,

45231300-8  Roboty budowlane  w zakresie  budowy  wodociągów 
                         i rurociągów do odprowadzania ścieków,

45310000-3      Roboty w zakresie  instalacji  elektrycznych,

45316100-6      Instalowanie  zewnętrznego  sprzętu  oświetleniowego,

45231400-9      Roboty budowlane  w zakresie linii  energetycznych,

45232300-5      Roboty w zakresie  linii telefonicznych,

45232310-8      Roboty w zakresie  linii telefonicznych.

3.2.Zamawiający ubiega się  o dofinansowanie  przedmiotowego zamówienia 
      w  ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg  Lokalnych – Etap II. 
      Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój.

- Termin wykonania zamówienia (art. 36 ust.1 pkt. 4 ustawy p.z.p.)

Termin wykonania niniejszego zamówienia zamawiający ustala w sposób  
 następujący:

- rozpoczęcie: od dnia przekazania placu budowy,

- przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni 
                            od dnia  podpisania umowy;

- zakończenie : do dnia  25 listopada 2015 r.

- powyższa data stanowi ostateczny termin wykonania umowy, 
                              tj. bezusterkowego odbioru robót budowlanych oraz przedłożenie 
                              Zamawiającemu kompletnego operatu kolaudacyjnego o którym 
                              mowa w § 7 ust.1 pkt.1.2.pakt1.2.1. umowy – (załącznik 
                           nr 7 do SIWZ).

W przypadku  nie dotrzymania terminu zakończenia inwestycji i utraty dotacji przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wysokość utraconej dotacji.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków (art.22,art.24 ust.1 i 2,art.36 ust.1 pkt.5 ustawy p.z.p.).

5.1. Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy p.z.p., o udzielenie zamówienia mogą ubiegać 
        się wykonawcy, którzy  spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
     jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę  budowlaną związaną  z przedmiotem zamówienia.

Za roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia uznaje się roboty budowlane  polegające na budowie  drogi publicznej, których zakres  obejmował  wykonanie co najmniej jednej budowy drogi  o długości minimum 0,5 km, wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto, wraz z budową i przebudową  urządzeń  infrastruktury technicznej.

Ocenę spełnienia tego warunku zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt.6 ppkt 6.1. lit.a SIWZ.

Uwaga:

Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie  niniejszego zamówienia musi wykazać, że  warunek określony w pkt.5 ppkt.5.1. ust.2 SIWZ spełnia na podstawie  jednego zamówienia (umowy).

Wykonawcy  wspólnie ubiegający się  o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt.5 ppkt 5.1. ust. 2 SIWZ spełnia  przynajmniej jeden z wykonawców na podstawie jednego zamówienia (umowy).

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
     do wykonania zamówienia;

a) w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w celu wykonania 
          zamówienia wykażą dysponowanie (tzn. będą dysponowali na czas 
          wykonania zamówienia, tj. prowadzenia robót objętych przedmiotem 
          niniejszego zamówienia) potencjałem technicznym.

Ocenę spełnienia tego warunku  zamawiający dokona na podstawie  dokumentu wymienionego w pkt. 6 ppkt.6.1.lit.b SIWZ.

Uwaga:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie  niniejszego zamówienia muszą  wykazać, że warunek  określony w pkt. 5 ppkt. 5.1. ust. 3 lit. a SIWZ spełnia przynajmniej  jeden z wykonawców albo łącznie  wszyscy  wykonawcy.

b) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w celu wykonania  
           zamówienia wykażą dysponowanie ( tzn. będą dysponowali na czas wykonania 
           zamówienia, tj. prowadzenia robót objętych przedmiotem niniejszego 
           zamówienia) osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie:

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub konstrukcyjno –inżynieryjnej

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

Kierownik budowy może jednocześnie pełnić funkcję kierownika
     	robót drogowych

- kierownikiem robót branży sanitarnej obejmującej: kanalizację deszczową,
             sieć gazową , wodociągową,

-  kierownikiem robót branży teletechnicznej ,

-  kierownikiem robót branży elektrycznej,

- uprawnionym geodetą posiadającym  uprawnienia zawodowe w zakresie   
              geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych 
             i inwentaryzacyjnych;

Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona  na podstawie  dokumentu  wymienionego w pkt.6 ppkt.6.1. lit.c i d SIWZ.

Uwaga:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określający w pkt.5 ppkt 5.1. ust.3 lit.b SIWZ spełnia  przynajmniej  jeden  z wykonawców albo wszyscy wykonawcy.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

W postępowaniu  mogą  wziąć udział wykonawcy, którzy są ubezpieczeni  
    od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
    w wysokości  nie mniejszej niż 500 000,00 zł,

Przedstawią informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej
 potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności  kredytowej
   Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
 terminu składania ofert .Wykonawca musi posiadać nie mniej niż 500.000,00 złotych własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.

Ocenę spełnienia tego warunku zamawiający dokona  na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6 ppkt.6.1.lit. e i f SIWZ.

Uwaga:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 5 ppkt.5.1 ust.4 SIWZ spełnia  przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.

Ponadto potwierdzenia  spełnienia ww. warunku udziału  w niniejszym postępowaniu, Zamawiający dokona na podstawie  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, o których  mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.

5.2. Każdy z wyżej wymienionych warunków, będzie  oceniany przez  Zamawiającego 
      zgodnie z formą „spełnia” / „ nie spełnia”. Podstawą oceny będą oświadczenia 
      i dokumenty dołączone przez wykonawcę do oferty potwierdzające ich 
      spełnienie zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 6 SIWZ - doprecyzowujące  
      powyższe warunki ogólne do specyfikacji  niniejszego zamówienia.

Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie 
      iż warunki wykonawca spełnił.

5.3. Nie spełnienie powyższych warunków  przez wykonawcę będzie  skutkowało 
         wykluczeniem wykonawcy z postępowania  o udzielenie  zamówienia 
         i odrzuceniem jego oferty (art. 24 ust.2 pkt.4 w związku z art. 24 ust.3 ustawy 
        p.z.p.).

6.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
    w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
    (art.26,art.36 ust.1 pkt.6,art.44 ustawy p.z.p.)

Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 4, art.26 ust.2 ustawy p.z.p. i rozporządzeniem Prezesa Rady  Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie  rodzajów  dokumentów, jakich może  żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dz. U. z 2013 r., poz.231) Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

6.1. W  celu oceny spełniania  przez  wykonawcę warunków, o których mowa  w art.  
       22 ust.1 ustawy p.z.p., a opisanych przez  Zamawiającego w pkt. 5 ppkt 5.1. 
       SIWZ wraz z ofertą muszą być złożone następujące oświadczenia  
       i dokumenty:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
          upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  
          jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 
          i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących  
          najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane  
          w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 
          z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu opisanym w pkt. 5 ppkt. 5.1. 
            ust.2 SIWZ.

Formularz przedmiotowego wykazu (do wypełnienia) pn. „WYKAZ  
         ROBÓT” stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu  i urządzeń technicznych dostępnych  
           wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz 
           z  informacją o  podstawie  do dysponowania  tymi zasobami;

- zgodnie z  warunkiem udziału  w postępowaniu opisanym w pkt. 5 ppkt. 5.1. 
            ust 3 lit. a SIWZ.

Formularz przedmiotowego wykazu (do wypełnienia) pn.: „WYKAZ NARZĘDZI” stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

c) wykaz osób, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
          w szczególności  odpowiedzialnych  za kierowanie  robotami  budowlanymi, 
          wraz z  informacjami  na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
          i  wykształcenia  niezbędnych do  wykonania  zamówienia, a  także zakresu  
          wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie  
         do  dysponowania tymi osobami;

- zgodnie z  warunkiem udziału w postępowaniu opisanym w pkt. 5 ppkt.5.1.  
            ust.3 lit. b SIWZ.

Formularz przedmiotowego wykazu (do wypełnienia) pn.„WYKAZ OSÓB” stanowi 
załącznik nr 6 do SIWZ.

d) oświadczenie, że osoby, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
         posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania  
         takich uprawnień;

- zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu opisanym w pkt.5 ppkt.5.1. ust. 
          3 lit.b SIWZ;

e) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 
         że wykonawca jest  ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie  
         prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

- zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu opisanym w pkt. 5 ppkt. 5.1. ust. 
         4 SIWZ.

f) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności  kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert .Wykonawca musi posiadać nie mniej niż 500.000,00 złotych własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.

Działając w oparciu o ustawowe delegacje zawarte w art. 44 ustawy p.z.p. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć:

g) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
       zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 -4 ustawy p.z.p.;

- wzór przedmiotowego oświadczenia pn.: „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O 
       SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” stanowi załącznik 
       nr 2 do SIWZ – zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu opisanymi 
       w  pkt. 5 pkt. 5.1. SIWZ.

Zgodnie z ustawowymi delegacjami wynikającymi z art. 26 ust. 2b ustawy p.z.p.: wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub  ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej  sytuacji zobowiązany jest  udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności  przedstawiając w tym celu  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby  wykonania zamówienia.

W związku z powyższym zgodnie z ustawowymi delegacjami wynikającymi z art.
26 ust. 2e ustawy p.z.p. podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę  Zamawiającego  powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie   
       zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których w art. 24 ust.1 ustawy  
        p.z.p., Zamawiający żąda  złożenia  następujących  oświadczeń i dokumentów:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

b)  aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji  i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do 
            rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
            oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż    
            6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
            udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo składania ofert

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
            potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub 
            zaświadczenia, że  uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub 
            rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w całości wykonania  
            decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
            przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
            postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo składania ofert;

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
            Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
            potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z  opłacaniem składek na  
            ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
            przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  
            zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  decyzji właściwego 
            organu – wystawionego nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu 
            składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie   
            zamówienia  albo składania ofert.

6.3. Dokumenty  dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca zgonie z dyspozycją art.26 ust.2d ustawy p.z.p., wraz  ofertą składa;

a) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu  
           ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  konkurencji i  konsumentów albo  
          informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Wzór informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w  
           rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
          konsumentów stanowi  załącznik nr 11 do SIWZ.

6.4.  Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
          Rzeczypospolitej Polskiej  w postępowaniu o udzielenie  niniejszego  zamówienia 
          publicznego. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
          poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z 
          przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy p.z.p. w sprawie rodzajów 
          dokumentów, jakich może  żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 
          w jakich te dokumenty mogą być składane – rozporządzenie  Prezesa  Rady  
          Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 231) – potwierdzające 
          odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –  dokument wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
     o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo  
     składania ofert;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
      społeczne i zdrowotne albo że  uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,   
      odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie  w  
      całości wykonania  decyzji właściwego organu – dokument wystawiony nie
      wcześniej niż  3 miesiące przed  upływem  terminu składania  wniosków 
     o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  albo
     składania ofert.

6.5. Cena ryczałtowa określona w ofercie musi uwzględniać w kalkulacji kosztów  
       wszystkie  elementy niezbędne do wykonania  całości przedmiotu  zamówienia -

kosztorys ofertowy nie jest wymagany na etapie składania oferty;

6.6. Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, składa szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy robót  i kosztorys ofertowy,
o którym mowa  w pkt. 6.5. przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia  zamówienia celem weryfikacji i zaakceptowania przez Zamawiającego.
Po podpisaniu umowy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona  podziału na kosztorys  robót  kwalifikowanych i robót  niekwalifikowanych

(wymóg instytucji współfinansującej a po zakończeniu  całości zadania sporządzi  kosztorys  powykonawczy w rozbiciu na roboty kwalifikowane i niekwalifikowane
 (wymóg również instytucji współfinansującej) oraz zestawienie rzeczowe
 i finansowe -  zrealizowanej inwestycji.

Do kosztów niekwalifikowanych zalicza się: sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne, zieleń, mała architektura ( ławki, kosze, przystanki komunikacyjne tzw.-wiaty przystankowe).

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
    oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie  osób 
    uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami (art.9,art.27,art.36 ust. 1 
    pkt 7,art.38 ust. 1-3 ustawy p.z.p.).

7.1.Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
          Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim. 
          Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, 
          zawiadomień oraz  informacji faksem na nr  (41) 300 13 22.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,   zawiadomienia lub  inne informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (art.27 ust.2 ustawy p.z.p.). Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty sporządzone  
w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski.

Podczas badania i oceny ofert Zamawiający opierał się będzie na tekście tłumaczonym.

7.2. Osobami uprawnionymi  do porozumiewania się z  wykonawcami są:

- w zakresie technicznym i rzeczowym – Janina Bazan inspektor w Referacie  
             ds. Realizacji  Inwestycji,

- w zakresie postanowień zawartych w SIWZ zgodnie z ustawą Prawa 
               zamówień publicznych - Krzysztof Piotrowski - Wójcik podinspektor  
               w Referacie ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień 
              Publicznych.

Telefon kontaktowy: (41)    300 - 13 - 22;

Faks:                         (41)   300  -13 – 73;

7.3. Informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
        udziela się w godzinach pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek:
        od godz. 7:00 do godz. 15:00, środa : od godz. 9:00 do godz.17:00.

7.4.  Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad 
         określonych w art. 38 ust. 1-3 ustawy p.z.p. Zamawiający nie przewiduje  
         zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści 
         SIWZ.

7.5.  Wszelkie zapytania związane z wyjaśnieniem treści SIWZ należy kierować    
          na adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa nr 8, 
          26 – 050 Zagnańsk ( nr faksu: 41300-13-73).

- Wymagania dotyczące wadium ( art.36 ust.1 pkt 8,art. 45 – 46 ustawy p.z.p.)

Zamawiający żąda od  wykonawców wniesienia  wadium w wysokości 12.000zł.
( słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy  wnieść  przed upływem terminu składania ofert, który  Zamawiający określił następująco: do dnia 6 marca 2015 r. do godz. 1030

Wadium musi obejmować okres  związania  ofertą, który  rozpoczyna  się  wraz z  upływem terminu  składania  ofert i określony został  w pkt.9 SIWZ, gdyż  stanowi  zabezpieczenie  złożonej  przez  wykonawcę oferty.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędno- ściowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem  pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach  ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o  których  mowa w  art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  przedsiębiorczości ( Dz. U. z 200 7 r. nr 42,poz. 275 ze zm.).

Wadium wnoszone  w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek  Zamawiającego: BS Samsonów nr konta : 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 z adnotacją: „Rozbudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Dębowa w msc. Kaniów, gm. Zagnańsk.”.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie  pieniądza do oferty należy  załączyć dowód przelewu wadium na rachunek  bankowy Zamawiającego. 
W przypadku składania dowodu, kopia  ta musi  być  potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.

Do oferty należy załączyć kopię przedmiotowego dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę.

Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, uważa się wadium znajdujące się w dniu 6 marca 2015 r. do godz. 1030 na rachunku Zamawiającego.

W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający uzna, że wadium nie zostało  skutecznie wniesione.

Zwrot wadium:

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w terminach i zasadach określonych 
w art. 46 ust. 1-2 ustawy p.z.p.

Wadium wniesione  w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku  bankowego, na którym było  ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Ponowne wniesienie wadium:

Zamawiający  żąda  ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę przypadku 
      i na zasadach określonych w art. 46 ust.3 ustawy p.z.p.

Zatrzymanie wadium:

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca 
     w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy p.z.p.,
     z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
     o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, list podmiotów należących do tej 
     samej grupy  kapitałowej, lub  nie wyraził zgody na  poprawienie  omyłki, o  której  
     mowa  w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 
     złożonej przez  wykonawcę jako najkorzystniejszej ( art.46 ust. 4a ustawy p.z.p.).

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego   
     oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie  zamówienia publicznego na warunkach 
       określonych w ofercie;

2)  nie wniósł wymaganego  zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
           z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p. z postępowania o udzielenie    
      zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu 
      terminu składania ofert, na przedłużony okres  związania  ofertą lub w terminie, o 
      którym  mowa a art. 46 ust.3 ustawy p.z.p., albo nie  zgodzili się  na przedłużenie  
      okresu związania ofertą. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się  za odrzuconą.

9.   Termin związania ofertą (art.36 ust.1 pkt 9,art.85 ust.1 pkt 1 i ust.2.)

Wykonawca  będzie  związany ofertą przez 30 dni. Bieg  terminu związania ofertą 
        rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

Termin składania ofert, został  wskazany przez Zamawiającego w pkt. 11 ppkt. 11.1 
        SIWZ. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może 
        przedłużyć  termin  związania  ofertą, z tym że zamawiający może  tylko raz, co 
        najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do  
        wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
        okres, nie  dłuższy niż  60 dni.

10.   Opis sposobu przygotowania ofert ( art.36 ust.1 pkt 10, art.82 ustawy p.z.p.)

Wykonawca ma prawo złożyć  tylko jedną ofertę, sam albo jako wykonawcy 
        wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, 
        konsorcjum).

Oferta i wszystkie załączone do niej  dokumenty, ma być złożona w języku  
        polskim w formie  pisemnej na papierze przy użyciu nośnika pisma nie  
        ulegającego usunięciu, tj. na maszynie, komputerze lub ręcznie – pismem 
        czytelnym.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ (art.82 ust.3 ustawy p.z.p.), gdyż   
         w przeciwnym wypadku, oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona 
        (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy  p.z.p.).

Wykonawca ubiegający się o udzielenie  zamówienia publicznego zobowiązany 
    jest dostarczyć niżej wymienione  dokumenty i oświadczenia, wg kolejności:

1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  - załącznik Nr1 do SIWZ;

2) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  
        z art. 22 ust.1 ustawy p.z.p. – załącznik Nr 2 do SIWZ;

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 do SIWZ

4) Wypełniony wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie  ostatnich pięciu lat 
        przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia  działalności 
        jest krótszy  - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca  
        wykonania  oraz  z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz  
        wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
        i prawidłowo ukończone  - załącznik nr  4 do SIWZ;

5) Wypełniony wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych   
        dostępnych wykonawcy robót  budowlanych w celu wykonania  zamówienia wraz
        z  informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

Formularz przedmiotowego wykazu (do wypełnienia) – załącznik Nr 5 do SIWZ.

6) Wypełniony wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
        w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami ,wraz z informacjami na  
        temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych do 
        wykonania zamówienia, a także zakresu  wykonywanych przez nie czynności oraz 
        informacją o podstawie  do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 6 do SIWZ;

7) Oświadczenie ,że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
        posiadają wymagane  uprawnienia ( zgodnie z warunkiem udziału  w postępowaniu 
        opisanym w pkt.5 ppkt 5.1. ust.3 lit. b SIWZ),

8) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
        wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
        prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (zgodnie 
       z warunkiem udziału w postępowaniu w pkt. 5 ppkt.5.1. ust. 4 SIWZ).

9) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji do 
         działalności gospodarczej, jeżeli odrębne  przepisy wymagają  wpisu do rejestru 
         lub ewidencji, w celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
         ust.1 pkt.2 ustawy p.z.p. wystawiony nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem 
         terminu składania ofert.

10) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdza-
        jącego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że  
        uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
        zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
        organu  - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu 
        składania ofert.

11) Lista podmiotów  należących do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu  ustawy 
        z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi - 
        załącznik   Nr 11 do SIWZ

12)  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
         lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 
         wykonawca nie  zalega z opłacaniem składek na  ubezpieczenia zdrowotne 
         i społeczne, lub  potwierdzenia, że uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, 
         odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
         w  całości  wykonania decyzji właściwego organu -  wystawionego  nie wcześniej

niż  3 miesiące przed  upływem terminu składania  ofert.

13) Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo 
         reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba (y) 
         reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest  
         (są) wskazana(e) jako upoważniona ( e ) do jego reprezentacji we właściwym 
         rejestrze.

- Dowód wniesienia wadium.

Oferta ,a w tym wszystkie  załączniki i inne jej elementy muszą być  podpisane   
     wyłącznie przez osobę lub osoby należycie upoważnione (wraz z imienną 
     pieczątką) do jej podpisania, które to osoby reprezentują wykonawcę 
     w niniejszym postępowaniu.

Za osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego uznaje się osoby  uprawnione 
do reprezentowani wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze albo ewidencji działalności gospodarczej bądź w  stosownym  pełnomocnictwie, które  należy  załączyć do oferty  w oryginale, odpisie albo kopii – przy czym  odpis albo kopia  pełnomocnictwa muszą  być poświadczone za zgodność z oryginałem notarialnie.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ( np. spółka cywilna, konsorcjum) – do oferty musi być dołączony dokument  stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie  pełnomocnika do  reprezentowania  ich  w postępowaniu o udzielenie  niniejszego zamówienia  publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu  
i zawarcia  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego ( art. 23 ust. 2 ustawy p.z.p.).

W przypadku ustanowienia pełnomocników do  reprezentowania  wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu  wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, należy załączyć do oferty dokument  stwierdzający  pełnomocnictwo i jego zakres.

Pełnomocnictwo musi przede wszystkim:

- wskazać pełnomocnika,

- być podpisane przez wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub  członkowie  konsorcjum),

- wskazywać, że pełnomocnik ma  upoważnienie do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i  do zawarcia umowy,

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o  zamówienie składają jedną ofertę na formularzu, o którym mowa  w pkt.10 ust.1 SIWZ, przy czym:

- oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 10 ust. 3,9,10 i11 SIWZ – składają  
   oddzielnie wszyscy wykonawcy;

- oświadczenie potwierdzające spełnienie udziału w postępowaniu określonych w art.  
   22 ust.1 pkt. 1- 4 ustawy p.z.p., (wskazane w pkt.10 ust.2 SIWZ) oraz dokumenty  
   wskazane w pkt.10 ust. 4, 5, 6, 7, 8, 12 i 13 SIWZ – składają wspólnie wszyscy 
   wykonawcy.

W przypadku wykonawców wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia  oraz  w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach  określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie  dokumentów dotyczących  odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

W  przypadku przedkładania odpisów lub  kserokopii dokumentów należy poświadczyć ich zgodność z oryginałem następująco:

- zapis:„potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem”;

- datę potwierdzenia  odpisu lub kopii dokumentu;

- podpis wykonawcy i jego pieczęć.

Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają 
z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę podczas przygotowywania oferty. W tym przypadku dokonane korekty (poprawki lub zmiany) w treści oferty muszą być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Poprawki w ofercie  muszą być  naniesione czytelnie.

Zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia  oświadczeń, dokumentów lub  pełnomocnictw,
w przypadku ich braku albo złożone oświadczenia, dokumenty zawierają błędy 
lub wadliwe złożono pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych 
w przywołanym artykule.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia  przez wykonawcę  wykonania części  zamówienia  podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom.

Zamawiający  żąda wskazania przez wykonawcę w  „FORMULARZU OFERTOWYM WYKONAWCY” części zamówienia, której  wykonanie  powierzy  podwykonawcom (pkt.5 Formularza Ofertowego Wykonawcy) -  załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie wymaga podpisywania przez wykonawcę czystych stron złożonej przez niego oferty.

Zaleca się, aby każda zapisana strona składająca  się na złożoną przez  wykonawcę  ofertę (wraz z wszelkimi załącznikami) była ponumerowana kolejnymi numerami,
a oferta trwale spięta.

W przypadku, gdy  informacje  zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  16 kwietnia 1993 r o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z  2003 r.  Nr  153, poz. 1503 ze zm.), zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa  rozumie się nieujawnione  do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca  podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, Zamawiający będzie stosował art. 8 ust. 3 ustawy p.z.p.

Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone przez  wykonawcę informacje. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa  były przez  wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „informacje stanowiące  tajemnice  przedsiębiorstwa”, lub  spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa należy  podać  również w „FORMULARZU OFERTOWEGO WYKONAWCY” ( w pkt. 6 „ Formularza Ofertowego  Wykonawcy) – załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca w składanej w niniejszym postępowaniu ofercie nie może zastrzec informacji, które Zamawiający podaje podczas otwarcia ofert.: nazwę (firmę) oraz  adres wykonawcy, informacje dotyczące  ceny, termin wykonania, okres  gwarancji 
i warunki płatności (art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.).

Uwaga:

Zaleca się, aby wykonawca w trakcie przygotowania oferty, dokonał wizji lokalnej  terenu, który objęty jest  przedmiotem  zamówienia, a także zdobył, na  swoją własną  odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie  dodatkowe informacje, które mogą być konieczne  do  przygotowania oferty oraz  zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty  dokonania  wizji lokalnej terenu  poniesie wykonawca.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty przetargowej będą  ponoszone wyłącznie przez  wykonawcę.

W świetle art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  konkurencji 
i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 184) zwanej dalej „ ustawą 
o ochronie konkurencji i konsumentów”, do przepisów której  odsyła  art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p., grupę kapitałową stanowią  wszyscy przedsiębiorcy, którzy są  kontrolowani w sposób  bezpośredni lub pośredni przez  jednego  przedsiębiorcę. Przedsiębiorca kontrolujący również wchodzi w skład  tej grupy kapitałowej.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ( art.36 ust.1 pkt 11, art.43 ust.1, art. 
         86 ust.2 ustawy p.z.p.)

11.1Miejsce oraz termin składania ofert  (art. 43 ust. 1 ustawy p.z.p.)

Ofertę należy  złożyć w jednej zaklejonej / zamkniętej kopercie 
(w nienaruszonym, nieprzejrzystym opakowaniu) w siedzibie Urzędu Gminy
w Zagnańsku, 26 - 050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, Biuro Obsługi 
Klienta - parter do dnia 6 marca 2015 r. do godz. 1030

Koperta / opakowanie  zawierające  ofertę powinno  zostać wykonane  w taki 
sposób, aby  nie można  było zapoznać się z treścią  oferty do czasu otwarcia 
ofert. Zaklejona koperta / opakowanie, w której znajduje się oferta musi 
być  oznaczona  w sposób następujący:

- nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina  Zagnańsk

ul. Spacerowa Nr 8

26 -  050 Zagnańsk,

- nazwa  zamówienia:

Rozbudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Dębowa w msc. Kaniów, gm. Zagnańsk.

- opis: OFERTA – nie otwierać do dnia: 6 marca 2014 r. do godz: 1045

d) identyfikator w postaci pieczęci firmowej zawierającej nazwę i adres 
      wykonawcy.

Konsekwencje złożenia  oferty po terminie  niezgodnym z terminem podanym 
           w  SIWZ  ponosi  Wykonawca.

Oferta złożona po terminie (art. 84 ust.2 ustawy p.z.p.) zostanie  
         niezwłocznie  zwrócona Wykonawcy.

Uwaga!:

Zewnętrzne  oznaczenie zaklejonej  koperty / opakowania, w której znajduje się

oferta zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego jw., 
          zapobiegnie możliwości przypadkowego lub przedwczesnego otwarcia 
          oferty.

11.1.1Zmiana treści SIWZ przez Zamawiającego  (art.38 ustawy p.z.p.).

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może  przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ., zgodnie  z art. 38 ust.4 ustawy p.z.p.

Uwzględniając  dyspozycję  art. 38 ust. 4a ustawy p.z.p.

Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści tę zmianę także na stronie  internetowej, na której  została  zamieszczona niniejsza SIWZ:

www.zagnansk.biuletyn.net.

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38
 ust. 6 ustawy p.z.p., jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas  
na wprowadzenie zmian w ofertach.

Zamawiający o przedłużeniu terminu składania ofert poinformuje  
wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz umieści tę informację na stronie 
internetowej: www.zagnansk.biuletyn.net.

11.1.2. Zmiana lub wycofanie ofert (art.84 ustawy p.z.p.)

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 
 wycofać ofertę

11.2.Miejsce oraz termin otwarcia ofert ( art. 86 ust. 2 ustawy p.z.p.)

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 6 marca 2015 r., o godz. 1045

W Urzędzie Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8, 26 – 050 Zagnańsk – sala konferencyjna, pokój nr

Zamawiający dokona otwarcia oferty i ujawni informacje zgodnie z art. 86 
          ust.4 ustawy p.z.p

11.2.1. Jawność postępowania ( art.86 ust.2 ustawy p.z.p.)

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej „sesji” otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert zamawiający prześle  wykonawcy  informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia.

Podczas otwarcia  ofert zamawiający poda:

- Pełną nazwę ( firmy) i adres wykonawców,

- Cenę oferty,

- Inne informacje zgodnie z  art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.

Zamawiający sporządzi  protokół z otwarcia ofert, informacje jw. oraz inne  zgodne z art.96 ust.1 ustawy p.z.p. Zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy p.z.p. oferty składane w postępowaniu o zamówienie  publiczne podlegają  udostępnieniu od chwili  ich otwarcia.

12.Opis sposobu obliczania ceny (art.36 ust.1 pkt.12,)

Przed przystąpieniem do obliczenia ceny  ofert wykonawca  powinien dokładnie i 
         szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu  zamówienia określonym w pkt. 3  
         niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 i nr  
         8a do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  
         budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ). Ponadto Zamawiający załączył 
         przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ), który stanowi  materiał  pomocniczy 
         w celu  ułatwienia  wykonawcy obliczenia ceny oferty, a podane  w przedmiarze  
         robót podstawy  wyceny należy traktować jako orientacyjne.

Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z dyspozycją art. 632 § 1 ustawy  z dnia 23  kwietnia  1964 r – Kodeks cywilny) za realizację całego  przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo w pkt. 3 SIWZ. Cenę oferty brutto należy wpisać w pkt. 1 „ FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” -  który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmująca wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT.

Cena  oferty musi obejmować pełny zakres  robót  budowlanych określonych w pkt. 3 SIWZ i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem tego przedmiotu zamówienia.

Cena  musi być wyrażona  z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku w złotych i groszach polskich niezależnie od  wchodzących  w jej skład  elementów.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda cenę oferty wpisaną słownie przez wykonawcę w pkt. 1 „FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” ( załącznik nr 1 do SIWZ).

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego, będzie  brana  pod uwagę cena brutto (z podatkiem VAT) wpisana w pkt. 1 „FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” ( załącznik nr 1 do SIWZ).

Zatem w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem ceny brutto cyfrowo a słownie do oceny kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez wykonawcę w pkt. 1 formularza  ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) zapisana słownie.

W oferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na jej zmianę w czasie  trwania umowy np.:

- przygotowanie dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej oraz  gotowych  
      fotografii robót zanikających i ulegających zakryciu,

- koszty niezbędnych prób i badań związanych z  technologią realizacji niniejszego  
     zamówienia,

- wskaźnik wzrostu cen usług i produktów,

- koszty związane z odwozem i utylizacją ziemi i gruzu zgodnie z  obowiązującymi 
      przepisami,

- wzrost cen paliw,

- ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których  nie można  było przewidzieć 
      w chwili zawarcia umowy,

- obsługa geodezyjna inwestycji w czasie  wykonywania robót,

- pomiary geodezyjne powykonawcze,

- inwentaryzację znaków  granicznych np. kamieni granicznych ( w przypadku kiedy  
      wykonawca podejmie decyzję o konieczności wykonania przedmiotowej  
      inwentaryzacji),

- koszty związane  z wykonaniem stosownych badań laboratoryjnych,

itp.

Na cenę winny składać się wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia.

Cena zaoferowana przez wykonawcę (wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy) obejmuje  wszelkie  koszty niezbędne  do  zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również w nich nie ujęte z powodu możliwości wystąpienia wad dokumentacji spowodowanych jej  niezgodnością ze stanem  faktycznym, a bez  których nie  można  wykonać przedmiotu  niniejszego zamówienia. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty będą prowadzone w złotych polskich na zasadach  określonych w § 4 umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

Nie dopuszcza się opłat  za  świadczone usługi w walutach obcych.

Uwaga ! ( I – V);

I. Zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 ustawy p.z.p. Zamawiający  poprawia   
    w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na  niezgodności oferty ze  SIWZ, nie powodujące  istotnych  zmian  w treści oferty.

Zamawiający niezwłocznie  zawiadomi  o dokonanych  poprawkach wykonawcę, którego  oferta  została poprawiona.

II. Wykonawca  może nie  wyrazić zgody na poprawienie omyłki w ofercie, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy p.z.p. w terminie 3 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia o  poprawieniu przez Zamawiającego omyłki w  ofercie.

Nie wyrażenie przez wykonawcę zgody na poprawienie omyłki musi być  przekazane Zamawiającemu zgodnie z dyspozycjami pkt.7 SIWZ.

W takim przypadku Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłkę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy p.z.p.

III. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza spośród 
      złożonych ofert jest zobowiązany przed podpisaniem umowy przedłożyć  
      Zamawiającemu kosztorys ofertowy dotyczący niniejszego zamówienia. Wartość   
      kosztorysu ofertowego musi być zgodna  z ceną za  wykonanie przedmiotowego  
      zamówienia, określoną przez wykonawcę w pkt.1 Formularza Ofertowego 
      Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ).Przedłożony  przez wykonawcę  kosztorys 
      ofertowy umożliwi wykonawcy sporządzenie harmonogramu rzeczowo – 
      finansowego, o którym mowa  w § 2 pkt.7  umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) i będzie   
      uzasadniał merytorycznie oferowaną przez wykonawcę kwotę wynagrodzenia    
      ryczałtowego.

IV. Po podpisaniu umowy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona  podziału kosztorysu ofertowego na kosztorys robót kwalifikowanych i robót niekwalifikowanych (wymóg instytucji współfinansującej) a po zakończeniu  całości zadania sporządzi  kosztorysy  powykonawcze w rozbiciu na:

- koszt  robót kwalifikowanych,

- koszt robót niekwalifikowanych,

- zestawienie  rzeczowe i finansowe,

zrealizowanej inwestycji – wymóg  również instytucji  współfinansującej.

V. Do kosztów niekwalifikowanych zalicza się wykonanie  instalacji  energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, małą architekturę 
(kosze, ławeczki, stojaki, zieleń itp.), pozostały zakres prac to wydatki kwalifikowane.

13.Opis kryteriów, którymi  Zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz  sposób oceny ofert ( art. 36 ust.1 pkt.13, art. 91 ust. 1-6 ustawy p.z.p).

W odniesieniu do wykonawców, którzy  spełnili warunki  udziału w postępowaniu, komisja dokona  oceny ofert na podstawie  następujących kryteriów:

| Lp. | Nazwa kryterium | Symbol | Waga - % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | C | 95 |
| 2. | Gwarancja udzielona przez wykonawcę | G | 5 |
| RAZEM: | 100 |

- Kryterium: cena oferty C

Ocena ofert w zakresie kryterium: cena oferty zostanie dokonana  wg  następującej zasady:

- cena oferty : waga -       95%,

Maksymalna  ilość punktów, która  może zostać  przyznana wykonawcy w kryterium  cena oferty :   95 punktów

Do oceny kryterium „cena oferty” będzie brana  pod uwagę cena brutto zaoferowana przez wykonawcę w pkt. 1 Formularza Ofertowego Wykonawcy ( załącznik nr 1 do SIWZ), czyli zawierająca należny podatek  od towarów i usług (VAT).

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość  punktów, czyli 95 pkt.

Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do  obliczania  punktowego.

Wzór do obliczeń:

Cn

----------   x 100 x 95% = liczba punktów C

Cx

gdzie: Cn – najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez wykonawców,

Cx – cena przedstawiona  przez  badanego wykonawcę,

Liczb a 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów
            w liczbach,

95% - procentowe znaczenie kryterium: ceny oferty ( waga 95%),

- Kryterium: gwarancja udzielona przez wykonawcę:

Ocena ofert w zakresie kryterium: gwarancja udzielona przez wykonawcę zostanie dokonana wg następującej zasady:

-  gwarancja udzielona przez wykonawcę : waga  5%,

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana  wykonawcy w kryterium gwarancja udzielona przez wykonawcę: 5 punktów.

Wykonawca w pkt .2 Formularza Ofertowego Wykonawcy ( załącznik nr 1 do SIWZ) określi okres gwarancji udzielonej zamawiającemu na całość wykonanych robót objętych niniejszym zamówieniem.

Okres gwarancji udzielanej przez wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. Okres  gwarancji udzielanej przez wykonawcę  nie może  być  krótszy niż 36  miesięcy i nie  może być dłuższy iż 72 miesiące,

W przypadku podania w pkt.2 Formularza Ofertowego Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ) okresu  gwarancji  krótszego niż 36 miesięcy Zamawiający przyjmie  do oceny okres gwarancji 36 miesięcy, a punkty w tym kryterium zostaną obliczone jak w  przypadku  podania 36 miesięcy okresu gwarancji.

W przypadku  podania w plt. 2 Formularza Ofertowego Wykonawcy ( załącznik nr 1 do SIWZ) okresu  gwarancji dłuższego niż 72 miesiące Zamawiający przyjmie  do oceny okres  gwarancji 72  miesiące a punkty w tym kryterium zostaną  obliczone  jak w przypadku podania 72  miesięcznego okresu gwarancji.

W przypadku gdy wykonawca w pkt. 2 Formularza Ofertowego Wykonawcy 
(załącznik Nr 1 do SIWZ) nie określi okresu  gwarancji udzielonej Zamawiającemu  na całość  wykonanych robót  objętych  niniejszym  zamówieniem przyjmuje się, iż udzielona  przez wykonawcę gwarancja wynosi  minimalny okres  gwarancyjny, o którym mowa w pkt. 3 SIWZ, tj.: 36 miesięcy.

Do oceny kryterium „gwarancja udzielona przez wykonawcę” będzie  brany pod  uwagę okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu na całość wykonanych  robót  objętych  niniejszym zamówieniem określony przez  wykonawcę w pkt. 2 Formularza  Ofertowego Wykonawcy ( załącznik nr 1 do SIWZ).

Oferta  wypełniająca w najwyższym stopniu  wymagania określonego kryterium, otrzyma  maksymalną  ilość punktów, czyli 5 pkt.

Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie  odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru,  zastosowanego do  obliczania punktowego.

Wzór do obliczeń:

Gx

---------- x 100 x 5% = liczba punktów G

Gn

gdzie: Gx -  okres  udzielonej gwarancji przez badanego wykonawcę,

Gn -  najwyższy okres udzielonej gwarancji spośród  wszystkich proponowanych

przez wykonawców,

Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów 
                              w liczbach,

5% - procentowe znaczenie kryterium: gwarancja udzielona  przez wykonawcę 
              (waga 5%).

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która  uzyska  najwyższą liczbę 
     punktów ( Sp) będącą sumą punktów przyznanych  w poszczególnych kryteriach,  
     obliczona wg poniższego wzoru:

Wzór obliczeń:

Sp = C + G

gdzie: Sp – Suma punktów przyznana wykonawcy w kryteriach: cena oferty
                        i gwarancja udzielona  przez wykonawcę,

C    -     ilość punktów przyznana w kryterium: cena oferty,

G   -  ilość punktów przyznana w kryterium : gwarancja  udzielona przez 
                        wykonawcę,

Sposób oceny: z porównania otrzymanych wyników.

Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana oferta, która  uzyska  w sumie  najwyższą liczbę punktów przyznaną w obu kryteriach.

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 
      w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust.1 pkt 14, 
       art. 92, art. 93 ust. 1 i art. 94 ustawy p.z.p.).

1) Zamawiający udzieli zamówienia publicznego wykonawcy, którego oferta 
             odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i ustawie p.z.p. 
             oraz została  oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane  oceny ofert,

2)  W przypadku, gdyby wyłoniona  w prowadzonym postępowaniu oferta została 
            złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  
            niniejszego zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda umowy regulującej 
            współpracę tych wykonawców przed przystąpieniem do podpisania umowy 
            o  zamówienie publiczne  (art. 23 ust.4 ustawy p.z.p.).

Termin, na jaki zostanie zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy 
            od terminu określonego na  wykonanie  zamówienia.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie wysłane do wykonawców. W zawiadomieniu Zamawiający poda informacje 
o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1,2,3,4.

Zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone, również w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy

- ogłoszeń ( w  miejscu  publicznie dostępnym),

- na stronie  internetowej Zamawiającego.

W zawiadomieniu Zamawiający poda informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt.1 ustawy p.z.p.

4)  Umowa zostanie zawarta  z wybranym wykonawcą na czas  oznaczony w formie 
      pisemnej w terminie wskazanym w art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy z zastrzeżeniem 
      dyspozycji i warunków określonych w art. 94 ust. 2 pkt.1 lit. a lub pkt.3 lit. a 
      ustawy p.z.p.

5)  W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta wybrana będzie   
      uchylał się od zawarcia mowy, Zamawiający wybierze  tę spośród pozostałych 
      ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów (jest ona najkorzystniejszą  
      ofertą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania 
      i oceny),chyba ze zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
       mowa w art. 93 ust. 1 ustawy p.z.p.

6. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce  podpisania 
      umowy.

Uwaga! :

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcą  został podany w pkt.7 SIWZ.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
       (art. 36 ust. 1 pkt.15,art.147 – 151 ustawy p.z.p.).

1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana 
       jako najkorzystniejsza wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia  
       należytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się  w wysokości 10% 
       ceny całkowitej podanej w ofercie (tzn. ceny brutto oferty uwzględniającej 
       całkowity zakres przedmiotu zamówienia  określonego w pkt. 3 SIWZ).

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może  być wnoszone  według 
       wyboru wykonawcy w jednej lub kilku  następujących  formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach  spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że  zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w  art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 19 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej  Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości.

4.Zamawiający nie wyraża zgody na inne niż w/w formy zabezpieczenia
     należytego wykonania umowy.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

6.Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy  wniesiono w pieniądzu,
    Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający
      zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
     rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
    prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
    bankowy wykonawcy.

7.Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z dyspozycją
    art. 151 ustawy p.z.p.

8.Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez  zmawiającego  za należycie wykonane.

9.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
     nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana  nie później niż
     w 15 dniu po upływie  okresu rękojmi za wady.

16.Istotne dla stron postanowienia, które  zostaną wprowadzone do treści 
  zawieranej umowy w sprawie  zamówienia publicznego, ogólne warunki 
  umowy ( art. 36 ust. 1 pkt. 16,art. 139 -146 ustawy p.z.p.).

1) Istotne dla stron postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który 
       stanowi  załącznik nr 7 do SIWZ.

2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień  
       	zawartej umowy w stosunku do oferty  na podstawie , której  dokonał 
      	 wyboru Wykonawcy, o  którym  mowa w umowie (załącznik nr 7 do SIWZ) 
       	w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie 
       	zawarcia umowy  takich jak:

a) zmiany zakresu robót – jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub 
            zmiana taka  stanie się konieczna z przyczyn technicznych,

b)  zmiany wynagrodzenia – jeżeli nastąpi zmiana robót lub wystąpią roboty 
            zamienne generujące zmianę kosztów, jak również w przypadku 
            urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT.

c)  gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego,

d)  wystąpienie zdarzeń losowych (powstałe na  wskutek natury),

e)  wystąpienie zmian których konieczność wprowadzenia  będzie  wynikała 
             z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy,

f)  przesunięcie terminu wykonania robót, polegające na jego  skróceniu, 
             będzie możliwe jedynie w przypadku wystąpienia  okoliczności, które  
             prowadzić będą  do szybszego tempa  wykonanych  przez wykonawcę 
             robót objętych przedmiotowym zamówieniem. Okoliczności te jednak 
             mogą dotyczyć jedynie zmiany terminu wykonania robót, a nie mogą  
             wpływać na ich zakres. Ustalenie nowego terminu wykonania  robót 
             wymaga sporządzenia  stosownego aneksu.

g) zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska    
             odpowiedzialnych za  realizację umowy, o których mowa  w § 3 
             niniejszej umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

3)Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron. Zmiany zostaną  wprowadzone do  umowy  w formie aneksu.

17.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  
     postępowania o udzielenie zamówienia (art.36 ust.1 pkt.17,art.179 – 198 g ustawy 
     p.z.p.).

- Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy p.z.p. przysługują:

a)  wykonawcy, a także innemu podmiotowi w przypadku okoliczności, 
         o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy p.z.p.,

b)   w przypadku okoliczności wymienionych w art.179 ust.2 ustawy p.z.p. 
         również  organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 
         pkt. 5 ustawy p.z.p.,

- Odwołanie ( dział VI, rozdział 2,art.180 – 198 ustawy p.z.p.).

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy p.z.p. czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do  której jest on zobowiązany na podstawie  ustawy p.z.p.,

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału 
   w  postępowaniu,

-  wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

c)  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
       Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,   
       zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz  
       wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
       odwołania.

d)   Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie 
       i na zasadach określonych w art. 180 ust.4 ustawy p.z.p.

e)   Odwołujący przesyła kopię  odwołania Zamawiającemu przed upływem  
       terminu do wniesienia odwołania zgodnie z  dyspozycjami zawartymi 
       w art. 180 ust.5 ustawy p.z.p..

f)    Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych,

-  uiszczono wpis,

g)  Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia  upływu terminu  do wniesienia  
       odwołania a dowód  jego uiszczenia  dołącza się do odwołania.

h)   Szczegółowe informacje dotyczące środka  ochrony prawnej, jakim jest 
       odwołanie  zawiera  art. 179 – 198 działu VI, rozdziału  2 ustawy p.z.p.

3)   Skarga do sądu ( dział VI, rozdział 3, art. 198 a – 198 g ustawy p.z.p.).

a)  na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom  oraz uczestnikom 
      postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

b)  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby  albo 
      miejsca  Zamawiającego,

c) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień 
      Publicznych  w terminie 7 dni od dnia  doręczenia orzeczenia Krajowej 
      Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
      skargi,

d)  Skarga powinna czynić zadość wymaganiom  przewidzianym dla  pisma 
      procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, 
      przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie ,wskazanie dowodów, 
      a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia 
      w całości lub w części,

e) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w 
     sprawie nie przysługuje  skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do 
     Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

f)  Szczegółowe informacje dotyczące środka ochrony prawnej, jakim jest 
    skarga do sądu zawiera art. 198 a – 198 g VI, rozdziału 3 ustawy p.z.p.

18. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
       częściowych (art. 36 ust. 2 pkt. 2 ustawy p.z.p.).

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych,

19. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający 
        zawrze  umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy 
        ramowej  (art.36 ust. 2 pkt.2 ustawy p.z.p.)

Zamawiający  nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20.  Informacja o przewidywanych zamówieniach  uzupełniających, o których 
        mowa  w art. 67 ust.1 pkt  6 i 7 lub art.134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający 
        przewiduje udzielenie  takich zamówień (art. 36 ust. 2 pkt.3 ustawy p.z.p.).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, przewidywany  
        jest w zakresie robót budowlanych ujętych w punkcie 3 SIWZ 
       (przedmiot zamówienia).

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne  
        warunki, jakim  muszą  odpowiadać  oferty wariantowe, jeżeli zamawiający 
        dopuszcza  ich składanie (art. 36 ust. 2 pkt. 4 ustawy p.z.p.).

Zamawiający  nie dopuszcza składania  ofert wariantowych.

22. Adres poczty elektronicznej, strony internetowej zamawiającego, jeżeli 
        zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą  elektroniczną (art. 36 
         ust.2 pkt. 4 ustawy p.z.p.).

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
        Zamawiający i  Wykonawcy  przekazują pisemnie w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, 
        zawiadomień oraz informacji  faksem ( nr faks: 41 300-13-73).

Ponieważ  niniejsza SIWZ zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 ustawy p.z.p. 
        została udostępniona na stronie internetowej, Zamawiający na tej stronie 
        zamieści wszystkie wymagane przepisami ustawy zawiadomienia i informacje, 
        dotyczące niniejszego postępowania.

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone  
       rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający 
       przewiduje rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 ustawy p.z.p.).

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między 
       Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich 
       bez względu na uwarunkowania wykonawcy.

24. Postanowienia  dotyczące aukcji  elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt 6 ustawy p.z.p.).

Nie dotyczy postępowania.

Zamawiający nie przewiduje  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
      aukcji elektronicznej.

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający  
      przewiduje ich zwrot (art.36 ust. 2 pkt.8 ustawy p.z.p.)

Zamawiający nie przewiduje  zwrotu  kosztów udziału  w postępowaniu.

26.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo (art.2 pkt. 9b ustawy p.z.p.,
          art. 36 ust.2 pkt. 10 – 12).

26.1. Wymagania  dotyczące  umowy o podwykonawstwo:

1) Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale    
      podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod warunkiem zawarcia  
      z nimi stosownej umowy w formie  pisemnej, o  której  to mowa w art. 2 pkt 
      9b ustawy p.z.p.,

2) Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku osobistego wykonania przez  
              wykonawcę kluczowych części zamówienia,

3) Umowa o podwykonawstwo musi spełniać wymagania określone przez  
              Zamawiającego  w niniejszej SIWZ wraz z  załącznikami ze  szczególnym 
              uwzględnieniem postanowień umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
              a wykonawcą  robót  budowlanych,  wyłonionym w drodze   przedmiotowego 
               postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wzór umowy, która 
               zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 7 do  
             SIWZ).

Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy określające  
              w szczególności:

- strony umowy,

-    przedmiot umowy,

-   termin wykonania zamówienia, który nie może  być dłuższy niż termin 
                   określony w pkt. 4 SIWZ,

-    warunki  dotyczące  odbioru robót budowlanych,

-    regulacje dotyczące rozliczenia  za wykonane roboty budowlane,

-    odpłatność, tj.: wynagrodzenie  za wykonane roboty budowlane,

-  warunki płatności (forma płatności, numer konta podwykonawcy, 
                    dokumenty na podstawie, których zostanie  dokonana płatność),

-  warunki zapłaty za wykonane roboty budowlane ( termin zapłaty  
                   wynagrodzenia -  zgodnie z dyspozycją art. 143 b ust. 2 ustawy p.z.p.),

-    obowiązki wykonawcy i podwykonawcy,

-     kary umowne,

-     odpowiedzialność za wady i gwarancję jakości,

-     warunki zmiany umowy,

-    warunki odstąpienia od umowy,

-    regulacje dotyczace zawierania umów z dalszymi podwykonawcami

( zasadach określonych w ustawie p.z.p.).

4) Wynagrodzenie (wartość umowy brutto) za wykonanie przez  
                    podwykonawcę lub dalszego  podwykonawcę powierzonej  mu  części 
                   zamówienia nie może  być wyższe niż wynagrodzenie (wartość brutto)

wykonawcy za tą część zamówienia  publicznego.

5) Wartość wszystkich umów zawartych o podwykonawstwo lub dalsze  
              podwykonawstwo po ich zsumowaniu nie może być  wyższa niż  
              wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót (wartość wynagrodzenia
              brutto wykonawcy), o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy zawartej z 
              wykonawcą robót budowlanych ( wzór umowy, która zostanie zawarta z 
              wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

6) Wykonawca ponosi  wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za 
     roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych 
     podwykonawców.

7) Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji 
     zamówienia może nastąpić tylko za  pisemna zgoda  Zamawiającego.

8) Zapisy pkt. 1 – 7 mają zastosowanie odpowiednio w przypadku zmiany 
     umowy o podwykonawstwo.

26.2. Informacje dotyczące zmiany albo rezygnacji  z podwykonawcy ( art.36 b ust.2 
         ustawy p.z.p.)

Zgodnie z dyspozycją art. 36 b ust. 2 ustawy p.z.p. jeżeli zmiana albo 
         rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu , na którego zasoby wykonawca  
         powoływał się, na zasadach określonych  w art. 26 ust. 2b, w celu  wykazania  
         spełniania  warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 22 ust.1, 
         wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż  proponowany  inny 
         wykonawca lub podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu  nie 
         mniejszym niż  wymagany  w trakcie  postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawcy, 
         wykonawca musi udowodnić  Zamawiającemu, iż inny, zaproponowany przez  
         wykonawcę podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia  warunki  
         udziału  w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż  wymagane  w trakcie  
         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: 
         B.271.1.2015, załączając w tym celu odpowiednie dokumenty jakie były  
         wymagane  od wykonawcy podczas  przeprowadzenia  tego postępowania.

W przypadku wystąpieniu ww. okoliczności, wykonawca lub podwykonawca 
         przedłoży ww. dokumenty Zamawiającemu wraz z projektem umowy  
          o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności 
        skutkujących  dokonaną zmianą lub  rezygnacją z podwykonawcy.

W ww. przypadku Zamawiającemu przysługuje zgłoszenie odpowiednio 
         zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo na zasadach  
         określonych  w ustawie p.z.p., tj.: art. 143 b ust. 3 pkt. 1 i 2 oraz  w ust.6.

Zgodnie z  dyspozycjami zawartymi w art. 143 b ust. 3 pkt. 1 i 2 Zamawiający, 
         w terminie określonym zgodnie z art. 143 d ust. 1 pkt. 2, tj. w ciągu 14  dni 
         od  przedstawienia  projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza  zastrzeżenia  
         do projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem  są roboty  
        budowlane:

1) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 
              zamówienia,

2) gdy  przewiduje  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt.  
             26.1. pakt. 6 SIWZ.

Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 143 b ust.6 Zamawiający, w 
             terminie określonym zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt. 2, który  wynosi 14 dni 
             zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której  
             przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa  w pkt. 
             26.2. pakt 1) i 2) SIWZ.

26.3. Informacje o umowach  o podwykonawstwo, których  przedmiotem są dostawy  
         lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot dostaw lub usług, nie 
         podlegają  obowiązkowi przedkładania  zamawiającemu ( art. 36 ust.2 pkt. 11 
         lit.b ustawy p.z.p.). Zgodnie z dyspozycją art. 143 b ust.8 ustawy p.z.p. 
         wykonawca, podwykonawca lub dalszy  podwykonawca zamówienia  na roboty 
         budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
         z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  
        są dostawy lub usługi, w terminie  7 dni od dnia  jej zawarcia, z wyłączeniem  
         umów o podwykonawstwo o wartości  mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w  
         sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
         pierwszym, nie dotyczy  umów o  podwykonawstwo o wartości większej niż 
         50 000 zł.

26.4. Informacje dotyczące procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia  
         za wykonanie  umowy w sprawie  zamówienia  na roboty  budowlane ( art. 36 
         ust. 2 pkt. 12).

Termin wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszego 
         zamówienia jest krótszy niż 12 miesięcy w związku z czym Zamawiający  nie 
         wskazuje procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia należnego 
         wykonawcy (art. 143 a ust. 3 w związku z art. 143 a ust.1 ustawy p.z.p.).

Termin wykonania  robót  budowlanych objętych  przedmiotem niniejszego 
         zamówienia jest  krótszy niż 12  miesięcy w związku z czym Zamawiający  nie 
         wskazuje procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia  należnego 
         wykonawcy (art. 143 a ust.3 w związku z art. 143 a ust.1 ustawy  p.z.p.)

27. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie  przepisy 
       określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych ( tekst 
       jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz  przepisy  ustawy z dnia 23 kwietnia 
      1964 r. – Kodeks cywilny ( tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1  -  Wzór formularza pn.: FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY”;

Nr 2-  Wzór oświadczenia  wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
            zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy  p.z.p. „ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O 
           SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”;

NR 3 – OŚWIADCZENIE O  BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nr 4 -   Formularz pn.: „WYKAZ ROBÓT”;

Nr 5 -   Formularz pn.: „WYKAZ NARZĘDZI”;

Nr 6 -   Formularz pn.: „ WYKAZ OSÓB”;

Nr 7 -   Wzór umowy;

Nr 8  -  Dokumentacja projektowa Cz. 1

Nr8  -   Dokumentacja projektowa Cz. 2

Nr 8a - Zakres prac do wykonania na drodze nr 0303T (skrzyżowanie)

Nr 9 -  Przedmiar robót ( materiał pomocniczy);

Nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nr 11 - Wzór  informacji  o przynależności do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu  
            ustawy z dnia  16 lutego  2007 r. o ochronie  konkurencji  i konsumentów  
            zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy p.z.p.

Przygotowała :J. Bazan