# Załącznik nr 2 do SIWZ

# Wymagania techniczne dla koparko - ładowarki

| lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI Zamawiającego | PROPOZYCJE Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SILNIK |  |  |
| 1.1 | 4 – cylindrowy, rzędowy, turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa |  |  |
| 1.2 | Moc silnika | min 95 KM |  |
| 1.3 | Maksymalny moment obrotowy | min 400 Nm |  |
| 2. | PRZNOSZENIE NAPĘDU |  |  |
| 2.1 | Napęd na obie osie 4 X 4 | przednia oś skrętna |  |
| 2.2 | Skrzynia biegów typu Power Shuttle |  |  |
| 2.3 | Sterowanie kierunkiem jazdy z 4 synchronizowanymi biegami | 4 biegi do przodu i 4 biegi wstecz |  |
| 2.4 | Elektryczne odcięcie przeniesienia napędu |  |  |
| 2.5 | Przedni most wahliwy |  |  |
| 2.6 | Blokada mechanizmu różnicowego |  |  |
| 2.7 | Rozmiar kół : przód min. 18”, tył min. 26” |  |  |
| 2.8 | Stan opon : wszystkie nowe | Rok produkcji: min. 2012 |  |
| 3. | UKŁAD HYDRAULICZNY |  |  |
| 3.1 | Podwójna pompa zębata |  |  |
| 3.2 | Manualna aktywacja pomp dla zapewnienia precyzji kontroli |  |  |
| 3.3 | Niezależny wysuw stabilizatorów (podpór) z regulacją luzów | nakładki gumowe na stabilizatorach |  |
| 3.4 | Chłodnica oleju hydraulicznego |  |  |
| 4. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 4.1 | Układ ze wspomaganiem |  |  |
| 5. | UKŁAD ŁADOWARKOWY |  |  |
| 5.1 | Dwa siłowniki odchylenia i nachylenia łyżki ładowarkowej |  |  |
| 5.2 | System samopoziomowania łyżki ładowarkowej |  |  |
| 5.3 | Pełna wysokość załadunku łyżki ładowarkowej nie mniej niż 2650 mm przy kącie otwarcia łyżki 45O, wysokość załadunku nie mniej niż 3400 mm mierzona od osi obrotu sworznia łyżki |  |  |
| 5.4 | Łyżka ładowarki otwierana typu 7 w1 o pojemności nie mniej niż 1,0 m3, z widłami uchylnymi |  |  |
| 5.5 | System automatycznego powrotu łyżki do funkcji ładowania |  |  |
| 5.6 | Układ stabilizacji jazdy |  |  |
| 5.7 | Sterowanie układem ładowarkowym za pomocą 1 dźwigni |  |  |
| 6. | UKŁAD KOPARKOWY |  |  |
| 6.1 | Teleskopowe ramię kopiące |  |  |
| 6.2 | Głębokość kopania z teleskopem nie mniej niż 5800 mm |  |  |
| 6.3 | Mechaniczny system przesuwu ramienia kopiącego na szerokość nie mniej niż 1 m |  |  |
| 6.4 | Sterowanie układem koparkowym za pomocą dźwigni mechanicznych |  |  |
| 6.5 | Linia hydrauliczna pod młot |  |  |
| 6.6 | Szybkozłącze koparkowe |  |  |
| 6.7 | Łyżki w ilości szt. 2 | szer. 30 cm i 60 cm |  |
| 6.8 | Dodatkowa łyżka „skarpówka” - 1 szt. | Szer. min. 120 cm |  |
| 7. | NADWOZIE/KABINA |  |  |
| 7.1 | Spełniająca standardy ROPS/FOPS |  |  |
| 7.2 | Drzwi operatora (lew, prawa str.) otwierane częściowo lub całkowicie |  |  |
| 7.3 | Ogrzewanie |  |  |
| 7.4 | Szyba tylna uchylna do góry |  |  |
| 7.5 | Dostęp do komory silnika z poziomu terenu |  |  |
| 7.6 | Kabina wyposażona w lusterka wsteczne zewnętrzne 2 szt. Oświetlenie: światła drogowe, kierunkowskazy, oświetlenie robocze z przodu i z tyłu koparko – ładowarki po 4 szt. lamp z każdej strony |  |  |
| 7.7 | Zestaw wskaźników i przełączników zawierający obrotomierz |  |  |
| 8. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 8.1 | Urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze | światło pulsujące (kogut) |  |
| 8.2 | Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 8.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 9. | WARUNKI DODATKOWE |  |  |
| 9.1 | Maszyna wyprodukowana w roku 2007 lub później |  |  |
| 9.2 | Certyfikat CE | Dokument w formie drukowanej potwierdzający posiadanie certyfikatu |  |
| 9.3 | Przebieg nie większy niż 1 250 mtg |  |  |
| 9.4 | Stan techniczny i wizualny koparko – ładowarki bardzo dobry, bez wad, bez wycieków |  |  |
| 9.5 | Maszyna po wykonanym przeglądzie technicznym z pełną wymianą filtrów i płynów eksploatacyjnych |  |  |
| 9.6 | Przeszkolenie operatora bez limitu ilości osób |  |  |
| 9.7 | Siedziba serwisu w odległości nie większej niż 40 kilometrów od siedziby Zamawiającego |  |  |
| UWAGA Zamawiający zastrzega sobie prawo oględzin maszyny przed podpisaniem umowy lub odstąpienia od podpisania umowy jeśli maszyna nie spełnia warunków SIWZ. |

Uwaga:

1. Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”.

2. Do powyższego załącznika dołączyć specyfikację zawierającą dane techniczne maszyny.