Uchwała Nr XXVI/279/2005

Rady Gminy w Zaleszanach

z dnia 23 sierpnia 2005r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Turbia – obok sklepu GS” położonego w miejscowości Turbia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Zaleszany postanawia, co następuje:

§1

- Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Turbia – obok sklepu GS” obejmujący obszar położony w miejscowości Turbia na działkach numer ewidencyjny 2009/7, 2009/8, 2009/9, 2009/10, 2009/11, 2009/12, 2009/13.

- Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały wraz z rysunkiem planu                 w skali 1: 1 000 określającym przeznaczenie i zasady zagospodarowania poszczególnych terenów – stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

- Zakres obowiązywania rysunku planu:

  - granice planu

  - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

  - nieprzekraczalne linie zabudowy

§2

- Przedmiotem ustaleń planu są:

  - tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem MN

  - tereny tras komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolami KDL, KDX i KX

  - tereny cieku wodnego oznaczone na rysunku planu symbolem WS.

§3

- Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem MN z przeznaczeniem podstawowym pod mieszkalnictwo jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej.

- Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

  - obiektów usług handlu i gastronomii oraz usług wbudowanych                      w gabaryt budynku mieszkalnego,

  - obiektów usługowych rzemiosła nieuciążliwego,

  - parterowych budynków garażowych i gospodarczych,

  - sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

  - zieleni urządzonej, urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

  - dróg wewnętrznych i parkingów niezbędnych do obsługi obszaru.

- Obiekty i urządzenia, o których mowa w ust. 2 można lokalizować pod warunkiem, że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.

- Na terenie zabudowy mieszkaniowej, o którym mowa w ust. 1 wyklucza się lokalizację:

  - obiektów przemysłowych, baz i składów oraz hurtowni,

  - przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko                    w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych.

§4

- Na terenie zabudowy mieszkaniowej, o którym mowa w § 3 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

  - Dla ujednolicenia formy projektowanych budynków mieszkalnych ustala się:

- maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 3 kondygnacje naziemne , w tym poddasze użytkowe

- dachy budynków z nachyleniem połaci pomiędzy 350 a 450 dwuspadowe symetryczne, czterospadowe z możliwością zastosowania lukarn i okien połaciowych

- dla budynków dwukondygnacyjnych ( parter + poddasze) dopuszcza się dachy łamane lub mansardowe

- kolorystyka elewacji jasna, stonowana zwyczajowo przyjęta dla budownictwa z możliwością zastosowania detali i akcentów                    o nasyconych barwach

- pokrycia dachów preferowane dachówką ceramiczną w kolorach ciemnych, z możliwością zastosowania innych powszechnie stosowanych rozwiązań o wysokim stopniu estetyki

- poziom parteru budynku ustala się maksymalnie na 0,5m nad poziomem terenu

  - Dla ujednolicenia formy projektowanych budynków gospodarczych, garażowych, usługowych ustala się:

a)   maksymalną wysokość zabudowy ustala się na dwie kondygnację

naziemne, w tym poddasze użytkowe

b)  dachy budynków nawiązujące formą do dachów budynków

mieszkalnych

c)   zakazuje się stosowania dachów płaskich

d)  kolorystyka elewacji ,dachów oraz rodzaj pokrycia dachowego

dostosowany do kolorystki i materiałów użytkowych w budynkach

mieszkalnych.

  - Ustala się następujące odległości obiektów (linie zabudowy ) od krawędzi jezdni:

- od drogi lokalnej oznaczonej w planie symbolem KDL ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 8 m dla wszelkich obiektów budowlanych

- od ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych w planie symbolami 1 KDX, 2 KDX, 3 KDX ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 8 m dla obiektów mieszkalnych oraz 6 m dla innych obiektów budowlanych.

  - Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych nie należy stosować podpiwniczenia budynków.

  - W ramach zagospodarowania terenów działek, należy przewidzieć pozostawienie minimum 50% powierzchni działek jako powierzchni przyrodniczo-czynnej.

  - Zakazuje się wykonywania ogrodzeń działek z gotowych prefabrykowanych przęseł betonowych.

- Na terenie zabudowy mieszkaniowej, o którym mowa w § 3 ust.1, dopuszcza się możliwość:

  - Łączenia działek ze sobą oraz dokonywania innych podziałów niż zaproponowane na rysunku planu w celu uzyskania lepszej konfiguracji i większej możliwości korzystnego ich zagospodarowania.

W przypadku scalenia lub podziału nieruchomości należy zachować następujące zasady:

a) zapewnienie bezpośredniego lub poprzez dojazd wewnętrzny

dostępu każdej działki do drogi publicznej

b) zachowanie minimalnej szerokości 18 m oraz maksymalnej

szerokości 50m frontu działki

c) zachowanie możliwości lokalizacji zabudowy zgodnie z przepisami

szczególnymi.

  - Lokalizacji usług w parterach budynków mieszkalnych oraz                                w budynkach przeznaczonych wyłącznie na cele usługowe zlokalizowanych na działce niezależnie od budynku mieszkalnego                                                                                                                                            (jeżeli istnieje taka możliwość) z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy.

  - Blokowania budynków gospodarczych, garażowych oraz usługowych          w granicy dwóch sąsiednich działek pod warunkiem zachowania tych samych gabarytów zewnętrznych na styku obydwu obiektów w granicy oraz zachowania podobnych cech architektonicznych.

§5

- Ustala się tereny tras komunikacyjnych:

  - poszerzenie pasa drogowego istniejącej drogi lokalnej celem

dostosowania jej do parametrów określonych w przepisach odrębnych –

oznaczenie symbolem KDL

  - ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolami 1 KDX,2KDX i 3 KDX

  - przejście piesze oznaczone  symbolem Kx.

- Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się możliwość lokalizacji:

  - sieci uzbrojenia technicznego terenów

  - pasów zieleni i trawników

- Na terenach tras komunikacyjnych, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

| Oznaczenie w planie | Funkcja | Szerokość pasa ruchu (m) | Szerokość jezdni (m) | Chodnik (m) | Szerokość w liniach rozgraniczających (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KDL | poszerzenie istniejącej drogi lokalnej |  |  |  |  |
| 1 KDX | ciąg pieszo-jezdny | 2,25 | 2x2,25=4,5 |  | 8 |
| 2 KDX | ciąg pieszo-jezdny | 2,25 | 2x2,25=4,5 |  | 8 |
| 3 KDX | ciąg pieszo-jezdny | 2,25 | 2x2,25=4,5 |  | 8 |
| KX | ciąg pieszy |  |  | 2,50 | 3,5 |

§6

Teren istniejącego cieku wodnego oznaczony na planie symbolem WS.

§7

- W zakresie urządzeń infrastruktury technicznej ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- Zasilanie w energię elektryczną:

a) zasilanie z istniejących napowietrznych stacji transformatorowych

15/04 kV Turbia 2 i Turbia 5

    - przyłącza do budynków wg potrzeb właścicieli działek po uzyskaniu warunków określonych przez dysponenta sieci

- Obsługa telekomunikacyjna

a) poprzez rozbudowę istniejących urządzeń telekomunikacyjnych na

warunkach określonych przez dysponenta sieci oraz operatorów

niezależnych i telefonię komórkową.

- Kanalizacja sanitarna i deszczowa.

a)odprowadzenie ścieków sanitarnych przewiduje się do planowanego

kolektora Ø 200 wzdłuż drogi lokalnej KL.

    - odprowadzenie wód opadowych należy rozwiązać indywidualnie          z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących ochrony ziemi oraz wód powierzchniowych

- Gospodarka odpadami.

- składowanie odpadów stałych przewiduje się na terenie posesji prywatnych przy zabudowie jednorodzinnej w pojemnikach przeznaczonych na ten cel.

- odbiór odpadów przez wyspecjalizowane jednostki na warunkach przyjętych w gminie.

- Zaopatrzenie w wodę.

- z istniejącego wodociągu Ø 110 wzdłuż drogi lokalnej na warunkach określonych przez dysponenta sieci

- przy rozbudowie sieci wodociągowej należy zabezpieczyć możliwość realizacji hydrantów przeciwpożarowych.

- Zaopatrzenie w ciepło.

      - ustala się pokrycie potrzeb cieplnych poprzez indywidualne systemy grzewcze wykorzystujące jako czynnik grzewczy paliwo ekologiczne.

- Zaopatrzenie w gaz.

a) ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci średnioprężnej

Ø 65 po uzyskaniu warunków technicznych wydanych przez

dysponenta sieci gazowej.

§8

- Zasady ochrony środowiska.

- Wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ochrony

środowiska.

- W związku z położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika

Wód   Podziemnych Nr 425, a także w związku z płytko

występującymi wodami podziemnymi należy stosować rozwiązania

zabezpieczające przed możliwością skażeń tych wód

zanieczyszczeniami infiltrującymi z wodami opadowymi.

- Wyklucza się grodzenie istniejącego cieku wodnego.

§9

Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania

terenów.

§10

Stawki procentowe na podstawie których określa się opłatę, której mowa  w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się na 0%.

§11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaleszany.

§12

Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/279/05

Rady Gminy w Zaleszanach

z dnia 23 sierpnia 2005r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Turbia – obok sklepu GS” położonego w miejscowości Turbia

Na podstawie art. 17 pkt 5 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717

z późniejszymi zmianami) o sposobie realizacji zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej , należących do zadań własnych gminy rozstrzyga się zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Następuje to na etapie uchwalenia planu miejscowego.

Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących

do zadań własnych gminy , będą pochodzić z budżetu gminy oraz będą pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy operacyjnych i środków pomocowych. Starania

o pozyskanie środków ze strukturalnych funduszy operacyjnych i pomocowych będą prowadzone samodzielnie przez gminę.

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie

we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi

i inwestującymi na terenie gminy , tak by optymalizować wydatki publiczne, np. przez budowę infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub przebudowy dróg, bądź innych inwestycji realizowanych na trenie gminy.

Jako główne zasady realizacji infrastruktury technicznej , należącej do zadań własnych gminy, przyjmuje się uwzględnienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego wielkością poniesionych nakładów na jednego mieszkańca korzystającego z realizowanej infrastruktury.