Zał. Nr  9

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Dla inwestycji: „Przebudowa boiska sportowego w Zbydniowie” .

Nazwa i adres obiektu : boisko trawiaste Zbydniów 376

Zatwierdził:

Wójt Gminy

Andrzej Karaś

Zaleszany 10.08.2011

Część ogólna

NAZWA ZAMÓWIENIA

Wykonanie systemu nawadniania wraz z renowacją głównej płyty boiska boiska trawiastego

w Zbydniowie

BRANŻA :

Instalacja wodna

Instalacja elektryczna

zieleń

WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC :

1. Roboty systemu nawodnienia 45232120-9

2. Rurociągi nawadniające 45232121-6

3. roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 45232100-3

4. roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3

5. instalacyjne roboty elektryczne 45315100-9

6. usługi utrzymania terenów sportowych -77320000-9

7. roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45112720-8

8. usługi ogrodnicze 77300000-3

INFORMACJA O TERENIE

Działka na terenie planowanej modernizacji stadionu stanowi własność Gminy Zaleszany .

Roboty budowlane(instalacja wodna i elektryczna) oraz ogrodnicze będą prowadzone w

granicach ogrodzonego terenu boiska w Zbydniowie .

Przyszła inwestycja nie wpłynie na warunki ochrony środowiska i będzie prowadzona z

zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.

1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest :

zraszacz- w sztukach o określonych w przedmiarze parametrach

rury polietylenowe – w mb PE średnica 63 PN10

przewód elektryczny – w mb typ YKY

dla trawnika z wysiewu nasion – 1 kg mieszanki traw

dla ziemi , humusu – 1 m3 ( jeden metr sześcienny ) ziemi

dla piasku – 1m3 ( jeden metr sześcienny ) piasku

2.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania i realizacji

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenie

zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i

przyjmuje się ,że jest włączony w cenę umowną.

3.ZIELEŃ

Wstęp

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni .

4.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :

- wykonaniem wykopów

-przeprowadzeniem instalacji nawadniającej

-zasypanie wykopów wraz z instalacją nawadniającą i elektryczną

-przeoranie istniejącego boiska glebogryzarką

- głębokie spulchnianie

- siew szczelinowy nasion traw

- piaskowanie

-wałowanie , podlewanie płyty boiska

5.MATERIAŁ

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom

prawidłowy rozwój .

Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana , przerośnięta korzeniami , zasolona ,

zanieczyszczona chemicznie . Ziemia przeznaczona do trawników musi być parowana

w taki sposób, aby zniszczyć ewentualne nasiona chwastów.

Materiał stosowane do wykonania rurociągu są rury PE 63 wodociągowe na ciśnienie 1 Mpa. Materiały muszą odpowiadać świadectwom wydanym przez PZH i Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Techniki Sanitarnej INSTAL w Warszawie. Ponadto powinny posiadać znak bezpieczeństwa B lub CE i aprobaty techniczne.

Do sterowania systemem zamontowano instalację elektryczną  kablem YKY 2x2,5 mm w rurach osłonowych, tablicę rozdzielczą, układ sterowania oraz czujnik deszczu.  Po podłączeniu instalacji należy dokonać pomiaru obwodu niskiego napięcia oraz instalacji uziemiającej.

6.SPRZĘT

Roboty ziemne wykonujemy  przy pomocy sprzętu mechanicznego typu koparka, zasypkę przy użyciu spycharki.

Sprzęt stosowany do rekultywacji zieleni

Wykonawca przystępujący do wykonywania rekultywacji zieleni powinien wykazać

się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

-ciągnika z glebogryzarką

-wału gładkiego lub wału kolczatki do pielęgnacji trawników

-siewnika do wysiewu nasion z możliwością siewu szczelinowego

7.TRANSPORT

Transport może być wykonywany dowolnym sprzętem np. traktorem , samochodem

skrzyniowym i innymi podobnymi pod warunkiem , że nie uszkodzi ani też nie pogorszy

jakości transportowanych materiałów. Wywóz ziemi z wykopów pod instalację nawadniającą

powinien się odbywać taczkami aby nie uszkodzić murawy .

8.WYKONYWANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić na 7 dni wcześniej  o robotach użytkowników uzbrojenia podziemnego i nadziemnego znajdującego się w sąsiedztwie wodociągu.

Trawniki

Nawierzchnie trawnikowe spełniają określone zadania i powinny być wytrzymałe na

wydeptywanie oraz na zmiany warunków klimatycznych .Nawierzchnie boisk trawiastych

można uzyskać w różny sposób :

przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw boiskowych – boisko nadaje się do

eksploatacji , po okresie około jednego roku

Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem – jest najbardziej naturalnym sposobem

realizacji zadarniania , umożliwia dowolne kształtowanie składu gatunkowego i

odmianowego traw, ściśle dostosowanych do lokalnych potrzeb . Przygotowanie gleby i

sam siew można przeprowadzić w ten sposób ,że wprowadzone nawozy o spowolnionym

działaniu mogą funkcjonować w optymalnych dla nich warunkach .

9.PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie :

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone , gdy trawa osiągnie

wysokość około 10 cm.

następne koszenie powinno się odbywać w takich odstępach czasu , aby wysokość trawy

przed koszeniem nie przekraczała wysokości 10-12 cm

ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1- miesięcznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów ( dla warunków klimatycznych Polski

można przyjąć pierwszą połowę października)

koszenie trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w

regularnych odstępach czasu , przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia należy

uzależnić od gatunku wysianej trawy .

Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie , środki chwastobójcze o

selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6

miesięcy od założenia trawnika .Trawniki wymagają nawożenia mineralnego około 3kg

NPK na 1 ar w ciągu roku . Mieszanki nawozów należy przygotować tak , aby trawom

zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku :

wiosną , trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu .

Od połowy lata należy ograniczyć azot , zwiększając dawki potasu i fosforu

ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu , lecz tylko fosfor i potas .

Głębokie spulchnianie – renowacja murawy trawnika polegająca na nakłuwaniu trawnika

tak , aby ziemia wraz z murawą zostały podrzucone bez uszkodzenia powierzchni

trawnika , po zakończeniu pracy powinno pozostać ok.. 100 otworów/ m2 ,otwory

wentylacyjne o głębokości 23cm, i średnicy min.15 mm. Otwory te ściągają nadmiar wód

powierzchniowych . Gleba jest uniesiona po zabiegu o ok. 1cm w stosunku do gleby przed

zabiegiem i jest rozluźniona w całej miąższości poddanej spulchnieniu .

Drenaż pionowy

Wycinanie koreczków gleby o średnicy ok.16 mm na głębokość do 25 cm i usunięciu ich z

boiska . Powstaje drenaż pionowy przewietrzający darń i odwadniający boisko .Przestrzeń

powstała umożliwia rozwój nowych korzeni traw. Zabieg ten prowadzi do zmiany struktury

gleby poprzez usunięcie gleby niewłaściwej (zbyt zwięzłej ) i uzupełnienie jej piaskiem.

-nacięcie wzdłużne darni w odstępach co ok. 3 cm na głębokość 2 cm , wykonuje się

siewnikiem rozcinającym darń co 3cm tak aby pobudzić darń do rozkrzewienia i przygotować

miejsce dla nasion nowych traw ,

- siew wgłębny nasion traw należy wykonać krzyżowo

-Piaskowanie – wysiew czystego , suchego piasku( o granulacji 2 mm) w celu uzupełnienia

otworów powstałych w wyniku poprzednich zabiegów oraz w celu likwidacji nierówności

Piasek rozluźnia strukturę gleby.

Oprysk nawozem ( siarczanem amonu) na powierzchni murawy – w wyniku analizy

chemicznej gleby na boisku , laboratorium stwierdziło za wysokie pH gleby, aby obniżyć

kwasowość tego podłoża należy dokonać oprysku rozpuszczonym nawozem o odczynie

kwaśnym tzn. siarczanem amonu na powierzchni całej murawy

Wałownie powierzchni boiska przeprowadza się wałem gładkim aby docisnąć nasiona traw do

gleby , aby zwiększyć podsiąkanie wody do trawnika .

10.SPRZĘT

Sprzęt do wykonywania nawierzchni

roboty można wykonać dowolnym sprzętem i urządzeniami specjalistycznymi , jednak

wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu :

- ciągnika z glebogryzarką

wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,

Siewnika

11..KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Trawniki

kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu :

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń

określenia ilości zanieczyszczeń ( w m3)

pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałowisko

wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej

ziemi

ilość rozrzuconego piasku

prawidłowego oprysku nawozem

prawidłowego uwałowania terenu

zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustalonym założeniem przetargowym

krzyżowy zasiew trawy

12.WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z PIELĘGNACJĄ TRAWNIKÓW

12.1.NAWOŻENIE

Po skoszeniu najważniejszym i najczęściej zaniedbywanym zabiegiem pielęgnacyjnym jest

nawożenie . Jest niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Wykonywać je

powinno się 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym , zaczynając od końca marca . Należy użyć

mieszanek nawozów wieloskładnikowych przeznaczonych pod trawniki lub posłużyć się

nawozem dolistnym np. doskonałym nawozem Florovit w płynie .Nawóz ten jest bardzo

dobry szczególnie przy potrzebie szybkiego zazielenienia trawnika wiosną . W przypadku

nawozów suchych ( stałych nie wolno nawozić mokrego trawnika , gdyż spowoduje to

przyklejanie się nawozu do trawy i przypalenie roślin . Jeśli nawożono trawnik mokrym

nawozem stałym należy po nawożeniu trawnik bardzo dokładnie podlać .

Należy również uważać na nawożenie nawozami wolnodziałającymi ( Osmocote) – nie

stosować ich zbyt późno oraz nie dopuszczamy do przeschnięcia trawnika .Do wysiewania

nawozów najlepiej użyć siewnika , a w przypadku siewu ręcznego podzielić dawkę nawozu

na dwie części i wysiewać je w dwóch krzyżujących się kierunkach .

13.2.NAWADNIANIE

Nawadnianie powinno być oszczędne , ale takie aby woda przenikała na głębokość około 20

cm (to jest na głębokość zakorzenienia się traw ) zaleca się zraszanie trawników codziennie –

najlepiej późnym wieczorem .

Zapotrzebowanie traw na wodę jest bardzo wysokie wynosi ( 2-3 litrów / m2). Zależy od

gatunków traw , temperatury , nasłonecznienia i wiatru. W identycznych warunkach

zapotrzebowanie na wodę może być różne , zależy bowiem od grubości darni , głębokości

systemu korzeniowego , wysokości koszenia i sposobu użytkowania trawnika .

Zapotrzebowanie na wodę jest największe w czasie największych przyrostów masy traw

( wiosną i późnym latem).Już po kilku dniach suszy trawa traci sztywność i zmienia odcień .

Trawniki należy nawadniać , gdy ziemia wyschnie na głębokość około 3 cm , dawkami nie

większymi niż 5 litrów / m2 podłoża / godzinę .

Podczas upałów młody trawnik należy podlewać często , nawet 2 x dzień . Starszy rzadziej ,

ale większymi dawkami . Nawadnianie , które nawilża płytko glebę do głębokość 1-2 cm jest

nieskuteczne , a nawet szkodliwe . Prowadzi do rozwoju korzeni tylko w strefie i zamieranie

głęboko położonych korzeni .

Przy podlewaniu gleba powinna być zwilżona na głębokość około 10-15 cm , gwarantuje to

właściwy rozwój systemu korzeniowego traw na większej głębokości . Zbyt płytkie

wykształcenie się systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrażliwym na suszę .

13.3.TECHNIKI NAWADNIANIA

System automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego Jest to system składający się z

instalacji wodnej wkopanej pod powierzchnię ziemi na głębokość ok. 40 – 60 cm oraz zestawu zraszaczy wynurzalnych .

Woda do zraszaczy doprowadzana jest siecią podziemnych rurociągów polietylenowych o średnicy 63mm. Sieć składa się z pierścienia okalającego płytę boiska oraz pięciu wcinek. Zainstalowano   35 szt. zraszaczy wynurzalnych , zasilanych energią elektryczną . Zraszacze są o różnych parametrach działania  ( tzn. promieniach zraszania wodą)

płyty boiska, ilość zużytej wody w m3 na 1 godzinę . W systemie powinien znajdować się

sterownik oraz wyłącznik deszczowy, który wstrzymuje nawadnianie w czasie opadu deszczu .

Przewiduje się nawadnianie płyty w godzinach wieczornych lub wczesno rannych jeden raz w ciągu doby. Czas pracy jednego zraszacza lub sekcji wynosi ok. 15 – 25 min.

Po wykonywaniu automatycznego nawadniania winna zostać przeprowadzona próba działania całego systemu.

11.4.NAPOWIETRZANIE – AERACJA i WERTYKULACJA

Te dwie techniki służą intensywnemu rozwojowi korzeni . Zwiększają elastyczność trawnika

rozluźniając podłoże sprzyjając powstaniu nowych rozłogów pobudzają trawy do krzewienia ,

poprawiają wykorzystanie nawozów , co w efekcie prowadzi do otrzymania gęstego ,

wyrównanego i elastycznego trawnika . Przeprowadza się co najmniej te techniki dwukrotne

w ciągu roku (wiosną) w celu pobudzania traw do wzrostu darni i później (wczesną jesienią)

podczas sezonu wegetacyjnego po koszeniu . Mchy porosty i rośliny płytko korzeniące się

utrudniają właściwe zaopatrzenie trawnika w substancje niezbędne do życia (pochłaniają

światło , wodę i składniki odżywcze). Aeracja polega na nakłuwaniu (napowietrzaniu)

wierzchniej warstwy gleby (do 8-15 cm) w odstępach co 30-40 cm . Można je wykonać

widłami amerykańskimi , walcem z założonymi kolcami , rurek wcinających i wyjmujących

kawałki trawy wraz z podłożem bądź specjalnymi butami z kolcami .Powstałe otwory

wypełnia się piaskiem lub luźną ziemią . Wertykulacja (pionowe cięcie darni) to przecinanie

wierzchniej warstwy (3-6 cm) za pomocą noży a przy okazji usuwanie mchów i pilśni . W

celu wyrównania powierzchni można przeprowadzić wałowanie .Jeżeli podłoże nawierzchni

jest bardzo zbite, trawa wydeptana , woda miejscami utrzymuje się dłużej niż na pozostałej

powierzchni trawnika, to koniecznie jest przeprowadzenie aeracji lub wertykulacji . Można ją

wykonać za pomocą noży umieszczonych na wirujących bębnach .Przed zabiegiem glebę

należy nawodnić , trawnik skosić na wysokość 2 cm (gdy obeschną liście)i wygrabić .

Maksymalna głębokość wertykulacji wynosi 5-7 cm .

Nakłucia prowadzimy w odstępach , co 15-20 cm . Otwory wypełniamy czystym piaskiem lub

piaszczystą , przepuszczalną glebą. Po aeracji czy wertykulacji wskazanym jest piaskowanie

bądź posypywanie murawy torfem odkwaszonym (jesienią) przed okresem spoczynku.

Wiosną natomiast stosuje się oprysk nawozem obniżającym kwasowość czyli sirczanem

amonu.

11.5.PIASKOWANIE

Piaskowanie ma na celu rozluźnienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzanie traw do

krzewienia , do powstawania nowych korzeni , rozłogów , pędów. Piasek przedostaje się z

powierzchni trawnika do warstwy nośnej rozluźnia ją , poprawia napowietrzanie gleby , przez

co polepsza warunki rozwoju korzeni . Poprawia też przesiąkliwość gruntu , trawniki stają się

bardziej elastyczne . Ponadto piasek wypełnia małe wklęśnięcia , tym samym wyrównuje

powierzchnię trawnika . Zabieg wykonujemy suchym piaskiem średnioziarnistym (około 2

mm).

11.6.WAŁOWANIE

Jest podstawowym zabiegiem , który ma na celu wyrównanie powierzchni i pobudzenie trawy

do krzewienia .Skład warstwy nośnej bardzo ogranicza częstość wałowania . Podłoże luźne ,

przepuszczalne , możemy wałować częściej ,ciężkie rzadziej , ponieważ zachodzi obawa jego

zbicia , ogranicza przepuszczalność , a co za tym idzie dostępu wody i powietrza do korzeni .

Wałowanie należy wykonać w dwóch prostopadłych kierunkach „ na krzyż”. Przejazdy

powinny być wykonane bez dłuższego zatrzymywania w jednym miejscu . Nawroty należy

wykonywać poza trawnikiem lub bardzo łagodnie tak aby nie rozerwać darni .Wałowanie

należy przeprowadzić wałem o masie 70- 300 kg przy szerokości roboczej około 100 cm

.Ciężar musi być dostosowany do plastyczności trawnika . Skuteczność i powodzenie tego

zabiegu będą zależały od wybrania odpowiedniej pory. Gleba nie powinna być zbyt mokra ,

bo wtedy niszczymy jej strukturę . Używając zbyt ciężkiego wału na zbyt plastycznej glebie

powodujemy rozrywanie darni i głębokie wgniecenia . Przeprowadzenie wałowania jest

konieczne na pewno raz w roku – wczesna wiosną , by docisnąć kępy traw wysadzone przez

mróz . Trawniki intensywnie eksploatowane , z dużą ilością dżdżownic , należy wałować

częściej , nawet raz w miesiącu .

Ważne jest wałowanie na dwa do trzech dni przed i po pierwszym koszeniu . Zapewnia to

dociśnięcie młodych roślin , kiedy są jeszcze słabo zakorzenione . Najlepiej do tego celu użyć

lekkiego wału o ciężarze do 50 kg .