#### Załącznik nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Marka pojazdu  …. …………………………………………………………………………

Producent (nazwa i adres )   ………………………………………………………………....

Typ, rok produkcji, wariant, wersja ..…………………………..…………………………..

SPECYFIKA TECHNICZNA: LEKKI  SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY

| Opis pojazdu | Kolor pojazdu: czerwony Wymiary podstawowe: długość maksymalna do 5500 mm, rozstaw osi min. 3400 mm., minimalna szerokość bez lusterek 1900 mm.. Przebieg: do 5km (fabrycznie nowy),rok produkcji 2012, Typ furgon towarowo – osobowy. Napęd samochodu na przednią oś, Kabina przystosowana do przewozu minimum 5 osób, Przeszklenie w części osobowej, Układ kierowniczy ze wspomaganiem oraz regulowaną kierownicą na wysokość 4-ramienna Szyby przyciemniane o wysokiej zdolności filtrowania, Przedział osobowy . Przednie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Drzwi boczne odsuwane z prawej strony z oknem przesuwnym. Tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane pod kontem 180 stopni. Poduszka powietrzna dla kierowcy, Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi plus immobiliser, Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, Pojazd wyposażony w układ ABS i EBV oraz AFU lub równoważne, Zamontowany radioodtwarzacz CD + 2 głośniki, Ogrzewanie w części osobowej samochodu, Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania. Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką)do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego Klimatyzacja manualna. | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- |
| Silnik: | Silnik diesla spełniający normy spalin min. EURO5, Pojemność silnika do 2000 cm Moc silnika min. 115KM Moment obrotowy min.290Nm. Skrzynia biegów manualna 6-biegowa + wsteczny |  |
| Oznakowanie: | Belka świetlna LED z napisem „ STRAŻ” Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu pojazdu, Lampy przednie stroboskopowe umieszczone nad przednim zderzakiem, Po bokach , z tyłu oraz na dachu pojazdu naklejony Numer Operacyjny Na drzwiach przednich lewych i prawych naklejony herb OSP |  |
| Zabudowa pożarnicza | Poszycie wewnętrzne sufitu w części pasażerskiej wykonane z wykładziny materiałowej , Wykończenie wnętrza osobowego z tworzywa, część towarowa w miejscach składowania sprzętu zabezpieczona blachą aluminiową ryflowaną, Oddzielenie przedziału pasażerskiego od sprzętowego, Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium lakierowana obustronnie. Platforma dachowa do przewozu drabiny pożarniczej i innego sprzętu p/pożarowego np. tłumic plus drabina wejściowa zamontowana z tyłu pojazdu. Konstrukcja dachu wytrzymuje obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu , drabin , skrzyni na sprzęt, węży ssawnych itp. Na dachu miejsce na drabinę nasadkową trzyelementową Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane automatycznie po otwarciu tylnych drzwi, główny włącznik oświetlenia w kabinie – kierowcy – typu LED, Dodatkowe gniazdo zapalniczki w przedziale ładunkowym,, Regały – półki w przedziale sprzętowym wg zapotrzebowania z uchwytami mocującymi sprzęt posiadany przez OSP wykonane z materiałów niekorodujących, Półki wysuwane na cięższy sprzęt ( pompa szlamowa, agregat prądotwórczy, pompa NIAGARA, pilarka do drewna) Orurowanie przodu pojazdu |  |

| Wyposażenie dodatkowe | Radiotelefon samochodowy o parametrach : częstotliwość VHF136- 174 MHz, 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 Khz, dostosowany do użytkowania sieci MSWiA , MIN. 220 kanałów., Radiotelefon przenośny o parametrach : częstotliwość VHF136- 174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 Khz, dostosowany do użytkowania sieci MSWiA , MIN. 220 kanałów z ładowarką samochodową., Wyciągarka samochodowa o parametrach: uciąg 3500 kg. Silnik: 5,5 KM. 12V szeregowy prądu stałego, zdalne sterowanie, przekładnia 3 – stopniowa planetarna, hak, prowadnica rolkowa, Hak holowniczy Halogen przenośny 12V. Dwie latarki LED z ładowarkami samochodowymi, Drabina pożarnicza nasadkowa aluminiowa DN 2,7 (trzy elementy) |  |
| --- | --- | --- |
| Informacje dodatkowe | Pojazd musi posiadać aktualną pozytywną opinię lub świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP |  |

______________,dnia____________2012r.                                                                                                   		                                                                                                                podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy