Załącznik nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

dot. dostawy wysokowydajnego agregatu pompowego
przewoźnego wraz z wyposażeniem

1. 	Wymagania techniczne

- Urządzenie fabrycznie nowe – 2012 r. produkcji

- Agregat pompowy wykonany na przyczepie  oplandekowanej – przyczepa jedno lub dwu – osiowa, dyszel przyczepy o regulowanej wysokości dostosowany do haka holowniczego kulowego i paszczowego, typ 40 wg PN-92/S-48023,

- Pompa wyposażona w oświetlenie tablicy przyrządów oraz pola pracy,

- Przyczepa wyposażona  w podpory stabilizacyjne od strony dyszla i o strony nasad,

- Przyczepa wyposażona w hamulec najazdowy – mechaniczny i kółko pomocnicze z przodu,

- Przyczepa wyposażona w koło zapasowe przewożone na przyczepie,

- Agregat pompowy wyposażony w  klucz do kół,

- Agregat pompowy wyposażony w  zbiornik paliwa umożliwiający min. 5 godz. pracy,

- Przyczepa wyposażona w 2 kliny pod koła,

- Pompa wirowa (helikoidalna), z układem zalewania (pompa próżniowa i zawór zwrotny umożliwiający pracę bez zalewnia linii ssawnej) przeznaczona do pompowania zróżnicowanych cieczy,

- wydajność maksymalna pompy nie mniej niż 600 m3/h (10.000 l/min),

- wysokość podnoszenia co najmniej 10 m

- Pompa napędzana silnikiem o zapłonie samoczynnym (diesel),

- Moc silnika minimum 45 [kW]  wyposażony w panel sterujący silnikiem i oświetleniem,

- Uruchomienie i rozpoczęcie pracy pompy bez konieczności zalewania węża ssawnego i korpusu pompy,

- Połączenia węży z agregatem szybkozłączami,

- pompa wyposażona minimum w: nasady ssawne pożarnicze 110 (ilość dobrana do parametrów pracy pompy) z możliwością demontażu kolektora ssawnego z nasadami 110 i montażu kolektora DN 200 (jedna nasada – szybkozłącze DN 200), pożarnicze nasady tłoczne 110 (ilość dobrana do parametrów pracy pompy) z możliwością demontażu kolektora tłocznego z nasadami 110 i montażu kolektora DN 200 (jedna nasada – szybkozłącze DN 200), kompletna linia ssawna o długości minimum 10 mb (kosz ssawny, węże ssawne Ø200, linki) oraz min. 20 mb wymaganych linii tłocznych Ø110 (ilość odpowiadająca ilości nasad tłocznych),

- Pompa wyposażona w redukcje i zaślepki,

- Deklaracja zgodności i oznaczenie CE – dostarczyć wraz z dostawą,

- Wykonawca wykona oznakowanie projektowe, wynikające z wymagań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wzór oznakowania dostarczy Zamawiający.

2. 	Dopuszczenia i homologacje

- homologacja do ruchu drogowego dla przyczepy – załączyć do oferty,

- dodatkowe badanie techniczne umożliwiające zarejestrowanie zestawu jako specjalny  - dostarczyć wraz z dostawą.

3. 	Gwarancja, serwis, szkolenie

- minimum 24 miesiące pełnej gwarancji z wyłączeniem przyczepy, na którą Wykonawca udziela gwarancji producenta,

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – podać dane punktu serwisowego,

- szkolenie z obsługi, konserwacji zestawu dla minimum 10 osób w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Zaleszany – termin ustalany przy odbiorze dostawy.