Załącznik nr 5 do SIWZ

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Dostawa fabrycznie nowego, samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 dm3 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierdziówce

| LP | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE |
| --- | --- |
| 1. | PODWOZIE Z KABINĄ. |
| 1.1 | Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018. Podać producenta i typ nadwozia. |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać: ważne na dzień przekazania świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z poźn. zm.) zmienione rozporządzeniem Dz.U. 2010 nr 85 poz.553) – kopię dostarczyć w dniu przekazania pojazdu. spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, – Homologację europejską – dotyczy podwozia wykorzystanego do zabudowy (podwozie musi posiadać homologację pojazdu niekompletnego) - kopię Świadectwa Zgodności WE na oferowane podwozie dostarczyć w dniu przekazania pojazdu. |
| 1.3 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 7 000 kg. |
| 1.4 | Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego (podać dokładne parametry które będą potwierdzone Świadectwem Dopuszczenia CNBOP w dniu odbioru): maksymalna długość całkowita po zabudowie 6600 mm. maksymalna wysokość całkowita pojazdu (bez anten) 2600 mm. szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi. rozstaw osi minimum 3500 mm. |
| 1.5 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze akustyczne i świetlne - belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny z dodatkowymi reflektorami dalekosiężnymi dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED, lampy zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. |
| 1.6 | Dodatkowe 2 lampy stroboskopowe LED sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu. |
| 1.7 | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 120 KW i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 350 Nm, spełniający normę emisji spalin obowiązującą na dzień przekazania pojazdu (EURO VI), pojemność skokowa minimum 2250 cm3. |
| 1.8 | Napęd 4x2 na oś tylną z fabryczną mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego, oś napędzana wyposażona w podwójne koła. |
| 1.9 | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach. |
| 1.10 | Samochód przystosowany do przewozu 6 osób, wyposażony w 4 drzwi: drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, układ foteli w kabinie 1+1+4, tapicerka foteli kierowcy, dowódcy i załogi łatwo zmywalna podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną, oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, dodatkowe 2 gniazda 12 V w kabinie kierowcy, wskaźnik temperatury zewnętrznej, boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie, światła przeciwmgielne, radio samochodowe z czytnikiem USB i pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy, nawigację fabryczną, poduszka powietrzna dla kierowcy, elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy, szyby w tylnych drzwiach przesuwne, wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania, układ kierowniczy ze wspomaganiem, miejsce dowódcy wyposażone w lampkę oświetlającą, kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację manualną wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku, w kabinie przygotowana instalacja elektryczna do ładowania 2 radiostacji przenośnych i latarek, w kabinie pasażerskiej dywaniki dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń. |
| 1.11 | W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, kolorowy wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon musi być przystosowany do użytkowania w sieci z sygnałem analogowym i cyfrowym. Dodatkowy głośnik i mikrofon z tyłu pojazdu dla obsługującego wodny agregat wysokociśnieniowy. Dodatkowo dwa radiotelefony przenośne z ładowarkami samochodowymi spełniające powyższe wymagania zamontowane w pojeździe. Wszystkie trzy radiostacje tego samego producenta. |
| 1.12 | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. |
| 1.13 | Kolorystyka: błotniki i zderzaki – białe; kabina, zabudowa – RAL 3000; Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego oraz nazwą i logiem Jednostki. Pojazd oklejony pasem koloru białego z foli odblaskowej. |
| 1.14 | Pojazd wyposażony w hak typu kulowo-oczkowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3000 kg. Oraz znormalizowane 13-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy z przejściówką na gniazdo 7-biegunowe. |
| 1.15 | Zbiornik paliwa minimum 80 litrów. |
| 1.16 | Zawieszenie pojazdu fabrycznie wzmocnione z tyłu min. 3 resory piórowe oraz wzmocnione poprzez zamontowanie miechów pneumatycznych w których regulacja ciśnienia odbywa się za pomocą kompresora umieszczonego w pojeździe. Montaż miechów nie może powodować usunięcia fabrycznych ograniczników skoku zawieszenia (odbój fabrycznych). |
| 1.17 | W nadwoziu sprzętowym poniżej linii podłogi wykonane 2 skrytki do których dostęp zapewniony jest przez podesty otwierane na boki. Podesty powinny wytrzymywać obciążenia 1 strażaka zgodnie z normą PN-EN 1846. |
| 1.18 | Pojazd wyposażony w fabryczny system nawigacji GPS producenta podwozia z monitorem zamontowanym w środkowej części deski rozdzielczej, z możliwością obserwacji z każdego siedzenia w kabinie. Pojazd wyposażony w fabryczny system nawigacji GPS – 10 pkt., pojazd bez nawigacji lub z nawigacją niefabryczną – 0 pkt. |
| 1.19 | Pojazd wyposażony w reflektory z funkcją doświetlania zakrętów – 10 pkt., w reflektory doświetlania zakrętów – 0 pkt. |
| 1.20 | Z tyłu pojazdu zamontowana Fala świetlna LED do kierowania ruchem min. 8 elementowa. Sterowanie falą za pomocą pilota umieszonego w przestrzeni kierowcy. |
| 2. | ZABUDOWA POŻARNICZA |
| 2.1 | Zabudowa samonośna wykonana z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. Wymiary zewnętrzne zabudowy: - wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej, maksymalna szerokość nadwozia sprzętowego 2100 mm, - długość nie mniejsza niż 2400 mm. |
| 2.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 2.3 | Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. Drabinka wykonana z rur ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk. |
| 2.4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1180 mm, tylnej minimum 750 mm. Uchwyty otwierające żaluzje typu rurkowego. |
| 2.5 | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki i z kabiny kierowcy. |
| 2.6 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej, lampy wykonane w technologii LED. |
| 2.7 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie wysuniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. |
| 2.8 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |
| 2.9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |
| 2.10 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych, w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. |
| 2.11 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 2.12 | Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy o następujących minimalnych parametrach; wydajność pompy 70 l/m ciśnienie 40 bar Agregat wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 mb. na zwijadle, zakończoną prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. |
| 2.13 | Zbiornik wody o pojemności minimum 1 000 l wykonany z materiału odpornego na korozję. W zbiorniku zamontowane falochrony, zbiornik wyposażony w przewody przelewowe odprowadzające nadmiar wody poza pojazd z nasadą do tankowania z węża W52 oraz wskaźnik poziomu wody w zbiorniku + zbiornik na środek pianotwórczy min. 30 l. |
| 2.14 | 2 szt. szuflad w tym 1 szt. wysuwana poziomo (mocowania na agregat prądotwórczy i 1 szt. wysuwana pionowo z mocowaniami na zestaw najaśnic z i sprzęt burzący, szuflady o nośności do 100 kg. |
| 2.15 | Na platformie dachowej mocowanie na drabinę aluminiową trzyprzęsłową (długość jednego przęsła min. 2500 mm) oraz wykonane mocowania do transportu węży ssawnych. Podest zabezpieczony barierką wykonaną z rur ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk. |
| 2.16 | Dwie półki z mocowaniami na urządzenia strażackie wg zapotrzebowania o nośności do 50 kg. W tym jedna z regulacją wysokości. |
| 2.17 | Przegrody na minimum 10 węży tłocznych – rozmiar wg zapotrzebowania. |
| 2.18 | Orurowanie przednie wzmacniające zderzak i zabezpieczające wyciągarkę wykonane ze stali nierdzewnej polerowaną na wysoki połysk. |
| 2.19 | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z instalacji 230 V, z kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. W komplecie prostownik wyposażony w funkcję automatycznego ładowania w zależności od stopnia naładowania akumulatora. |
| 2.20 | Instalacja elektryczna dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania. |
| 2.21 | Mocowanie deski ortopedycznej wraz z szynami kramera – deska powinna być podwieszana. |
| 2.22 | Dwie skrzynki zapewniające miejsce transportowe dla drobnych narzędzi oraz kanistra z paliwem dodatkowym. |
| 2.23 | Uchwyty dla pilarki do drewna, mocowania armatury, mocowania dla sprzętu burzącego, i pozostałego wyposażenia dostarczonego przez użytkownika na etapie realizacji zabudowy. |
| 2.24 | W przedniej części pojazdu przed zderzakiem zamontowana wciągarka elektryczna o następujących minimalnych parametrach: długość liny 25 mb. uciąg 5400 kg. Wyciągarka musi być ujęta w Świadectwie Dopuszczenia pojazdu jako wyposażenie zamontowane na stałe. |
| 2.25 | Pojazd wyposażony w opony o pogrubionej rzeźbie bieżnika z oznaczeniem M+S (całoroczne). |
| 2.26 | Tylne lampy pojazdu, belka świetlna oraz tylna lampa ostrzegawcza zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. |
| 2.27 | Maszt oświetleniowy podnoszony za pomocą kompresora o zasilaniu 230 V. Maszt wyposażony w min. 2 halogeny LED o mocy min. 180W/13000 lm każdy, zasilane z agregatu prądotwórczego. Wysokość po rozłożeniu masztu min 4.5 m od podłoża do halogenów. Stopień ochrony reflektorów minimum IP 55. Podnoszenie i opuszczanie najaśnic sterowane z poziomu podłoża |
| 2.28 | Nadwozie sprzętowe wyposażone w niezależny od pracy silnika układ ogrzewania przestrzeni agregatu wysokociśnieniowego sterowany z kabiny pojazdu. |
| 2.29 | Kamera monitorującą strefę z tyłu pojazdu przekazująca obraz na kolorowy monitor umieszczony w przestrzeni kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych i zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. |
| 3. | WYKONAWCA DOSTARCZY WRAZ Z POJAZDEM PONIŻSZE FABRYCZNIE NOWE WYPOSAŻENIE |
| 3.1 | 4 komplety ubrania specjalnego o specyfikacji: Tkanina zewnętrzna ubrania - 75% metaaramid, - 23% paraaramid, - 2% włókna antystatyczne. Membrana - 50% melamina/ 50% metaaramid, powleczenie 100% PU. Bariera termiczna - 65% metaaramid/ 20% paraaramid/ 15% PE. Podszewka - 100% bawełny trudnopalnej. Ubrania muszą posiadać Świadectwo Dopuszczenia CNBOP. Rozmiary zostaną podane po podpisaniu umowy. |
| 3.2 | 4 pary butów specjalnych gumowych z wkładką trudnopalną, posiadające Świadectwo Dopuszczenia CNBOP. Rozmiary zostaną podane po podpisaniu umowy. |
| 3.3 | 2 Maszty oświetleniowe LED - 1 maszt oświetleniowy LED 2 x min. 200 W, wysokość min. 4,5 m, zasilanie 230 V - 1 maszt oświetleniowy LED 2 x min. 200 W, wysokość min. 2,5 m, zasilanie 230 V |
| 3.4 | Bosak teleskopowy MS dł. 4 m wielofunkcyjny. |
| 3.5 | Przedłużacz bębnowy 50 mb 3x2,5 na bębnie zwijany z czterema zamykanymi gniazdami z uziemieniem. |
| 3.5 | Przedłużacz bębnowy 30 mb 3x1,5 na bębnie zwijany z czterema zamykanymi gniazdami z uziemieniem. |
|  | Agregat prądotwórczy trójfazowy o minimalnych poniższych parametrach: mocy nominalnej 6,5 kVA(400V)/3,5 kW (230V), gniazda odbioru mocy: 2x230V 16A, 1x400V 16A, moc silnika min 11 KM, zabezpieczenie prądnicy, |
| 4. | WYMAGANA DOKUMENTACJA |
| 4.1 | Producent zabudowy musi posiadać aktualną autoryzację producenta pojazdu, wykorzystanego do zabudowy, upoważniającą firmę zabudowującą do wykonywania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantować możliwość obsługi i napraw gwarancyjnych całego pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu bazowego. Kopie dokumentu potwierdzającego autoryzację producenta zabudowy dostarczyć w dniu przekazania pojazdu. |
| 4.2 | Gwarancja podstawowa na samochód – min. 24 miesiące Naprawy będą wykonywane w czasie do 72 godzin od daty dokonania zgłoszenia – do tego czasu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy podwozia i bezpłatne przeglądy techniczne podwozia w ciągu min. 2 lat w ASO (Autoryzowanych Stacjach Obsługi) na terenie RP wg. Warunków gwarancji. Koszty oferty powinny uwzględniać: - koszty przeglądu w ASO w ciągu min. 24 miesięcy wg warunków gwarancji, - koszty wszystkich części potrzebnych do przeglądów technicznych w ASO w ciągu min 24 miesięcy wg warunków gwarancji. Gwarancja na zabudowę pożarniczą – min. 24 miesiące Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy w ramach gwarancji w ciągu min. 24 miesięcy. Naprawy gwarancyjne wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Dostawcy zgodnie z gwarancją producenta. |