Załącznik nr 7 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa zestawów komputerowych i urządzeń mobilnych

Zadanie składa się z:

- Jednorazowa dostawa fabrycznie nowego, pełnowartościowego sprzętu komputerowego do obsługi e-usług w szkołach (73 szt.) i ZEAS (4 szt. dla pracowników obsługujących 
e-usługi w ZEAS)

Zestawienie wymaganego sprzętu wraz z minimalnymi wymaganiami przedstawiają poniższe tabele:

Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym – 77 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta. |
| Procesor | Procesor o wydajności osiągającej w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 2940 punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net w terminie pomiędzy ukazaniem się ogłoszenia a terminem składania ofert). |
| Chipset | Dostosowany do oferowanego procesora. |
| Pamięć operacyjna | Min. 4 GB SODIMM, 2 stoły na pamięć z czego 1 slot wolny |
| Parametry pamięci masowej | Min 128GB w technologii SSD, 2.5" |
| Karta graficzna | Osiągająca w teście Videocard Benchmark wynik co najmniej 615 pkt. (wynik musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net w terminie pomiędzy ukazaniem się ogłoszenia a terminem składania ofert). |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Napęd .DVD |
| Obudowa i wyposażenie dodatkowe | Typu USFF z obsługą kart mini PCI Express wyposażona w czujnik otwarcia. Waga maks. 1,9kg. z napędem optycznym Zasilacz o mocy maksymalnej 65 W o sprawności min 88% Suma wymiarów nie może przekroczyć: 440mm (z napędem optycznym) Wbudowane porty: minimalna ilość- - 2 x DP - 6 x USB 3.0 w tym: 2 z przodu obudowy i 4 z tyłu obudowy; - port sieciowy RJ-45, - port VGA l - porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL. Płyta główna z wbudowanymi: (minimalna ilość złącz) 2 złącza SODIMM z obsługą do 32 GB , 1 złącze SATA, jedno złącze RS-232, jedno złącze DisplayPort Klawiatura USB w układzie polskim programisty rozszerzona o możliwość włączenia komputera za pomocą dedykowanego przycisku lub skrótu klawiszowego Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll). Nagrywarka DVD +/-RW Listwa zasilająca |
| Oprogramowanie systemowe | System operacyjny w języku polskim niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Licencja na system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania. Dopuszczalny jest system operacyjny dla komputerów PC, spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 2. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera www. 3. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 4. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 6. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 9. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 10. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 11. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 12. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 13. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 17. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 18. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 19. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, 20. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środo-wiskach, 21. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 22. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 23. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, 24. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 25. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 26. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci 27. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), 28. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 29. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 30. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 31. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 32. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 33. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu 34. Możliwość podłączenia do domeny ActiveDirectory. |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiające otrzymanie informacji o: - producencie komputera, modelu, oznaczeniu PN i numerze seryjnym, - zainstalowanym procesorze, taktowaniu, ilości pamięci cache L1, L2, L3, sygnaturze, - ilości zainstalowanej pamięci RAM, obsadzeniu banków, producencie kości pamięci oraz jej numerze seryjnym, - płycie głównej: informacja o rodzaju urządzeń podpiętych do PCI lub USB, - zainstalowanym dysku twardym: producent, model, numer seryjny, wersja oprogramowania układowego, pojemność, prędkość obrotowa, temperatura, obsługiwane standardy ATA Oprogramowanie musi umożliwiać: - wykonanie testu procesora (min instrukcji BT, rejestrów, MMX, SSE, AES) - wykonanie testu pamięci RAM w wersji szybkiej i rozszerzonej, - wykonanie testu PCIe, - wykonanie testu płyty głównej: PCI/PCIe, DMA, IRQ, RTC, USB - wykonanie testu dysku twardego łącznie z sprawdzeniem powierzchni pod kątem bad sectorów - wykonanie testu matrycy LCD (generowanie obrazów testowych), - uruchomienia wszystkich testów bądź skonfigurowanie referencyjnej procedury testowej oraz jej eksport/import, System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. |
| BIOS | Możliwość odczytania z Bios informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - AssetTag, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu bazowym i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - wybranej karcie graficznej, - stanie wentylatora, - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA - licencji na system operacyjny Możliwość z poziomu Bios: - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA - wyłączenia kontrolera audio, sieci lan, - ustalenia trybu włączenia komputera po utracie zasilania, - przełączenia komputer w tryb oszczędzania energii po jego wyłączeniu, - zmiany pracy wentylatorów między trybem optymalizacji głośności lub temperatury - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, przy update Biosu, - zarządzania czytnikiem linii papilarnych, - wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów - monitorowania zmiany konfiguracji komputera z możliwością zablokowania jednostki po nieautoryzowanej zmianie. - zdefiniowania trzech sekwencji botujących - możliwość załadowania optymalnych ustawień Bios |
| Zabezpieczenia i zarządzanie | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub oczka na kłódkę |
| Certyfikaty i standardy | Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-9001 (lub równoważny). Dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-14001 (lub równoważny). Dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. Deklaracja zgodności CE. Dokument należy dostarczyć przed podpisaniem umowy. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki - Epeat Gold - Energy Star 6.0 |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące. Serwis świadczony w miejscu instalacji sprzętu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych. |
| Monitor (w ofercie podać producenta , typ i numer katalogowy monitora) | Przekątna ekranu min. 20,0 cali Typ panela LCD Technologia podświetlenia LED Zalecana rozdzielczość obrazu min. 1920 x 1080 pikseli Czas reakcji matrycy (extreme) max. 4 ms Jasność min. 250 cd/m2 Kontrast typowy min. 1000:1 Kąt widzenia poziomy min. 178 stopni Kąt widzenia pionowy min. 178 stopni Złącza wejściowe minimalna ilość: 15-stykowe D-Sub, DisplayPort, HDMI Pozostałe złącza min. 4 x USB 3.0 Pobór mocy typowy, praca - max 17 Wat Możliwość pochylenia panela (tilt) w granicach min: 30 ° do tyłu, -5 ° do przodu Regulacja wysokości monitora (height adjustment) min 110 mm Obrotowa podstawa monitora (swivel) min. +/- 45 ° Panel obrotowy (pivot) Tak Funkcje specjalne: Podwójne wejście (dwa różne komputery łączą się z dwoma różnymi złączami, jeden komputer pokazuje obraz, wybór za pomocą przycisku) |

Tablet – 10 szt.

| przekątna wyświetlacza | min. 8 cali |
| --- | --- |
| technologia dotykowa | pojemnościowy |
| typ wyświetlacza | IPS |
| funkcjonalność multi-touch | tak |
| rozdzielczość | min. 1280 x 800 pikseli |
| pamięć RAM | min. 1024 MB |
| pamięć ROM | min. 16 GB |
| pamięć Flash | min. 16 GB |
| obsługa kart pamięci | microSD |
| maks. pojemność karty pamięci | min. 32 GB |
| interfejsy komunikacyjne | Bluetooth min. 4.0, microUSB, WiFi 802.11 b/g/n |
| interfejsy Audio-Video | jack stereo + mikrofon 3.5 mm |
| wbudowane głośniki | stereo |
| System operacyjny | Dedykowany dla urządzeń mobilnych z domyślnie włączonym szyfrowaniem pamięci zabezpieczającym zawartośc skradzionych lub zgubionych urządzeń |
| aparat fotograficzny z tyłu | min. 5 Mpix |
| aparat fotograficzny z przodu | min. 2 Mpix |
| typ akumulatora | litowo-jonowy (LiIon) |
| pojemność akumulatora | min. 4290 mAh |
| czujniki i komponenty | GPS |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

W imieniu Zamawiającego:

dr inż. Andrzej Betlej – Wójt Gminy ZarszynDół formularza