Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 49318-2013 z dnia 2013-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ziębice

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Każda część stanowi odrębne zamówienie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części (każdą ofertę na każdą część należy złożyć oddzielnie) CZĘŚĆ I...

Termin składania ofert: 2013-02-21

--------------------------------------------------------------------------------

Numer ogłoszenia: 71352 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 49318 - 2013 data 05.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ziębice, ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice, woj. dolnośląskie, tel. 074 8163870, fax. 074 8191212.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Każda część stanowi odrębne zamówienie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części (każdą ofertę na każdą część należy złożyć oddzielnie) CZĘŚĆ I Obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem zakresu dla Etapu -IIB, polegające na budowie sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w części miejscowości Wigańcice, od granicy z m. Kalionowice Dolne do rejonu remizy OSP tj. do węzła 88 oraz 86 (bez odcinka 86 ÷99). Sieć wodociągowa magistralna i rozdzielcza z rur PE HD o średnicach Ø140 ÷ Ø40 mm projektowana od początku m.Wigancice do węzła 88, oraz 86 (bez odcinka 86 ÷ 99) o łącznej długości ok. 10,4 km. Przewody wodociągowe magistralne o średnicy rur DN 140 mm, na odcinkach przebiegu w terenie zabudowy pełnią również funkcje rurociągów rozdzielczych. Przewody wodociągowe rozdzielcze o średnicach rur DN 140 mm, DN 90 mm i DN 63 mm służą bezpośrednio doprowadzeniu wody do odbiorców. Na sieci zainstalowane będą hydranty naziemne śr. 80 mm w ilości 30 kpl. wraz z ulicznymi zasuwami żeliwnymi i oznakowaniem. Odejścia (odgałęzienia) o średnicach rur DN 40 mm i DN 63 mm wyprowadzonych z w/wym. przewodów i doprowadzonych do punktu początkowego przyłącza wodociągowego oznaczonego symbolem D (zasuwa na przyłączu) i kolejnym numerem. Odejścia zaliczone są do sieci wodociągowej i dotyczą wyłącznie przypadków gdy naturalna długość przyłącza wodociągowego przekracza 30.0 m. Uwaga: - Węzeł D 47 był zakończeniem Etapu II A, wstawiono zaślepkę w rurociągu Ø140 w kierunku węzła nr 35. - Przyłącza wodociągowe nie są objęte zakresem tego zamówienia. - Dokładna trasa przebiegu rurociągu, rodzaje materiałów i urządzeń oraz sposób wykonania omówione zostały w dokumentacji projektowej oraz w obmiarze robót dla Etapu IIB. - Działki przez które przechodzi wodociąg są własnością osób fizycznych, Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Gminy Ziębice. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia dla Części I stanowią Załączniki: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Dokumentacja projektowa dla Etapu IIB Przedmiar robót dla Etapu IIB CZĘŚĆ II Obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem zakresu dla Etapu -IIC, polegające na budowie sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w części miejscowości Wigańcice, od rejonu remizy OSP tj. od węzła 88 oraz 86 (bez odcinka 86 ÷99) do końca miejscowości Sieć wodociągowa magistralna i rozdzielcza z rur PE HD o średnicach Ø140 ÷ Ø40 mm projektowana od początku m.Wigancice do węzła 88, oraz 86 (bez odcinka 86 ÷ 99) o łącznej długości ok. 9,2 km. Przewody wodociągowe magistralne o średnicy rur DN 140 mm, na odcinkach przebiegu w terenie zabudowy pełnią również funkcje rurociągów rozdzielczych. Przewody wodociągowe rozdzielcze o średnicach rur DN 140 mm, DN 90 mm i DN 63 mm służą bezpośrednio doprowadzeniu wody do odbiorców. Na sieci zainstalowane będą hydranty naziemne śr. 80 mm w ilości 25 kpl. wraz z ulicznymi zasuwami żeliwnymi i oznakowaniem. Wykonać należy reduktor ciśnienia kompaktowej studni. Odejścia (odgałęzienia) o średnicach rur DN 40 mm i DN 63 mm wyprowadzonych z w/wym. przewodów i doprowadzonych do punktu początkowego przyłącza wodociągowego oznaczonego symbolem D (zasuwa na przyłączu) i kolejnym numerem. Odejścia zaliczone są do sieci wodociągowej i dotyczą wyłącznie przypadków gdy naturalna długość przyłącza wodociągowego przekracza 30.0 m. Uwaga: - Sieć zakończyć wstawieniem zaślepki w rurociągu Ø140 w kierunku m. Mników. - Przyłącza wodociągowe nie są objęte zakresem tego zamówienia. - Dokładna trasa przebiegu rurociągu, rodzaje materiałów i urządzeń oraz sposób wykonania omówione zostały w dokumentacji projektowej oraz w obmiarze robót dla Etapu IIC. - Działki przez które przechodzi wodociąg są własnością osób fizycznych, Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Gminy Ziębice. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia dla Części II stanowią Załączniki: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Dokumentacja projektowa dla Etapu IIC Przedmiar robót dla Etapu IIC Opis przedmiotu zamówienia wspólny dla części I i II Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Przyjęcie rozwiązań równoważnych powodujące konieczność ingerencji w dokumentację projektową i wydane decyzje administracyjne wymagają ewentualnej zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty związane z koniecznością zmian w projekcie i wydanych decyzjach administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na wykonanie ewentualnych zmian..

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Każda część stanowi odrębne zamówienie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części (każdą ofertę na każdą część należy złożyć oddzielnie) CZĘŚĆ I Obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem zakresu dla Etapu -IIB, polegające na budowie sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w części miejscowości Wigańcice, od granicy z m. Kalionowice Dolne do rejonu remizy OSP tj. do węzła 88 oraz 86 (bez odcinka 86 ÷99). Sieć wodociągowa magistralna i rozdzielcza z rur PE HD o średnicach Ø140 ÷ Ø40 mm projektowana od początku m.Wigancice do węzła 88, oraz 86 (bez odcinka 86 ÷ 99) o łącznej długości ok. 5 190,0 m. Przewody wodociągowe magistralne o średnicy rur DN 140 mm, na odcinkach przebiegu w terenie zabudowy pełnią również funkcje rurociągów rozdzielczych. Przewody wodociągowe rozdzielcze o średnicach rur DN 140 mm, DN 90 mm i DN 63 mm służą bezpośrednio doprowadzeniu wody do odbiorców. Na sieci zainstalowane będą hydranty naziemne śr. 80 mm w ilości 30 kpl. wraz z ulicznymi zasuwami żeliwnymi i oznakowaniem. Odejścia (odgałęzienia) o średnicach rur DN 40 mm i DN 63 mm wyprowadzonych z w/wym. przewodów i doprowadzonych do punktu początkowego przyłącza wodociągowego oznaczonego symbolem D (zasuwa na przyłączu) i kolejnym numerem. Odejścia zaliczone są do sieci wodociągowej i dotyczą wyłącznie przypadków gdy naturalna długość przyłącza wodociągowego przekracza 30.0 m. Uwaga: - Węzeł D 47 był zakończeniem Etapu II A, wstawiono zaślepkę w rurociągu Ø140 w kierunku węzła nr 35. - Przyłącza wodociągowe nie są objęte zakresem tego zamówienia. - Dokładna trasa przebiegu rurociągu, rodzaje materiałów i urządzeń oraz sposób wykonania omówione zostały w dokumentacji projektowej oraz w obmiarze robót dla Etapu IIB. - Działki przez które przechodzi wodociąg są własnością osób fizycznych, Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Gminy Ziębice. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia dla Części I stanowią Załączniki: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Dokumentacja projektowa dla Etapu IIB Przedmiar robót dla Etapu IIB CZĘŚĆ II Obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem zakresu dla Etapu -IIC, polegające na budowie sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w części miejscowości Wigańcice, od rejonu remizy OSP tj. od węzła 88 oraz 86 (bez odcinka 86 ÷99) do końca miejscowości Sieć wodociągowa magistralna i rozdzielcza z rur PE HD o średnicach Ø140 ÷ Ø40 mm projektowana od początku m.Wigancice do węzła 88, oraz 86 (bez odcinka 86 ÷ 99) o łącznej długości ok. 4 602,00 m. Przewody wodociągowe magistralne o średnicy rur DN 140 mm, na odcinkach przebiegu w terenie zabudowy pełnią również funkcje rurociągów rozdzielczych. Przewody wodociągowe rozdzielcze o średnicach rur DN 140 mm, DN 90 mm i DN 63 mm służą bezpośrednio doprowadzeniu wody do odbiorców. Na sieci zainstalowane będą hydranty naziemne śr. 80 mm w ilości 25 kpl. wraz z ulicznymi zasuwami żeliwnymi i oznakowaniem. Wykonać należy reduktor ciśnienia kompaktowej studni. Odejścia (odgałęzienia) o średnicach rur DN 40 mm i DN 63 mm wyprowadzonych z w/wym. przewodów i doprowadzonych do punktu początkowego przyłącza wodociągowego oznaczonego symbolem D (zasuwa na przyłączu) i kolejnym numerem. Odejścia zaliczone są do sieci wodociągowej i dotyczą wyłącznie przypadków gdy naturalna długość przyłącza wodociągowego przekracza 30.0 m. Uwaga: - Sieć zakończyć wstawieniem zaślepki w rurociągu Ø140 w kierunku m. Mników. - Przyłącza wodociągowe nie są objęte zakresem tego zamówienia. - Dokładna trasa przebiegu rurociągu, rodzaje materiałów i urządzeń oraz sposób wykonania omówione zostały w dokumentacji projektowej oraz w obmiarze robót dla Etapu IIC. - Działki przez które przechodzi wodociąg są własnością osób fizycznych, Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Gminy Ziębice. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia dla Części II stanowią Załączniki: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Dokumentacja projektowa dla Etapu IIC Przedmiar robót dla Etapu IIC Opis przedmiotu zamówienia wspólny dla części I i II Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Przyjęcie rozwiązań równoważnych powodujące konieczność ingerencji w dokumentację projektową i wydane decyzje administracyjne wymagają ewentualnej zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty związane z koniecznością zmian w projekcie i wydanych decyzjach administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na wykonanie ewentualnych zmian..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Ziębicach ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice (pokój nr 10 sekretariat)..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Ziębicach ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice (pokój nr 10 sekretariat)..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16.

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: (...) 6. OTWARCIE OFERT nastąpi w dniu 21 lutego 2013 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Ziębicach przy ul. Przemysłowej 10 w Ziębicach, w pokoju nr 2 (sala narad), (...).

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zmianie ulega tylko punkt szósty 6. OTWARCIE OFERT nastąpi w dniu 25 lutego 2013 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Ziębicach przy ul. Przemysłowej 10 w Ziębicach, w pokoju nr 2 (sala narad), (...) Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: po ostatnim zdaniu z sekcji II.1.3 należy dodać tekst UWAGA Zamawiający informuje że w związku z wydaną decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Wałbrzychu o udzieleniu Gminie Ziębice pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych oraz wydanymi w tym zakresie warunkami, koszty związane z prowadzeniem badań Zamawiający ustanawia po swojej stronie. Wykonawca w poz. 1 przedmiaru robót zarówno dla części I jak i II przedmiotu zamówienia ujmuje zatem jedynie koszty organizacji placu budowy nie ujmuje natomiast kosztów nadzoru archeologicznego..

Antoni  Herbowski

Burmistrz Ziębic

Kierownik Zamawiającego