PRZEDMIAR

| Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 4 W ZIĘBICACH 1. KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokołów m2 0816-06 32.60*2*1.50 iti2 | 97.800 |  |
|  |  |  | RAZEM | 97.800 |
| 2. KNR 4-01 0814-04 | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczutek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na gwoździe 1.5*[32.60*2] | jm2 m2 | 97.800 |  |
|  |  |  | RAZEM | 97.800 |
| 3 .KNR 4-01 0815-08 | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 32.60*2+1.00*4 | m m | 69.200 |  |
|  |  |  | RAZEM | 69.200 |
| 4. KNR-W 4-01 ,0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad 8m2 32.60*2*1.50 | m2 m2 | 97.800: |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 97.800 |
| 5. | KNR-W 4-01 0819-07 | Trzykrotne lakierowanie posadzek 32.60*2*1.50 | m2 m2 | 97.800J |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 97.800 |
| 6. KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 15.20*1.81 +2.27*1.73+5.77*0.75*4+5.77*2.75*2+2.75*1.00+4.93*0.75 | m2 m2 | 86.932 |  |
|  |  |  | RAZEM | 86.932 |
| 7. KNR 4-04 0301 -03 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm (15.20*0.75+2.27*0.75+5.77*0.60*8+2.75*0.75+4.93*0.60)*0.15 | m3 m3 | 6.873 |  |
|  |  |  | RAZEM | 6.873 |
| 8. KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (15.20*0.75+2.27*0.75+5.77*0.60*8+2.75*0.75+4.93*0.60)*0.10 | m3 m3 | 4.582 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.582 |
| 9. KNR 2-02 0604-05 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno pierwsza warstwa 15.20*0.75+2.27*0.75+5.77*0.60*8+2.75*0.75+4.93*0.60 | m2 m2 | 45.819 |  |
|  |  |  | RAZEM | 45.819 |
| 10. KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdżwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.9 | m2 im2 | 45.819 |  |
|  |  |  | RAZEM | 45.819 |
| 11. KNR 2-02 1102-01 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro poz.10 | m2 m2 | 45.819 |  |
|  |  |  | RAZEM | 45.819 |
| 12. KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me todą zwykłą poz.6 | -tT)2 m2 | 86.932 |  |
|  |  |  | RAZEM | 86.932 |
| 13. Wycena indywidualna | Wykonanie pali iniekcyjnych o śr.do 200 mm 48*6.6+10*6.2 | m m | 378.800 |  |
|  |  |  | RAZEM | 378.800 |
| 14 Wycena indywidualna | Wykonanie pali wciskanych o śr.do 200 mm 25*6 | m m | 150.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 15 KNR 2-02 1217-04 analogia | Narożniki z kątownika - zamocowanie ceownika 260 3.50*3+5.30*6+7*1.0 | m m | 49.300 |  |
|  |  |  | RAZEM | 49.300 |
| 16.KNR 2-31 1103-02 analogia | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1.50*0.70*17 | m2 m2 | 17.850 |  |
|  |  |  | RAZEM | 17.850 |
| 17. KNR 4-02 10235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową 4 | kpi. kpl. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 18.KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl. kpi. | 10.000 |  |

-2-

PRZEDMIAR

| Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | . — j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 19. KNR 4-02 ; 0216-07 | Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 20. KNR 4-02 0233-08 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 21 | KNR 4-02 0233-07 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 22 | KNR 4-02 0233-06 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 23. KNR 2-15 0208-05 analogia | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-wanego PCW o śr. 110 mm 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 24.KNR 2-15 10208-04 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 75 mm 8 | szt. szt. | 8.000; |  |
|  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 25.KNR2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 50 mm 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 26.KNR 4-02 10224-01 analogia | Montaż miski ustępowej siedzeniowej fajansowej; materiał z demontażu 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 27. KNR 4-02 0219-04 analogia | Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa; materiał z demontażu 10 | kpi. kpi. | 10.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 28. KNR 4-01 i 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- nej 1.40*2.70*2 | m2 m2 | 7.560 |  |
|  |  |  | RAZEM | 7.560 |
| 29. KNR 4-01 10348-02 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- nej 1.10*2.20*8+0.35*2.20*12 | m2 m2 | 28.600 |  |
|  |  |  | RAZEM | 28.600 |
| 30. KNR 2-02 0120-02 | Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. poz.28 | m2 m2 | 7.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.560 |
| 31 | KNR 2-02 0120-01 | Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg. poz.29 | m2 m2 | 28.600 |  |
|  |  |  | RAZEM | 28.600 |
| 32. KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 33. KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad i .6 m2 fabrycznie wykończone 1.6*4 | m2 m2 | 6.400 |  |
|  |  | RAZEM | 6.400 |
| 34.KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm 7.56*2+28.6*2 | rri2 m2 | 72.320 |  |
|  |  |  | RAZEM | 72.320 |
| 35. KNR 4-01 10106-04 .analogia poz6 poz7 poz28 poz29 | Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 86.932*0.02*1.20 6.873*1.20 7.56*0.15*1.20 28.60*0.09*1.20 | m3 m3 m3 m3 m3 | 2.086 8.248 1.361 3.089 |  |

PRZEDMIAR

| Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RAZEM | 14.784 |
| 36 | KNR 4-01 0108-17 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km poz.35 | m3 m3 | 14.784 |  |
|  |  |  | RAZEM | 14.784 |
| 37 cena rynkowa inwidualna | Dopłata za składowanie gruzu z rozbiórek na składowisku 14.784*1.4 | t | 20.698 |  |
|  |  |  | RAZEM | 20.698 |