Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający poszukuje wykonawcy, który w wymaganym terminie i na warunkach określonych niniejszą specyfikacją, z należytą starannością, wykona niniejsze zamówienie.

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kasprowicza .

W zakresie robót do wykonania jest:

ul. Kasprowicza

Kanalizacja deszczowa

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

- roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania wód burzowych wraz z uzbrojeniem sieci,

( sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV klasy S ø 300 mm. – 163 m., studnie z kręgów betonowych ø 1000 mm. z osadnikami, zagłębienie sieci średnio – 1.3 m.),

- prace związane z odbiorami technicznymi, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i  przekazaniem do eksploatacji.

Kanalizacja sanitarna

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

- roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków wraz z  uzbrojeniem sieci,

( sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV klasy S ø 200 mm. –  156 m., przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV ø 160 mm. – 50.5 m., studzienki inspekcyjne z PE ø 315 mm. zamknięte rurą teleskopową, zagłębienie sieci średnio – 2.2 m.),

- prace związane z odwodnieniem wykopów pod sieć kanalizacji sanitarnej,

(przewód drenarski PCV DN 80 w otulinie z włókna syntetycznego ułożony jednostronnie – 156 m., studzienki zbiorcze drenażowe w dnie wykopu ø 500 mm.),

- prace związane z odbiorami technicznymi, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i przekazaniem do eksploatacji.

Sieć wodociągowa

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

- roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowych wraz z uzbrojeniem sieci,

( sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych PE 80 SDR 17 PN 10 ø 110 mm. – 175 m., przyłącza wodociągowe z rur klasy PE 80 SDR 11 PN 10 ø 40mm. – 47 m., uzbrojenie sieci – zasuwy kołnierzowe typu krótkiego ø 80, 100 mm., hydranty ppoż. naziemne ø 80 z zasuwami odcinającymi, reduktor ciśnienia ø 100 mm. 12/6 at., zasuwy do przyłączy z zaciskiem skręcanym, kształtki żeliwne, stalowe i PE, zagłębienie sieci średnio – 1.5 m.),

- prace związane z odwodnieniem wykopów pod sieć wodociągową,

(przewód drenarski PCV DN 80 w otulinie z włókna syntetycznego ułożony jednostronnie –

3 m., studzienki zbiorcze drenażowe w dnie wykopu ø 500 mm.),

- prace związane z odbiorami technicznymi, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i przekazaniem do eksploatacji.