Jezioro Grabieńszczyzna w Starej Chmielówce

źródło: www.bakalarzewo.pl/

# Spis treści

1. Streszczenie	3

2. Ogólna strategia	4

2.1. Cel strategiczny	4

2.2. Cele szczegółowe	5

3. Stan obecny	5

3.1. Uwarunkowania społeczno – gospodarcze	5

3.1.1. Położenie i podział administracyjny gminy	5

3.1.2. Stan gospodarki na terenie gminy	8

3.1.3. Charakterystyka mieszkańców	11

3.1.4. Warunki klimatyczne na terenie gminy	14

3.1.5. Charakterystyka infrastruktury budowlanej	17

3.1.6. Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze	21

3.1.7. Stan powietrza na terenie gminy	27

3.2. Analiza zapisów dokumentów i norm międzynarodowych, unijnych  i krajowych 
w zakresie zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych  i innych substancji	31

3.2.1. Poziom międzynarodowy i europejski	31

3.2.2. Poziom krajowy	33

3.2.3. Poziom wojewódzki	39

3.2.4. Poziom lokalny	43

3.3. Identyfikacja obszarów problemowych	43

3.4. Aspekty organizacyjne i finansowe	44

4. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla	45

4.1. Podstawowe założenia bazowej inwentaryzacji	45

4.2. Metodologia inwentaryzacji	46

4.3. Określenie roku bazowego	46

4.4. Emisja związana z działalnością samorządową	47

4.4.1. Budynki użyteczności publicznej	47

4.4.2. Mieszkalnictwo komunalne	48

4.4.3. Oświetlenie uliczne	48

4.5. Emisja z działalności społeczeństwa	49

4.5.1. Mieszkalnictwo	49

4.5.2. Przemysł, usługi	50

4.6. Podsumowanie wyników inwentaryzacji	50

4.7. Prognoza na 2020 r.	51

5. Działania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem	53

5.1. Zestawienie zadań zaplanowanych do realizacji. Efekt energetyczny 
i ekologiczny realizacji planu	53

5.2. Źródła finansowania projektów	55

5.2.1. Źródła finansowania projektów w zakresie efektywności energetycznej dla sektora publicznego	56

5.2.2. Źródła finansowania projektów w zakresie efektywności energetycznej dla sektora prywatnego	64

6. Monitoring realizacji planu	70

7. Spis tabel, wykresów i rysunków	72

# 1. Streszczenie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bakałarzewo na lata 2015-2020 (zwany dalej: PGN) będzie realizowany na obszarze objętym Programem ochrony powietrza dla strefy podlaskiej, a więc przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze, na którym odnotowano – w ramach wykonywanej corocznie „Oceny poziomów substancji w powietrzu 
i klasyfikacji stref województwa podlaskiego” - przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5. Działania zawarte w PGN są spójne z zapisami Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej 
i stanowią realizację projektów ujętych w dokumencie.

Konieczność opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wiązała się z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 
2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują szeregiem obowiązków, 
w tym w szczególności koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, 
a także zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

Działania objęte w PGN realizowane będą do 2020 r., co jest zgodne z obowiązującym pakietem klimatycznym.

PGN obejmuje obszar geograficzny gminy, czyli teren, w którym władze mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej.

Program Gospodarki Niskoemisyjnej:

- nie może być traktowany jako dokument skończony;

- zmienia się w czasie;

- wymaga analizowania prowadzonych działań;

- wymaga analizowania rozwoju gminy;

- musi być monitorowany;

- musi być aktualizowany;

- umożliwia finansowanie wielu działań ze środków zewnętrznych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie planu działań i jego uwarunkowań, służących redukcji zużycia energii finalnej na terenie Gminy Bakałarzewo, a przez to redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2).

W ramach przygotowania niniejszego dokumentu wykonano inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, a także przeanalizowano uwarunkowania i możliwości redukcji zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest kluczowym dokumentem pokazującym sposób, w jaki Gmina Bakałarzewo zamierza osiągnąć cele wyznaczone do realizacji do roku 2020 
w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy w porównaniu z rokiem bazowym, tj. rokiem 2014.

# 2. Ogólna strategia

## 2.1. Cel strategiczny

Cele określone w przedmiotowym dokumencie zostały zhierarchizowane na dwóch poziomach: strategicznym (cel strategiczny) i operacyjnym (cele szczegółowe). Cel strategiczny określa długoterminowe kierunki działania, natomiast cele szczegółowe stanowią jego uzupełnienie.

Priorytetem Gminy Bakałarzewo w kontekście ochrony powietrza jest redukcja emisji dwutlenku węgla do 2020 roku. Pozostałe zanieczyszczenia nie przekraczają dopuszczalnych poziomów emisji, a więc nie zachodzi potrzeba podjęcia interwencji w tym zakresie (szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie Gminy Bakałarzewo zawarto w rozdziale 3.1.7.).

Celem strategicznym jest ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla o 19,16% 
w stosunku do danych za rok 2014. Zakładana redukcja wyniesie 401,73 Mg CO2, co pozwoli osiągnąć w 2020 poziom emisji w wysokości 1695,32 Mg CO2. Szczegółowe wyliczenia dotyczące prognozowanej redukcji emisji zawarto w tabeli 1 (dane za 2014 r. zaprezentowane w tabeli wynikają z przeprowadzonej inwentaryzacji emisji, zaś dane dotyczące 2020 r. stanowią prognozę emisji opracowaną na podstawie założeń opisanych 
w rozdziale 4.7.).

Tabela 1. Redukcja emisji CO2 na terenie Gminy Bakałarzewo

| Wyszczególnienie | Wielkość emisji CO2 (Mg/rok) | Wielkość emisji CO2 (Mg/rok) | Redukcja (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rok 2014 | rok 2020 |  |
| Samorząd | 510,35 | 410,32 | 19,60% |
| Społeczeństwo | 1 586,70 | 1 285,00 | 19,01% |
| razem | 2 097,05 | 1 695,32 | 19,16% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji

## 2.2. Cele szczegółowe

Cel strategiczny sformułowany jako redukcja emisji CO2 możliwy jest do osiągnięcia poprzez realizację celów szczegółowych, które zdefiniowane zostały następująco:

- wzrost liczby budynków komunalnych, mieszkalnych i użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji;

- ograniczenie „niskiej emisji” z mieszkalnictwa;

- podniesienie poziomu wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych, budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach;

- wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych w tym zakresie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii;

- kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy;

- ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców;

- wprowadzenie nowoczesnych technologii w budownictwie;

- poprawa bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego.

# 3. Stan obecny

## 3.1. Uwarunkowania społeczno – gospodarcze

### 3.1.1. Położenie i podział administracyjny gminy

Gmina Bakałarzewo leży w północno-wschodniej części Polski w województwie podlaskim. Od północy graniczy z gminą Filipów, od zachodu z gminą Suwałki, od południa z gminą Raczki, natomiast od wschodu – z gminą Olecko (województwo warmińsko-mazurskie).

Rysunek 1. Położenie Gminy Bakałarzewo na tle powiatu suwalskiego

Źródło: https://administracja.mac.gov.pl

Powierzchnia gminy wynosi 123,01 km2, co stanowi 9,41% powierzchni powiatu suwalskiego. Na terenie Gminy Bakałarzewo przeważają użytki rolne stanowiące 72,94% powierzchni, lasy i grunty leśne zajmują 12,63%, zaś pozostałe grunty i nieużytki – 14,43% obszaru. Strukturę zagospodarowania gruntów na terenie gminy zaprezentowano w tabeli 2 oraz na wykresie 1.

Tabela 2. Zagospodarowanie gruntów w Gminie Bakałarzewo

| Wyszczególnienie | J. m. | Wartość | Odsetek powierzchni |
| --- | --- | --- | --- |
| użytki rolne | ha | 8 972 | 72,94% |
| grunty orne | ha | 5 917 | 48,10% |
| sady | ha | 42 | 0,34% |
| łąki | ha | 1 074 | 8,73% |
| pastwiska | ha | 1 939 | 15,76% |
| lasy i grunty leśne | ha | 1 554 | 12,63% |
| pozostałe grunty i nieużytki | ha | 1 775 | 14,43% |
| razem | ha | 12 301 | 100,00% |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Bakałarzewo

Wykres 1. Struktura zagospodarowania gruntów na terenie Gminy Bakałarzewo

Źródło: Dane Urzędu Gminy Bakałarzewo

W skład Gminy Bakałarzewo wchodzą 33 miejscowości, z których najwięcej mieszkańców posiada Bakałarzewo – siedziba władz gminnych, zaś miejscowością charakteryzującą się najmniejszym potencjałem ludnościowym jest Podgórze.

Tabela 3. Zestawienie miejscowości wchodzących w skład Gminy Bakałarzewo

| Nazwa miejscowości | Liczba osób zamieszkujących miejscowość |
| --- | --- |
| Aleksandrowo | 85 |
| Bakałarzewo | 848 |
| Gębalówka | 101 |
| Góra | 80 |
| Kamionka Poprzeczna | 62 |
| Karasiewo | 61 |
| Klonowa Góra | 34 |
| Konopki | 46 |
| Kotowina | 62 |
| Malinówka | 101 |
| Maryna | 68 |
| Matłak | 43 |
| Nieszki | 81 |
| Nowa Kamionka | 59 |
| Nowa Wieś | 100 |
| Nowy Dwór | 22 |
| Nowy Skazdub | 48 |
| Orłowo | 29 |
| Płociczno | 146 |
| Podgórze | 18 |
| Podwólczanka | 31 |
| Sadłowina | 79 |
| Słupie | 57 |
| Sokołowo | 50 |
| Stara Chmielówka | 155 |
| Stara Kamionka | 86 |
| Stary Skazdub | 199 |
| Suchorzec | 88 |
| Wólka | 26 |
| Wólka-Folwark | 81 |
| Zajączkowo | 142 |
| Zajączkowo-Folwark | 54 |
| Zdręby | 106 |
| razem | 3 248 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Bakałarzewo, stan na dzień 13.11.2015 r.

### 3.1.2. Stan gospodarki na terenie gminy

Na terenie Gminy Bakałarzewo – zgodnie z danymi GUS – w 2014 r. działało 140 podmiotów gospodarczych. W analizowanym okresie liczba przedsiębiorców działających na terenie gminy spadła o 7,14%. Największa liczba jednostek działała w sektorze prywatnym – 94,29% ogółu podmiotów gospodarczych. W tej grupie dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w 2014 r. podmioty te stanowiły 78,79% ogółu przedsiębiorstw 
z sektora prywatnego).

W przypadku podmiotów działających w sektorze publicznym należy stwierdzić, że w latach 2009-2014 odnotowano zwiększenie liczby jednostek o 1.

Tabela 4. Podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Bakałarzewo

w latach 2009-2014

| Wyszczególnienie | J. m. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmioty gospodarcze ogółem | jed.gosp. | 150 | 145 | 139 | 135 | 149 | 140 |
| Sektor publiczny |
| ogółem | jed.gosp. | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego | jed.gosp. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Sektor prywatny |
| ogółem | jed.gosp. | 143 | 138 | 132 | 128 | 141 | 132 |
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | jed.gosp. | 119 | 113 | 107 | 102 | 115 | 104 |
| spółki handlowe | jed.gosp. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | jed.gosp. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| spółdzielnie | jed.gosp. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| fundacje | jed.gosp. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| stowarzyszenia i organizacje społeczne | jed.gosp. | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |

Źródło: Dane GUS

Wykres 2. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Bakałarzewo

w latach 2009-2014

Źródło: Dane GUS

Biorąc pod uwagę liczbę podmiotów gospodarczych według sekcji PKD stwierdzić należy, że największa liczba podmiotów wykonuje pozostałą działalność, najmniej jest zaś firm zajmujących się rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem.

Tabela 5. Wykaz podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Bakałarzewo według grup rodzajów działalności

| Wyszczególnienie | J. m. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007 ogółem | jed.gosp. | 150 | 145 | 139 | 135 | 149 | 140 |
| rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | jed.gosp. | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| przemysł i budownictwo | jed.gosp. | 36 | 29 | 28 | 28 | 39 | 33 |
| pozostała działalność | jed.gosp. | 110 | 109 | 102 | 97 | 100 | 101 |

Źródło: Dane GUS

Obszar gminy charakteryzuje się gorszymi od przeciętnych w kraju warunkami glebowo-klimatycznymi. Agroklimat wyróżnia się wyraźnie skróconym okresem wegetacyjnym, a silne urzeźbienie terenu powoduje intensywny spływ powierzchniowy i bezpowrotną utratę części korzystnych dla rolnictwa wód opadowych. Pomimo tego Bakałarzewo to gmina 
o charakterze typowo rolniczym. Zgodnie z danymi GUS pochodzącymi z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. na terenie Gminy Bakałarzewo działa 535 gospodarstw rolnych. Dominują gospodarstwa powyżej 15 ha stanowiące 40,75% ogółu gospodarstw. Szczegółowe dane na temat liczby gospodarstw na terenie gminy zawarto w tabeli 6.

Tabela 6. Liczba gospodarstw rolnych na terenie Gminy Bakałarzewo

| Wyszczególnienie | Liczba gospodarstw | Odsetek gospodarstw |
| --- | --- | --- |
| do 1 ha włącznie | 39 | 7,29% |
| 1 - 5 ha | 72 | 13,46% |
| 5 - 10 ha | 77 | 14,39% |
| 10 -15 ha | 129 | 24,11% |
| 15 ha i więcej | 218 | 40,75% |

Źródło: Dane GUS, PSR 2010

Biorąc pod uwagę strukturę zasiewów należy stwierdzić, że na terenie Gminy Bakałarzewo przeważają uprawy zbóż, co jest związane także z jakością gleb występujących na analizowanym obszarze.

Tabela 7. Struktura zasiewów na terenie Gminy Bakałarzewo

| Wyszczególnienie | j.m. | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
| zboża razem | ha | 5731,63 |
| zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi | ha | 3786,72 |
| pszenica ozima | ha | 3763,38 |
| pszenica jara | ha | 69,53 |
| żyto | ha | 99,04 |
| jęczmień ozimy | ha | 258,77 |
| jęczmień jary | ha | 13,14 |
| owies | ha | 187,49 |
| pszenżyto ozime | ha | 146,64 |
| pszenżyto jare | ha | 1104,43 |
| mieszanki zbożowe ozime | ha | 25,27 |
| mieszanki zbożowe jare | ha | 48,49 |
| kukurydza na ziarno | ha | 1810,58 |
| ziemniaki | ha | 11,34 |
| uprawy przemysłowe | ha | 253,29 |
| rzepak i rzepik razem | ha | 18,84 |
| warzywa gruntowe | ha | 32,26 |

Źródło: Dane GUS

### 3.1.3. Charakterystyka mieszkańców

Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój jednostek samorządu terytorialnego jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. Na terenie Gminy Bakałarzewo zauważalna jest tendencja związana ze stałym (choć niewielkim) zwiększaniem się liczby ludności na jej obszarze. W analizowanym czasie liczba osób zamieszkujących gminę zwiększyła się o 2,81% (wzrost o 2,89% w przypadku mężczyzn oraz o 2,73% - 
w przypadku kobiet).

Tabela 8. Liczba ludności na terenie Gminy Bakałarzewo w latach 2009-2014

| Wyszczególnienie | J. m. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ludności |
| ogółem | osoba | 3005 | 3095 | 3087 | 3077 | 3119 | 3092 |
| mężczyźni | osoba | 1546 | 1603 | 1603 | 1591 | 1599 | 1592 |
| kobiety | osoba | 1459 | 1492 | 1484 | 1486 | 1520 | 1500 |
| Ruch naturalny wg płci |
| Urodzenia |
| ogółem | osoba | 32 | 45 | 38 | 37 | 28 | 31 |
| mężczyźni | osoba | 12 | 23 | 23 | 18 | 9 | 19 |
| kobiety | osoba | 20 | 22 | 15 | 19 | 19 | 12 |
| Zgony |
| ogółem | osoba | 29 | 33 | 35 | 27 | 29 | 36 |
| mężczyźni | osoba | 16 | 11 | 19 | 18 | 19 | 17 |
| kobiety | osoba | 13 | 22 | 16 | 9 | 10 | 19 |
| Przyrost naturalny |
| ogółem | osoba | 3 | 12 | 3 | 10 | -1 | -5 |
| mężczyźni | osoba | -4 | 12 | 4 | 0 | -10 | 2 |
| kobiety | osoba | 7 | 0 | -1 | 10 | 9 | -7 |

Źródło: Dane GUS

Wykres 3. Liczba ludności na terenie Gminy Bakałarzewo w latach 2009-2014

Źródło: Dane GUS

Analizując dane dotyczące liczby ludności na terenie Gminy Bakałarzewo należy stwierdzić, że pomimo niewielkiego wzrostu liczby mieszkańców, dynamika zmian liczby ludności na terenie gminy jest korzystna, a zatem istotne jest podejmowanie dalszych działań mających na celu przyciągnięcie na ten teren nowych mieszkańców, dla których istotne znaczenie ma także stan środowiska przyrodniczego oraz dostępność do podstawowej infrastruktury społecznej i technicznej.

Biorąc pod uwagę liczbę urodzeń stwierdzić należy, że na terenie Gminy Bakałarzewo 
w roku 2014 zmniejszyła się ona – w porównaniu do roku 2009 – o 3,23%. Analizując strukturę urodzeń można zauważyć, że w dłuższym okresie liczba kobiet i mężczyzn jest niemal równa, co nie powinno powodować nasilenia ruchów migracyjnych.

Przyrost naturalny na terenie Gminy Bakałarzewo w latach 2009-2012 był dodatni, zaś 
w latach 2013-2014 przybrał wartość ujemną, co wskazuje na zwiększenie liczby zgonów 
w stosunku do ilości nowonarodzonych mieszkańców gminy.

Tabela 9. Grupy wiekowe ludności w latach 2009-2014

| Wyszczególnienie | J. m. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupy wiekowe ludności z uwzględnieniem płci |
| w wieku przedprodukcyjnym |
| ogółem | osoba | 631 | 650 | 644 | 612 | 605 | 586 |
| mężczyźni | osoba | 324 | 343 | 346 | 324 | 318 | 316 |
| kobiety | osoba | 307 | 307 | 298 | 288 | 287 | 270 |
| w wieku produkcyjnym |
| ogółem | osoba | 1848 | 1917 | 1922 | 1940 | 1982 | 1966 |
| mężczyźni | osoba | 1033 | 1074 | 1076 | 1092 | 1102 | 1090 |
| kobiety | osoba | 815 | 843 | 846 | 848 | 880 | 876 |
| w wieku poprodukcyjnym |
| ogółem | osoba | 526 | 528 | 521 | 525 | 532 | 540 |
| mężczyźni | osoba | 189 | 186 | 181 | 175 | 179 | 186 |
| kobiety | osoba | 337 | 342 | 340 | 350 | 353 | 354 |
| Wskaźnik obciążenia demograficznego |
| ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | osoba | 62,6 | 61,5 | 60,6 | 58,6 | 57,4 | 57,3 |
| ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym | osoba | 83,4 | 81,2 | 80,9 | 85,8 | 87,9 | 92,2 |
| ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | osoba | 28,5 | 27,5 | 27,1 | 27,1 | 26,8 | 27,5 |

Źródło: Dane GUS

Na terenie Gminy Bakałarzewo w analizowanym okresie zmniejszył się odsetek osób 
w wieku przedprodukcyjnym na rzecz ludności w wieku produkcyjnym. Świadczy to 
o wzrastaniu zasobów pracy, może jednak spowodować, że w dłuższym okresie czasu na obszarze gminy zacznie przybywać osób starszych, dla których ważne staną się przede wszystkim usługi społeczne. Wtedy także gmina będzie musiała większą ilość środków przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb tej grupy mieszkańców, włączając w to wydatki na pomoc społeczną. W celu dalszego przyrostu liczby osób w wieku produkcyjnym równoważących wzrastającą ilość osób w wieku poprodukcyjnym ważne jest przeprowadzanie inwestycji mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, infrastruktury oraz zaplecza usługowego w celu dalszego przyciągania na teren gminy młodych, dobrze wykształconych mieszkańców, którzy zapewnią dodatkowe przychody dla budżetu gminy.

Tabela 10. Migracje ludności z terenu Gminy Bakałarzewo w latach 2009-2014

| Wyszczególnienie | J. m. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Migracje na pobyt stały gminne wg płci, typu i kierunku |
| zameldowania ogółem | osoba | 37 | 36 | 38 | 28 | 57 | 39 |
| zameldowania z miast | osoba | 26 | 24 | 22 | 14 | 33 | 23 |
| zameldowania ze wsi | osoba | 10 | 11 | 15 | 14 | 23 | 15 |
| zameldowania z zagranicy | osoba | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| wymeldowania ogółem | osoba | 46 | 53 | 49 | 47 | 30 | 52 |
| wymeldowania do miast | osoba | 35 | 41 | 31 | 32 | 25 | 34 |
| wymeldowania na wieś | osoba | 11 | 12 | 18 | 15 | 5 | 18 |
| saldo migracji wewnętrznych |
| ogółem | osoba | -10 | -18 | -12 | -19 | 26 | -14 |
| mężczyźni | osoba | -9 | -3 | -5 | -13 | 5 | 0 |
| kobiety | osoba | -1 | -15 | -7 | -6 | 21 | -14 |
| saldo migracji zagranicznych |
| ogółem | osoba | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| mężczyźni | osoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| kobiety | osoba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| saldo migracji ogółem | osoba | -9 | -17 | -11 | -19 | 27 | -13 |

Źródło: Dane GUS

Biorąc pod uwagę saldo migracji należy zauważyć, że na terenie Gminy Bakałarzewo przeważają migracje w ruchu wewnętrznym i ich dynamika w analizowanym okresie podlegała niewielkim wahaniom. Saldo migracji zagranicznych nie przekracza 1 osoby, 
a zatem nie miało znaczącego wpływu na liczbę ludności gminy w analizowanym okresie.

### 3.1.4. Warunki klimatyczne na terenie gminy

Gmina Bakałarzewo leży w obrębie jednej z najzimniejszych dzielnic klimatycznych kraju. Specyfikę surowych warunków klimatycznych stanowią dni mroźne i dni gorące. Dni mroźnych (poniżej -10°C) średnio w roku jest 66. Dni o najwyższych temperaturach (powyżej 25°C) jest około 25. Przymrozki występują około 137 dni w roku, a okres wegetacyjny trwa około 200 dni. Wiatry wieją głównie z kierunku zachodniego oraz południowo – zachodniego 
i są silne.

Wpływy kontynentalne przejawiają się częstszym, niż w pozostałych regionach kraju, napływem mas powietrza polarnego i kontynentalnego. Charakterystyczna jest długa 
i mroźna zima, przy stosunkowo ciepłym lecie. Amplituda średnich miesięcznych temperatur dla okresu 1971-2013 wyniosła 65,6ºC (na Stacji w Suwałkach).

Średnia temperatura miesięcy zimowych jest najniższa w województwie oraz w Polsce 
z wyłączeniem terenów górskich. Średnia roczna temperatura powietrza w 2013 r. wynosiła 7,10C.

Tabela 11. Temperatury powietrza w stacji meteorologicznej w Suwałkach

| Stacja meteorologiczna | Temperatury w 0C |
| --- | --- |
|  | średnie | skrajne | amplitudy temperatur skrajnych |
|  | 1971-2000 | 1991-2000 | 2001-2010 | 2013 | maksimum | minimum |  |
|  |  |  |  |  | 1971-2013 |
| Suwałki | 6,3 | 6,8 | 7,1 | 7,1 | 35,2 | -30,6 | 65,8 |

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2014

Rysunek 2. Średnia temperatura roczna na terenie Polski

Źródło: http://www.imgw.pl/klimat

Średnie roczne zachmurzenie w 2013 r. na stacji meteorologicznej w Suwałkach wyniosło 5,5 oktanta (w 8-stopniowej skali). Największe średnie zachmurzenie występuje od listopada do lutego, a najmniejsze od maja do września. Czas, w ciągu którego bezpośrednie promieniowanie słoneczne docierało do powierzchni ziemi w 2013 r. wynosił średnio 
1694 h/rok. Region pod względem wartości średniego usłonecznienia w ciągu roku jest porównywalny do regionów nadmorskich i pogórzy. Średnie usłonecznienie w ciągu doby trwa najkrócej w okresie od listopada do stycznia (średnio poniżej 1,2 h), a najdłużej 
w okresie od maja do sierpnia (ponad 7 godzin).

Tabela 12. Opady atmosferyczne, prędkość wiatru, usłonecznienie i zachmurzenie w stacji meteorologicznej w Suwałkach

| Stacja meteorologiczna | Roczne sumy opadów w mm | Średnia prędkość wiatru w m/s | Usłonecznienie w h | Średnie zachmurzenie w oktantach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | średnie |  |  |  |
|  | 1971-2000 | 1991-2000 | 2001-2010 | 2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 |
| Suwałki | 591 | 575 | 619 | 702 | 3,5 | 1694 | 5,5 |

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2014

Rysunek 3. Suma opadów

Źródło: http://www.imgw.pl/klimat

Rysunek 4. Usłonecznienie

Źródło: http://www.imgw.pl/klimat

Dominującą postacią fizyczną zasilania atmosferycznego w regionie są opady deszczu. Opady śniegu stanowią średnio 21-23% sumy rocznej opadów. W 2013 r. roczna suma opadów wyniosła 702 mm. Najwięcej dni z opadem występuje w chłodnej porze roku od listopada do lutego. W skali roku suma opadów letnich przeważa nad opadami zimowymi.

Średnia roczna prędkość wiatru w 2013 r. osiągała wartość do 3,5 m/s w Suwałkach, minimalna średnia miesięczna prędkość przypadała na sierpień, a maksymalna na styczeń. Ze szczegółowej analizy struktury wiatru na stacji w Suwałkach w wieloleciu wynika, że dominujący w ciągu roku jest kierunek południowo-zachodni.

### 3.1.5. Charakterystyka infrastruktury budowlanej i technicznej

Na terenie Gminy Bakałarzewo – według danych GUS - liczba mieszkań na koniec 2014 r. wynosiła 897 i wzrosła od 2009 r. o 2,79%.

Tabela 13. Stan infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy

| Wyszczególnienie | J. m. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mieszkania | mieszk. | 872 | 876 | 880 | 888 | 890 | 897 |
| izby | izba | 3649 | 3775 | 3795 | 3835 | 3848 | 3885 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 78332 | 82399 | 82776 | 83946 | 84491 | 85580 |

Źródło: Dane GUS

Wykres 4. Liczba mieszkań na terenie Gminy Bakałarzewo w latach 2009-2014

Źródło: Dane GUS

W latach 2009-2013 zdecydowanej poprawie uległo wyposażenie techniczne i sanitarne mieszkań na terenie Gminy Bakałarzewo. W analizowanym okresie liczba mieszkań wyposażonych w wodociąg wzrosła o 6,88%, w łazienkę – o 10,77%, a w centralne ogrzewanie – o 14,06%. Świadczy to o systematycznej poprawie stanu infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy oraz dążeniu do zminimalizowania różnic w dostępie do podstawowej infrastruktury występujących pomiędzy terenami miejskimi i wiejskimi.

Tabela 14. Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno – sanitarne na terenie Gminy Bakałarzewo w latach 2009-2014

| Wyszczególnienie | J. m. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wodociąg | mieszk. | 731 | 771 | 775 | 783 | 785 | b.d. |
| ustęp spłukiwany | mieszk. | 618 | 735 | 739 | 747 | 749 | b.d. |
| łazienka | mieszk. | 646 | 710 | 714 | 722 | 724 | b.d. |
| centralne ogrzewanie | mieszk. | 483 | 546 | 550 | 558 | 562 | b.d. |
| % ogółu mieszkań |
| wodociąg | % | 83,8 | 88,0 | 88,1 | 88,2 | 88,2 | b.d. |
| łazienka | % | 74,1 | 81,1 | 81,1 | 81,3 | 81,3 | b.d. |
| centralne ogrzewanie | % | 55,4 | 62,3 | 62,5 | 62,8 | 63,1 | b.d. |

Źródło: Dane GUS

Stopień zwodociągowania Gminy Bakałarzewo w 2014 r. – według danych GUS - wynosił 72,3%. Łączna długość sieci wodociągowej wynosiła 123,9 km, zaś liczba przyłączy wodociągowych to 463 szt.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosi 57,6 km, podłączonych jest do niej 655 osób (81 przyłączy). Stopień skanalizowania gminy wynosi 21,0%.

Ścieki z terenu gminy kierowane są do oczyszczalni ścieków w Bakałarzewie – jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z czynnym osadem, o przepustowości 260 m3/dobę. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Czerwonka (zlewnia jeziora Okrągłe). Z oczyszczalni ścieków korzysta 500 osób zamieszkujących Gminę Bakałarzewo.

Tabela 15. Liczba osób korzystających z oczyszczalni, liczba zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Bakałarzewo

| Wyszczególnienie | J. m. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| liczba osób korzystających z oczyszczalni | osoba | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych |
| zbiorniki bezodpływowe | szt. | 378 | 380 | 398 | 356 | 356 | b.d. |
| oczyszczalnie przydomowe | szt. | 13 | 15 | 84 | 148 | 148 | b.d. |
| stacje zlewne | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | b.d. |

Źródło: Dane GUS

Przez teren gminy Bakałarzewo przebiega odcinek drogi wojewódzkiej nr 653 Poćkuny –Sejny – Suwałki – Bakałarzewo – Sedranki.

Na sieć drogową gminy składają się ponadto:

- drogi powiatowe o łącznej długości 56,88 km:

  - 1096B Przerośl - Olszanka - Kruszki - Nowa Pawłówka - Morgi - Czarnakowizna -Taciewo - Stara Chmielówka;

  - 1109B Filipów – Bakałarzewo;

  - 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka;

  - 1117B Bakałarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród;

  - 1118B Kamionka Poprzeczna - Maryna - Aleksandrowo - Żyliny - do dr. 653;

  - 1119B Orłowo - Podwysokie - Żubrynek - do dr. 655;

  - 1120B Bakałarzewo – Raczki;

  - 1121B Bakałarzewo - Sadłowina – Konopki;

  - 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki – Urbanki;

  - 1123B Karasiewo – Nieszki - Szczodruchy – Wierciochy - Małe Raczki – Raczki;

  - 1124B Granica województwa – Nieszki;

- drogi gminne o łącznej długości 97,00 km:

  - 101921B Bakałarzewo – Stary Skazdub;

  - 101922B Stary Skazdub – Malinówka;

  - 101923B Stary Skazdub – Suchorzec – Góra;

  - 101924B Nowy Skazdub – Klonowa Góra;

  - 101925B Nowy Skazdub – Zdręby;

  - 101926B Suchorzec – Zdręby – Słupie – Klonowa Góra;

  - 101927B Suchorzec – Bartnia Góra;

  - 101928B Zusno – Suchorzec – Góra;

  - 101929B Zdręby – Słupie – Sokołowo;

  - 101930B Sokołowo – Korobiec;

  - 101931B Klonowa Góra – Słupie;

  - 101932B Góra – Bartnia Góra;

  - 101933B Zajączkowo Folwark – Aleksandrowo;

  - 101934B Kamionka Poprzeczna - Zajączkowo – Podwólczanka;

  - 101935B Zajączkowo - Wólka Folwark;

  - 101936B Wólka Folwark – Podwólczanka;

  - 101937B Stara Kamionka – Nowa Kamionka;

  - 101938B Zajączkowo – Klonowa Góra;

  - 101939B Nowa Kamionka – Wólka Folwark;

  - 101940B Malinówka – Stara Kamionka;

  - 101941B Orłowo – Płociczno;

  - 101942B Lipowe – Płociczno – Białe;

  - 101943B Sadłowina - Konopki – Nieszki;

  - 101944B Gębalówka – granica gminy;

  - 101945B Nowa Wieś – Sadłowina – Karasiewo;

  - 101946B Kotowina – brzeg rzeki Rospudy;

  - 101947B Bakałarzewo – Kolonia Bakałarzewo;

  - 101948B Bakałarzewo – Kolonia Bakałarzewo;

  - 101949B Góra – Zdręby;

  - 101950B Zajączkowo – Klonowa Góra – Kamionka Poprzeczna;

  - 101951B Słupie – Stara Chmielówka;

  - 101952B Nowa Wieś – Nowa Wieś;

  - 101953B Sokołowo – Aleksandrowo;

  - 101954B Gębalówka – Godziejewo;

  - 101955B Płociczno – Lipowe;

  - 101956B Karasiewo – Nowy Dwór;

  - 101957B Bakałarzewo ul. Kozia;

  - 101958B Bakałarzewo ul. Rynek;

  - 101959B Stara Kamionka – Kamionka Poprzeczna;

  - 101960B Konopki – Nowy Dwór;

  - 101961B Bakałarzewo ul. Kamieńska;

  - 101962B Bakałarzewo ul. Rzemieślnicza;

  - 101963B Bakałarzewo ul. Krzywa;

  - 101964B Bakałarzewo – granica gminy;

  - 101965B Bakałarzewo ul. Rynek do ul. Koziej;

  - 101966B Gębalówka – Karasiewo;

  - 101967B Bakałarzewo – Kolonia Bakałarzewo;

  - 101968B Kotowina – Stara Kamionka;

  - 101969B Bakałarzewo ul. Polna;

  - 101970B Bakałarzewo ul. Lipowa;

  - 101971B Bakałarzewo ul. Klonowa;

  - 101972B Bakałarzewo ul. Akacjowa.

### 3.1.6. Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze

Pod względem fizyczno – geograficznym obszar Gminy Bakałarzewo położony jest 
w obrębie:

- mezoregionu: Pojezierze Zachodniosuwalskie;

- makroregionu: Pojezierze Litewskie;

- podprowincji: Pojezierze Wschodniobałtyckie;

- prowincji: Niż Wschodniobałtycko-Białoruski;

- megaregionu: Niż Wschodnioeuropejski.

Rysunek 5. Położenie Gminy Bakałarzewo na tle regionów fizycznogeograficznych

Źródło: Kondracki J., „Geografia regionalna Polski”, PWN, 2002 r.

Powierzchnia terenu Gminy Bakałarzewo została uformowana w wyniku bezpośredniej działalności plejstoceńskiego lądolodu północnopolskiego, jego wód roztopowych oraz holoceńskich procesów denudacyjnych. Powierzchnia terenu obszarów pozadolinnych jest 
w Gminie Bakałarzewo urozmaicona, składają się na to liczne wzniesienia, pagórki kemowe, pojedyncze formy czołowo morenowe oraz położone pomiędzy nimi obniżenia w formie zagłębień bezodpływowych i form wytopiskowych. Deniwelacje terenu w obrębie wysoczyzny nie przekraczają 20 m. Najwyżej położony obszar znajduje się w miejscowości Stara Chmielówka (219 m n.p.m. w pn-wsch części wsi), najniżej zalegający teren to linia brzegowa jez. Bolesty (149,6 m n.p.m.). Oprócz urozmaiconej pagórkowatej powierzchni wysoczyznowej na uwagę zasługują długie lekko nachylone stoki ku dolinie Rospudy znajdujące się w północnej części gminy, we wsiach Skazdub Nowy i Skazdub Stary. Najciekawszą formą morfologiczną w gminie jest dolina rzeki Rospudy, największa w tej części regionu. Zajmuje ona szeroką rynnę połodowcową, której dno wypełniają jeziora 
i przepływająca przez nie Rospuda. Jej wody w okresie glacjalnym wytworzyły poziom sandrowy, który wyściela współczesną dolinę na odcinku od jez. Głębokiego po południowe granice gminy.

Cały analizowany obszar zbudowany jest z piasków, żwirów, lekkich glin morenowych oraz torfów i utworów torfiastych. Na istniejących osadach wytworzyły się głównie gleby:

- bielicowe i rdzawe - na piaskach i żwirach,

- brunatne - na glinach moreny dennej,

- gleby torfowe, silnie oglejone - na torfach, glinach i iłach usytuowanych głównie 
w dolinach bezodpływowych.

Pod względem przydatności rolniczej i właściwości agrochemicznych wśród gleb Gminy Bakałarzewo wyróżniono następujące kompleksy glebowo-rolnicze:

- kompleks pszenny dobry wyodrębniono w południowo-zachodniej części gminy, zajmuje on około 20% powierzchni. Są to głównie gleby brunatne Illb i IVa klasy bonitacyjnej;

- kompleks żytni bardzo dobry wyodrębniono we wschodniej, wysoczyznowej części gminy, zajmuje on ponad 40% jej powierzchni. Występują tu przeważnie gleby bielicowe 
i brunatne;

- kompleks żytni bardzo słaby występuje w środkowej części gminy na obszarze sandru Rospudy, zajmuje on blisko 40% jej powierzchni. Stanowią go głównie gleby rdzawe 
i bielicowe VI klasy bonitacyjnej.

Na obszarze Gminy Bakałarzewo znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

- Rezerwat Przyrody Ruda;

- Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy";

- 13 pomników przyrody;

- obszar NATURA 2000 Dolina Górnej Rospudy.

Rezerwat Przyrody Ruda – został utworzony na mocy rozporządzenia Nr 13/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 14.09.2007 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 208, poz. 2108). Jest to rezerwat florystyczny o powierzchni 3,3841 ha, utworzony w celu zachowania wilgotnych łąk oraz lasu łęgowego położonych na terenie doliny Rospudy wraz 
z ich typową florą i fauną. Dla rezerwatu brak zatwierdzonego planu ochrony, którego zapisy mogłyby mieć znaczenie dla inwestycji związanych z obniżaniem niskiej emisji.

Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy" – został wyznaczony w celu zachowania różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych występujących w dolinie rzeki Rospudy. Zasady dokonywania inwestycji na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy" reguluje Uchwała nr XII/90/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.06.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2118). Zgodnie z jej treścią uchwały na Obszarze zakazuje się:

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień 
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką 
i łowiecką;

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

- wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

- lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

Zakazy, o których mowa w pkt 3 i pkt 4 nie dotyczą części obszaru, na których położone są złoża skał:

- udokumentowane do dnia 31 grudnia 2004 r., których dokumentacje zostały zatwierdzone przez właściwy organ administracji geologicznej;

- udokumentowane na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie, udzielonych do dnia 31 grudnia 2004 r.;

- udokumentowane na podstawie informacji geologicznych zawartych w dokumentacjach sporządzonych i zatwierdzonych przez właściwy organ administracji geologicznej do dnia 31 grudnia 2004 r.;

- wykorzystywanych do celów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 z późn. zm.).

Zakaz, o którym mowa w pkt 7 nie dotyczy:

- obszarów zwartej zabudowy miejscowości w granicach określonych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, gdzie dopuszcza się uzupełnianie zabudowy mieszkaniowej, usługowej i letniskowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegu wód, określonej poprzez połączenie istniejących budynków na przylegających działkach w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.);

- siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od brzegów wód;

- terenów ogólnodostępnych kąpielisk, plaż i przystani wodnych;

- istniejących obiektów letniskowych, mieszkalnych, usługowych oraz o funkcji mieszanej nie kolidującej z podstawowym i uzupełniającym przeznaczeniem terenu, zrealizowanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc przed dniem 1 stycznia 2004 r., gdzie dopuszcza się ich odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.) w celu poprawy standardów ochrony środowiska oraz walorów estetyczno-krajobrazowych, pod warunkiem nie przybliżania zabudowy do brzegów wód, a także zwiększania istniejącej powierzchni zabudowy:

  - o nie więcej niż 10 m2 w przypadku budynków o powierzchni mniejszej lub równej 100 m2,

  - o nie więcej niż 10% w przypadku budynków o powierzchni powyżej 100 m2;

- zbiorników wodnych pochodzenia antropogenicznego o powierzchni nie większej niż 
0,5 ha i o głębokości nie większej niż 3 m.

Pomniki przyrody

Na terenie Gminy Bakałarzewo znajduje się 13 pojedynczych pomników przyrody. Szczegółowy wykaz pomników przyrody zaprezentowano w tabeli 16.

Tabela 16. Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych w Gminie Bakałarzewo

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pomnik przyrody Nr 493 S „Włodzimierz" | Dąb szypułkowy obwód 495 cm, wys. 27 m |
| 2 | Pomnik przyrody Nr 494 S | Jesion wyniosły obwód 390 cm, wys. 25 m |
| 3 | Pomnik przyrody Nr 495 S | Modrzew polski obwód 275 cm, wys. 21 m |
| 4 | Pomnik przyrody Nr 496 S | Modrzew polski obwód 249 cm, wys. 19 m |
| 5 | Pomnik przyrody Nr 497 S | Modrzew polski obwód 246 cm, wys. 22 m |
| 6 | Pomnik przyrody Nr 498 S | Grab pospolity obwód 146 cm, wys. 11 m |
| 7 | Pomnik przyrody Nr 499 S | Grab pospolity obwód 146 cm, wys. 11 m |
| 8 | Pomnik przyrody Nr 500 S | Grab pospolity obwód 175 cm, wys. 19 m |
| 9 | Pomnik przyrody Nr 501 S | Grab pospolity obwód 160 cm, wys. 16 m |
| 10 | Pomnik przyrody Nr 502 S | Grab pospolity obwód 190 cm, wys. 16 m |
| 11 | Pomnik przyrody Nr 503 S | Grab pospolity obwód 167 cm, wys. 17 m |
| 12 | Pomnik przyrody Nr 504 S | Grab pospolity obwód 165 cm, wys. 15 m |
| 13 | Pomnik przyrody Nr 505 S | Topola kanadyjska odmiana niekłańska - Robusta obwód 440 cm, wys. 27 m |

Źródło: www2.bialystok.rdos.gov.pl

Wyznaczono tu także obszar NATURA 2000: Dolina Górnej Rospudy PLH200022 zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10.01.2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE) (Dz. Urz. UE L 33 str. 146). Charakterystyczną cechą tego obszaru jest dominacja rdestnicy nawodnej Potamogeton nodosus przy mniejszym udziale włosieniczników, chociaż główny gatunek charakteryzujący siedlisko, włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans, również w Rospudzie występuje. Bardzo

liczną populację w wodach ostoi tworzą grzybienie północne Nymphaea candida, gatunek uznany za zagrożony wyginięciem w Polsce. Wody doliny Rospudy to także siedliska dziesięciu gatunków płazów, w tym kumaka nizinnego Bombina bombina i traszki grzebieniastej Triturus cristatus. Występują tu także dwa gatunki ryb wymienione 
w Załączniku do tzw. Dyrektywy Siedliskowej - piskorz Misgurnus fossilis i różanka Rhodeus sericeus. W dolinie Rospudy dużą populację tworzy bóbr Castor fiber, dość częsta jest także wydra Lutra lutra. Większość lasów w granicach ostoi zajmuje umiarkowanie żyzne siedliska borów mieszanych i lasów mieszanych i cechuje się stosunkowo młodymi drzewostanami zdominowanym przez sosnę i świerka. Występują tu także grądy. Wysokimi walorami przyrodniczymi wyróżniają się płaty grądów zboczowych, spotykane na stokach doliny oraz łęgi źródliskowe, wykształcające się u ich podnóży. Przy źródliskach tym ostatnim towarzyszą niekiedy ziołorośla z lepiężnikiem Petasites hybridus. Na okrajkach lasów występuje kolejny gatunek z Załącznika II - rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa. Ze względu na suboptymalne warunki klimatyczne murawy kserotermiczne, jak wszędzie 
w Polsce północno-wschodniej, występują tu w zubożałej postaci. To siedliska 
o antropogenicznym charakterze, wykształcone na zboczach doliny o ekspozycji południowo-zachodniej w warunkach ekstensywnego wypasu, który, co zasługuje na podkreślenie, do dziś jest utrzymywany. Dzięki wypasowi zbiorowiska murawowe mają, w odróżnieniu od wielu innych regionów Polski, stabilny charakter, a ich perspektywy ochrony są doskonałe. Szczególnie bogate florystycznie płaty muraw znajdują się w okolicach Filipowa, Raczek, Szafranek i Kamionki Starej pod Bakałarzewem. W ich składzie gatunkowym występują m.in. gęsiówka szorstkowłosista Arabis hirsuta, ostrołódka kosmata Oxytropis pilosa, tymotka Boehmera Phleum phleoides, zawilec wilekokwiatowy Anemone sylvestris oraz pięciornik siedmiolistkowy Potentilla heptaphylla, osiągający tu północno-wschodni kres swojego zasięgu w Europie. Na skrajach zadrzewień sosnowych towarzyszących murawom rośnie leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum. W okolicy Bakałarzewa znajdują się bunkry 
z okresu II wojny światowej, będące miejscem bytowania nietoperzy, jednak skład gatunkowy chiropterofauny nie był przedmiotem badań.

Dla przedmiotowego obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych (Zarządzenie Nr 24/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 09.12.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4472)).

### 3.1.7. Stan powietrza na terenie gminy

Powietrze atmosferyczne należy do najważniejszych chronionych komponentów środowiska przyrodniczego.

Najczęściej stosowaną klasyfikacją źródeł emisji jest następujący podział:

- źródła punktowe związane z energetycznym spalaniem paliw i procesami technologicznymi w zakładach przemysłowych;

- źródła liniowe związane z komunikacją;

- źródła powierzchniowe niskiej emisji rozproszonej komunalno-bytowej i technologicznej.

Podstawową oceną jakości powietrza służącą do stwierdzenia zachowania norm jakości, 
a w przypadku ich niedotrzymania, wdrożenia działań naprawczych, jest coroczna ocena wykonywana na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa podlaskiego dokonywana jest w oparciu o pomiary kontrolne głównych zanieczyszczeń bezpośrednio emitowanych do atmosfery (emisja) oraz badania monitoringowe substancji powstających 
w atmosferze (emisja). Oceny jakości powietrza wykonywane są w odniesieniu do obszaru strefy. Od stycznia 2011 r. dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenach jakości powietrza obowiązuje nowy podział kraju na strefy. W nowym układzie, dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie, tj.: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NO2, NOx), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu (O3), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zawartości w pyle zawieszonym PM10: ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo(a)pirenu (B(a)P), strefę stanowią:

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys.,

- miasto (niebędące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.,

- pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 
100 tys. mieszkańców.

W województwie podlaskim, występują dwie strefy: Aglomeracja Białostocka (kod PL2001), stanowiąca obszar powiatu miasta Białystok oraz Strefa Podlaska (kod PL2002), obejmująca

pozostałe tereny województwa (w tym m.in.: Gminę Bakałarzewo). Oceny jakości powietrza według kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin dokonano na podstawie ocen wyników pomiarów poszczególnych zanieczyszczeń ze stacji:

- w Łomży: automatyczny pomiar pyłu PM10 i zanieczyszczeń gazowych (dwutlenku 
i tlenku azotu oraz dwutlenku siarki) oraz pomiar manualny pyłu PM2,5 na 1 stacji tła miejskiego w miejscu zapewniającym reprezentatywność pomiarów dla obszaru 
kilku km2;

- w Suwałkach: automatyczny pomiar pyłu PM2,5 oraz pomiar manualny pyłu PM10, metali i WWA w pyle na stacji 1 tła miejskiego w miejscu zapewniającym reprezentatywność pomiarów dla obszaru kilku km2;

- w Borsukowiźnie (gm. Krynki), automatyczny pomiar: ozonu, dwutlenku i tlenku azotu oraz dwutlenku siarki na stacji 1 tła wiejskiego wykonującej pomiary na potrzeby oceny wg kryterium - ochrona roślin. Stacja jest reprezentatywna dla obszaru całego województwa.

Badania zanieczyszczeń powietrza uzupełniono o obiektywne metody szacowania emisji.
Kryteriami klasyfikacji stref są:

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej liczby przekroczeń poziomu dopuszczalnego, określonego dla niektórych zanieczyszczeń),

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji,

- poziomy docelowe,

- poziomy celów długoterminowych.

Wartość poszczególnych marginesów tolerancji (określonych dla SO2, NO2, PM10, Pb, CO, benzenu) w ostatnich latach była stopniowo zmniejszana aż do osiągnięcia poziomu stężeń dopuszczalnych. Zanieczyszczeniem, dla którego będzie uwzględniany margines tolerancji jest pył PM2,5. Wykonywana corocznie „Ocena poziomów substancji w powietrzu 
i klasyfikacja stref województwa podlaskiego” wykazała w 2014 r. przekroczenie:

- poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefach Aglomeracja Białostocka oraz Strefa Podlaska – gdzie obszarem przekroczeń jest miasto Suwałki (kryterium - ochrona zdrowia),

- poziomu docelowego pyłu zawieszonego PM2,5 w Strefie Podlaskiej (kryterium - ochrona zdrowia),

- poziomów celów długoterminowych dla ozonu w Strefie Podlaskiej (kryterium - ochrona roślin) oraz w strefie Aglomeracja Białostocka i Strefie Podlaskiej (kryterium - ochrona zdrowia).

W poprzednich latach prowadzenia monitoringu sygnalizowano problem z dotrzymaniem normy dla benzo(a)pirenu. W 2014 r. rozpoczęto pomiar w Strefie Podlaskiej. Biorąc pod uwagę wyniki (niepełnej serii pomiarowej), a także wyniki stężeń ze strefy Aglomeracja Białostocka, ostatecznie Strefie Podlaskiej nadano klasę C dla tego zanieczyszczenia. Ostatnie badania potwierdziły konieczność podjęcia działań na rzecz ograniczenia emisji benzo(a)pirenu.

Dużym zagrożeniem dla zdrowia są również wysokie stężenia ozonu troposferycznego. Ozon jest silnym utleniaczem fotochemicznym, który powoduje poważne problemy zdrowotne, niszczy materiały i uprawy rolne. Narażenie człowieka na niewielkie podwyższone stężenia ozonu może prowadzić do reakcji zapalnych oczu, dróg oddechowych, a także zmniejszenie wydolności płuc. Jest powodem występowania objawów senności, bólu głowy i znużenia oraz powoduje spadek ciśnienia tętniczego krwi. Przy wyższych stężeniach występują objawy złego samopoczucia, nasilają się bóle głowy, rośnie pobudliwość, zmęczenie i wyczerpanie, objawy apatii.

Ozon troposferyczny (przyziemny) powstaje w wyniku reakcji fotochemicznych tlenków azotu i lotnych związków organicznych i posiada zdolność przenoszenia się na duże odległości, dlatego stężenia tego zanieczyszczenia na obszarze Polski zależą w dużej mierze od jego stężenia w masach powietrza napływających nad teren Polski - głównie z południowej 
i południowo zachodniej Europy. Za pozostałe przyczyny występowania wysokich stężeń 
8-godzinnych ozonu, przekraczających poziom 120 μg/m3, uznaje się: przemiany fotochemiczne prekursorów ozonu pod wpływem promieniowania UVB; niekorzystne warunki meteorologiczne, a także naturalne źródła emisji prekursorów ozonu. Wykonane na zlecenie GIOŚ wyniki modelowania ozonu (przekroczenie jedynie normy celu długoterminowego) potwierdzają badania uzyskane przez WIOŚ.

W przypadku pozostałych zanieczyszczeń podlegających ocenie nie zanotowano przekroczeń poziomów docelowych oraz celów długoterminowych.

Szczegółowe dane dotyczące oceny stanu wystąpienia poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń zawarto w tabelach 17-19.

Tabela 17. Klasyfikacja strefy podlaskiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń w celu ochrona zdrowia

| Zanieczyszczenie | Klasa strefy |
| --- | --- |
| SO2 | A |
| NO2 | A |
| pyłu PM10 | A |
| ołów | A |
| benzen | A |
| tlenek węgla | A |
| pył zawieszony PM2,5 | C |
| kadm | A |
| arsen | A |
| nikiel | A |
| benzo(a)piren | C |

Źródło: Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2014 r.

Tabela 18. Klasyfikacja strefy podlaskiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń w celu ochrona roślin

| Zanieczyszczenie | Klasa strefy |
| --- | --- |
| SO2 | A |
| NOx | A |

Źródło: Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2014 r.

Tabela 19. Klasyfikacja strefy podlaskiej z uwzględnieniem poziomów docelowych oraz celów długoterminowych dla ozonu - ochrona zdrowia i roślin

| Zanieczyszczenie | Symbol klasy poziom docelowy | Symbol klasy poziom celu długoterminowego |
| --- | --- | --- |
|  | 8-godzin | AOT 40 | 8-godzin | AOT |
| ozon | A | A | D2 | D2 |

Źródło: Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2014 r.

W Gminie Bakałarzewo głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest tzw. emisja antropogeniczna, wynikająca z działalności człowieka oraz emisja niska z gospodarki komunalnej (kotłownie, indywidualne paleniska domowe i jednostki gospodarcze).

Według Głównego Urzędu Statystycznego na terenie gminy nie występują zakłady szczególnie uciążliwe i emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z terenu gminy nie jest wykazywana. Znaczy to, że emisja z podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Bakałarzewo nie osiąga poziomu wymaganego w statystyce publicznej.

## 3.2. Analiza zapisów dokumentów i norm międzynarodowych, unijnych 
i krajowych w zakresie zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i innych substancji

Kierunki rozwoju źródeł energii oraz inwestycje planowane do realizacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bakałarzewo wynikają z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających tę problematykę. Z tego względu w ramach niniejszego rozdziału przedstawione zostały akty prawne oraz dokumenty regulujące kwestie zmniejszania niskiej emisji oraz rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

### 3.2.1. Poziom międzynarodowy i europejski

Podstawą wszelkich działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych są porozumienia zawierane na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie europejskim. Pierwszy raport, powołanego w 1988 roku Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu – IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), stał się podstawą do zwołania 
w 1992 r. II konferencji w Rio de Janeiro pt. „Środowisko i rozwój”. Podczas szczytu podpisana została Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Podjęty dokument został zatwierdzony decyzją Rady Unii Europejskiej 94/69/WE z 15 grudnia 1993 r. Celem Konwencji jest ustabilizowanie ilości gazów cieplarnianych na poziomie niezagrażającym środowisku. Natomiast szczegółowe uzgodnienia zostały zawarte podczas III konferencji Stron Konwencji (COP3) w Kioto 
w 1997 r., której rezultatem był najważniejszy dokument dotyczący walki ze zmianami klimatycznymi – Protokół z Kioto. Na mocy postanowień Protokołu z Kioto ustanowiono limity emisji gazów cieplarnianych. Kraje, które zdecydowały się na ratyfikację Protokołu 
(w tym Polska), zobowiązały się do redukcji emisji tych gazów.

Na szczeblu europejskim walka ze zmianami klimatu stanowi jeden z najistotniejszych priorytetów globalnej polityki Unii Europejskiej. Podstawę unijnej polityki klimatycznej stanowi zainicjowany w 2000 roku Europejski Program Zapobiegania Zmianom Klimatu (European Climate Change Programme), który jest połączeniem działań dobrowolnych, dobrych praktyk, mechanizmów rynkowych oraz programów informacyjnych.

W celu umożliwienia realizacji założeń polityki UE, wynikających ze zobowiązań międzynarodowych, dotyczącej ochrony klimatu, przyjęto pewne mechanizmy ułatwiające wypełnienie zobowiązań w zakresie redukcji emisji:

- Handel emisjami gazów cieplarnianych (EU ETS – European Emissions Trading System) – wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) pozwalający na zakup 
i sprzedaż przez poszczególne państwa jednostek emisji gazów cieplarnianych, które powodują wzrost lub spadek limitu dla danego kraju.

- Instrument wspólnych wdrożeń (JI – Joint Impelementation) – ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przy uwzględnieniu ich zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi państwami.

- Mechanizm czystego rozwoju (CDM – Clean Development Mechanizm) – umożliwia krajom rozwiniętym, na które nałożono zobowiązania redukcji lub cele ograniczenia emisji zgodnie z postanowieniami protokołu z Kioto, inwestowanie w projekty ograniczające emisje w innych krajach. Jest to sposób pozyskiwania dodatkowych jednostek redukcji emisji.

Instrument wspólnych wdrożeń oraz mechanizm czystego rozwoju umożliwiają krajom rozwiniętym, na które nałożono zobowiązania redukcji lub cele ograniczenia emisji zgodnie 
z postanowieniami protokołu z Kioto, inwestowanie w projekty ograniczające emisje w innych krajach.

Nowy, długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej – Strategia „Europa 2020” zastąpił realizowaną od 2000 r., zmodyfikowaną pięć lat później, Strategię Lizbońską. Program będzie realizowany przez trzy następujące priorytety:

- wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach,

- wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej,

- wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

W ramach zobowiązań ekologicznych, zawartych w Strategii „Europa 2020”, Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe, tzw. „3x20%”, tj.: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 1990 r., zmniejszenie zużycia energii o 20% 
w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%. Cele te są jednocześnie wskaźnikami umożliwiającymi monitorowanie postępów w realizacji priorytetów nakreślonych w Strategii.

W grudniu 2008 roku został przyjęty przez UE pakiet klimatyczno-energetyczny, w którym zawarte są konkretne narzędzia prawne realizacji ww. celów. Natomiast osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe jedynie przy zaangażowaniu wszystkich szczebli politycznych, zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim, a w szczególności na poziomie lokalnym.

Z kolei zgodnie z zapisami Dyrektywy 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej Polska jest zobowiązana do osiągnięcia w latach 2010-2020 ograniczenia zużycia energii pierwotnej o 13,6 Mtoe, zużycie energii finalnej ma wynosić 71,6 Mtoe, zaś energii pierwotnej – 96,4 Mtoe. Konieczne jest zatem podejmowanie szeregu działań mających na celu realizację tego celu, włączając w to podmioty publiczne różnych szczebli.

### 3.2.2. Poziom krajowy

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 2011 r.)

W ramach Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej sformułowany został cel główny: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju oraz cele szczegółowe:

- rozwój niskoemisyjnych źródeł energii;

- poprawa efektywności energetycznej;

- poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami;

- rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych;

- zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami;

- promocja nowych wzorców konsumpcji.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 września 2010 r. uchwałą 
nr 157/2010.

W ramach wskazanego dokumentu przewidziano:

- w zakresie poprawy efektywności energetycznej:

- dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną;

- konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu 
UE-15;

- w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii:

- racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego;

- zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej jako uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów świata, od różnych dostawców 
z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych;

- budowę magazynów ropy naftowej i paliw płynnych o pojemnościach zapewniających utrzymanie ciągłości dostaw, w szczególności w sytuacjach kryzysowych;

- zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii;

- w zakresie dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej:

- przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych;

- w zakresie rozwoju wykorzystania OZE:

- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych;

- osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji;

- ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyka odnawialną 
i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną;

- wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa;

- zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach;

- w zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków:

- zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen;

- w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko:

- ograniczenie emisji CO2 do 2020 r. przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego;

- ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych;

- ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych 
i podziemnych;

- minimalizację składowania odpadów przez jak najszersze wykorzystanie ich 
w gospodarce;

- zmianę struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

Polityka klimatyczna Polski – strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020

Politykę klimatyczną Polski – strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 przyjęto uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2003 r.

Celem strategicznym polityki klimatycznej jest włączenie się Polski do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, zwiększania zasobów leśnych i glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców 
i produktów przemysłu oraz racjonalizacji zagospodarowania odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie maksymalnych, długoterminowych korzyści gospodarczych, społecznych i politycznych.

W odniesieniu do działań w ujęciu sektorowym inwestycje dotyczące racjonalizacji wykorzystania energii wpisują się w następujące cele szczegółowe:

- zwiększone wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (s. 16);

- ochrona środowiska przyrodniczego przed negatywnymi skutkami oddziaływania procesów energetycznych, m.in. poprzez takie programowanie działań w energetyce, które zapewnią zachowanie zasobów dla obecnych i przyszłych pokoleń (s. 16).

W sektorze użyteczności publicznej, usług i gospodarstw domowych przewidziano działania mające na celu poprawę sprawności wytwarzania i przesyłania ciepła sieciowego i energii elektrycznej, zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii, poza tym wskazano na termomodernizację budynków, wymianę i doszczelnianie okien oraz na rozbudowę odnawialnych źródeł energii (s. 22).

Poza tym – zgodnie z zapisami dokumentu – zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz przedsięwzięcia z zakresu poszanowania energii są najważniejszymi działaniami pozwalającymi efektywnie redukować emisję gazów cieplarnianych. Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest jednym 
z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno – energetyczne. Ponadto najbardziej perspektywiczne technologie w Polsce to: elektrociepłownie spalające biomasę, elektrownie wiatrowe oraz wodne.

Analizując zatem zapisy Polityki klimatycznej Polski należy stwierdzić, że istotne dla redukcji gazów cieplarnianych jest podjęcie działań mających na celu ekologizację źródeł wytwarzania energii. Z tego względu konieczna jest realizacja na terenie kraju – a więc 
i Gminy Bakałarzewo – działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co w dłuższym okresie czasu powinno wpłynąć na redukcję gazów cieplarnianych w tej części kraju.

Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych

Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych (KPD) został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 grudnia 2010 r. Realizuje on zobowiązania wynikające 
z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. Dokument określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużytej w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania 
i chłodzenia w 2020 r. W KPD przyjęto, iż osiągnięcie powyższych celów opierać się będzie o dwa filary zasobów OZE dostępnych i możliwych do wykorzystania w Polsce, tj. poprzez wzrost wytwarzania energii elektrycznej generowanej przez wiatr oraz większe wykorzystanie energetyczne biomasy. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 została przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą Nr 157 z dnia 25 września 2012 r.

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 r., kluczowym dla określenia działań rozwojowych, 
w tym możliwych do sfinansowania w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami Strategii - Polska w roku 2020 to: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka i sprawne państwo. Celem głównym Strategii jest wzmocnienie 
i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności.

Projekty przyczyniające się do racjonalizacji wykorzystania energii oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wpisują się w:

- Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka;

- Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko;

- Priorytetowy kierunek interwencji publicznej II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej, w ramach którego wspierany będzie rozwój energetyki rozproszonej poza istniejącą siecią energetyczną z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł.  Dla zmniejszenia energochłonności kluczowe będą również: oszczędne korzystanie przez odbiorców końcowych z energii elektrycznej i ciepła, jak też działania prowadzone w różnych sektorach gospodarki – w energetyce, budownictwie 
i przemyśle, w tym zapewnienie efektywności paliwowej w sektorze transportowym oraz zmniejszanie energochłonności materiałów i urządzeń. Kierunek zakłada także promocję budownictwa efektywnego energetycznie oraz zwiększanie świadomości 
w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach 
z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego. Poprawie efektywności energetycznej służyć będzie zastosowanie dostępnych i sprawdzonych technologii w zakresie termomodernizacji budynków i sieci ciepłowniczych, co może spowodować oszczędności w końcowym zużyciu energii cieplnej rzędu 15-35% w stosunku do stanu sprzed modernizacji obiektu;

- Priorytetowy kierunek interwencji publicznej II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii, który zakłada wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku zgodnie z celem wyznaczonym dla Polski 
w pakiecie energetyczno-klimatycznym. Ponadto, zgodnie z założeniami, promowanie wykorzystania energetyki odnawialnej umożliwi podniesienie regionalnego bezpieczeństwa energetycznego i stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach;

- Priorytetowy kierunek interwencji publicznej II.6.4. Poprawa stanu środowiska, zgodnie z którym poprawie jakości powietrza służyć będą długoterminowe działania na rzecz ograniczenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza 
z sektorów najbardziej emisyjnych (energetyka, transport), ze źródeł emisji rozproszonych (nieduże zakłady przemysłowe, małe kotłownie) i ze źródeł indywidualnych w zabudowie mieszkaniowej (tzw. niska emisja). Promowane będzie stosowanie innowacyjnych technologii w przemyśle, paliw alternatywnych oraz rozwiązań zwiększających efektywność zużycia paliw i energii w transporcie, a także wykorzystanie paliw niskoemisyjnych w mieszkalnictwie. Kierunek ten wskazuje także na konieczność transformacji w kierunku zielonej (niskoemisyjnej) gospodarki. Zgodnie z zapisami Strategii realizowane będą działania skierowane na wspieranie rozwoju i promocję polskich technologii środowiskowych, kreowanie ekologicznych postaw Polaków i rozwój edukacji ekologicznej, tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy, promowanie „zielonych” zakupów w administracji publicznej 
i biznesie. Wdrażane będą także rozwiązania niskoemisyjne, m.in. w zakresie zrównoważonego transportu miejskiego, poprawy efektywności infrastruktury ciepłowniczej, modernizacji oświetlenia itp.

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. została przyjęta uchwałą Nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Celem głównym Strategii jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę.

Projekty związane ze zmniejszeniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery, wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł oraz racjonalizacją zużycia energii wpisują się 
w następujące zapisy strategii:

- Cel szczegółowy 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię:

  - Kierunek interwencji 2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii – który zakłada m.in.:

    - wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, czyli pozyskiwanie biomasy/biogazu/biopłynów, pozyskiwanie energii słońca, 
z wiatru, wody, energetyczne wykorzystanie wód termalnych oraz ciepła pobieranego z otoczenia;

    - poprawę efektywności energetycznej związaną z rozwojem wysokosprawnej kogeneracji i ciepłownictwa, zwiększeniem efektywności końcowego wykorzystania energii oraz rozwojem budownictwa efektywnego energetycznie;

  - Kierunek interwencji 2.2. Poprawa efektywności energetycznej, który zakłada m.in. systematyczne wspieranie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji i ciepłownictwa;

  - Kierunek interwencji 2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii – który zakłada rozwój i promocję energetyki odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. Zgodnie z zapisami strategii na cele energetyczne 
w pierwszej kolejności powinna być wykorzystywana biomasa pochodząca 
z produktów ubocznych, pozostałości, a także odpadów z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Surowce te powinny być wykorzystywane lokalnie 
w rozproszonych jednostkach wytwórczych. W celu rozwoju źródeł pozyskania biomasy konieczne jest podjęcie inicjatywy wspierania powstawania upraw energetycznych na glebach najniższych kategorii;

  - Kierunek interwencji 2.7. Rozwój energetyki na obszarach podmiejskich 
i wiejskich, który zakłada m.in. poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz podłączanie lokalnych budynków do sieci ciepłowniczej lub gazowniczej, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

### 3.2.3. Poziom wojewódzki i regionalny

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020

Wizją strategiczną określoną w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 jest: Polska Wschodnia makroregionem dynamicznie rozwijającym się z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, stopniowo i systematycznie poprawiającym swoją pozycję rozwojową i konkurencyjną w kraju oraz w Unii Europejskiej, który dzięki ponadregionalnym endogenicznym specjalizacjom gospodarczym skutecznie konkuruje w kraju i za granicą; dysponuje nowoczesnymi kadrami dla gospodarki opartej na wiedzy i skutecznie przeciwdziała społecznemu wykluczeniu; jest obszarem komunikacyjnie dostępnym i wewnętrznie terytorialnie spójnym. Celem głównym strategii jest: Wzrost wydajności pracy we wszystkich sektorach gospodarki Polski Wschodniej.

Projekty związane z poprawą efektywności energetycznej oraz rozwojem wykorzystania odnawialnych źródeł energii wpisują się w następujące zapisy strategii:

- Obszar strategiczny: Infrastruktura transportowa i elektroenergetyczna;

  - Strategiczny kierunek działań: Wzmocnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski Wschodniej, który zakłada:

    - rozbudowę i modernizację sieci wysokiego napięcia;

    - rozbudowę i modernizację sieci niskiego i średniego napięcia;

    - zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej.

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

W ramach Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego sformułowana została wizja, zgodnie z którą województwo podlaskie charakteryzowane będzie jako: zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze.

Projekty z zakresu zwalczania emisji gazów cieplarnianych i poprawy efektywności energetycznej wpisują się w następujące zapisy Strategii:

- Cel horyzontalny: Wysokiej jakości środowisko przyrodnicze podstawą harmonii aktywności człowieka i przyrody;

- Cel strategiczny 1: Konkurencyjna gospodarka;

  - Cel operacyjny 1.5. Efektywne korzystanie z zasobów naturalnych;

    - Główne kierunki interwencji:

    - Promowanie postaw i działań sprzyjających efektywności wykorzystania zasobów naturalnych;

    - Ograniczanie energo- i materiałochłonności;

    - Produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

Cel ten obejmuje działania ograniczające energo- i materiałochłonność działalności przedsiębiorstw, których skutkiem powinno być mniejsze zużycie energii, surowców i materiałów w przeliczeniu na jednostkę produktu lub usługi. Szczególną rolę w tym zakresie mają odgrywać przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii w oparciu o źródła odnawialne (OZE).

  - Cel operacyjny 1.6. Nowoczesna infrastruktura sieciowa;

    - Główny kierunek interwencji: Przebudowa systemu energetycznego, 
w ramach którego wskazano na konieczność rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki opartej na energii odnawialnej (np. budowa sieci umożliwiającej dystrybucję energii cieplnej). Działania podejmowane w tym zakresie powinny dotyczyć także rozwoju inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

- Cel strategiczny 3: Wzrost jakości życia mieszkańców;

  - Cel operacyjny 3.4. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami;

    - Główny kierunek interwencji: Gospodarka niskoemisyjna (w tym efektywność energetyczna) - w województwie podlaskim głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza są: ciepłownie miejskie, przemysłowe, rozproszone źródła emisji z sektora komunalno-bytowego, a także zanieczyszczenia komunikacyjne. Działania prorozwojowe koncentrować się powinny wokół ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z energetyki i transportu drogowego, w tym gazów cieplarnianych i pyłów oraz rozpowszechnienia technologii zwiększających efektywność produkcji i wykorzystania energii. Cel operacyjny zakłada zatem wspieranie efektywności energetycznej, m.in. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym oraz zwiększanie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, takiej jak np. oświetlenie.

Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej

Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej został przyjęty uchwałą nr XXXIV/414/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20.12.2013 r.

Program został opracowywany dla strefy podlaskiej (kod strefy PL2002) w związku 
z przekroczeniem poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w 2011 i 2012 r. Strefa podlaska obejmuje całe województwo podlaskie z wyłączeniem obszaru aglomeracji białostockiej, a więc także obszar Gminy Bakałarzewo.

W ramach programu wskazano m.in. następujące działania kierunkowe mające wpływ na obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5:

- w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno – bytowej i technologicznej):

  - rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną,

  - zmiana paliwa na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii elektrycznej, względnie indywidualnych źródeł energii odnawialnej,

  - zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła – termomodernizacja budynków,

- w zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej):

  - tworzenie systemu ścieżek rowerowych,

  - stosowanie przy modernizacji dróg i parkingów materiałów i technologii gwarantujących ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji,

- w zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie paliw:

  - ograniczenie wielkości emisji pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 poprzez optymalne sterowanie procesem spalania i podnoszenie sprawności procesu produkcji energii,

  - zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości popiołu i siarki,

  - stosowanie technik gwarantujących zmniejszenie emisji substancji do powietrza,

  - stosowanie oprócz spalania paliw odnawialnych źródeł energii,

  - zmniejszenie strat przesyłu energii,

- w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy:

  - kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości spalania paliw niskiej jakości,

  - prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości spalania odpadów (śmieci) połączonych 
z ustanawianiem mandatów za spalanie odpadów (śmieci),

  - uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji niskiej,

  - promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła.

### 3.2.4. Poziom lokalny

Program Ochrony Środowiska Powiatu Suwalskiego na lata 2012 – 2015

W ramach Programu Ochrony Środowiska Powiatu Suwalskiego sformułowany został cel strategiczny: Zrównoważony rozwój Powiatu Suwalskiego przy zachowaniu i promocji walorów środowiska naturalnego. Projekty związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej oraz ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych wpisują się 
w następujące zapisy Programu:

- Cel długoterminowy nr 1: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego;

  - Cel krótkoterminowy nr 1.1.: Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza;

- Cele długoterminowy nr 8: Edukacja ekologiczna mieszkańców;

  - Cel krótkoterminowy nr 8.1.: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu w zakresie ochrony powietrza i właściwej gospodarki odpadami;

- Cele długoterminowy nr 9: Odnawialne źródła energii;

  - Cel krótkoterminowy nr 9.1. Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii.

## 3.3. Identyfikacja obszarów problemowych

Analiza zasobów Gminy Bakałarzewo wykazała następujące obszary problemowe, przy których wskazano najbardziej znaczące braki:

- Budynki użyteczności publicznej:

  - niewystarczający poziom efektywności energetycznej części budynków,

  - niewystarczający poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w budynkach użyteczności publicznej.

- Budynki indywidualne:

  - niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców gminy,

  - niewystarczający poziom efektywności energetycznej części budynków,

  - niewystarczający poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

- Oświetlenie elementów infrastruktury:

  - przestarzałe elementy oświetlenia ulicznego,

  - nieefektywne programy pracy oświetlenia i sygnalizatorów.

- Infrastruktura drogowa:

  - niedostateczny stan nawierzchni dróg przebiegających przez Gminę Bakałarzewo,

  - niewystarczający stan techniczny oraz ilość tras rowerowych.

## 3.4. Aspekty organizacyjne i finansowe

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie należała do władz Gminy Bakałarzewo. Jednostką odpowiedzialną za monitorowanie oraz koordynowanie działań określonych 
w Planie będą pracownicy Urzędu Gminy Bakałarzewo, posiadający wiedzę i doświadczenie 
w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz energetyką.

Rolą osób koordynujących projekty przewidziane do realizacji w ramach Planu będzie zapewnienie wykonania poszczególnych działań zgodnie z przyjętymi założeniami. Ponadto osoby te będą zobowiązane do tego by cele i kierunki działań, które zostały zdefiniowane jako konieczne do realizacji były:

- uwzględniane w zapisach aktów prawnych przyjmowanych na terenie Gminy Bakałarzewo,

- uwzględniane w najważniejszych dokumentach dla Gminy Bakałarzewo, zwłaszcza 
o charakterze strategicznym, jak również planistycznym,

- uwzględniane w miarę możliwości w wewnętrznych procedurach, regulaminach i innych aktach o charakterze wewnętrznym Urzędu Gminy Bakałarzewo.

We wdrażanie postanowień Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zostaną zaangażowani pracownicy Urzędu Gminy Bakałarzewo oraz jednostek podległych znajdujących się 
w strukturze organizacyjnej Gminy Bakałarzewo. Koordynacją działań wszystkich wymienionych podmiotów będą zajmowali się pracownicy Urzędu Gminy Bakałarzewo wyznaczeni przez Wójta Gminy Bakałarzewo lub powołana do tego celu jednostka bądź zespół koordynujący.

Osobami, które będą miały najważniejszy wpływ na wdrażanie Planu będą:

- Wójt Gminy Bakałarzewo,

- Radni Gminy Bakałarzewo,

- Kierownicy wyższego szczebla znajdujący się w strukturach funkcjonowania urzędu.

W realizację projektu zaangażowani zostaną wszyscy interesariusze tj. podmioty zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio zaangażowane we wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Bakałarzewo.

Interesariusze Planu to podmioty (osoby, grupy osób, społeczności, instytucje, organizacje), które mogą istotnie wpływać na realizację działań przewidzianych w Planie oraz których potrzeby zostaną zaspokojone dzięki wdrożeniu Planu.

Interesariuszami Gminy Bakałarzewo w zakresie wdrażania Planu są m.in.:

- obecni mieszkańcy gminy,

- mieszkańcy spoza terenu gminy odwiedzający Gminę Bakałarzewo, którzy planują się na jego terenie osiedlić,

- obecni przedsiębiorcy z terenu gminy,

- przedsiębiorcy spoza terenu Gminy Bakałarzewo, którzy mogą rozpocząć swoją działalność na istniejących terenach inwestycyjnych,

- przedsiębiorstwa energetyczne działające na terenie Gminy Bakałarzewo,

- turyści,

- inne podmioty zainteresowane realizacją Planu.

Ponadto, do interesariuszy Planu zalicza się referaty Urzędu Gminy Bakałarzewo, jednostki budżetowe, zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itd.

# 4. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla

## 4.1. Podstawowe założenia bazowej inwentaryzacji

Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych do powietrza w roku bazowym jest warunkiem wstępnym opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bakałarzewo. Podstawę opracowania inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla stanowiły wytyczne Porozumienia Burmistrzów, ujęte w dokumencie „How to develop a Sustainable Energy Action Plan – Guidebook” (tłumaczenie na język polski: „Poradnik. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”). Publikacja ta określa ramy oraz podstawowe założenia wykonania inwentaryzacji emisji CO2 na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wytyczne Porozumienia dają możliwość określenia emisji na dwa sposoby:

- wykorzystując standardowe wskaźniki emisji zgodnie z zasadami IPCC, które obejmują całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie gminy. W tym podejściu uwzględnia się zarówno emisje bezpośrednie związane ze spalania paliw 
w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisje pośrednie towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców;

- wykorzystując wskaźniki emisji LCA (Life Cycle Assessment – Ocena Cyklu Życia), które uwzględniają cały cykl życia poszczególnych nośników energii. W tym podejściu uwzględnia się emisje związane nie tylko z końcowym spalaniem, ale także emisje powstałe na wszystkich pozostałych etapach łańcucha dostaw, w tym emisje związane 
z pozyskiwaniem surowców, ich transportem i przeróbką. W zakres inwentaryzacji wchodzą więc także emisje, które występują poza granicami obszaru, na którym wykorzystywane są paliwa.

Pierwsze podejście jest bardziej precyzyjne w wyznaczaniu wielkości emisji (charakteryzuje się mniejszym błędem szacunkowym), natomiast drugie podejście, pomimo mniejszej dokładności, daje pełniejszy obraz wielkości emisji, uwzględniający również emisje pośrednie. W niniejszej inwentaryzacji przyjęto pierwsze podejście – z wykorzystaniem standardowych wskaźników emisji.

## 4.2. Metodologia inwentaryzacji

W celu oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy przyjęto następujące założenia:

- inwentaryzacją objęty został obszar leżący w granicach administracyjnych Gminy Bakałarzewo;

- bazową inwentaryzację emisji CO2 sporządzono w oparciu o końcowe zużycie energii na terenie gminy, zarówno w sektorze komunalnym, jak i pozakomunalnym.

Wskaźniki emisji dla poszczególnych rodzajów paliw wykorzystywanych na terenie gminy zawarto w tabeli 20.

Tabela 20. Wskaźniki emisji

| Paliwo | Wskaźnik | J.m. | Źródło |
| --- | --- | --- | --- |
| energia elektryczna | 0,812 | Mg CO2/MWh | Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami |
| węgiel | 0,098 | Mg CO2/GJ | Wskaźnik emisji CO2 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami |
| olej opałowy | 0,076 | Mg CO2/GJ | Wskaźnik emisji CO2 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami |
| gaz | 0,055 | Mg CO2/GJ | Wskaźnik emisji CO2 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami |
| ciepło sieciowe | 0,094 | Mg CO2/GJ | Wskaźnik emisji CO2 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami |
| drewno | 0,109 | Mg CO2/GJ | Wskaźnik emisji CO2 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami |
| samochody osobowe | 155 | g CO2/km | Załącznik nr 2 - Metodyka do regulaminu konkursu GIS "GAZELA - NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" |
| samochody dostawcze | 200 | g CO2/km | Załącznik nr 2 - Metodyka do regulaminu konkursu GIS "GAZELA - NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" |
| samochody ciężarowe | 450 | g CO2/km | Załącznik nr 2 - Metodyka do regulaminu konkursu GIS "GAZELA - NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" |
| samochody ciężarowe z naczepą | 900 | g CO2/km | Załącznik nr 2 - Metodyka do regulaminu konkursu GIS "GAZELA - NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" |
| autobusy | 450 | g CO2/km | Załącznik nr 2 - Metodyka do regulaminu konkursu GIS "GAZELA - NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" |

Źródło: Opracowanie własne

.

## 4.3. Określenie roku bazowego

Rokiem w którym zbierano dane niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji emisji CO2 jest rok 2014, który określony został także jako rok bazowy. Gmina Bakałarzewo nie określiła jako roku bazowego roku 1990 z powodu braku danych dotyczących wielkości emisji 
w analizowanym okresie.

Rokiem, dla którego prognozowana jest wielkość emisji jest rok 2020, który stanowi jednocześnie horyzont czasowy dla założonego planu działań. W dalszej części opracowania rok ten będzie określany jako rok docelowy.

## 4.4. Emisja związana z działalnością samorządową

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki emisji gazów cieplarnianych (CO2) związanej 
z działalnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Bakałarzewo. Inwentaryzacja emisji 
w tym obszarze jest szczególnie istotna z uwagi na fakt, że władze samorządowe Gminy Bakałarzewo mają bezpośredni wpływ na poziom zużycia energii oraz związanej z nim emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W inwentaryzacji uwzględnione zostały następujące sektory:

- obiekty użyteczności publicznej,

- mieszkalnictwo komunalne,

- oświetlenie dróg i obiektów publicznych.

### 4.4.1. Budynki użyteczności publicznej

W niniejszym rozdziale zaprezentowano emisję CO2 wynikającą z użytkowania budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bakałarzewo. Listę budynków poddanych badaniu ankietowemu mającemu na celu zebranie istotnych danych dotyczących zużycia energii 
w tych obiektach zaprezentowano w tabeli 21.

Tabela 21. Wykaz budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bakałarzewo

Źródło: Dane Urzędu Gminy Bakałarzewo

Budynki użyteczności publicznej z terenu Gminy Bakałarzewo wyposażone są w źródła ciepła zlokalizowane bezpośrednio w budynkach. Budynki użyteczności publicznej opalane są przede wszystkim za pomocą oleju opałowego, energii elektrycznej oraz węgla.

W części budynków przeprowadzono prace termomodernizacyjne (m.in. ocieplenia, ścian 
i dachów), które wpłynęły na ograniczenie zapotrzebowania na energię w ostatnich latach.

Szczegółowe informacje o zużyciu energii oraz emisji gazów cieplarnianych przedstawiono 
w tabeli 22.

Tabela 22. Zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych - budynki użyteczności publicznej

| Wyszczególnienie | Zużycie energii (MWh/rok) | Wielkość emisji CO2 (Mg/rok) |
| --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | 86,20 | 70,00 |
| Ogrzewanie pomieszczeń | 425,32 | 398,2 |
| razem | 511,52 | 468,20 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Bakałarzewo

### 4.4.2. Mieszkalnictwo komunalne

Na terenie Gminy Bakałarzewo brak jest budynków komunalnych.

### 4.4.3. Oświetlenie uliczne

Na terenie Gminy Bakałarzewo funkcjonuje 86 lamp zużywających rocznie 51,904 MWh energii.

Zestawienie danych dotyczących zużycia energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego w 2014 r. zaprezentowano w tabeli 23.

Tabela 23. Zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych – oświetlenie uliczne

| Wyszczególnienie | Zużycie energii (MWh/rok) | Wielkość emisji CO2 (Mg/rok) |
| --- | --- | --- |
| Oświetlenie uliczne | 51,90 | 42,15 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Bakałarzewo

## 4.5. Emisja z działalności społeczeństwa

W przedmiotowym rozdziale przedstawiono informacje o zużyciu energii oraz emisji CO2 
w sektorze społeczeństwa. Władze samorządowe nie mają bezpośredniego wpływu na poziom emisji gazów cieplarnianych w tej grupie, mogą jednak na nią pośrednio wpływać m.in. poprzez promowanie i współfinansowanie stosowania rozwiązań energooszczędnych. W sektorze społeczeństwa wyróżniono następujące grupy źródeł emisji:

- mieszkalnictwo – budynki mieszkalne (jedno i wielorodzinne) zlokalizowane na terenie Gminy Bakałarzewo;

- przemysł;

- usługi.

### 4.5.1. Mieszkalnictwo

Analizą objęte zostały wszystkie gospodarstwa domowe funkcjonujące na terenie Gminy Bakałarzewo. Na poziom całkowitej emisji gazów cieplarnianych wpływa zużycie energii elektrycznej oraz energii cieplnej w budynkach.

Inwentaryzacja emisji CO2 przeprowadzona została w oparciu o informacje pozyskane 
w ramach badania ankietowego przeprowadzonego wśród właścicieli i administratorów nieruchomości na terenie gminy. Wykorzystane zostały również zbiorcze dane statystyczne oraz standardowe wskaźniki zużycia energii cieplnej w budynkach mieszkalnych (ilość kWh/m2 rocznie w zależności od roku budowy). Inwentaryzacją objęto 186 budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Bakałarzewo.

Sektor mieszkaniowy jest największym odbiorcą energii na terenie Gminy Bakałarzewo. Charakteryzuje się przy tym dużą dynamiką zmian źródeł zasilania w ciepło. W ostatnich latach zaobserwowano częściową wymianę źródeł ciepła na bardziej efektywne. Przeprowadzono także liczne prace termomodernizacyjne w budynkach. Na terenie gminy nie funkcjonują ciepłownie zawodowe.

W tabeli 24 przedstawiono całkowite zużycie energii przez sektor mieszkalnictwa oraz odpowiadającą mu emisję CO2.

Tabela 24. Zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych – sektor mieszkalnictwa

| Wyszczególnienie | Zużycie energii (MWh/rok) | Wielkość emisji CO2 (Mg/rok) |
| --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | 675,51 | 548,51 |
| Ogrzewanie pomieszczeń | 1 025,31 | 996,31 |
| razem | 1 700,82 | 1 544,82 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego

### 4.5.2. Przemysł, usługi

W związku z tym, że na terenie Gminy Bakałarzewo brak jest zakładów przemysłowych, inwentaryzację emisji CO2 przeprowadzono z uwzględnieniem podmiotów usługowych funkcjonujących na terenie gminy. W celu określenia zużycia energii w sektorze usługowym przeprowadzono badanie ankietowe.

Zużycie energii oraz emisję CO2 z sektora usługowego zaprezentowano w tabeli 25.

Tabela 25. Zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych – firmy usługowe

| Wyszczególnienie | Zużycie energii (MWh/rok) | Wielkość emisji CO2 (Mg/rok) |
| --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | 20,50 | 16,65 |
| Ogrzewanie pomieszczeń | 33,50 | 25,23 |
| razem | 54,00 | 41,88 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego

## 4.6. Podsumowanie wyników inwentaryzacji

Przeprowadzona inwentaryzacja ujawniła skalę emisji CO2 w budynkach gminnych. Łączne zużycie energii w grupie związanej z działalnością samorządową wyniosło 563,42 MWh, co spowodowało emisję do atmosfery 510,35 Mg CO2.

Tabela 26. Podsumowanie wyników inwentaryzacji – działalność samorządowa

| Wyszczególnienie | Budynki użyteczności publicznej | Oświetlenie uliczne |
| --- | --- | --- |
| Zużycie energii (MWh/rok) | 511,52 | 51,90 |
| Wielkość emisji CO2 (Mg/rok) | 468,20 | 42,15 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego

Z kolei w zakresie działalności społeczeństwa największą emisję powodował sektor mieszkaniowy. Łączne zużycie energii z tytułu działalności społeczeństwa na terenie Gminy Bakałarzewo wyniosło w 2014 r. 1754,82 MWh, co spowodowało emisję do atmosfery 
1586,70 Mg CO2.

Tabela 27. Podsumowanie inwentaryzacji – działalność społeczeństwa

| Wyszczególnienie | Mieszkalnictwo | Usługi |
| --- | --- | --- |
| Zużycie energii (MWh/rok) | 1 700,82 | 54,00 |
| Wielkość emisji CO2 (Mg/rok) | 1 544,82 | 41,88 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego

## 4.7. Prognoza na 2020 r.

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energię cieplną ma ścisły związek z dynamiką rozwoju ludności i jej dążenia do poprawy warunków funkcjonowania, co pociąga za sobą rozwój budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłu w gminie.

Prognoza liczby mieszkańców gminy, sporządzona na podstawie danych o liczbie ludności na terenie Gminy Bakałarzewo w latach 2009-2014 wskazuje, iż liczba osób zamieszkujących gminę będzie ulegała niewielkiemu zwiększeniu. W związku z czym przewiduje się, że systematycznie na terenie gminy będą powstawały nowe mieszkania.

W ciągu ostatnich lat rocznie przybywa w gminie kilka mieszkań, w związku z tym przyjęto, iż w okresie prognozy na terenie gminy liczba mieszkań o średniej powierzchni 100 m2 będzie przyrastać w takim tempie jak prognozowana liczba ludności.

Z punktu widzenia odbiorców ciepła pożądane są działania zmierzające do obniżenia zużycia ciepła, które w Polsce jest wyższe niż w krajach rozwiniętych. W warunkach klimatu Polski można przyjąć, że budynek jest ciepły, jeżeli zużywa na ogrzewanie ok. 30 - 40 kWh/m3 energii w ciągu sezonu grzewczego. Na terenie gminy działania termomodernizacyjne przeprowadzane są w zakresie dostosowanym do możliwości finansowych mieszkańców. Przyjęcie Ustawy termomodernizacyjnej obejmującej program kredytowania takich przedsięwzięć pozwoliło na ożywienie tempa prac. Opłacalność i zakres termomodernizacji zwłaszcza w przypadku budownictwa wielorodzinnego, powinny być określone w audycie energetycznym, który jest podstawą do udzielenia kredytu. Praktyka wskazuje, że najlepsze efekty oszczędzania energii w budynkach uzyskuje się poprzez ocieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych i stropów piwnic, wraz z regulacją i automatyką systemu grzewczego budynku. Wymianę okien i drzwi na nowe o zwiększonej izolacyjności cieplnej i szczelności dokonywane jest, gdy stare są w złym stanie technicznym. Opłacalny zakres termorenowacji musi określić audyt energetyczny w oparciu o ocenę kosztów i oszczędności poszczególnych elementów działań termomodernizacyjnych.

W horyzoncie roku 2020 przewiduje się dalsze prace termomodernizacyjne, mające na celu również poprawienie standardu życia mieszkańców. W związku z wzrastającymi kosztami ogrzewania budynków mieszkalnych, obserwowane jest coraz większe zainteresowanie wykonaniem prac termomodernizacyjnych. W związku z tym założono stopniowe wykonywanie prac termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Po wykonaniu usprawnień termomodernizacyjnych zakłada się, że przegrody termomodernizowanych budynków będą spełniały wymogi w zakresie współczynnika przenikania ciepła U, co zapewni zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło średnio o 30%.

Na zapotrzebowanie na ciepło gospodarstw domowych oprócz ogrzewania pomieszczeń wchodzi również zużycie energii cieplnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz zużycie energii cieplnej podczas przygotowania posiłków. Przy założeniu, że w okresie prognozy na terenie gminy liczba mieszkań o średniej powierzchni 100 m2 będzie przyrastać, prognozuje się systematyczny wzrost zużycia energii cieplnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz podczas przygotowania posiłków. Planowane prace termomodernizacyjne niniejszych gospodarstw domowych znacząco wpłyną na ograniczenie w poszczególnych latach zużycia ciepła na ogrzewanie pomieszczeń, co znajdzie również odzwierciedlenie 
w łącznym zużyciu energii cieplnej.

Ponadto w kolejnych latach przewiduje się również systematyczną termomodernizację budynków użyteczności publicznej, co również wpłynie na ograniczenie zapotrzebowanie na ciepło przedmiotowych obiektów. W przypadku podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy Bakałarzewo, ze względu na brak realnych danych i prognoz, założono 
w kolejnych latach prognozy zużycie energii cieplnej z roku 2014.

Zgodnie z powyższymi danymi do roku 2020 w porównaniu z rokiem 2014 przewiduje się spadek zapotrzebowania na ciepło budynków na terenie Gminy Bakałarzewo. Pomimo zakładanego wzrostu liczby mieszkań na terenie gminy, a tym samym wzrostem na zapotrzebowania na energię cieplną, przewidziano również stopniową i systematyczną termomodernizację budynków na terenie gminy, co będzie skutkować spadkiem zapotrzebowania na energię cieplną w prognozowanym okresie.

Na podstawie prognozy liczby ludności oraz średniorocznego zużycia energii elektrycznej na 1 mieszkańca w województwie podlaskim w danym roku, sporządzono kalkulacje w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 2015-2020 na potrzeby odbiorców indywidualnych. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowany będzie głównie prognozowanym wzrostem liczby odbiorców.

Założono, że wzrost zapotrzebowania na energię spowodowany większym wykorzystaniem sprzętów elektrycznych w gospodarstwach domowych będzie zrównoważony poprzez coraz powszechniejsze stosowanie energooszczędnego sprzętu RTV i AGD. Ponadto wzrastające koszty energii elektrycznej mobilizują do oszczędnego zużycia energii i stosowanie energooszczędnych rozwiązań w gospodarstwach domowych.

Na podstawie danych zebranych w ramach inwentaryzacji dotyczących zużycia energii elektrycznej na potrzeby budynków, wyposażenia/urządzeń komunalnych i niekomunalnych, oświetlenia ulicznego oraz przemysłu/usług (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) skalkulowano zużycie energii elektrycznej na potrzeby budynków niemieszkalnych i urządzeń komunalnych z terenu Gminy Bakałarzewo dla roku 2014.

Tabela 28. Prognoza redukcji emisji CO2

| Wyszczególnienie | Wielkość emisji CO2 (Mg/rok) | Wielkość emisji CO2 (Mg/rok) | Redukcja (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rok 2014 | rok 2020 |  |
| Samorząd | 510,35 | 410,32 | 19,60% |
| Społeczeństwo | 1 586,70 | 1 285,00 | 19,01% |
| razem | 2 097,05 | 1 695,32 | 19,16% |

Źródło: Opracowanie własne

# 5. Działania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem

## 5.1. Zestawienie zadań zaplanowanych do realizacji. Efekt energetyczny 
i ekologiczny realizacji planu

W ramach PGN zaprezentowano zestawienie inwestycji, które samorząd gminny planuje zrealizować w celu zmniejszenia emisji CO2 z terenu gminy.

| Nazwa projektu | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Bakałarzewo |
| --- | --- |
| Szacunkowy koszt całkowity projektu (w zł) |  |
| Opis projektu |
| Projekt obejmuje budowę nowego oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Aleksandrowo 18 szt. Bakałarzewo 86 szt. Chmielówka 30 szt. Maryna 10 szt. Nieszki 14 szt. Sokołowo 7 szt. |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Gmina Bakałarzewo |
| Przewidywany termin realizacji projektu | do 2020 |

| Nazwa projektu | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Bakałarzewo |
| --- | --- |
| Szacunkowy koszt całkowity projektu (w zł) |  |
| Opis projektu |
| Projekt obejmuje: Wymianę okien; Ocieplenie ścian i dachu; Montaż instalacji solarnej; Wymianę pieca; Montaż pompy ciepła |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Gmina Bakałarzewo |
| Przewidywany termin realizacji projektu | do 2020 r. |

| Nazwa projektu | Budowa mostu na rzece Rospudzie w Bakałarzewie |
| --- | --- |
| Szacunkowy koszt całkowity projektu (w zł) |  |
| Opis projektu |
| Konstrukcja drewniana |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Gmina Bakałarzewo |
| Przewidywany termin realizacji projektu | 2016/2017/2018 |

| Nazwa projektu | Utwardzenie dróg w Bakałarzewie |
| --- | --- |
| Szacunkowy koszt całkowity projektu (w zł) |  |
| Opis projektu |
| Zmiana nawierzchni ze żwirowej na kostkę brukową Zmiana nawierzchni ze żwirowej na asfaltową |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Gmina Bakałarzewo |
| Przewidywany termin realizacji projektu | 2016 |

Ponadto na terenie gminy realizowane będą zadania nieinwestycyjne 
związane zwłaszcza z podnoszeniem poziomu świadomości mieszkańców w zakresie ograniczania niskiej emisji. Działania edukacyjne będą miały na celu przede wszystkim zwiększenie świadomości ekologicznej osób zamieszkujących Gminę Bakałarzewo. Dotyczyć będą obszarów: poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zrównoważony transport, wpływ działalności człowieka na środowisko, ukazanie korzyści tego typu działań dla lokalnych społeczności. Będzie to skutkować zmianą nawyków, a także zwiększonym zaangażowaniem użytkowników budynków w działania proekologiczne.

Kolejnym działaniem, które będzie realizowane przez gminę są akcje promocyjne. Gminy podejmują bowiem szereg działań w zakresie efektywnego gospodarowania energią oraz ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska, jakie niesie za sobą jej użytkowanie. Konieczne jest jednak prowadzenie akcji promocyjnych, dzięki którym mieszkańcy gminy zdobędą informacje na temat działań podejmowanych przez gminę oraz ich efektach. Skutecznym narzędziem promocji takich inicjatyw są informacje edukacyjno-informacyjne publikowane na portalach internetowych. Tematyka publikacji dotyczyć będzie także szeroko pojętej efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, ekojazdy 
i zrównoważonego transportu.

Dobrym nośnikiem informacji są także publikacje w lokalnej prasie, np. cykl artykułów poświęcony efektywności energetycznej, OZE, zrównoważonemu transportowi. Ważne 
w tego typu działaniach jest zachęcenie do udziału społeczności lokalnej.

Gmina Bakałarzewo podejmie także działania związane z wdrażaniem systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych. Zielone zamówienia publiczne oznaczają politykę, 
w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych. Za stosowaniem zielonych zamówień publicznych przemawiają zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych:

- art. 30 ust. 6: Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia (…), jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko;

- art. 91 ust. 2: Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.

W ramach wprowadzania systemu zielonych zamówień publicznych zaleca się włączać kryteria oraz wymagania środowiskowe do procedur udzielania zamówień publicznych.

Bardzo ważną kwestię stanowi informowanie na temat prowadzonej polityki w zakresie zamówień ekologicznych szerokiego ogółu osób zainteresowanych, łącznie z obecnymi oraz potencjalnymi dostawcami, usługodawcami oraz wykonawcami, tak aby mogli oni wziąć pod uwagę związane z tym nowe wymagania.

## 5.2. Źródła finansowania projektów

W tym rozdziale zaprezentowano dostępne źródła finansowania projektów związanych 
z wdrażaniem projektów w zakresie efektywności energetycznej. Ze względu na podmiot ubiegający się o dofinansowanie, źródła podzielono na te, które skierowane są do sektora publicznego oraz do podmiotów prywatnych.

### 5.2.1. Źródła finansowania projektów w zakresie efektywności energetycznej dla sektora publicznego

| Nazwa programu/działania | Program priorytetowy Poprawa efektywności energetycznej Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej |
| --- | --- |
| Instytucja wdrażająca | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| Rodzaje projektów | inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego |
| Wnioskodawcy | podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych; samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach; organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów |
| Forma i warunki finansowania projektu | dotacja – w wysokości 20%, 40% albo 60% kosztów wykonania i weryfikacji dokumentacji projektowej, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku. W przypadku osiągnięcia różnych klas energooszczędności dotyczącej zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową (Eu) i zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną (Ep) przyjmuje się, iż budynek osiągnął klasę energooszczędności jako klasę niższego osiągniętego parametru. Wyróżnia się trzy klasy energooszczędności A, B i C w zależności od stopnia redukcji zapotrzebowania budynku na energię użytkową (Eu) i energię pierwotną (Ep) zgodnie z wartościami zaprezentowanymi poniżej: Klasa budynku Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię użytkową (Eu) w odniesieniu do budynku referencyjnego (%) Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię pierwotną (Ep) w odniesieniu do budynku referencyjnego (%) Poziom dofinansowania kosztów dokumentacji projektowej i jej weryfikacji A ≥ 60 ≥ 20 60 B ≥ 45 ≥ 15 40 C ≥ 30 ≥ 10 20 pożyczka - dofinansowanie w formie pożyczki udziela się na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego i wynosi: dla klasy A: do 1200 zł na 1 m2; dla klasy B i C: do 1000 zł na 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku. Wnioskodawca może ubiegać się o udzielenie łącznie dotacji i pożyczki lub tylko samej pożyczki. Warunki pożyczki: oprocentowanie: WIBOR 3M, nie mniej niż 2,0% w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej; okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji; pożyczka może zostać częściowo umorzona: wysokość umorzenia - do 60% dla klasy A, do 40% dla klasy B i do 20% dla klasy C; w przypadku uzyskania na etapie potwierdzenia efektu ekologicznego klasy energooszczędności budynku na niższym poziomie niż zakładano w umowie pożyczki, kwota umorzenia pożyczki obliczana jest adekwatnie do niższej osiągniętej klasy energooszczędności, w przypadku nieuzyskania na etapie potwierdzenia efektu ekologicznego przynajmniej klasy C energooszczędności budynku, cała udzielona pożyczka podlega natychmiastowemu zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości i na zasadach ustalonych w umowie, w przypadku uzyskania na etapie potwierdzenia efektu ekologicznego klasy energooszczędności budynku na niższym poziomie niż zakładano w umowie dotacji, różnica dofinansowania w formie dotacji pomiędzy klasą deklarowaną a faktycznie uzyskaną podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości i na zasadach ustalonych w umowie, w przypadku nieuzyskania na etapie potwierdzenia efektu ekologicznego przynajmniej klasy C energooszczędności budynku, cała udzielona dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości i na zasadach ustalonych w umowie, w przypadku nierozpoczęcia budowy, na którą udzielono dofinansowania, w terminie dwóch lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, wnioskodawca obowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty dotacji, wraz z odsetkami w wysokości i na zasadach ustalonych w umowie |
| Warunki dodatkowe | minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia, ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 1 mln zł, dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone tzn. takie, dla których została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie przed dniem złożenia wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie przedsięwzięcia, okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2014 r. do 31.12.2020 r. |

| Nazwa programu/działania | Program priorytetowy Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych |
| --- | --- |
| Instytucja wdrażająca | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| Rodzaje projektów | budowa domu jednorodzinnego; zakup nowego domu jednorodzinnego; zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym Przez dom jednorodzinny należy rozumieć budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe beneficjenta, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej. |
| Wnioskodawcy | osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny (przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć: prawo własności (w tym współwłasność) oraz użytkowanie wieczyste; osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego. Przez dewelopera rozumie się także spółdzielnię mieszkaniową. Uprawnienie beneficjenta do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz praw musi wynikać z: umowy deweloperskiej, zawartej w formie aktu notarialnego, zawierającej zobowiązanie dewelopera do: ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przekazania jego własności na rzecz beneficjenta albo do przeniesienia na beneficjenta własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość; umowy przedwstępnej, zawartej w formie aktu notarialnego, sprzedaży i ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego albo umowy przedwstępnej, zawartej w formie aktu notarialnego, sprzedaży i przeniesienia na rzecz beneficjenta własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość; umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu, zawartej w formie aktu notarialnego, zawierającej zobowiązanie dewelopera do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia tego prawa na rzecz beneficjenta |
| Forma i warunki finansowania projektu | dotacja na częściowa spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracy zawartej z NFOŚiGW; kwota kredytu przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia musi być wyższa od kwoty wnioskowanej dotacji; wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) i wynosi: w przypadku domów jednorodzinnych: standard NF40 – EUco - 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto; standard NF15 – EUco - 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto; w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych: standard NF40 – EUco - 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto; standard NF15 – EUco - 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto. |
| Warunki dodatkowe | zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu; beneficjent może otrzymać jedną dopłatę do kredytu w ramach programu; na przedsięwzięcie może być udzielona jedna dopłata do kredytu w ramach programu; okres kwalifikowalności kosztów: do 31.12.2022 r. |

| Nazwa programu/działania | Program priorytetowy Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2a) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów |
| --- | --- |
| Instytucja wdrażająca | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| Rodzaje projektów | przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych - finansowane będą następujące instalacje: źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp, małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, przeznaczone dla budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego będącej beneficjentem programu; dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej, wymienione powyżej, przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione |
| Wnioskodawcy | jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki |
| Forma i warunki finansowania projektu | dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie dotacji: do 15% dofinansowania dla źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, a w okresie lat 2014 – 2015 - do 20% dofinansowania, do 30% dofinansowania dla pozostałych instalacji, a w okresie lat 2014 – 2015 - do 40% dofinansowania Warunki pożyczki: kwota pożyczki wraz z dotacją: od 1 000 tys. zł; pożyczka udzielana jest łącznie z dotacją; oprocentowanie stałe: 1% w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej; okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; wypłata transz pożyczki może nastąpić w formie zaliczek i/lub refundacji albo wyłącznie w formie refundacji; pożyczka nie podlega umorzeniu; maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 24 miesiące od daty zawarcia z beneficjentem umowy o dofinansowanie |
| Warunki dodatkowe | okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2015 r. do 31.12.2022 r.; na jeden budynek mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu; maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu pompy ciepła na potrzeby budynku mieszkalnego wynosi: 100 tys. zł - w przypadku osoby fizycznej (za wyjątkiem instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz), 300 tys. zł - w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdym przypadku dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz; maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu systemów fotowoltaicznych na potrzeby budynku mieszkalnego wynosi: 150 tys. zł - w przypadku osoby fizycznej (za wyjątkiem instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz), 450 tys. zł - w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdym przypadku dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz; jeżeli instalacja składa się z kilku urządzeń mogących pracować samodzielnie, koszt kwalifikowany każdego z urządzeń wytwarzających energię (wraz z instalacjami pomocniczymi) nie może być niższy niż 20% łącznych kosztów kwalifikowanych instalacji; maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane dla każdego rodzaju instalacji wynoszą: Lp. Instalacja Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany instalacji 1. Źródła ciepła opalane biomasą kotły o załadunku ręcznym – 1 000 zł/kW; kotły o załadunku automatycznym – 1 600 zł/kW. Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż zasobnika buforowego wody grzewczej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 200 zł/kW. 2. Pompy ciepła dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 3 000 zł/kW; dla pomp ciepła typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u.: z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej od 150 do 250 litrów: 5 000 zł, z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej > 250 litrów: 8 000 zł; dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 5 500 zł/kW 3. Kolektory słoneczne 3 500 zł/kW (moc określona zgodnie z normą PN-EN 12975-1 lub równoważną, przy różnicy temperatury (Tm-Ta)=50 K i natężeniu promieniowania słonecznego G=1000 W/m2) 4. Systemy fotowoltaiczne dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 zł/kWp, dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kWp. Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kWh pojemności akumulatora 5. Małe elektrownie wiatrowe dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 11 000 zł/kW, dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 500 zł/kW. Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kWh pojemności akumulatora 6. Mikrokogeneracja dla instalacji na biogaz, o mocy poniżej 20 kWe: 40 000 zł/kWe, dla instalacji na biogaz, o mocy od 20 do 40 kWe: 30 000 zł/kWe, dla instalacji na biopłyny lub biomasę, o mocy poniżej 20 kWe: 9 000 zł/kWe, dla instalacji na biopłyny lub biomasę, o mocy od 20 do 40 kWe: 7 000 zł/kWe |

| Nazwa programu/działania | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii |
| --- | --- |
| Instytucja wdrażająca | Zarząd Województwa Podlaskiego |
| Rodzaje projektów | inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej Nieprzekraczalna moc instalacji: energia wodna – do 5 MWe, energia wiatru – do 5 MWe, energia słoneczna – do 2 MWe/MWth energia geotermalna – do 2 MWth, energia biogazu – do 1 MWe, energia biomasy – do 5 MWth/MWe. przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Wytworzone biopaliwa muszą być wykorzystywane na własne potrzeby (produkcja rolna) w gospodarstwach rolnych. Powstała infrastruktura nie może służyć do produkcji biopaliw z roślin spożywczych. Możliwe wsparcie produkcji biopaliw wytwarzanych m.in. z roślin oleistych uprawianych współrzędnie, pod warunkiem, że nie będzie prowadzić do konkurencji o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz przyczyni się istotnie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i polepszenia warunków ekonomicznych w regionie |
| Wnioskodawcy | mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, producenci rolni, grupy producenckie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej), podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych. |
| Forma i warunki finansowania projektu | dotacja w wysokości: dla mikro i małego przedsiębiorcy – 70% kosztów; dla średniego przedsiębiorcy – 60% kosztów; dla pozostałych podmiotów – 85% kosztów wartość wydatków kwalifikowanych projektu: maksymalnie - 12 mln zł; minimalnie - 20 tys. zł |
| Warunki dodatkowe | w przypadku energii cieplnej (np. pompy ciepła, geotermia) możliwe wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła z OZE, inwestycje w zakresie biogazowni łącznie z zagospodarowaniem ciepła. Wytworzona energia cieplna może być wykorzystana na potrzeby własne. Pozyskanie lub produkcja biomasy nie może prowadzić do konkurowania o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz oddziaływać negatywnie na różnorodność biologiczną, inwestycje powinny zmierzać do zagospodarowania odpadów pochodzących z rolnictwa i hodowli, preferowane będą mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu, oraz instalacje wykorzystujące energię słoneczną |
| Nazwa programu/działania | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Działanie 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne |
| Instytucja wdrażająca | Zarząd Województwa Podlaskiego |
| Rodzaje projektów | kompleksowa (tzw. głęboka modernizacja wykraczająca poza minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej oparta o system monitorowania i zarządzania energią) modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w tym: modernizacja przegród zewnętrznych budynków (izolacja cieplna obiektu polegająca głownie na: izolacji ścian, podłóg i dachów, zastosowanie podwójnych lub potrójnych szyb, zapewnienie szczelności), wymiana wyposażenia na energooszczędne m.in. wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia, przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem), systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów wodno-kanalizacyjnych. Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Inwestycje powinny zwiększać efektywność energetyczną (preferowane powyżej 60%) oraz być uzasadnione ekonomicznie i społecznie a także przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. audyty energetyczne dla sektora publicznego – jako obowiązkowy element wszystkich typów projektów inwestycyjnych, które pozwolą m.in. na określeniu możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej; działania upowszechniające efektywność energetyczną oraz jej wkład w zielony rozwój i przeciwdziałanie zmianom klimatu, które będą realizowane w koordynacji z programami krajowymi |
| Wnioskodawcy | podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych; jednostki naukowe, szkoły wyższe; kościoły i związki wyznaniowe |
| Forma i warunki finansowania projektu | dotacja w wysokości 85% kosztów |

| Nazwa programu/działania | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Działanie 5.3.2. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym |
| --- | --- |
| Instytucja wdrażająca | Zarząd Województwa Podlaskiego |
| Rodzaje projektów | kompleksowa (tzw. głęboka modernizacja wykraczająca poza minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej oparta o system monitorowania i zarządzania energią) modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w tym: modernizacja przegród zewnętrznych budynków (izolacja cieplna), wymiana wyposażenia na energooszczędne m.in. wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia, przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem), systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów wodno-kanalizacyjnych. Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Inwestycje powinny zwiększać efektywność energetyczną (preferowane powyżej 60%) oraz być uzasadnione ekonomicznie i społecznie a także przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. audyty energetyczne dla sektora mieszkaniowego – jako obowiązkowy element wszystkich typów projektów inwestycyjnych, które pozwolą m.in. na określeniu możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej; działania upowszechniające efektywność energetyczną oraz jej wkład w zielony rozwój i przeciwdziałanie zmianom klimatu, które będą realizowane w koordynacji z programami krajowymi |
| Wnioskodawcy | spółdzielnie mieszkaniowe i ich związki; wspólnoty mieszkaniowe; podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami mieszkalnymi |
| Forma i warunki finansowania projektu | pożyczka w wysokości 85% kosztów; maksymalna kwota pożyczki 5 mln zł; okres finansowania - 72 miesiące; okres karencji - do 12 miesięcy możliwość umorzenia po osiągnięciu założonych wskaźników efektywnościowych |

| Nazwa programu/działania | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji |
| --- | --- |
| Instytucja wdrażająca | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska |
| Rodzaje projektów | w przypadku instalacji o nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW w paliwie: budowa, przebudowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację (w przypadku, gdy paliwem jest biomasa); w przypadku instalacji o nominalnej mocy cieplnej poniżej 20 MW w paliwie: budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza (w przypadku paliw pochodzących z OZE lub paliw kopalnych). W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację skutkująca redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne; realizacja kompleksowych projektów (spełniających kryteria źródła z punktów 1 lub 2) dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu, dzięki którym możliwe będzie wykorzystania ciepła / chłodu powstałego w danej instalacji |
| Wnioskodawcy | przedsiębiorcy; jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami; podmioty będące dostawcami usług energetycznych |
| Forma i warunki finansowania projektu | dotacja w wysokości do 85% |

### 5.2.2. Źródła finansowania projektów w zakresie efektywności energetycznej dla sektora prywatnego

| Nazwa programu/działania | Program priorytetowy Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach |
| --- | --- |
| Instytucja wdrażająca | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| Rodzaje projektów | Inwestycje LEME - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie: poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME (LEME – ang.: List of Eligible Materials and Equipment (Lista kwalifikowanych materiałów i urządzeń). Lista LEME jest publikowana na stronie www.nfosigw.gov.pl). Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro; Inwestycje Wspomagane - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie: poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii, termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy 1 000 000 euro. |
| Wnioskodawcy | mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa |
| Forma i warunki finansowania projektu | dotacja na częściowa spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracy zawartej z NFOŚiGW; wysokość dotacji: 10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć obejmujących realizację działań inwestycyjnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej, 10% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć obejmujących realizację działań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynku/ów, 15% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć wymienionych w punktach powyżej, w przypadku, gdy inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym. Zakres rzeczowy zrealizowanego przedsięwzięcia musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego, dodatkowo do 15% kapitału kredytu bankowego na pokrycie poniesionych kosztów wdrożenia systemu zarządzania energią (SZE), jednak nie więcej niż 10 000 złotych, jeśli w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia beneficjent wdroży SZE według zasad określonych przez NFOŚiGW. wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz zweryfikowaniu osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem zawarcia umowy o kredyt, objętej dotacją ze środków NFOŚiGW |
| Warunki dodatkowe | okres kwalifikowalności kosztów: do 31.12.2016 r. |

| Nazwa programu/działania | Program priorytetowy Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii |
| --- | --- |
| Instytucja wdrażająca | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| Rodzaje projektów | budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących się w następujących przedziałach: Rodzaj przedsięwzięcia Moc minimalna Moc maksymalna elektrownie wiatrowe >40 kWe 3 MWe systemy fotowoltaiczne >40 kWp 1 MWp pozyskiwanie energii z wód geotermalnych 5 MWt 20 MWt małe elektrownie wodne 300 kWt 5 MW źródła ciepła opalane biomasą >300 kWt 20 MWt wielkoformatowe kolektory słoneczne wraz z akumulatorem ciepła (>300 kWt+3MWt) (2 MWt +20 MWt) biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego >40 kWe 2 MWe instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę >40 kWe 5 MWe w ramach programu mogą być realizowane instalacje hybrydowe, przy czym moc każdego rodzaju przedsięwzięcia musi spełnić warunki określone powyżej; w ramach programu mogą być dodatkowo wspierane systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE, w szczególności: magazyny ciepła, magazyny energii elektrycznej |
| Wnioskodawcy | przedsiębiorcy podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej |
| Forma i warunki finansowania projektu | pożyczka w wysokości 85% kosztów kwota pożyczki: do 40 mln zł, z zastrzeżeniem poziomu intensywności dofinansowania określonego w programie; oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2% (w skali roku). Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej; okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji; pożyczka nie podlega umorzeniu |
| Warunki dodatkowe | okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2015 r. do 31.12.2023 r.; maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto kwalifikowany do dofinansowania ze środków NFOŚiGW nie może być wyższy niż: Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto kwalifikowany do dofinansowania ze środków NFOŚiGW (w mln zł/MW) 1. elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 40 kWe do 3 MWe 6,0 2. systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej: powyżej 40 kWp do 200 kWp 8,0 powyżej 200 kWp do 1 MWp – na budynku 8,5 powyżej 200 kWp do 1 MWp – na gruncie 6,0 3. pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – o zainstalowanej mocy cieplnej od 5 MWt do 20 MWt 3,5 4. małe elektrownie wodne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 5 MWe do 1 MWe 12,0 powyżej 1 MWe 15,0 5. źródła ciepła opalane biomasą – źródła rozproszone o mocy: powyżej 300 kWt do 1 MWt bez układów przygotowania paliwa, kondycjonowania spalin, magazynowania ciepła 1,6 powyżej 300 kWt do 1 MWt z układami przygotowania paliwa, kondycjonowania spalin, magazynowania ciepła 6,0 powyżej 1 MWt do 20 MWt 12,0 6. wielkoformatowe kolektory słoneczne wraz z akumulatorem ciepła: wielkoformatowe kolektory słoneczne 3,5 akumulator ciepła 0,3 7. biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego o mocy elektrycznej: powyżej 40 kWe do 100 kWe 25,0 powyżej 100 kWe do 300 kWe 20,0 powyżej 300 kWe do 2 MWe 16,0 oraz instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej 8. wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy elektrycznej: powyżej 40 kWe do 500 kWe 7,0 powyżej 500 kWe do 5 MWe 15,0 dla układów ORC 20,0 |

| Nazwa programu/działania | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach |
| --- | --- |
| Instytucja wdrażająca | Zarząd Województwa Podlaskiego |
| Rodzaje projektów | ekoinnowacje rozumiane jako: rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców, inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych, przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami, innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp., inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej, działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska, działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem, rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie |
| Wnioskodawcy | mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa |
| Forma i warunki finansowania projektu | dotacja w wysokości: dla mikro i małego przedsiębiorcy – 70% kosztów; dla średniego przedsiębiorcy – 60% kosztów |

| Nazwa programu/działania | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Działanie 5.2. Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach |
| --- | --- |
| Instytucja wdrażająca | Zarząd Województwa Podlaskiego |
| Rodzaje projektów | kompleksowe inwestycje na rzecz efektywności energetycznej MŚP służące zmniejszeniu strat energii, ciepła: modernizacja i ulepszenia wprowadzające do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażanie systemów zarządzania energią; budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE lub zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii. Instalacje OZE muszą stanowić integralną część systemu produkcji czy funkcjonowania przedsiębiorstwa a konieczność ich instalacji będzie wynikała z audytu energetycznego; audyty energetyczne – jako element obowiązkowy projektów muszą określić m.in. możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz wdrożenie najbardziej efektywnych energetycznie technologii. Audytom będą podlegać m.in. budynki, źródła energii elektrycznej, ciepła, i chłodu, wewnętrzne sieci ciepłownicze wewnętrzne sieci przemysłowe, procesy technologiczne, układy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła; działania upowszechniające efektywność energetyczną oraz jej wkład w zielony rozwój, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz szeroko pojęta promocja usług energetycznych |
| Wnioskodawcy | mikro i małe przedsiębiorstwa |
| Forma i warunki finansowania projektu | wsparcie w formie pożyczki; maksymalna kwota pożyczki - 1 mln zł; okres finansowania - 72 miesiące; oprocentowanie poniżej rynkowego; okres karencji do 6 miesięcy możliwość umorzenia po osiągnięciu założonych wskaźników efektywnościowych |

| Nazwa programu/działania | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej |
| --- | --- |
| Instytucja wdrażająca | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| Rodzaje projektów | budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej lądowych farm wiatrowych; budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących biomasę; budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących biogaz; budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących wodę lub energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną. W szczególności wsparcie będzie obejmować budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru (pow. 5 MWe) biomasę (pow. 5 MWth/MWe), biogaz (pow. 1 MWe), wodę (pow. 5 MWe), a także energię promieniowania słonecznego (pow. 2 MWe/MWth) i energię geotermalną (pow. 2 MWth). |
| Wnioskodawcy | przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii |
| Forma i warunki finansowania projektu | instrumenty finansowe w wysokości do 85% kosztów |

| Nazwa programu/działania | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach |
| --- | --- |
| Instytucja wdrażająca | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| Rodzaje projektów | przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych w tym m.in.: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, energetyczne i potrzeb własnych oraz oświetlenia, a także elementów (lub całych) ciągów transportowych mediów oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych; budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE) (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego); zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa |
| Wnioskodawcy | duże przedsiębiorstwa lub/i podmioty będące dostawcami usług energetycznych |
| Forma i warunki finansowania projektu | instrumenty finansowe w wysokości do 85% kosztów |

# 6. Monitoring realizacji planu

PGN nie jest dokumentem zamkniętym. Jego zapisy będą podlegały okresowemu monitoringowi, pozwalającemu na modyfikację zapisów dokumentu w przypadku zmiany warunków zewnętrznych mających wpływ na realizację celów planu.

Etap wdrożenia i ewaluacji działań jest kluczowym elementem realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W ramach planu określone zostały konkretne zadania, które mają zostać wdrożone w okresie realizacji PGN. Przy realizacji poszczególnych zadań sporządzony zostanie szczegółowy harmonogram zapewniający ich realizację zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie zapisów PGN jest Wójt Gminy Bakałarzewo. Poszczególne działania realizowane będą przez pracowników Urzędu Gminy Bakałarzewo. 
W celu koordynacji całości procesu realizacji działań i kontroli osiąganych efektów postuluje się powołanie jednostki bądź zespołu koordynującego prowadzone zadania.

Do najważniejszych zadań jednostki koordynującej należeć będzie:

- kontrola i w razie potrzeby korekta Planu w perspektywie realizacji celów do roku 2020;

- monitorowanie dostępności zewnętrznych środków finansowych umożliwiających realizację zadań;

- raportowanie postępów realizacji Planu do Wójta Gminy Bakałarzewo;

- informowanie opinii publicznej o osiąganych rezultatach i budowanie poparcia społecznego dla realizowanych działań – kontakt ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy.

Dla skutecznego wdrożenia działań konieczne jest ustalenie źródła i sposobu finansowania. Przewiduje się, że działania będą finansowane ze środków zewnętrznych i z budżetu gminy. Ze względu na znaczące koszty realizacji zadań, konieczne jest pozyskanie finansowania zewnętrznego. Środki są dostępne w postaci krajowych i europejskich funduszy, oraz środków międzynarodowych, w formie preferencyjnych kredytów i bezzwrotnych pożyczek 
i dotacji.

Planując szczegółową realizację działań należy uwzględnić terminy w jakich można ubiegać się o środki z zewnętrznych źródeł finansowania.

Monitoring działań będzie polegał na zbieraniu informacji o postępach 
w realizacji zadań oraz ich efektach.

Do danych zbieranych na potrzeby monitoringu należą:

- terminy realizacji planowanych zadań, jednostki realizujące i postępy prac;

- koszty poniesione na realizację zadań;

- osiągnięte rezultaty działań (efekty redukcji emisji i zużycia energii);

- napotkane przeszkody w realizacji zadania;

- ocena skuteczności działań (w szczególności w jakim stopniu zrealizowano założone cele).

Efektem ewaluacji będzie ocena, czy działania są w rzeczywistości na tyle skuteczne, na ile zakładano i czy nie jest wymagana modyfikacja planu. Jeżeli działania nie będą przynosiły zakładanych rezultatów konieczna będzie aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bakałarzewo.

Proponowane wskaźniki monitoringu zaprezentowano w tabeli 29.

Tabela 29. Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji PGN

| Sektor | Wskaźnik |
| --- | --- |
| Budynki | Procent gospodarstw domowych w klasie energetycznej A/B/C |
|  | Całkowite zużycie energii w budynkach użyteczności publicznych |
|  | Całkowite zużycie energii w budynkach mieszkalnych |
|  | Całkowita powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych |
|  | Całkowite zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych |
|  | Całkowite zużycie gazu w gospodarstwach domowych |

Źródło: „Poradnik. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”

# 7. Spis tabel, wykresów i rysunków

Tabela 1. Redukcja emisji CO2 na terenie Gminy Bakałarzewo	5

Tabela 2. Zagospodarowanie gruntów w Gminie Bakałarzewo	6

Tabela 3. Zestawienie miejscowości wchodzących w skład Gminy Bakałarzewo	7

Tabela 4. Podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Bakałarzewo	9

Tabela 5. Wykaz podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Bakałarzewo według grup rodzajów działalności	10

Tabela 6. Liczba gospodarstw rolnych na terenie Gminy Bakałarzewo	10

Tabela 7. Struktura zasiewów na terenie Gminy Bakałarzewo	10

Tabela 8. Liczba ludności na terenie Gminy Bakałarzewo w latach 2009-2014	11

Tabela 9. Grupy wiekowe ludności w latach 2009-2014	13

Tabela 10. Migracje ludności z terenu Gminy Bakałarzewo w latach 2009-2014	14

Tabela 11. Temperatury powietrza w stacji meteorologicznej w Suwałkach	15

Tabela 12. Opady atmosferyczne, prędkość wiatru, usłonecznienie i zachmurzenie w stacji meteorologicznej w Suwałkach	16

Tabela 13. Stan infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy	18

Tabela 14. Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno – sanitarne na terenie Gminy Bakałarzewo w latach 2009-2014	18

Tabela 15. Liczba osób korzystających z oczyszczalni, liczba zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Bakałarzewo	19

Tabela 16. Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych w Gminie Bakałarzewo	26

Tabela 17. Klasyfikacja strefy podlaskiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń w celu ochrona zdrowia	30

Tabela 18. Klasyfikacja strefy podlaskiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń w celu ochrona roślin	30

Tabela 19. Klasyfikacja strefy podlaskiej z uwzględnieniem poziomów docelowych oraz celów długoterminowych dla ozonu - ochrona zdrowia i roślin	30

Tabela 20. Wskaźniki emisji	46

Tabela 21. Wykaz budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bakałarzewo	48

Tabela 22. Zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych - budynki użyteczności publicznej	48

Tabela 23. Zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych – oświetlenie uliczne	49

Tabela 24. Zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych – sektor mieszkalnictwa	50

Tabela 25. Zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych – firmy usługowe	50

Tabela 26. Podsumowanie wyników inwentaryzacji – działalność samorządowa	51

Tabela 27. Podsumowanie inwentaryzacji – działalność społeczeństwa	51

Tabela 28. Prognoza redukcji emisji CO2	53

Tabela 29. Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji PGN	72

Rysunek 1. Położenie Gminy Bakałarzewo na tle powiatu suwalskiego	6

Rysunek 2. Średnia temperatura roczna na terenie Polski	15

Rysunek 3. Suma opadów	16

Rysunek 4. Usłonecznienie	17

Rysunek 5. Położenie Gminy Bakałarzewo na tle regionów fizycznogeograficznych	22

Wykres 1. Struktura zagospodarowania gruntów na terenie Gminy Bakałarzewo	7

Wykres 2. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Bakałarzewo	9

Wykres 3. Liczba ludności na terenie Gminy Bakałarzewo w latach 2009-2014	12

Wykres 4. Liczba mieszkań na terenie Gminy Bakałarzewo w latach 2009-2014	18

# Text boxes

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Bakałarzewo 
na lata 2015-2020

Gmina Bakałarzewo

Powiat Suwalski

Województwo Podlaskie