# BIO.271.9.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na realizację zamówienia publicznego pn.

,,Budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i  wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo”.

Zamówienie realizowane w ramach zadania pn. ,,Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakałarzewo" współfinasowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.).

Z A T W I E R D Z A M

Wójt

/-/

dr Tomasz Naruszewicz

Bakałarzewo,  16 sierpnia  2018 r.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej Specyfikacji. Pełne ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej zbiorowi niniejszych dokumentów ponosi Wykonawca.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Bakałarzewo,

ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo

pow. suwalski, woj. podlaskie

adres poczty elektronicznej: urzad@bakalarzewo.pl

strona internetowa: http://www.bakalarzewo.pl

numer telefonu: 87 5694023,

numer faksu: 87 5694308,

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

NIP: 8442140699                            REGON: 790670852

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 Pzp.

III. Przedmiot  zamówienia

1. Określenie Przedmiotu Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i  wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo.

Zamówienie realizowane będzie w ramach zadania pn. ,,Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakałarzewo" współfinasowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

2. Zakres robót przedmiotu zamówienia:

1). Zadanie nr 1: Budowa 10 miejsc postojowych przy Rynku w Bakałarzewie:

Zakres robót obejmuje m.in.:

a) wykonanie 10 miejsc postojowych (z tego jednego stanowiska dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych), na działce o nr geodezyjnym 335/3, o wymiarach 36,00 x 5,00 m z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm, w tym m.in.:

- wykonanie korytowania - usunięcie ziemi roślinnej gr. 20 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,

- wykonanie rowków i ław betonowych pod krawężniki,

- ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm – długość 82,00 m,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – powierzchnia 180,00 m²,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

b) Dostawa i montaż 6 tablic informacyjno-edukacyjnych żeliwnych o wymiarach 110 x 65 cm (ze słupkiem 310 x 65).

c) Dostawa i montaż zegara ratuszowego:

- tarcza zegara – grafika – czarno – biała, wskazówkowy, bezobsługowy,

- rama epoksydowo – szklana o śr. 80 cm,

- wygląd klasyczny, cyfry rzymskie,

- podświetlenie wewnętrzne zegara.

Wygląd zegara Wykonawca powinien przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu.

2) Zadanie nr 2: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Króla Zygmunta Starego i ul. Kamieńskiej w Bakałarzewie.

Zakres robót obejmuje:

a) na ul. Króla Zygmunta Starego w Bakałarzewie:

- zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie,

- pomiar energii – istniejący,

- kable typu YAKXS 4x25,

- zabezpieczenie kabli – rury osłonowe,

- długość projektowanej linii oświetleniowej 158 m,

- słupy parkowe wys. 4 m – 2 szt.,

- oprawy oświetleniowe parkowe – 2 szt.,

b) na ul. Kamieńskiej w Bakałarzewie:

- oświetlenie drogowe na istniejących słupach nn-0,4kV,

- linia oświetleniowa AsXSn 2x25  m=0,24km,

- oprawy oświetleniowe typu LED 4 szt.,

- zabezpieczenie linii napowietrznej – ochronniki przepięciowe,

- pomiar energii – w istniejącej szafce SO,

- wysięgniki rurowe ocynkowane 1,5m,

- projektowana linia oświetleniowa – zawieszona pod linią nn-0,4kV.

3) Zadanie nr 3: Budowa 10 miejsc postojowych przy ujściu rzeki Rospuda do jeziora Sumowo w Bakałarzewie.

Zakres robót obejmuje:

a) wykonanie 10 miejsc postojowych (z tego jednego stanowiska dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych), na działce o nr geodezyjnym 279/1, o wymiarach 36,00 x 5,00 m z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm, w tym m.in.:

- wykonanie korytowania - usunięcie ziemi roślinnej gr. 20 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,

- wykonanie rowków i ław betonowych pod krawężniki,

- ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm – długość 82,00 m,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – powierzchnia 180,00 m²,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

b) Dostawa i montaż 2 tablic informacyjno-edukacyjnych żeliwnych o wymiarach 110 x 65 cm (ze słupkiem 310 x 65).

4)  Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej (dot. rozbudowy oświetlenia ul. Króla Zygmunta Starego i ul. Kamieńskiej w Bakałarzewie) i w Przedmiarze robót, stanowiących  Załącznik Nr  9 do niniejszej SIWZ. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z uproszczoną dokumentacją projektową.  Z uwagi na to, że umowa na roboty budowlane będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej, nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

5) Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową oraz lokalnymi warunkami realizacji zamówienia.

6) Realizacja planowanej do rozbudowy w ramach niniejszego zamówienia infrastruktury odbywać się będzie na podstawie decyzji Starosty Suwalskiego nr 223/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. o pozwoleniu na rozbudowę kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, zgłoszenia  zamiaru wykonania robót budowlanych złożonym w Starostwie Powiatowym w Suwałkach dnia 5 lipca 2017 r. na wykonanie  miejsc postojowych na działce nr 335/3 w Bakałarzewie, zgłoszenia  zamiaru wykonania robót budowlanych złożonym w Starostwie Powiatowym w Suwałkach dnia 6 czerwca 2017 r. na montaż 6 tablic informacyjnych, zgłoszenia  zamiaru wykonania robót budowlanych złożonym w Starostwie Powiatowym w Suwałkach dnia 10 października 2017 r. na wykonanie  miejsc postojowych na działce nr 279/1 w Bakałarzewie  wraz z montażem 2 tablic informacyjnych oraz projekt budowlany wraz z pozwoleniem na rozbudowę kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

7) Z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia będzie wykonywany na terenie użytkowanym –Wykonawca przy wykonaniu robót musi przewidzieć jak najmniejszą uciążliwość dla użytkowników terenu oraz przestrzegać wszystkich zasad bhp.

3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany będzie do:

1) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z prowadzoną inwestycją Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem kołowym.

2) Wykonania i utrzymania na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, używanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy oraz ponosić koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania ścieków.

3) Zagospodarowania terenu budowy dla celów realizacji przedmiotu umowy w granicach wskazanych przez Zamawiającego. W ramach zagospodarowania należy przewidzieć odpowiednie oświetlenie oraz wykonanie ogrodzenia terenu budowy, które powinno być pełne i estetyczne, a także zabezpieczenie przeznaczonego do zachowania drzewostanu.

4)  Zawarcia umów  na dostawy mediów (woda, ścieki, energia elektryczna) dla celów budowy na swój koszt.

5) Zapewnienia na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy. Pomiar powykonawczy (zawierający również mapy, szkice) winien być sporządzony w wersji papierowej.

6) Prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy.

7) Opracowania i pisemnego przedstawienia do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 7 dni po zawarciu umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ" oraz planu zapewnienia jakości i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu.

8) Przedstawienia w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót.

9) Przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów.

10) Utrzymania w czasie realizacji robót terenu budowy z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat.

11) Zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, jakości robót wykonywanych z tych materiałów.

12) Zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach.

13) Sprzątania na bieżąco terenu budowy z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę.

14) Uporządkowania terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu.

15) Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny)przebudowywanych obiektów w formie pisemnej (papierowej) – 2 egz. i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót, łącznie z:

a) protokołami z badań, prób i odbiorów technicznych,

b) inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą – 2 kpl,

c) kopiami map zasadniczych formatu A-1 – 2 kpl zatwierdzonymi w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Suwalskiego,

d) wymaganymi świadectwami dopuszczenia, gwarancjami na urządzenia, wyposażenie, materiały, 
e) innymi wymaganymi przepisami dokumentami (deklaracje zgodności, atesty, świadectwa).

4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z uproszczoną dokumentacją techniczną składającą się na zamówienie, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami bhp i wiedzą techniczną. Za jakość robót odpowiada Wykonawca.

2) Wskazania Zamawiającemu osób, które będą pełniły obowiązki kierownika budowy/robót tj. posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i elektrycznej.

3) Umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą.

4) Zgłoszenia pisemnego wykonanych robót do odbioru końcowego. Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i podlegających  zakryciu.

5) Na każde żądanie Zamawiającego okazywania dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, szczegółowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej.

6) Stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

7) Ponoszenia odpowiedzialności za szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy.

8) Ponoszenia odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie).

9) Ponoszenia odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Wykonawcę podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.

10) W przypadku  zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny.

11) Udziału w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego według potrzeb.

12) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami uproszczonej dokumentacji projektowej, SIWZ.

13) Wykonywania wszystkich robót objętych zamówieniem w taki sposób, aby nie zakłócać w stopniu większym  niż jest to niezbędne interesów osób trzecich.

5. Zamawiający umożliwi Wykonawcom – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy.

6. Jeżeli w dokumentacji przetargowej dokonano opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła  lub szczególnego procesu to w związku z treścią art.  29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych o parametrach równych lub wyższych od podanych w dokumentacji projektowej. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.

7. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej i projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji.

8. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej i projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

9. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń do wykonania prac oraz zapewnienia niezbędnego personelu.

10. Nazwy i kody CPV stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień.

Główny kod CPV:  45000000-7.

Dodatkowe kody CPV: 45233253-7; 45233290-8; 45233250-6; 45231400-9.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust.1pkt.  6 i 7 Pzp.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

17. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

18. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

19. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

20. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

21. Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp.

22. Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadził dialogu technicznego.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2018 r.

V. Wymagania o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp.

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności  w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z póź. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych i operatorów sprzętu. Wymóg  ten nie dotyczy więc między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych itp. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione  na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

VI. Podwykonawstwo.

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawców firm Podwykonawców.

3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych robót, podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, określono w projekcie umowy (Załącznik nr 4).

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawcy o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą oraz dostarczenie przed terminem zapłaty dla Wykonawcy oświadczenia Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz.

7. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub  odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za zaniedbania i uchybienia dokonane przez Podwykonawców jest taka sama jakby tych zaniedbań lub uchybień dopuścił się Wykonawca.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

1. Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 1 b Pzp dotyczą:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) zdolności technicznej lub zawodowej;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonali należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie  nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową, o minimalnej powierzchni 500 m²;

b) dysponują odpowiednimi narzędziami i urządzeniami w ilości co najmniej:

-  samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności min. 10 ton – 2 szt.;

- koparką podsiębierną - 1 szt.

c) dysponuje minimum jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i elektrycznej bez ograniczeń z co najmniej 3-letnim doświadczeniem (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych i elektrycznych. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób,

- w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65);

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Wykonawca winien się znajdować w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca musi przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności wraz z dowodem uiszczenia opłaty ubezpieczenia.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia wszczęcia postępowania, tj. zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

2. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów:

1) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych  zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w  art. 24 ust. 1 pkt 13–22  i ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp.

5) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust.1 art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1                art. 22a ustawy Pzp.

Zobowiązanie, o którym mowa wyżej (bądź inne, odpowiednie oświadczenie w tym zakresie) winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia.

8) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

VIII.	Podstawy wykluczenia z postępowania.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę w sytuacjach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w sytuacjach określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp, tj.:

1) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.),

2) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,

3) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13 i 14  oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy (art. 24 ust. 8 ustawy Pzp). Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

IX. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (dołączyć do oferty).

1.  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Uwaga – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedmiotowe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy.

2.  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Uwaga – przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na  ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których  mowa w pkt 1 i pkt 2 (w Załącznikach nr 2 i nr 3  do SIWZ ).

X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (dotyczy oferty najwyżej ocenionej).

1. Wykonawca składa:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów   dokumentów wymienionych w rozdziale X. pkt 1.1), 2) ,3).

XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (dotyczy oferty najwyżej ocenionej).

1. W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć w/w dokumentów,  Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

2) Wykaz maszyn i pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.

3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.

XII. Inne dokumenty nie wymienione w rozdziałach VII – IX.

1. Wypełniony i podpisany formularz „ Formularz ofertowy” (należy złożyć wraz z ofertą).

2. Wypełniony kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej  sporządzony w oparciu o przedmiary robót i  wzór formularza ofertowego zawarty w załącznikach do SIWZ ( składany w postępowaniu przez Wykonawcę wraz z ofertą).

3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

Oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.

4. Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza;

5. Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy) – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Dopuszcza się złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 przez pełnomocnika.

7. Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

XIII. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale X SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że:

1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1) i 1.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

XIV.	Oferty wspólne.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy  dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii).

3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

4. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek       przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą, co najmniej:

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

XV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: podany w rozdziale I SIWZ – urzad@bakalarzewo.pl

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

6. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na numer lub adres podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, oświadczy iż w/w wiadomości nie otrzymał.

7. W sytuacji, gdy wezwana strona nie potwierdzi ich otrzymania to dla potrzeb ustalenia obowiązujących terminów będzie brana pod uwagę data uwidoczniona na wydruku z faksu lub poczty elektronicznej.

8. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje wysyłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone temu Wykonawcy.

9. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Tomasz Naruszewicz – Wójt, tel. 87 5694023.

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

11. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będzie z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp.

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym.

13. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.

14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią SIWZ.

16. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to Zamawiający zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

17. W przypadku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

18. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

XVI.	Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100). Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Suwałki  nr 36 9359 0002 0005 7626 2012 0005 z zaznaczeniem: ,,Budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i  wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo”.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia zasadności wezwania Zamawiającego.

XVII.	Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu.

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVIII.	Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta winna odpowiadać warunkom określonym w ustawie i spełniać  wymagania określone w SIWZ.

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na zamówienie.

3. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki, zawierającą, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację),

11. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

12. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16 – 423 Bakałarzewo, oznaczenie: ,,Budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i  wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo”.  oraz zapis ,,Nie otwierać przed publicznym otwarciem ofert w dniu 31 sierpnia 2018 r. do godz.10.05”.Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

13. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub nie zamknięcia kopert Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

14.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Sam fakt włożenia do koperty i oznakowania „tajemnica przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działania zachowania ich poufności.

15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany

i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XV pkt. 8 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

21. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, należy składać w oryginale.

22. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt. 21 należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

23. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

24. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy założona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

25. Wraz z ofertą powinny być złożone :

1) wypełniony formularz ofertowy.

2) oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu,

3) w przypadku zamiaru powierzania wykonania zamówienia Podwykonawcom – informację na temat części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom i podanie nazw (firm) Podwykonawców (w formularzu ofertowym ),

4) w przypadku  korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów – zobowiązanie  tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

5) jeżeli ofertę składa pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy,

6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XIX.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Bakałarzewo, ul. Rynek 3, sekretariat pok. Nr 9                     (I piętro).

2. Termin składania ofert upływa w dniu 31 sierpnia 2018r. o godz. 10.00.

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

4. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 2 zostanie niezwłocznie zwrócona, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2018r. o godz. 10.05 w Urzędzie Gminy Bakałarzewo, ul. Rynek 3, pokój nr 7.

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu  informacji określonej w ust. 6. Podczas otwarcia ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,  a także informacje wskazane w art. 86 ust. 4 Pzp.

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny i warunków płatności zawartych w ofertach.

XX.  Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w formularzu oferty, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ

2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

3. Cena zawarta w formularzu oferty o którym mowa powyżej musi być wyrażona w złotych polskich                z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu zamówienia zgodnie z rozdziałem III SIWZ, ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz zawierać podatek VAT.

5. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i może być tyko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości.

6. W celu określenia ceny ofertowej za przedmiot zamówienia Wykonawca winien opracować uproszczony kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót.

7. Wykonawca określi ceny jednostkowe w oparciu o przedmiar robót. Wymagane jest zachowanie ilości pozycji przedmiarowych, opisu ich pozycji przedmiaru, zachowanie tej samej ilości jednostek przedmiarowych. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje opisane w przedmiarze robót. Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (nie wypełnione przez Wykonawcę pozycje kosztorysu ofertowego) nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż Zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze.

8. Wykonawca sporządzając kosztorys ofertowy za pomocą programu do kosztorysowania, powinien zastosować takie ustawienia w programie (zwłaszcza w ustawieniach dotyczących zaokrągleń), aby w poszczególnych pozycjach kosztorysu uproszczonego wartość każdej pozycji była faktycznym iloczynem ilości planowanych robót i proponowanej ceny jednostkowej oraz była wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  Nie mogą to być wartości przybliżone.

6. Cena ofertowa powinna być podana następująco:

a) cena netto (bez VAT),

b) stawka i kwota podatku VAT,

c) cena brutto (z VAT).

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).

7. Zamawiający oblicza cenę według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.

8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

9. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien udokumentować w swojej ofercie poprzez złożenie dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego zastosowania.

10. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku

do przedmiotu zamówienia i będą budziły wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi  z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień.

11. Zgodnie z art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy Pzp, Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

12. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 12 chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, dotyczących wyliczenia ceny.

13. Stosownie do treści art. 90. ust. 2 Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

14. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XXI.	Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.  Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

1. Kryteriami  oceny ofert są:

- CENA OFERTOWA (C)  – 60 %,

- OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY (G) – 40 %.

2. Ocena poszczególnych ofert będzie obliczona następującego:

1) Cena (w rozumieniu wartość brutto zamówienia czyli wartość brutto umowy) – waga 60%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

(wśród ofert rozpatrywanych)

C  =     ------------------------------------    x 60 pkt

cena oferty badanej

Za kryterium „Cena ofertowa” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

2) Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji i rękojmi za wady (G) – waga 40 % będzie przyznana w następujący sposób:

- za 24 miesiące okresu gwarancji i rękojmi za wady – 20 pkt;

- za 36 miesięcy okresu gwarancji i rękojmi za wady – 30 pkt;

- za 48 miesięcy i więcej okresu gwarancji i rękojmi za wady – 40 pkt.

6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów według wzoru:

S = C + G

gdzie:

S – suma punktów przyznana ofercie,

C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena,

G – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady,

4. Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ oraz uzyska najwyższą sumę punktów w kryterium „Cena” i  ,,Okres gwarancji i rękojmi za wady”.

5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z przesłanek unormowana w art. 89 ust. 1 lub 90 ust. 3 ustawy Pzp.

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,

- unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXII.	Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty. Przesłaniem Wykonawcy zawiadomienia jest czynność nadania przez Zamawiającego pisma zawierającego informację o wyborze oferty w placówce pocztowej operatora publicznego, przekazanie go kurierowi, czy też wysłanie za pomocą faksu albo pocztą elektroniczną.

2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści także na stronie internetowej Zamawiającego oraz w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 4, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. Jednocześnie zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu informacje o osobach, które w jego imieniu będą podpisywały umowę oraz inne informacje, o które uzupełniony musi zostać projekt umowy, w celu podpisania umowy.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wybrania ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

XXIII.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. W terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenie. Pozostała kwota zabezpieczenia jest zwracana nie później niż w 15. dniu  po upływie okresu rękojmi za wady.

2. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Suwałki  nr 36 9359 0002 0005 7626 2012 0005 zaznaczeniem: ,,Budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i  wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo”. (ważne tylko w przypadku potwierdzenia wpływu na konto Zamawiającego).

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

XXIV.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta, stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

XXV Zmiana umowy.

1. Wszelkie zmiany umowy będą dopuszczalne w granicach określonych treścią art. 144 ustawy Pzp.

2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach i na następujących warunkach:

2.1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:

a) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, mającymi wpływ na termin realizacji umowy,

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

c) w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu wykonania robót, po wcześniejszym sporządzeniu protokołu opisującego zaistniałe zdarzenie i odnotowaniu tego faktu w dzienniku budowy,

d) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych,

f) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań.

2.2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

a) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części zakresu technicznego przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) w przypadku zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego (tj. będą powodowały obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację wykonanego przedmiotu umowy lub będą powodowały poprawienie parametrów technicznych albo będą wynikały z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów prawa) i nie spowodują obniżenia parametrów technicznych tych materiałów i urządzeń,

c) w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne dla prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy,

2.3.Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

a) w przypadku zmiany stawki podatku (VAT), wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym że cena netto nie może ulec podwyższeniu,

b) w przypadku opisanym w rozdziale XXV pkt 2.2.c) SIWZ.

3. Warunkiem dokonania zmian wskazanych w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku w formie pisemnej przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

XXVI. Informacje dodatkowe.

Do spraw nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

XXVII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o  udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy na wniesienie odwołania zawiera art. 182 ustawy.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Wykaz załączników:

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1;

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziały w postępowaniu - Załącznik Nr 2;

3. Oświadczenie dot. braku przesłanek do wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr 3;

4. Projekt umowy – Załącznik Nr 4;

5. Wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 5;

6. Wykaz maszyn, pojazdów – Załącznik Nr 6;

7. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie – Załącznik Nr 7;

6. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  - Załącznik Nr 8;

7. Dokumentacja techniczna na rozbudowę oświetlenia i Przedmiary robót – Załącznik Nr 9.

Załącznik nr 1 do SIWZ

### O F E R T A

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |

| Siedziba Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Miejscowość: |  |
| Ulica: |  | nr domu: |  | nr lokalu: |  |
| Kod pocztowy: |  |
| Tel. |  |
| Fax. |  |
| Strona www. |  |
| E-mail |  |

Gmina Bakałarzewo

ul. Rynek 3, 16 – 423 Bakałarzewo

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BIO.271.9.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. ,,Budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i  wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo”.

OFERUJEMY:

1. realizację przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- cena ofertowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi: ....................... zł netto, (słownie: ....................................................................................................................... zł), wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości .......%, wynosi: ..................... zł brutto (słownie: ............................................................................................................ zł),

z tego:

1) Zadanie nr 1: Budowa 10 miejsc postojowych przy Rynku w Bakałarzewie:

• kwota netto  ....................…………... zł  (słownie: ……......................................................... …….................................................................……..............................................................)

• VAT  (……....%)  - ..................................................... zł

• kwota brutto   ................…………………..zł  (słownie:......................................................... …….......................................................................................................................................)

2) Zadanie nr 2: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Króla Zygmunta Starego i ul. Kamieńskiej w Bakałarzewie:

• kwota netto  ....................…………... zł  (słownie: ……......................................................... …….................................................................……..............................................................)

• VAT  (……....%)  - ..................................................... zł

• kwota brutto   ................…………………..zł  (słownie:......................................................... …….......................................................................................................................................)

3) Zadanie nr 3: Budowa 10 miejsc postojowych przy ujściu rzeki Rospuda do jeziora Sumowo w Bakałarzewie:

• kwota netto  ....................…………... zł  (słownie: ……......................................................... …….................................................................……..............................................................)

• VAT  (……....%)  - ..................................................... zł

• kwota brutto   ................…………………..zł  (słownie:......................................................... …….......................................................................................................................................)

2. Oświadczamy, że udzielimy gwarancji i rękojmi za wady na wykonane przez siebie roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia na okres ………. miesięcy, licząc od dnia odebrania przedmiotu umowy.

Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

- akceptujemy  warunki  określone  przez  Zamawiającego  w  SIWZ,  w  tym  w  szczególności  dotyczące  postanowień  umowy  i  zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy  zgodnie z załączonym do SIWZ projektem w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego,

- uważamy  się  za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

- gwarantujemy realizację zamówienia przez okres wskazany w SIWZ,

- uzyskaliśmy   wszelkie   niezbędne   informacje   do   przygotowania   oferty   i wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w  SIWZ do realizacji zamówienia przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy.

- Oświadczam, że wybór oferty:( * niepotrzebne skreślić)

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT *

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT*.

- Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …………do ……… - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- Oświadczamy , iż zamówienie wykonamy sami / przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*: ( * niepotrzebne skreślić)

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

(wskazać nazwę podwykonawcy oraz zakres  zamówienia, którego  wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy)

- Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/ Wykonawców* wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potrzeb zamówienia jest następujący:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu ²).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

W  załączeniu  przedkładamy następujące  dokumenty  stanowiące  integralną  część  niniejszej  oferty:

- …………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………..

............................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Bakałarzewo, reprezentowana przez Tomasza Naruszewicza,  z siedzibą w Bakałarzewie, 16-423 Bakałarzewo,  kontakt tel. 87 5694023 lub e-mail: urząd@bakalarzewo.pl

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@bakalarzewo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: ,,Budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i  wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo” o numerze referencyjnym: BIO.271.7.2018;

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 2 do SIWZ

_______________________________

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BIO.271.9.2018, prowadzonego przez Gminę Bakałarzewo, pn. ,,Budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i  wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo”.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale VII „Warunki udziału w postępowaniu …  ”

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdziale VII „Warunki udziału w postępowaniu  ”, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..,

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

____________________

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BIO.271.9.2018 prowadzonego przez Gminę Bakałarzewo, pn. ,,Budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i  wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo”.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………………….………………………...…..………………………………………………………………….………………………..…………………………………………………………………….………………………..…………………………………………………………………….…………………………………………..

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do  SIWZ

UMOWA nr      /2018

zawarta w dniu ……… 2018 r. w Bakałarzewie pomiędzy Gminą Bakałarzewo, NIP: 8442140699, REGON: 790670852, ul. Rynek 3, 16 - 424 Bakałarzewo, zwaną dalej ,,Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Tomasza Naruszewicza – Wójta Gminy Bakałarzewo,

przy kontrasygnacie Alicji Przyborowskiej - Skarbnika Gminy

a

………………………………………………………………………………………………………, NIP: …….., REGON: ………… zwanym dalej ,,Wykonawcą",  mającym swoją siedzibę w ………………………………………, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………….

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane w zakresie budowy miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowania nowych słupów oświetleniowych i wymiany energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo w ramach operacji pn. ,,Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakałarzewo" współfinasowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

2. Zakres robót przedmiotu zamówienia:

1). Zadanie nr 1: Budowa 10 miejsc postojowych przy Rynku w Bakałarzewie:

Zakres robót obejmuje m.in.:

a) wykonanie 10 miejsc postojowych (z tego jednego stanowiska dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych), na działce o nr geodezyjnym 335/3, o wymiarach 36,00 x 5,00 m z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm, w tym m.in.:

- wykonanie korytowania - usunięcie ziemi roślinnej gr. 20 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,

- wykonanie rowków i ław betonowych pod krawężniki,

- ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm – długość 82,00 m,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – powierzchnia 180,00 m²,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

b) Dostawa i montaż 6 tablic informacyjno-edukacyjnych żeliwnych o wymiarach 110 x 65 cm (ze słupkiem 310 x 65).

c) Dostawa i montaż zegara ratuszowego:

- tarcza zegara – grafika – czarno – biała, wskazówkowy, bezobsługowy,

- rama epoksydowo – szklana o śr. 80 cm,

- wygląd klasyczny, cyfry rzymskie,

- podświetlenie wewnętrzne zegara.

Wygląd zegara Wykonawca powinien przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu.

2) Zadanie nr 2: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Króla Zygmunta Starego i ul. Kamieńskiej w Bakałarzewie.

Zakres robót obejmuje:

a) na ul. Króla Zygmunta Starego w Bakałarzewie:

- zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie,

- pomiar energii – istniejący,

- kable typu YAKXS 4x25,

- zabezpieczenie kabli – rury osłonowe,

- długość projektowanej linii oświetleniowej 158 m,

- słupy parkowe wys. 4 m – 2 szt.,

- oprawy oświetleniowe parkowe – 2 szt.,

b) na ul. Kamieńskiej w Bakałarzewie:

- oświetlenie drogowe na istniejących słupach nn-0,4kV,

- linia oświetleniowa AsXSn 2x25  m=0,24km,

- oprawy oświetleniowe typu LED 4 szt.,

- zabezpieczenie linii napowietrznej – ochronniki przepięciowe,

- pomiar energii – w istniejącej szafce SO,

- wysięgniki rurowe ocynkowane 1,5m,

- projektowana linia oświetleniowa – zawieszona pod linią nn-0,4kV.

3) Zadanie nr 3: Budowa 10 miejsc postojowych przy ujściu rzeki Rospuda do jeziora Sumowo w Bakałarzewie.

Zakres robót obejmuje:

a) wykonanie 10 miejsc postojowych (z tego jednego stanowiska dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych), przy na działce o nr geodezyjnym 279/1, o wymiarach 36,00 x 5,00 m z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm, w tym m.in.:

- wykonanie korytowania - usunięcie ziemi roślinnej gr. 20 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,

- wykonanie rowków i ław betonowych pod krawężniki,

- ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm – długość 82,00 m,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – powierzchnia 180,00 m²,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

b) Dostawa i montaż 2 tablic informacyjno-edukacyjnych żeliwnych o wymiarach 110 x 65 cm (ze słupkiem 310 x 65).

4) Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej, przedmiarach robót, będących załącznikami do SIWZ.

4. Obsługa geodezyjna:

- wytyczenie obiektu i urządzeń do wbudowania,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza- 2 kpl,

- kopie map zasadniczych formatu A1- 2 kpl zatwierdzone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Suwalskiego,

5. Zagospodarowanie terenu budowy wraz z tymczasowymi obiektami budowlanymi Wykonawcy niezbędnymi do prowadzenia robót budowlano-montażowych,

6. Prace zabezpieczające teren budowy z istniejącą infrastrukturą zewnętrzną, przed ujemnymi skutkami prowadzonych robót podstawowych zgodnie z przedstawionym zakresem rzeczowym wg. Przedmiaru robót. Prace koordynacyjne z administratorami istniejących i projektowanych urządzeń własnych, obcych: drogi, place, urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne, sanitarno–wodociągowe  i właścicielami nieruchomości. Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych robót budowlano - montażowych wymienionych w ust. 2 określa dokumentacja techniczna, Przedmiar robót i SIWZ.

7. Kompletna dokumentacja powykonawcza – 2 egz., zawierająca między innymi:

- protokoły z badań, prób i odbiorów technicznych,

- wymagane świadectwa dopuszczenia, gwarancje na urządzenia, wyposażenie, materiały,

- inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodności, atesty, świadectwa),.

§2

Termin realizacji zamówienia

1. Strony ustalają terminy realizacji:

1) rozpoczęcie  realizacji  przedmiotu  umowy  (przekazanie  placu  budowy)  do dziesiątego dnia roboczego po podpisaniu umowy, t.j. do dnia ......................... 2018 r.

2) zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do  31 października 2018 r.

3) Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności nie przedstawi Zamawiającemu wniosku o przedłużenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem.

2. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

3. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba że niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania świadczenia nie jest niczym zagrożony.

§3
Inspektor nadzoru

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

…………………………………………………………………………………………………

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.).

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

…………………………………………………………………………………………………...

§4
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3.Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.

4. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§5

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów składających się na umowę, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. Za jakość robót odpowiada Wykonawca.

2.Wskazanie Zamawiającemu osób które będą pełniły obowiązki kierownika budowy/robót tj. posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i elektrycznej.

3. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy.

4. Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z prowadzoną inwestycją. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

5. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach, używanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy oraz ponosić koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania ścieków.

6. Zagospodarowanie terenu budowy dla celów realizacji przedmiotu umowy w granicach wskazanych przez Zamawiającego. W ramach zagospodarowania należy przewidzieć odpowiednie oświetlenie oraz wykonanie ogrodzenia terenu budowy, które powinno być pełne i estetyczne, a także zabezpieczenie przeznaczonego do zachowania drzewostanu.

7. Zawarcie umów na dostawy mediów (woda, ścieki, energia elektryczna) dla celów budowy na swój koszt.

8. Zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy. Pomiar powykonawczy (zawierający również mapy, szkice) winien być sporządzony w wersji papierowej.

10. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy.

11. Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 7 dni po zawarciu umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ" oraz planu zapewnienia jakości i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu.

12. Umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą.

13. Zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru końcowego. Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i podlegających  zakryciu.

14. Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót.

15. Na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, szczegółowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

16. Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów.

17. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

18. Utrzymanie w czasie realizacji robót terenu budowy z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat.

19. Ponoszenie  odpowiedzialności za szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy.

20.Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie).

21.Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania.

22. Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, jakości robót wykonywanych z tych materiałów.

23. Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.

24. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny.

25. Zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach.

26. Sprzątanie na bieżąco drogi z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę.

27. Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 ust. 2.

28. Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego według potrzeb.

29.Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

30.Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać w stopniu większym, niż jest to niezbędne interesów osób trzecich.

31.Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) - dla obiektów przebudowywanych w formie pisemnej (papierowej) – 2 egz. i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót, łącznie z:

a) protokołami z badań, prób i odbiorów technicznych,

b) inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą – 2 kpl,

c) kopiami map zasadniczych formatu A-1 – 2 kpl zatwierdzonymi w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Suwalskiego,

d) wymaganymi świadectwami dopuszczenia, gwarancjami na urządzenia, wyposażenie, materiały, 
e) innymi wymaganymi przepisami dokumentami (deklaracje zgodności, atesty, świadectwa).

32. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, w ilości zapewniającej zgodną z warunkami SIWZ realizację przedmiotowego zamówienia.

33. Dla udokumentowania spełnienia wymagania określonego wyżej Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub umowy z Podwykonawcą przedłoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia są zatrudnione u Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę. Ponadto dla udokumentowania wymagania określonego w ust. 1, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca/Podwykonawca, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem czynności jakie te osoby wykonują (Wykonawca zapewnia zgody w/w osób na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego).

§6

Podwykonawcy
1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

2. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące roboty:

……………………………………………………………………………………………………………

5. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmiany oraz uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie takiej umowy.

6. Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia lub sprzeciw do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także do projektu jej zmiany w terminie 5 dni od daty ich przedłożenia.

7. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10. Wykonawca ma obowiązek dokonać zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie później, niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

11. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami.

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

13. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami.

14. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

15. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

a) zakresu robót przewidzianego do wykonania w ramach określonych w § 7 ust.4,

b) terminów realizacji,

c) wynagrodzenia i terminów płatności,

d) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

16. Zapisy określone w ust. 1-15 stosuje się odpowiednio do zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.

17. Zamawiający informuje, że obowiązek, przedkładania kopii umów o podwykonawstwo, o których mowa w art. 143 b ust. 8 Pzp, nie dotyczy umów, których przedmiotem są:

a) umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto

w sprawie zamówienia publicznego,

b) usługi: wynajmu sprzętu i transportu, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji umowy na podstawie umów cywilnoprawnych, których wartość każdej z osobna nie przekracza 50 000,00 zł brutto,

18. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 17, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

§7

Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy.

2. W celu dokonania odbioru końcowego robót, stanowiącego przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty, badania, próby końcowe wraz z pisemnym wnioskiem o zakończeniu robót i o dokonanie odbioru końcowego robót nie później niż do dnia określonego w § 2 ust. 2.

3. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone wyznaczy datę odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy robót następuje w ciągu 14 dni od daty pisemnego złożenia wniosku.

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót, a kosztami uczestnictwa w odbiorze osób upoważnionych obciąża Wykonawcę.

5. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4 i sporządzi protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego robót, podpisany przez strony.

6. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

7. Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad z tytułu gwarancji i rękojmi ustalonej w umowie.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nadające się do natychmiastowego usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

11. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie netto wyrażone kwotą: ........................................................ zł,

słownie:....................................................................................................................................................... 
+ podatek VAT (…… %) …………………………… zł.

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………. zł, słownie: ………………………………….

z tego:

1) Zadanie nr 1: Budowa 10 miejsc postojowych przy Rynku w Bakałarzewie:

• kwota netto  ....................…………... zł  (słownie: ……......................................................... …….................................................................……..............................................................)

• VAT  (……....%)  - ..................................................... zł

• kwota brutto   ................…………………..zł  (słownie:......................................................... …….......................................................................................................................................)

2) Zadanie nr 2: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Króla Zygmunta Starego i ul. Kamieńskiej w Bakałarzewie.

• kwota netto  ....................…………... zł  (słownie: ……......................................................... …….................................................................……..............................................................)

• VAT  (……....%)  - ..................................................... zł

• kwota brutto   ................…………………..zł  (słownie:......................................................... …….......................................................................................................................................)

3) Zadanie nr 3: Budowa 10 miejsc postojowych przy ujściu rzeki Rospuda do jeziora Sumowo w Bakałarzewie:

• kwota netto  ....................…………... zł  (słownie: ……......................................................... …….................................................................……..............................................................)

• VAT  (……....%)  - ..................................................... zł

• kwota brutto   ................…………………..zł  (słownie:......................................................... …….......................................................................................................................................)

2. Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót i jest wynagrodzeniem  ryczałtowym, zawiera ona wszystkie koszty związane z realizacją zadania ujęte w z przedmiarze robót, wszystkie roboty uzupełniające i zamienne, niezbędne do

prawidłowego wykonania robót wskazanych w przedmiarze robót, wszelkie roboty porządkowe, przygotowawcze, zagospodarowania placu budowy oraz pełną obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą.

3. Zamawiający w toku realizacji robót stanowiących przedmiot umowy może w uzasadnionych przypadkach dokonać zmian ilościowych, jakościowych i rodzajowych robót i prac, w stosunku do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej.

§9
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbywa się fakturą końcową wystawioną na podstawie końcowego protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy, Inspektora Nadzoru i po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

2. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu ….. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawiania faktury jest podpisany przez strony protokół odbioru. Fakturę należy wystawiać na: 
Nabywca: Gmina Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16 – 423 Bakałarzewo, NIP 8442140699.

Odbiorca: Urząd Gminy Bakałarzewo , ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo.

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 2 miesiące, Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności Wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót ustalonego komisyjnie protokołem przerwania robót z udziałem stron.

6. W przypadku wystąpienia opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za fakturę końcową zostanie skorygowana w oparciu o zapisy umieszczone w § 13 umowy.

§10

1.W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują:

…………………………………………………………………………………………………...

2.W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentują:

…………………………………………………………………………………………………...

§11

Gwarancja, rękojmia

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy, pisemnej gwarancji i rękojmi za wady na okres …. miesięcy. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

2.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego.

3. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz prac (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.

4. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę o wykrytych wadach. Sprawdzenie robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy.

5.Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od dnia wykrycia wady.

6. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.

8. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, w oparciu o sporządzoną, na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

9. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

10. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona odbioru ostatecznego.

11. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia upływu terminu gwarancji i rękojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, w kwocie ………….. zł (słownie: …………………………………………….).

2. Zabezpieczenie należy wnieść w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Po upływie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego jego należytego wykonania, Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenie a pozostała kwotę po upływie 15 dni od zakończenia okresu rękojmi za wady. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy Suwałki nr 36 9359 0002 0005 7626 2012 0005 z zaznaczeniem: ,,Budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i  wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo” (ważne tylko w przypadku potwierdzenia wpływu na konto Zamawiającego).

3. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu przedstawionego w umowie, Wykonawca na co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§13
Kary umowne

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:

1) za opóźnienie w zakończeniu robót w terminie określonym pomiędzy stronami –  w wysokości  0,1%  wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru zleconych prac – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 1,

4) w   przypadku   braku   zapłaty   lub   nieterminowej   zapłaty   wynagrodzenia   należnego Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom - w wysokości  0,1% wartości  brutto umowy Wykonawcy z Podwykonawcą za każdy dzień opóźnienia  w terminie, o którym mowa w umowie Wykonawcy z Podwykonawcą,

5) nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1000 zł  za każdy roboczy dzień opóźnienia,

6) nie przedłożenia Zamawiającemu   poświadczonej     za    zgodność     z     oryginałem     kopii     umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmiany - w wysokości 1000 zł  za każdy roboczy dzień opóźnienia,

9) za niezłożenie Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w §5 ust. 33 – w wysokości 1 000,00 zł,

10) za każdorazowe nieprzedłożenie Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w §5 ust. 33 - w wysokości 1 000,00 zł.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w wystawionej przez Wykonawcę fakturze..

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę dla Zamawiającego na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego kwot kar umownych naliczonych, o których mowa w § 13 z przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

§14

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie wykonywanie prac objętych pojedynczym zleceniem i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni kalendarzowych - w terminie 30 dni  liczonych od dnia powzięcia informacji o przerwaniu prac, przy czym początek biegu terminu nie może nastąpić wcześniej niż przez upływem 10 dni przerwy w wykonywaniu prac,

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (prac zleconych i wykonanych przez Wykonawcę).

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 30 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okoliczności upoważniającej do odstąpienia, jeżeli Zamawiający:

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy:

1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wykonane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) w przypadku gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca wzywa Zamawiającego do odbioru wykonanych robót, celem sporządzenie protokołu odbioru prac,

3) w przypadku określonym w pkt 2 Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru wykonanych robót oraz przejęcia jej ich od Wykonawcy w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. W sytuacji gdy po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy i odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§15
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany umowy będą dopuszczalne w granicach określonych treścią art. 144 ustawy Pzp.

2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach i na następujących warunkach:

1) strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:

a) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, mającymi wpływ na termin realizacji umowy,

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

c) w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu wykonania robót, po wcześniejszym sporządzeniu protokołu opisującego zaistniałe zdarzenie,

d) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych,

f) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań,

2) strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

a) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części zakresu technicznego przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) w przypadku zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego (tj. będą powodowały obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację wykonanego przedmiotu umowy lub będą powodowały poprawienie parametrów technicznych albo będą wynikały z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów prawa) i nie spowodują obniżenia parametrów technicznych tych materiałów i urządzeń,

c) w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne dla prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy,

3) strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

a) w przypadku zmiany stawki podatku (VAT), wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym że cena netto nie może ulec podwyższeniu,

b) w przypadku opisanym w pkt 2 lit. c,

3. Warunkiem dokonania zmian wskazanych w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku w formie pisemnej przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

4. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§16
Inne postanowienia umowy

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do wyczerpania postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni licząc od daty jego zgłoszenia.

4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę sądową.

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny miejsca siedziby Zamawiającego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egz. Zamawiający, 1 egz. Wykonawca.

Wykonawca                                                                             Zamawiający

……………………						          ………………………

Integralną część umowy stanowią:

1) SIWZ;

2) oferta Wykonawcy.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest osobowych jest Gmina Bakałarzewo, reprezentowana przez Tomasza Naruszewicza, z siedzibą w Bakałarzewie, 16-423 Bakałarzewo,  kontakt tel. 87 5694023 lub e-mail: urząd@bakalarzewo.pl

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt email: iod@bakalarzewo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą operatorzy pocztowi, przewoźnicy, bank, serwis oprogramowania

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z  art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej z dnia  29 sierpnia  1997 r.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Załącznik nr 5 do SIWZ

__________________

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BIO.271.9.2018, prowadzonego przez Gminę Bakałarzewo pn. ,,Budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i  wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo”.

Jako upoważniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy następujące roboty wymagane przez SIWZ.

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz, którego wykonano roboty | Przedmiot zamówienia | Data i miejsce wykonania robót | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W razie potrzeby tabelę należy rozszerzyć o kolejne zrealizowane zamówienia.

Do wykazu załączono dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności o tym, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Uwaga:

- Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

- Przedmiot umowy winien umożliwić Zamawiającemu prawidłową ocenę spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej/zawodowej, dopuszcza się załączenie dodatkowych dokumentów ułatwiających tą ocenę.

......................................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

…………………………………………….

(miejscowość , data i podpis)

Załącznik nr 6 do SIWZ

.................................

(pieczątka firmy)

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA MASZYN I POJAZDÓW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BIO.271.9.2018 prowadzonego przez Gminę Bakałarzewo, pn. ,,Budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i  wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo”,

reprezentując firmę ……………………………………………………………………………..

jako upoważniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że   w realizacji zamówienia użyty zostanie następujący sprzęt techniczny:

| L.p. | Rodzaj, nazwa, typ | Podstawa do dysponowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Samochód ciężarowy min. 10 ton |  |  |
| 2 | Koparką podsiębierna |  |  |

....................................... dnia .........................

(miejscowość)                           (data)

…………………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej do                                                                                reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

____________________

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BIO.271.9.2018, prowadzonego przez Gminę Bakałarzewo, pn. ,,Budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i  wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo”,  reprezentując firmę ……………………………………………………………………………..

jako upoważniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że wymienione w poniższej tabeli osoby uczestniczyć będą w realizacji zamówienia:

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje* | Informacje o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………… dn. ……………..	               		  …………………………………………...

(pieczęć i podpisy upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

……………………………………………….

(miejscowość , data i podpis

Załącznik nr 7 do SIWZ

____________________

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,

W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 16 LUTEGO 2007 R.

O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BIO.271.9.2018, prowadzonego przez Gminę Bakałarzewo, pn. ,,Budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i  wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo”.

oświadczam, iż Wykonawca:

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), z żadnym spośród pozostałych wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w ww. postępowaniu,

- należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w ww. postępowaniu:

W załączeniu lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

…………………………… dn. ……………..	               		  …………………………………………...

(pieczęć i podpisy upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 9 do SIWZ

Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarami robót