BIO.271.1.1.2020.AP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art.11 ust. 8 USTAWY PZP

pn. ,,Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bakałarzewo w 2020 r.”

Z A T W I E R D Z A M

Wójt

/-/ dr Tomasz Naruszewicz

....................................................

Dnia  29 stycznia 2020 r.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej Specyfikacji. Pełne ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej zbiorowi niniejszych dokumentów ponosi Wykonawca.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Bakałarzewo,

ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo

pow. suwalski, woj. podlaskie

Adres poczty elektronicznej:	urzad@bakalarzewo.pl

Strona internetowa: http://www.bakalarzewo.pl

Numer telefonu: 87 5694023,

Numer faksu: 87 5694308,

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

NIP: 8442140699                            REGON: 790670852

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1843), zwanej dalej „Pzp”. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 Pzp.

III. Przedmiot  zamówienia

1. Określenie Przedmiotu Zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na żwirowaniu  nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bakałarzewo pospółką (żwirem) o granulacji 0-32 mm wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi zlecane Wykonawcy sukcesywnie według indywidualnych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę, wyładunek, rozplantowanie oraz wyrównanie kruszywa naturalnego (pospółki żwirowej) o frakcji 0-32 mm. Prace należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.

1.2. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia dostawę ogółem ok. 15 500 ton pospółki, która dostarczana będzie sukcesywnie na wskazane przez Zamawiającego odcinki dróg gminnych w celu wykonania ich żwirowania. W przypadku niewykorzystania 100% ilości pospółki żwirowej Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

1.3.Zadanie finansowane będzie z budżetu gminy Bakałarzewo na 2020 r., w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki.

1.4. Z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia będzie wykonywany na terenie użytkowanym –uczęszczanej drodze Wykonawca przy wykonaniu robót musi przewidzieć jak najmniejszą uciążliwość dla użytkowników drogi oraz przestrzegać wszystkich zasad bhp.

1.5. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający wymaga, aby dostarczona pospółka żwirowa przeznaczona na naprawę  nawierzchni żwirowych odcinków dróg gminnych pochodziła ze złoża kruszywa, dla którego została wydana koncesja na wydobycie kopaliny. Wykonawca powinien sam posiadać taką koncesję lub posiadać stosowną umowę z posiadaczem takiej koncesji, z której wynikać będzie, iż Wykonawca będzie miał prawo wydobywać kruszywo, dla którego została wydana koncesja na wydobycie kopaliny. Ponadto dostarczana pospółka żwirowa powinna posiadać odpowiednie właściwości do wykonania żwirowania, była spoista i miała właściwości do łatwego samozagęszczenia się w trakcie normalnego użytkowania drogi. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczane kruszywo nie ma takich właściwości, to wystąpi do Wykonawcy o usunięcie z drogi niewłaściwego kruszywa i dostarczenie właściwej pospółki na koszt Wykonawcy,

2) Drogę gminną wymagającą żwirowania określa Zamawiający w pojedynczym zleceniu (zgłoszeniu). Wykonawca przystąpi do wykonywania robót nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od przesłanego zgłoszenia lub telefonicznego zlecenia.

3) Z uwagi na to, że transport pospółki żwirowej odbywać się będzie na drogach nieutwardzonych, gdzie może być problem z nawrotami samochodów o dużej ładowności, Wykonawca powinien dostosować sprzęt do poszczególnych  transportów. Transport pospółki żwirowej należy wykonać w takim okresie, aby ze względu na warunki atmosferyczne nie niszczyć dróg dojazdowych. Dopuszczalny samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności nie większej niż 25 ton - ze względu na możliwość nadmiernego obciążenia dróg i ich zniszczenia. Niemożliwy będzie też transport kruszywa samochodami o ładowności powyżej 25 ton drogami gminnymi i powiatowymi o nawierzchni asfaltowej, gdyż doprowadzi to do zniszczenia tychże dróg.

4) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace przez okres 12 miesięcy.

5) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń do wykonania prac oraz zapewnienia niezbędnego personelu.

2. Wspólny słownik zamówień (CPV)  45.23.32.20-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust.1pkt.  6 i 7 Pzp.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

8.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

10.Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

11.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

13. Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp.

14. Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadził dialogu technicznego

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2020 r.

V. Wymagania o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp.

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności  w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych i operatorów sprzętu. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione  na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

VI. Podwykonawstwo

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawców firm Podwykonawców.

3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych robót, podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, określono w projekcie umowy (Załącznik nr 4).

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawcy o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą oraz dostarczenie przed terminem zapłaty dla Wykonawcy oświadczenia Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz.

7. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub  odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za zaniedbania i uchybienia dokonane przez Podwykonawców jest taka sama jakby tych zaniedbań lub uchybień dopuścił się Wykonawca.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

1. Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 1 b Pzp dotyczą:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) zdolności technicznej lub zawodowej;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robót, stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zrealizował roboty polegające na wykonaniu żwirowania dróg obejmujące dostawę, wyładunek, rozplantowanie oraz wyrównanie kruszywa naturalnego o wartości minimum 50 000 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

b) dysponują co najmniej:

-  jednym samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności min. 10 ton (ale nie większym niż 25 ton - ze względu na możliwość nadmiernego obciążenia dróg i ich zniszczenia),

- jedną równiarką.

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Wykonawca winien się znajdować w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca musi przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności wraz z dowodem uiszczenia opłaty ubezpieczenia.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia wszczęcia postępowania, tj. zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

2. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów:

1) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w  art. 24 ust. 1 pkt 13–22  i ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp.

5) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust.1 art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1                art. 22a ustawy Pzp.

Zobowiązanie, o którym mowa wyżej (bądź inne, odpowiednie oświadczenie w tym zakresie) winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia.

8) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

VIII.	Podstawy wykluczenia z postępowania

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę w sytuacjach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w sytuacjach określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp, tj.:

1) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.),

2) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,

3) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13 i 14  oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy (art. 24 ust. 8 ustawy Pzp). Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

IX. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (dołączyć do oferty)

1.  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Uwaga – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedmiotowe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy.

2.  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Uwaga – przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na  ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których  mowa w pkt 1 i pkt 2 ( w Załącznikach nr 2 i nr 3  do SIWZ ).

X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (dotyczy oferty najwyżej ocenionej)

1. Wykonawca składa:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów   dokumentów wymienionych w rozdziale X. ust. 1 pkt 1-3.

XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć w/w dokumentów,  Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

2) Wykaz maszyn i pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.

XII. Inne dokumenty nie wymienione w rozdziałach VII – IX

1. Wypełniony i podpisany formularz „ Formularz ofertowy” (należy złożyć wraz z ofertą).

2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

Oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.

3. Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza;

4. Zobowiązanie podmiotu,  na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy) – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Dopuszcza się złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 przez pełnomocnika.

6. Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

XIII. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale X SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że:

1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1) i 1.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

XIV.	Oferty wspólne

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy  dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii).

3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

4. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek       przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą, co najmniej:

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

XV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: podany w rozdziale I SIWZ – urzad@bakalarzewo.pl

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

6. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na numer lub adres podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, oświadczy iż w/w wiadomości nie otrzymał.

7. W sytuacji, gdy wezwana strona nie potwierdzi ich otrzymania to dla potrzeb ustalenia obowiązujących terminów będzie brana pod uwagę data uwidoczniona na wydruku z faksu lub poczty elektronicznej.

8. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje wysyłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone temu Wykonawcy.

9. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Tomasz Naruszewicz – Wójt, tel. 87 5694023;

- Aneta Plaga – Młodszy Referent, tel. 87 5694169.

- Tomasz Przemielewski – Młodszy Referent, tel. 87 5694276.

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

11. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będzie z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp.

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym.

13. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.

14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią SIWZ.

16. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to Zamawiający zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

17. W przypadku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

18. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

XVI.	Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie określa tego warunku.

XVII.	Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu.

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVIII.	Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta winna odpowiadać warunkom określonym w ustawie i spełniać  wymagania określone w SIWZ.

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na zamówienie.

3. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki, zawierającą, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację),

11. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

12. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16 – 423 Bakałarzewo, oznaczenie: ,Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bakałarzewo w 2020 r.” oraz zapis ,,Nie otwierać przed publicznym otwarciem ofert w dniu 13 lutego 2020 r.  do godz.10.05”. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

13. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub nie zamknięcia kopert Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

14.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Sam fakt włożenia do koperty i oznakowania „tajemnica przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działania zachowania ich poufności.

15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany

i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XV pkt. 8 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

21. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn. zm.), dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, należy składać w oryginale.

22. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt. 21 należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

23. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

24. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy założona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

25. Wraz z ofertą powinny być złożone :

1) wypełniony formularz ofertowy.

2) oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu.

3) w przypadku zamiaru powierzania wykonania zamówienia Podwykonawcom – informację na temat części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom i podanie nazw (firm) Podwykonawców (w formularzu ofertowym);

4) w przypadku korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów – zobowiązanie  tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5) jeżeli ofertę składa pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy;

6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XIX.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Bakałarzewo, ul. Rynek 3, sekretariat pok. nr 9                     ( I piętro).

2. Termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2020 r. o godz. 10.00.

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

4. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 2 zostanie niezwłocznie zwrócona, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2020 r. o godz. 10.05 w Urzędzie Gminy Bakałarzewo, ul. Rynek 3, pokój nr 7 (parter).

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu  informacji określonej w ust. 6. Podczas otwarcia ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,  a także informacje wskazane w art. 86 ust. 4 Pzp.

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny i warunków płatności zawartych w ofertach.

XX.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w formularzu oferty, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ

2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

3. Cena zawarta w formularzu oferty o którym mowa powyżej musi być wyrażona w złotych polskich                z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu zamówienia zgodnie z rozdziałem III SIWZ, ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz zawierać podatek VAT.

5. Cena oferty powinna być wyliczona jako jednostkowa cena za 1 tonę pospółki i powinna uwzględniać dostawę pospółki na wskazany przez Zamawiającego odcinek drogi gminnej, wyładunek pospółki, plantowanie, żwirowanie i wyrównanie drogi przy użyciu równiarki nawierzchni dróg gminnych pospółką (żwirem) o granulacji 0-32 mm.

6. Cena ofertowa powinna być podana następująco:

a) cena netto (bez VAT),

b) stawka i kwota podatku VAT,

c) cena brutto (z VAT).

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).

7. Zamawiający oblicza cenę według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.

8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

9. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien udokumentować w swojej ofercie poprzez złożenie dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego zastosowania.

10. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku

do przedmiotu zamówienia i będą budziły wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi  z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień.

11. Zgodnie z art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy Pzp, Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

12. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 12 chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, dotyczących wyliczenia ceny.

13. Stosownie do treści art. 90. ust. 2 Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

14. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XXI.	Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.  Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

1. Kryteriami  oceny ofert są:

- CENA OFERTOWA  – 60 %

- TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY – 40 %

2. Ocena poszczególnych ofert będzie obliczona następującego:

Cena (w rozumieniu wartość brutto 1 tony pospółki) – waga 60%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

(wśród ofert rozpatrywanych)

C  =     ------------------------------------    x 60 pkt

cena oferty badanej

Za kryterium „Cena ofertowa” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Liczba punktów w kryterium Termin płatności faktury (TP) – waga 40 % będzie przyznana w następujący sposób:

- 7 dni – 0 pkt,

- 14 dni – 15 pkt,

- 21 dni – 25 pkt,

- 30 dni – 40 pkt.

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów według wzoru:

S = C + TP

gdzie:

S – suma punktów przyznana ofercie,

C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena

TP – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium termin płatności faktury.

4. Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ oraz uzyska najwyższą sumę punktów w kryterium „Cena” i „Termin płatności faktury”.

5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi co najmniej jedna przesłanek unormowana w art. 89 ust. 1 lub 90 ust. 3 ustawy Pzp.

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,

- unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXII.	Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty. Przesłaniem Wykonawcy zawiadomienia jest czynność nadania przez Zamawiającego pisma zawierającego informację o wyborze oferty w placówce pocztowej operatora publicznego, przekazanie go kurierowi, czy też wysłanie za pomocą faksu albo pocztą elektroniczną.

2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści także na stronie internetowej Zamawiającego oraz w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 4, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. Jednocześnie zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu informacje o osobach, które w jego imieniu będą podpisywały umowę oraz inne informacje, o które uzupełniony musi zostać projekt umowy, w celu podpisania umowy.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wybrania ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

XXIII.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIV.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta, stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

XXV Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany umowy będą dopuszczalne w granicach określonych treścią art. 144 ustawy Pzp.

2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach i na następujących warunkach:

1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:

a) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, mającymi wpływ na termin realizacji umowy,

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

c) w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu wykonania robót, po wcześniejszym sporządzeniu protokołu opisującego zaistniałe zdarzenie i odnotowaniu tego faktu w dzienniku budowy,

d) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych,

f) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań.

2) Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

a) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części zakresu technicznego przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) w przypadku zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego (tj. będą powodowały obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację wykonanego przedmiotu umowy lub będą powodowały poprawienie parametrów technicznych albo będą wynikały z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów prawa) i nie spowodują obniżenia parametrów technicznych tych materiałów i urządzeń,

c) w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne dla prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy,

3) Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

a) w przypadku zmiany stawki podatku (VAT), wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym że cena netto nie może ulec podwyższeniu,

b) w przypadku opisanym w rozdziale XXV pkt 2 lit. c SIWZ.

3. Warunkiem dokonania zmian wskazanych w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku w formie pisemnej przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

XXVI. Informacje dodatkowe

Do spraw nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

XXVII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o  udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy na wniesienie odwołania zawiera art. 182 ustawy.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Wykaz załączników:

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1;

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2;

3. Oświadczenie dot. braku przesłanek do wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr 3;

4. Projekt umowy – Załącznik Nr 4;

5. Wykaz robót – Załącznik nr 5

6. Wykaz maszyn, pojazdów – Załącznik Nr 6;

8. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  - Załącznik Nr 7.

Załącznik nr 1 do SIWZ

### O F E R T A

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |

| Siedziba Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Miejscowość: |  |
| Ulica: |  | nr domu: |  | nr lokalu: |  |
| Kod pocztowy: |  |
| Tel. |  |
| Fax. |  |
| Strona www. |  |
| E-mail |  |

Gmina Bakałarzewo

ul. Rynek 3, 16 – 423 Bakałarzewo

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BIO.271.1.1.2020.AP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. ,,Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bakałarzewo w 2020r.”

OFERUJEMY:

1. realizację przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

a) cena ofertowa za 1 tonę pospółki:

•	Cena netto  ....................…………... zł  (słownie: ……......................................................... …….................................................................……..............................................................)

•	VAT  (……....%)  - ..................................................... zł

•	Cena brutto   ................…………………..zł  (słownie:......................................................... …….......................................................................................................................................)

b) cena za 15 500 ton pospółki (12 700 ton x cena ofertowa za 1 tonę pospółki)

•	Cena netto  ....................…………... zł  (słownie: ……......................................................... …….................................................................……..............................................................)

•	VAT  (……....%)  - ..................................................... zł

•	Cena brutto   ................…………………..zł  (słownie:......................................................... …….......................................................................................................................................)

2. Proponujemy termin płatności faktury - ……………. dni licząc od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu.

Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

- akceptujemy  warunki  określone  przez  Zamawiającego  w  SIWZ,  w  tym  w  szczególności  dotyczące  postanowień  umowy  i  zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy  zgodnie z załączonym do SIWZ projektem w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego,

- uważamy  się  za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

- gwarantujemy realizację zamówienia przez okres wskazany w SIWZ,

- uzyskaliśmy   wszelkie   niezbędne   informacje   do   przygotowania   oferty   i wykonania zamówienia.

- oświadczamy, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w  SIWZ do realizacji zamówienia przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażujemy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy.

- oświadczamy, że wybór oferty:( * niepotrzebne skreślić)

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT *

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT*.

- oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …………do ……… - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- oświadczamy, iż zamówienie wykonamy sami / przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*: ( * niepotrzebne skreślić)

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

(wskazać nazwę podwykonawcy oraz zakres  zamówienia, którego  wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy)

- oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/ Wykonawców* wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potrzeb zamówienia jest następujący:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

W  załączeniu  przedkładamy  następujące  dokumenty  stanowiące  integralną  część  niniejszej  oferty:

- …………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………..

............................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Bakałarzewo, 16-423 Bakałarzewo,  kontakt tel. 87 5694023 lub e-mail: urzad@bakalarzewo.pl

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@bakalarzewo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: ,,Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bakałarzewo w 2019r.”o numerze referencyjnym: BIO.271.1.1.2020.AP;

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 2 do SIWZ

_______________________________

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BIO.271.1.1.2020.AP, prowadzonego przez Gminę Bakałarzewo, pn. ,,Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bakałarzewo w 2020 r.”

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale VII „Warunki udziału w postępowaniu …  ”

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdziale VII „Warunki udziału w postępowaniu  ”, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..,

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

____________________

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BIO.271.1.1.2020.AP prowadzonego przez Gminę Bakałarzewo, pn. ,,Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bakałarzewo w 2020 r.”

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………………….………………………...…..………………………………………………………………….………………………..…………………………………………………………………….………………………..…………………………………………………………………….…………………………………………..

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do  SIWZ

UMOWA nr      /2020

zawarta w dniu ……… 2020 r. w Bakałarzewie pomiędzy

Gminą Bakałarzewo, NIP: 8442140699, REGON: 790670852, ul. Rynek 3, 16 - 424 Bakałarzewo, zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Tomasza Naruszewicza – Wójta Gminy Bakałarzewo,

przy kontrasygnacie Alicji Przyborowskiej - Skarbnika Gminy

a

………………………………………………………………………………………………………, NIP: …….., REGON: ………… zwanym dalej "Wykonawcą",  mającym swoją siedzibę w ………………………………………, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………….

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści.

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na żwirowaniu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bakałarzewo pospółką (żwirem) o granulacji 0-32 mm wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi zlecane Wykonawcy sukcesywnie według indywidualnych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy. Przedmiot umowy obejmuje także dostawę, wyładunek, rozplantowanie oraz wyrównanie kruszywa naturalnego (pospółki żwirowej) o frakcji 0-32 mm. Prace należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.

2. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia dostawę ogółem około 15 500 ton pospółki żwirowej, która dowożona będzie sukcesywnie na wskazane przez Zamawiającego odcinki dróg gminnych na terenie Gminy Bakałarzewo. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości pospółki, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

3. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania we własnym zakresie kruszywa z kopalni posiadającej koncesję na wydobycie i eksploatację kruszywa lub powinien sam posiadać taką koncesję lub posiadać stosowną umowę z posiadaczem takiej koncesji, z której wynikać będzie, iż Wykonawca będzie miał prawo wydobywać kruszywo, dla którego została wydana koncesja na wydobycie kopaliny.

4. Zamawiający wymaga, aby dostarczana pospółka żwirowa posiadała odpowiednie właściwości do wykonania żwirowania, była spoista i miała właściwości do łatwego samozagęszczenia się w trakcie normalnego użytkowania drogi. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczane kruszywo nie ma takich właściwości, to wystąpi do Wykonawcy o usunięcie z drogi niewłaściwego kruszywa i dostarczenie właściwej pospółki na koszt Wykonawcy, a w dalszej kolejności może odstąpić od umowy (na podstawie §9 ust. 1 pkt 3).

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia użytych materiałów (pospółki żwirowej), badania te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

§2

1. Wartość przedmiotu umowy przez cały okres jej obowiązywania nie może być wyższa niż  …… netto (słownie :………….00/100), plus podatek VAT …% tj. ….. zł (słownie: …….. 00/100), razem: ……….. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………….).

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za prace faktycznie wykonane, potwierdzone protokołem odbioru. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej ilości kruszywa niż 15 500 ton, na co Wykonawca wyraża zgodę. Pozostała niewykorzystana ilość kruszywa pozostaje własnością Wykonawcy i nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego.

3. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego w terminie do dnia 1 lipca 2020  r. dostarczy i wykorzysta do żwirowania dróg gminnych pospółkę w ilości co najmniej 7 800 ton.

4.W przypadku wykorzystania 15 500 ton pospółki przed upływem okresu na jaki zawarto umowę, umowa ulega rozwiązaniu z dniem wykorzystania w/w ilości kruszywa.

5. Podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za pojedyncze zlecenie stanowić będzie określony zakres prac obliczony przez przemnożenie ceny jednostkowej za 1 tonę pospółki określonej w ofercie, tj. kwota …… zł powiększona o należny podatek VAT  przez faktyczną ilość dostarczonej i wykorzystanej do żwirowania pospółki w ramach tego zlecenia.

6. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 4 obejmuje wszelkie prace związane z dostawą, wyładunkiem, rozplantowaniem oraz wyrównaniem kruszywa naturalnego (pospółki żwirowej) o frakcji 0-32 mm na drogach gminnych.  Cena jednostkowa za 1 tonę pospółki żwirowej nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy.

§3

1. Po wykonaniu pojedynczego zlecenia/zgłoszenia, tj. po zakończeniu prac związanych ze żwirowaniem danego odcinka drogi gminnej wskazanego przez Zamawiającego, potwierdzonych protokołem odbioru wykonanych robót, Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę. Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy powinno nastąpić zgodnie z zasadą wskazaną w § 2 ust. 5 umowy (cena 1 tony pospółki x ilość dostarczonej i wykorzystanej pospółki). W protokole odbioru powinna zostać wskazana ilość pospółki wykorzystana do żwirowania danego odcinka drogi gminnej.

2. Fakturę należy wystawiać na: Nabywca: Gmina Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16 – 423 Bakałarzewo, NIP 8442140699. Odbiorca: Urząd Gminy Bakałarzewo , ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo.

3. Płatności dokonywane będą przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie ….. dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Miejscem doręczenia faktury jest adres siedziby Zamawiającego: Bakałarzewo, ul. Rynek 3.

4. W przypadku wykonywania umowy przy udziale podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest wraz z fakturą za wykonanie określonego odcinka drogi przedstawić Zamawiającemu informację o wykonaniu robót przez Podwykonawcę oraz dokumenty odbioru tych robót od Podwykonawcy oraz odpis faktury wystawionej przez Podwykonawcę wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, że zachodzą okoliczności uzasadniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy na podstawie niniejszej umowy i na podstawie faktury złożonej przez Podwykonawcę. Powyższa dokumentacja wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę. W rozliczeniach z Wykonawcą pierwszeństwo mają rozliczenia z Podwykonawcą zgodnie z § 6 ust. 10 niniejszej umowy.

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

1. Zamawiający w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2020 r. będzie sukcesywnie zlecał Wykonawcy wykonywanie żwirowania dróg gminnych. Poszczególne roboty określone umową będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego zlecenia Zamawiającego, określającego rodzaj, zakres i umiejscowienie robót. W każdym pojedynczym zleceniu zostanie wskazane miejsce – odcinek drogi gminnej, na którym będą wykonane prace objęte niniejszą umową.

2. Termin dostawy kruszywa oraz rozpoczęcia i zakończenia zleconych robót będzie ustalany każdorazowo między stronami, przy czym rozpoczęcie prac przez Wykonawcę powinno nastąpić w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia ich zlecenia.

3. Zakończenie wykonania części wykonanych robót na drogach gminnych, Wykonawca zgłasza niezwłocznie Zamawiającemu telefonicznie lub na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanego odcinka drogi w terminie 7 dni od daty jego zgłoszenia do odbioru.

4. Z odbioru prac, o których mowa w ust. 1, 2, 3 z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy sporządzony zostanie protokół, w którym określony zostanie sposób i termin usunięcia ewentualnych wad jakościowych odbieranego zakresu prac. Protokół winien zwierać:

- datę sporządzenia,

- oznaczenie umowy, w ramach której wykonane były roboty,

- datę zakończenia robót, wskazanie wad robót albo uwaga o braku zastrzeżeń co do jakości prac,

- w przypadku wystąpienia wad – ustalenia co do sposobu i terminu ich usunięcia albo wskazanie, że wykonawca nie uznaje wad,

- oznaczenie osób sporządzających protokół.

5. W wypadku ujawnienia wad w wykonanych pracach, nie ujętych w protokole odbioru prac, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt w terminie 2 (dwóch) dni od telefonicznego powiadomienia o wadach. Przyjęcie powiadomienia Wykonawca potwierdza niezwłocznie, nie później niż do końca dnia w którym nastąpiło powiadomienie na adres e-mail Zamawiającego: urzad@bakalarzewo.pl  lub na numer faxu Zamawiającego 87 5694308. Usunięcie wad strony potwierdzają w protokole usunięcia wad.

6. Zamawiający, w czasie trwania umowy, zastrzega sobie prawo do wyrywkowego przeważania tonażu samochodów z dostarczaną pospółką przez Wykonawcę. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia niewłaściwego tonażu pospółki, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

§5

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2020 r.

§6

1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

2. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 3.Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące roboty: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

5. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany oraz uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie takiej umowy.

6. Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia lub sprzeciw do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także do projektu jej zmiany w terminie 5 dni od daty ich przedłożenia.

7. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez

podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmiany w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, w terminie  7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem:

- umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- usługi: wynajmu sprzętu i transportu, wykonywane na rzecz Wykonawcy na podstawie umów cywilnoprawnych, których wartość każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł brutto,

- dostawy pospółki, których wartość każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł brutto.

10. Wykonawca ma obowiązek dokonać zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie później, niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

11. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami.

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

13. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami.

14. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

15. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

a/zakresu robót przewidzianego do wykonania w ramach określonych w § 6 ust.4,

b/terminów realizacji,

c/wynagrodzenia i terminów płatności,

d/rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

16. Zapisy określone w ust. 1-15 stosuje się odpowiednio do zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.

17. Zamawiający informuje, że obowiązek, przedkładania kopii umów o podwykonawstwo, o których mowa w art. 143 b ust. 8 Pzp, nie dotyczy umów, których przedmiotem są:

a) umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto

w sprawie zamówienia publicznego,

b) usługi: wynajmu sprzętu i transportu, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego

zakontraktowane do realizacji umowy na podstawie umów cywilnoprawnych, których wartość każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł brutto,

c) dostawy pospółki, których wartość każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł brutto.

§ 7

1. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych i operatorów sprzętu, w ilości zapewniającej zgodną z warunkami SIWZ realizację przedmiotowego zamówienia.

2. Dla udokumentowania spełnienia wymagania określonego w ust. 1 Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub umowy z Podwykonawcą przedłoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia są zatrudnione u Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę. Ponadto dla udokumentowania wymagania określonego w ust. 1, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca/Podwykonawca, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem czynności jakie te osoby wykonują (Wykonawca zapewnia zgody w/w osób na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego).

§ 8

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:

1) za opóźnienie w zakończeniu robót w terminie określonym pomiędzy stronami w ramach pojedynczego zlecenia –  w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto, określonego w §2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru zleconych prac – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §2 ust. 1,

4) w   przypadku   braku   zapłaty   lub   nieterminowej   zapłaty   wynagrodzenia   należnego Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom - w wysokości  0,1% wartości  brutto umowy Wykonawcy z Podwykonawcą za każdy dzień opóźnienia  w terminie, o którym mowa w umowie Wykonawcy z Podwykonawcą,

5)  nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokości 1000 zł  za każdy roboczy dzień opóźnienia,

6) nie przedłożenia Zamawiającemu   poświadczonej     za    zgodność     z     oryginałem     kopii     umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1000 zł  za każdy roboczy dzień opóźnienia,

7) za brak zmiany umowy w zakresie umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 000,00 zł,

8) za niezłożenie Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w §  7 ust. 2 – w wysokości 1 000,00 zł,

9) za każdorazowe nieprzedłożenie Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w §7 ust. 2 - w wysokości 1 000,00 zł.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w wystawionych przez Wykonawcę fakturach.

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę dla Zamawiającego na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego kwot kar umownych naliczonych, o których mowa w § 8 z przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie wykonywanie prac objętych pojedynczym zleceniem i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni kalendarzowych - w terminie 30 dni  liczonych od dnia powzięcia informacji o przerwaniu prac, przy czym początek biegu terminu nie może nastąpić wcześniej niż przez upływem 10 dni przerwy w wykonywaniu prac,

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (prac zleconych i wykonanych przez Wykonawcę).

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego  - w terminie 30 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okoliczności upoważniającej do odstąpienia, jeżeli Zamawiający:

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy:

1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wykonane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) w przypadku gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca wzywa Zamawiającego do odbioru wykonanych robót, celem sporządzenie protokołu odbioru prac,

3) w przypadku określonym w pkt. 2 Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru wykonanych robót oraz przejęcia jej ich od Wykonawcy w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. W sytuacji określonej w § 9 ust. 1 pkt 3, tj.  po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy i odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 10

1. Wszelkie zmiany umowy będą dopuszczalne w granicach określonych treścią art. 144 ustawy Pzp.

2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach i na następujących warunkach:

1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:

a) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, mającymi wpływ na termin realizacji umowy,

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

c) w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu wykonania robót, po wcześniejszym sporządzeniu protokołu opisującego zaistniałe zdarzenie i odnotowaniu tego faktu w dzienniku budowy,

d) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych,

f) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań.

2) Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

a) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części zakresu technicznego przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) w przypadku zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego (tj. będą powodowały obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację wykonanego przedmiotu umowy lub będą powodowały poprawienie parametrów technicznych albo będą wynikały z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów prawa) i nie spowodują obniżenia parametrów technicznych tych materiałów i urządzeń,

c) w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne dla prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy,

3) Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

a) w przypadku zmiany stawki podatku (VAT), wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym że cena netto nie może ulec podwyższeniu,

b) w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne dla prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

3. Warunkiem dokonania zmian wskazanych w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku w formie pisemnej przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

§ 11

1. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  aneksu  w  formie  pisemnej,  pod  rygorem nieważności.

2. Zmiana  siedzib  stron  lub  zmiana  nazwy  firmy  Wykonawcy  lub  osób  reprezentujących strony,  nie  stanowi  zmiany  lub  modyfikacji  treści  umowy  i  staje  się  skuteczna  wobec drugiej strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

3. Wszystkie spory wynikłe z wykonywania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egz. Zamawiający, 1 egz. Wykonawca.

Wykonawca                                                                                              Zamawiający

……………………							………………………

Integralną część umowy stanowią:

1) SIWZ;

2) oferta Wykonawcy.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest osobowych jest Gmina Bakałarzewo, 16-423 Bakałarzewo,  kontakt tel. 87 5694023 lub e-mail: urzad@bakalarzewo.pl

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt email: iod@bakalarzewo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą operatorzy pocztowi, przewoźnicy, bank, serwis oprogramowania.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z  art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej z dnia  29 sierpnia  1997 r.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Załącznik nr 5 do SIWZ

____________________

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BIO.271.1.1.2020.AP, prowadzonego przez Gminę Bakałarzewo pn. ,,Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bakałarzewo w 2020 r.”

Jako upoważniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy następujące roboty o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia.

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz, którego wykonano roboty | Przedmiot zamówienia | Data i miejsce wykonania robót | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W razie potrzeby tabelę należy rozszerzyć o kolejne zrealizowane zamówienia.

Do wykazu załączono dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności o tym, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Uwaga:

- Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

- Przedmiot umowy winien umożliwić Zamawiającemu prawidłową ocenę spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej/zawodowej, dopuszcza się załączenie dodatkowych dokumentów ułatwiających tą ocenę.

......................................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

…………………………………………….

(miejscowość, data i podpis)

Załącznik nr 6 do SIWZ

.................................

(pieczątka firmy)

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA MASZYN I POJAZDÓW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BIO.271.1.1.2020.AP, prowadzonego przez Gminę Bakałarzewo, pn. ,,Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bakałarzewo w 2020 r.”

reprezentując firmę ……………………………………………………………………………..

jako upoważniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że   w realizacji zamówienia użyty zostanie następujący sprzęt techniczny:

| L.p. | Rodzaj, nazwa, typ | Podstawa do dysponowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Równiarka samojezdna |  |  |
| 2 | Samochód ciężarowy z przyczepą min. 10 ton, max.25 ton |  |  |

................................................................

(miejscowość)                           (data)

…………………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej do                                                                                         reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

____________________

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,

W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 16 LUTEGO 2007 R.

O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BIO.271.1.1.2020.AP, prowadzonego przez Gminę Bakałarzewo, pn. ,,Żwirowanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bakałarzewo w 2020 r.”

oświadczam, iż Wykonawca:

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), z żadnym spośród pozostałych wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w ww. postępowaniu,

- należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w ww. postępowaniu:

W załączeniu lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

…………………………………………..	               		         ………………………………………….............

(miejscowość, data)                                                                                (pieczęć i podpisy upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)