Chmielnik, dn. 07.04.2016 r.

Znak sprawy: IPS.271.13.2016

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 /

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Chmielnik; Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik zaprasza do złożenia oferty cenowej  na zadanie pn. Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

# Kod CPV - 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Kod CPV - 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 
                                       i  klimatyzacyjnych

1.  Przedmiotem zamówienia jest:

- Sporządzenie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego schematu instalacji klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, wraz ze wskazaniem tras kanałów oraz doborem urządzeń i systemów ( koncepcja do zatwierdzenia przez Zamawiającego).

- Dostawa urządzeń oraz ich montaż ( wszystkie dostarczone i wbudowane w ramach niniejszego zamówienia urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe 
i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek wcześniejszego użytkowania).

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej w/w urządzenia – dokumentacja + wykonanie ( zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami)

- Wykonanie innych robót budowlanych towarzyszących wynikających z potrzeb wykonania całości inwestycji.

2. W wyniku wykonania zamówienia Zamawiający oczekuje, że powstanie funkcjonalny 
i elastyczny system zapewniający możliwość chłodzenia i wentylowania pomieszczeń biurowych. Klimatyzacji podlegać będą pokoje biurowe zaznaczone na załączonych rzutach poszczególnych kondygnacji wraz z powierzchniami – Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Dane techniczne urządzeń klimatyzacyjnych – minimalne wymagania:

(rodzaj klimatyzacji: ścienny,

(urządzenia instalowane: fabrycznie nowe,

(urządzenie z płynną regulacją wydajności chłodniczej (inwerter),

(sterownik bezprzewodowy,

(klasa energetyczna A,

(urządzenie nie może generować zakłóceń do sieci energetycznej,

( zabezpieczenie antykorozyjne.

4.Charakterystyka pomieszczeń, w których będą zamontowane klimatyzatory:

a) PARTER

- Pokój biurowy nr 7 -  pow. użytkowa  – 24,7 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
2 stanowiska komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 2 osoby.

- Pokój biurowy nr 13 - pow. użytkowa  – 19,3 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
2 stanowiska komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 2 osoby

- Pokój biurowy nr 19 - pow. użytkowa  – 15,2 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
2 stanowiska komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 2 osoby

- Pokój biurowy nr 20 - pow. użytkowa  – 15,2 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
2 stanowiska komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 2 osoby

- Pokój biurowy nr 21 - pow. użytkowa  – 15,1 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
1 stanowisko komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 1 osoba

- Pokój biurowy nr 22 - pow. użytkowa  – 15,3 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
1 stanowisko komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 1 osoba.

b) PIĘTRO

- Sekretariat - Pokój biurowy nr 102 - pow. użytkowa  – 57,3 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 2 stanowiska komputerowe. Średnia liczba osób przebywających 
w pomieszczeniu w czasie pracy wynosi: 2 osoby

- Pokój biurowy nr 110 - pow. użytkowa  – 15,8 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
2 stanowiska komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 2 osoby

- Pokój biurowy nr 111 - pow. użytkowa  – 21,0 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
2 stanowiska komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 2 osoby

- Pokój biurowy nr 118 - pow. użytkowa  – 16,3 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
2 stanowiska komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 2 osoby

- Pokój biurowy nr 119 - pow. użytkowa  – 15,0 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
2 stanowiska komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 2 osoby

- Pokój biurowy nr 120 - pow. użytkowa  – 14,4 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
2 stanowiska komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 2 osoby

- Pokój biurowy nr 121 - pow. użytkowa  – 14,1 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
1 stanowisko komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 1 osoba

- Pokój biurowy nr 128 - pow. użytkowa  – 12,8 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
2 stanowiska komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 2 osoby

- Pokój biurowy nr 129 - pow. użytkowa  – 13,8 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
2 stanowiska komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 2 osoby

- Pokój biurowy nr 130 - pow. użytkowa  – 13,8 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
2 stanowiska komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 2 osoby

- Pokój biurowy nr 131 - pow. użytkowa  – 13,3 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
1 stanowisko komputerowe i mała kserokopiarka. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu w czasie pracy wynosi: 1 osoba

- Pokój biurowy nr 132 - pow. użytkowa  – 13,2 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
2 stanowiska komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 2 osoby

- Pokój biurowy nr 133 - pow. użytkowa  – 14,9 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
2 stanowiska komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 2 osoby

- Pokój biurowy nr 134 - pow. użytkowa  – 15,1 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
2 stanowiska komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 2 osoby

- Pokój biurowy nr 135 - pow. użytkowa  – 13,9 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
2 stanowiska komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 2 osoby

- Pokój biurowy nr 136 - pow. użytkowa  – 11,0 m2, w pomieszczeniu znajduje się: 
1 stanowisko komputerowe. Średnia liczba osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie pracy wynosi: 1 osoba

3. Wszystkie urządzenia związane z układem klimatyzacji muszą spełniać obowiązujące przepisy i wymagania stawiane przez Dyrektywy Parlamentu Europejskiego.

4. Wykonawca udzieli gwarancji na urządzenia i wykonane roboty budowlane na okres 
36 miesięcy oraz zapewni bezpłatny serwis tj. dokonywania niezbędnych przeglądów oraz konserwacji wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji w całym okresie gwarancji.

5. Inwentaryzację powykonawczą należy wykonać w dwóch egzemplarzach papierowych 
i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (CD).

6. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i uwzględnił w cenie wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamierzonej inwestycji.

7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.

8. Montaż klimatyzacji nie może wpływać na nieprawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miasta 
i Gminy Chmielnik.

9. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

10.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tożsamej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował minimum 1 zamówienie na montaż i dostawę urządzeń instalacji klimatyzacji lub wentylacji o wartości minimum 30 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku należy do oferty załączyć dokument (np. poświadczenie, referencje, protokół odbioru końcowego itp.), z którego będzie wynikać wartość zrealizowanych robót oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

IV. DOKUMETY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYC DO OFERTY:

- Formularz ofertowo – cenowy wg wzoru ( wymagana forma oryginał)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( wymagana forma kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, określone w zapytaniu ofertowym Wykonawca przedstawi w stosunku do oferowanej dostawy:

( opis techniczny oferowanych klimatyzatorów zawierający również podstawowe parametry tych urządzeń;

( wstępny projekt rozmieszczenia klimatyzatorów i wyprowadzenia jednostek zewnętrznych.

- Dokument potwierdzający zrealizowanie robót w zakresie dostawy i montażu urządzeń instalacji klimatyzacji lub wentylacji na potwierdzenie spełnienia warunku posiadanej wiedzy i doświadczenia.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się 
z Wykonawcami

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w zakresie przedmiotu zamówienia jest Zbigniew Kuza 
– tel. 41 354-32-73 w.207 oraz Małgorzata Przeździk – w zakresie procedury udzielenia zamówienia tel. 41 354 22 78 w.209 e-mail: malgorzata.przezdzik@chmielnik.com.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.:

Poniedziałek 9:00 – 17:00

Wtorek – Piątek – 7:30 – 15:30.

VII. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia  20.04. 2016 roku, do godz. 12:00

- osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres : Gmina Chmielnik, 
Plac Kościuszki 7,   26-020 Chmielnik; Sekretariat – pokój 102

lub

- na adres e-mailowy : malgorzata.przezdzik@chmielnik.com

z dopiskiem:

„Oferta na realizacje zadania „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku”.

W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do dostarczenia oferty w wersji z oryginalnymi podpisami.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

- Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić ryczałtową cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z wyszczególnieniem określonych przez Zamawiającego obszarów tj.:

- Obszar 1 – Pokoje biurowe od nr 128 do nr 136

- Obszar 2 – Pokoje biurowe od nr 118 do nr 121

- Obszar 3 – Pokoje biurowe od nr 110 do nr 111 oraz pokój nr 13

- Obszar 4 – pokoje biurowe od 19 do nr 22 oraz pokój nr 7

- Obszar 5 – Sekretariat – pokój nr 102

- Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą 
w złotych polskich.

- Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po całkowitym zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia do realizacji wybranego Obszaru lub Obszarów objętych przedmiotem zamówienia.

IX. Kryterium oceny – najniższa cena.

X. Informacje o formalnościach

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia do realizacji wybranego Obszaru lub Obszarów objętych przedmiotem zamówienia.

- Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

- Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Załączniki graficzne

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz /-/ Paweł Wójcik

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

WZÓR		- 	FORMULARZ OFERTOWY

WYKONAWCA: ............................................................. .......................................................................................... .......................................................................................... tel/fax: ............................................................................

O F E R T A

Nawiązując do zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Chmielniku oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie:

BRUTTO za wykonanie zamówienia, ze wszystkimi opłatami koniecznymi przy realizacji zamówienia w wysokości .................................................. PLN (słownie .......................................................................................................................... PLN) w tym podatek VAT w wysokości ............... % co stanowi kwotę .................................. PLN (słownie: .......................................................................................................................... PLN) netto: ................................................ (słownie: ...................................................................... ……………………………………………………………………………………………...PLN )

W tym:

| Nazwa obszaru | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Obszar 1 – Pokoje biurowe od nr 128 do nr 136 |  |  |  |
| Obszar 2 – Pokoje biurowe od nr 118 do nr 121 |  |  |  |
| Obszar 3 – Pokoje biurowe od nr 110 do nr 111 oraz pokój nr 13 |  |  |  |
| Obszar 4 – pokoje biurowe od 19 do nr 22 oraz pokój nr 7 |  |  |  |
| Obszar 5 – sekretariat – pokój nr 102 |  |  |  |

- Warunki płatności : do 30 dni od dnia wystawienia faktury.

- Na zrealizowany przez nas przedmiot umowy udzielimy gwarancji w ilości ………… miesięcy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

- Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia wg opisu podanego w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy (załącznik nr 2) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.)

- Oświadczamy, że będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkich informacji, zawiadomień dotyczących toczącego się postępowania przesyłanych przez Zamawiającego do nas faksem na nr (41) 354 32 73 lub na adres e-mail malgorzata.przezdzik@chmielnik.com w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili jej nadania przez zamawiającego, a w przypadku zaniechania tego obowiązku zamawiający ma prawo uznać, że dokument  wysłany faksem lub mailem został doręczony po upływie tego terminu na podstawie wydruku nadania faksu lub potwierdzenia wysłania maila.

- Ofertę niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ..........................................................

- .........................................................

- W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem należy kontaktować się z :

Imię i nazwisko:………………………………………….…………

Adres: ………………………………………………

Telefon: ……………………………… fax …………………………………

E-mail: …………………………………………………………….

Data i podpis					...........................................................................................

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw