INWESTOR: Gmina Chmielnik Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: KONCEPCJA ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ

Kod: PT-PB …. Koncepcja Sali Gimnastycznej

ADRES INWESTYCJI: MIEJSCOWOŚĆ: CHMIELNIK, DZIAŁKI NR EWID. 971, 981/2, 981/5, 981/7 OBRĘB: 0001 CHMIELNIK GMINA: CHMIELNIK POWIAT: KIELECKI WOJEWÓDZTWO: ŚWIĘTOKRZYSKIE

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW

| Branża | Funkcja | Imię i Nazwisko | Uprawnienia budowlane | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architektura | Projektant | mgr inż. arch. Paweł Czarnecki | Uprawnienia Nr 171/SWOKK/2013 do projektowania bez ograniczeń w branży architektonicznej | 03.2016r. |  |
|  | Asystent | mgr inż. Michał Szulowski | -------------- | 03.2016r. |  |
|  | Asystent | mgr inż. Katarzyna Wolska | -------------- | 03.2016r. |  |
|  | Asystent | mgr inż. Ewa Pełka | -------------- | 03.2016r. |  |

ZAWARTOŚĆ KONCEPCJI ROZBUDOWY

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W CHMIELNIKU:

I. Zawartość opracowania

II. Opis techniczny

III. Rysunki 					Skala 		                Nr. rys.

1. Koncepcja zagospodarowania terenu 	1:1000		              I/ZAG/01

2. Rzut parteru                                                    1:100                             I/ARCH/01

5. Elewacja wschodnia
    Elewacja zachodnia		                           1:100 	                           I/ARCH/02

6. Elewacja północna

Elewacja południowa                  		 1:100 			 I/ARCH/03

7. Wizualizacja budynku 3D	                            -----                               I/ARCH/04

8. Wizualizacja budynku 3D- Kolorystyka	  ----- 	                           I/ARCH/05

II.OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KONCEPCJI ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO, POŁOŻONEJ PRZY UL. SZKOLNEJ 7 W CHMIELNIKU

O SALĘ GIMNASTYCZNĄ

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z Inwestorem,

- Ustawa z 7lipca 1994r. „Prawo budowlane”;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Wizja lokalna w terenie (inwentaryzacja)

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego, położonego przy ul. Szkolnej 7 w Chmielniku, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 971, 981/2, 981/5, 987/7 obręb 0001 Chmielnik, msc. Chmielnik, gm. Chmielnik, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie o budynek hali sportowej z zapleczem socjalnym i łącznikiem                          z budynkiem istniejącym. Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do wykonania właściwego projektu budowlanego zawierającego szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne i może służyć jako materiał wyjściowy.

Zakres opracowania dla przedmiotowego obiektu obejmuje koncepcję architektoniczno – budowlaną w skład której wchodzi:

- rozbudowa istniejącego budynku szkoły o halę sportową, 
z zapleczem higieniczno-sanitarnym, szatniami, pomieszczeniem dla nauczycieli wraz zapleczem socjalnym.

- połączenie istniejącego budynku szkoły i hali sportowej poprzez tzw. łącznik.

3. Istniejący stan zagospodarowania działki

Istniejący budynek szkoły położony jest na działce nr ewid. 971 w msc. Chmielnik, gm. Chmielnik. Działka i obiekt stanowią własność Gminy Chmielnik. Działka od strony północnej graniczy z drogą powiatową (ul. Szkolna), od strony zachodniej z działkami nr ewid 970/1 (na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny) oraz z 970/2 (działka niezabudowana), od strony południowo-zachodniej z  drogą krajową DK73, od strony północnej z działkami nr ewid. 981/2, 981/5 i 981/7 , których właścicielem jest Gmina Chmielnik oraz niezabudowaną działką nr ewid. 981/8. Działka od strony wschodniej graniczy                         z wewnętrzną drogą, zlokalizowaną na działce nr ewid. 972/9

Istniejący budynek szkoły wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej.

Wejście główne do budynku znajduję się od strony wschodniej. Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne oraz podpiwniczenie. W poziomie piwnic zlokalizowana jest kotłownia gazowa, szatnie oraz pomieszczenia socjalne.

Działka  jest w  całości  zagospodarowana.  Na  działce  znajduje  się  przedmiotowy budynek  szkoły, gimnazjum wraz z halą sportową, oraz otwarte boiska o nawierzchni sportowej. Budynki  podłączone są  do  sieci  wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej, elektroenergetycznej  i telekomunikacyjnej. Na  terenie  działki  wygospodarowane  są  dojścia i  dojazdy.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia terenu inwestycji; działki 971, 981/2, 981/5, 981/ 7     ok. 13 000 m2
Istniejący budynek:

Powierzchnia zabudowy		ok. 2370 m²

Planowana rozbudowa:

Powierzchnia zabudowy           	1015,6 m²

Suma powierzchni zabudowy po rozbudowie:

Powierzchnia zabudowy		ok. 3385,6 m 2

5. OPINIA TECHNICZNA

Budynek istniejącej szkoły jest w dobrym stanie technicznym, wykonany zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz Polskimi Normami i niezbędną wiedzą wymaganą w tym zakresie. Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym i nadaje się do rozbudowy. Budynek nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników.

6.Projektowany stan zagospodarowania działki

Koncepcja  nie  zmienia  sposobu  zaopatrzenia  w istniejące media. Istniejący budynek szkoły przeznaczony jest do rozbudowy celem dobudowania hali sportowej w kierunku południowo-zachodnim. Koncepcja przewiduje możliwość przejścia                         z istniejącego budynku na część rozbudowywaną hali poprzez łącznik, zlokalizowany od strony południowej budynku.  Budynek hali sportowej zostanie przyłączony do istniejących instalacji wewnętrznych budynku szkoły.

Wejście główne do budynku oraz podjazd dla niepełnosprawnych zostało zlokalizowane w części południowej przedmiotowej nieruchomości. Dodatkowe dwa wyjścia ewakuacyjne zostały zlokalizowane w części zachodniej oraz północnej.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku należy wykonać dodatkowo drogę pożarową wraz z placem manewrowym po ustaleniu ze Strażakiem w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej.

Ciągi komunikacyjne piesze i jezdne przewidziane są z kostki wibroprasowanej.

W szczególności inwestycja obejmuje:

W zakresie naziemnych obiektów kubaturowych

- rozbudowę budynku szkoły  w kierunku południowo-zachodnim. Budynek istniejący bez zmian.

W zakresie instalacji wewnętrznych:

- wykonanie pełnej instalacji elektrycznej, teletechnicznej, c.o., wod-kan, c.w.u., wentylacji mechanicznej,

W zakresie układu komunikacji i zagospodarowania terenu

Utwardzenie placu wokół budynków, wykonanie ciągów pieszych, parkingów i dróg manewrowych

7. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowy obiekt nie znajduję się w strefie ochrony konserwatorskiej

8. Zagrożenie dla środowiska

Ze względu na charakter prac, nie występują zagrożenia  dla środowiska oraz higieny  i zdrowia użytkowników terenu, na budynku nie stwierdzono występowania siedlisk ptaków mogących ulec zniszczeniu w trakcie realizacji inwestycji.

9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Działki nr ewid. 971, 981/2, 981/5, 987/7 położone w msc. Chmielnik nie znajdują się na terenie eksploatacji górniczej ani też w granicach terenu górniczego .

10. Opis obiektu koncepcyjnego

Koncepcja przedstawia rozbudowę budynku szkoły w kierunku południowo-zachodnim. Nowa część budynku uwzględnia salę gimnastyczną z magazynkiem oraz z zapleczem higienicznym tj. łazienkami oraz szatniami, pomieszczeniem pierwszej pomocy, pokojem nauczycieli wychowania fizycznego wraz z pomieszczeniem socjalnym. Zaproponowana koncepcja hali sportowej jest przewidziana jako jednokondygnacyjna o wysokości około 10m n.p.t i wymiarach zewnętrznych ok.

19,90m x 35,30m, wykonana w technologii mieszanej z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 15stopni. Konstrukcję dachu stanowią dźwigary stalowe oparte na słupach żelbetowych. Wypełnienie ścian z bloczków betonowych np. Ytong gr 24 cm ocieplonych styropianem grafitowym grubości 15cm. Zaplecze socjalne hali zaproponowano jako jednokondygnacyjne o wysokości do kalenicy około 5,50m                      z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 15stopni i wymiarach zewnętrznych 17,64m x 13,25m. Dach zaplecza socjalnego o konstrukcji drewnianej z poddaszem nieużytkowym, wentylowanym. Ściany murowane z bloczków betonowych np. Ytong gr 24 cm, ocieplone styropianem grafitowym grubości 15cm. Z projektowanej hali przewiduje się trzy wyjścia ewakuacyjne, prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku, zlokalizowane odpowiednio od strony południowej, zachodniej i północnej.

Technologia budynku

Sala gimnastyczna przystosowana do rozmieszczenia pełnowymiarowego boiska do koszykówki o wymiarach 28,00m x 15,00m i wysokości netto 7,00m . Technologia sali przewiduje podzielenie pomieszczenia na dwie części kotarą siatkową automatyczną np. podwieszoną do konstrukcji nośnej dachu w celu uzyskania dwóch niezależnych

boisk do minikoszykówki o wymiarach 16,00m x 8,00m. Do sali gimnastycznej zaproponowano dostęp dla nauczycieli poprzez wydzielony magazyn sprzętu sportowego. W części socjalnej obiektu zlokalizowano 4 szatnie zaopatrzone                               w wydzielone sanitariaty z natryskami, ogólnodostępne łazienki, pomieszczenie porządkowe oraz zaplecze dla personelu i pomieszczenie pomocy medycznej. Przy wejściu na obiekt przewidziano pomieszczenie zmiany obuwia oraz portiernię.

Wytyczne branżowe

- Posadzki w pomieszczeniach powinny być wykonane z materiałów trwałych, gładkich, łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych.

- We wszystkich pomieszczeniach wykonać cokoły przypodłogowe o wys. 8-10 cm z tego samego materiału co posadzka;

- Ściany i sufity powinny być wykonane z materiałów z przeznaczeniem do obiektów szkolnych/sportowych;

- Przy umywalkach i zlewozmywakach ściany do wysokości 2,00m wyłożyć płytkami glazurowymi;

- Pomieszczenia sanitarne wyłożyć płytkami glazurowymi do pełnej wysokości;

- W pomieszczenia w których zaprojektowano wpusty kanalizacyjne należy wykonać 1,5-2,0 % spadki podług w kierunku wpustów;

Wytyczne branżowe instalacyjne:

- Budynek zaopatrzony w wodę z wodociągu gminnego;

- Ścieki bytowe odprowadzone do kanalizacji sanitarnej – gminnej;

- Ogrzewanie pomieszczeń z własnej kotłowni – ogrzewanie gazowe

- Ciepła woda podgrzewana z kotła gazowego;

- Wszystkie przewody instalacyjne wykonać jako kryte;

- Wszystkie pomieszczenia wyposażyć w wentylację zgodnie                                     z wymaganiami prawa budowlanego;

Wytyczne p.poż:

- Budynek należy wyposażyć w stałe urządzenia gaśnicze wodne;

- W zależności od potrzeb należy przewidzieć samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu;

Rozwiązania Konstrukcyjno materiałowe:

- Ściany fundamentowe: z bloczków betonowych gr 25 cm. Zaizolowane szpachlą bitumiczną Superflex 10, ocieplone styrodurem gr 10cm, zabezpieczone folią kubelkową;

- Ściany zewnętrzne: z bloczków z betonu komórkowego np. Ytong gr 24 cm ocieplone styropianem gr 15 cm;

- Ściany wewnętrzne działowe: z bloczków z betonu komórkowego np. Ytong gr 12cm

- Kominy systemowe;

- Stropy: żelbetowe monolityczne, wykonane na placu budowy gr 15 cm, zbrojenie stalą AIII;

- Nadproża, wieńce: prefabrykowane, żelbetowe wylewane na placu budowy, lub systemowe firmy np. Ytong;

- Pokrycie dachu: płyty styropianowe gr 20 cm + 3x papa termozgrzewalna lub styropapa.

- Posadzki: terakota, wykładziny PCV zgrzewane tarkett – łatwo zmywalne, nienasiąkliwe. Cokolik z wykładziny wywiniętej na ściany wysokości 10 cm. Materiał muszą być dopuszczone do użytkowania w pomieszczeniach szkolnych

- Tynki zewnętrzne: tynk cienkowarstwowy – silikonowy, żywiczna wyprawa cienkowarstwowa lub płytki klinkierowe cokół;

- Tynki wewnętrzne: kat. III, szpachlowane.

- Malowanie: farbą zmywalną dopuszczone do pomieszczeń szkolnych;

- Stolarka okienna: PCV z nawietrznikami

- Stolarka drzwiowa: indywidualna aluminiowa lub drewniana

- Obróbki blacharskie: rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej kolorystyka dostosowana do elewacji. Parapety obróbki murów ogniowych, daszków z blachy powlekanej;

UWAGA:

Wszystkie materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom. Powinny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczające do stosowania

w budownictwie/ pomieszczeniach przedszkolnych. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

11 Uwagi końcowe i koordynacyjne

- W zakresie instalacji zasadnicze rozwiązania powinny zostać zawarte w projektach budowlanych branżowych. Powyżej podano wstępne wytyczne do projektowania poszczególnych branż;

- Warunki ochrony przeciwpożarowej powinny zostać omówione w odrębnym opracowaniu;

- Całość opracowania nie stanowi Projektu Budowlanego i nie może służyć do ubiegania się o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Opracował: