# Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku

# SPRAWOZDANIE

# z realizacji Gminnego Planu Gospodarki

# Odpadami Miasta i Gminy Chmielnik

# za okres od 14.02.2005 r. do 31.12.2006 r.

# Wprowadzenie

Przedmiotem sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami jest ocena realizacji postawionych w planie gminnym celów dotyczących zagadnień organizacyjnych jak i technicznych odniesionych do wymaganych stopni przetwarzania odpadów, odzysku, unieszkodliwiania oraz planowania obiektów czy też prowadzenia edukacji społecznej.

W sprawozdaniu zawarte są informacje dotyczące założeń podstawowych oraz podsumowanie i ocena w szczególności do wykonania poszczególnych zadań. Plan gminny został odniesiony do Powiatowego PGO oraz  Wojewódzkiego PGO.

Obowiązek składania co dwa lata radzie gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy w art.14 ust 13 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z 2002 z póź. zm).

Pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami zgodnie  z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 175, poz. 145 oraz z 2006 Nr 63, poz. 441) obejmuje okres od dnia uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami tj. od 14 lutego 2005 roku do dnia 31 grudnia 2006r i zostaje przedłożone Radzie Miejskiej w Chmielniku i Gminy oraz Zarządowi Powiatu Kieleckiego.

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Chmielnik został uchwalony przez Radę Miejską w Chmielniku Uchwałą Nr XX/266/2005 z dnia 14 lutego 2005 r.

Ustawa o odpadach nie określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania 
z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Wobec powyższego sprawozdanie zostało przygotowane przy uwzględnieniu opracowania przygotowanego na zlecenie Ministra Środowiska tj. „Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami”.

Zakres informacji objętych sprawozdaniem z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje:

- stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 r., w tym:

  - Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnych procesom unieszkodliwiania i odzysku na terenie gminy Chmielnik

  - Stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Chmielnik.

- Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,

- Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć,

- Ocena systemu monitoringu.

Podstawą do sporządzenia sprawozdania były:

- wojewódzka baza danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,

- dane własne,

- informacje z Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku.

#### KODY ODPADÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |
| --- | --- |
| 16 01 04 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy |
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 19 08 01 | Skratki |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
| 19 12 08 | Tekstylia |
| 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) |
| 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211 |
| 20 01 01 | Papier i tektura |
| 20 01 02 | Szkło |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
| 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
| 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
| 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |

# Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku.

a) Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom

unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2005-2006.

|  | 2005 r. | 2006 r. |
| --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 02 03 | 1,1 | D5 | 7,4 | D5 |
| 20 03 01 | 2865,2 | D5 | 4311,4 | D5 |
| 20 03 03 | 13,9 | D5 | - | - |
| 20 03 07 | 0,30 | D5 | - | - |

Objaśnienia do tabeli

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych

poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2005-2006.

|  | 2005 | 2006 r. |
| --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 170180 | 3,9 | D5 | 0,7 | D5 |
| 190801 | 90,9 | D5 | 18,9 | D5 |
| 190802 | 11,7 | D5 | 6,3 | D5 |
| 191208 | 31,2 | D5 | - | - |
| 191212 | 260,1 | D5 | - | - |

Objaśnienia do tabel  1 i 2:

1) Kod odpadu lub kod grupy odpadów - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

2) Masa - według informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych prowadzonej przez marszałka województwa lub w odniesieniu do 2006 r. zgodnie z informacjami zawartymi 
w formularzach służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych 
o odpadach i komunalnych osadach ściekowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 152, poz. 1737).

3) Oznaczenie procesu unieszkodliwiania zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach innych niż niebezpieczne.

b) Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania 
i odzysku

Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom

odzysku na terenie gminy w latach 2005-2006.

|  | 2005 | 2006 r. |
| --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 200101 | 9,70 | R14 | 0 | - |
| 200102 | 1,02 | R14 | 0 | - |
| 200139 | 57,5 | R14 | 0 | - |
| 200301 | 1420,2 | R14 | 0 | - |

Tabela 4. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych

poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2004-2006.

|  | 2005 | 2006 r. |
| --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 16 01 04* | 4,292 | R14 | Brak danych | Brak danych |

Objaśnienia do tabel 3 i 4:

1) Kod odpadu lub kod grupy odpadów - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27

września 2001 r.w sprawie katalogu odpadów.

2) Masa - według informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych prowadzonej przez

marszałka województwa lub w odniesieniu do 2006 r. zgodnie z informacjami zawartymi w

formularzach służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o

odpadach i komunalnych osadach ściekowych określonych w rozporządzeniu Ministra

Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy

służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

3) Oznaczenie procesu odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach.

R14 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

# Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

  - Składowiska odpadów

Na terenie gminy Chmielnik zlokalizowane są dwa składowiska odpadów komunalnych.

- Składowisko odpadów komunalnych w Przededworzu – eksploatowane, spełniające wymagania w zakresie ochrony środowiska. Eksploatacja składowiska rozpoczęła się 01.01.2003roku. W 2006 roku na składowisko przyjmowane były odpady z gmin: Chmielnik, Pierzchnica, Daleszyce oraz Górno. Stan formalno-prawny składowiska zawarty został w Karcie składowiska odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2006r –Tabela Nr 5

- Składowisko odpadów komunalnych (wysypisko) w Suchowoli zostało wybudowane w 1976 roku i przyjmowało odpady do końca 2002 roku. Składowisko nie spełniało wymagań dotyczących ochrony środowiska. W dniu 14 września 2002 roku Rada Miejska w Chmielniku Uchwałą Nr XXVIII/351/2002 podjęła decyzje o przystąpieniu do rekultywacji ww. składowiska. W dniu 07.01.2003 roku Gmina Chmielnik zleciła firmie wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego wykonanie projektu rekultywacji wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska.
 Do chwili obecnej nie uzyskano takiej decyzji ze względu na brak zgody właściciela działek sąsiednich na korzystanie z piezometrów zlokalizowanych na jego działkach. Dostęp do piezometrów  jest niezbędny w celu prowadzenia monitoringu wód podziemnych po zrekultywowaniu składowiska. Stan formalno-prawny składowiska zawarty został w Karcie składowiska odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2006r –Tabela Nr 6

Tabela 5. Karta składowiska odpadów w Przededworzu - stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Międzygminne składowisko odpadów komunalnych w Przededworzu |
| 1.2. | Gmina |  | Chmielnik |
| 1.3. | Powiat |  | kielecki |
| 1.4. | Województwo |  | świętokrzyski |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | - |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | - |
| 1.7. | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) | IN |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Gmina Chmielnik Plac Kościelny 5 26-020 Chmielnik Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  | 291009745 |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  | 657-25-31-581 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Gmina Chmielnik Plac Kościelny 5 26-020 Chmielnik Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.12 | REGON (jeśli posiada) |  | 291009745 |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  | 657-25-31-581 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Zrecze Duże 1A 26-020 Chmielnik gminna jednostka organizacyjna |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  | 292456446 |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) |  | 657-24-38-901 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | Tak |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. | 4 |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 2 |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | szt. | 0 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | Nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | Tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | Nie |
| 2. Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Nie dotyczy |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik 06.09.1999r. BGiOŚ. 7331-39/99 |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Starostwo Powiatowe w Kielcach, Nr 13/2000 z dnia 12.04.2000 r. |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe w Kielcach Nr 1/2002 z dnia 09.01.2002 r. |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe w Kielcach, znak: RO.II.7647-6/02 z dnia 28.01.2002 |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.7. | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.12. | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok. | Nie dotyczy |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie dotyczy |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji . podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie dotyczy |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | Nie dotyczy |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe w Kielcach Znak: R.O.II.7647-123/02 z dnia 31.12.2002 |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | Nie |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie dotyczy |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Starostwo Powiatowe w Kiecach Znak: RO.II.7644-1/04/05 z dnia 28.02.2005 |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | Nie |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | Nie |
| 3. Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | 2017 |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | Tak |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | Tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | Nie |
| 4. Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita | m3 | 82 943 |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | m3 | 24 549 |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 58 394 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 10 913 |
| 4.5. | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | Zmienna miąższość Współczynnik filtracji 0,000453 m/sek |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | - |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | Geomembrana HDPE typ AGRU jednostronnie teksturowana gr. 2 mm |
| 4.6 | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | Osypka filtracyjna, filtr żwirowy 16/32 mm |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | Rury perforowane PEHD Ø 90 oraz PEHD Ø 160 |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | 3 % |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | Tak |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | 2 x 15m3 |
| 4.8 | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | Nie (w trakcie projektowania) |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | Tak |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | Nie |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | Nie (Podczyszczalnia odcieków w trakcie projektowania) |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Z emisją do atmosfery | Tak |
|  |  | Spalanie w pochodni | - |
|  |  | Odzysk energii | - |
| 4.10. | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Szerokość pasa [m] | 0 - 5 m |
| 4.11. | Ogrodzenie | [tak/nie] | Tak |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | Tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | Tak |
| 4.14. | Waga | [tak/nie] | Tak |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | Tak |
| 4.16 | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | Tak |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) | 10 01 01, 17 05 04, 20 02 02, 20 03 03, 20 03 99 |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | Tak |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | - |
|  |  | Wody powierzchniowe | Tak |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Nie |
|  |  | Wody powierzchniowe | Tak |
|  |  | Wody odciekowe | Tak |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
|  |  | Gaz składowiskowy | Tak |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | Nie |
|  |  | Struktura i skład odpadów | Nie |
| 5. Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0” | 0 |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0. | 0 |
| 6. Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | Tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów sądeponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [tak/nie] | Nie |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  | 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 12 12, grupa 20 |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [tak/nie] | Tak |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są Wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | 10 01 01, 20 02 02, 19 12 09 |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | Nie |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 5773,46 |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 3 044,46 |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 3 853,32 |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 2 174,54 |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.13 | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 3 278,38 |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 983,24 |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 4 344,64 |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 543,78 |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |

Tabela 6. Karta składowiska odpadów w Suchowoli  - stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko odpadów w Suchowoli |
| 1.2. | Gmina |  | Chmielnik |
| 1.3. | Powiat |  | kielecki |
| 1.4. | Województwo |  | świętokrzyski |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | - |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | - |
| 1.7. | Typ składowiska (N/O/IN; OUO)1) |  | IN |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Gmina Chmielnik Plac Kościelny 5 26-020 Chmielnik Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  | 291009745 |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  | 657-25-31-581 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Gmina Chmielnik Plac Kościelny 5 26-020 Chmielnik Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.12 | REGON (jeśli posiada) |  | 291009745 |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  | 657-25-31-581 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Zrecze Duże 1A 26-020 Chmielnik gminna jednostka organizacyjna |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  | 292456446 |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) |  | 657-24-38-901 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | Tak |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. | 1 |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 0 |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | szt. | 1 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | Nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | Nie – od 31 grudnia 2002 roku na składowisku odpadów nie gromadzone są odpady komunalne |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Tak – podjęto działania zmierzające do uzyskania decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska. |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | Nie |
| 2. Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Nie dotyczy |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Burmistrz Miasta i Gminy w Chmielnik Znak: BOŚ. 7331-25/03 z dnia 27.03.2003 roku w sprawie rekultywacji wysypiska komunalnego |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Nie dotyczy |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Decyzja Wydziału Gospodarki Terenowej Ochrony Środowiska Główny Geolog Wojewódzki znak: GT-X-412/3/76 z dnia 20.12.1976 . Decyzja wygasła w dniu 31.12.1979 |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe Decyzja Nr RO.II.7647-5/02 z dnia 28.01.2002r. |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie |
| 2.7. | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie |
| 2.12. | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok. | Nie dotyczy |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji . podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie dotyczy |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Postępowanie w sprawie wydania decyzji zostało zawieszone postanowieniem Starosty Kieleckiego R.O.II.7647-14/05 z dnia 28.04.2005 z powodu braku zgody właściciela działki sąsiedniej na korzystanie ze zlokalizowanych na niej piezometrów. |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | - |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Nie dotyczy |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | Nie dotyczy |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub nieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie dotyczy |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane (jeślidotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | Nie |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | Nie |
| 3. Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | Nie |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | Tak |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] |  |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] | Nie |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] | Nie |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | Nie |
| 4. Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita | m3 | 100000 |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | m3 | 94379,62 |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 5620,38 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 9500 |
| 4.5. | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | - |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | - |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | - |
| 4.6 | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | - |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | - |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | - |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | - |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | - |
| 4.8 | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | Nie |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | Nie |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Z emisją do atmosfery | - |
|  |  | Spalanie w pochodni | - |
|  |  | Odzysk energii | - |
| 4.10. | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Szerokość pasa [m] | 0 - 4 m |
| 4.11. | Ogrodzenie | [tak/nie] | Tak |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | Nie |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | Nie |
| 4.14. | Waga | [tak/nie] | Nie |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | Nie |
| 4.16 | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | Nie |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) | - |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | Brak |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | Brak |
|  |  | Wody powierzchniowe | Brak |
|  |  | Wody podziemne | Brak |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Brak |
|  |  | Wody powierzchniowe | Brak |
|  |  | Wody odciekowe | Brak |
|  |  | Wody podziemne | Brak |
|  |  | Gaz składowiskowy | Brak |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | Brak |
|  |  | Struktura i skład odpadów | Brak |
| 5. Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0” | Nie dotyczy |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. | Tak Całkowity koszt rekultywacji ok. 900 tys. Środki zarządzającego 0 zł. |
| 6. Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | Nie |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [tak/nie] | Nie |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  | - |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [tak/nie] | Nie dotyczy |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są Wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | Nie dotyczy |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | Nie |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 0 |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 0 |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | 0 |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 0 |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 0 |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | 0 |
| 6.13 | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 0 |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 0 |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | 0 |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 0 |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 0 |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | 0 |

Objaśnienia do tabel 5 i 6 :

1) N - składowisko odpadów niebezpiecznych, O - składowisko odpadów obojętnych, IN -

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

3) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu

odpadów.

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów

odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

# 4. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami

Tabela 7. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 
w latach 2005-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Okres realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami. | 2004 | Przyjęcie gminnego planu gospodarki odpadami. | Uchwała Nr XX/266/2005 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Chmielnik.” Integralną część Programu ochrony środowiska stanowi Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Chmielnik. | 6 |
| 2 | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2003-2006 | Utworzenie celowego związku gmin w zakresie gospodarki odpadami | Gmina Chmielnik nie przystąpiła do związku gmin w zakresie gospodarki odpadami. |  |
|  |  |  | Wprowadzenie nowego systemu zbierania odpadów. | Odpady komunalne z terenu miasta i gminy Chmielnik są odbierane od mieszkańców przez Zakład Usług Komunalnych (gminna jednostka organizacyjna) i transportowane na składowisko odpadów komunalnych w Przededworzu. Ludność miejska zamieszkująca w budynkach wielorodzinnych gromadzi odpady stałe w kontenerach typu zamkniętego KP7, które rozstawione są na terenie osiedli mieszkaniowych i w miarę potrzeb są odbierane i transportowane samochodem specjalistycznym. Komunalne odpady stałe produkowane przez mieszkańców budynków jednorodzinnych w miastach gromadzone są w pojemnikach na odpady typu SM-110 lub w workach i odbierane w zależności od potrzeb na telefoniczne zgłoszenie. Odbiór odpadów od ludności wiejskiej gromadzonych w workach odbywa się dwa razy do roku. Zbiórka odpadów z terenu miasta gromadzonych w koszach oraz odpadów pochodzących z czyszczenia placów i ulic odbywa się codziennie od poniedziałku do soboty. |  |
|  |  |  |  | Rada Miejska Uchwałą nr XXIX/365/2006 z dnia 15 września 2006 roku uchwaliła „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chmielnik”. Wojewoda Świętokrzyski postanowieniem nadzorczym z dnia 20.10.2006 r. stwierdził nieważność ww. uchwały. Nowy regulaminu został Uchwalony przez Radę Miejską w Chmielniku w dniu 29 marca 2007 roku, Uchwała Nr V/27/07. |  |
|  |  |  |  | W dniu 04 grudnia 2006 Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik Zarządzeniem Nr 428/2006 ustalił warunki, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik. Powyższe wymagania zostały podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej urzędu. |  |
|  |  |  |  | Działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu miasta i gminy Chmielnik prowadzi Zakład Usług Komunalnych, będący gminna jednostka organizacyjną. Zgodnie z art. 7 ust 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie mają obowiązku uzyskania zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ale muszą spełniać warunki uzyskania takiego zezwolenia. |  |
|  |  |  |  | Ewidencja umów została utworzona na podstawie informacji przekazanych przez ZUK Chmielnik. W terminie do dnia 13 listopada 2005 roku Zakład Usług Komunalnych przekazał wykaz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (stan na dzień 13.10.2005). Uaktualniony wykaz umów został przekazany według stanu na dzień 31.12.2006 roku. |  |
|  |  |  | Przejęcie obowiązków od mieszkańców przez gminę w trybie art. 6a ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. | W gminie Chmielnik nie odbyło się referendum w sprawie przejęcia przez gminę obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości podpisują indywidualne umowy na wywóz odpadów z zakładem prowadzącym działalność w tym zakresie. |  |
| 3 | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. | 2003-2006 | Realizacja dwuletniego programu edukacyjnego w zakresie gospodarki odpadami. | Od 2002 roku Gmina Chmielnik realizuje „Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych”. W ramach programu realizowane były konkursy skierowane do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum. Przeprowadzono konkursy pn. „Zbiórka surowców wtórnych i wiedzy ekologicznej”, konkurs apeli szkolnych pn. „Nasza Ziemia zielona i czysta”, konkurs gazetek ściennych „Segregując odpady chronisz przyrodę” Ponadto przeprowadzono w szkołach prelekcje i apele na temat zasad gospodarki odpadami, akcje „Sprzątanie świata”, „Na ratunek kasztanowcom”. W 2006 roku gmina wzięła udział w VIII edycji konkursu „Na najbardziej ekologiczną gminę woj. świętokrzyskiego”, gdzie zajęła II miejsce. | 38 |
| 4 | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2003-2006 | Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych. | Zorganizowanym systemem zbiórki odpadów objętych jest w gminie 100 % mieszkańców. Zbiórka odpadów od wszystkich mieszkańców Gminy Chmielnik rozpoczęła się w 2000 roku, kiedy to Rada Miejska Uchwałą Nr XV/172/2000 z dnia 10 czerwca 2000 roku podjęła uchwałę w sprawie ponoszenia opłat przez właścicieli posesji za usuwanie odpadów komunalnych na terenie gminy Chmielnik. Wcześniej odpady odbierane były na koszt gminy. |  |
| 5 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | 2003-2006 | Wdrożenie na terenie gminy systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji. | Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji. Było to spowodowane brakiem środków technicznych (odpowiedniej ilości pojemników) i finansowych umożliwiających wdrożenie tego systemu. Odpady odbierane z terenów wiejskich nie zawierają odpadów zielonych co może świadczyć, iż mieszkańcy wsi kompostują odpady organiczne we własnych gospodarstwach. |  |
| 6 | Budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) w 2006 r. ok. 1.460 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, w tym ok. 680 tys. Mg odpadów organicznych na poziomie kraju. | 2003-2006 | Budowa kompostowni odpadów zielonych przy składowisku „Przededworze” | Na terenie składowiska istnieje płyta do kompostowania odpadów biodegradalnych, jednak ze względu na brak systemu zbiórki tych odpadów nie została ona uruchomiona. |  |
| 7 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych. | 2003-2006 | Wdrożenie na terenie gminy systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. | Gmina Chmielnik nie wdrożyła systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mieszkańcy mają możliwość przekazywania tych odpadów do ZUK-u. W 2005 roku na składowisko przyjęto 300 kg odpadów wielkogabarytowych. |  |
| 8 | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju. | 2003-2006 | Budowa instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych. | Instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych nie została zbudowana. Budowa takiej instalacji biorąc pod uwagę masę odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych przez ZUK byłaby nieuzasadniona ekonomicznie. |  |
| 9 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali kraju. | 2003-2006 | Wdrożenie na terenie gminy systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych | Istnieją techniczne możliwości odbioru odpadów budowlanych od mieszkańców miasta i gminy Chmielnik. Odbiór odpadów odbywa się po uprzednim zgłoszeniu przez zainteresowane osoby chęci ich przekazania. |  |
| 10 | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju. | 2003-2006 | Budowa zakładu recyklingu odpadów budowlanych. | Na terenie gminy nie została zbudowana instalacja do recyklingu odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Samodzielna instalacja tylko dla mieszkańców gminy będzie nie efektywna ekonomicznie. |  |
| 11 | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju. | 2003-2006 | Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. | System selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych nie funkcjonuje ze względu na finansowe i techniczne możliwości. Odpady niebezpieczne w postaci zużytych baterii były zbierane przez uczniów szkół z terenu gminy w ramach konkursów. |  |
| 12 | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006 r. | 2003-2006 | Brak zadania w GPGO | Na terenie gminy nie została zbudowana instalacja termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych. |  |
| 13 | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE. | 2003-2012 |  | Na terenie gminy funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych w Przededworzu posiadające wymagane zezwolenia. W 2005 roku dla efektywniejszej eksploatacji składowiska został zakupiony kompaktor. Karta składowiska odpadów komunalnych w Przededworzu stanowi tabela nr 5. | 256,2 |
| 14 | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych niespełniających wymogów UE. | 2003-2012 | Rekultywacja składowiska w Suchowoli | W dniu 07.01.2003 roku gmina Chmielnik zleciła wykonanie projektu rekultywacji składowiska odpadów w Suchowoli, a następnie wystąpiono z wnioskiem o udzielenie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska. Postępowanie administracyjne zostało zawieszone prze Starostwo Powiatowe z powodu braku zgody od właścicieli działek sąsiednich na korzystanie z piezometrów i studni głębinowej znajdujących się na tych działkach. W związku z powyższym gmina podjęła działania w celu lokalizacji piezometrów na innej działce, co umożliwi w przyszłości zamknięcie składowiska odpadów oraz jego monitoring. Stan formalno prawny składowiska – tabela nr 6 | 4,6 |
| Inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, które zostały zapisane w gminnym planie gospodarki odpadami |
| 15 |  | 2005-2007 | Doposażenie ZUK w środki transportu | W roku 2005 została zakupiony pojazd do wywozu stałych odpadów komunalnych (śmieciarka) | 195,2 |
| 16 |  | 2005-2006 | Doposażenie ZUK w Chmielniku w pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki | W okresie sprawozdawczym nie zakupiono nowych pojemników. |  |
| 17 |  | 2005-2006 po 2006 | Wyposażenie budownictwa jednorodzinnego i typu zagrodowego na terenie gminy w worki PE i wieszaki | Brak takich działań |  |

Tabela 8. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2005-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Okres realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku. | 2003-2014 | Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych. | Na terenie gminy Chmielnik prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Na terenie miasta ustawione są kontenery do segregacji odpadów, natomiast mieszkańcy wiosek zachęcani są do segregacji odpadów poprzez zastosowanie ulgi za odbiór posegregowanych odpadów. Zgromadzone odpady opakowaniowe nie były właściwie posegregowane w związku z czym wstępnie posegregowane odpady przekazywane były firmie zajmującej się wyłącznie segregacją. |  |
| 2. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych. | 2003-2014 | Zakup pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów. | Na terenie gminy nie istnieje wystarczający potencjał techniczny w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych. Na terenie miasta Chmielnik rozmieszczonych jest 7 sztuk kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów na cztery asortymenty: tworzywa sztuczne, makulatura, szkło oraz metale. W okresie sprawozdawczym nie zakupiono nowych pojemników. |  |
| 3. | Budowa potencjału technicznego w zakresie transportu odpadów opakowaniowych: specjalistyczne i podstawowe środki transportu. | 2003-2014 | Zakup samochodów do transportu odpadów. | Na terenie gminy nie istnieje wystarczający potencjał techniczny w zakresie transportu odpadów opakowaniowych. |  |
| 4 | Działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej. | 2003-2014 | Organizacja programów edukacyjnych poświęconych prawidłowemu postępowaniu z odpadami opakowaniowymi. | Program edukacyjny w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi był realizowany w ramach „Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych”. Program głównie był skierowany do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum. Przeprowadzone konkursy, prelekcje i apele na temat zasad gospodarki odpadami obejmowały również zasady postępowania z odpadami opakowaniowymi. |  |
| 5. | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami opakowaniowymi. | 2003-2014 | Brak takiego zadania w GPGO MiG Chmielnik | Nie opracowano planu gospodarki odpadami opakowaniowymi. |  |
| 6. | Uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gmin w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz budowy punktów zbierania odpadów opakowaniowych i instalacji do segregacji odpadów. | 2003-2014 | Podpisanie umowy z organizacją odzysku na wyposażenie gminy w zakresie pojemników na odpady opakowaniowe. | Nie były prowadzone żadne uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gminy w wyposażenie w pojemniki na odpady. |  |

Tabela 9. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie gminy w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Okres realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych. | 2003-2006 | Zebranie informacji na temat gospodarki odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach. | Urząd Miasta i Gminy posiada jedynie informacje na temat umów zawartych pomiędzy MŚP a ZUK na odbiór odpadów komunalnych. |  |
| 2 | Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorców. | 2004-2006 | Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze MŚP. | Zbiórką odpadów komunalnych powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorców zajmuje się Zakład Usług Komunalnych będący gminną jednostką organizacyjną. Zakład posiada umowy na odbiór odpadów od przedsiębiorców. |  |
| 3. 3. | Rekultywacja składowisk, dla których brak jest możliwości odzysku nagromadzonych odpadów lub nie spełniają wymogów ekologicznych. | 2003-2014 | Brak takiego zadania w GPGO MiG Chmielnik | Na terenie gminy Chmielnik brak jest składowisk odpadów niebezpiecznych. |  |
| 4. | Modernizacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych. | 2003-2009 | Brak takiego zadania w GPGO MiG Chmielnik | j.w. |  |

Tabela 10. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na

terenie gminy w latach 2005-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Okres realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. | 2003-2014 | Szkolenia w zakresie obowiązków z dziedziny gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla małych i średnich przedsiębiorców. . | Działania informacyjne były prowadzone w zakresie szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka wyrobów zawierających azbest. Rozesłano do wszystkich mieszkańców gminy oraz na tablicy ogłoszeń informację o szkodliwości azbestu oraz informację o obowiązku składania rocznych sprawozdań dotyczących ilości wbudowanego azbestu i jego stanie technicznym. |  |
| 2. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2003-2010 | Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. | Na terenie gminy nie powstał GPZON. Istnieje jednak możliwość przekazywania odpadów niebezpiecznych do magazynu odpadów niebezpiecznych zlokalizowanych na terenie składowiska odpadów komunalnych w Przededworzu. |  |
| 3 | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. | 2003-2014 | Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. | Na terenie gminy nie funkcjonuje oraz nie powstał zakład unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Plan gospodarki odpadami nie przewidywał budowy takiego zakładu. |  |
| Inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, które zostały zapisane w gminnym planie gospodarki odpadami |
|  |  | 2005 | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i opracowanie harmonogramu ich usuwania | W roku 2005 wykonano inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Na terenie gminy wbudowano 3725 Mg wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzację tę przeprowadzono jako spis z natury. |  |

# 5. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Tabela 11. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie

gospodarki odpadami w latach 2005-2006.

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota przewidziana na zadanie [tys. PLN] | Koszty poniesione w latach 2005-2006 [tys. PLN] | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |
| 1 | Doposażenie ZUK w środki transportu | 200 | 195,2 | WFOSiGW 80%, wkład własny 20% |
| 2 | Zakup kompaktora |  | 256,2 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 56%, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 25% , wkład własny 19% |
| 3 | Rekultywacja składowiska odpadów w Suchowoli (wykonanie badań i ekspertyz) | 120 | 4,6 | Środki własne |
| 4 | Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych |  | 38 | WFOŚiGW –82% PFOŚiGW – 10 % Wkład własny 8% |
| II Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi |
| III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym |
| IV. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi |

# Ocena systemu monitoringu

Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Wartość wskaźnika dla roku bazowego 2003 | Przewidywana wartość wskaźnika na koniec 2006 r. | Osiągnięta wartość wskaźnika na koniec 2006 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca/rok | 0,113 Mg/M/rok | nie określono w planie | 0,193 Mg/M/rok |
| 2. | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowisku | Brak danych | nie określono w planie | 91 % |
| 3. | Stopień pokrycia mieszkańców selektywną zbiórką odpadów | 80 % | nie określono w planie | 80% |
| 4. | Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych biodegradowalnych | 0 Mg/M/rok | nie określono w planie | 0 Mg/M/rok |
| 5. | Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych wielkogabarytowych | 0 Mg/M/rok | nie określono w planie | 0 Mg/M/rok |
| 6. | Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych budowlanych | 0 Mg/M/rok | nie określono w planie | 0 Mg/M/rok |
| 7. | Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych niebezpiecznych | 0 Mg/M/rok | nie określono w planie | 0 Mg/M/rok |
| 8. | Stopień odzysku odpadów komunalnych biodegradowalnych | 0 % | nie określono w planie | 0 % |
| 9. | Stopień odzysku odpadów komunalnych wielkogabarytowych | 0 % | nie określono w planie | 0 % |
| 10. | Stopień odzysku odpadów komunalnych niebezpiecznych | 0 % | nie określono w planie | 0 % |
| 11. | Stopień odzysku odpadów komunalnych budowlanych | 0 % | nie określono w planie | 0 % |
| 12. | Udział odpadów z sektora gospodarczego składowanych na składowisku | Brak danych | nie określono w planie | 9 % |
| 13. | Stopień wykorzystania gospodarczego odpadów przemysłowych | 29 % | nie określono w planie | 24 % |
| 14 | Stopień unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych | 0 % | nie określono w planie | 0 % |
| 15 | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych i komunalnopodobnych | 12 % | nie określono w planie | 0 % |

# Podsumowanie

W okresie sprawozdawczym tj od 14 lutego 2005 do 31 grudnia 2006 roku nie zrealizowano wszystkich zadań określonych w planie. Ze względu na ograniczone własne środki finansowe możliwa była realizacja tylko tych działań dla których uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Jedyną formą unieszkodliwiania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Chmielnik jest ich składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Przededworzu. Na składowisko w większości trafiają odpady niesegregowane (zmieszane). Obserwuje się istotny wzrost ilości odpadów kierowanych do składowania w 2006 roku w stosunku do roku 2005. W 2005 roku część zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpady wstępnie posegregowane przekazywane były do odzysku firmie dzierżawiącej od ZUK-u 
w Chmielniku sortownię odpadów. Ze względu na niską jakość asortymentową surowców 
w 2006 roku firma zaprzestała segregacji odpadów.

Kontynuacja przyjętych do realizacji zadań i celów zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zmniejszy ilość odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowisku odpadów komunalnych w Przededworzu. Dalsze prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej prawidłowej gospodarki odpadami oraz organizacja akcji typu „Sprzątanie Świata” będzie procentować zmniejszeniem odpadów oraz „dzikich” wysypisk śmieci.