Egzemplarz 1

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

OBIEKT:  Świetlica wiejska – kategoria VIII.

LOKALIZACJA:  Dz. Nr Ew. 141, 142, msc. Jasień,

gm. Jasień.

INWESTOR:  Gmina Chmielnik,

Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik.

PROJEKTOWALI:

Branża architektura: mgr inż. arch. Paweł Czarnecki, upr.: 171/SWOKK/2013

Branża inst. sanitarne: mgr inż. Mariola Stępień, upr.: SWK/0158/PWOS/11

Branża inst. elektryczne: mgr inż. Janusz Ambroziewicz, upr.: SWK/0048/POOE/06

Opracował: mgr inż. Tomasz Sarna

KIEROWNICTWO I NADZÓR BUDOWY

ORAZ USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Tomasz Sarna,

ul. Cicha 13, 26-020 Chmielnik

tel.: +48 668 135 177

email: tomaszsarna@gmail.com

www.kinb.pl

*

Chmielnik, listopad  2018r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:  Świetlica wiejska – kategoria VIII.

LOKALIZACJA:  Dz. Nr Ew. 141, 142, msc. Jasień,

gm. Jasień.

INWESTOR:  Gmina Chmielnik,

Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Paweł Czarnecki, upr.: 171/SWOKK/2013

Chmielnik, listopad 2018r.

Spis zawartości:

- Część opisowa

  - Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

  - Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać   zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Dokument opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

  - Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej, nie podpiwniczonego bez poddasza użytkowego. W budynku zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne (docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropu i posadzki, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji c.w.u, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych.

  - Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działka  jest zabudowana istniejącym budynkiem. Działka Inwestora nie jest ogrodzona.

  - Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce oraz na działkach graniczących z terenem lokalizacji brak jest elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

  - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Ze względu na wielkość planowanej inwestycji nie przewiduje się stosowania materiałów wielkogabarytowych lub o dużym ciężarze, wymagających specjalnych technologii montażu. Ewentualne zagrożenia mogą wystąpić podczas prac na rusztowaniach oraz prac instalacyjnych. W związku z tym należy przeszkolić pracowników w zakresie bhp oraz egzekwować przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa na budowie.

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Na placu budowy nie będą realizowane roboty wymagające szczególnego instruktażu co do sposobu ich prowadzenia. Nie planuje się robót szczególnie niebezpiecznych lub z użyciem materiałów wybuchowych.

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Na placu budowy oznakowane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami strefy składowania materiałów budowlanych. Należy oznakować zestaw przyłączeniowo – pomiarowy dla placu budowy oraz wszelkie kable i przewody elektryczne.

Obsługę urządzeń mechanicznych prowadzić mogą jedynie przeszkoleni pracownicy. W pomieszczeniu kierownika budowy należy przechowywać w oznakowanym i widocznym miejscu apteczkę wyposażoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na budowie oznakować drogi i kierunki ewakuacji pracowników na wypadek pożaru lub katastrofy budowlanej.

Opracował:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

OBIEKT:  Świetlica wiejska – kategoria VIII.

LOKALIZACJA:  Dz. Nr Ew. 141, 142, msc. Jasień,

gm. Jasień.

INWESTOR:  Gmina Chmielnik,

Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik.

PROJEKTOWALI:

Branża architektura: mgr inż. arch. Paweł Czarnecki, upr.: 171/SWOKK/2013

Opracował: mgr inż. Tomasz Sarna

KIEROWNICTWO I NADZÓR BUDOWY

ORAZ USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Tomasz Sarna,

ul. Cicha 13, 26-020 Chmielnik

tel.: +48 668 135 177

email: tomaszsarna@gmail.com

www.kinb.pl

*

Chmielnik, listopad  2018r.

Spis treści

  - Opis techniczny.

  - Część graficzna do projektu architektoniczno budowlanego.

Część architektoniczna:

Rys nr A-1- Rzut

Rys nr A-2- Przekrój A-A.

Rys nr A-3- Elewacje.

Rys nr A-4- Elewacje.

Rys nr A-5- Zestawienie stolarki.

1. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

1.1. Ogólna charakterystyka budynku.

Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany jest na działce nr 141 w msc. Jasień gm. Chmielnik.  Przedmiotowa inwestycja polega dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropu oraz posadzki, wymiana instalacji c.o., c.w.u., wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

Program użytkowy:

- Parter: wiatrołap, korytarz, pom. porządkowe, pom. gospodarcze, świetlica, wc męski, przedsionek, wc niepełnosprawni, świetlica, kotłownia, skład opału.

Układ funkcjonalny pomieszczeń: według rzutu parteru.

  - Dane techniczne budynku:

- Powierzchnia zabudowy................................................................208,20 m²

- powierzchnia użytkowa.................................................................160,50  m²

- kubatura..........................................................................................1207,30 m³

- wysokość budynku...............................................................................7,54 m

  - Warunki lokalizacyjne:

- obciążenie śniegiem dla III strefy wg PN-80/B-02010,

- obciążenie wiatrem dla I strefy wg PN-77/B-02011,

- strefa klimatyczna III,

- posadowienie wg II strefy przemarzania gruntu tj. na głębokości 1,10 m poniżej

poziomu terenu wg PN-91/B-03020,

- fundamenty zaprojektowano dla średniego obliczeniowego obciążenia jednostkowego podłoża pod fundamentem q śr = 0,200 MPa,

- ROBOTY BUDOWLANE.

2.1. Ławy i stopy fundamentowe:

- Bez zmian

2.2. Ściany fundamentowe:

- Ściany zewnętrzne wykonane sś wg poniższego zestawienia:

  - styropian PS-E FS15 gr. 14 cm;

  - tkanina filtracyjna (lub w części cokołowej płytki klinkierowe 
na zaprawie mrozoodpornej).

- Ściany zaizolować przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne naniesienie powłoki bitumicznej. Izolację pionową z folii kubełkowej wynieść ponad teren na wysokość minimum 30cm.

2.3. Ściany zewnętrzne parteru:

- Ściany zewnętrzne wykonane są wg poniższego zestawienia:

  - styropian PS-E FS15 gr. 14 cm;

2.4. Ściany wewnętrzne:

- bez zmian

2.5. Strop:

- bez zmian

2.6. Podciągi, nadproża i wieńce:

- bez zmian

2.7. Schody:

- Brak.

2.8. Kominy:

- kanały dymowe i wentylacyjne - systemowe typu schiedel.

2.10. Dach:

- bez zmian

2.11. Izolacje:

- termiczna:

  - strop nad parterem: wełna mineralna gr 24,

  - podłogi na gruncie: styropian PS-E FS 100 – 14cm,

  - ściany zewnętrzne styropian - 14cm,

- WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE:

- bez zmian

- WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE:

A) stolarka zewnętrzna:

- PCV;

- szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła U=0,63 W/m²K;

5.  WENTYLACJA (zgodnie z PN-83/B-03430).

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej, dla jej prawidłowego działania należy zapewnić:

- dopływ powietrza zewnętrznego:

- świetlica, pom. porządkowe, pom. gospodarcze – okna ze skrzydłem rozwieralno-uchylnym, wymagany współczynnik infiltracji okien i drzwi balkonowych (np. mikrouchył) 0,5-1,0m³/(m x h x daPa2/3);

- całkowity infiltracyjny strumień powietrza zewnętrznego dopływający przez wszystkie okna powinien wynosić ok. 415 m3/h;

Uwaga: alternatywnie można zastosować okna szczelniejsze (współczynnik infiltracji mniejszy niż 0,3m3/(m x h x daPa2/3), lecz wyposażone w nawiewniki powietrza zewnętrznego zamontowane w górnej części okna (ościeżnicy) lub ścianie nad oknem zapewniającym dopływ ok. 50m3/h powietrza zewnętrznego przy całkowitym otwarciu i 20÷30% tej ilości przy całkowitym zamknięciu.

6. INSTALACJE:

Według odrębnych opracowań zawartych w projekcie architektoniczno-budowlanym, zaprojektowane przy założeniu że teren pod budowę jest uzbrojony:

- wodociągowa – zasilanie w wodę z miejskiego wodociągu na podstawie umowy.

- kanalizacyjna – odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnego zbiornika na ścieki

- centralnego ogrzewania – źródłem ciepła dla projektowanego budynku będzie kocioł na paliwo stałe (pelet) O MOCY 15 kW

- elektryczną – zasilanie w energię elektryczną – na podstawie umowy z dostawcą energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.

- wody deszczowe – odprowadzone z rynien rurami spustowymi na teren działki.

Projektant: