Opis technologiczny

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje opis technologiczny związany ze zmianą sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w msc. Jasień gm. Chmielnik.

Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, został wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej.

Przebudowa obejmuje swym zakresem wydzielenie nowych pomieszczeń, wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych oraz przystosowanie wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Dla przedmiotowego budynku zostanie również wykonana termomodernizacja która przystosuje jego przegrody do aktualnych współczynników przenikania ciepła oraz zmniejszy zużycie energii do wymaganego poziomu.

1.1 Dane techniczne budynku:

- Powierzchnia zabudowy................................................................208,20 m²

- powierzchnia użytkowa.................................................................160,50  m²

- kubatura..........................................................................................1207,30 m³

- wysokość budynku...............................................................................7,54 m

2. Projektowana funkcja pomieszczeń

Budynek objęty opracowaniem po przebudowie będzie pełnił funkcję świetlicy wiejskiej a wiec jego układ i rodzaj pomieszczeń oraz wyposażenie będą adekwatne do celu jakiemu ma służyć.

2.1 Wykaz pomieszczeń

1.1 wiatrołap, 			3,40m2 	- posadzka: terakota

1.2 korytarz, 			13,40m2 	- posadzka: terakota

1.3 pom. porządkowe, 		21,80m2 	- posadzka: terakota

1.4 pom. gospodarcze, 		17,40m2 	- posadzka: terakota

1.5 świetlica, 			24,50m2 	- posadzka: terakota

1.6 wc męski, 			1,40m2 	- posadzka: terakota

1.7 przedsionek, 			1,10m2 	- posadzka: terakota

1.8 wc niepełnosprawni, 	6,00m2 	- posadzka: terakota

1.9 świetlica, 			63,20m2 	- posadzka: terakota

1.10 kotłownia, 			6,40m2 	- posadzka: terakota

1.11 skład opału. 			1,90m2 	- posadzka: terakota

2.2. Układ funkcjonalny pomieszczeń

-  według rzutu parteru

3. Dane ogólne

Budynek przeznaczony dla okolicznych mieszkańców jako miejsce spotkań formalnych i towarzyskich. Dopuszcza się organizację zajęć poza lekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

4. Czas pracy i zatrudnienie

Budynek przeznaczony do czasowego przebywania ludzi w trybie całorocznym.

Nie przewiduje się stałego zatrudnienia osób w budynku.

5. Charakterystyka i funkcja pomieszczeń

W budynku zlokalizowano pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi oraz sanitarne i gospodarcze. Budynek wyposażony jest we własną kotłownię.

Pomieszczenia posiadają instalacje elektryczną (oświetlenia i gniazd wtykowych) oraz w ramach przeznaczenia instalację sanitarną (wod-kan, C.O.)

5.1. Pomieszczenia  świetlicy przeznaczone na pobyt czasowy ludzi

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zlokalizowano wyposażenie umożliwiające komfortowe warunki przebywania osób dorosłych i dzieci tj. stoły, krzesła, sprzęt rekreacyjno-sportowy (stół do tenisa stołowego, piłkarzyki )  a także regał z półkami do przechowywania dokumentów.

Pomieszczenia oświetlone światłem naturalnym i sztucznym.

Wykończenie powłok wewnętrznych:

ściany - tynki cem-wap malowane farbami emulsyjnymi

sufity - tynki cem-wap malowane farbami emulsyjnymi

podłoga - terakota układana na kleju

5.2. Pomieszczenia sanitarne oraz gospodarcze

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych zlokalizowano urządzenia sanitarne na potrzeby użytkowników i obsługi obiektu. Umywalki, miski ustępowe, akcesoria sprzątające oraz narzędzia do bieżącego utrzymania obiektu.  Wyposażenie pomieszczeń stanowią również szafki i regały do przechowywania wyposażenia i urządzeń drobnych.

Wykończenie powłok wewnętrznych:

ściany - glazura do wys 2.0m oraz powyżej tynki cem-wap malowane farbami emulsyjnymi

sufity - tynki cem-wap malowane farbami emulsyjnymi

podłoga - terakota układana na kleju

5.3. Komunikacja

Komunikację w budynku stanowi korytarz znajdujący się bezpośrednio za pierwszym pomieszczeniem w budynku (wiatrołapem). Z korytarza w budynku użytkownicy posiadają bezpośredni dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem kotłowni która posiada odrębne wejście z zewnątrz z tyłu budynku.

Wykończenie powłok wewnętrznych:

ściany - tynki cem-wap malowane farbami emulsyjnymi

sufity - tynki cem-wap malowane farbami emulsyjnymi

podłoga - terakota układana na kleju

5.4. Kotłownia

Kotłownia zlokalizowana w tylnej części budynku wyposażona będzie w piec C.O. zasilany paliwem stałym przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń budynku. Kotłownia posiada przyległe pomieszczenie składu opału.

Wykończenie powłok wewnętrznych:

ściany - glazura do wys 2.0m oraz powyżej tynki cem-wap malowane farbami emulsyjnymi

sufity - tynki cem-wap malowane farbami emulsyjnymi

podłoga - terakota układana na kleju

6. Ogrzewanie budynku

W budynku zastosowano tradycyjny system ogrzewania C.O z piecem na paliwo stało (pelet) 15kW. Grzejniki płytowe podłączone do instalacji C.O. zgodnie z projektem branży sanitarnej.

7. Wentylacja

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej.

8. Gromadzenie śmieci

Zamykany pojemnik na odpady zlokalizowany został w obrębie budynku na działce inwestora zgodnie z rysunkiem PZT. Okresowe opróżnianie przez wyspecjalizowaną firmę na podstawie umowy z właścicielem budynku.

9. Dojścia i dojazdy

Dojścia i dojazdy do budynku poprzez istniejące ciągi komunikacyjne zgodnie z rysunkiem PZT.

10. Uwagi końcowe

Wykończenia wnętrz przy pomocy atestowanych materiałów przystosowanych do przepisów BHP. Elementy o ostrych krawędziach należy sfazować, unikać śliskich nawierzchni. Kontakty oraz urządzenia elektryczne należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia użytkowników obiektu.