EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU USŁUGOWEGO (SKLEPU)

Istniejącego budynku sklepu
w msc. Jasień, gm. Chmielnik na dz. nr ewid. 141, 142.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES EKSPERTYZY

- PODSTAWY WYDANIA EKSPERTYZY

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- STAN TECHNICZNY ELEMENTÓW OPIS USZKODZEŃ

- OKREŚLENIE NOŚNOŚCI STROPÓW

- ZALECENIA NAPRAWCZE

- WNIOSKI

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU USŁUGOWEGO (SKLEPU)

1.  Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy

1.1.	Przedmiot ekspertyzy

- Przedmiotem ekspertyzy jest parterowy budynek gminny  użytkowany jako sklep bez poddasza użytkowego, nie podpiwniczony z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej w msc. Jasień, gm. Chmielnik, usytuowany na dz. ewid. nr 141, 142.

1.2.	Cel ekspertyzy

- ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku,

- ocena wpływu istniejących uszkodzeń elementów konstrukcji budynku  na dalszą eksploatację   obiektu w nowej funkcji,

- ocena bezpieczeństwa konstrukcji budynku,

- zalecenia i wytyczne odnośnie naprawy budynku i przywrócenia jego cech funkcjonalno użytkowych w związku nz planowaną zmianą sposobu użytkowania.

1.3.	Zakres ekspertyzy

- wizja lokalna z wykonaniem oględzin i pomiarów,

- inwentaryzacja budowlana budynku w zakresie niezbędnym do wykonania ekspertyzy,

- opis stanu istniejącego, oraz analiza stanu technicznego,

- wytyczne napraw i remontów.

2. Opis stanu istniejącego

2.1. Lokalizacja budynku

Budynek znajduje się W msc. Jasień, gm. Chmielnik, usytuowany na dz. ewid. nr 141, 142.

2.2. Charakterystyka ogólna budynku

1.  Długość szerokość                                                18,66 m x 11,16 m

2.  Typ budynku                                                          użytkowany jako sklep wiejski

3.  Liczba kondygnacji nadziemnych                      1 /parter

4.  Powierzchnia zabudowy                                       208,20 m2

5.  Kondygnacje podziemne                                     brak

6.  Wysokość budynku                                                7,54 m

- Parter                                                                  3,18 m

8.  Powierzchnia użytkowa                                         112,20 m2

- Parter

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Posadzka | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Korytarz | Posadzka betonowa | 9,70 m² |
| 1/2 | Pom. gospodarcze | Podłoga drewniana | 13,40 m² |
| 1/3 | Pom. gospodarcze | Podłoga drewniana | 21,80 m² |
| 1/4 | Magazyn | Podłoga drewniana | 17,40 m² |
| 1/5 | Wc | Gres techniczny | 6,00 m² |
| 1/6 | Pom. socjalne | Gres techniczny | 8,90 m² |
| 1/7 | Sklep | Gres techniczny | 35,00 m² |

Razem: 112,20 m2

9. Liczba klatek schodowych                                    brak

10. Kubatura                                                                1207,30 m3

11.  Podłoże gruntowe nośne - zgodnie z opinią geotechniczną.

3.  Opis budowlany

Dane dotyczące konstrukcji budynku ściany:

- Zewnętrzne ściany parteru murowane na zaprawie cementowo - wapiennej: cegła pełna   – stan dobry.

- Wewnętrzne parteru z cegły pełnej - stan dobry.

Klatka schodowa  - brak

Więźba drewniana, dach dwuspadowy o kącie nachylenia 32°, kryty blachą na rąbek stojący  – stan dobry.

Stolarka okienna – drewniana  – stan dostateczny.

Stolarkę drzwiową zewnętrzną stanowią drzwi drewniane - stan dostateczny.

Stolarkę drzwiową wewnętrzną stanowią drzwi drewniane - stan dostateczny.

Elementy blacharskie – rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej – stan dobry.

3.1.  Izolacje przeciwwilgociowe budynku.

Izolacja wodoszczelna ścian fundamentowych i podłóg:

Pionowa – brak.

Pozioma – papa na lepiku x2.

Izolacja stropu – brak.

3.2.  Izolacje cieplne.

Strop nad parterem – strop żelbetowy gr. 14 cm - stan dobry.

3.3. Wykończenie wewnętrzne.

Wewnętrzne tynki parteru  kat. wapienne zatarte na gładko malowane farbami akrylowymi.

3.4. Podłogi i posadzki w części nadziemnej.

•  posadzka betonowa/drewniana/gres– stan dostateczny.

3.5. Stolarka.

Okienna – drewniana  - stan dostateczny.

Drzwiowa – drewniana – stan dostateczny.

3.6. Dane dotyczące instalacji sanitarnych.

•  Instalacja wod – kan : umywalki, ustępy.

•  Instalacja ciepłej wody : podgrzewacz elektryczny.

•  Instalacja wentylacyjna – brak.

•  Rodzaj przyłącza wodociągowego – woda z wodociągu miejskiego.

•  Rodzaj przyłącza kanalizacyjnego – do zbiornika bezodpływowego do przebudowy.

3.7. Dane dotyczące instalacji elektrycznych.

•  Oświetlenie -  żarowe, ścienne.

•  Oświetlenie zewnętrzne – przy wejściu do budynku.

•  Rodzaj przyłączy – kablowe.

•  Instalacja radiowa i telewizyjna – brak.

3.8. Wykończenia zewnętrzne.

Pokrycia:

•  Dach – blacha na rąbek stojący.

•  Pasy nad rynną – wykończone blachą.

Rynny:

•  rynny oraz rury spustowe z blachy.

Elewacje:

•  brak ocieplenia zewnętrznego.

Schody zewnętrzne :

•  betonowe – wejście do budynku.

4. Dokonanie oględzin i badań technicznych celem określenia stanu technicznego budynku mieszkalnego.

Obiekt: Inwentaryzacja istniejącego budynku usługowego (sklepu)

Adres: msc. Jasień, dz. ewid. nr 141, 142.

Inwestor: Gmina Chmielnik

Oględzin dokonano we wrześniu 2018r. w obecności pracownika Gminy Chmielnik.

Stan techniczny przedmiotowego budynku określono na podstawie wykonanych badań technicznych poszczególnych elementów budynku w wykonanych odkrywkach i odkuwkach oraz na podstawie poszczególnych oględzin. Na podstawie badań technicznych w wykonanych odkrywkach i odkuwkach określono parametry techniczno – fizyczne wbudowanych materiałów, których wielkości charakterystyczne podano w punkcie 1.2 przy opisie poszczególnych elementów. W wykonanych odkrywkach zbadano mury fundamentowe na którym został posadowiony budynek.

Nie stwierdzono pojawiania się zarysowań ścian przyziemia oraz parteru, które mogłyby świadczyć o nierównomiernym osiadaniu budynku. Brak zarysowań w narożach okiennych i drzwiowych wskazują na poprawne wykonanie nadproży i murów zewnętrznych.

Nie stwierdzono na stropie żelbetowym spękań, ugięć oraz korozji biologicznej które mogłyby świadczyć o niewłaściwym zaprojektowaniu stropu.

Dokonane oględziny i ocena techniczna poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku pozwalają na stwierdzenie, że obiekt znajduje się w ogólnym stanie technicznym zadawalającym i nadaje się w pełni do projektowanej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na świetlicę wiejską. W trakcie oględzin istniejącej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci odkształceń, ugięć, zniszczeń mechanicznych, czy objawów intensywnej korozji. Dla przyjętych schematów i założeń projektowych, konstrukcja budynku spełnia warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności i użytkowania dla wszystkich elementów istniejącej konstrukcji.

Opracował: