## M O D Y F I K A C J A

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

zamieszczonej w dniu 05.12.2019 r.

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

### Na zadanie pn. Zakup, dostawa, montaż i demontaż wraz z obsługą kompletnego lodowiska dla Gminy Chmielnik

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostaje zmodyfikowany   Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy w którym wprowadza się następujące zmiany

- W §1 Przedmiot umowy ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- Zakup z dostawą, montaż, uruchomienie oraz demontaż po sezonie  lodowiska na działce nr 1975/2 przy ul. Kwiatowej w Chmielniku. Wymiar powierzchni przeznaczonej na zabudowę taflą lodową max.19,5 m x 37,5m jednak nie mniej niż 17,00m x 35,00m. Zamawiający informuje, iż powierzchnia przeznaczona na zabudowę lodowiska jest ogrodzona piłkochwytami.

- Dostawę i montaż kompletnego modułowego systemu chłodniczego tafli lodowiska;

- Dostawę i montaż band rekreacyjnych:

- samoprzymarzalnych,

- otaczających taflę z dwoma bramkami wejście/wyjście oraz bramę wjazdową umożliwiająca wjazd rolby,

- konstrukcja band musi być wykonana ze stali cynkowanej ogniowo, a wypełnienie z płyt PEHD o grubości min. 8 mm w kolorze białym; bandy wyposażone muszą być w dolną listwę okopową wykonaną z PEHD, promień w narożnikach bandy-max. 4,50m;

- Dostawę, posadowienie i montaż wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej kompaktowego agregatu chłodniczego o wydajności chłodniczej dostosowanej do powierzchni lodowiska na bazie orurowania chłodniczego z rur aluminiowych zapewniających brak falowania lub rur polietylenowych PE, wyposażonego w automatykę sterującą pozwalającą na całkowicie bezobsługową pracę w temperaturach otoczenia do +10oC, prędkość wiatru do 2 m/s, promieniowania rozproszonego. Agregat jest przeznaczony do posadowienia na zewnątrz (tzw. wersja KOMPAKT). Agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlenie temperatury glikolu i czynnika chłodniczego, ciśnienie czynnika chłodniczego, system włączania/wyłączania zabezpieczenia przed zamarznięciem parownika. Panel agregatu musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi być wyposażony w dostęp rewizyjny.  Poziom mocy akustycznej mierzony za pomocą pomiaru ciśnienia akustycznego w odległości 10 m od agregatu nie może przekraczać 65 dB (A). Agregat chłodniczy musi odpowiadać wymogom bezpieczeństwa UE;

- Dostawę i napełnienie instalacji 35% roztworem glikolu etylowego i rozruch lodowiska, Wykonawca zapewni w okresie trwania umowy glikol w niezbędnej ilości do uzupełnienia w przypadku wystąpienia wycieków;

- Montaż i rozruch instalacji oraz wytworzenie warstwy lodu o grubości 5cm;

- Dostawę mat ryflowanych zapewniających swobodne poruszanie się w łyżwach pomiędzy taflą lodowiska o wymiarach: min.1 m szerokości oraz min. 100mb długości, wypożyczalnią łyżew i miejscem do zmiany obuwia na łyżwy;

- Zakup, dostawę i montaż systemu nagłośnienia lodowiska składającego się ze wzmacniacza min 400W, min 4 głośników, odtwarzacza muzyki . Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty ZAIKS z tytułu publicznego odtwarzania utworów słownych, muzycznych, słowno-muzycznych. Odtwarzanie muzyki w czasie udostępnienia lodowiska;

- Zapewnienie podłączenia elektrycznego odbiorników do rozdzielni elektrycznej o mocy minimalnej ok. 100 kWh i poniesienie kosztów z tego tytułu. Podłączenie musi być  wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia;

- Demontaż i wywóz kompletu lodowiska i całej infrastruktury towarzyszącej po sezonie w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Chmielnik oraz zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Udostępnienie wyposażenia i obsługa wypożyczalni w tym:

- Udostępnienie chodzików do nauki jazdy na łyżwach, posiadających płozy umożliwiające płynne poruszanie się po lodzie i zapewniające wygodę manewrowania jak i zapobiegające przechylaniu się na boki. (Waga chodzika odpowiednio zbilansowana do całości aby zapewnić stabilność i ograniczyć do minimum możliwość upadku. Dwa uchwyty powleczone gumą tak aby dziecko bezpiecznie mogło się trzymać i czuć się pewnie. Chodziki wykonane z włókna szklanego pokrytego poliuretanem posiadających certyfikat CE) – minimum 3 szt.;

- Udostępnienie min. 30 szt. kasków dla dzieci oraz suszarek do łyżew;

- Organizację kasy oraz wypożyczalni łyżew. Udostępnienie min 120 szt. łyżew w pełnej rozmiarówce (dla dzieci, młodzieży, dorosłych) oraz min. 30 szt. kasków dla dzieci w godzinach pracy lodowiska z uwzględnieniem, że cena jednorazowego wypożyczenia łyżew nie może przekroczyć 5 zł (cena obejmuje także wypożyczenie kasku). Wykonawca udostępni łyżwy nowe lub nie starsze niż 12 miesięcy. But wewnętrzny wykonany z szybkoschnącego materiału, utrzymujący ciepło. System Outstop – blokada uniemożliwiająca przesuwania buta wewnętrznego podczas wkładania stopy;

- Zapewnienie środków dezynfekujących i dezynfekcja butów (łyżew) po każdym wypożyczeniu;

- Infrastrukturę w zakresie zorganizowania punktu kasowego, wypożyczalni łyżew, przebieralni zapewnia Wykonawca. Koszty udostępnienia i obsługi Wykonawca kalkuluje w ramach oferowanej ceny. Wykonawca pobiera opłaty za wynajem  swojego sprzętu sportowego ( tj. łyżew, kasków) i serwisu łyżew stanowiących własność osób korzystających z lodowiska w zakresie ostrzenia na drukach ścisłego zarachowania. Pobrana opłata stanowi dochód Wykonawcy z zastrzeżeniem że cena jednorazowego wypożyczenia łyżew nie może przekroczyć 5 zł (cena obejmuje także wypożyczenie kasku) a cena serwisu łyżew stanowiących własność osób korzystających z lodowiska nie może przekroczyć 3 zł. Wykonawca zapewnia miejsce do zmiany obuwia użytkowników na łyżwy (wiata metalowa lub drewniana o wymiarach ok.3mx6m ze ścianami pełnymi z trzech stron + ławki itp.). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przechowywane rzeczy;

- Zapewnienie serwisu łyżew stanowiących własność osób korzystających z lodowiska w zakresie ostrzenia, którego koszt nie może przekroczyć 3 zł.

- Nadzór i prowadzenie lodowiska:

- Nieodpłatne udostępnienie mieszkańcom lodowiska we wszystkie dni tygodnia, od 9:00 do 20:00.

- Zatrudnienie minimum 2 pracowników obsługujących prace lodowiska i jego infrastrukturę;

- Zapewnienie sprzętu do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowiska. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia udostępni maszynę i urządzenia do pielęgnacji lodowiska o funkcjach: struganie tafli lodu, pielęgnacja tafli lodu. Urządzenie powinno być wyposażone w zbiornik na śnieg oraz system transportu struganego lodu. Wykonawca poniesie koszty tej obsługi;

- Zorganizowanie 2 imprez ogólnodostępnych o charakterze kulturalno-rozrywkowym w terminach i tematyce uzgodnionej z Zamawiającym i przeprowadzonych przez animatora, którego zapewni Wykonawca;

- Uzgodnienie z Zamawiającym treści regulaminu korzystania z lodowiska oraz jego wprowadzenie do stosowania nie później niż 7 dni od podpisania umowy.

- Udostępnienie regulaminu korzystania z lodowiska w widocznym miejscu;

- Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z lodowiska;

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 200.000,00 zł za każde zdarzenie za ewentualne szkody wynikające z wypadków powstałych na lodowisku lub bezpośrednio w jego sąsiedztwie i ponoszenie kosztów z tego tytułu;

- Ubezpieczenie wyposażenia i elementów lodowiska od dewastacji, kradzieży, kradzieży zwykłej oraz od ognia i zdarzeń losowych;

- Zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz zawarcie umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów (śmieci) z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chmielnik oraz ponoszenie kosztów z tego tytułu;

- Zapewnienie serwisowania wszystkich urządzeń w okresie obowiązywania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do serwisowania lodowiska w trakcie jego użytkowania. Pielęgnacja lodowiska nie rzadziej niż 2 razy dziennie w godz. 8:00-9:00 oraz 14:00-15:00 oraz w miarę potrzeb.

- Zamawiający udostępni  Wykonawcy przyłącze elektryczne o mocy 100 KW oraz dostęp do wody. Wykonawca pokryje koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz dostarczeniem wody na potrzeby wykonania i eksploatacji lodowiska przez cały okres realizacji umowy.

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający niniejszym modyfikuje treść SIWZ w/w zakresie. Treść zmian stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Burmistrz /-/ Paweł Wójcik

Chmielnik, dnia 13.12.2019 r.