2

Z A W A R T O Ś Ć    O P R A C O W A N I A

I.	CZĘŚĆ OPISOWA - opis techniczny

- Dane ogólne

- Podstawa opracowania

- Przedmiot, cel i zakres opracowania

- Sytuacja i stan istniejący zagospodarowania terenu

- Sytuacja projektowanych obiektów małej architektury

- Koncepcja architektoniczna

- Dane programowe projektowanych obiektów

- Dane konstrukcyjno – materiałowe

II.	CZĘŚĆ GRAFICZNA - rysunki

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu   - 1:500 Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu – plansza

szczegółowa - 1:250 Rys. nr 3 - Projekt zadaszenia – rzuty, przekrój - 1:50 Rys. nr 4 - Projekt zadaszenia – elewacje - 1:50 Rys. nr 5 - Projekt ogrodzenia – rzut i rozwinięcia - 1:100

3

O P I S    T E C H N I C Z N Y

1. DANE OGÓLNE

- Zleceniodawca i Inwestor      - GMINA CHMIELNIK

Chmielnik, Plac Kościelny 5

- Autor opracowania

- Obiekt

- „ GRAFOS” Projektowanie i nadzór budowlany – PRACOWNIA PROJEKTOWA - 26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 16

- Budynek biblioteczno – administracyjny w Chmielniku

- Adres obiektu

- Nazwa opracowania

- Chmielnik, Plac Kościuszki

i ul. Szydłowska 1A oraz ul. Wspólna nr ewidencyjny działek - 1123 i 1124/1

- Projekt architektoniczno-budowlany obiektów małej architektury

OGÓLNE DANE O OBIEKTACH zadaszenie pojemników na odpady stałe (śmieci)

- powierzchnia zabudowy

- powierzchnia użytkowa

- kubatura

- obiekt przeznaczony będzie do ustawienia w nim

2 pojemników przykrywanych na śmieci ogrodzenie od ul. Wspólnej, w tym 1 brama i 1 furtka

-	 długość ogrodzenia od ul. Wspólnej

-	wysokość ogrodzenia

- 9,4 m2

- 7,1 m2

-	26 m3

-	14,24 m

-	 162 cm

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zawarta w wyniku wygrania przetargu umowa ze Zleceniodawcą na opracowanie kompleksowego projektu budowlanego budynku biblioteczno – administracyjnego w Chmielniku

Opracowany w ramach niniejszego zlecenia projekt zagospodarowania działek przeznaczonych pod projektowany budynek biblioteczno – administracyjny w Chmielniku

4

3.	PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno -budowlany obiektów małej architektury działkach przeznaczonych pod planowany przez Gminę Chmielnik budynek biblioteczno - administracyjny sytuowany na dwóch działkach nr ewid. - 1123 i 1124/1 w Chmielniku między ulicą Wspólną a Placem Kościuszki i ul. Szydłowską. Projekt opracowano 
w oparciu o wcześniej wykonany projekt zagospodarowania działek przeznaczonych pod projektowany pod ten budynek biblioteczno - administracyjny.

Projekt architektoniczno - budowlany obiektów małej architektury jest częścią projektu budowlanego budynku biblioteczno - administracyjnego. Niniejszy projekt architektoniczno - budowlany jest opracowany jednobranżowo i wraz z opracowanym projektem zagospodarowania terenu, a także wraz z projektem architektoniczno - budowlanym budynku biblioteczno -administracyjnego stanowi projekt budowlany tego budynku, który po zatwierdzeniu oraz wydaniu przez Starostwo Powiatowe w Kielcach decyzji 
o pozwoleniu na budowę stanowić będzie podstawę realizacji w/w projektowanych obiektów.

4. 	SYTUACJA I STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Objęte niniejszym opracowaniem działki nr ewidencyjny - 1123 i 1124/1 położone są w Chmielniku między północną pierzeją Placu Kościuszki i ulicy Szydłowskiej a południową pierzeją ulicy Wspólnej. Obecny adres tych działek to: ul. Szydłowska 1A i Plac Kościuszki 7. W przyszłości obie te działki stanowić będą jedną posesję z głównym wejściem do budynku z Placu Kościuszki. Działki znajdują się w ścisłym staromiejskim centrum miasta Chmielnika. W chwili obecnej działki w sumie mają nieregularny kształt. Od Placu Kościuszki i ul. Szydłowskiej łączna szerokość działek wynosi ca 23,61 m. Od strony ulicy Wspólnej łączna szerokość działek jest znacznie większa i wynosi ca 37,0m. Również długość działek jest zróżnicowana: od ca 52,0 m przy zachodniej granicy do ca 23,0 m przy wschodniej granicy. Tak zachodnia jak i wschodnia granica działek mają kształt linii łamanej.

Działki są w południowej części od Placu Kościuszki i ul. Szydłowskiej zabudowane istniejącymi zniszczonymi parterowymi budynkami (obecnie są praktycznie ruinami) będącymi w przeszłości budynkami mieszkalnymi.

Również wzdłuż wschodniej granicy działek istnieje zniszczony parterowy budynek gospodarczy. Wszystkie istniejące na działkach budynki przewidziane są docelowo do rozbiórki. ( NIEAKTUALNE)

5

Zasadnicze znaczenie na projektowane zagospodarowanie terenu działek ma istniejący i planowany stan zainwestowania sąsiednich działek. Działki

sąsiadów przy zachodniej granicy terenu przeznaczonego pod budynek biblioteczno - administracyjny są zabudowane aż do samej granicy:

- przy Placu Kościuszki - piętrowym budynkiem mieszkalnym, z dachem dwuspadowym, w ścianie wschodniej tego budynku wtórnie bez pozwolenia wybito na piętrze okno w ścianie przygranicznej - winno ono być zgodnie z obowiązującymi przepisami zamurowane, a ewentualne doświetlenie pomieszczenia można wykonać np. w dachu budynku

- od strony ul. Wspólnej - piętrowym budynkiem mieszkalnym z jednospadowym dachem,

•	w środku działki - parterowym małym budynkiem gospodarczym.
Od wschodu działki gminne graniczą z dwoma działkami prywatnymi:

- bezpośrednio przy granicy w pobliżu ul. Wspólnej na działce sąsiada istnieje parterowy budynek gospodarczy,

- bezpośrednio przy granicy w pierzei ul. Szydłowskiej P. Lewicki -właściciel sąsiedniej działki w ostatnim roku wybudował piętrowy i podpiwniczony budynek usługowo-mieszkalny z użytkowym poddaszem, z dachem dwuspadowym z lukarnami; na zachodnim murze ogniowym tego budynku wykonano nadwieszoną o ca 7 - 8 cm nad działkę gminną płytkę betonową, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i dla umożliwienia realizacji budynku biblioteczno-administracyjnego musi ulec przebudowie.

Działki są uzbrojone tzn. w ulicach, do których działki przylegają istnieje pełne dostępne w Chmielniku komunalne uzbrojenie, a w chwili obecnej na terenie Chmielnika realizowana jest sieć gazownicza (przewidywana również w ulicy Wspólnej). Działki nie są zagospodarowana, a istniejące tu obiekty są w bardzo złym stanie technicznym i dla realizacji przedmiotowego budynku biblioteczno-administracyjnego muszą ulec wyburzeniu. Na przedmiotowym terenie nie istnieją ozdobne drzewa i krzewy podlegające ochronie; istniejące trawniki są niezorganizowanymi „samosiejkami”.

Przewidziane do zagospodarowania działki gminne nr ewid. - 1123 i 1124/1 graniczą z następującymi działkami:

- od wschodu - z działkami nr ewid. - 1124/2 i 1129,

- od zachodu - z działkami nr ewid. - 1121/1, 1121/3, 1121/4 i 1120,

- od południa - z Placem Kościuszki i ul. Szydłowską,

- od północy - z ul. Wspólną.

Dokładne dane na temat istniejącego stanu zagospodarowania działek podano w odrębnym opracowaniu pt.: „Projekt zagospodarowania terenu”.

6

5. SYTUACJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

Dokładne usytuowanie poszczególnych obiektów małej architektury określa opracowany „Projekt zagospodarowania terenu”, którego planszę podstawową i szczegółową załączono do niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego obiektów małej architektury.

Niniejszy projekt architektoniczno - budowlany obejmuje swym zakresem:

- zadaszenie pojemników na odpadki stałe (śmieci) - sytuowane w północno - wschodnim narożniku zagospodarowywanego terenu w pobliżu wschodniej granicy,

- fragmentów ogrodzenia terenu od ul. Wspólnej oraz w granicy wschodniej i północnej z działką sąsiada P. Lewackiego

Inne obiekty małej architektury na działkach jak murki oporowe i terenowe z uwagi na organiczne powiązanie ich z konstrukcją budynku biblioteczno -administracyjnego ujęte zostały w projekcie tego budynku i nie są objęte niniejszym opracowaniem.

6. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

ZADASZENIE POJEMNIKÓW NA ODPADY STAŁE (ŚMIECI)

Zaprojektowano zadaszenie w formie małego budyneczku nakrytego dwuspadowym dachem pokrytym płaską blachą powlekaną w kolorze grafitowym - podobnie jak projektowany główny budynek biblioteczno -administracyjny. Zadaszenie jest ze wszystkich stron obmurowane ścianami do pewnej wysokości powyżej której wykonane jest ażurowe deskowanie zapewniając w ten sposób wentylację oraz chroniąc pomieszczenie przed większymi intruzami jak np. koty. Również dwuskrzydłowe drzwi są wykonane jako ażurowe. Przewiduje się tynkowanie ścian oraz wykonanie podbitki z blachy powlekanej płaskiej w kolorze grafitowym.

OGRODZENIE. Od ul. Wspólnej przewiduje się ogrodzenie ażurowe 
z cienkościennych rur stalowych na żelbetowych tynkowanych filarkach z betonowym cokołem otynkowanym. Filarki i cokoły przewiduje się przykryć nakrywami kamiennymi (granitowe). Ogrodzenie będzie miało raczej charakter symboliczny wskazujący zamknięty charakter części terenu podwórka. Stąd w ogrodzeniu przewiduje się bardzo małe zagęszczenie prętów przywiązując raczej uwagę do kompozycji tych prętów.

Od strony działki P. Lewickiego oraz od strony wschodniej planuje się wykonanie muru ogrodzeniowego. (W osobnym  opracowaniu)

7

7. DANE PROGRAMOWE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

ZADASZENIE POJEMNIKÓW NA ODPADY STAŁE (ŚMIECI)

- powierzchnia zabudowy		- 9,4 m2

- powierzchnia użytkowa					- 7,1 m2

-   kubatura							- 26 m3

- obiekt przeznaczony będzie do ustawienia w nim

2 pojemników przykrywanych na śmieci

OGRODZENIE

- łączna długość ogrodzenia	-    14,24 m
w tym:

- brama o prześwicie	-   450 cm

- furtka o prześwicie	-   125 cm

-	średnia wysokość ogrodzenia	- 162 cm

8. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

ZADASZENIE POJEMNIKÓW NA ODPADY STAŁE (ŚMIECI) DANE MATERIAŁOWE

Ławy i ściany fundamentowe - szerokości 25 cm zagłębione min. 100 cm z

betonu B15, izolowane przeciwwilgociowo poprzez 2-krotne smarowanie DYSERBIT-em. Pod fundamenty stosować podkład z

„chudego” betonu o grubości min. 5 cm, na którym należy ułożyć

poziomą izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw papy

asfaltowej na lepiku asfaltowym. Ściany nadziemia - wszystkie Ściany nadziemia grubości 12 cm i 25 cm

wykonać z cegły ceramicznej pełnej dobrej jakości klasy 15MPa na

zaprawie cementowo-wapiennej M5.

Wieńce - dookoła budowli na filarkach wykonać wieniec żelbetowy z betonu

B15 zbrojonego 4 prętami o średnicy 12 mm; wymiary wieńca

25/15 cm

Dach i pokrycie dachowe - wykonać dach dwuspadowy drewniany pokryty

płaską blachą powlekaną w kolorze grafitowym - wymiary elementów

dachu - patrz załączone rysunki

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne - projektuje się wykonanie tynku cementowo -

wapiennego kategorii III, a następnie nałożenie na niego

strukturalnego tynku akrylowego kruszywem o średnicy do 2 mm -

w kolorze jasno beżowym lub jasnokremowym. W części cokołowej

wykonać tynk żywiczny wodo- i mrozoodporny.

Podsufitka - wykonać z płaskiej blachy powlekanej w kolorze grafitowym.

8

Posadzka - betonowa kostka brukowa na podłożu tłuczniowo - piaskowym stabilizowanym cementem.

Osłony ażurowe oraz dwuskrzydłowe drzwi wejściowe - wykonać ze

struganych desek barwionych w kolorze brązowym lub zielonym dostępnymi w handlu farbami mrozo- i światłoodpornymi. Drzwi aŜurowe wykonać na stelażu 
z prostokątnych rur stalowych 60/40/2,5 mm malowanym w kolorze brązowym lub zielonym farbami do metali.

Dokładne wymiary podano na załączonych rysunkach.

OGRODZENIE

Ogrodzenie od ul. Wspólnej wykonać jako ażurowe z cienkościennych rur stalowych o wymiarach 20/20/1,5 mm. Elementy kompozycji przęseł, bramy 
i furtki mocowane będą do stalowego stelaża z rur prostokątnych 60/40/2,5 mm. Przęsła wieszane będą na słupkach - filarkach żelbetowych z betonu B15 zbrojonych prętami stalowymi o średnicy 12 mm. Cokoły ogrodzenia grubości 25cm i wysokości 50 cm. Na słupkach wykonać nakrywy kamienne (granitowe) grubości 5 - 7 cm . Słupki - filarki oraz cokoły tynkować tynkiem żywicznym wodo- i mrozoodpornym. Elementy stalowe malować farbami do metalu w kolorze grafitowym lub brązowym. Dokładne wymiary podano na załączonych rysunkach.

Ogrodzenie od strony działki P. Lewickiego i od strony wschodniej w osobnym opracowaniu.

Opracował: mgr inż. arch. JANUSZ WIC

upr. bud. nr 157/77