OPIS TECHNICZNY

Wykonania muru ogrodzeniowego w ramach zagospodarowania terenu przy „Budowie budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmielniku” na działce nr ewid. 1124/1 pomiędzy ulicą Wspólną a ul. Szydłowską.

## Mur ogrodzeniowy wzdłuż działki od strony wschodniej (odcinek C-D) dł. 22,12 mb

Ogrodzenie murowane z bloczków betonowych wykonane zostanie na ławie betonowej 
z betonu B-15 szer. 0,6m i wys. 0,4m zbrojonej 4 prętami ze stali żebrowanej fi 12, strzemiona ze stali fi 6. Ława posadowiona na głębokości 1,5m w gruncie, na ławie zostanie wykonana izolacja z dwóch warstw papy na lepiku a następnie zostanie  wymurowany mur fundamentowy z bloczków betonowych szer. 0,38m i wys. 1,1m do poziomu terenu.

Mur fundamentowy należy otynkować tynkiem cementowym i zaizolować dysperbitem (izolacja pionowa). Na murze fundamentowym wymurować właściwy mur ogrodzeniowy 
 z bloczków betonowych gr. 0,38m i wys. 5m. Mur ogrodzeniowy przykryć nakrywami betonowymi z wyrobionym spadkiem i kapinosami a następnie wykonać okucie nakryw betonowych blachą płaską w kolorze dachu. W celu uzyskania sztywności muru należy wykonać trzpienie wzmacniające od ław do pełnej wysokości muru o wym. 0,38m x 0,38m 
w rozstawie co 4 m (5szt.), zbrojone 6 prętami ze stali żebrowanej fi  16 i strzemionami ze stali fi 6. Mur otynkować jednostronnie tynkiem cementowo-wapiennym i pokryć tynkiem mineralnożywicznym.

## Mur ogrodzeniowy od strony działki Pana Lewickiego (odcinek D-E) dł. 11,5 mb

Ogrodzenie murowane z bloczków betonowych wykonane zostanie na ławie betonowej 
z betonu B-15 szer. 0,6m i wys. 0,4m zbrojonej 4 prętami ze stali żebrowanej fi 12, strzemiona ze stali fi 6. Ława posadowiona na głębokości 1,5m w gruncie, na ławie zostanie wykonana izolacja z dwóch warstw papy na lepiku a następnie zostanie  wymurowany mur fundamentowy z bloczków betonowych szer. 0,25m i wys. 1,1m do poziomu terenu. 
Mur fundamentowy należy otynkować tynkiem cementowym i zaizolować dysperbitem (izolacja pionowa). Na murze fundamentowym wymurować właściwy mur ogrodzeniowy 
z bloczków betonowych gr. 0,25m i wys. 2,2m. Mur ogrodzeniowy przykryć nakrywami betonowymi z wyrobionym spadkiem i kapinosami a następnie wykonać okucie nakryw betonowych blachą płaską w kolorze dachu. Mur otynkować obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym i pokryć tynkiem mineralnożywicznym.

## Mur ogrodzeniowy od strony działki Pana Lewickiego (odcinek E-E’) dł. 5,55 mb

Na murze oporowym wymurować mur ogrodzeniowy z bloczków betonowych
gr. 0,25m i wys. 2,2m. Mur ogrodzeniowy przykryć nakrywami betonowymi z wyrobionym spadkiem i kapinosami a następnie wykonać okucie nakryw betonowych blachą płaską 
w kolorze dachu. Mur otynkować obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym i pokryć tynkiem mineralnożywicznym.

Opis sporządził:

Zbigniew Kuza

upr. bud.  nr KL-139/91