Numer sprawy NZ.041.4.2013 						Załącznik nr 7  do SIWZ

Wymagania dla lekkiego samochodu strażackiego z napędem 4x2 - dla jednostki OSP z Kosztowej

lekki samochód ratownictwa technicznego 4x2

Samochód fabrycznie nowy

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Rok produkcji | - 2013r. |
| Opis pojazdu | 1. Kolor pojazdu: czerwony, 2. Przebieg: do 5 km (fabrycznie nowy), 3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3500 kg, 4. Zawieszenie tylne metalowe z podwójnym piórem 5. Napęd samochodu na przednie koła, 6. Kabina przystosowana do przewozu 6 osób, 7. Wysokość przedziału pasażerskiego nie mniejsza niż 1,93m 8. Wysokość drzwi bocznych minimum 1,79m 9. Przeszklenie w części osobowej, 10. Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, z tylu drzwi lewe i prawe przeszklone przesuwne, 11. Przedział osobowy. Przednie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, 12. Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy, 13. Poduszka powietrzna dla kierowcy, 14. Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi, 15. Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, 16. Lusterka sterowane elektrycznie, podgrzewane, 17. Pojazd wyposażony w układ ABS i ESP, 18. Zamontowany radioodtwarzacz CD 19. Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego 20. Światła przeciwmgielne, 21. Wzmocnione tylne zawieszenie, 22. Klimatyzacja manualna. 23. System ładowania akumulatora z automatycznym rozłączaniem podczas rozruchu samochodu. |
| Silnik | 1. Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem pełniający normy spalin EURO 5, 2. Pojemność silnika min. 2198 cm3, 3. Moc silnika min. 130 KM, 4. Moment obrotowy min. 320 Nm. |
| Oznakowanie | 1. Belka świetlna LED z napisem „STRAŻ”, 2. Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych, 3. Lampa błyskowa LED koloru niebieskiego z tyłu pojazdu, 4. Lampy przednie błyskowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego lub schowane w „grillu” pojazdu, 5. Pojazd oznakowany w taśmy odblaskowe po bokach, z przodu i tyłu pojazdu koloru biało-czerwonego, 6. Po bokach, z tyłu pojazdu naklejony Numer Operacyjny, 7. Na drzwiach przednich lewych i prawych nazwa jednostki. |
| Zabudowa pożarnicza | 1. Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wyłożona materiałem łatwozmywalnym, antypoślizgowym, wodoodpornym, ułatwiająca spływanie wody, 2. Przegroda oddzielająca przedział pasażerski od sprzętowego, 3. Konstrukcja przedziału z półkami i mocowaniami na sprzęt 4. Oświetlenie w przedziale sprzętowym wykonane w technologii LED dające równomierne oświetlenie. |
| Wyposażenie dodatkowe | 1. Radiotelefon motorola GM 360. 2. Ogrzewanie niezależne. 3. Maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie 2*500W 4. Wyciągarka 4,2t 5. Podest dachowy z drabiną 6. Drabina 3-elementowa, |
| Karta pojazdu | Dostarczyć z pojazdem |
| Instrukcja obsługi w języku polskim. | Dostarczyć z pojazdem. |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002). Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP ważne na dzień składania ofert.