Kosztorys Ofertowy

| Lp. | Normatyw | Opis | Obmiar | Jm | Cena jedn | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiekt: PRZEDMIAR ROBÓT na wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr. ewid.941 w km 0+000+0+579 w m-ci Hucisko Nienadowskie gminy Dubiecko | 0.00 |  |  |  |
| 1.1. | Element |  | 0.00 |  |  |  |
| 1.1.1. | KNR 02-01-0109-0400 | Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia na długości 300m pasem szer.2m obm. 290x1.8=522m2 | 0.05 | ha |  |  |
| 1.1.2. | ANALIZA WŁASNA | Palenie krzaków gęstych wyciętych złożonych w stosy | 0.05 | ha |  |  |
| 1.1.3. | KNR 02-01-6205-0400 | Wykop koparką pods. o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. III z transp. urobku sam.samow. na odl. do 1 km: rowy na dł.694m szer.dna 04, gł. 0,6.nach 1:1, ścięcie 0.5m pobocza na dł. 694 m w-wą 40cm oraz dokop pod. przepust pod drogą-obm.694 x 0.6m + 694 x 0.2m + 6 x 0.8m | 560.00 | m3 |  |  |
| 1.1.4. | KNR 02-31-9816-0100 | Rozebranie zniszczonego przepustu rurowego pod remontowaną drogą – rury betonowe o śr.40 cm | 6.00 | m |  |  |
| 1.1.5. | KNR 02-31-0605-0100 | Przepusty rurowe pod zjazdami – ława fundamentowa żwirowa grubości 0.30x 0.80x6=1.44 pod remontowaną drogą | 1.44 | m3 |  |  |
| 1.1.6. | KNR 02-31-0606-0800 | Przepusty rurowe pod zjazdami – rury żelbetonowe o śr. 60 cm L=6m pod remontowaną drogą | 6.00 | m |  |  |
| 1.1.7. | KNR 02-31-0608-0100 | Przepusty rurowe pod zjazdami – ława fundamentowa żwirowa grub. 0.25x0.6x17=2.55 | 2.55 | m3 |  |  |
| 1.1.8. | KNR 02-31-0605-0600 | Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o śr. 40cm | 17.00 | m |  |  |
| 1.1.9. | KNR O2-01-0508-0800 | Darniowanie skarp na mur (na rab) przy wymiarach płatów 30x30cm. Wykonanie przyczółków z darniny na mur przy przepuście fi 60cm – 1 szt. i przepustach fi 40cm – szt. 3 | 8.80 | m2 |  |  |
| 1.1.10. | KNR 02-31-0203-0400 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV w km 0+000-0+135 pasem szer. 4m. w km 0+135-0+579 pasem szer. 3.5m obm. 135x 4+444x3.5=2094 | 2094.00 | m2 |  |  |
| 1.1.11. | KNR 02-31-0204-0300 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa dolna z. tłucznia – grub. po zagęszcz. 10cm pasm. szer. 3m na długości 579m obm. 3x579 UWAGA: warstwa grubości 13cm | 1737.00 | m2 |  |  |
| 1.1.12. | KNR 02-31-0204-0400 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa dolna z tłucznia – każdy dalszy 1cm grub. po zagęszcz.+3krotnie | 1737.00 | m2 |  |  |
| RAZEM |  |
| PODATEK VAT 22% |  |
| OGÓŁEM |  |