Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR 1/B/OSP/2014

zawarta w dniu .......................... pomiędzy:

1/ Gminą Dubiecko z siedzibą w Dubiecku, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko,

NIP 7952311403  REGON 650900453, reprezentowaną przez:

Zbigniewa Blecharczyka – Wójta Gminy Dubiecko

Przy kontrastgnacie Skarbnika Gminy Dubiecko – Marii Benedyk

zwaną w treści umowy Zamawiającym

a

2/ ....................................................................................................................................., zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą, w rezultacie udzielenia zamówienia pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bachórcu”

§ 1

  - Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego:

Dane techniczne producenta podwozia:

 Rok produkcji 2014 – fabrycznie nowy

 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu max 3500 kg

 Podwozie z kabiną modułową czterodrzwiową w kolorze czerwonym

 Zderzaki i nadkola w kolorze białym

 Długość pojazdu maksymalna 6600 mm

 Wysokość maksymalna pojazdu 2600 mm

Dane techniczne silnika i napędu:

 Wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności min.2200 cm3

 Moc maksymalna min 120 KM

 Norma emisji spalin EURO 5

 Skrzynia biegów 6-biegowa (manualna) plus bieg wsteczny

 Układ jezdny 4x2, napęd na oś tylną na kołach podwójnych wyposażony w system trakcji jezdnej ESP

 Układ kierowniczy ze wspomaganiem

 Układ hamulcowy wyposażony w ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania

 Hamulce tarczowe na obu osiach

 Fabryczna mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi

Kabina plus wyposażenie (standard):

 Kabina czterodrzwiowa przystosowana do przewozu 6 osób

 Układ kabiny 1+1+4 (przednie podwójne siedzenie składane w ½ w stolik)

 Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa

 Przedział wyłożony elementami tapicerskimi

 Poduszka powietrzna dla kierowcy

 Centralny zamek z dwoma kluczami w tym 1 z pilotem

 Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane

 Szyby w drzwiach przednich sterowane i opuszczane elektrycznie, w drugim rzędzie siedzeń przesuwne

 Klimatyzacja manualna

 Radio CD z głośnikami w kabinie plus sterowanie pod kierownicą

 Instalacja do radiotelefonu

 Gniazdo 12 V – 2 szt

Zabudowa pożarnicza plus wyposażenie (standard):

 Sygnalizacja świetlno – dźwiękowa (belka świetlna, generator sygnałów, głośnik), lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu, lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na przednim zderzakiem w atrapie samochodu - komplet wykonane w technologii LED

 Oświetlenie przedziału sprzętowego typu LED włączania z kabiny kierowcy i automatycznie po otwarciu żaluzji

 Oświetlenie wnętrza kabiny włączane automatycznie w kabinie kierowcy

 Konstrukcja zabudowy szkieletowa wykonana z kształtowników ze stali nierdzewnej

 Oświetlenie pola pracy: dwa reflektory po bokach zabudowy, jeden z tyłu pojazdu

 Dach w formie podestu roboczego pokrytego blachą antypoślizgową, wytrzymałą na obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzęty (węży ssawnych, drabin itp.)

 Oświetlenie platformy dachowej za pomocą reflektora min 55 W uruchamianego z kabiny kierowcy

 Żaluzje w kolorze naturalnym aluminium zamykające skrytki zabudowy, pyło i wodoszczelne, w układzie 2+2+1 o wymiarach: boczne minimum 1180 mm, tylna minimum 800mm.

 Długość zabudowy 2900 mm

 Półki boczne (w tylnej części zabudowy, w tym jedna z regulacja wysokości) 2 szt. pod sprzęt p/pożarowy np. węże tłoczne, piły motorowe, pachołki wykonane z materiałów niekorodujących (aluminium i blacha nieryflowana) montowane wg zapotrzebowania jednostki

 Uchwyty i mocowanie na w/w półkach pod sprzęt np: prądownice, gaśnice, kanistry

 Gniazdo z zasilaniem 12V – 2 szt.

 Główny wyłącznik prądu urządzeń pozafabrycznych

 Gniazdo ładowania akumulatorów umiejscowione obok siedzenia kierowcy z kontrolką ładowania

 Prostownik ładowania akumulatora kompatybilny z gniazdem w samochodzie

 Numery operacyjne na pojeździe wg (DZ.Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8)6/2009.

Zakres zamówienia obejmuje ponadto :

- Samochód spełnia musi wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 4  w zakresie  emisji spalin. Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002).

- gwarancja:  na silnik, podzespoły i zabudowę na min. 24 miesiące, na perforację nadwozia min. 72 miesiące, na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy

2. Dostarczenie obejmuje przywóz samochodu do Urzędu Gminy w Dubiecku, ul.Przemyska 10, 37-750 Dubiecko

§ 2

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży samochodu, a także że nie jest on przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych, ani nie przysługuje do niego żadne prawo osób trzecich oraz nikt nie rości sobie do niego pretensji i nie jest obciążony żadną inną wadą prawną.

§ 3

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia samochodu w terminie do dnia 
31.10.2014r.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że samochód spełnia polskie wymagania, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908, z późn. zm.).

2. Wykonawca udokumentuje, że dostarczony samochód:

a) posiada homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo 
o ruchu drogowym;

b) spełnia wymogi, co najmniej, Dyrektywy CEE EURO 4 w zakresie emisji spalin oraz posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP.

3. Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy:

a) wszystkie wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające dokonanie jego rejestracji,

b) kartę gwarancyjną wraz z listą autoryzowanych stacji obsługi (ASO) na terenie województwa  podkarpackiego,

c) instrukcję obsługi samochodu w języku polskim,

4. Zamawiający dokona sprawdzenia samochodu w dniu jego dostarczenia, pod względem zgodności z warunkami określonymi w niniejszej umowie, a w szczególności braku uszkodzeń, poprawności funkcjonowania oraz kompletności dokumentów.

5. W wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony samochód jest niezgodny 
z warunkami określonymi w niniejszej umowie, w szczególności jest uszkodzony, Zamawiający zwróci go Wykonawcy; Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 (słownie: pięciu) dni, licząc od dnia zwrotu, wymienić samochód na nowy, właściwy i dostarczyć Zamawiającemu; wszelkie koszy związane z dostarczeniem/wymianą ponosi Wykonawca.

6. Z czynności sprawdzenia i odbioru samochodu Zamawiający sporządzi protokół zdawczo odbiorczy, a po uznaniu jego zgodności z warunkami określonymi  w niniejszej umowie podpisze protokół z adnotacją „bez zastrzeżeń”.

§ 5

1. Wykonawca udziela gwarancji a  okres gwarancji biegnie od dnia podpisania „bez zastrzeżeń” protokołu odbioru.

2. Wykonawca wystawia kartę gwarancyjną na samochód, określającą datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego.

3.Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych 
w autoryzowanych przez producenta pojazdów stacjach obsługi na terenie całego kraju, 
w tym stacji obsługi na terenie województwa podkarpackiego.

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za realizację przedmiotu umowy ustaloną cenę 
w wysokości :

- netto …................................ zł (słownie: .......................................................)

- 8%VAT tj. ................. zł (słownie: …………………………….....................)

- brutto.................... zł (słownie: .......................................................................)

zgodnie z ofertą cenową.

2. Cena, o której mowa w ust. 1, zawiera w sobie cenę samochodu wraz 
z wyposażeniem a także wszelkie inne koszty, podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. Nabywcą samochodu jest : OSP w Bachórcu, 37-750 Dubiecko.

4. Płatnikami są:

a) Gmina Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko

b) Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa.

W wystawionej fakturze Wykonawca wyszczególni obydwu płatników.

Płatnicy dokonają zapłaty należności przelewem na konto podane na fakturze VAT przez Wykonawcę w terminie określonym na fakturze z zastrzeżeniem, że środki finansowe pochodzące  od  ZG ZOSP RP w Warszawie będą wypłacone po rozliczeniu zadania.

5.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o prawidłowo sporządzone faktury (za sprzedaż samochodu ), przedłożone Zamawiającemu nie wcześniej niż w dniu podpisania „bez zastrzeżeń” protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 8.

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty kwot określonych w fakturach na konto Wykonawcy 
w terminie 21 dni (słownie: dwadzieścia jeden) dni licząc od dnia ich otrzymania. W przypadku przyznania pomocy finansowej przez Zarząd Główny Związku OSP RP na zakup powyższego samochodu zostanie ona przekazana Wykonawcy po dokonaniu niezbędnych forma lności w celu wypłaty pomocy finansowej.

7. Za dzień wykonania zobowiązania uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 10% wartości umowy brutto, w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) 1% wartości umowy brutto, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, 
w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwot należnych Zamawiającemu z tytułu kar umownych, z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, zgodnie z przedstawionymi fakturami.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiści poniesionej szkody.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.).

§ 9

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w Przemyślu.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 								 WYKONAWCA