Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dubiecko

Opracowanie:

Agencja Personalna HR Karpaty, ul. Czarnieckiego 25 lok. 5, 37-700 Przemyśl

tel. (+48) 667 185 858;  fax. (+48) 16 678 34 90;  biuro@hrkarpaty.pl

SPIS TREŚCI

1.Streszczenie	5

2. Podstawy prawne i forma opracowania	13

2.1 Potrzeba realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	13

2.2.  Podstawowe założenia oraz struktura PGN	14

2.3.  Podstawy prawne opracowania PGN	15

2.3. 1. Wybrane źródła prawa europejskiego.	19

2.3.2 Wybrane źródła prawa polskiego.	19

2.4 Zgodność PGN z dokumentami strtegicznymi.	23

2.4.1  Poziom krajowy	24

2.4.2 Poziom regionalny	26

2.4.3. Poziom lokalny	31

2.5 Źródła finansowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz koordynacja Planu	32

3. Ogólna charakterystyka Gminy Dubiecko oraz uwarunkowania mające znaczenie w kwestii jakości powietrza	35

4. Stan jakości powietrza na terenie Województwa Podkarpackiego i Gminy Dubiecko	46

5. Inwentaryzacja dwutlenku węgla dla Gminy Dubiecko	57

5.1 Metodologia	57

5.2 Charakterystyka nośników energetycznych zużywanych na terenie gminy	59

120 szt. paneli fotowoltaicznych	63

20 szt. paneli fotowoltaicznych	63

20 szt. paneli fotowoltaicznych	63

5.3  Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla	70

5.3.1 Emisja związana z administracją publiczną	70

5.3.2 Energia elektryczna	71

5.3.3 Emisja związana z mieszkalnictwem	71

5.3.4 Emisja związana z transportem	72

6. Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej	76

6.1 Potencjał energetyczny Gminy Dubiecko	76

6.2 Określenie celu strategicznego do roku 2020	85

6.3  Cele szczegółowe	87

6.4  Zestawienie obszarów interwencji	89

6.5  Zestawienie działań	89

6.6. Czynniki oddziałujące na realizację działań zawartych w PGN – analiza SWOT	93

6.7. Harmonogram Działań związanych z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	94

6.8. Finansowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	94

6.9. Monitoring i ewaluacja działań	100

# 1.Streszczenie

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to planistyczny dokument dla Gminy Dubiecko, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną.

W PGN zawarte są informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na obszarze Gminy, podając tym samym propozycje efektywnych i konkretnych przedsięwzięć ograniczających te ilości.

Konieczność  sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej jest konsekwencją zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto (United Nations Framework Convention on Climate Change) oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Ponadto jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011roku.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dubiecko będzie pomocny w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.). Posiadanie Planu będzie podstawą do uzyskania dotacji m.in. na cele termomodernizacyjne z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

Celem dokumentu jest przedstawienie Planu działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2. Potrzeba jego przygotowania wynika ze świadomości władz Gminy co do znaczenia aktywności w tym obszarze.

W ramach prac nad niniejszym opracowaniem wykonano inwentaryzację źródeł niskiej emisji dla Gminy Dubiecko. Głównym elementem inwentaryzacji było przeprowadzenie ankietyzacji. Wykorzystano ankiety wykonane w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz wszystkich jednostkach 
i budynkach należących do Gminy Dubiecko. inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń służy ustaleniu jej poziomu referencyjnego (wyjściowego) dla dalszych analiz i działań. Emisja CO2 odnosi się do masy dwutlenku węgla powstającego w wyniku spalania paliw dla wytworzenia energii potrzebnej odbiorcom.

Dane zawarte w Planie są oparte o wyniki inwentaryzacji terenowej przeliczone metodą wskaźnikową dającą obraz wartościowy całego badanego obszaru.

Integralną część opracowania stanowi opis sytuacji ogólnej, oraz harmonogram rzeczowo finansowy 
i założenia formalne Planu.

Plan został opracowany z uwzględnieniem wszystkich wymaganych wytycznych.

Opracowanie i realizacja zadań określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej pozwala na osiągnięcie celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

1. redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% w stosunku do poziomu z roku 1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji,

2. zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20% w ogólnym zużyciu energii (w przypadku Polski 15%),

3. redukcję zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok czyli podniesienie efektywności energetycznej.

Gmina Dubiecko  zajmuje obszar 154,26 km², w tym:użytki rolne: 48% użytki leśne: 40%Gmina stanowi 12,71% powierzchni powiatu.

Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość  Dubiecko. Administracyjnie Gmina obejmuje 17 sołectw (Bachórzec, Drohobyczka, Dubiecko, Hucisko Nienadowskie, Iskań, Kosztowa, Łączki, Nienadowa, Piątkowa, Przedmieście Dubieckie, Sielnica, Słonne, Śliwnica, Tarnawka, Winne-Podbukowina, Wybrzeże, Załazek.).

Stan jakości powietrza na terenie gminy Dubiecko kształtowany jest głównie przez:

- rozproszone źródła ciepła: lokalne kotłownie dla zabudowy wielorodzinnej i usług publicznych i indywidualne kotłownie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

- komunikację samochodową,

Badania monitoringowe jakości powietrza na terenie gminy Dubiecko  prowadzone  najbliżej zlokalizowanej stacji dla obszaru Gminy Dubiecko  tj.  w mieście Przemyśl przy ruchliwej ulicy stanowiącej dojazd z części sypialnianej miasta i okolic do pracy. Wyniki badania zawarte są w poniższej tabeli. (http://stacje2.wios.rzeszow.pl/)

Tab. Nr 1 Rodzaj i wartość stężenia za rok 2015 r.

W wyniku inwentaryzacji bazowej stwierdzono, że łącznie w sektorze publicznym i prywatnym w roku bazowym 2015 finalne zużycie energii wynosiło 124583,45 MWh/rok. Łączna oszacowana wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Dubiecko w roku 31.12.2015 wyniosła 58433,72Mg CO2.

Stan sanitarny powietrza.

Według oceny stanu powietrza atmosferycznego z uwzględnieniem stref zanieczyszczeń, należy stwierdzić iż w strefie gminy Dubiecko (szczególnie biorąc pod uwagę oddalenie od samej gminy punktu badawczego stacji) jakość powietrza jest bardzo dobra.

Badania prowadzone dotyczyły tylko obszaru miasta Przemyśl do którego obrębu Gmina przynależy gdzie występuję bez wątpliwości znacznie większa emisja liniowa z krajowych, wojewódzkich i gminnych. Badania nad emisją niską nie były prowadzone, ale biorąc pod uwagę ogólną ocenę stanu powietrza atmosferycznego, emisja niska jest odczuwalna w okresie zimowym z uwagi na użytkowanie małych kotłowni przydomowych.

Stan powietrza atmosferycznego w gminie Dubiecko należy ocenić jako dobry, biorąc pod uwagę fakt iż prowadzono znikome pomiary monitoringowe.

Odnawialne źródła energii

Gmina Dubiecko ukierunkowana jest głównie na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych z wiatru oraz wykorzystanie biomasy.

Do podstawowych zobowiązań Gminy Dubiecko  w zakresie OZE należą:

- dostosowanie prawa lokalnego do celów powiększania udziału OZE w pozyskiwaniu energii poprzez odpowiednie zapisy w dokumentach strategicznych gminy, dotyczące zaopatrywania nowopowstających budynków mieszkalnych oraz samorządowych w instalacje ciepłownicze (ogrzewanie, chłodzenie, c.w.u.) oparte o niskoemisyjne paliwa, a najlepiej z udziałem OZE np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, jak również wyznaczenie terenów pod inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii,

- przeprowadzenia zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 94, poz. 551 z późn. zm.), audytu energetycznego budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 [m2 ], których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą, jak również, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych, budynki zarządzane przez Gminę Dubiecko, które powinny być poddane audytowi energetycznemu to przede wszystkim obiekty oświatowe (szkoły) oraz domy ludowe…

- inwestowanie w odnawialne źródła energii zwłaszcza w budynkach, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Dubiecko,

- szeroko pojęta akcja edukacyjna mieszkańców Gminy na temat konieczności, korzyści dla środowiska i oszczędności wynikających z odnawialnych źródeł energii

- współpraca z innymi gminami w zakresie wprowadzania instalacji OZE,

- wymiana oświetlenia dróg, placów, ulic, budynków i miejsc publicznych na energooszczędne ledowe,

- w przypadku budowy nowych budynków gminnych lub remontów uwzględnianie zasad energooszczędności, wprowadzanie w miarę możliwości instalacji OZE, wykorzystywanie maksymalnie naturalnego oświetlenia np. przeszklone łączniki, fragmenty dachów, dostosowanie oświetlenia do charakteru pomieszczenia (inne oświetlenie pożądane jest w biurach inne w sali konferencyjnej), stosowanie czasowych wyłączników światła,

- promowanie zachowań zmierzających do oszczędzania energii wśród mieszkańców gminy,

- przygotowanie planu działań w zakresie OZE na najbliższy rok, przedstawienie założeń na Radzie Gminy i wcielenie w życie tych założeń.

Identyfikacja problemów niskiej emisji w Gminie Dubiecko:

Do czynników determinujących aktualny poziom emisji w gminie należą:

- Gęstość zaludnienia,

- Ilość gospodarstw domowych,

- Ilość podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,

- Stopień urbanizacji,

- Obecność zakładów przemysłowych,

- Szlaki tranzytowe przebiegające przez teren gminy,

- Ilość pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy,

Wskazane wyżej czynniki wpływają na aktualne zużycie energii finalnej, a tym samym całkowitą wielkość emisji CO2 z obszaru gminy w roku obliczeniowym.

Do czynników determinujących wzrost emisyjności w gminie należą:

- Wzrost ilości mieszkańców,

- Wzrost ilości gospodarstw domowych,

- Wzrost ilości podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,

- Budowa nowych szlaków drogowych,

- Wzrost ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy,

- Główne czynniki mające wpływ na zużycie energii w budynkach są następujące:

- Charakterystyka zewnętrznej bryły budynku (ocieplenie, szczelność budynku, powierzchnia i orientacja powierzchni szklanych),

- Zachowanie użytkowników budynku (jak wykorzystujemy budynki i ich wyposażenie w naszym codziennym życiu),

- Sprawność instalacji technicznych,

- Jakość obsługi i serwisu instalacji technicznych (czy są używane i konserwowane w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć ich efektywność i zminimalizować ich zużycie),

Możliwość korzystania z zysków ciepła w zimie i ograniczanie ich latem (właściwa strategia zapewnienia komfortu w okresie letnim),

- Możliwość korzystania z naturalnego oświetlenia,

- Efektywność urządzeń elektrycznych i oświetlenia.

- Do czynników determinujących spadek emisyjności należą:

- Spadek ilości mieszkańców,

- Spadek ilości gospodarstw domowych,

- Spadek ilości podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,

- Spadek ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy,

- Termomodernizacja i poprawa stanu technicznego obiektów publicznych,

- Poprawa efektywności energetycznej obiektów prywatnych,

- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Pomimo postępującej gazyfikacji Gminy w dalszym ciągu część domostw ogrzewana jest z wykorzystaniem węgla i miału węglowego. Jednocześnie na terenie Gminy wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii stanowi wciąż niewielki udział w ogólnym zapotrzebowaniu energetycznym. W Gminie Dubiecko występuje duża liczba pojazdów osobowych (wysoki wskaźnik liczby pojazdów na osobę), oraz stosunkowo mała liczba pojazdów wyposażonych w instalację LPG.

Wyniki inwentaryzacji wielkości emisji dwutlenku węgla:

W celu oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych przyjęto następujące założenia metodologiczne:

1. Zasięg terytorialny inwentaryzacji: inwentaryzacja obejmuje obszar w granicach administracyjnych Gminy Dubiecko. Do obliczenia emisji przyjęto zużycie energii finalnej w obrębie granic Gminy.

2. Zakres inwentaryzacji: inwentaryzacją objęte zostały emisje gazów cieplarnianych wynikające z zużycia energii finalnej na terenie Gminy. Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się zużycie:

- energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania i c.w.u)

- energii paliw (transport)

- energii elektrycznej

- energii gazu (na cele socjalno-bytowe i ogrzewania w usługach)

3. Wskaźniki emisji: dla określenia wielkości emisji przyjęto wskaźniki, zgodne z rzeczywistymi wskaźnikami dla obszaru Gminy. W inwentaryzacji uwzględniono dane źródłowe za 2015 r. (rok bazowy) w zakresie: zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw kopalnych (węgiel kamienny, gaz ziemny i olej opałowy). Inwentaryzację przeprowadzono w podziale na dwie grupy: - pierwsza grupa związana jest z aktywnością samorządu lokalnego, - druga grupa związana jest z mieszkalnictwem prywatnym. Celem strategicznym PGN jest osiągnięcie poziomu emisji CO2 w wysokości 80% poziomu z roku bazowego. Redukcja emisji dwutlenku węgla będzie wynikiem zmniejszenia zużycia energii finalnej, a także zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Dubiecko.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że w Gminie Dubiecko w 2020 r. powinien zostać osiągnięty wyznaczony cel redukcyjny określony w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Szczegółowy katalog działań niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, zaplanowanych przez Gminę Dubiecko na lata 2016-2020, został przedstawiony w rozdziale piątym.

Celami szczegółowymi niniejszego „Planu” są:

- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy Dubiecko,

- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Dubiecko,

- Wysoka efektywność wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii,

- Wzorcowa rola Gminy Dubiecko w wypełnianiu obowiązku zmniejszenia zużycia energii w jednostkach sektora publicznego,

- Kształtowanie proekologicznych postaw społeczności lokalnej oraz promocja rozwiązań ekologicznych w energetyce prowadzących do redukcji zużycia energii finalnej.

Kierunkiem głównym PGN jest uzyskanie mniejszego zużycia energii cieplnej i elektrycznej (również poprzez zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie produkcji i zużycia energii) w poszczególnych obszarach, skutkujące osiągnięciem celu, jakim jest redukcja emisji CO2 do roku 2020 o 20%.

Cele PGN realizowane będą poprzez następujące działania:

Przeprowadzenie audytów energetycznych w budynkach użyteczności publicznej oraz po części ich termomodernizacja – co pozwoli na osiągniecie rocznych oszczędności kosztów energii na poziomie 50-60%.

- Wspieranie przedsięwzięć związanych z produkcją energii cieplnej z OZE,

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Dzięki tego typu źródłom światła można osiągnąć potencjalne oszczędności energii wynoszące do 50% obecnego zużycia energii, a w połączeniu z inteligentnymi systemami zarządzania oświetleniem nawet do 70%.

- Wdrożenie systemu Zielonych Zamówień Publicznych stosując procedury udzielania zamówień publicznych dla nabycia produktów czy też usług i rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów czy usług na środowisko

- Promowanie stosowania wysokosprawnych kotłów w indywidualnych systemach grzewczych budynków oraz wykorzystania zasobów odnawialnych (energia słoneczna, biomasa i pompy ciepła).

- Prowadzenie działań podnoszących świadomość korzystania z energii, działań informacyjno – promocyjnych, pozwoli to na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

- Promowanie gospodarki niskoemisyjnej. Edukacja ekologiczna. Wdrożenie PGN.

- Planowanie energetyczne w tym opracowanie „Założeń do planu zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

- Zamówienia publiczne uwzględniające wymaganie spełniania warunku gospodarki niskoemisyjnej

- Kompleksowe zarządzanie zużyciem energii w obiektach gminnych poprzez okresowy

- benchmarking obiektów.

- Dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania - pozwolą na rozwój racjonalnego i energooszczędnego budownictwa indywidualnego.

- Zwiększenie atrakcyjności „alternatywnych” środków transportu np. poprzez rozwój

infrastruktury rowerowej oraz pieszej na terenie gminy (ścieżki rowerowe, chodniki)

- Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Władze lokalne mają możliwość korzystania z technologii TIK przy wdrażaniu procedur administracyjnych on-line, dzięki czemu obywatele będą mogli załatwić swoje sprawy w urzędach bez konieczności wychodzenia z domu i przemieszczania się.

Opracowywane i aktualizowane strategiczne i planistyczne  dokumenty gminne tj. Strategia Rozwoju Gminy Dubiecko, studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania będą zawierać  zapisy dotyczące gospodarki niskoemisyjnej oraz planowania działań obniżających emisję CO2.

Źródła finansowania:

Podstawową barierą dla wdrożenia działań „Planu” wydają się być trudności z finansowaniem projektów. W Polsce występuje wielopoziomowy i zróżnicowany system finansowania innowacyjnych projektów inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. System ten obejmuje finansowanie w formie bezzwrotnej (dotacje) oraz zwrotnej (pożyczki i kredyty). Wiele potencjalnych źródeł finansowania wykorzystuje środki z budżetu Unii Europejskiej, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie przez inwestora bardzo korzystnych warunków finansowania. Operatorami procesu pozyskiwania finansowania są zarówno instytucje państwowe oraz ich wydzielone jednostki organizacyjne (na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym) jak i podmioty komercyjne oferujące produkty dedykowane do inwestycji związanych z energią odnawialną i efektywnością energetyczną.

Monitoring efektów działań:

Monitoring efektów jest istotnym elementem procesu wdrażania „Planu”. Jednym z elementów wdrażania „Planu” jest aktualizacja bazy danych o emisji oraz prowadzona systematycznie inwentaryzacja.

Wskaźnikami efektywności działań określonych w „Planie” będą:

- liczba obiektów poddanych termomodernizacji

- oszczędność energii na podstawie przeprowadzonego audytu

- wysokość rzeczywistego zużycia energii i wody w budynkach użyteczności publicznej

- ilość energii uzyskanej z OZE

- liczba zmodernizowanych źródeł ciepła

- ilość zużywanej energii elektrycznej

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma zapewnić i sprzyjać rozwojowi społeczno-gospodarczemu Gminy Dubiecko. Nie może pozostawać w sprzeczności z uwarunkowaniami zewnętrznymi, w tym również globalnymi. Uwarunkowania globalne są punktem wyjścia do budowy planów w związku z: ograniczonością zasobów, w tym paliw kopalnych, określoną zdolnością środowiska do absorpcji zanieczyszczeń i potrzebami zapewnienia wysokiej jakości życia. Celem zrównoważonego wzrostu jest wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Bardziej konkurencyjna i  zrównoważona gospodarka z pewnością przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju możliwości rynkowych, w szczególności dzięki rozwojowi źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i efektywnego korzystania z zasobów.

# 2. Podstawy prawne i forma opracowania

## 2.1 Potrzeba realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008r. Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznych do roku 2020 tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r.

Celem niniejszego dokumentu jest przygotowanie działań prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej oraz rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju gminy Dubiecko w planowanym okresie 2016 – 2018 z perspektywą do 2020 roku.

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma pomóc gminie zainicjować proces redukcji niskich emisji oraz poprowadzić przez wszystkie jego etapy. Plan ma doprowadzić do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Ważnym elementem realizacji PGN jest podniesienie poziomu świadomości i edukacji społecznej w zakresie zmian klimatycznych, konieczności podejmowanie wysiłków podnoszenia efektywności energetycznej, wykorzystywania źródeł energii odnawialnej oraz możliwości odnoszenia wymiernych korzyści z tytułu stosowania nowoczesnych niskoemisyjnych rozwiązań. W ramach przygotowywania Planu została wykonana inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru całej gminy oraz zostały przeanalizowane możliwości redukcji zużycia energii wraz z ekonomiczno- ekologiczną oceną efektywności działań. Został opracowany ogólny harmonogram realizacji i możliwe źródła finansowania. Ustalone zostały zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno- energetycznej.

## 2.2.  Podstawowe założenia oraz struktura PGN

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest połączeniem informacji na temat bieżącej sytuacji, przyszłych tendencji oraz czynników ryzyka zmian klimatycznych, przed którymi może stanąć samorząd lokalny, tworzących tło i kontekst dla wszelkich oddzielnych środków, jakie zamierza wdrożyć i tym sposobem kształtować proces selekcji. Plany przedstawiają zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ poszczególnych środków służących do redukcji poziomów emisji oraz wspomagają analizę ewentualnych powiązań między emisją CO2, rozwojem gospodarczym i różnymi sektorami społeczeństwa. PGN opiera się na wysokim, średnim lub niskim wyniku

różnorodnych parametrów, z których każdy wpływa na poziom emisji.

Przykłady zmiennych istotnych dla rozwoju niskoemisyjnego obejmują:

- koszt energii,

- koszt emisji CO2,

- krajowe ramy polityczne,

- inwestycje i finanse.

- wzrost gospodarczy,

- zmiany technologiczne oraz

- zmiany zachowań.

Struktura i metodologia opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej została określona w dokumencie przygotowanym przez Komisję Europejską „How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook” („Jak opracować Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) – poradnik”). NFOŚiGW w Warszawie rekomenduje wykorzystanie ww. poradnika przy tworzeniu Planów gospodarki niskoemisyjnej. „Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej” wydane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określają zalecaną strukturę Planu gospodarki niskoemisyjnej:

Streszczenie

1. Ogólna strategia

- Cele strategiczne i szczegółowe

- Stan obecny

- Identyfikacja obszarów problemowych

- Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę)

2. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla

3. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem

- Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania

- Krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dubiecko składa się z następujących elementów:

I. Raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Dubiecko zawierający:

- Informacje ogólne – charakterystyka i opis gminy, opis stanu istniejącego, opis dotychczasowych działań zmierzających do obniżenia emisji CO2 na terenie gminy.

- Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy powstałych w skutek spalania paliw stałych i ciekłych użytkowania, energii elektrycznej wraz z uwzględnieniem energii pochodzącej z OZE.

- Podsumowanie części inwentaryzacyjnej.

II. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem:

- Strategia działania, cele i zobowiązania,

- Propozycje działań krótkoterminowych i średnioterminowych na rzecz obniżenia emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy,

- Analiza SWOT,

- Harmonogram wdrażania planu działań wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za realizację możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na jego realizację,

- Monitoring wdrożonych działań.

## 2.3.  Podstawy prawne opracowania PGN

Celem zrównoważonego wzrostu, który został uznany za jeden z trzech priorytetów strategii UE 2020, jest wspieranie przechodzenia na gospodarkę zasobooszczędną i niskoemisyjną. Zrównoważony wzrost to zarówno kluczowe wyzwanie, jak i szansa dla wszystkich państw członkowskich i regionów UE.

Bardziej konkurencyjna i zrównoważona gospodarka może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju możliwości rynkowych, w szczególności dzięki rozwojowi źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i efektywnemu korzystaniu z zasobów, jak również łagodzenia skutków zmian klimatycznych oraz przystosowywania się do nich.

Ratuje ona gospodarki UE przed kryzysem, jednocześnie nie dopuszczając do degradacji środowiska i chroniąc zasoby naturalne. Podejście to powinno stanowić fundament wszelkich działań związanych z gospodarką, społeczeństwem i spójnością terytorialną. W tym zakresie, sukces w osiągnięciu celów strategii UE 2020 w dużej mierze zależeć będzie od decyzji podjętych na szczeblu lokalnym i regionalnym, co podkreślono w naszym komunikacie pt. „Wkład Polityki Regionalnej w Zrównoważony Wzrost w Ramach Strategii ‘Europa 2020’”

Realizacja zobowiązań Konwencji i ratyfikacja Protokołu z Kioto są traktowane przez społeczność międzynarodową jako miara zaangażowania Polski w realizację globalnej polityki zrównoważonego rozwoju, w tym w politykę łagodzenia zmian klimatycznych. Wiele państw i organizacji międzynarodowych, w tym Unia Europejska (UE) przywiązuje istotną wagę do ratyfikacji Protokołu. Unia Europejska ratyfikowała Protokół w dniu 31 maja 2002 r. Ponadto Unia Europejska przyjęła w czerwcu 2001 r. kompleksowy, Europejski Program Zmian Klimatu (European Climate Change Programme), wytyczający szczegółowe kierunki działań redukcyjnych w sektorach wytwórczych krajów członkowskich - określonych zgodnie z kluczową zasadą skuteczności środowiskowej i efektywności kosztowej podejmowanych działań redukcyjnych.

Na szczeblu prawa międzynarodowego i unijnego Polska podjęła zobowiązania zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w ramach tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego UE1 oraz strategii „Europa 2020”. Są to:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% w stosunku do poziomu z roku 1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji,

- zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20% w ogólnym zużyciu energii (w przypadku Polski 15%),

- redukcja zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok czyli podniesienie efektywności energetycznej.

Przyjęcie europejskiego pakietu klimatyczno-energetycznego przełożyło cele łagodzenia skutków zmian klimatycznych na ścisłe zobowiązania po stronie państw członkowskich, a wiele z tych zobowiązań przyjęto na szczeblu regionalnym. Intensywne planowanie strategiczne na szczeblu regionalnym konieczne jest do realizacji zobowiązań krajowych i do opracowania sposobów wykorzystania szans regionu na rozwój niskoemisyjny, jak również rozwiązania kwestii ewentualnej podatności na skutki zmian klimatycznych.

Pakiet klimatyczno – energetyczny jest próbą zintegrowania polityki klimatycznej i energetycznej całej Unii Europejskiej. W skład pakietu wchodzi szereg aktów prawnych i założeń dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej, promocji energii ze źródeł odnawialnych m.in.: Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r., zmieniona dyrektywą 2009/29/WE, Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. Dyrektywa

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 2 „Europa 2020” jest strategią rozwoju społeczno – gospodarczego Unii Europejskiej obejmującą okres 10 lat do 2020 roku. Jest to dokument przedstawiający cele rozwoju Unii Europejskiej pod względem społeczno – gospodarczym, przy uwzględnieniu założeń zrównoważonego rozwoju.

Realizacja ww. celów wymagać będzie zatem podjęcia szeregu różnorodnych i szeroko zakrojonych działań, nie tylko bezpośrednio sprzyjających ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, ale również tych które wpływają na redukcję w sposób pośredni sprzyjając zmniejszeniu zużycia paliw i energii.

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Z potrzeby dokonania redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza we wszystkich obszarach gospodarki krajowej wynika opracowanie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN).

Osiągnięcie efektu redukcyjnego będzie powiązane z racjonalnym wydatkowaniem środków. Istotą Programu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) płynących z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.

W NPRGN określony został cel główny:

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju

oraz cele szczegółowe:

1) Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,

2) Poprawa efektywności energetycznej,

3) Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,

4) Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,

5) Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,

6) Promocja nowych wzorców konsumpcji, określające obszary, w których powinny zostać podjęte działania mające istotny wpływ na wymagane obniżenie poziomu emisyjności.

Zakłada się, że efektem końcowym NPRGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. NPRGN będzie kierowany do przedsiębiorców wszystkich sektorów gospodarki, samorządów gospodarczych i terytorialnych, organizacji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych. Program adresowany będzie również bezpośrednio do każdego obywatela RP, celem kształtowania właściwych postaw i spowodowania aktywności społecznej w tym zakresie.

PGN jest również spójny z :

- Dyrektywą 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE L 09.140.16). Zgodnie z nowymi celami Unii Europejskiej określonymi w ww. Dyrektywie Polska powinna osiągnąć 15% udział energii elektrycznej z OZE w zużyciu energii elektrycznej brutto. Dążenie do osiągnięcia tego progu zostało potwierdzone w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Powyższe cele są widocznym dowodem na możliwości dla inwestorów zainteresowanych rozwojem OZE w Polsce.

- Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej (Dziennik Urzędowy UE L315/1 14 listopada  2012 r.) Dyrektywa określa zasady, na jakich powinien funkcjonować rynek energii tak, aby wyeliminować m.in. wszelkie nieprawidłowości ograniczające efektywność dostaw. Akt prawny przewiduje także ustanowienie krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020.

Główne postanowienia nowej Dyrektywy nakładają na państwa członkowskie następujące obowiązki:

- ustalenia orientacyjnej krajowej wartości docelowej w zakresie efektywności energetycznej w oparciu o swoje zużycie energii pierwotnej lub końcowej, oszczędność energii pierwotnej lub końcowej albo energochłonność;

- ustanowienia długoterminowej strategii wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych, zarówno publicznych jak i prywatnych;

- zapewnienia poddawania renowacji, od dnia 1 stycznia 2014 r., 3 % całkowitej powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków administracji rządowej w celu spełnienia wymogów odpowiadających przynajmniej minimalnym standardom wyznaczonym dla nowych budynków, zgodnie z założeniem, że budynki administracji publicznej mają stanowić wzorzec dla pozostałych;

- ustanowienia systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej, nakładającego na dystrybutorów energii i/lub przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii obowiązek osiągnięcia łącznego celu oszczędności energii równego 1,5 % wielkości ich rocznej sprzedaży energii do odbiorców końcowych;

- stworzenia warunków umożliwiających wszystkim końcowym odbiorcom energii dostęp do audytów energetycznych wysokiej jakości oraz do nabycia po konkurencyjnych cenach liczników oddających rzeczywiste zużycie energii wraz z informacją o realnym czasie korzystania z energii.

## 2.3. 1. Wybrane źródła prawa europejskiego.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE 09.140.16

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej (Dziennik Urzędowy UE L315/1 14 listopada 2012 r.)

- Dyrektywa 2003/87/WE ustanawiająca system handlu przydziałami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (...)

- Dyrektywa 2010/75/WE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

- Dyrektywa 2009/72/WE w sprawie zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej (...).

- Dyrektywa 2009/73/WE w sprawie zasad wewnętrznego rynku gazu ziemnego (...).

- Dyrektywa 2003/87/WE ustanawiająca system handlu przydziałami do emisji gazów

- cieplarnianych we Wspólnocie (...)

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych

## 2.3.2 Wybrane źródła prawa polskiego.

Istniejący w Polsce system planowania energetycznego nie realizuje celów, dla których został stworzony, czyli:

- zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,

- rozwoju gospodarczego i społecznego

- jakości środowiska i ochrony klimatu.

Gospodarowanie energią w polskich gminach odbywa się przeważnie bez powiązań z planowaniem energetycznym w kształcie określonym w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz.942 z późn.zm.). Prawo energetyczne reguluje cały sektor energetyczny, jednak zawiera także specjalne przepisy mające zastosowanie do OZE, obejmujące: szczególne zasady związane z przyłączaniem do sieci oraz przesyłem energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące OZE; zasady sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące OZE; wydawanie i obrót świadectwami pochodzenia (tzw. zielone świadectwa) wydawanymi dla energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) uchwaloną przez Sejm RP w dniu 10 kwietnia 1997 r. do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

System świadectw pochodzenia (tzw. zielonych świadectw) został szczegółowo określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 156, poz. 969, zmienione rozporządzeniem Dz.U. z 2010 r., Nr 34, poz. 182) w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.

Zielone certyfikaty funkcjonują w Polsce od 2005 r. Wtedy to weszły w życie nowe przepisy, zmieniające zakres obowiązku zakupu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zapewniają one producentom energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii możliwości wykazania, że w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz.UE L z 2009 r. Nr 140, str. 16-62), sprzedawana przez nich energia elektryczna jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii.

Zielone certyfikaty są prawem majątkowym powstającym w wyniku konwersji wydawanych przez Prezesa URE świadectw pochodzenia. Świadectwo pochodzenia wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze działania znajduje się odnawialne źródło energii. Do konwersji dochodzi każdorazowo po zarejestrowaniu ich w systemie rejestru, co skutkuje wygenerowaniem zielonych

certyfikatów. Moment generacji zielonych certyfikatów jest tożsamy z momentem wydania świadectw pochodzenia podmiotowi wytwarzającemu energię elektryczną w odnawialnym źródle energii. Zielone certyfikaty nie mają formy materialnej, dowodem jest jedynie zapis elektroniczny w systemie ewidencyjnym rejestru. Są instrumentem bezterminowym, podlegającym umorzeniu na życzenie jego posiadacza.

W styczniu 2015 r. Sejm uchwalił Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii.

Nowe przepisy mają pomóc w osiągnięciu 15 procentowego udziału odnawialnych źródeł w całości wytwarzanej w Polsce energii do 2020 roku.

Główna zmiana zakłada odejście od systemu tak zwanych "zielonych certyfikatów", które uzyskiwali i sprzedawali wytwórcy OZE. Ustawa wprowadza aukcje, w których państwo przez 15 lat płaci zagwarantowaną sumę, uwzględnianą rokrocznie o inflację. Rząd utrzyma wsparcie dla istniejących instalacji OZE, umożliwiając ich właścicielom przejście do nowego systemu. Ma on funkcjonować od 1 stycznia 2015 roku. Specjalne aukcje będą ogłaszane, organizowane i przeprowadzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przynajmniej raz w roku. Ogłoszenie o aukcji odbędzie się co najmniej 30 dni przed jej rozpoczęciem.

Ustawa wprowadza też pojęcie tak zwanego prosumenta czyli konsumenta, który jednocześnie jest wytwórcą prądu. W ramach tego systemu przewidziano między innymi obowiązek zakupu nadwyżek energii elektrycznej, która została wytworzona w mikroinstalacji przez kolejnych 15 lat. Prosument dostanie 80 procent średniej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Ustawa przewiduje utworzenie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej SA (OREO SA). Podmiot będzie rozliczał ujemne saldo między wartością sprzedaży i zakupu energii elektrycznej na podstawie systemu aukcyjnego. Operator ma też gromadzić i zarządzać środkami z opłaty OZE. Przez 2015 rok stawka opłaty netto wyniesie 2,27 zł za 1 MWh.

Przepisy o wsparciu odnawialnych źródeł energii muszą jeszcze uzyskać akceptację Komisji Europejskiej, która ma stwierdzić czy są one zgodne z przepisami o pomocy publicznej. Regulacje dotyczące wsparcia OZE zaczną obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca, następującego po upływie roku od daty wydania pozytywnej opinii KE. Celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Efektem ma być też większa liczba miejsc pracy (powstanie nowych instalacji OZE wykorzystujących surowce rolnicze).

Rząd szacuje, że bez wprowadzenia proponowanych zmian, system wsparcia OZE może kosztować między 4,6 - 6,2 mld złotych w 2015 roku oraz 7,5 - 11,5 mld złotych w 2020 roku.

Wymagania techniczne w zakresie przyłączenia do sieci oraz zasad funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych wykorzystujących OZE zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007, Nr 93, poz. 623 ze zmianami).

Obowiązki gminy w zakresie energetyki oraz ochrony środowiska, przyrody i gospodarki wodnej zawarte są również w ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95 z późn. zm.). Zadania przypisane jst w zakresie energetyki to w przypadku gmin zadanie własne „zaopatrzenie w energię”.

Kolejnym aktem mówiącym o obowiązkach jst w zakresie poprawy efektywności energetycznej jest Ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551), która została uchwalona dnia 15 kwietnia 2011 r. Większość jej przepisów weszło w życie w dniu 11 sierpnia 2011 r.

W ustawie wskazano krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią wyznaczający uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku. Zgodnie z ustawą jst są zobowiązane do

stosowania co najmniej dwóch z niżej wymienionych środków poprawy efektywności energetycznej:

- umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,

- nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,

- wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, albo ich modernizacja,

- nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r., Nr 76, poz. 493),

- sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r., Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

Wykaz źródeł prawa krajowego:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.. poz. 647 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.. poz. 1059 z późn. zm.)

- Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej

- Poradnik "Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)"

- Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP)

- Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

- „Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku”

- „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” (przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001 roku)

## 2.4 Zgodność PGN z dokumentami strategicznymi.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej musi być również zbieżny z dokumentami planistycznymi i strategicznymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Gospodarka niskoemisyjna oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych.

Rozwój gospodarczy odbywa się na poziomie lokalnym, zatem – chcąc transformować gospodarkę – właśnie tam należy zaplanować odpowiednie działania. W 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki powstała koncepcja przygotowania lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN), nawiązujących do NPRGN. Ich pomysł oparto na funkcjonującym od 2008 r. europejskim „Porozumieniu burmistrzów”, firmowanym przez Komisję Europejską dobrowolnym zrzeszeniu gmin deklarujących realizację celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej na poziomie lokalnym (realizacja pakietu 3 x 20).

PGN to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy (lub kilku gmin) w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Powinny one być: konkretnie określone, mierzalne, ambitne, realne i określone w czasie. Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji i musi być on jasno i mierzalnie zdefiniowany (w postaci względnej lub bezwzględnej).

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma pomóc gminie zainicjować proces redukcji niskich emisji oraz poprowadzić przez wszystkie jego etapy. Doprowadzić do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ważnym elementem realizacji PGN jest podniesienie poziomu świadomości i edukacji społecznej w zakresie zmian klimatycznych, konieczności podejmowania wysiłków podnoszenia efektywności energetycznej, wykorzystywania źródeł energii odnawialnej oraz możliwości odnoszenia wymiernych korzyści z tytułu stosowania nowoczesnych niskoemisyjnych rozwiązań.

Plan ma również za zadanie określić, jak gmina zrealizuje wyznaczone cele. Należy więc opisać działania planowane (inwestycyjne i nieinwestycyjne), sposób ich finansowania oraz metodę monitoringu realizacji planu w kolejnych latach (co najmniej na okres 2014-2020, z możliwością wydłużenia perspektywy czasowej). PGN ma także realizować cele planów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Innym istotnym wymogiem dla planów jest konieczność zapewnienia spójności działań z wieloletnimi planami finansowymi w gminach. Podstawą opracowania dobrego planu jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. Należy w niej ująć budynki publiczne i mieszkalne, transport, gospodarkę odpadami oraz przemysł i usługi.

Na podstawie zidentyfikowanych możliwości należy zaplanować działania realizujące wyznaczone cele. Muszą się one opierać na już istniejących planach i strategiach. Dla planowanych działań należy wskazać mierniki osiągnięcia celów, źródła finansowania oraz plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji.

Zapisy projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 określają, że gmina będzie mogła pozyskać dofinansowanie na działania m.in. w zakresie termomodernizacji budynków, transportu publicznego czy wdrażania OZE, na podstawie przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

### 2.4.1  Poziom krajowy

Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo

SRK została przyjęta 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów. Dokument ten to główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie czasowym, wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dubiecko wykazuje komplementarność z zapisami Strategii Rozwoju Kraju, w tym :

II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej m.in. wsparcie termomodernizacji budynków i modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych z zastosowaniem dostępnych i sprawdzonych technologii, rozwój energetyki rozproszonej poza istniejącą siecią energetyczną z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł

II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii m.in. zwiększenie wykorzystania OZE II.6.4. Poprawa stanu środowiska m.in. prowadzenie długofalowej polityki ograniczenia emisji w sposób zachęcający do zmian technologii produkcyjnych, poprawa efektywności infrastruktury ciepłowniczej, modernizacji oświetlenia.

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku”

Głównym celem Strategii jest stworzenie warunków dla rozwoju konkurencyjnego i efektywnego sektora energetycznego przy jednoczesnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne. Przyjęty dokument wytycza kierunki rozwoju branży energetycznej. Wskazuje także priorytety w ochronie środowiska oraz kluczowe działania, które powinny zostać podjęte w ramach długofalowych planów rozwoju sektora energetycznego.

Wśród szczególnie ważnych wyzwań, które stoją przed sektorem energetycznym w Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”, wymienione zostały m.in. zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki poprzez modernizację energetyki i ciepłownictwa, dywersyfikację struktury wytwarzania energii poprzez wdrożenie i rozwijanie energetyki jądrowej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku przyjęta przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 roku Uchwałą Rady Ministrów nr 202/2009.

Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej określonymi w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” są:

- poprawa efektywności energetycznej,

- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,

- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,

- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,

- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Za istotne działania wspomagające realizację polityki energetycznej uznano aktywne włączenie się władz regionalnych w realizację jej celów, w tym poprzez przygotowywane na szczeblu wojewódzkim, powiatowym lub gminnym strategii rozwoju energetyki.

### 2.4.2 Poziom regionalny

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dubiecko jest komplementarny z poniższymi dokumentami strategicznymi na szczeblu regionalnym:

Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Cel 4 Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z poszanowaniem środowiska naturalnego sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego województwa.

Priorytet:

4.3. Bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne wykorzystanie energii: Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej województwa podkarpackiego poprzez racjonalne wykorzystanie paliw i energii z uwzględnieniem lokalnych zasobów, w tym odnawialnych źródeł energii.

Kierunki działań:

4.3.2. Racjonalne wykorzystanie energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej ,

4.3.3. Wsparcie rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii (OZE).

Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.

Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego jest jednym z programów zakreślających kierunki rozwoju gospodarczo - społecznego w nawiązaniu do ochrony środowiska.

Celem nadrzędnym „Programu Ochrony Środowiska Województwa na lata 2012-2015”, zwanego dalej Programem, jest wdrożenie polityki ekologicznej państwa na obszarze województwa podkarpackiego. Nadrzędnym strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest „Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego”.

W Programie sformułowano następujące wojewódzkie priorytety ekologiczne:

9.5. Ochrona Powietrza Atmosferycznego I Klimatu–Priorytet 4

Realizacja priorytetu powinna przyczynić się do zapewnienia wysokiej jakości powietrza, spełniającej wymagania ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz do poprawy warunków życia ludzi i eliminacji zagrożeń ich zdrowia. Pozwoli ponadto na wypełnienie zobowiązań międzynarodowych w zakresie ochrony klimatu, tym samym będzie zmierzać do zmniejszenia zagrożeń wynikających z globalnego ocieplenia.

Cele średniookresowe

Cel nr 1 - Osiągnięcie oraz utrzymanie wymaganej prawem jakości powietrza atmosferycznego.

Cel nr 2 - Przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu poprzez sukcesywną redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Kierunki działań

Ochrona powietrza atmosferycznego

Działania inwestycyjne:

1) redukcja niskiej emisji poprzez: centralizację zaopatrzenia w ciepło w miastach, modernizację istniejących źródeł ciepła (poprawę sprawności w procesach spalania i stosowanie ekologicznych nośników energii), modernizację linii przesyłowych w celu eliminacji strat ciepła, termomodernizację i termorenowację budynków;

2) ograniczanie emisji komunikacyjnej i ochrona przed jej negatywnym oddziaływaniem poprzez budowę obejść drogowych miast i miejscowości, modernizację istniejących połączeń komunikacyjnych, remonty nawierzchni i przebudowy dróg o małej przepustowości; rozwój i modernizację transportu kolejowego i zbiorowego w miastach, tworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego; odpowiednie utrzymanie czystości nawierzchni ulic w miastach;

3) realizacja zadań przewidzianych dla poprawy infrastruktury drogowej, w szczególności budowy autostrady A-4, budowy drogi ekspresowej S –19, budowy obwodnic w ciągach dróg krajowych;

4)ograniczanie emisji z dużych źródeł spalania paliw celem wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego oraz dyrektywy 2010/75/UE (IED) w zakresie ograniczania emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu.

5) w zakresie ograniczania emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu poprzez m.in.: modernizację technologii w celu prowadzenia mniej energochłonnej produkcji, zastosowanie ekologicznych nośników energii w instalacjach wykorzystujących węgiel, udoskonalanie procesów spalania paliw prowadzące do zmniejszenia zużycia paliw instalowanie urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz modernizację istniejących.

6) realizacja zadań określonych w opracowanych i uchwalonych nPOP.

Działania nieinwestycyjne:

1)monitoring i ocena jakości powietrza w strefach, zgodnie z wymogami ustawowymi;

2) opracowanie oraz aktualizacja naprawczych programów ochrony powietrza w miarę zaistniałych potrzeb dla stref, gdy zostaną stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu;

3)wszelkie działania edukacyjne i promocyjne dotyczące upowszechniania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, stosowania ekologicznych nośników energii, edukacja na temat szkodliwości spalania materiałów odpadowych różnego pochodzenia;

4) stymulowanie władz lokalnych -miejskich do opracowania planów cyrkulacji ruchu drogowego;

5) promowanie proekologicznych środków zbiorowego transportu (transport kolejowy);

6) promowanie komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego szczególnie na terenach miejskich;

7) stymulowanie zakładów do wprowadzania systemów zarządzania środowiskiem;

8) kontrola wypełniania obowiązków określonych w pozwoleniach zintegrowanych, pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz kontrole interwencyjne w indywidualnych systemach grzewczych.

Ochrona klimatu

Działania inwestycyjne i nieinwestycyjne, określone dla ochrony powietrza atmosferycznego będą jednocześnie przeciwdziałać zmianom klimatu. Zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń wiązać się będzie ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla, głównego gazu cieplarnianego towarzyszącego wszystkim procesom przemysłowych emisji innych zanieczyszczeń powietrza (głównie spalanie paliw organicznych). Realizacja działań w zakresie ochrony klimatu wymagać będzie aktywnych prac podejmowanych w wielu innych

sektorach m.in. w gospodarce odpadami, leśnictwie, rolnictwie.

Działania inwestycyjne:

1) działania inwestycyjne w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza;

2) hermetyzacja procesów w kopalnictwie gazu i ropy naftowej oraz uszczelnianie i usprawnianie procesów przesyłu gazu ziemnego oraz wykorzystywanie do produkcji energii biogazu (zawierającego metan) np. z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów bytowych;

3) działania w odniesieniu do gospodarki odpadami (zmniejszenie ilości odpadów u źródła, odzysk odpadów, wykorzystanie gazu wysypiskowego), gospodarki leśnej (zwiększanie lesistości -jeden ze sposobów pochłaniania CO2) i rolnej (rozwój upraw energetycznych).

Działania nieinwestycyjne:

1) promowanie i wspieranie wzorców konsumpcji i produkcji pożądanych z punktu widzenia ochrony klimatu;

2) promowanie i wspieranie działań na rzecz wykorzystania do produkcji energii źródeł odnawialnych;

3) realizacja systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Pozyskiwanie Energii Ze Źródeł Odnawialnych I Energooszczędność – Priorytet 5

Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego jest jednym z istotnym elementów zrównoważonego rozwoju, zarówno w dziedzinie energetycznym jak i ekologicznym. Stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii zależy od zasobów i technologii ich przetwarzania. W województwie istnieją warunki eksploatacji "zielonej energii" bazującej na wykorzystaniu: energii słonecznej, energii geotermalnej, biomasy, biopaliw, siły wiatru. Jednak wykorzystanie tych źródeł energii nie jest na razie zadawalające. Na terenie województwa podkarpackiego największe znaczenie ma hydroenergetyka. Od wielu lat działa elektrownia Wodna Solina - Myczkowce oraz wiele małych elektrowni wodnych. W ostatnich latach gwałtownie wzrosło zainteresowanie inwestorów lokalizacją elektrowni wiatrowych. Znaczy udział notuje się również w ilości sprzedanych kolektorów słonecznych (3 miejsce województwa w kraju).

Cele średniookresowe

Cel nr 1 - Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w województwie (do 15% w 2020 roku).

Cel nr 2 - Zmniejszanie energochłonności gospodarki, zarówno w zakresie procesów wytwórczych, jak i świadczenia usług oraz konsumpcji.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020

W latach 2014–2020 Polska będzie realizować 22 Programy Operacyjne w ramach unijnej polityki spójności. 16 regionalnych programów operacyjnych otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jeden program operacyjny otrzyma środki z EFRR i Funduszu Spójności. Trzy programy operacyjne otrzymają środki z EFRR. Jeden program operacyjny otrzyma środki z Funduszu Spójności. Jeden program operacyjny otrzyma środki z EFS.

Z tego względu RPO WP przewiduje realizację:

- Oś Priorytetowa Iii Czysta Energia

Oś priorytetowa III jest osią jednofunduszową, współfinansowaną z EFRR, obejmującą CT4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz CT6 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

Ww. połączenie celów tematycznych wynika z logicznego powiązania ze sobą interwencji oraz

komplementarności przewidzianych w nich działań. Zarówno w ramach CT 4 oraz CT 6 (PI 6e) realizowane inwestycje powinny przyczyniać się do osiągnięcia jak największej efektywności energetycznej oraz jak najmniejszej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza.

Oś jest zgodna z zapisami Strategii Europa 2020 w ramach priorytetu Zrównoważony rozwój, których realizacja ma przyczynić się do zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym województwa, poprawy efektywności energetycznej szczególnie w sektorze mieszkaniowym, publicznym i w MŚP, uniezależnienia wzrostu PKB od wykorzystania energii i rozwoju gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Identyfikacja działań prowadzących do osiągnięcia założeń, będzie się opierać na określeniu potencjału technicznego poszczególnych obszarów działań z uwzględnieniem zakresu interwencji możliwych do realizacji i wynikających z regionalnych uwarunkowań środowiskowych (np. funkcjonowanie obszarów Natura 2000 –w szczególności obszary specjalnej ochrony ptaków, szlaki migracyjne zwierząt oraz jakość powietrza –poziom stężenia pyłu PM10), społecznych (możliwość wystąpienia konfliktów społecznych) oraz przestrzennych. W odniesieniu do zachowania jakości powietrza w ramach CT6 interwencja ukierunkowana będzie na komplementarne do CT4, inwestycje wynikające z programów ochrony powietrza, zgodnie z dyrektywą 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia poprawy jakości powietrza będą miały tu również działania związane z ograniczeniem niskiej emisji, podejmowane w ramach CT4.

- Oś Priorytetowa Iv Ochrona Środowiska Naturalnego I Dziedzictwa Kulturowego

Oś priorytetowa IV jest osią jednofunduszową, współfinansowaną z EFRR, obejmującą CT5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz CT6 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami. Ww. połączenie celów tematycznych wynika z logicznego powiązania ze sobą interwencji oraz komplementarności przewidzianych w nich działań. Istnieje ścisły związek między stanem środowiska a zapobieganiem zmianom klimatu i zapobieganiem ryzyku. Przeciwdziałanie zagrożeniom (w tym wynikającym ze zmian klimatu), wpływa nie tylko na bezpieczeństwo regionu, ale także na stan środowiska naturalnego. Natomiast pożary lasów są jednym z największych zagrożeń dla lasów, w tym dla obszarów Natura 2000. Zakłócają w sposób drastyczny procesy życiowe ekosystemów. W przypadku, kiedy zasięgiem pożarów objęte są znaczne powierzchnie –pożary uznaje się za klęski ekologiczne. W wyniku pożarów lasów znacznemu zmniejszeniu ulega różnorodność biologiczna. Bezpośrednim skutkiem pożarów jest całkowite lub częściowe uszkodzenie roślin, śmierć organizmów glebowych, zwierząt i zniszczenie siedlisk wielu ich gatunków. Projekty mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej w wielu przypadkach przyczyniają się do adaptacji do zmian klimatu. Funkcje różnorodności biologicznej i ekosystemów pomagają w dostosowaniu do zmian klimatu i łagodzą ich skutki. Torfowiska, tereny podmokłe, gleba, lasy i zbiorniki wodne odgrywają kluczową rolę w pochłanianiu i magazynowaniu węgla, pomagają w ochronie przed zmianami klimatu. Zdrowe, odporne ekosystemy posiadają większą zdolność do łagodzenia skutków zmian klimatu ido przystosowania się do nich. Lepiej znoszą ekstremalne zjawiska pogodowe i łatwiej się po nich regenerują. Chroniąc przyrodę i odtwarzając ekosystemy, zmniejsza się ich narażenie i wzmacnia odporność. Połączenie w ramach tej osi zakresów interwencji związanych z ochroną środowiska (w tym środowiska kulturowego) z działaniami związanymi z adaptacją do zmian klimatu, zapewni spójność planowania i wdrażania projektów oraz zapewni elastyczność w realizacji powiązanych ze sobą działań. Dzięki realizacji priorytetów inwestycyjnych z CT5 i CT6, możliwe będzie zmaksymalizowanie skuteczności realizacji celu nadrzędnego OP4, którym jest ochrona środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz wykorzystanie

dziedzictwa kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności regionu. Taka konstrukcja osi przyczyni się do lepszego, niż miałoby to miejsce w wypadku odrębnych osi, osiągnięcia założonego celu nadrzędnego. Interwencja w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych osi priorytetowej IV przyczyniać się będzie do realizacji celu głównego Umowy Partnerstwa, tj. zwiększenia konkurencyjności gospodarki jak również jej celów szczegółowych tj.: poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu oraz rozwój systemów zarządzania zagrożeniami oraz zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie.

### 2.4.3. Poziom lokalny

Cele PGN muszą być również zgodne z wyznaczonymi priorytetami na szczeblu gminnym, które wyznaczają m.in. poniższe dokumenty strategiczno-planistyczne.

Strategia Rozwoju Powiatu Przemyskiego na lata 20015 – 2025

W strategii przewidziano realizację następujących celów operacyjnych dotyczących rozwoju alternatywnych źródeł energii, także w obszarze ograniczania emisji w ramach poszczególnych celów:

Cel Strategiczny – Zrównoważone Wykorzystanie Środowiska Naturalnego Powiatu.

Cel operacyjny – Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu

Cel operacyjny – Tworzenie warunków do zwiększania stopnia zagospodarowania odpadów i wykorzystywania technologii

Strategia Rozwoju Gminy Dubiecko

Podstawowym narzędziem osiągnięcia ładu ekologicznego jest ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Ład społeczny może być osiągnięty np. poprzez akceptację mieszkańców dla proponowanych i podejmowanych działań. Ład gospodarczy osiąga się poprzez kształtowanie odpowiedniej struktury gospodarki i ograniczenie bezrobocia. Ład przestrzenny wiąże się np. z odpowiednią lokalizacją terenów przemysłowych, mieszkaniowych, komunikacyjnych i innych.

Powyższe zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu, ze wskazaniem kierunków i hierarchii działań zmierzających do ich wprowadzenia na terenie gminyDubiecko.

W programie za najistotniejsze z punktu widzenia ekologicznych aspektów kategorii trwałego rozwoju w skali gminy w kontekście ochrony środowiska dla Gminy  Dubiecko uznano następujące problemy środowiskowe:

1. Stan powietrza atmosferycznego.

2. Zanikanie ozonu stratosferycznego.

3. Eutrofizację.

4. Zatrucie gleb i wód toksycznymi chemikaliami.

5. Różnorodność biologiczna.

6. Krajobraz (ochronę krajobrazu).

7. Zasoby wodne.

8. Zasoby leśne.

9. Degradacja gleb.

10. Jakość środowiska miejskiego.

11. Zasoby złóż kopalin.

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w gminie Dubiecko są: transport, kotłownie lokalne i paleniska indywidualne. Do uciążliwości zaliczyć również należy odory wydobywające się z odstojników ścieków komunalnych.

Emisja z punktowych źródeł zanieczyszczeń, tj. z zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw energetyki cieplnej, jest objęta kontrolą i ewidencją, natomiast emisja z pozostałych źródeł, ze względu na charakter i rozproszenie, jest trudna do zbilansowania i nie jest kontrolowana w skali gminy. Udział źródeł niepunktowych w ogólnej emisji jest szacowany jako znaczący, lecz nie określany ilościowo.

W strukturze zanieczyszczeń wyróżnia się :

- zanieczyszczenia pyłowe: pyły ze spalania paliw, pyły z procesów technologicznych

- zanieczyszczenia gazowe: SO2, NO2, CO, CO2 oraz inne gazy.

Gmina Dubiecko jest regionem typowo rolniczym, na którego terenie nie występują małe przedsiębiorstwa przemysłowe. Funkcjonują drobne zakłady przemysłowe, które prowadzone są przez niewielkie spółki prywatne oraz osoby fizyczne.

Województwo podkarpackie podzielone jest na strefy które pokrywają się z granicami powiatów, dla każdej strefy podawane są wyniki badań jakości powietrza. Każdej strefie przypisuje się klasy w zależności od poziomu stężeń zanieczyszczeń. W latach 2001-2003 WIOŚ nie prowadził badań jakości powietrza atmosferycznego dla powiatu przemyskiego, dlatego nie można przedstawić aktualnych danych liczbowych dla poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń.

Na terenie powiatu przemyskiego nie nastąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń dla podstawowych zanieczyszczeń powietrza, dlatego strefa ta została zakwalifikowana do klasy A ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin.

Podsumowanie

1. Brak stanowisk pomiarowych uniemożliwia sporządzenie kompleksowej oceny stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie gminy Dubiecko.

2. Na terenie powiatu przemyskiego nie nastąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń dla podstawowych zanieczyszczeń powietrza, dlatego strefa ta została zakwalifikowana do klasy A ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin.

### 2.5 Źródła finansowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz koordynacja Planu

Przygotowywanie i wdrażanie zrównoważonej polityki energetycznej stanowi wyzwanie i jest czasochłonnym procesem, który musi być systematycznie planowany i zarządzany. Wymaga on współpracy i koordynacji różnych wydziałów lokalnej administracji, takich jak wydział ochrony środowiska, zagospodarowania gruntów i planowania przestrzennego, gospodarki i spraw społecznych, budownictwa i infrastruktury, transportu, finansów, ds. przetargów itp. Ponadto jednym z warunków decydujących o sukcesie całego procesu opracowania, wdrażania i monitorowania Planu jest, aby nie był on postrzegany przez różne wydziały lokalnej administracji jako dokument zewnętrzny, ale był zintegrowany z ich codzienną pracą: mobilnością i planowaniem przestrzeni miejskich, zarządzaniem własnością komunalną (budynkami, oświetleniem publiczny, itp.), wewnętrzną i zewnętrzną komunikacją, zamówieniami publicznymi.

Realizacja założeń zapisanych w dokumentach strategicznych jest zadaniem samorządu terytorialnego. Zadania wynikające z PGN są przypisane poszczególnym jednostkom podległym władzom Gminy, a także podmiotom zewnętrznym, działającym na terenie Gminy. Monitoring realizacji Planu oraz jego aktualizacja podlegać będzie wyznaczonej osobie, zatrudnionej w Urzędzie Gminy, bądź zlecone będzie niezależnej jednostce zewnętrznej.

Istotne dla osiągnięcia określonych celów jest dopilnowanie, aby cele i kierunki działań wyznaczone w PGN były:

- przyjmowane w odpowiednich zapisach prawa lokalnego,

- uwzględniane w dokumentach strategicznych i planistycznych,

- uwzględniane w wewnętrznych dokumentach Urzędu Gminy.

Dokument niniejszy zostanie poddanych konsultacjom z wszystkimi ww. jednostkami, grupami i organizacjami. Działania przewidziane w PGN będą finansowane ze środków zewnętrznych i własnych Gminy. Środki na realizację powinny być zabezpieczone głównie w programach krajowych i europejskich, a we własnym zakresie – konieczne jest wpisanie działań długofalowych do wieloletnich planów inwestycyjnych oraz uwzględnienie wszystkich działań w corocznym budżecie Gminy. Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego (w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek) dla prowadzonych działań.

Aspekty organizacyjne i pozainwestycyjne realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dubiecko obejmują struktury organizacyjne, przydzielone zasoby ludzkie, zaangażowanie zainteresowanych stron, w tym komunikację i szkolenia.

Skuteczność realizacji celów założonych w niniejszym Planie jest w dużej mierze uzależniona od zapewnienia odpowiedniego wsparcia władz Gminy. Należy podkreślić, iż zobowiązanie wyrażone przez organ stanowiący i kontrolny gminy stanowi jednoczesne wsparcie dla zaangażowania wszystkich interesariuszy Planu.

Koordynacja realizacji Planu i struktury organizacyjne

Niniejszy Plan będzie realizowany w istniejących strukturach organizacyjnych Urzędu Gminy Dubiecko. Odpowiedzialnym za realizację Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dubiecko jest Wójt Gminy. W ramach zarządzania działaniami, zaprojektowanymi w Planie, powinny zostać wskazane zakresy odpowiedzialności poszczególnych jednostek, co do gromadzenia danych, weryfikacji kierunków działań, konsultacji zapisów dokumentów strategicznych, zamówień publicznych i kosztów realizacji Planu.

Kontrolne wyniki emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Dubiecko powinny być opracowywane co dwa lata jako raport z podjętych działań, który przedkładany będzie Wójtowi Gminy, a co cztery lata Plan powinien być poddawany aktualizacji na podstawie bieżących danych

dotyczących końcowego zużycia energii, udostępnionych przez:

- referaty organizacyjne Urzędu Gminy,

- jednostki organizacyjne Gminy,

- zarządców budynków użyteczności publicznej,

- zarządzających oświetleniem ulicznym.

Metodyka opracowania wyników końcowego zużycia energii oraz odpowiadających im poziomów emisji dwutlenku węgla, powinna być zgodna z metodyką przyjętą na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu.

Działania podejmowane w związku z realizacją zapisów niniejszego Planu powinny być upublicznione z wykorzystaniem witryny internetowej Gminy.

Zasoby ludzkie

Proces zarządzania i monitorowania realizacji Planu będzie wykonywany w ramach istniejących struktur organizacyjnych Urzędu Gminy i dostępnych zasobów ludzkich oraz budżetu Gminy.

Zaangażowanie interesariuszy

Zaangażowanie interesariuszy stanowi punkt wyjściowy procesu wspierania zmiany zachowań, który jest niezbędnym uzupełnieniem działań przyjętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dubiecko, a także gwarantem powodzenia jego realizacji, zarządzania i monitorowania.

Interesariuszami są wszystkie strony, które są zainteresowane wdrażaniem Planu, mają wpływ na jego realizację, a także odnoszą korzyści z jego wdrażania. Możemy wśród nich wymienić:

- władze Gminy Dubiecko

- pracowników jednostek organizacyjnych Gminy,

- pracowników lokalnych banków i instytucji finansowych,

- lokalnych przedsiębiorców,

- przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń,

- mieszkańców.

Osobą odpowiedzialną za wdrażanie, monitoring i ewaluację PGN .będzie pracownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska

Interesariusze zostali zaangażowani w proces opracowania Planu. W trakcie realizacji prowadzone będą akcje informacyjne, mające na celu ich współudział we wdrażaniu Planu, a także opracowaniu potencjalnych działań korygujących, służących osiągnięciu założonego celu przy spełnieniu wskaźników monitorowania. Komunikacja będzie się odbywała z wykorzystaniem dotychczas funkcjonujących kanałów, tj. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej Urzędu, w trakcie spotkań i wydarzeń, organizowanych przez Gminę oraz organizacje pozarządowe na terenie Gminy.

# 3. Ogólna charakterystyka Gminy Dubiecko oraz uwarunkowania mające znaczenie w kwestii jakości powietrza

Położenie Gminy:

Gmina Dubiecko zlokalizowana jest we wschodniej części województwa podkarpackiego, 
w zachodniej części powiatu przemyskiego. Położona jest na obszarze Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego oraz Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Gmina składa się 
z 17 sołectw, którymi są: Bachórzec, Drohobyczka, Dubiecko, Hucisko Nienadowskie, Iskań, Kosztowa, Łączki, Nienadowa, Piątkowa, Przedmieście Dubieckie, Sielnica, Słonne, Śliwnica, Tarnawka, Winne - Podbukowina, Wybrzeże i Załazek. Siedzibą gminy jest Dubiecko, gdzie swoją siedzibę mają władze administracyjne.

Pod względem terytorialnym, Gmina obejmuje obszar wynoszący 154,26 km², co stanowi 12,71% powierzchni całego powiatu. Sąsiaduje bezpośrednio z następującymi gminami: Bircza, Krzywcza, Pruchnik, Kańczuga i Jawornik Polski oraz Dynów.

Rysunek 1 Mapa Gminy Dubiecko

Źródło: https://grafion.wordpress.com/mapy-i-plany/

Ludność:

Do głównej części składowej kształtującej procesy rozwojowe w gminie są jej mieszkańcy. Struktura demograficzna ludności i analiza rozwoju zaludnienia jest podstawą do prognozowania potrzeb społecznych, na których opiera się gminna polityka rozwoju. Istniejące procesy demograficzne decydują nie tylko o skali rozwoju Gminy, ale również jego dynamice. Wpływają one także na rynek pracy, mieszkań i poszczególne grupy inwestycji demograficznych (jakimi są np. szkoły). Stan ludności Gminy Dubiecko od 2013 do 2015 roku przedstawiony został w poniżej tabeli:

Tabela 1 Stan ludności Gminy Dubiecko w latach 2013-2015 (stan na dzień 20.06.2016r.)

| Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ludność ogółem | 9 423 | 9 378 | 9 348 |
| Mężczyźni | 4 673 | 4 652 | 4 630 |
| Kobiety | 4 759 | 4 726 | 4 718 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Potencjał demograficzny Gminy Dubiecko na koniec 2015 roku wg danych GUS stanowił 
9 348 osób; w tym 4 718 kobiet i 4 630 mężczyzn. Ludność gminy stanowi zatem 12,6% ludności całego powiatu przemyskiego, który w 2015 roku liczył 74 315 osób. W Gminie Dubiecko od 2013 roku następuje powolny spadek liczby ludności, który w latach 2013-2015 roku wyniósł 75 osób. Średnia gęstość zaludnienia Gminy niezmiennie od 2013 roku wynosi 61 osób/km².

Charakterystyka terenów gminy:

Gmina Dubiecko pod względem zajmowanej powierzchni zalicza się do jednej z największych gmin powiatu przemyskiego - zajmuje 12,71% jego powierzchni, dzięki czemu znajduje się na 
3 miejscu w powiecie (wyprzedzają ja kolejno gminy Bircza i Fredropol). Pod względem zaludnienia Gmina Dubiecko zajmuje 5 miejsce w powiecie (61 osób/km2). Najwięcej gospodarstw domowych znajduje się w miejscowości Nienadowa – 644.

Tabela 2 Powierzchnia poszczególnych miejscowości w Gminie Dubiecko

| L. P. | Miejscowość | Powierzchnia w km2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bachórzec | 12,385 |
| 2 | Dubiecko | 2,3941 |
| 3 | Drohobyczka | 15,5813 |
| 4 | Hucisko Nienadowskie | 4,6154 |
| 5 | Iskań | 12,1868 |
| 6 | Kosztowa | 9,7722 |
| 7 | Nienadowa | 22,186 |
| 8 | Piątkowa | 25,3917 |
| 9 | Przedmieście Dubieckie | 8,5152 |
| 10 | Sielnica | 10,9257 |
| 11 | Śliwnica | 10,8618 |
| 12 | Słonne | 1,9685 |
| 13 | Tarnawka | 3,7965 |
| 14 | Winne-Podbukowina | 2,0702 |
| 15 | Wybrzeże | 8,0156 |
| 16 | Polchowa | 3,594 |
|  | Razem | 154,2600 |

Źródło: Urząd Gminy Dubiecko

Pod w względem morfologicznym tereny Gminy Dubiecko należą do Pogórza Dynowskiego. W południowej części Gminy znajdują się liczne wzniesienia, przekraczające 410 m. n.p.m. 
Do najwyższych z nich można zaliczyć Łubienkę, która liczy  449 m n.p.m.

Gmina położona jest w strefie klimatycznej dzielnicy podkarpackiej, obejmującej swoim zasięgiem m.in. część Karpat, gdzie panują głównie niskie temperatury roczne (od +7 do +8 oC),
a czas trwania pokrywy śnieżnej wynosi 80-90 dni. Łączna suma opadów rocznych w tej strefie wynosi 600-800mm, natomiast okres wegetacyjny (uzależniony od wysokości terenu) trwa ok. 210-220 dni.

Zasoby naturalne i walory przyrodnicze:

Główną rzeką przebiegającą przez centralną część Gminy Dubiecko jest San, zakwalifikowany jako woda o czystości kl. III z tendencją do polepszania.

Wiodącą funkcją Gminy Dubiecko jest rolnictwo, produkcja żywności i obsługa ludności. Użytki rolne na obszarze Gminy stanowią 48% (tj. 7 404 ha), użytki leśne stanowią natomiast 40% powierzchni gminy (6 170 ha). Pozostały obszar zajmują tereny zabudowane oraz grunty zurbanizowane. W obszarze rolnictwa dominują uprawy zbóż oraz roślin okopowych, a około 60% rolników pracuje w średnich gospodarstwach (wielkość 2 - 4 ha). Kultura rolna w Gminie Dubiecko znajduje się na zadawalającym poziomie, a tamtejsze gospodarstwa wyposażone są w odpowiednie maszyny rolnicze.

Na terytorium Gminy istnieje udokumentowane złoże kruszywa naturalnego w wielkości 2 414 000 ton posiadającego zasoby przydatne dla budownictwa. Na obszarze terasy zalewowej Sanu są natomiast eksploatowane złoża żwiru. W rejonie kilku wsi: Nienadowy, Huciska Nienadowskiego i Drohobyczki znajdują się cegielnie eksploatujące gliny zboczowe wykorzystywane do produkcji ceramiki.

Lesistość na obszarze Gminy Dubiecko stanowi 39,5%. Powierzchnia lasów ogółem wynosi 6096,15 ha. Na terenie Gminy dominuje przewaga lasów publicznych 3992,84 ha, natomiast lasy stanowiące własność gminy zajmują obszar 163,30 ha. Pod względem administracyjnym lasy należą do Nadleśnictw Dynów oraz Pruchnik. Lasy występujące na tym obszarze są lasami produkcyjnymi.

Z racji położenia Gminy Dubiecko na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego posiada ona duży potencjał turystyczny i warunki sprzyjające rozwojowi gospodarstw agroturystycznych, których w Gminie jest przynajmniej 12.

Ziemia dubiecka obfituje różnorodnym bogactwem historycznym oraz przyrodniczym. Do głównych walorów przyrodniczych zaliczyć można czyste powietrze, rzekę San oraz produkty ekologiczne wytwarzane w gospodarstwach. Atrakcję przyrodniczą stanowi również Rezerwat Broduszurki. Dodatkowo na terenie większości miejscowości w Gminie znajdują się obiekty bądź miejsca historyczne, które warto odwiedzić (kapliczki, zabytkowe domy, kościoły i pomniki).

Infrastruktura techniczna Gminy Dubiecko:

Sieć drogowa

Jednym z głównych elementów infrastruktury technicznej w gminach zaliczane są drogi. Przez Gminę Dubiecko przebiega droga wojewódzka Przemyśl- Domaradz na odcinku o długości ok. 10 km. Stan nawierzchni jest dobry. Dodatkową sieć dróg tworzą również drogi powiatowe i gminne, które wynoszą:

- drogi powiatowe - 63 km

- drogi gminne – ok. 36 km

- drogi wewnętrzne

W poniższej tabeli przedstawiona została długość poszczególnych dróg gminnych na terenie Gminy Dubiecko.

Tabela 3 Ewidencja dróg gminnych w Gminie Dubiecko

| Sołectwo | Liczba dróg gminnych w miejscowości | Łączna długość dróg (w km) |
| --- | --- | --- |
| Bachórzec | 4 | 1,55 |
| Dubiecko | 9 | 2,7 |
| Drohobyczka | 2 | 5,5 |
| Hucisko Nienadowskie | 2 | 4,6 |
| Kosztowa | 2 | 2,15 |
| Nienadowa | 4 | 2,25 |
| Przedmieście Dubieckie | 3 | 4,5 |
| Sielnica - Łączki | 1 | 2 |
| Śliwnica | 1 | 1,2 |
| Tarnawka – Załazek | 1 | 2,6 |
| Winne - Podbukowina | 1 | 0,8 |
| Wybrzeże | 4 | 6,3 |
| Razem | 34 | 36,15 |

Zródło: Strategia Gminy Dubiecko

Na terenie Gminy występują także drogi wewnętrzne (wiejskie, polne i leśne), głównie  żwirowe wymagające modernizacji.

Dzięki optymalnej infrastrukturze drogowej występują dobre powiązania wewnętrzne między poszczególnymi sołectwami oraz zewnętrzne regionalne, a także ponadregionalne.

Komunikacja publiczna

W zakresie komunikacji zbiorowej na obszarze Gminy Dubiecko występują linie autobusowe PKS oraz przewoźnicy prywatni (Eurobus). Komunikacja publiczna realizowana jest głównie przez oddziały PKS w Przemyślu, Rzeszowie oraz Brzozowie. Gmina posiada nowoczesny Kompleks Dworcowy. Połączenia z sąsiednimi aglomeracjami i miastami należy uznać za zadawalające 
i wystarczające.

Wodociągi i gospodarka wodna

Obecnie na terenie Gminy Dubiecko działają dwa wodociągi produkujące wodę zdatną do spożycia przez mieszkańców. Jak podaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu są to: Wodociąg Wybrzeże w Wybrzeżu i Przedmieściu Dubieckim, oraz wodociąg Nienadowa 
w Nienadowej. Od 2012 -2013 roku Gmina realizowała projekt „Rozwój potencjału społeczno 
- gospodarczego Gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Przedmieście Dubieckie, Nienadowa, Dubiecko”

Większość gospodarstw domowych na terenie Gminy Dubiecko zapopatrywana jest w wodę pochodzącą ze studni indywidualnych.

Kanalizacja

Na terenie Gminy Dubiecko zbiorcze kanalizacje sanitarne funkcjonują w miejscowościach takich jak Dubiecko, Nienadowa i Przedmieście Dubieckie. Ścieki odprowadzane są do biologiczno-mechanicznej oczyszczalnia ścieków mieszczącej się w Nienadowej. Stan ogólny sieci kanalizacyjnej na 2015 rok to około 58 kilometrów oraz 956 przyłączy. Poniższa tabela przedstawia długość sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach.

Tabela 4 Sieć kanalizacyjna w Gminie Dubiecko

| Miejscowość | Długość sieci z przyłączami (w metrach) | Skanalizowanie w % | Liczba przyłączy |
| --- | --- | --- | --- |
| Dubiecko | 11 447 | 95 | 168 |
| Nienadowa | 38 241 | 90 | 398 |
| Przedmieście Dubieckie | 21 512 | 85 | 235 |
| Suma | 71 250 | - | 801 |

Źródło: Urząd Gminy Dubiecko

W pozostałe miejscowości nie posiadają zaopatrzenia w sieć kanalizacji, zatem tamtejsze ścieki odprowadzane są bezpośrednio do przydomowych szamb lub zbiorników wybieralnych. Bank Danych Lokalnych podaje, że w 2015 roku z oczyszczalni ścieków na terenie Gminy korzystało 2 370 osób, co stanowi 25,4% jej mieszkańców. W celu gromadzenia nieczystości ciekłych mieszkańcy korzystają głównie z instalacji zbiorników bezodpływowych.

Tabela 5 Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych w Gminie Dubiecko w 2015 roku

| Wyszczególnienie | Zbiorniki bezodpływowe | Oczyszczalnie przydomowe | Stacje zlewne |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Dubiecko | 1 060 | 0 | 1 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy prowadził Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku obecnie Referat Gospodarki Komunalnej

Rysunek 2 Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku na terenie Gminy Dubiecko

Źródło: stat.gov.pl

Na terenie gminy istnieje składowisko odpadów jednak jest ono nieczynne , gmina sprawuje nad nim kontrolę. W wyniku funkcjonowania  oczyszczalni ścieków nie występują żadne przekroczenia norm w zakresie jakichkolwiek emisji związanych z pracą oczyszczalni.

Sieć gazowa

Obecnie na terenie Gminy Dubiecko zgazyfikowanych jest 12 miejscowości. Poszczególnych odbiorców gazu zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 6 Odbiorcy gazu na terenie Gminy Dubiecko (stan na kwiecień 2016 rok)

| L.P. | Miejscowość | Liczba odbiorców |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kosztowa | 48 |
| 2 | Bachórzec | 117 |
| 3 | Przedmieście Dubieckie | 168 |
| 4 | Dubiecko | 193 |
| 5 | Nienadowa | 333 |
| 6 | Wybrzeże | 42 |
| 7 | Słonne | 48 |
| 8 | Sielnica | 36 |
| 9 | Winne Podbukowina | 13 |
| 10 | Sliwnica | 63 |
| 11 | Hucisko Nienadowskie | 62 |
| 12 | Brohobyczka | 58 |

Źródło: Urząd Gminy Dubiecko

Z powyższego zestawienia wynika, iż na obszarze Gminy znajduje się 1 181 odbiorców sieci gazociągowej. Łączna sieć gazociągowa na terenie Gminy Dubiecko mierzy 140,9 km. Najdłuższy odcinek gazociągu znajduje się w miejscowości Nienadowa i mierzy 36,7 km. We wszystkich wyżej wymienionych miejscowościach procent zgazyfikowania przekracza, bądź jest równy 50%, dochodząc aż do 90% w miejscowości Dubiecko. Poniższa tabela prezentuje długość sieci gazowej oraz procentowy stopień zgazyfikowania w poszczególnych miejscowościach.

Tabela 7 Długość sieci gazowej w poszczególnych miejscowościach Gminy Dubiecko

| Miejscowość | Długość sieci w metrach | % zgazyfikowania |
| --- | --- | --- |
| Kosztowa | 8 945 | 70 |
| Bachórzec | 13 487 | 85 |
| Przedmieście Dud. | 17 685 | 80 |
| Dubiecko | 13 120 | 90 |
| Nienadowa | 36 716 | 85 |
| Wybrzeże | 3 780 | 60 |
| Słonne | 8 548 | 80 |
| Winne-Podbukowina | 1 765 | 50 |
| Hucisko Nienadowskie | 13 961 | 70 |
| Sielnica | 3 780 | 60 |
| Drohobyczka | 12 204 | 65 |
| Śliwnica | 6 906 | 70 |
| Suma | 140 897 | - |

Źródło: Urząd Gminy Dubiecko

Infrastruktura techniczna na terenie Gminy Dubiecko wymaga stworzenia dodatkowych sieci poszczególnych instalacji sanitarnych w celu swobodnego dostępu mieszkańców do poszczególnych sieci. W 2014 roku tylko 18,7% mieszkańców miało dostęp do sieci wodociągowej. Siec kanalizacyjna była dostępna dla użytkowania 35,1% ludności Gminy, natomiast niewiele więcej, bo 38,9% miało dostęp do sieci gazowej. Poniższa tabele prezentuje procent ludności Gminy Dubiecko korzystający 
z poszczególnych instalacji na przestrzeni lat 2012-2014.

Tabela 8 Ludność Gminy Dubiecko korzystająca z poszczególnych instalacji sanitarnych (w %)

| Rodzaj instalacji | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sieć wodociągowa | 5,5 | 18,2 | 18,7 |
| Sieć kanalizacyjna | 35 | 35,1 | 35,1 |
| Sieć gazowa | 39 | 39 | 38,9 |

Źródło: stat.gov.pl

Infrastruktura energetyki

Województwo Podkarpackie zasilane jest liniami elektrycznymi o mocy 110 kV. Obszar Gminy Dubiecko znajduje się w rejonie oddziaływania sieci połączonych z elektrowniami „Solinia” oraz „Widełka”.

Poszczególnych miejscowości zasilane się przez tzw.  GPZ-ty, które stanowią jednocześnie odbiorcę energii elektrycznej i dystrybutora energii z poszczególnych transformatorów oraz rozdzielni. Najbliższym z nich jest GPZ - "Dynów" l 10/ 15. Aktualny stan systemu energetycznego Gminy pokrywa istniejące potrzeby jej mieszkańców w ramach zaopatrzenia w energię elektryczną.

Grunty i rolnictwo w gminie:

Pod względem użytkowania gruntów Gmina Dubiecko jest obszarem rolno-leśnym. Użytki rolne na jaj obszarze stanowią 48% powierzchni gminy (7 404 ha), natomiast użytki leśne 40% (6 170 ha). Główną funkcją gminy jest rolnictwo i produkcja żywności. Odpowiednie warunki glebowe oraz klimatyczne sprzyjają uprawom poszczególnych zbóż, ziemniaków i roślin pastewnych.

Tabela 9 Gospodarstwa z uprawą wg. rodzaju i powierzchni zasiewów w Gminie Dubiecko (Powszechny Spis Rolny 2010)

| Gospodarstwa rolne ogółem | Zboża razem | ziemniaki | Uprawy przemysłowe | Buraki cukrowe | Rzepak i rzepik | Strączkowe jadalne | Warzywa gruntowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 398 | 1 106 | 1 127 | 47 | 37 | 11 | 49 | 65 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Otoczenie społeczno-gospodarcze:

Na koniec 2015 roku na terenie Gminy Dubiecko funkcjonowało 439 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych rejestrze w REGON. Dużą liczbę w tej grupie stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 333. Poniższa tabela prezentuje zestawienie podmiotów zarejestrowanych w poszczególnych sektorach.

Tabela 10 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON  w 2015 roku

| Wyszczególnienie | Powiat przemyski | Gmina Dubiecko |
| --- | --- | --- |
| Podmioty gospodarki narodowej ogółem | 4124 | 439 |
| W tym w sektorach: | rolniczym | 218 | 4 |
|  | przemysłowym i budowlanym | 947 | 144 |
|  | pozostałe | 2959 | 291 |
| Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ogółem | 3 160 | 333 |

Źródło: Opracowanie na podstawie Bank Danych Lokalnych

Walory historyczne

Pierwsze wzmianki o Dubiecku pochodzą z 1358 roku z aktu nadania tych ziem Jackowi zwanemu Słoneczko przez Kazimierza Wielkiego. Nazwa miejscowości najprawdopodobniej wywodzi się od ruskiego słowa "dub" oznaczającego drzewo dąb, które w dużych ilościach występowało na tym obszarze. 22 września 1389 roku Władysław Jagiełło nadał Dubiecko i trzy inne wsie kasztelanowi Piotrowi Kmicie. W 1407 roku Dubiecko uzyskało prawa miejskie. W XVII wieku rozwój Dubiecka został przerwany ogromnym pożarem, który zniszczył miasto. Dodatkowo ziemie te pustoszyły najazdy tatarskie. Od XVII do XIX wieku Dubiecko przechodzi pod władzę Krasickich.

W okresie powojennym Dubiecko na nowo zaczyna rozwijać się gospodarczo. Powstaje Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza Kółek Rolniczych, która stanowi pierwszy przemysłowy zakład produkcyjny w Dubiecku. Wraz z budynkami użyteczności publicznej powstaje siedziba Urzędu Gminy. W wyniku reformy administracyjnej z 1973 roku Gmina Dubiecko obejmuje 15 wsi i ma powierzchnię 154,7 km². Od 28 marca 1975 roku została zaliczona do Województwa Przemyskiego.

Dzięki bardzo bogatej historii Gmina Dubiecko posiada wiele walorów historycznych 
i turystycznych w skład których wchodzą między innymi:

- Zespół dworski Antoniego Dembińskiego z XIX wieku w miejscowości Nienadowa,

- Zamek rodziny Krasickich z XVI wieku w miejscowości Dubiecko,

- Cerkiew greko-katolicka pod wezwaniem św. Dymitra w miejscowości Piątkowa,

- Rezerwat torfowiskowy typu przejściowego i wysokiego „Brodoszurki”

- Zabytkowe kapliczki,

Zabytkowe pomniki.

# 4. Stan jakości powietrza na terenie Województwa Podkarpackiego i Gminy Dubiecko

Lokalne zużycie energii i emisja dwutlenku węgla uwarunkowane są poprzez wiele zmiennych czynników, w skład których wchodzą: struktura gospodarki (gospodarka przemysłowa/usługowa 
i rodzaje prowadzonej działalności), gęstości zaludnienia i liczba ludności, poziom aktywności gospodarczej podmiotów, ogólna charakterystyka zasobów budowlanych w gminie, wykorzystywane środki transportu, indywidualnych zachowań mieszkańców oraz typ klimatu. Niektóre z podanych czynników są bardziej bądź mniej podatne na zmiany w krótszej perspektywie czasu (zachowanie mieszkańców), a inne wymagają działania w perspektywie długoterminowej (charakterystyka energetyczna obiektów). Istotne jest więc określenie i zrozumienie wymaganego czasu oddziaływania poszczególnych czynników oraz ustalenie, na które z nich władze lokalne mogą oddziaływać 
w krótkim, średnim lub dłuższym okresie.

Czynnikami determinującymi poziom lokalnej emisji są:

- Gęstość zaludnienia,

- Stopień urbanizacji,

- Ilość gospodarstw domowych,

- Ilość podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy,

- Ilość pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy,

- Szlaki tranzytowe przebiegające przez teren gminy.

- Obecność zakładów przemysłowych,

Czynniki te najsilniej wpływają na aktualne zużycie energii finalnej w gminie oraz na całkowitą wielkość emisji dwutlenku węgla z jej obszaru w roku obliczeniowym.

Czynnikami determinującymi wzrost lokalnej emisyjności są:

- Wzrost ilości mieszkańców gminy,

- Wzrost ilości gospodarstw domowych,

- Wzrost ilości podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy,

- Budowa nowych szlaków drogowych w gminie,.

- Wzrost ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy,

Do głównych czynników, wywierających wpływ na zużycie energii w budynkach należą:

- Charakterystyka zewnętrznej bryły budynku (tj. szczelność budynku, ocieplenie, powierzchnia oraz orientacja powierzchni szklanych w obiekcie),

- Indywidualne zachowanie użytkowników budynku (tj. sposób użytkowania i wyposażenie 
w życiu codziennym),

- Możliwość wykorzystania oświetlenia naturalnego,

- Efektywność stosowanych urządzeń elektrycznych oraz oświetlenia.

- Sprawność użytkowanych instalacji technicznych,

- Jakość serwisu użytkowanych instalacji technicznych i obsługi (tj. odpowiednie użytkowanie 
i konserwacja w celu maksymalizacji ich efektywności i minimalizacji zużycia),

- Możliwość wykorzystania powstałych zysków ciepła w zimie bądź ograniczanie ich latem 
(tj. odpowiednia strategia zapewnienia mieszkańcom komfortu w okresie letnim),

Czynnikami determinującymi spadek lokalnej emisyjności są:

- Spadek liczby mieszkańców,

- Spadek ilości gospodarstw domowych,

- Termomodernizacja oraz poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej,

- Poprawa wydajności energetycznej obiektów prywatnych,

- Korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

- Spadek ilości podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy,

- Spadek liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy,

Wymienione czynniki determinujące wzrost lub też spadek emisyjności będą oddziaływać na wielkość emisji w roku docelowym. W związku z tym celem inwentaryzacji będzie dokonanie szczegółowej charakterystyki całej gminy w oparciu o wskazane wcześniej kryteria. Charakterystyka ta pozwoli oszacować obecny poziom emisji gazów cieplarnianych przedostających się do atmosfery w roku obliczeniowym na terenie gminy i ustalić prognozy trendu zmian emisji do 2020 roku.

Analizując obecny stan środowiska w Gminie Dubiecko pod uwagę zostały wzięte elementy takie jak: stan jakości powietrza, gleb i wód (powierzchniowych oraz podziemnych). Ocenie poddane zostały również zasoby naturalne, występujące zagrożenia powiązane z zanieczyszczeniem środowiska oraz emisją pyłów bądź gazów, uciążliwym hałasem oraz niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym. Analizie poddano dodatkowo aktualny stan gospodarki wodno-ściekowej gmin oraz scharakteryzowano elementy przyrody ożywionej i nieożywionej.

Do najważniejszych źródeł zanieczyszczenia powietrza w Gminie Dubiecko zaliczają się procesy spalania paliw stosowanych w gospodarce cieplnej oraz komunikacji publicznej i transporcie samochodowym. Badania państwowego monitoringu jakości powietrza przeprowadzane na stacji pomiarowej w Przemyślu wykazały, że nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnej normy substancji badanych na obszarze, w skład którego wchodzi gmina. Badaniu poddano następujące substancje: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, fluor, ołów, pyły zawieszone oraz opady pyłu.

Monitoring zanieczyszczenia powietrza

Gmina Dubiecko nie prowadzi własnego się monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, dlatego w celu przeprowadzenia analizy skorzystano z danych pochodzących 
z obszarów sąsiedzkich, które monitorowane są przez WIOS w Przemyślu. Badania występowania poszczególnych substancji szkodliwych w powietrzu wykazały, że ich aktualne stężenie w większości przypadków jest niskie. Odnotowane wartości poszczególnych stężeń przedstawione zostały 
w poniższej tabeli.

Tabela 11 Rodzaj i wartość stężenia substancji w powietrzu dla stacji Przemyśl-Grunwaldzka-WIOS na dzień 22.11.2016 r.

| Miejsce pomiaru Przemyśl ul. Grunwaldzka | SO2 | NO2 | O3 | O3 | C6H6 | PM 10 | PM 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dwutlenek siarki | Dwutlenek azotu | Ozon | Ozon 8h | Benzen | Pył zawieszony | Pył zawieszony |
| Jednostka pomiaru | [µ/m3] | [µ/m3] | [µ/m3] | [µ/m3] | [µ/m3] | [µ/m3] | [µ/m3] |
| Poziom dopuszczalny | poz. dop. 20µ/m3 | poz. dop. 40µ/m3 | 48 | poz. dop. 120 µg/m3 | poz. dop. 5µ/m3 | poz. dop. 40µ/m3 | poz. dop. 25µ/m3 |
| Odnotowana wartość minimum | 1,9 | 4 | 8 | 16 | 0,6 | 15 | 14 |
| Odnotowana wartość maximum | 8,0 | 29 | 25 | 24 | 2,8 | 53 | 44 |

Źródło: Opracowanie na podstawie http://stacje.wios.rzeszow.pl/ (kontrola stanu powietrza w godzinach 00:00-20:00)

Analizując dostępne dane dotyczące stanu powietrza na terenie Województwa Podkarpackiego, a w tym w Gminie Dubiecko należy stwierdzić, że powietrze na tym obszarze jest dobrej jakości. W badaniach wykazano jedynie przekroczenia pyłów zawieszonych, które miały miejsce zwykle w miejskich godzinach szczytu (tj. 16-18). Należy pamiętać, że pomiary dokonywane są w stacji na terenie miasta Przemyśl gdzie stężenia te mogą być wyższe ze względu na wzmożony ruch drogowy w tych godzinach, dlatego też stwierdza się dobry stan jakości powietrza atmosferycznego na terenie samej Gminy Dubiecko.

Stan sanitarny powietrza

Według skali oceny obecnego stanu powietrza na terenie Gminy Dubiecko z dodatkowym uwzględnieniem poszczególnych stref zanieczyszczeń wykazano, że w samej Gminie nie występują szkodliwe przekroczenia progów badanych zanieczyszczeń.

Pomiary stacji WIOS w powiecie przemyskim obejmowały głownie obszar miasta Przemyśl, gdzie dominuje emisja liniowa pochodząca z transportu drogowego. Badania związane z niską emisją nie zostały przeprowadzone. Opierając się na  ogólnym stanie powietrza na tym terenie, można stwierdzić, że niska emisja odczuwalna jest w okresie zimowym, w następstwie korzystania 
z ogrzewania pochodzącego z małych kotłowni przydomowych.

Stan powietrza atmosferycznego na terenie Gminie Dubiecko przy uwzględnieniu znikomych pomiarów monitoringowych został oceniony jako dobry.

Poniżej przedstawiona została analiza poszczególnych stref stężenia substancji szkodliwych zawartych w powietrzu, które odnotowane zostały przez stację WIOS na terenie województwa podkarpackiego w 2014 roku na potrzeby „Opracowania o stanie środowiska- WIOS w Rzeszowie”. Analizie poddano substancje takie jak: dwutlenek siarki, azotu, tlenek węgla, benzen, arsen, nikiel, ołów, kadm i ozon.

Wyniki modelowania dla stężenia dobowego dwutlenku siarki w 2014 roku wykazały występowanie wartości przekraczających 50 % przyjętej normy incydentalnie na terenach Jasła 
i Krosna. Maksymalne stężenie dobowe - 76 (g/m3 (tj. 61 % normy) zostało odnotowane w Jaśle. 
Na większości obszarów województwa dobowe stężenia SO2 nie przekraczały 10 % normy. Na poniższym rysunku zaprezentowany został rozkład stężeń 1-godzinnych oraz dobowych dwutlenku siarki.

Rysunek 3 Rozkład stężeń 1-godzinnych SO2 w województwie podkarpackim w 2014 r.

Źródło: Opracowanie o stanie środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Wyniki modelowania dla średniorocznego stężenia SO2 w 2014 roku wykazały występowanie wartości w przedziale 0,9-21 (g/m3. Stężenia powyżej 13 (g/m3 (tj. 65 % normy) występowały jedynie incydentalnie na terenach miast. Na poniższym rysunku zaprezentowany został rozkład średniorocznych stężeń dwutlenku siarki w woj. podkarpackim w 2014 r.

Rysunek 4 Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki w województwie podkarpackim w 2014 r.

Źródło: Opracowanie o stanie środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Wyniki modelowania dla średniorocznych stężeń dwutlenku azotu w 2014 roku wykazały wartości mieszczące się w przedziale 1,8-30 (g/m3 . Najwyższe stężenia badanej substancji odnotowano w centralnej części Rzeszowa (zawierały się w przedziale 23-30 (g/m3, tj. 58 -75% normy). Ponadto stężenia przekraczające 50% normy wystąpiły także w centralnych częściach pozostałych miast: Przemyśla, Krosna, Mielca, Jasła oraz Dębicy. Na poniższym rysunku zaprezentowany został rozkład średniorocznych stężeń dwutlenku azotu w woj. podkarpackim 
w 2014r.

Rysunek 5 Rozkład stężeń średniorocznych NO2 w województwie podkarpackim w 2014 r.

Źródło: Opracowanie o stanie środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Wyniki modelowania dla stężeń 8-godzinnych tlenku węgla w 2014 roku wykazały na Podkarpaciu występowanie maksymalnych wartości mieszczących się w przedziale 351-4 857 (g/m3 (poniżej 50 % normy). W strefie podkarpackiej badane 8-godz. stężenia CO osiągnęły wartość od 351 (g/m3 - 4798 (g/m3. Najwyższe stężenia zaobserwowano w Rzeszowie oraz w Przemyślu. Na poniższym rysunku zaprezentowany został rozkład stężeń 8-godzinnych tlenku węgla w 2014 roku 
w woj. podkarpackim.

Rysunek 6 Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych CO w województwie podkarpackim w 2014 r.

Źródło: Opracowanie o stanie środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Wyniki modelowania dla średniorocznego stężenia benzenu w 2014 roku wykazały wartości w przedziale 0,003-1,5 (g/m3. Stężenia średnioroczne nie przekroczyły w tym przypadku 30% normy. Wyższe stężenia benzenu odnotowano jedynie na terenach miejskich, a najwyższe zlokalizowano 
w Rzeszowie. Na poniższym rysunku zaprezentowany został rozkład średniorocznych stężeń benzenu w woj. podkarpackim w 2014 r.

Rysunek 7 Rozkład stężeń średniorocznych benzenu w województwie podkarpackim w 2014 r.

Źródło: Opracowanie o stanie środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Wyniki modelowania dla stężeń średniorocznych pyłu PM10 w 2014 roku zawierały się 
w przedziale 4-63 (g/m3 (tj. 10-158 % dopuszczalnego poziomu). W strefie podkarpackiej najwyższe stężenie średnioroczne badanego pyłu PM10 63 (g/m3 odnotowano w Przemyślu. Na poniższym rysunku zaprezentowany został rozkład wartości stężeń średniorocznych pyłu PM10 w woj. podkarpackim w 2014 r.

Rysunek 8 Rozkład średniorocznych stężeń pyłu PM10 w województwie podkarpackim w 2014 r.

Źródło: Opracowanie o stanie środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Wyniki modelowania dla średniorocznego stężenia pyłu PM2.5 w 2014 roku w strefie podkarpackiej wyniosły od 4 (g/m3 - 42 (g/m3. Najwyższe stężenia średnioroczne badanego pyłu PM2.5 odnotowane zostały w Krośnie i Przemyślu. Na poniższym rysunku zaprezentowany został rozkład wartości stężeń średniorocznych pyłu PM2.5 w woj. podkarpackim w 2014 r.

Rysunek 9 Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2.5 w województwie podkarpackim w 2014 r.

Źródło: Opracowanie o stanie środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Hałas przemysłowy

W związku z minimalna ilością zakładów przemysłowych na obszarze Gminy Dubiecko hałas 
o charakterze przemysłowym nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Hałas komunikacyjny

Hałas komunikacyjny należy do najuciążliwszych źródeł hałasu występujących w środowisku. Komunikacja drogowa, ze względu na powszechność i dużą częstotliwość występowania może wywierać negatywne skutki na środowisko. Szybki wzrost liczby pojazdów na drogach oraz wysoki udział transportu drogowego znacząco przyczynia się do wzrostu liczby osób, które narażone są na ponadnormatywny hałas, oraz wzrastające zagrożenie w porze nocnej.

Szybki rozwój motoryzacji od lat 90 spowodował gwałtowne zmiany klimatu akustycznego, które z czasem ulegają pogorszeniu zarówno na terenie powiatu przemyskiego, jak i w całym województwie podkarpackim. Konsekwencjami, jakie niesie za sobą znaczny przyrost pojazdów samochodowych są między innymi:

- Stabilizowanie się hałasu na wysokim poziomie (tj. poziom równoważny – Leq) w godzinach  szczytów komunikacyjnych,

- proces wzrastania godzin szczytu komunikacyjnego (godziny do późnych nocnych - 00:00 oraz  wczesnych porannych 05:00),

- znaczący wzrost natężenia ruchu w godzinach nocnych. Rejestrowane poziomy ruchu bardzo zbliżone do poziomów ruchu w porze dziennej, co uniemożliwia skuteczny odpoczynek osobom mieszkającym w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych.

Powyższe przyczyny skutkują sukcesywnym wzrostem równoważnych poziomów dźwięku zarówno w dzień, jak i w nocy. Skutkuje to z kolei systematycznym rozszerzaniem się strefy ponadnormatywnego oddziaływania hałasu komunikacyjnego, który naraża dużą liczbę ludności zamieszkałej w pobliżu terenów położonych przy głównych ciągach komunikacyjnych na bardzo uciążliwy hałas.

W województwie podkarpackim nie jest obecnie prowadzony systematyczny monitoring poziomu hałasu występującego wzdłuż głównych tras komunikacyjnych.

Przez Gminę Dubiecko przechodzi ważna dla regionu droga:

- Droga wojewódzka Nr 884 Przemyśl - Domaradz, przebiegająca przez centralną część gminy, przecina kolejno: Bachórzec, Przedmieście Dubieckie, Dubiecko i Nienadową. Występuje tam średni ruch, głównie lokalny i regionalny.

Podsumowanie

Analizowane zanieczyszczenia objęte programem badań na obszarze województwa podkarpackiego w 2014 roku, dotyczące poziomu stężenia substancji zawartych w powietrzu, do których należą dwutlenek siarki oraz azotu, tlenek węgla, benzen i ozon (według kryterium ochrony zdrowia), a także dwutlenek siarki, dwutlenek azotu oraz ozon (według kryterium ochrony roślin) na terenach województwa osiągały bardzo niskie wartości stężeń. Nie wykazano zatem przekroczeń wartości kryterialnych obowiązujących dla wyżej wymienionych substancji w powietrzu, zarówno pod kątem ochrony zdrowia oraz ochrony roślinności. Wyniki te pozwoliły na zakwalifikowanie stref znajdujących się na obszarze województwa podkarpackiego pod względem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego tymi substancjami do klasy A, dla obu kryteriów (WIOS Rzeszów 2014).

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w województwie jest obecnie emisja antropogeniczna. Zanieczyszczenia powietrza w formie gazowej i pyłowej w największych ilościach pochodzą z procesów związanych z energetycznym spalaniem paliw.

Obecnie jakość powietrza atmosferycznego w Gminie Dubiecko jest na dobrym poziomie (jak i również w całym województwie podkarpackim).

# 5. Inwentaryzacja dwutlenku węgla dla Gminy Dubiecko

## 5.1 Metodologia

Rokiem bazowym przyjętym na potrzeby inwentaryzacji został rok 2015. W tym okresie możliwe było skompletowanie wymaganych danych od poszczególnych grup odbiorców, wytwórców i dostawców energii w gminie. W ramach obliczeń zużycia energii wykorzystano dane pochodzące 
z przeprowadzonej ankiety. Dodatkowo bilans został uzupełniony o informacje pochodzące od przedsiębiorstw energetycznych. Głównym celem przeprowadzanej inwentaryzacji jest możliwie jak najdokładniejsze określenie obecnej wielkości emisji dwutlenku węgla do atmosfery na obszarze gminy, co umożliwi wyznaczenie obszarów posiadających największą emisję i dobranie dla nich odpowiednich działań w celach jej ograniczenia. Podstawą dla określenia wysokości emisji będzie zużycie energii finalnej oraz paliw wykorzystywanych w określonych obszarach gospodarczych gminy. Obszary te stanowią:

- budynki użyteczności publicznej,

- transport,

- budynki mieszkalne,

- oświetlenie uliczne,

Zużycie energii, emisji CO2 oraz ilości energii uzyskiwanej z OZE dla sektora budynków usługowych oraz sektora przemysłu  ujęte zostały w danych  dotyczących budynków mieszkalnych, gdyż sektor przemysłu na obszarze Gminy Dubiecko nie funkcjonuje, a sektor usług w przeważającej mierze usytuowany jest w obszarach budynków mieszkalnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. nr 94, poz. 551, z późn. zm.):

- Energia finalna to energia lub paliwa zużyte przez odbiorcę końcowego.

- Energia elektryczna oznacza całkowitą ilość energii elektrycznej, wykorzystaną przez użytkowników końcowych zlokalizowanych na terenie Gminy Dubiecko niezależnie od tego, gdzie jest ona wytwarzana.

- Ciepło/chłód oznacza ciepło/chłód dostarczane jako towar użytkownikom końcowym, zlokalizowanym na terenie Gminy.

- Paliwa kopalne obejmują wszystkie paliwa kopalne zużywane przez użytkowników końcowych, w tym wszystkie paliwa kopalne wykorzystywane przez użytkowników końcowych w celu ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody czy na cele bytowo-gospodarcze. Obejmują także paliwa wykorzystywane w transporcie.

- Energia odnawialna obejmuje wszystkie oleje roślinne, biopaliwa, inną biomasę (np. drewno), energię słońca oraz energię geotermalną zużywane jako towar przez użytkowników końcowych.

Inwentaryzacją objęto całkowity obszar administracyjny Gminy Dubiecko. W Planie wykorzystano wskaźniki dotyczące emisji i wartości opałowych poszczególnych paliw pochodzące 
z materiałów opublikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Do obliczenia poszczególnych wielkości emisji zastosowano następujące wskaźniki:

- Dla energii elektrycznej pobieranej z krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) wskaźnik emisji CO2 wynoszący 0,83 Mg/MWh.

- Dla energii pochodzącej z drewna wskaźnik emisji CO2 wynoszący 0,109 MgCO2/GJ.

- Dla energii pochodzącej z węgla wskaźnik emisji CO2 wynoszący 0,098 MgCO2/GJ.

- Dla energii pochodzącej z oleju opałowego wskaźnik emisji CO2 wynoszący 0,076 MgCO2/GJ.

- Dla energii pochodzącej z gazu ziemnego wskaźnik emisji CO2 wynoszący 0,055 MgCO2/GJ.

- Dla energii elektrycznej przyjęto referencyjny wskaźnik emisyjności dwutlenku węgla dla produkcji energii elektrycznej na poziomie 0,8315 Mg CO2/MWh określony przez KOBiZE.

Do obliczenia poszczególnych wielkości emisji z ruchu tranzytowego i lokalnego na terenie Gminy Dubiecko zastosowano średnie jednostkowe emisje CO2 dla odpowiednich kategorii pojazdów drogowych:

- samochody osobowe 155 g/km,

- samochody dostawcze 200 g/km,

- samochody ciężarowe jednoczłonowe 450 g/km,

- samochody ciężarowe z naczepą/przyczepą 900 g/km,

- autobusy 450 g/km.

Wykorzystane źródła danych

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji emisji CO2 w Gminie Dubiecko wykorzystano dane 
z następujących źródeł:

- Urząd Gminy Dubiecko,

- Jednostki organizacyjne Gminy Dubiecko,

- Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego,

- wyniki badań ankietowych skierowanych do wszelkich interesariuszy Planu.

Ankietyzacja interesariuszy Planu

Poszczególnie interesariusze Planu, zwłaszcza mieszkańcy Gminy Dubiecko objęci zostali procesem ankietyzacji. Głównym celem było uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących aktualnego zużycia energii finalnej (czyli energii elektrycznej oraz ciepła), wykorzystywanych źródeł ciepła, planowanych modernizacji obiektów lub instalacji, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W ankiecie zostały zawarte kwestie, pozwalające na szczegółową identyfikację istniejących systemów grzewczych, stanu ocieplenia budynków oraz zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej. Poruszono również kwestie  rozpoznania planów oraz potrzeb mieszkańców w obszarze modernizacji obiektów i wykorzystania poszczególnych źródeł energii:

- zużycie energii elektrycznej,

- zużycie energii cieplnej w podziale na poszczególne źródła energii (tj. rodzaj ogrzewania 
i rok montażu oraz roczne zużycie energii i planowane modernizacje),

- aktualny stan budynku (rok budowy, dostępna powierzchnia użytkowa, rodzaj budynku, stan docieplenia bądź planowane docieplenie budynku),

- planowane modernizacje obiektów.

Dane pozyskane za pomocą przeprowadzonych ankiet wykorzystano do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dubiecko.

## 5.2 Charakterystyka nośników energetycznych zużywanych na terenie gminy

Energia elektryczna

Dostawcą energii elektrycznej w Gminie Dubiecko  jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość.

Energia elektryczna dostarczana do obiektów mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej zaspokaja aktualne potrzeby energetyczne gminy, tj.: ogrzewanie pomieszczeń, przygotowanie c.w.u., przygotowanie posiłków lub zasilanie wszystkich odbiorników energii elektrycznej (zwłaszcza oświetlenia). Najważniejszym punktem zużywania energii elektrycznej jest oświetlenie ulic i pomieszczeń wewnętrznych. Są to więc miejsca, w których energii zużywa się najwięcej, w związku z czym w tych właśnie miejscach oszczędności energii mogą być największe. Poniższa tabela prezentuje ilość odbiorców w poszczególnych grupach taryfowych.

Tabela 12 Zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy Dubiecko przez poszczególne grupy w 2015 roku

| Grupa (sektor) | kWh |
| --- | --- |
| Obiekty użyteczności publicznej | 238 780 |
| Oświetlenie uliczne | 142 881 |
| Mieszkalnictwo | 400 544 00 |
| Razem | 40 436 061 |

Źródło: Urząd Gminy Dubiecko

Gminne jednostki organizacyjne

Budynki użyteczności publicznej to przede wszystkim budynki utrzymywane z budżetów jednostek samorządowych, głównie szkoły, przedszkola, szpitale i przychodnie, budynki administracyjne, obiekty kulturalne oraz sportowe itp. W związku z różnorodnością obiektów występuje także znaczne zróżnicowanie struktury pokrywania ich potrzeb energetycznych.

Na terenie gminy znajdują się następujące budynki samorządowe związane z edukacją:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Drohobyczce,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku Nienadowskim,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nienadowej,

- Przedszkole w Nienadowej,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nienadowej,

- Zespół Szkół w Przedmieściu Dubieckim,

- Publiczne Gimnazjum im Jana Pawła II w Dubiecku,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dubiecku.

Łącznie w jednostkach edukacyjnych Gminy Dubiecko w roku szkolnym 2015/2016 kształciła się następująca liczba dzieci:

- przedszkola: 98,

- szkoły podstawowe: 729,

- gimnazja: 318.

Łącznie w jednostkach edukacyjnych Gminy Dubiecko w roku szkolnym 2016/2017 kształci się następująca liczba dzieci:

- przedszkola: 110,

- szkołach podstawowych: 659,

- gimnazja: 308.

Inne jednostki organizacyjne gminy:

- Gminny Ośrodek Kultury wraz z filiami,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiecku,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródło: Urząd Gminy Dubiecko

Na obszarze Gminy Dubiecko funkcjonują obiekty użyteczności publicznej o zróżnicowanym przeznaczeniu, wieku oraz technologii wykonania. Gmina od 2016-2017 roku realizowała będzie szereg przedsięwzięć modernizacyjnych obiektów użyteczności publicznej. W zakres prac termomodernizacyjnych wejdą następujące czynności:

- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,

- Docieplenie ścian zewnętrznych.

- Docieplenie stropu,

- Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej,

- Modernizacja instalacji grzewczej,

- Modernizacja instalacji CWU,

- Instalacja oświetleniowa,

- Instalacja OZE – fotowoltaiczna,

- Roboty wykończeniowe.

Dane pozyskane z Urzędu Gminy w ramach Studium Wykonalności dla Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dubiecko” pozwoliły określić prognozowane zużycie energii poprzez poszczególne budynki po wykonaniu tego przedsięwzięcia 
w 2017 roku.

Tabela 13 Obiekty użyteczności publicznej na terenie Gminy Dubiecko (z uwzględnieniem działań termomodernizacyjnych w 2017 roku)

| L.P. | Budynek funkcja | Adres | Rok budowy | Rodzaj paliwa na cele c.o. | OZE w budynku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Gminy Dubiecko | Ul. Przemyska 10, Dubiecko | 1980 | gaz | nie |
| 2 | GOK | Nienadowa |  | gaz | Planaowane panele fotowoltaiczne w 2017r. |
| 3 | OSP | Dubiecko | 1910 | gaz | nie |
| 4 | OSP | Nienadowa | 1975 | gaz | nie |
| 5 | OSP | Bachórzec | 1968 |  | nie |
| 6 | OSP | Przedmieście Dubieckie | 1971 | gaz | nie |
| 7 | OSP | Drohobyczka | 1968 | gaz | nie |
| 8 | OSP | Kosztowa | 1967 | gaz | nie |
| 9 | OSP | Śliwnica | 1965 | gaz | nie |
| 10 | OSP | Tarnawka | 1996 | Stałe-węgiel, drewno | nie |
| 11 | Biblioteka Gminna | Dubiecko | 1956 | gaz | nie |
| 12 | Świetlica Wiejska | Słonne | 1965 | gaz | nie |
| 13 | Wiejski dom Sportu i Turystyki | Winne Podbukowina | 2005 | Stałe –węgiel, drewno | nie |
| 14 | SP Dubiecko | - | 1910 | gaz | Planowane panele fotowoltaiczne w 2017r. |
| 15 | SP Bachórzec | - | 1966 | gaz | Planowane panele fotowoltaiczne w 2019r. |
| 16 | SP Drohobyczka | - | 1998 | gaz | nie |
| 17 | SP Przedmieście Dubieckie | - | 1965 | gaz | Planowane panele fotowoltaiczne w 2019r. |
| 18 | SP Iskań | - | 1912 | gaz | Planowane panele fotowoltaiczne w 2019r. |
| 19 | SP Hucisko Nienadowskie | - | 1914 | gaz | nie |
| 20 | SP Nienadowa nr 1 | - | 1969 | gaz | nie |
| 21 | SP Nienadowa nr 2 | - | 1987 | gaz | nie |
| 22 | Publiczne Gimnazjum | Dubiecko | 2002 | gaz | nie |
| 23 | Samorządowe przedszkole | Dubiecko | 1910 | gaz | nie |

Źródło: Opracowanie na podstawie audytów energetycznych obiektów użyteczności publicznej Urząd Gminy Dubiecko

Prace termomodernizacyjne w powyższych obiektach mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię finalną oraz zmniejszenie szkodliwej emisji do powietrza atmosferycznego. Usprawnienie budynków użyteczności publicznej pozwoli Gminie Dubiecko na wygenerowanie znaczących oszczędności kosztów energii, które uwzględnione zostały w poniższej tabeli.

Tabela 14 Audyt energetyczny obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dubiecko 
(z uwzględnieniem działań termomodernizacyjnych w 2017 roku)

| Rodzaj budynku | Powierzchnia użytkowa ogrzewana (m2) | Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP (kWh/m2rok) | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię finalną (MWh/rok) | Roczna oszczędność kosztów energii (zł/rok) | Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2/rok) | Zmniejszenie emisji pyłów PM-10 (kg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala gimnastyczna przy SP Dubiecko | 370,9 | 313 | 58,344 | 18577,44 | 40,615 | 58,42 |
| Kompleks Dworcowy w Dubiecku | 339,9 | 131 | 36,681 | 10349,87 | 5,534 | - |
| Budynek GOK w Dubiecku | 279,46 | 160 | 68,12 | 17185,16 | 18,176 | 6,4 |
| Świetlica WDK w Nienadowej | 453,26 | 229 | 224,17 | 51329,38 | 42,867 | - |
| Budynek OSP w Kosztowej | 336,86 | 131 | 80,446 | 36914,95 | 21,271 | 6,4 |
| Suma | 1069,58 | - | 467,761 | 105429,5 | 122,9382 | 71,22 |

Źródło: Urząd Gminy Dubiecko

W celu zmniejszenia kosztów związanych z zakupem energii Gmina Dubiecko postanowiła wykorzystać lokalnie dostępne źródła energii odnawialnej. W tym celu zrealizowana zostanie inwestycja dotycząca budowy instalacji fotowoltaicznej celu wykorzystania energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej. Poniższa tabela prezentuje zestawienie obiektów użyteczności publicznej, które korzystać będą z OZE w Gminie Dubiecko.

Tabela 15 Planowane wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dubiecko(z uwzględnieniem działań termomodernizacyjnych w 2017 roku)

| Budynek | Rodzaj OZE do produkcji energii elektrycznej | Łączna moc paneli fotowoltaicznych (w kW) | Uzysk ciepła |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MWh/rok | GJ |
| Budynek sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dubiecku | 120 szt. paneli fotowoltaicznych | 30 | 27,975 | 100,71 |
| Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Dubiecku | 20 szt. paneli fotowoltaicznych | 5 | 4,663 | 16,787 |
| Budynek OSP w miejscowości Kosztowa | 20 szt. paneli fotowoltaicznych | 5 | 4,663 | 16,787 |
| Razem: | 160 szt. paneli fotowoltaicznych | 40 | 37,301 | 134,284 |

Źródło: Urząd Gminy Dubiecko

Tabela 16 Planowane łączne zużycie energii końcowej w budynkach sektora publicznego na terenie Gminy Dubiecko (z uwzględnieniem działań termomodernizacyjnych w 2017 roku)

| Nazwa budynku | Obliczeniowe zużycie finalnej energii na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową [MWh/rok] |
| --- | --- |
| Budynek Sali gimnastycznej przy SP w Dubiecku | 100,411 |
| Kompleks dworcowy w Dubiecku | 22,638 |
| Budynek GOK w Dubiecku | 33,502 |
| Budynek WDK w Nienadowej | 67,054 |
| Budynek OSP w Kosztowej | 26,22 |
| Suma | 249,825 |

Źródło: Urząd Gminy Dubiecko

Prace termomodernizacyjne poza ograniczeniem wydatków na zakup energii umożliwią również ograniczenie emisji dwutlenku węgla do powietrza atmosferycznego. Poniższa tabela przedstawia prognozowaną redukcję emisji dla poszczególnych budynków użyteczności publicznej 
w Gminie Dubiecko.

Tabela 17 Prognozowane zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w budynkach sektora publicznego Gminy Dubiecko w 2018 roku w wyniku termomodernizacji obiektów

| Łączna wielkość redukcji emisji CO2 w wyniku realizacji projektu termomodernizacji (tony/rok) | 86,71 |
| --- | --- |
| W tym wielkość redukcji emisji CO2 w wyniku realizacji projektu dla Sali gimnastycznej przy SP w Dubiecku (tony/rok) | 9,31 |
| W tym wielkość redukcji emisji CO2 w wyniku realizacji projektu dla budynku Kompleksu Dworcowego w Dubiecku (tony/rok) | 5,53 |
| W tym wielkość redukcji emisji CO2 w wyniku realizacji projektu dla budynku GOK w Dubiecku (tony/rok) | 12,95 |
| W tym wielkość redukcji emisji CO2 w wyniku realizacji projektu dla budynku WDK w Nienadowej (tony/rok) | 42,87 |
| W tym wielkość redukcji emisji CO2 w wyniku realizacji projektu dla budynku OSP w m-ci Kosztowa (tony/rok) | 16,05 |

Źródło: Urząd Gminy Dubiecko

Oświetlenie uliczne

W Gminie Dubiecko oświetlenie zlokalizowane jest głównie w ciągach dróg publicznych, 
w formie punktów oświetleniowych podwieszanych na liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia bądź jako oświetlenie wydzielone. W punktach oświetleniowych stosowane są lampy sodowe o mocy 100W - 250W. Na terenie Gminy Dubiecko znajduje się 622 punkty oświetlenia ulicznego, 
z czego 501 stanowi własność PGE Dystrybucja Sp. z o.o., a pozostałe 121 własność Gminy Dubiecko.

Tabela 18 Zużycie energii oraz emisja CO2 w sektorze oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubiecko w 2015 roku

| Wyszczególnienie | Zużycie energii końcowej [kWh/rok] | Całkowita emisja CO2 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| Oświetlenie uliczne | 142 881 | 118,81 |

Źródło: Urząd Gminy Dubiecko

Mieszkalnictwo

Największym odbiorcom energii na terenie Gminy Dubiecko jest sektor mieszkaniowy. Charakteryzuje go również znaczna dynamika zmian źródeł zasilania w ciepło. Sukcesywnie następuje wymiana stosowanych źródeł na bardziej wydajne, o wyższej sprawności energetycznej. 
W odniesieniu do skali kraju udział zużycia energii cieplnej w celach grzewczych stale maleje, co jest skutkiem możliwości wykorzystania instalacji bardziej efektywnych i posiadających wyższą sprawność energetyczną. Z drugiej strony wpływ wywierają także termomodernizacje obiektów 
i wprowadzanie bardziej restrykcyjnych norm budowlanych.

Obfite wyposażanie mieszkań w różnorodne urządzenia elektryczne oraz zmiany 
w zachowaniu i postępowaniu użytkowników zaowocowały wzrostem udziału zużycia energii elektrycznej w życiu codziennym. Poniżej przedstawione zostały bieżące trendy w zużyciu energii przez gospodarstwa domowe według poszczególnych kierunków użytkowania.

Rysunek 10 Zużycie energii finalnej gospodarstw domowych według kierunku użytkowania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu R. Maj, „Efektywność energetyczna w gospodarstwie domowym jest niedoceniana czy przeceniana? Analiza na przykładzie zużycia energii elektrycznej”, Warszawa 2015.

Sieć cieplna w Gminie Dubiecko opiera się głownie na lokalnych kotłowniach oraz indywidualnych urządzeniach grzewczych, zasilanych paliwem stałym bądź gazem ziemnym. Sieć rurociągów gazowych nie jest w pełni rozbudowana. Tylko 12 miejscowości w Gminie jest zgazyfikowanych. W 2015 roku z sieci gazowej korzystało 38,6% mieszkańców. Poniższe tabele przedstawiają długość sieci gazowej wraz z przyłączami oraz zużyciem tego paliwa w 2015 roku na terenie Gminy Dubiecko.

Tabela 19 Sieć gazowa na terenie Gminy Dubiecko w 2015 roku

| Wyszczególnienie | Długość czynnej sieci ogółem (m) | Odbiorcy gazu | Ludność korzystająca z sieci gazowej | Czynne przyłącza do budynków ogółem (mieszkalnych i niemieszkalnych) | Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Dubiecko | 107 589 | 1 070 | 3 608 | 1 273 | 1 186 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Tabela 20 Zużycie gazu przez mieszkańców Gminy Dubiecko w 2015 roku

| Wyszczególnienie | Ludność korzystająca z sieci gazowej | Zużycie gazu (w tys. m3) | Zużycie gazu (MWh) | Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań (w tys. m3) | Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań (MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Dubiecko | 3 608 | 362,5 | 3 992,4 | 220,5 | 2 427,7 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Aktualne zapotrzebowanie na ciepło wynosi średnio od 60 do 200 [W/m2].

W budynkach izolowanych dobrymi materiałami o współczynniku k=0,3 [W/m2K] (np. dla 10cm styropianu przy ścianach wielo- bądź jednowarstwowych, wykonanych z bloczków 
z gazobetonu o odmianie 400 grubości 36,5cm) przykładowe zapotrzebowanie będzie wynosiło:

- 60 [W/m2] dla domów piętrowych bądź z poddaszem użytkowym,

- 70 [W/m2] dla domów parterowych.

W budynkach o ograniczonej izolacji, tj. k=0,7 [W/m2K] (np. dla 5cm styropianu) przykładowe zapotrzebowanie będzie wynosiło:

- 90 [W/m2] dla domów piętrowych bądź z poddaszem użytkowym,

- 100 [W/m2] dla domów parterowych.

W budynkach bez odpowiedniej izolacji, tj. k=1,2–1,5 [W/m2K] (np. dla kamienic bez ociepleń) przykładowe zapotrzebowanie będzie wynosiło:

- 130–140 [W/m2] dla domów piętrowych bądź z poddaszem użytkowym,

- 150–200 [W/m2] dla domów parterowych.

Poziom energochłonności budynku można także określić za pomocą wskaźnika EA, czyli sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, które odniesione jest do powierzchni ogrzewanej i wyrażone w [kWh/(m2 rok)].

Określoną energochłonność budynków, zależną od okresu budowy pozyskano z danych literaturowych i przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 21 Energochłonność budynków zależności od okresu budowy

| Lp. | Klasa energetyczna | Ocena energetyczna | Wskaźnik EA [kWh/(m2 /rok)] | Okres budowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A+ | Pasywny | <15 | po 2005 r. |
| 2 | A | Niskoenergooszczędny | 15÷45 | po 2005 r. |
| 3 | B | Energooszczędny | 45÷80 | po 2005 r. |
| 4 | C | Średnioenergooszczędny | 80÷100 | po 2005 r. |
| 5 | D | Średnio energochłonny (spełniający obecne wymagania prawne) | 100÷150 | 1999÷2005 |
| 6 | E | Energochłonny | 150÷250 | 1982÷1998 |
| 7 | F | Wysokoenergochłonny | >250 | < 1998 r. |

Zapotrzebowanie na energię cieplną ze źródeł zlokalizowanych na terenie Gminy Dubiecko  
w 2015r. obliczono przyjmując uśrednioną klasę energetyczną w oparciu o zapotrzebowanie 
150 kWh/m2/rok.

W poniższej tabeli przedstawiono zasoby mieszkaniowe wraz z powierzchnią użytkową na terenie Gminy Dubiecko w 2015 roku.

Tabela 22 Zasoby mieszkaniowe w Gminie Dubiecko (stan na rok 2015)

| Liczba mieszkań | 2 894 |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań w m² | 243 929 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa w m²: 1 mieszkania | 84,28 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Obiekty mieszkalne – ankietyzacja

Rezultatem przeprowadzonych ankiet było pozyskanie następujących wyników dotyczących sektora budynków mieszkalnych w gminie: analiza z ankiet do wstawienia

Budynki mieszkalne:

- W ramach przeprowadzonych wywiadów terenowych i kampanii Urzędu Gminy Dubiecko uzyskano 147 ankiet.

- Najstarszy spośród ankietowanych budynków pochodzi z roku 1930

- Najnowszy odnotowany budynek oddano do użytku w roku 2016

- Powierzchnia użytkowa budynków zawiera się w granicach od 40 do 270 m2.

- Powierzchnia budynku wynosi średnio 125,98 m2, co daje ponad 30 m2 na osobę.

- Liczba użytkowników jednego budynku waha się w granicach od 1 do 8 osób.

- Średnia ilość mieszkańców przypadających na jeden budynek wynosi 4,08 osoby.

- Urządzenia dotyczące centralnego ogrzewania używane przez mieszkańców gminy pochodzą z różnych okresów budownictwa:

- Najstarszy piec centralnego ogrzewania pochodzi z roku 1989, natomiast najmłodszy z roku 2016.

- Średni wiek urządzeń c.o. wynosi 8 lat.

- Liczba kotłów gazowych wśród ankietowanych wynosi 11 sztuk, pozostałe to kotły węglowe (w postaci pieców, pieców dwufunkcyjnych na drewno lub węgiel i kominków).

- Struktura użytkowania paliw w celach grzewczych wygląda następująco:

- Węgiel – 140,8 t/rocznie

- Drewno – 1418 m3/rocznie

- Gaz ziemny – 6585 m3/rocznie.

- Średnia ilość paliwa przypadająca na jedno gospodarstwo domowe w 2015 roku wyniosła:

- węgiel 1 t/gospodarstwo/rok,

- Gaz ziemny 44,79 m3/gospodarstwo/rok.

- Źródła wykorzystywane w celu przygotowania cieplej wody użytkowej:

- Źródła węglowe – 100 szt.

- Źródła gazowe – 34 szt.

- Inne źródła – 10 szt.

- Łączne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wynosi 205,335 MWh/rok na jedno gospodarstwo przypada zatem ok. 1,40 MWh/rok.

- 124 ankietowanych gospodarstw posiada wymienioną stolarkę drzwiową i okienną,

- 105 ankietowanych gospodarstw posiada docieplone ściany,

- 106 ankietowanych budynków posiada docieplone stropy,

- 34 ankietowanych budynków posiada usprawnione źródło ciepła,

- W 63 badanych gospodarstwach zadeklarowano, że w najbliższych latach (tj. 2016-2020) planuje inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynków. Najpopularniejszymi wymienianymi inwestycjami były: docieplenie budynku (14); instalacja odnawialnych źródeł energii (17), wymiana okien oraz drzwi i stropów (24) oraz wymiana źródła ciepła (10).

Ceny nośników energii cieplnej

Wszelkie sposoby pozyskiwania ciepła w celu ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej zależą głównie od zapotrzebowania oraz zamożności odbiorców, jak i również dostępu do mediów energetycznych. Dla odbiorców posiadających wysokie dochody największą zaletą jest komfort użytkowania nośników powiązany z ciągłością ich zasilania, nieznacznym udziałem czynności eksploatacyjnych oraz możliwością automatycznej regulacji konkretnego poziomu zużycia 
w zależności od istniejących potrzeb. Użytkownicy posiadający średnie dochody poza kryterium komfortu uwzględniają również istotność kosztów, przy czym cena i komfort stanowią kryteria równorzędne. Odbiorcy posiadający niskie dochody wybierają najtańsze paliwa dostępne na rynku, możliwe do wykorzystania przy zaspokajaniu określonego rodzaju potrzeb energetycznych oraz przy istniejącym układzie technologicznym. Mniejszą rolę odgrywają dodatkowe koszty dotyczące np. zwiększonej pracochłonności eksploatacji urządzeń energetycznych bądź odpowiedniego przygotowania paliwa przez zużytkowaniem. Aktualna oferta źródeł ciepła zawiera odpowiednie rozwiązania niskoemisyjne zarówno dla odbiorców z wyższymi dochodami, oczekującymi wysokiego komfortu eksploatacji (np. pompy ciepła czy piece na pelet), oraz dla użytkowników z mniejszymi dochodami (np. piece na biomasę). Dzięki skutecznemu zwiększaniu świadomości ekologicznej oraz możliwości uzyskania dofinansowań na modernizację kotłowni sama cena zakupu nie będzie już stanowić jedynego kryterium wyboru dla użytkownika.

Tabela 23 Porównanie zestawionych kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego pochodzących 
z różnych źródeł

| Lp. | Nośnik energii - rodzaj | Roczne zużycie paliwa | Jednostka | Cena jednostkowa | Jednostka | Koszt roczny ogrzewania (zł/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biomasa (drewno) | 9769,0 | Kg/rok | 180,00 | zł/m3 | 2931,00 |
| 2 | Węgiel kamienny orzech | 4568,0 | Kg/rok | 650,00 | zł/t | 2970,00 |
| 3 | Węgiel kamienny ekogroszek | 4065,00 | Kg/rok | 796, | zł/t | 3236,00 |
| 4 | Pompa ciepła G11 | 6396,00 | kWh/rok | 0,6 | zł/kWh | 4028,00 |
| 5 | Węzeł grzewczy/ciepło miejskie | - |  |  |  | 5018,00 |
| 6 | Palet drzewny | 6160,00 | Kg/rok | 930,00 | zł/t | 5729,00 |
| 7 | Gaz ziemny wysokomentanowy | 3166,00 | M3/rok | 1,7 | zł/m3 | 6027,00 |
| 8 | Olej opałowy lekki | 2714,00 | Kg/rok | 3075,00 | zł/m3 | 9703,00 |
| 9 | Gaz płynny | 4559,00 | dm3/rok | 2,7 | zł/dm3 | 12126,00 |
| 10 | Energia elektryczna G11 | 25583,00 | kWh/rok | 0,6 | zł/kWh | 15767,00 |

W ramach analizy kosztów ogrzewania dla domu jednorodzinnego przyjęto budynek 
w wykonaniu standardowym o powierzchni użytkowej 260 m2, którego zapotrzebowanie na energię cieplną(centralne ogrzewanie) wynosi 12 kW. Przyjęto, że dom znajduje się w III strefie klimatycznej (tzn. minimalna temperatura obliczeniowa zimą wynosi -20 stopni C). Przy określaniu poszczególnych kosztów eksploatacji dla węgla, oleju, gazu oraz biomasy nie zostały uwzględnione dodatkowe koszty związane z transportem oraz magazynowaniem. Przy obliczeniach dotyczących ogrzewania z sieci ciepłowniczej, gazu i prądu uwzględniona została cena paliwa, pozostałe opłaty abonamentowe oraz opłaty przesyłowe. Przy ustalaniu ceny ciepła uzyskanego ze spalania gazu ziemnego przyjęta została grupa taryfowa W-3, a w przypadku energii elektrycznej - grupa G11 jednostrefowa. W badaniach zastosowano ceny brutto pochodzące ze stycznia 2011 roku (zawierające podatek VAT).

Rysunek 11 Koszt ogrzewania różnymi źródłami ciepła (PLN brutto/rok)

## 5.3  Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla

### 5.3.1 Emisja związana z administracją publiczną

Poniższy rozdział prezentuje wielkości emisji dwutlenku węgla powiązane z działalnością samorządową i jej podział na poszczególne podgrupy działalności, które uwzględnione zostały 
w inwentaryzacji emisji.

Grupa ta jest niezwykle istotna w inwentaryzacji, gdyż reprezentuje tę część emisji z terenu gminy, na którą gminne władze mają bezpośredni wpływ. W celach grzewczych w budynkach użyteczności publicznej wykorzystywane są indywidualne źródła ciepła, które znajdują się bezpośrednio w budynku, lub w jego najbliższym otoczeniu. Są to głównie kotły gazowe oraz piece elektryczne.

W związku z potrzebą oszacowania oszczędności eksploatacyjnych wynikających z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wykorzystano dane literaturowe dotyczące pozyskiwania efektów energetycznych przy równoczesnym wykorzystaniu prostych działań związanych m.in. 
z termomodernizacją oraz zużyciem energii elektrycznej. Poniższa tabela prezentuje zestawienie możliwych oszczędności eksploatacyjnych możliwych do uzyskania dzięki modernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy.

Tabela 24 Oszczędności eksploatacyjne związane z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

| Sposób pozyskania oszczędności | Redukcja energii finalnej w stosunku do stanu poprzedniego |
| --- | --- |
| Termomodernizacja budynku | Zużycie energii obniżone o 50% |
| Modernizacja ogólnego systemu elektroenergetycznego - wymiana oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego | Zużycie energii obniżone o 50% |
| Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej | Zużycie wody obniżone o 30% |
| Wprowadzenie systemu monitoringu oraz zarządzania zużyciem energii | Zużycie energii na ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową obniżone o 15 % |

### 5.3.2 Energia elektryczna

Zgromadzone dane na temat zużycia energii elektrycznej uzyskane od operatora sieci na terenie gminy umożliwiły ustalenie obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną 
w poszczególnych sektorach w gminie. Opracowane zestawienie zaprezentowane zostało 
w poniższej tabeli.

Tabela 25 Zużycie energii elektrycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Dubiecko w 2015 roku

| Rodzaj odbiorcy | Zużycie w MWh | Wskaźnik emisji [Mg CO2/MWh] | Emisja [Mg CO2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiekty administracji publicznej | 238,780 | 0,8315 | 198,55 |
| Oświetlenie uliczne | 142,881 | 0,8315 | 118,81 |
| Suma | 381,661 | 0,8315 | 317,36 |

Źródło: Urząd Gminy Dubiecko

### 5.3.3 Emisja związana z mieszkalnictwem

Zasoby mieszkalne Gminy Dubiecko to 2 894 mieszkania w roku 2015. Ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi  243 929m2.

Tabela 26 Liczba mieszkań na terenie Gminy Dubiecko (stan na rok 2015)

| Liczba mieszkań | 2 894 |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m² | 243 929 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa w m² 1 mieszkania | 84,29 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Tabela 27 Emisja związana z mieszkalnictwem w gminie w 2015 roku

| Źródło emisji | Energia całkowita | Całkowita emisja CO2 |
| --- | --- | --- |
| Mieszkalnictwo - energia elektryczna | 40054,40 MWh | 33305,23 |
| Mieszkalnictwo - ogrzewanie | 18833,40 MWh | 15659,97 |

Źródło: Urząd Gminy Dubiecko

Wszelkie zmiany wielkości emisji są uwarunkowane w głównej mierze przez długość okresu grzewczego. Tendencja do stałego wzrostu cen energii skutecznie wymusi na jej użytkownikach konieczność podejmowania odpowiednich działań ograniczających jej nadmierne zużycie. Przeprowadzona termomodernizacja i wymiana obecnych źródeł ciepła na źródła bardziej efektywne, czyli o większej sprawności, skutecznie przyczynią się do ograniczenia zużycia nie tylko węgla, ale również pozostałych paliw. Istotne znaczenie mają również przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii.

Szacuje się, że wymiana obecnych źródeł ciepła i źródeł energii elektrycznej na źródła energooszczędne, ekologiczne i z OZE spowoduje do roku 2020 zmniejszenie emisji energii cieplnej i elektrycznej o 20%, co tym samym przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 o 20%

Tabela 28 Prognozowana emisja związana z mieszkalnictwem w gminie w 2020 roku

| Źródło emisji | Energia całkowita | Całkowita emisja CO2 |
| --- | --- | --- |
| Mieszkalnictwo - energia elektryczna | 32043,52 MWh | 26644,18 |
| Mieszkalnictwo - ogrzewanie | 15066,72 MWh | 12527.98 |

Źródło: Urząd Gminy Dubiecko

### 5.3.4 Emisja związana z transportem

Transport powiązany jest z emisjami dotyczącymi zużycia paliw silnikowych w pojazdach, które poruszają się po terenie Gminy Dubiecko. Uwzględniony został ruch lokalny oraz tranzytowy na obszarze gminy. Zgodnie z trendem ogólnokrajowym odnotowano znaczny wzrost liczby samochodów, a także intensywności ich użytkowania. Zjawisko to przekłada się z kolei na wzrost emisji pochodzącej z transportu. Jednocześnie obecna średnia wieku pojazdów użytkowanych 
w Polsce ulega zmianie, którą stanowi coraz większy udział samochodów posiadających nie więcej niż 10 lat, co skutkuje zmniejszeniem średniego zużycie paliw w kraju. Głównymi źródłami emisji w tej grupie są procesy dotyczące spalania benzyn, oleju napędowego i LPG.

Tabela 29 Zestawienie poszczególnych rodzajów pojazdów na terenie Województwa Podkarpackiego w latach 2013-2015

| Rodzaj środka transportu | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojazdy samochodowe i ciągniki razem | 1 314 583 | 1 357 931 | 1 412 586 |
| Motocykle ogółem | 91 824 | 93 998 | 99 533 |
| Samochody osobowe | 949 910 | 983 443 | 1 024 748 |
| Autobusy ogółem | 5 232 | 5 427 | 5 574 |
| Samochody ciężarowe | 137 904 | 141 892 | 145 492 |
| Ciągniki rolnicze | 109 776 | 112 525 | 115 292 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Ilość oraz strukturę pojazdów zarejestrowanych w Gminie Dubiecko przedstawiono 
w poniższej tabeli:

Tabela 30 Wykaz pojazdów zarejestrowanych w Gminie Dubiecko (stan na dzień 31.12.2015)

| Rodzaj zarejestrowanych pojazdów | Liczba pojazdów ogółem |
| --- | --- |
| Samochody osobowe | 7 282 |
| Samochody ciężarowe | 596 |
| Autobusy | 39 |
| Ciągniki | 911 |
| Inne (Motocykle, motorowery) | 1 187 |
| Razem | 10 015 |

Źródło: Urząd Gminy Dubiecko

Struktura dróg w Gminie Dubiecko:

- Drogi wojewódzkie:

- Droga nr 884 Przemyśl – Domaradz – długość ok.10 km.

- Drogi powiatowe:

- Sieć dróg powiatowych na terenie Gminy Dubiecko wynosi 63 km.

- Drogi gminne:

- W ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Dubiecko widnieją 34 drogi wynoszące łącznie 36 km.

- Najdłuższą drogę stanowi Wybrzeże - Bachórzec – długość 4,5 km

Droga wojewódzka przebiegająca przez gminę wynosi 10 km. Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Dubiecko wynosi 63 km, a wszystkie drogi gminne liczą 36 km. Łącznie drogi stanowią 109 km.

W celu obliczenia emisji pochodzącej z ruchu tranzytowego oraz lokalnego na obszarze Gminy Dubiecko przyjęte zostały następujące średnie jednostkowe emisje dwutlenku węgla (CO2) dla konkretnych kategorii pojazdów:

Tabela 31 Średnie jednostkowe emisje CO2 dla poszczególnych kategorii pojazdów

| Rodzaj pojazdu | Średnia emisja CO2 |
| --- | --- |
| samochody osobowe | 155 gCO2/km |
| motocykle | 155 gCO2/km |
| samochody dostawcze | 200 gCO2/km |
| samochody ciężarowe | 450 gCO2/km |
| samochody ciężarowe z przyczepą | 900 gCO2/km |
| autobusy | 450 gCO2/km |

Na bazie raportów Generalnego Pomiaru Ruchu z 2010 roku wykazano, że Średni Dobowy Ruch (SDR) na drodze wojewódzkiej nr 884 relacji Przemyśl – Domaradz na odcinku Przemyśl – Dynów o długości 40 km zarejestrowany ruch wyniósł 2 844 pojazdy na dobę, w tym:

- Motocykle – 26 pojazdów

- Samochody osobowe oraz mikrobusy – 2 442 pojazdów

- Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) – 219 pojazdów

- Samochody ciężarowe bez przyczep – 68 pojazdów

- Samochody ciężarowe z przyczepami – 37 pojazdów

- Autobusy – 46 pojazdów

- Ciągniki rolnicze – 6 pojazdów

Analizując średni dobowy ruch na drogach na drogach gminnych oraz tranzytowych przebiegających przez jej teren, jak i również liczby zarejestrowanych pojazdów można zauważyć, że ruch pojazdów na drogach ulega stałemu zwiększeniu.

Inwentaryzacja emisji pochodzących ze zużycia paliw w transporcie lokalnym została oparta na danych o pojazdach, które zarejestrowano na terenie gminy, oraz statystycznym kilometrażu pokonywanym przez poszczególne kategorie pojazdów, który oszacował Instytut Transportu Samochodowego. Wyniki emisji przedstawione zostały w poniższej tabeli.

W obszarze  transportu Gmina Dubiecko nie przewiduje działań inwestycyjnych, gdyż infrastruktura drogowa tj. drogi gminne i ścieżki rowerowe nie wymagają interwencji większych inwestycji, dlatego też nie są założone w  obecnym PGN.

Tabela 32 Emisja CO2 w sektorze transportu  w Gminie Dubiecko

| Wyszczególnienie | Emisja w roku 2015 | Prognozowana misja w roku 2020 |
| --- | --- | --- |
| Transport | 9 151,16 Mg CO2 | 10 982,59 Mg CO2 |

Można przyjąć, że emisja w roku 2020, mimo przewidywanego wzrostu ilości pojazdów, wzrośnie o około 20%. Wzrost ten będzie wynikiem wymiany dotychczas użytkowanych pojazdów na terenie Gminy Dubiecko na pojazdy nowsze, a tym samym bardziej ekonomiczne (zużywające mniejsze ilości paliwa). Z drugiej strony będzie to jednak oznaczało wzmożenie ruchu drogowego 
i zwiększenie wykorzystania pojazdów.

Podsumowanie

W ramach określenia panującego trendu zużycia energii i emisji CO2 do atmosfery na terenie Gminy Dubiecko na najbliższe lata, przeprowadzona została prognoza na 2020 rok. Wykorzystano 
w niej dane pozyskane z lat 2013, 2014 i 2015 oraz dodatkowo uwzględniono prognozy dotyczące:

- wzrostu obecnej liczby mieszkańców oraz gospodarstw domowych (zgodnie prognozami ludności Głównego Urzędu Statystycznego),

- wzrostu liczby podmiotów gospodarczych w gminie,

- wzrostu liczby zarejestrowanych samochodów poruszających się po terenie Gminy Dubiecko (bazując na prognozach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad),

- wszelkich założeń krajowych, regionalnych oraz lokalnych dokumentów strategicznych,  
w tym również z „Prognozy energetycznej Polski do roku 2030” .

Podsumowanie uzyskanych wyników dotyczących prognozy końcowego zużycia energii 
i emisji dwutlenku węgla do atmosfery z podziałem na poszczególne sektory zostało przedstawione poniżej.

Tabela 33 Prognoza końcowego zużycia energii i emisji CO2 dla Gminy Dubiecko w poszczególnych sektorach.

| Sektor | Emisja CO2 [MgCO2/rok] | Zużycie Energii Końcowej [MWh/rok] | Emisja CO2 [MgCO2/rok] 2020 | Zużycie Energii Końcowej [MWh/rok] 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Użyteczności publicznej | 198,55 | 238,78 | 158,84 | 191 |
| Mieszkaniowy | 48965,20 | 58887,80 | 39172,16 | 47110,24 |
| Transport | 9151,16 | 65313,99 | 10981,392 | 78376,78 |
| Oświetlenie uliczne | 118,81 | 142,88 | 95,048 | 114,3 |
| Razem | 58433,72 | 124583,45 | 50407,44 | 125792,32 |

Źródło: Urząd Gminy Dubiecko

Analiza prognoz wykazała, że zużycie energii końcowej w Gminie Dubiecko do 2020 roku wyniesie 125792,32 MWh, natomiast emisja CO2 50407,44 MgCO2. Wśród sektorów generujących wzrost zużycia energii i CO2 znalazł się transport drogowy. Szacuje się, że transport drogowy będzie generował wzrost energii do 2020 o 20%, co przełoży się na wzrost emisji CO2 do 2020 roku również o 20%. Spowodowane jest to przewidywanym wzrostem ilości pojazdów o około 20%. Wzrost ten będzie wynikiem wymiany dotychczas użytkowanych pojazdów na terenie Gminy Dubiecko na pojazdy nowsze, a tym samym bardziej ekonomiczne (zużywające mniejsze ilości paliwa). Z drugiej strony będzie to jednak oznaczało wzmożenie ruchu drogowego i zwiększenie wykorzystania pojazdów.

W pozostałych sektorach planowane przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, spowodują do roku 2020 zmniejszenie emisji energii cieplnej i elektrycznej o 20%, co tym samym przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 o 20%

# 6. Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej

W ramach opracowywania niniejszego Planu przeanalizowane zostały poszczególne dokumenty strategiczne, a także uwzględnione zostały wszelkie uwarunkowania lokalne, które umożliwiły wyspecyfikowanie oraz wybranie odpowiednich zadań umożliwiających późniejsze osiągnięcie zakładanych w dokumencie celów w przyjętym na potrzeby planu horyzoncie czasowym.

Zgodnie z przyjętym artykułem 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) wśród zadań własnych gminy wyróżniono planowanie oraz organizację działań związanych z racjonalizacją zużycia energii, a także promocją rozwiązań zmniejszających jej zużycie na terenie gminy.

## 6.1 Potencjał energetyczny Gminy Dubiecko

Poszczególne możliwości wykorzystania oraz posiadane zasoby paliw oraz energii (tj. energii elektrycznej i ciepła) pozyskiwanej z odnawialnych źródłach energii przedstawione zostały poniżej.

Energia pochodząca z biogazu oraz biomasy

W skład energii pochodzącej z biomasy, która pozyskiwana jest z rolnictwa zaliczają się:

- odpady pochodzące z produkcji roślinnej (słoma),

- odpady pochodzące z produkcji zwierzęcej (obornik, gnojowica bądź pozostałości poubojowe),

- odpady pochodzące z produkcji przemysłu rolno-spożywczego,

- biomasa pozyskiwana z użytków zielonych oraz celowych upraw roślin na cele energetyczne.

Biomasa leśna:

Potencjał techniczny biomasy leśnej przedstawiony został na poniższych mapach województwa podkarpackiego. Można zaobserwować, że w powiecie bieszczadzkim występuje najwyższy potencjał plasujący się na poziomie powyżej 70 GWh. Natomiast potencjał techniczny biomasy dla powiatu przemyskiego wraz ze stalowowolskim, sanockim, leskim i lubaczowskim mieści się w przedziale 40 – 70 GWh . Poniższy rysunek przedstawia techniczny potencjał biomasy leśnej w województwie podkarpackim.

Rysunek 12 Potencjał techniczny biomasy leśnej w województwie podkarpackim

Źródło: Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego 2013

Biomasa ze słomy i siana

Największy potencjał techniczny dla produkcji biomasy ze słomy oraz siana występuje 
w powiatach: rzeszowskim oraz kolbuszowskim (odnotowano poziom powyżej 70 GWh), natomiast najmniejszy potencjał produkcji biomasy z tych źródeł znajduje się w powiatach: tarnobrzeskim, krośnieńskim i przemyskim – kształtując się na poziomie nie przekraczającym 10 GWh. W innych częściach województwa występują przedziały zawierające się w granicach 10 – 70 GWh. Poniższy rysunek przedstawia techniczny potencjał biomasy ze słomy i siana w województwie podkarpackim.

Rysunek 13 Potencjał techniczny biomasy ze słomy i siana  w województwie podkarpackim

Źródło: Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego 2013

Biomasa z upraw roślin wieloletnich

Na terenie województwa podkarpackiego występuje niewielkie zróżnicowanie ze względu na potencjał biomasy pochodzącej z plantacji roślin. Obecny średni potencjał techniczny biomasy kształtuje się w przedziale od 100–350 GWh. Powiat przemyski mieści się w przedziale 350-200GWh. Poniższy rysunek przedstawia techniczny potencjał biomasy pochodzącej z plantacji roślin 
w województwie podkarpackim.

Rysunek 14 Potencjał techniczny upraw z roślin energetycznych w województwie podkarpackim

Źródło: Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego 2013

Biogaz

Biogaz zaliczany jest do gazów powstających w procesie fermentacji metanowej. Tworzy go mieszanina gazowa złożona z metanu (50-75%) oraz dwutlenku węgla (25-45%), a także  związków występujących w śladowych ilościach. W Europie jedną z najpowszechniej wykorzystywanych metod do produkcji biogazu jest tak zwana fermentacja mezofilowa, która przebiega w temperaturze 32-38 stopni Celsjusza. Do produkcji biogazu w biogazowniach stosowana jest głównie  mieszanina kilku substratów pozwalająca na uzyskanie optymalnych parametrów procesu. W celach produkcji biogazu można wykorzystywać odchody zwierzęce w postaci gnojowicy, gnojówki bądź obornika. Jednakże charakteryzują się one mniejszą produktywnością w porównaniu z organicznymi odpadami przemysłowymi czy biomasą roślinną. Do roślinnej biomasy stosowanej w biogazowniach zalicza się głównie kukurydzę, buraki, trawy i sucrosorgo stosowanych w postaci kiszonek. Dodatkowo jako substrat w tych procesach można stosować koniczynę, ziemniaki, żyto, słonecznik, bób, cebulę, gorczycę, kalarepę, groch, kapustę, kalafior, owies, pszenicę, jęczmień, rzepak bądź dynię.

Bardzo wydajnymi odpadami do produkcji biogazu są odpady pochodzące z przemysłu owocowo-warzywnego, mleczarskiego, cukrowniczego, piekarniczego, gorzelnianego oraz mięsnego. W niewielkich biogazowniach rolniczych (tj. do 150 kWel) opłacalne jest łączenie odchodów zwierzęcych z roślinami. Nie zaleca się jednakże wykorzystywania odpadów pochodzących 
z przetwórstwa. Podczas procesu fermentacji wydzielany jest biogaz oraz produkt uboczny tzw. masa pofermentacyjna, która dodatkowo może być wykorzystywana jako nawóz. Wykorzystanie biogazu najczęściej ukierunkowane jest na wytwarzanie energii oraz ciepła w agregatach kogeneracyjnych. Pozyskana energia elektryczna przekazywana jest do sieci elektroenergetycznej oraz zużywana na własne potrzeby w biogazowni (ok. 9%). Natomiast ciepło przeznaczane jest na potrzeby procesowe, 
a powstała nadwyżka może zostać wykorzystana m.in. do suszenia ziarna czy drewna. Biogaz można także wtłaczać do sieci gazowej (po odpowiednim oczyszczeniu). Dzięki takim zastosowaniom sprawność układu dochodzi do ok. 80-85%. Obecnie sprawność pozyskania energii elektrycznej 
w dużych, nowoczesnych agregatach mieści się w granicach 30-40%, natomiast sprawność cieplna 
w 40-44%. W przypadku mniejszych biogazowni kolejno sprawność elektryczna wynosi 25-33%, natomiast cieplna więcej niż 50%. Wymienione współczynniki sprawności dodatkowo zwiększają wraz ze wzrostem elektrycznej mocy wykorzystywanych instalacji. Mniejsze biogazownie rolnicze można również podłączyć do infrastruktury SN bądź NN.

Pozyskanie odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wymaganych pozwoleń w kraju wynosi około 2 lata, natomiast sam proces uruchomienia biogazowni  trwa zwykle do roku. Dla otwarcia małej biogazowni wymagana jest działka o powierzchni do 1,5 ha. Niezbędna jest również droga dojazdowa dla ruchu samochodów ciężarowych ze względu na transport potrzebnych substratów. Lokalizacja biogazowni powinna być oddalona min. 300 m od siedlisk ludzkich oraz obszarów chronionych. Wymogiem do realizacji takiego przedsięwzięcia jest uzyskanie wstępnej opinii środowiskowej odnoszącej się do lokalizacji biogazowni (od roku 2010 biogazownie o mocy poniżej 500 kWel nie musza pozyskiwać oceny oddziaływania na środowisko). Po zdobyciu wszelkich dokumentów wójt bądź burmistrz podejmuje decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych i zgodę na realizację przedsięwzięcia.

Prognozy wskazują, że sektor biogazu w Polsce rozwijać się będzie dynamicznie w okresie najbliższych 10 latach (tempo nawet kilkadziesiąt procent rocznie). W ramach produkcji biogazu inwestorzy pozyskują wsparcie w postaci zielonych certyfikatów oraz dodatkowo żółtych bądź fioletowych za wysokosprawną kogenerację. Certyfikaty te podlegają obrotowi rynkowemu.

Położenie Gminy Dubiecko na terenie powiatu przemyskiego kwalifikuje ją do średniego potencjału w zakresie możliwości wykorzystania biomasy do produkcji energii. W gminie występują również gospodarstwa rolne, które umożliwiłyby dostarczenie substratu do biogazowni. Istnieją także predyspozycje mniejszych producentów rolnych do uruchomienia małych biogazowni, które prowadzić mogą zarówno indywidualnie jak i zrzeszeni w grupach. Gmina Dubiecko jest gminą typowo wiejską, gdzie przeważają użytki rolne stanowiące duży potencjał do produkcji substratów wykorzystywanych przez biogazownie. Poniższy rysunek przedstawia techniczny potencjał wykorzystania biogazu w województwie podkarpackim.

Rysunek 15 Potencjał techniczny produkcji biogazu rolniczego w województwie podkarpackim.

Źródło: Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego 2013

Energia wiatrowa

Najwcześniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem do produkcji energii przez człowieka jest wiatr. Skuteczne wykorzystywanie tego źródła zależy także od określonych czynników, które sprzyjają pozyskiwaniu energii z wiatru. Zaliczają się do nich przede wszystkim dogodne warunki wietrzności oraz ukształtowanie terenu, ale wpływ mają również odległość od linii energetycznej, utwardzone drogi dojazdowe i lokalizacja poza obszarami chronionymi prawnie.

Na terenie województwa podkarpackiego największym potencjałem technicznym rozwoju energetyki wiatrowej cieszy się powiat jarosławski (potencjał większy niż 1,5 tys. GWh). Kolejnymi powiatami posiadającymi znaczny potencjał do wytwarzania energii wiatrowej są powiaty: mielecki, dębicki i lubaczowski (znajdujące się w części północnej i na obrzeżach województwa). Najniższy potencjał techniczny energetyki wiatrowej występuje w części południowej – powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki oraz krośnieński (potencjał mniejszy niż 230 GWh). Powiat przemyski mieści się 
w przedziale potencjału 230-400 GWh. Położenie Gminy Dubiecko w powiecie przemyskim stwarza warunki sprzyjające pozyskiwaniu i wykorzystywaniu energii wiatru za pomocą siłowni wiatrowych 
o małej mocy umożliwiających produkcję energii na potrzeby odbiorców indywidualnych oraz lokalnych. Poniższy rysunek przedstawia techniczny potencjał energetyki wiatrowej w województwie podkarpackim.

Rysunek 16 Potencjał techniczny energetyki wiatrowej w województwie podkarpackim

Źródło: Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego 2013

Energia słoneczna

W obszarze potencjału technicznego energetyki słonecznej w województwie podkarpackim na pierwszym miejscu znajduje się powiat rzeszowski z potencjałem powyżej 45 MW. Na kolejnych miejscach znajdują się powiaty w większości mieszczące się w zachodniej części województwa: mielecki, dębicki, jasielski, krośnieński oraz łańcucki i jarosławski. Powiat przemyski znajduje się wśród najmniej wydajnych powiatów pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej 
z potencjałem poniżej 26 MW. Na rysunku poniżej przedstawiono potencjał techniczny energetyki słonecznej w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego.

Rysunek 17  Potencjał techniczny energetyki słonecznej w województwie podkarpackim

Źródło: Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego 2013

Skuteczny rozwój energetyki słonecznej powinien być oparty głównie na sukcesywnym rozwoju mikroinstalacji wytwarzających energię cieplną na użytek własny. Inne mikroinstalacje, uzasadnione ekonomicznie mogą być dostawcami energii również do lokalnych sieci energetycznych.

Argumentem przemawiającym za obecnym inwestowaniem w pozyskiwanie energii słonecznej jest głównie próba sprawnego rozwiązania problemu dotyczącego efektywnego zaopatrzenia 
w ekologiczną energię budynków na terenie Gminy Dubiecko Będzie to możliwe dzięki przebudowie obecnie użytkowanych instalacji na takie, które wykorzystują energię słoneczną. Inwestycja w zakup  kolektorów słonecznych jest zatem przedsięwzięciem opłacalnym dla gminy, ponieważ umożliwi osiąganie zysków ze stosowania ekologicznej energii dzięki oszczędnościom związanym z zakupem innych paliw bądź korzystania z innych płatnych nośników energii, których ceny stale rosną. Stosowanie takich rozwiązań w budynkach użyteczności publicznej oraz gospodarstwach agroturystycznych również zapewni wyższą efektywność ekonomiczną.

Odnawialne źródła energii zapewniają tym samym ograniczenie wykorzystania węgla kamiennego do wytwarzania energii, przy której produkcji powstają szkodliwe substancji wydzielające się do powietrza, takie jak: dwutlenek węgla i siarki, tlenki azotu czy pyły.

Energia geotermalna

Wody geotermalne znajdujące się na obszarze województwa podkarpackiego mogą być owocnie wykorzystane zarówno na cele produkcji ciepła, jak i balneologii czy rekreacji. W śród powiatów o najwyższym potencjale energetyki geotermalnej znalazły się powiaty przeworski 
i strzyżowski. Najmniejszą wydajność odnotowano w powiatach: niżańskim, leżajskim, lubaczowskim, sanockim i leskim, gdzie potencjał jest niższy niż 1 MW. Powiat przemyski mieści się w granicach o potencjale 5-1 MW. Na rysunku poniżej przedstawiono potencjał techniczny energetyki geotermalnej w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego.

Rysunek 18 Potencjał techniczny energetyki geotermalnej w województwie podkarpackim

Źródło: Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego 2013

Pozyskiwanie i stosowanie energii geotermalnej na terenie Gminy Dubiecko ze względów na położenie całego powiatu przemyskiego i jego niski potencjał jest nieopłacalne ze względów ekonomicznych.

## 6.2 Określenie celu strategicznego do roku 2020

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dubiecko ma na celu skuteczne wsparcie działań na rzecz realizacji ustaleń pakietu klimatyczno-energetycznego do 2020 roku. Zaliczają się do nich:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł,

- redukcja zużycia energii finalnej przez podniesienie efektywności energetycznej.

Celem Gminy Dubiecko jest także dalszy rozwój gospodarczy przy równoczesnym dbaniu o wysoką jakość środowiska naturalnego, co wiąże się z kolei z ograniczeniem zapotrzebowania na energię końcową oraz pierwotną pośród uczestników rynku energii.

Przyjmuje się, że Gmina Dubiecko do 2020 roku powinna osiągnąć zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) w wysokości 20% emisji, którą wyznaczono dla bazowego roku 2014. W związku z tym głównym celem jest zatem osiągnięcie poziomu emisji dwutlenku węgla w wysokości 80% poziomu 
z roku bazowego. Redukcja emisji CO2 wynikała będzie zarazem ze zmniejszenia zużycia energii finalnej oraz zwiększenia udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Dubiecko.

Cel strategiczny:

„POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY DUBIECKO POPRZEZ TRWAŁY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY NASTĘPUJĄCY BEZ WZROSTU ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ ORAZ FINALNĄ”.

ZA CEL PRZYJĘTO REDUKCJĘ OBECNEJ EMISJI O MINIMUM 20% AKTUALNEJ zużycie EMISJI NA TERENIE GMINY DUBIECKO ORAZ REDUKCJĘ ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ O 20%

W ramach realizacji przyjętych na 2020 rok celów władze Gminy Dubiecko powinny ukierunkowywać swoją politykę na osiągnięcie w dłuższej perspektywie czasu następujących zadań:

- neutralny wpływ działalności władz Gminy w celu ograniczenia emisji na środowisko naturalne i życie mieszkańców,

- termomodernizacja sektora publicznego oraz mieszkaniowego w gminie,

- najwyższe możliwe wykorzystanie technicznego potencjału odnawialnych źródeł energii,

- zachęcanie i wspomaganie obywateli do zastępowania indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa kopalne ekologiczniejszymi źródłami niskoemisyjnymi,

- zapewnianie udziału dostaw gazu sieciowego na terenie Gminy do jak największej liczby odbiorców,

- zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz energii elektrycznej mieszkańcom.

Powyższa strategia zostanie realizowana poprzez politykę władz Gminy za pomocą:

- zawarcia określonych celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych oraz planistycznych,

- stworzenia odpowiednich zapisów prawa lokalnego,

- promowania działań aktywizujących mieszkańców gminy, przedsiębiorców oraz jednostki publiczne.

## 6.3  Cele szczegółowe

W celu strategicznym uwzględnione zostały zapisy ustalone w pakiecie klimatyczno-energetycznym, do których zalicza się redukcja emisji gazów cieplarnianych, stałe zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz redukcję zużycia energii finalnej. Osiągnięcie tych założeń powinno zostać zrealizowane dzięki podniesieniu gminnej efektywności energetycznej.

Bazując na wyżej wymienionych celach i regulacjach władze Gminy Dubiecko od 2015-2020 roku powinny podejmować różnorodne działania zmierzające do osiągnięcia zwiększenia udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym oraz polepszenia efektywność energetycznej Gminy.

W ramach skutecznej realizacji celów określone zostały priorytetowe obszary działań, charakteryzujące się największym potencjałem dla ograniczania emisji:

- Gminne jednostki organizacyjne – sektor publiczny jako wzorzec do naśladowania stanowi obszar umożliwiający wdrażanie działań i skuteczne promowanie działań oraz postaw wśród mieszkańców Gminy.

- Mieszkalnictwo – sektor o dużym potencjale do redukcji emisji, na który władze Gminy mogą wywierać silny wpływ (głównie na budynki komunalne) głównie poprzez inicjowanie działań podnoszących świadomość korzystania z energii oraz wszelkie systemy zachęt finansowych do wdrażania ekologicznych rozwiązań.

- Transport – jako jeden z największych udziałów emisji w Gminie stanowi główny obszar działań. Ze względu na negatywne prognozy (wzrost liczby pojazdów i natężenia ruchu) władze powinny niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki  w celu minimalizacji negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i klimat (np. dzięki naprawie stanu dróg), jednakże w obszarze  transportu Gmina Dubiecko nie przewiduje działań inwestycyjnych, gdyż infrastruktura drogowa tj. drogi gminne i ścieżki rowerowe nie wymagają i większych inwestycji, dlatego też nie są założone w  obecnym PGN

Cele szczegółowe stanowią bazę do zdefiniowania poszczególnych obszarów wymagających interwencji, równocześnie wpływając na strukturę działań wytyczonych w obszarach:

- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy Dubiecko.

- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Dubiecko.

- Wysoka efektywność wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii

- Wzorcowa rola Gminy Dubiecko w wypełnianiu obowiązku redukcji zużycia energii finalnej w jednostkach sektora publicznego

- Kształtowanie proekologicznych postaw społeczności lokalnej oraz promocja rozwiązań ekologicznych w energetyce prowadzących do redukcji zużycia energii finalnej

Cel szczegółowy 1. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy Dubiecko

Polega na zapewnieniu odpowiedniego poziomu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego jako podstawowy cel realizowany przez gminy. Niezbędne jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju energetyki rozproszonej, która oparta jest na lokalnie dostępnych surowcach oraz zwiększenie stopnia dywersyfikacji posiadanych źródeł dostaw. Działania te powinny stanowić podstawę do zapewnienia odpowiedniego rozwoju społecznego oraz ekonomicznego Gminy Dubiecko. Energetyka odnawialna wykorzystująca odnawialne źródła energii dąży do zrównoważenia systemu energetycznego, oraz znacząco podnosi bezpieczeństwo dostaw energii poprzez zmniejszanie uzależnienia od dostaw energii z zewnątrz.

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Dubiecko

Wzrost wykorzystania OZE powiązany jest z realizacją zadań własnych samorządów lokalnych nałożonych na nie przez krajowe ustawodawstwo. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii umożliwia Gminie osiągnięcie korzyści ekologicznych, społecznych oraz ekonomicznych. Wszelkie realizowanie działania będą dążyły do wzrostu znaczenia OZE w bilansie energetycznym Gminy, a dzięki ich ogólnej dostępności energetyka odnawialna może stać się również istotnym czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarczy Gminy Dubiecko.

Cel szczegółowy 3. Wysoka efektywność wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii

Na efektywność energetyczną składają się takie elementy jak działania, zachowania, warunki oraz mechanizmy, umożliwiające ograniczenie strat (rozproszenia) dzięki odpowiedniemu użytkowaniu i wykorzystywaniu energii. Energetyczne prawo krajowe zobowiązuje gminy do jak najbardziej efektywnego zaplanowania zaopatrzenia oraz wykorzystywania energii, co ma bezpośredni wpływ na późniejszą emisję zanieczyszczeń i koszt eksploatacji obiektów (np. budynków).

Cel szczegółowy 4. Wzorcowa rola Gminy Dubiecko w wypełnianiu obowiązku redukcji zużycia energii finalnej w jednostkach sektora publicznego

Zarządzanie energią wiąże się z systematycznym wyznaczaniem oraz regulowaniem strumieni energii w zgodzie z określonym planem tak, by cel funkcjonowania danego obiektu czy przedsiębiorstwa był osiągnięty przy minimalnych kosztach energii. Stanowi ono część gospodarowania pieniędzmi publicznymi np. poprzez zarządzanie obiektami użyteczności publicznej takimi jak: szkoły, szpitale, przychodnie, obiekty kulturalne, budynki, zatem wiąże się z potrzebą racjonalnego lokowania posiadanych środków w celach osiągnięcia jak najlepszych możliwości energetycznych w tych obiektach. Samorządy lokalne szukają zatem dobrych rozwiązań w obszarze zarządzania oraz odpowiednio ustalają swoje struktury organizacyjne, tak by każdy system działał sprawnie. W tym celu niezwykle istotna jest również koordynacja poszczególnych struktur organizacyjnych samorządów.

Efektywne zarządzane energią powinno obejmować poniższe obszary:

- wykorzystanie energii w gminie,

- źródła zaopatrzenia w energię,

- koszty energii.

Tworzenie  wizerunku Gminy Dubiecko jako wykorzystującej zasoby energii w sposób zrównoważony będzie prowadzić do osiągnięcia koncepcji „wzorcowej roli sektora publicznego” 
w ramach racjonalnego gospodarowania zasobem, jaki stanowi energia i włączania poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii do działań systematycznie ograniczających szkodliwą emisję gazów cieplarnianych do powietrza.

Cel szczegółowy 5. Kształtowanie proekologicznych postaw społeczności lokalnej oraz promocja rozwiązań ekologicznych w energetyce prowadzących do redukcji zużycia energii finalnej

Dzięki wdrażaniu odpowiednich działań Gmina Dubiecko może motywować oraz wspomagać lokalną społeczność w zadaniach dotyczących ochrony środowiska i oszczędzaniu energii. Systematyczne podnoszenie świadomości ekoenergetycznej społeczności może zaowocować wzrostem zainteresowania inwestowaniem w odnawialne źródła energii i rozwój energooszczędnego budownictwa, a także wprowadzania rozwiązań ograniczających emisję gazów i redukcję zużycia energii finalnej w Gminie Dubiecko.

## 6.4  Zestawienie obszarów interwencji

Tabela 34 Obszary interwencji w Gminie Dubiecko

| Lp. | Obszar interwencji | Numer celu szczegółowego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gminne jednostki organizacyjne Przeprowadzenie odpowiednich audytów energetycznych w budynkach użyteczności publicznej, przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych obiektów i modernizacji używanych instalacji. Zabiegi te pozwolą na osiągniecie oszczędności kosztów energii w wysokości 50-60% w skali roku. Modernizacja oraz zapewnienie nowego oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy. Zmodernizowane źródła światła pozwolą na osiągnięcie potencjalnych oszczędności energii do 70% jej obecnego zużycia. Dodatkowe inteligentne systemy zarządzania pozwolą na wzrost oszczędności w tym obszarze nawet do 80%. Instalacja i promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. | Cel szczegółowy 1 Cel szczegółowy 2 Cel szczegółowy 3 Cel szczegółowy 4 |

## 6.5  Zestawienie działań

W niniejszym punkcie przedstawione zostaną karty działań w ramach poprawy efektywności energetycznej oraz upowszechnienia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które zaplanowane zostały w celu osiągnięcia zakładanej w Planie redukcji emisji CO2 o minimum 20% do roku 2020. Zrealizowanie tego celu wymaga podjęcia szeregu odpowiednich działań w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią we wszystkich sektorach oraz w priorytetowych obszarach działania.

Tabela 35 GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

| Obszar interwencji 1.1. | Budynki użyteczności publicznej należące do Gminy Dubiecko |
| --- | --- |
| Charakter działań: | Termomodernizacja budynków oraz modernizacja obecnie używanych instalacji |
| Planowane nakłady: | 1287459,56 PLN |
| Źródła finansowania przedsięwzięcia: | Budżet Gminy Dubiecko, POIiŚ/RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Podmiot wdrażający: | Urząd Gminy Dubiecko oraz Administratorzy budynków użyteczności publicznej |
| Wskaźniki monitorowania: | liczba obiektów zmodernizowanych [szt.], powierzchnia całkowita zmodernizowanych obiektów [m2], liczba wymienionych źródeł ciepła [szt.], redukcja emisji CO2 [t/rok], redukcja rocznego obliczeniowego zużycia energii w celach ogrzewania budynków w stosunku do stanu bazowego [%], oszczędność na energii cieplnej [GJ/rok], oszczędność na energii elektrycznej [MWh/rok]. |
| Sposób oraz forma raportowania: | W celu przekazywania wyników kontrolnych z emisji dwutlenku węgla (CO2) na terenie Gminy Dubiecko tworzony będzie raport z podjętych działań przekazywany w formie elektronicznej Wójtowi Gminy. |

W ramach podjętych działań wprowadzone zostaną odpowiednie audyty energetyczne, których następstwem będą termomodernizacje obiektów oraz modernizacje instalacji w budynkach, które maja możliwość przyniesienia wymiernych efektów w redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Na terenie Gminy Dubiecko planowana jest pełna termomodernizacja budynków: Sali gimnastycznej, GOK i Kompleksu Dworcowego w Dubiecku oraz OSP w Kosztowej i WDK 
w Nienadowej. Modernizacja przebiegać będzie w latach 2016-2017, a jej łączna wartość wyniesie  1287459,56 złotych.

| Obszar interwencji 1.2 | Budynki użyteczności publicznej należące do Gminy Dubiecko |
| --- | --- |
| Charakter działań: | Montaż instalacji kolektorów słonecznych w obiektach użyteczności publicznej. |
| Planowane nakłady: | 318180 PLN |
| Źródła finansowania przedsięwzięcia: | Budżet Gminy Dubiecko, RPO. |
| Podmiot wdrażający: | Urząd Gminy Dubiecko oraz Administratorzy budynków użyteczności publicznej |
| Wskaźniki monitorowania: | ilość zainstalowanych kolektorów słonecznych [szt.], ilość zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych [szt.], redukcja emisji CO2 [t/rok], redukcja rocznego obliczeniowego zużycia energii w celach ogrzewania budynków w stosunku do stanu bazowego [%], oszczędność na energii cieplnej [GJ/rok], oszczędność na energii elektrycznej [MWh/rok], procentowy udział energii odnawialnej w zużyciu łącznym energii [%]. |
| Sposób oraz forma raportowania: | W celu przekazywania wyników kontrolnych z emisji dwutlenku węgla (CO2) na terenie Gminy Dubiecko tworzony będzie raport z podjętych działań przekazywany w formie elektronicznej Wójtowi Gminy. |

W ramach modernizacji używanych instalacji w Gminie Dubiecko planowane jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, głównie energii słonecznej. W tym celu Gmina rozważa zakup i montaż w sumie 260 ogniw fotowoltaicznych. 20 ogniw umieszczonych zostanie w budynku OSP Kosztowa, natomiast po 120 ogniw w budynkach: sali gimnastycznej i GOK w Dubiecku. Łączna kwota przeznaczona na zakup ogniw fotowoltaicznych wyniesie 318 180 złotych.

Zadanie związane z  „Budową oświetlenia ulicznego oraz jego modernizacja na terenie Gminy.”-850 000 netto.

| Obszar interwencji 1.3. | Oświetlenie uliczne |
| --- | --- |
| Charakter działań: | Budowa oświetlenia ulicznego oraz jego modernizacja na terenie Gminy (w miejscowościach Nienadowa, Przedmieście Dubieckie, Dubiecko, Bachórzec oraz Iskań). |
| Planowane nakłady | 300 000 PLN |
| Źródła finansowania przedsięwzięcia: | Budżet Gminy Dubiecko, RPO |
| Podmiot wdrażający: | Urząd Gminy Dubiecko oraz Administratorzy budynków użyteczności publicznej |
| Wskaźniki monitorowania: | ilość zmodernizowanego oświetlenia [szt.], zaoszczędzona wielkość energii elektrycznej [MWh/rok]. |
| Sposób oraz forma raportowania: | W celu przekazywania wyników kontrolnych z emisji dwutlenku węgla (CO2) na terenie Gminy Dubiecko tworzony będzie raport z podjętych działań przekazywany w formie elektronicznej Wójtowi Gminy. |

Głównym celem modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Dubiecko jest wpływ na obniżenie mocy działających urządzeń oświetleniowych oraz widoczne podniesienie jakości oświetlenia dróg na tym obszarze. Niezbędna modernizacja zapewni wzrost efektywności energetycznej obecnego systemu, dzięki wprowadzeniu do niego energooszczędnego systemu oświetleniowego. Dodatkowo wpłynie to również na zmniejszenie zużycia energii, a tym samym redukcje kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego. W ramach podjętych działań przewidziana będzie:

- wymiana stosowanych obecnie lamp na oświetlenie energooszczędne, również instalacja lamp LED,

- stworzenie nowych punktów oświetleniowych,

- wdrożenie inteligentnego systemu sterowania ulicznym oświetleniem.

Tabela 36 Zdeklarowana przez sektor prywatny instalacja urządzeń energooszczędnych na terenie Gminy Dubiecko

| L.P. | Rodzaj urządzenia | Liczba zdeklarowanych urządzeń (w sztukach) |
| --- | --- | --- |
| 1 | kolektory słoneczne dwupanelowe | 32 |
| 2 | kolektory słoneczne trzypanelowe | 63 |
| 4 | panele fotowoltaiczne 2Kw | 10 |
| 5 | panele fotowoltaiczne 3Kw | 127 |
| 6 | pompa ciepła (do wody) | 17 |
| 7 | piec na biomasę | 3 |

Źródło: Urząd Gminy Dubieck: Wykaz ilościowy instalacji w ramach projektu parasolowego

Wyliczenia redukcji CO2.

Tabela 36 (A); ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W  GMINIE DUBIECKO"

wyliczenia redukcji CO2 w ramach projektu

Tabela 37 Podsumowanie działań PGN

| LP. | Charakter działań | Nakłady w PLN | Szacowana roczna oszczędność kosztów energii finalnej zł/rok | Szacowany efekt redukcji energii elektrycznej MWh/rok | Szacowany efekt redukcji energii cieplnej GJ/rok | Szacowany efekt redukcji emisji CO2 MgCO2/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termomodernizacja oraz instalacja ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej | 1605639,56 | 113001,88 |  |  | 41747,2 (dla instalacji fotowoltaicznej) |
| 2 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii | 3 679 372,31 | 3 365 695,04 |  |  | 424,5866 t/rok |
| 3 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego | 850 0 00,00 |  |  |  |  |

## 6.6. Czynniki oddziałujące na realizację działań zawartych w PGN – analiza SWOT

Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju Gminy Dubiecko wynikają z aktualnej sytuacji 
w sferze zaspokojenia istniejących potrzeb społecznych, lokalnej gospodarki, infrastruktury technicznej, infrastruktury finansowej, ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego, a także współpracy gminy z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie kraju i za granicą. Istniejące uwarunkowania poddane zostały analizie SWOT w kategoriach stron silnych i słabych oraz istniejących szans i zagrożeń ze strony otoczenia w dalszym rozwoju gminy w obszarze gospodarki niskoemisyjnej.

Tabela 38 Analiza SWOT

| Wyszczególnienie | MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- | --- |
| Czynniki wewnętrzne | Posiadane doświadczenie gminy w realizowaniu przedsięwzięć redukujących zużycie energii i emisji zanieczyszczeń. Bieżące działania i plany modernizacji oświetlenia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Aktywne i pozytywne postawy samorządu w ramach realizacji PGN. Inwestycje w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii. Zaangażowanie Urzędu Gminy w gromadzenie danych na temat zużycia energii finalnej. Przedsiębiorczość mieszkańców gminy. | Bariery finansowe utrudniające realizację planowanych inwestycji. Trudności w pozyskaniu dokładnych informacji na temat zużycia nośników energii zużywanych na obszarze gminy. Bariery techniczne i ekonomiczne korzystania z OZE. Mała świadomość na temat racjonalnego korzystania z energii i OZE ze strony społeczności lokalnej. Mała świadomość możliwości generowania oszczędności wykorzystania energii finalnej ze strony społeczności lokalnej. Trudny do osiągnięcia kompromis: ekologia a rozwój przemysłu. |
|  | SZANSE | ZAGROŻENIA |
| Czynniki zewnętrzne | Rozwój technologii energooszczędnych. Wzrost liczby oferowanych usług wspierających działania redukcji zużycia energii. Dostępność środków pomocowych z Unii Europejskiej. Współpraca władz lokalnych i organizacji pozarządowych. Świadomość konieczności racjonalnego gospodarowania energią oraz ograniczenia emisji w skali kraju i Wspólnoty. | Brak koordynacji różnorodnych działań planistycznych bądź technicznych. Trudności z pozyskaniem dodatkowych źródeł finansowania. Duże koszty inwestycji działań powiązanych z OZE. Brak lub mała ilość środków finansowych z budżetu Gminy na poszczególne inwestycje. Rosnąca liczba pojazdów na drogach gminnych. |

## 6.7. Harmonogram Działań związanych z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Tabela 39 Harmonogram działań

| L.P | Sektor | Rodzaj działania | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gminne jednostki organizacyjne | Termomodernizacja oraz modernizacja obecnie używanych instalacji w budynkach użyteczności publicznej | 2015 - 2020 |
| 2 | Gminne jednostki organizacyjne | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii | 2015 - 2020 |
| 3 | Gminne jednostki organizacyjne | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego | 2015 - 2020 |

## 6.8. Finansowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Pierwszą możliwością finansowania przedsięwzięcia, jakie stanowi Plan Gospodarki Niskoemisyjnej są środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach budżetu 2014-2020. Zaliczają się do nich:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program ten ma na celu zapewnienie poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Polski oraz jej poszczególnych regionów na tle Unii Europejskiej, dzięki umożliwieniu rozwoju infrastruktury  technicznej przy równoczesnej ochronie środowiska naturalnego, zachowaniu dziedzictwa kulturowego i zdrowia. Program ma również na celu niwelowanie różnic w rozwoju poszczególnych części kraju oraz nie proporcji w rozwoju infrastruktury Polski względem dobrze rozwiniętych członków Wspólnoty. Wszelkie różnice rozwojowe wpływają na niekorzyść oraz brak możliwości wysoce efektywnego wykorzystywania zasobów, co blokuje potencjał całego kraju. Sukcesywne zmniejszanie dysproporcji jest warunkiem niezbędnym do wzrostu konkurencyjności oraz atrakcyjności Polski jako kraju, w którym warto inwestować. Dodatkowo Program przewiduje konieczność dbania o środowisko i jego ochronę.

Jako podstawowe źródło finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wskazano na Fundusz Spójności, który ma na celu stałe wspieranie rozwoju sieci komunikacyjnych w Europie oraz ochronę środowiska naturalnego w krajach UE.

Działania przyjęte w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

Priorytet I

- Promowanie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej,

- wytwarzanie, rozprowadzanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,

- udoskonalenie efektywności energetycznej w obszarach: publicznym i mieszkaniowym,

- rozwinięcie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji.

Priorytet II - ochrona środowiska (włączając dostosowanie się do zmian klimatu):

- wspieranie rozwoju infrastruktury środowiskowej (np. modernizacja oczyszczalni, sieci kanalizacyjnych),

- protekcja oraz odbudowanie różnorodności biologicznej, polepszenie stanu środowiska miejskiego,

- adaptacja do zmian klimatu (np. ochrona terenów miejskich przed niekorzystną pogodą).

Priorytet III- modernizacja infrastruktury komunikacyjnej nastawiona na ochronę środowiska:

- modernizacja drogowego oraz kolejowego zaplecza w sieci TEN-T (poza nią 
i w aglomeracjach),

- niskoemisyjna komunikacja miejska, śródlądowa, morska i intermodalna.

Priorytet V - udoskonalenie infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego:

- rozwinięcie inteligentnych systemów rozprowadzania, gromadzenia oraz przesyłu gazu ziemnego bądź energii elektrycznej (np. rozbudowa sieci przesyłowych).

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

RPO stworzone zostały dla poszczególnych województw jako dodatkowe uzupełnienie programów ogólnopolskich udzielających wsparcia w kraju. Dla każdego województwa wprowadzony został obowiązkowy element odpowiadający za dofinansowanie projektów z zakresu:

- energetyki,

- ochrony środowiska naturalnego,

- odnawialnych źródeł energii,

- efektywności energetycznej.

Wprowadzone komponenty kładą nacisk na wszelkie przedsięwzięcia w zależności od przyjętej strategii oraz kluczowych dla poszczególnych regionów kierunków działań. Przez lata 2014–2020 
w ramach unijnej polityki spójności Polska będzie realizowała 22 Programy Operacyjne. Dodatkowo 16 Regionalnych Programów Operacyjnych uzyska środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Kolejne 
3 Programy Operacyjne uzyskają środki z EFRR, jeden PO uzyska środki z EFRR oraz Funduszu Spójności, jeden PO uzyska środki z Funduszu Spójności, natomiast jeden PO uzyska środki z EFS.

- Oś Priorytetowa III Czysta Energia

Oś priorytetowa III stanowi oś jednofunduszową, która współfinansowana jest z EFRR 
i obejmuje CT4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, a także CT6 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

Połączenie tych celów wynika ze ścisłego powiązania ze sobą przyjętych interwencji 
i komplementarności działań. W obu przypadkach CT4 i CT6 planowane inwestycje mają na celu zapewnienie jak największej efektywności energetycznej przy równoczesnym ograniczeniu szkodliwej dla klimatu emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz innych zanieczyszczeń powietrza.

Zgodność wyżej wymienionych działań z zapisami Strategii Europa 2020 w obszarze priorytetu Zrównoważony rozwój powinna przyczynić się również do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym województwa oraz poprawy efektywności energetycznej (zwłaszcza w sektorach: mieszkaniowym, publicznym i MŚP), a także uniezależnienia wzrostu PKB od wykorzystania energii oraz rozwoju gospodarki optymalnie korzystającej 
z posiadanych zasobów. Wybór działań prowadzących do osiągnięcia poszczególnych założeń, będzie przeprowadzany w oparciu o potencjał techniczny wybranych obszarów działań, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi  na zakres możliwości interwencji wynikających z regionalnych uwarunkowań środowiska (np. obszary Natura 2000), uwarunkowań społecznych (możliwość wystąpienia konfliktów) i uwarunkowań przestrzennych. W obszarze ochrony stanu powietrza w ramach CT6 
i CT4 podjęte zostaną inwestycje z programów ochrony powietrza, zgodne z przyjętą dyrektywą 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

- Oś Priorytetowa IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego

Oś priorytetowa IV stanowi oś jednofunduszową, która współfinansowana jest z EFRR 
i obejmuje CT5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem i CT6 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami. Połączenie tych celów wynika ze ścisłego powiązania ze sobą przyjętych interwencji 
i komplementarności działań, które maja na celu ochronę zarówno stanu środowiska naturalnego, jak 
i ochronę klimatu. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom zapewnia bezpieczeństwo dla regionu oraz stanu środowiska. Jednym z największych zagrożeń środowiska (wraz z obszarami Natura 2000) są pożary lasów, które w drastyczny sposób niszczą procesy życiowe ekosystemów (przy dużych powierzchniach pożary stają się klęską ekologiczną). W wyniku pożarów zmniejsza się różnorodność biologiczna, a ich bezpośrednim skutkiem jest uszkodzenie bądź zniszczenie roślin, śmierć organizmów glebowych, zwierząt oraz zniszczenie siedlisk wielu gatunków. Projekty uwzgledniające zachowanie różnorodności biologicznej często przyczyniają się do adaptacji do zmian klimatycznych. Różnorodność biologiczna oraz funkcje ekosystemów pomagają w dostosowaniu do następujących zmian klimatu łagodząc ich skutki. Występujące torfowiska, tereny podmokłe, gleba, lasy oraz zbiorniki wodne pochłaniają i magazynują węgiel oraz pomagają w ochronie przed zmianami klimatu. Zdrowe ekosystemy mają zdolność adaptacji do zmian klimatycznych, oraz lepiej  znoszą ekstremalne warunki pogodowe, co ułatwia im regenerację. Połączenie w ramach powyższej osi poszczególnych zakresów interwencji powiązanych z ochroną środowiska i działaniami związanymi z adaptacją do zmian klimatycznych, umożliwi spójność planowania oraz wdrażania konkretnych projektów. Wynikiem realizacji priorytetów inwestycyjnych CT5 i CT6 będzie zmaksymalizowanie skuteczności realizacji nadrzędnego celu OP4, jaki stanowi ochrona środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej, a także wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w ramach zwiększenia atrakcyjności regionu. Takie połączenie powyższych osi umożliwi lepsze osiągnięcie założonych celów.

Interwencja w obszarach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych IV osi priorytetowej będzie się przyczyniała do realizacji celu głównego Umowy Partnerstwa, czyli zwiększenia konkurencyjności gospodarki, oraz do jej celów szczegółowych - poprawy zdolności adaptacji do zmian klimatu i rozwoju systemów zarządzania zagrożeniami oraz zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.

- Program LIFE na lata 2014-2020

Program LIFE jest kontynuacją realizowanego w latach 2007-2013 Programu LIFE+. Podzielony został na dwie następujące części. Pierwsza z nich obejmuje współfinansowanie Projektów LIFE+, natomiast druga obejmuje współfinansowanie projektów LIFE w perspektywie finansowej 2014-2020. Część pierwsza dodatkowo podzielona została na trzy komponenty tematyczne. Dla wdrożenia działań PGN istotne są zapisy dla dwóch z nich:

- Komponent II LIFE Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska wsparcie przeznaczone na realizację innowacyjnych bądź demonstracyjnych projektów z obszarów: zapobiegania zmianom klimatu, ochrony zdrowia, polepszania jakości życia, ochrony powietrza, ochrony gleb, ochrony wód, ochrony przed nadmiernym hałasem, ochrony przed pożarami, zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi, zrównoważonej gospodarki odpadami, tworzenie, wdrażanie oraz ocena polityk i prawa UE w obszarze ochrony środowiska.

- Komponent III LIFE Informacja i komunikacja finansowanie działań „miękkich”, które stanowią wszelkie projekty informacyjne oraz komunikacyjne bądź kampanie dotyczące zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Beneficjentami pierwszej części powyższego Programu mogą być osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne bądź państwowe, a także samorządowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które podejmują realizację danego przedsięwzięcia jako beneficjent koordynujący z projektem LIFE+, bądź są współbeneficjentami krajowego lub zagranicznego projektu LIFE+.

Określone dofinansowanie w obszarze Programu w części pierwszej będzie udzielane 
w formie pożyczek na zapewnienie wkładu własnego wnioskodawcy działania (minimalna kwota pożyczki wynosi 200.000 zł) bądź pożyczek na zachowanie płynności finansowej (minimalna kwota pożyczki wynosi 400.000 zł). Nie określono minimalnych/maksymalnych wartości realizowanych projektów.

W drugiej części Programu o dofinansowanie mogą starać się projekty, przyczyniające się do osiągnięcia celów Programu LIFE, które określone zostały w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007, w tym również projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Beneficjentami tej części Programu mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne, a także państwowe bądź samorządowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej.

Określone dofinansowanie w obszarze Programu w części drugiej udzielane będzie w formie dotacji (maksymalnie do 30% kosztów kwalifikowanych, łączna wartość dofinansowania NFOŚiGW 
i KE w formie dotacji nie może przekraczać 90% kosztów kwalifikowanych) oraz pożyczek na zapewnienie wkładu własnego wnioskodawcy działania (minimalna kwota pożyczki wynosi 200.000 zł) oraz pożyczek na zachowanie płynności finansowej (minimalna kwota pożyczki wynosi 400.000 zł). Nie określono minimalnych/maksymalnych wartości realizowanych projektów.

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 realizowane będzie wszystkie sześć priorytetów wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich, odnoszących się do poszczególnych celów strategii Europa 2020. W ramach PGN należy zwrócić uwagę na Priorytet 5 - Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. W ramach priorytetu określone zostały następujące cele szczegółowe:

- Poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych w rolnictwie.

- Poprawa efektywności korzystania z energii w rolnictwie oraz przetwórstwie spożywczym.

- Ułatwianie dostaw oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii z produktów ubocznych, odpadów bądź pozostałości surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki.

- Redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa.

- Promowanie pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie oraz leśnictwie.

Najistotniejszy element stanowi prowadzenie działań dążących do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w obszarach  rolnictwa i leśnictwa, oraz zwiększanie pochłaniania CO2 dzięki odpowiedniemu użytkowaniu gruntów, przez co rozumie się zwiększanie powierzchni leśnej. 
W działaniu 5e Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego zalecono zalesianie gruntów o niskiej jakości, których użytkowanie rolnicze jest nieopłacalne. Potencjalnymi beneficjentami Programu są rolnicy, właściciele gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne (bez jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które reprezentują Skarb Państwa).

Wsparcie finansowe w obszarze Programu będzie przyznawana w formie ryczałtu:

- Jednorazowo - za zalesienie gruntów rolnych bądź innych niż rolne. Dolesienia na terenach pokrytych samosiewem oraz za ewentualną ochronę przez ogrodzenie lub palikowanie (tzw. wsparcie na zalesienie),

- maksymalnie przez 5 lat - na utrzymanie, pielęgnowanie oraz ochronę przed zwierzyną przez stosowanie repelentów (w przypadku gdy plan nie przewiduje innego ogrodzenia) nowych upraw leśnych, a także terenów zalesionych naturalnie (tzw. premia pielęgnacyjna),

- maksymalnie przez 12 lat - na pokrycie dochodów utraconych z działalności rolniczej (tzw. premia zalesieniowa).

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz jest jednym z głównych źródeł w polskim systemie finansowania przedsięwzięć, które służyć mają ochronie środowiska naturalnego. NFOŚiGW wykorzystuje środki krajowe oraz zagraniczne. W najbliższych latach przewidziane jest finansowanie działań w obszarach programu ochrona atmosfery, podzielonego na cztery następujące działania priorytetowe:

- poprawa jakości powietrza,

- poprawa efektywności energetycznej,

- wspieranie rozproszonych i odnawialnych źródeł energii,

- system zielonych inwestycji (Green Inwestment Scheme).

Tabela 40 Przykładowe programy wspierane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| Rodzaj wsparcia | Beneficjenci | Główne typy przedsięwzięć |
| --- | --- | --- |
| KAWKA | Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Beneficjent końcowy: podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć określonych w programach ochrony powietrza, planujących realizację lub realizujących przedsięwzięcia, które kwalifikują się do dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków NFOŚiGW. | Przedsięwzięcia dotyczące ograniczenia niskiej emisji i podnoszenia efektywności energetycznej, Przedsięwzięcia dotyczące wykorzystania układów wysokosprawnej kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii. |
| LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej | Podmioty sektora finansów publicznych (z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych), Samorządowe osoby prawne, Spółki prawa handlowego (w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów bądź akcji, i które powołane są do realizacji zadań własnych gminy wskazanych w ustawach), Organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia), Kościoły oraz inne związki wyznaniowe (wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych), oraz kościelne osoby prawne, realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów. | Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie bądź tylko na budowie (nowych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego). |
| Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych | Osoby fizyczne budujące dom jednorodzinny, Osoby fizyczne kupujące dom/mieszkanie od dewelopera (także od spółdzielni mieszkaniowej). | Budowa domu jednorodzinnego, Zakup nowego domu jednorodzinnego, zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. |
| BOCIAN – Rozproszone i odnawialne źródła energii | Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego (realizujący działania z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie RP). | Budowa instalacji OZE, Rozbudowa instalacji OZE, Przebudowa instalacji OZE (o mocach określonych w programie). |
| PROSUMENT – dofinansowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii | Osoby fizyczne, Wspólnoty mieszkaniowe, Spółdzielnie mieszkaniowe, Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. | Zakup oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji OZE do produkcji: energii elektrycznej bądź ciepła i energii (połączone w jedną instalację bądź oddzielne instalacje w obiekcie), Do budynków mieszkalnych jednorodzinnych bądź wielorodzinnych, dla wymiany istniejących instalacji na bardziej wydajne i przyjazne środowisku. |

## 6.9. Monitoring i ewaluacja działań

Monitoring uzyskanych efektów jest niezwykle istotnym elementem całego procesu wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jednym z elementów jego realizacji jest aktualizacja bazy danych dotyczących emisji i prowadzenie systematycznej inwentaryzacji. Jest to najskuteczniejsza z metod monitorowania efektywności poszczególnych działań zawartych w dokumencie. W tym obszarze wymagana jest także współpraca z innymi podmiotami funkcjonującymi na terenie Gminy, do których zaliczają się: mieszkańcy gminy i przedsiębiorstwa energetyczne, produkcyjne oraz komunikacyjne.

Monitoring polegać będzie na stałym zbieraniu informacji o postępach w realizacji przyjętych zadań oraz ich efektywności na obszarze Gminy. Wśród danych zbieranych na potrzeby monitoringu wyróżnia się następujące elementy:

- Terminy realizacji poszczególnych zadań, jednostki realizujące oraz postępy prac,

- Koszty realizacji poszczególnych zadań,

- Osiągnięte rezultaty wdrożonych działań (efekty redukcji emisji oraz zużycia energii),

- Przeszkody napotkane w trakcie realizacji zadań,

- Ocena skuteczności podejmowanych działań (zwłaszcza stopień realizacji założonych celów).

W ramach skutecznej realizacji podejmowanych działań niezbędne jest określenie źródła oraz sposobu finansowania. Przewiduje się, że niniejsze działania zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych oraz budżetu Gminy Dubiecko. Ze względu na wysokie koszty realizacji wielu zadań, niezwykle istotne z punktu widzenia Gminy jest pozyskanie finansowania zewnętrznego. Środki te są dostępne w postaci krajowych oraz europejskich funduszy, jak i środków międzynarodowych, 
w postaci preferencyjnych kredytów bądź bezzwrotnych pożyczek i dotacji.

Stały monitoring procesu realizacji PGN jest głównym elementem oceny tego, w jakim zakresie wdrażane są postanowienia oraz zobowiązania Gminy. Jest to także istotny element procesu analizy i zarządzania ryzykiem. Za pomocą odpowiednich wskaźników możliwa jest bieżąca identyfikacja wszelkich potencjalnych zagrożeń, a następnie naniesienie stosownych korekt bądź podjęcie działań dostosowawczych i naprawczych.

Monitoring realizacji Planu dotyczy gromadzenia i przetwarzania pozyskanych informacji 
o stopniu realizacji zadań zawartych w Planie. Należą do nich przede wszystkim:

- poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- poziom redukcji zużycia energii finalnej,

- udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Kontrolne inwentaryzacje emisji dwutlenku węgla (CO2) powinny być przeprowadzane 
w gminie co dwa lata i stanowić bazę do opracowania raportu z wdrażanych działań, natomiast co cztery lata PGN dla Gminy Dubiecko powinien być odpowiednio aktualizowany.

Tabela 41 Wskaźniki monitoringu działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w gminie

| Sektor | Działanie | Wskaźnik efektu energetycznego |
| --- | --- | --- |
| Gminne jednostki organizacyjne | Termomodernizacja oraz instalacja ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej | liczba obiektów zmodernizowanych [szt.], powierzchnia całkowita zmodernizowanych obiektów [m2], liczba wymienionych źródeł ciepła [szt.], ilość zainstalowanych kolektorów słonecznych [szt.], ilość zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych [szt.], redukcja emisji CO2 [t/rok], redukcja rocznego obliczeniowego zużycia energii w celach ogrzewania budynków w stosunku do stanu bazowego [%], oszczędność na energii cieplnej [GJ/rok], oszczędność na energii elektrycznej [MWh/rok]. |
| Gminne jednostki organizacyjne | Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego | ilość zmodernizowanego oświetlenia [szt.], zaoszczędzona wielkość energii elektrycznej [MWh/rok]. |
| Gminne jednostki organizacyjne | Montaż kolektorów słonecznych w obiektach mieszkalnych oraz wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne | ilość zmodernizowanych budynków [szt.], ilość wymienionych źródeł ciepła [szt.], ilość zainstalowanych pomp ciepła [szt.], ilość zainstalowanych kolektorów słonecznych [szt.], ilość zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych [szt.], redukcja emisji CO2 [t/rok], redukcja rocznego obliczeniowego zużycia energii w celach ogrzewania budynków w stosunku do stanu bazowego [%], oszczędność na energii cieplnej [GJ/rok], oszczędność na energii elektrycznej [MWh/rok], procentowy udział energii odnawialnej w zużyciu łącznym energii [%]. |

W celu skutecznego monitorowania przebiegu działań podejmowanych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dubiecko przyjęte zostały następujące wskaźniki realizacji:

Tabela 42 Wskaźniki realizacji celów PGN

| Cel - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy |
| --- |
| 1 | Wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2) w Gminie Dubiecko | Mg CO2/rok |
| 2 | Wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2) w sektorze publicznym | Mg CO2/rok |
| 3 | Wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2) per capita | Mg CO2/os. |
| Cel - Zmniejszenie zużycia energii końcowej na terenie Gminy |
| 4 | Wielkość zużycia energii końcowej | MWh/rok |
| 5 | Wielkość całkowitego zużycia energii w sektorze publicznym | MWh/rok |
| 6 | Wielkość zużycia energii końcowej per capita | Mg CO2/os. |
| Cel - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy |
| 7 | Wielkość zużycia energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii | % |
| 8 | Wielkość zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym | % |

Tabela 43 Wartości poszczególnych wskaźników oceny dla roku bazowego oraz prognozowanego 2020 roku

| L.P. | Wskaźniki oceny | Jednostka | 2015r. | 2020r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poziom emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Dubiecko | Mg CO2/rok | 58433,72 | 50407,44 |
| 2 | Poziom emisji dwutlenku węgla w sektorze publicznym w Gminie | Mg CO2/rok | 198,55 | 158,84 |
|  | Poziom emisji dwutlenku węgla – oświetlenie uliczne | Mg CO2/rok | 118,81 | 95,048 |
| 3 | Poziom emisji dwutlenku węgla w sektorze mieszkaniowym w Gminie | Mg CO2/rok | 48965,2 | 39172,16 |
| 4 | Poziom emisji dwutlenku węgla w sektorze transportu w Gminie | Mg CO2/rok | 9151,16 | 10981,392 |
| 5 | Poziom zużycia energii końcowej w Gminie | MWh/rok | 124583,45 | 125792,32 |

ZAŁĄCZNIKI – WYKAZ DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

  - Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 2011 r.

  - „Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011”, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 sierpnia 2011 r.

  - „Strategia Rozwoju Kraju 2020”, dokument przyjęty przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w listopadzie 2011 r.

  - Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

  - Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015

  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

  - Polityka energetyczna Polski do 2030r., załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów 
z dnia 10 listopada 2009 r.

  - „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” dokument przyjęty przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 8 stycznia 2014 r.

  - „Polityka Klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do 2020 roku”, dokument przyjęty przez Ministerstwo Środowiska dnia 4 listopada 2003 roku.

  - Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii Dla Województwa. Podkarpackiego

  - Program Ochrony Środowiska Na Lata 2008-2011 Z Uwzględnieniem Perspektywy Na Lata 2012-2015 Dla Powiatu Przemyskiego

  - Strategia Rozwoju Gminy Dubiecko.