| SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |
| --- |
| TEMAT OPRACOWANIA: | „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dubiecko” - BUDYNEK OSP W KOSZTOWEJ |
| OBIEKT: | BUDYNEK OSP W KOSZTOWEJ |
| ADRES: | KOSZTOWA 37-750 DUBIECKO |
| INWESTOR: | GMINA DUBIECKO UL. PRZEMYSKA 10 37-750 DUBIECKO |
| PRZEDMIOT SPECYFIKACJI: | MONTAŻ PROMIENNIKÓW ELEKTRYCZNYCH |
| NR SPECYFIKACJI: | ST-01 |
| GŁÓWNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ: | CPV: 45215221-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych w tym następujące prace CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. Henryk Flisak upr. nr UAN-II-7342/206/94 |  |
| Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. Zastosowano kody CPV da określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających Państw Członkowskich UE i Polskie Prawo zamówień publicznych. |
| Przemyśl, lipiec 2017 r. |

SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OGÓLNA	4

  - Przedmiot i zakres opracowania	4

    - Dane wyjściowe	4

    - Opis prac elektrycznych w pomieszczeniach budynku	5

    - Zastosowana aparatura	6

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych	6

  - Informacje o terenie budowy	6

  - Organizacja robót, przekazanie placu budowy	7

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich	7

  - Ochrona środowiska	7

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie	8

  - Ogrodzenie placu budowy	8

  - Zabezpieczenie chodników i jezdni	9

  - Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót	9

  - Określenia podstawowe	9

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów	11

  - Wymagania dotyczące wyrobów	11

  - Wymagania dotyczące instalacji	11

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót	11

- Wymagane środki transportu	12

- Wymagania dotyczące wykonywania robót	12

  - Uwagi wykonawcze	12

  - Uwagi dotyczące zastosowanych kabli i przewodów	13

  - Projekt organizacji budowy	13

  - Projekt technologii i organizacji montażu	14

5 .5. Czynności geodezyjne na budowie	14

5.6. Likwidacja placu budowy	14

- Działania związane z kontrolą oraz odbiorem robót	14

  - Zasady kontroli jakości robot	14

  - Instalacja przeciwporażeniowa	14

  - Badania i pomiary	15

  - Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego	15

  - Dokumentacja budowy	16

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	16

  - Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów	16

  - Zasady określania ilości robót i materiałów	16

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy	17

  - Czas przeprowadzania pomiarów	17

- Odbiory robót elektrycznych	17

8.1. Rodzaje odbiorów	17

2

- Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających	17

- Odbiory instalacji i urządzeń technicznych	17

- Odbiór końcowy	18

- Odbiór po okresie rękojmi	…..  …………….  ……..  18

- Odbiór ostateczny - pogwarancyjny	18

- Dokumentacja powykonawcza	18

- Dokumenty do odbioru obiektu	18

  - Rozliczenie robót	 18

  - Dokumenty odniesienia	18

    - Dokumentacja projektowa	18

    - Normy i akty prawne	19

      - Normy	19

      - Inne dokumenty	19

3

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące montażu promienników elektrycznych w budynku OSP w Kosztowej.

1.1.1. Dane wyjściowe

Budynek jest obiektem istniejącym - czynnym - na czas prowadzenia prac remontowych
należy zabezpieczyć :

- ciągłą pracę w istniejących pomieszczeniach budynku

- prace remontowe prowadzić w wydzielonych pomieszczeniach z zachowaniem
wymaganych przepisami zabezpieczeń przed dostępem osób postronnych.

- zachować w budynku drogi ewakuacji

- zachować dostęp użytkowników do pomieszczeń sanitarnych oraz do budynku

Konstrukcja budynku

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej.

Klasyfikacja pomieszczeń

Pomieszczenia ze względu na ich funkcję kwalifikuje się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi (Dz.U. nr 92 rozdz. 1 paragraf 1 p.3).

Obiekt wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (Dz. U. nr. 92 rozdz. 3 paragraf

23 p.6). Pomieszczenia o zwiększonym zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym
pomieszczenia sanitarne. Pozostałe pomieszczenia nie wymagają zwiększonej ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. W całym budynku system przewodów                  TN -C-S.

Wymagana ochrona przeciw porażeniowa

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizowano przez:

- zastosowanie izolowanych części czynnych

- użycie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych

- zastosowanie aparatury IP 54 oraz urządzeń II klasy ochronności.

Ochronę przed dotykiem pośrednim zrealizowano przez:

- zastosowanie samoczynnego szybkiego wyłączenia

- połączenia wyrównawcze

4

1.1.2. Opis prac elektrycznych w pomieszczeniach budynku
Zastosowany osprzęt instalacyjny

Osprzęt instalacyjny oraz urządzenia instalacyjne winny posiadać znak „ B " - spełniają
warunki bezpieczeństwa użytkownika oraz wymagane przepisami certyfikaty zgodności z obowiązującymi przepisami.

Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę dodatkową przed porażeniem zgodnie z postanowieniem PN - IEC 60364-4-41[PN - 92/E - 05 009] zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. Zrealizowane ono jest w sieci zasilającej przez odpowiednio dobrane bezpieczniki   topikowe, a w sieci odbiorczej przez wyłączniki instalacyjne nadmiarowo prądowe              i wyłączniki ochronne różnicowoprądowe.

Po zakończeniu prac montażowych, należy wykonać następujące pomiary:

- pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznej,

-  sprawdzenie skuteczności działania wyłączników różnicowo -prądowych oraz
samoczynnego wyłączenia zasilania,

- sprawdzenie rezystancji uziemienia i ciągłości połączeń szyny wyrównawczej.

5

1.1.3. Zastosowana aparatura

Przedstawione w dokumentacji wskazania na systemy i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.

- Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace instalatorskie prowadzone będą w pomieszczeniach istniejącego i czynnego budynku. Przed rozpoczęciem prac należy:

- w pomieszczeniach - gdzie wykonywane będą prace zabezpieczyć miejsce prowadzenia pracy przed dostępem osób postronnych z zachowaniem funkcji drogi ewakuacji.

Wykonawca winien w własnym zakresie:

- zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób postronnych,

- wyznaczyć miejsce składowania materiałów,

- wykonać oświetlenie terenu budowy.

Przy demontażach i pracach instalacyjnych należy:

- zachować BHP warunków pracy,

- zapewnić ochronę instalacji i urządzeń w tym wyposażenia pomieszczeń przed dewastacją i zniszczeniem.

- Informacje o terenie budowy

Prace instalacyjne realizowane będą w budynku budynku OSP w Kosztowej. Taka lokalizacja placu budowy wymaga:

- wykonania organizacji prowadzenia robót z szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i zapewnieniem przemieszczaniem się osób niepełnosprawnych,

- prowadzenia prac w budynku w wydzielonych pomieszczeniach oraz czynnych korytarzach.

Lokalizacja pomieszczeń zaplecza technicznego i magazynowego, dostęp do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, dostęp do sanitariatów - na terenie budynku po wcześniejszym ustaleniu z Inwestorem.

Prace instalatorskie prowadzone będą w pomieszczeniach zamkniętych i ocieplonych.

6

Wykonawca dokona z Inwestorem lokalizacji pomieszczeń zaplecza technicznego i magazynowego, określi miejsca dostępu do sanitariatów, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Inwestor określi Wykonawcy zasady i termin przekazania placu budowy oraz zasady rozliczenia za pobraną energię elektryczną.

- Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Inwestor określi ogólne wymagania dotyczące organizacji robót oraz przekazania terenu budowy. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z:

- Dokumentacją Projektową,

- poleceniami Inspektora Nadzoru,

- uzgodnieniami z Zamawiającym

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz autora opracowania.

Materiały posiadające wymagane atesty dla wygrodzenia oraz zabezpieczenia stanowisk pracy dostarczy wykonawca w własnym zakresie.

- Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Prace elektryczne - instalatorskie wykonywane będą jako część prac budowlanych obiektu. Wykonawca podczas prowadzenia prac instalacyjnych winien zabezpieczyć inne instalacje przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem. Zapewnić bezpieczne przejścia i zabezpieczenia w ciągach komunikacyjnych budynku dla osób i personelu.

- Ochrona środowiska

Prace montażowe i instalacyjne nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

Zastosowane kable i urządzenia wykonane są z materiałów trudnopalnych i samogasnących i nie wydzielają w wysokich temperaturach żadnych toksycznych gazów.

Prowadzone prace instalacyjne nie wymagają wycinki drzew i uszkodzenia istniejącej

zieleni.

7

- Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Prace elektryczne - instalatorskie wykonywane będą jako część prac budowlanych obiektu. W trakcie powstawania placu budowy należy zapewnić wykonanie zaplecza socjalnego i technicznego dla ludzi. Podczas prac instalatorski Wykonawca winien stosować w własnym zakresie przepisy BHP i p.poż oraz prowadzić szkolenia pracowników. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę winy mieć wymagane przepisami atesty i dopuszczenia.

Ogrodzenia obszaru placu budowy, lokalizacja pomieszczeń dla przebywania ludzi,
wyznaczenie pomieszczeń magazynowych zostanie ujęte w projekcie budowlano
architektonicznym.

Podczas prac montażowych instalatorskich Wykonawca winien stosować we własnym
zakresie przepisy BHP i P.Poż. oraz prowadzić szkolenia pracowników.
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę winy mieć wymagane przepisami atesty i dopuszczenia.

Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót: prace w pobliżu czynnych urządzeń
mechanicznych i elektrycznych, prace na wysokości przy układaniu kabli i instalacji.
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu.

- szkolenie bhp oraz przedstawienie technologii prowadzonych prac stosując uziemienia,

- ogrodzenia,

- rusztowania, pomosty i bariery ochronne zabezpieczające ciągi komunikacyjne

- tablice ostrzegawcze.

Prace montażowe będą wykonywane w pobliżu miejsc przebywania obsługi czynnych
urządzeń, dlatego należy zachować szczególne środki ostrożności.

Prace przy czynnych urządzeniach mogą wykonać tylko osoby o odpowiednich
kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo
Energetyczne". Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 04 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

Kierownik robót opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z RMI z dnia

23.06.2003 r. (Dz. U. 120/03. poz. 1126).

- Ogrodzenie placu budowy

W czasie wykonywania prac w budynku Wykonawca zabuduje przenośne ogrodzenia
oddzielające miejsce wykonywanych prac od pozostałej części budynku. Zabezpieczenie
pozostałego placu budowy podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót .
Budowlanych.

8

- Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót

CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

CPV: 45312311-0 Instalowanie oświetlenia

CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

9

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

    - Wymagania dotyczące wyrobów

Zastosowane materiały - zestawione w projekcie - winny posiadać atest producenta. Osprzęt instalacyjny oraz urządzenia instalacyjne winny posiadać znak „ B " - spełniają warunki bezpieczeństwa użytkownika.

Wszystkie urządzenia elektroenergetyczne należy przed przekazaniem ich do eksploatacji należy poddać sprawdzeniu oraz przeprowadzić wymagane przepisami próby.

    - Wymagania dotyczące instalacji

Należy wykonać następujące próby :

- ciągłości obwodów [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.2 ]

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznych [PN - IEC 60364-4-41 p. 612.3 ]

- samoczynnego wyłączenia zasilania [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.6 ]

- próby wytrzymałości elektrycznej , [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.8 ]

- próby działania

Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z dokumentacją

- poprawnością montażu

- kompletnością wyposażenia

Prace winny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektową. Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego projektu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP we własnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegółów które nie mogły być omówione w projekcie.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót

Urządzenia, elektronarzędzia stosowane przez wykonawcę winny posiadać właściwe atesty oraz klasę bezpieczeństwa. Specjalistyczne urządzenia pomiarowe winny posiadać właściwe atesty oraz klasę bezpieczeństwa oraz aktualne dokumenty legalizacyjne. Do obsługi urządzeń pomiarowych należy zatrudnić osoby z wymaganymi uprawnieniami do wykonywania pomiarów w sieci energetycznej.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Stosowane urządzenia pomocnicze do prac na wysokości powinny posiadać aktualne atesty i badania UDT.

Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.

10

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

  - Wymagane środki transportu

Wykonawca winien stosować takie środki transportu które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość przewożonych materiałów (uszkodzenia np. opraw oświetleniowych) oraz które posiadają aktualne dopuszczenia i odpowiednią nośność do przewozu ludzi i materiałów po drogach.

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochód dostawczy,

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu opracowanymi przez Producenta dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środku transportowym.

- Wymagania dotyczące wykonywania robót

Prace montażowe będą wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych i w miejscach publicznych, wobec tego należy zachować szczególne środki ostrożności. Prace muszą wykonać osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca niebezpieczne zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Wszystkie prace wymagają koordynacji z pozostałymi branżami

5.1. Uwagi wykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty obejmują:

- czynności przygotowawcze polegające na organizacyjnym przygotowaniu robót, tj. ustaleniu i przygotowaniu, potrzebnych pracowników, sprzętu, narzędzi, materiałów, technologii i harmonogramu robót,

- uporządkowanie otoczenia terenu

Prace montażowe będą wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych, wobec tego należy zachować szczególne środki ostrożności. Prace muszą wykonać osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, a miejsca niebezpieczne należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

11

12

- Projekt technologii i organizacji montażu

Nie dotyczy

- Czynności geodezyjne na budowie

Nie dotyczy tego opracowania.

- Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg przepisami administracyjnymi o porządku.

6. Działania związane z kontrolą oraz odbiorem robót

Uwagi dotyczące Wykonawcy.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości dostarczanych i montowanych wyrobów oraz winien zapewnić odpowiedni system kontroli i pomiarów odbiorowych wykonywanych prac instalacyjnych. Wszystkie pomiary i badania winny być wykonywane zgodnie z aktualnymi normami

  - Wykonawca winien zapewnić we właściwym czasie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego możliwość dokonywania kontroli zastosowanych materiałów i urządzeń.

3.Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy , przechowywania jej i udostępniania do wglądu

4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone prze Wykonawcę.

  - Zasady kontroli jakości robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

- Projekt technologii i organizacji montażu

Nie dotyczy

- Czynności geodezyjne na budowie

Nie dotyczy tego opracowania.

- Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg przepisami administracyjnymi o porządku.

6. Działania związane z kontrolą oraz odbiorem robót

Uwagi dotyczące Wykonawcy.

  - Wykonawca	jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości dostarczanych i montowanych wyrobów oraz winien zapewnić odpowiedni system kontroli i pomiarów odbiorowych wykonywanych prac instalacyjnych. Wszystkie pomiary i badania winny być wykonywane zgodnie z aktualnymi normami

  - Wykonawca winien zapewnić we właściwym czasie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego możliwość dokonywania kontroli zastosowanych materiałów i urządzeń.

3 . Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy , przechowywania jej i udostępniania do wglądu

4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone prze Wykonawcę.

6.1.Zasady kontroli jakości robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

13

6.2.Badania i pomiary

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość dostarczanych i
montowanych wyrobów oraz winien zapewnić odpowiedni system kontroli i pomiarów
odbiorowych wykonywanych prac instalacyjnych.

Wszystkie pomiary i badania winny być wykonywane zgodnie z aktualnymi normami.

Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów Wykonawca winien przedstawić

Inwestorowi.

formularze pomiarów do akceptacji,

formularze protokołów z wykonywanych pomiarów,

- atesty posiadanych urządzeń pomiarowych.

Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z dokumentacją,

- poprawnością montażu,

- kompletnością wyposażenia.

Należy wykonać następujące próby i pomiary:

- ciągłości żył i zgodności faz,

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

- samoczynnego wyłączenia zasilania,

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- próby wytrzymałości elektrycznej,

- próby działania.

- pomiary równomierności i natężenia oświetlenia.

Po zakończeniu badań trzeba sporządzić protokół z wykonanych pomiarów, którego
pozytywne wyniki zezwalają na dopuszczenie sprawdzanej instalacji do eksploatacji.
Wszystkie wymienione wyżej pomiary mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich (lub innego upoważnionego do wydawania takich zaświadczeń organu) zezwalające na wykonywanie pomiarów elektrycznych.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

6.3.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
materiałów, aparatów i urządzeń. Wykonawca winien zapewnić we właściwym czasie

14

inspektorowi nadzoru inwestorskiego możliwość dokonywania kontroli zastosowanych
materiałów i urządzeń.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo budowlane,
należy przez to rozumieć że powinna zawierać projekt budowlany, dziennik budowy,
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące
realizacji obiektu,  książkę obmiarów.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje kierownik budowy w sposób ciągły w trakcie wykonywanych robót po uprzednim powiadomieniu inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

- Zasady określania ilości robót i materiałów

Jednostkami obmiarowymi dla robót są:
1 szt. (sztuka)

- dla montażu urządzeń
1 kpl. (komplet)

- dla wykonania pomiarów elektrycznych uziemień wraz z opracowaniem protokołu pomiarów

- dla wykonania sprawdzeń i pomiarów elektrycznych wraz z opracowaniem
protokołu pomiarów

- dla wykonania pomiarów równomierności i natężenia oświetlenia wraz z
opracowaniem protokołu pomiarów

15

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

- Czas przeprowadzania pomiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków lub etapów robót a także w przypadku planowanych dłuższych przerw w wykonywaniu robót.

8. Odbiory robót elektrycznych

- Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór częściowy,

- odbiór etapowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

- Odbiory instalacji i urządzeń technicznych

Odbiorom kontrolnym należy poddać sprawdzenie:

-    prawidłowej pracy promienników elektrycznych

16

- Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w
umowie o wykonanie robót.

- Odbiór po okresie rękojmi

Odbiór po okresie rękojmi przeprowadza się na wniosek Zamawiającego pod koniec okresu rękojmi.

- Odbiór ostateczny - pogwarancyjny

Odbiór ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

- Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Po wykonaniu robót instalacyjnych i uruchomieniu obiektu Wykonawca winien w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz za aprobatą autora projektu nanieść wszelkie zmiany na rysunkach i dostarczyć dokumentację powykonawczą.

- Dokumenty do odbioru obiektu

Do odbioru wykonawca winien przedstawić:

- dokumentację powykonawczą,

- protokóły pomiarów,

- Rozliczenie robót

Rozliczenia obejmują następujące roboty:

- roboty tymczasowe i towarzyszące,

-     roboty budowlane i instalacyjne, objęte zawartą umową o wykonanie danego obiektu.

10.Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa

Projekty branży elektrycznej oraz architektoniczno budowlanej

17

10.2. Normy i akty prawne

- Normy

  - PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

  - PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

  - PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

  - PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

  - PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

  - PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

  - PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

  - PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

  - PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

  - PN-IEC 60364-6-61.'2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

  - PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - część 6-61: Sprawdzenie - Sprawdzenia odbiorcze.

  - Norma PN-EN 12464-1 - Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy - część 1. Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń.

- Inne dokumenty

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1373; Dz. U. Z 2007 r., Nr 127 poz. 880; Dz. U. Z 2007 r., Nr 99 poz. 665; Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587; Dz. U. Z 2006 r., Nr 170, poz. 1217).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie „ Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" Dz. U. Nr 75 pozycja 690 z 15.07.2002 r. wraz z aktualizacją z 7.04.2004 r. Dz. U. 109 poz. 1156.

  - Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863.

  - Rozporządzenie MSW z 16.06.2003 r. w sprawie „Ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów" Dz. U. nr 121 poz. 1138.

18

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

.

19