CZĘŚĆ III – STWiORB   BRANŻA BUDOWLANA.

2.1. PRACE ROZBIÓRKOWE

2.1.1.   Budynek socjalno – techniczny

Obecnie w miejscu mającego powstać budynku socjalno - technicznego znajduje się parterowy murowany obiekt złożony z trzech części: z części socjalnej, części technologicznej oraz wiaty na osad 
i skratki.

Część socjalna budynku nie podlega przebudowie, jedynie należy dostosować wygląd elewacji i dachu do projektowanych i przebudowywanych pozostałych części.

Część technologiczna budynku składajaca się z trzech części: pomieszczenia dmuchaw, pomieszczenia agregatu prądotwórczego oraz pomieszczenia na Draimad ulega przebudowie zgodnie z pozwoleniem na budowę. Pomieszczenie dmuchaw ulega powiększeniu tak, aby była możliwość doposażenia 
o dodatkowe dmuchawy, które będą obsługiwały nowowybudowane reaktory 2 i 3. Pomieszczenie agregatu ulega powiększeniu tak, aby została zachowana linia zabudowy całego budynku. Pomieszczenie na Draimad, który ulega likwidacji wraz z wiatą stanowić będzie nową część budynku technologicznego zawierającego stację odwadniania osadu i pomieszczenie na przyczepę dla odwodnionego osadu.  Istniejące zabudowania Części technologicznej należy rozebrać, a urzadzenia 
i instalacje tak zabezpieczyć, aby zapewnić ich nieprzerwaną pracę dla potrzeb oczyszczania ścieków. Wiatę o konstrukcji stalowej z przekryciem z blachy fałdowej należy zdemontować zaś materiał pociąć na elementy umożliwiające ich transport i odwieźć na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Instalacje i urządzenia nie nadające się do dalszej eksploatacji należy rozebrać 
i zdeponować na terenie oczyszczalni w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Materiały izolacyjne pokrycia dachowego należy oddać do utylizacji. Stolarkę okienną i drzwiową należy zdeponować na terenie oczyszczalni w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Materiały powstałe w wyniku rozbiórki stropodachu, ścian murowanych przyziemia, ścian i ław fundamentowych, płyt posadzkowych należy posortować. Całe materiały ścienne należy zdeponować na terenie oczyszczalni w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zaś gruz  należy odwieźć na odl 10 km, na składowisko. Teren po rozbiórce należy posprzątać i przygotować pod wykonanie robót fundamentowych nowego budynku.

2.1.2.   Pozostałe obiekty kubaturowe i inżynierskie na terenie oczyszczalni.

Obecnie w miejscu, gdzie mają być wybudowane nowe reaktory biologiczne istnieją dwa budynki techniczno-gospodarcze wykonane w technologii murowanej oraz żelbetowy osadnik imhoffa. Obiekty te należy w całości wyburzyć, aż do poziomu ich posadowienia. Złom należy pociąć na elementy umożliwiające ich transport i odwieźć na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie pozostałe materiały powstałe w wyniku rozbiórki należy w zależności od ich typu oddać do utylizacji lub wywieźć na składowisko. Wykopy powstałe po rozbiórce obiektów należy zasypać piaskiem.

2.2. Budowa Pomieszczeń Technicznych

2.2.0. Pomiary przy wykopach fundamentowych.

Wykonanie wytyczenia budynku wraz z przyłączami, wykonanie szkicu, założenie reperów wysokościowych oraz wszelkie pomiary geodezyjne niezbędne do wykonania obiektu wraz 
z dokumentacją powykonawczą i kosztami ewentualnych odstępstw od obowiązującego pozwolenia na budowę.

2.2.1. Roboty ziemne.

Wykopy fundamentowe należy prowadzić przy użyciu koparek, zaś w bliskim sąsiedztwie istniejącego budynku ręcznie. Grunt z wykopów należy odwieźć na składowisko na odległość do 10km. Wykopy należy zasypać piaskiem wraz z jego zagęszczeniem.

Zakres obejmuje również wszelkie roboty tymczasowe (odwodnienie, zabezpieczenie ścian wykopu) niezbędne do wykonania robót ziemnych.

Ponadto w zakresie robót ziemnych należy ująć wykonanie warstw podsypkowych pod ławy fundamentowe i posadzkę.

2.2.2.Ławy  fundamentowe.

Pod fundamenty należy wykonać warstwę „chudego” betonu C8/10, zaś na niej izolację 
z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Ławy, stopy i ściany  fundamentowe wykonać z betonu C16/20. Powierzchnie zewnętrzne fundamentów zaizolować dwukrotnie emulsją asfaltową. Zbrojenie ław, stóp 
i ścian fundamentowych wykonać ze stali A III N w gatunku BST500S, B500SP, ST500B.

2.2.3. Ściany betonowe i murowane

Zewnętrzne ściany fundamentowe wykonać z betonu C16/20. Powierzchnie zewnętrzne ścian należy zaizolować dwukrotnie emulsją asfaltową oraz ocieplić na głębokość 1,0m poniżej poziomu terenu warstwą styroduru gr. 5cm. Na ścianach fundamentowych wykonać izolację poziomą z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

Ściany zewnętrzne gr. 29cm, murowane z pustaków typu MAX 220 na zaprawie cementowo-wapiennej.  Ściany wewnętrzne gr. 25cm, murowane z pustaków typu U-220 na zaprawie cementowo-wapiennej. Nadproża prefabrykowane typu L i żelbetowe, wylewane na mokro z betonu C16/20. Wieńce żelbetowe 
z betonu C16/20. Zbrojenie nadproży i wieńcy wykonać ze stali A III N w gatunku BST500S, B500SP, ST500B. Pomiędzy istniejącym, a nowym budynkiem należy wykonać dylatację ze styropianu gr. 10cm.

2.2.4. Dach.

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowej z drewna klasy C27 impregnowanego ciśnieniowo. Na krokwiach należy wykonać izolację wiatrochronną zaś na niej przybić kontrłaty i łaty. Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej T35 o gr. 0,75mm w kolorze brązowym. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej płaskiej gr. 0,5mm w kolorze brązowym. Rury spustowe i orynnowanie 
z PCV w kolorze brązowym.

2.2.5. Stolarka i ślusarka otworowa.

Stolarka okienna PCV. Drzwi i wrota zewnętrzne stalowe ocieplone. Czerpnie 
i wyrzutnie ścienne z blachy stalowej ocynkowanej malowane.

2.2.6. Roboty wykończeniowe.

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, wewnętrzne z PCV.

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne.

Posadzka betonowa gr. 12,5cm zbrojona siatką stalową, wykonana na warstwie „chudego betonu” C8/10 zaizolowanego przeciwwilgociowo dwukrotnie papą termozgrzewalną oraz termicznie styropianem gr. 5cm.

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych do wysokości 2,0m.

Okładziny podłogowe oraz cokoliki wysokości 15cm z płytek typu gres.

Sufit podwieszany na konstrukcji stalowej z wypełnieniem z płyt g-k ognio 
i wodoodpornych gr. 12,5mm. Na suficie ułożona izolacja paroszczelna i termiczna 
z wełny gr. 20,0cm.

Malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na ścieranie.

Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 10cm z wykonaniem tynku elewacyjnego.

2.3. Budowa reaktorów biologicznych

2.3.0. Pomiary przy wykopach fundamentowych.

Wykonanie wytyczenia reaktorów wraz z przyłączami technologicznymi, wykonanie szkicu, założenie reperów wysokościowych oraz wszelkie pomiary geodezyjne niezbędne do wykonania obiektu wraz 
z dokumentacją powykonawczą i kosztami ewentualnych odstępstw od obowiązującego pozwolenia na budowę.

2.3.1. Roboty ziemne.

Na całej powierzchni prowadzonego wykopu należy usunąć warstwę humusu i odwieźć go na odległość 10km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wykopy fundamentowe należy prowadzić przy użyciu koparek, zaś w bliskim sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia terenu ręcznie. Grunt z wykopów należy odwieźć na składowisko na odległość do 10km. Wykopy należy zasypać piaskiem wraz z jego zagęszczeniem.

Zakres obejmuje również wszelkie roboty tymczasowe (odwodnienie, zabezpieczenie ścian wykopu) niezbędne do wykonania robót ziemnych.

Ponadto w zakresie robót ziemnych należy ująć wykonanie warstw podsypkowych oraz ewentualną wymianę gruntu.

2.3.2. Płyta fundamentowa.

Płyta fundamentowa wykonana z betonu C30/37, W8, F150. Pod płytę należy wykonać warstwę „chudego” betonu C8/10, zaizolowanego dwoma warstwami papy termozgrzewalnej. 
Miejsca połączenia płyty dennej ze ścianami należy uszczelnić taśmami uszczelniającymi.

2.3.3. Ściany żelbetowe zewnętrzne i wewnętrzne.

Ściany wykonać z betonu C30/37, W8, F150.

2.3.4. Skosy betonowe.

Skosy wykonać z betonu C20/25.

2.3.4. Szandory.

Szandory wykonać z bali dębowych impregnowanych gr. 10cm. Okucia szandorów wykonać ze stali 0H18N9.

2.3.5. Zbrojenie.

Zbrojenie płyty dennej oraz ścian wykonać ze stali A III N w gatunku BST500S, B500SP, ST500B.

2.3.6. Przejścia szczelne.

Tuleje ze stali 0H18N9. Przejścia szczelne typu łańcuchowego.

2.3.7. Schody stalowe na reaktor.

Schody wykonać w całości ze stali 0H18N9.

2.3.8. Stalowe pomosty technologiczne i barierki.

Pomosty technologiczne i barierki wykonać w całości ze stali 0H18N9.

2.3.9. Izolacja.

Płytę fundamentową oraz ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu należy zaizolować dwukrotnie emulsją asfaltową.

2.3.10. Obudowa ścian reaktorów.

Ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu należy ocieplić styropianem gr. 5cm oraz obudować blachą trapezową powlekaną T35, gr. 1,0mm w kolorze białym na ruszcie.

2.4. Budowa dróg, placów i chodników na terenie oczyszczalni

2.4.0. Prace pomiarowe.

Przed przystąpieniem Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone 
w dostępnej dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentacją powykonawczą oraz pokryć ewentualne  koszty odstępstw od obowiązującego pozwolenia na budowę.

2.4.1. Roboty rozbiórkowe.

Istniejące na terenie oczyszczalni nawierzchnie dróg, placów i chodników  należy w całości rozebrać wraz z wszystkimi warstwami podbudowy, a gruz odwieźć na składowisko.

2.4.2. Roboty ziemne.

Z całej powierzchni nowoprojektowanych dróg należy usunąć warstwę humusu i odwieźć go na odległość 10km w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Grunt z korytowania należy odwieźć na składowisko na odległość do 10km.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia.

2.4.3. Warstwy odsączające.

Kruszywo (piasek) powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki 
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego piasku powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

Do zagęszczania warstwy odsączającej należy przystąpić natychmiast po jej końcowym wyprofilowaniu.

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia, który należy określić zgodnie z BN-77/8931-12, nie powinien być mniejszy od 1.

2.4.4. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać 
w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

2.4.5. Krawężniki betonowe.

Należy stosować krawężniki betonowe o wym. 15x30 układane na ławach betonowych z oporem.

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy B 15.

2.4.6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.	Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym.

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym.

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego.

2.4.7. Nawierzchnia z kostki betonowej.

Chodniki oraz dojścia do budynków kubaturowych i obiektów inżynierskich należy wykonać z kostki betonowej. Kostkę betonową układać na uprzednio przygotowanej i wyrównanej podbudowie tłuczniowej rozścielonej na wyprofilowanym podłożu. Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620:2004. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

Kostki należy ubić ubijakiem ręcznym lub zagęszczarką. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek.