CZĘŚĆ IV – DOSTAWA WOZU ASCENIZACYJNEGO.

W ramach realizacji kontraktu należy przewidzieć zakup i dostawę dla Zamawiającego wozu asenizacyjnego.

Samochód  przeznaczony będzie do opróżniania szamb oraz podciśnieniowego usuwania nieczystości płynnych z różnego rodzaju zbiorników i ich wywozu.

Powinien posiadać układ wodny wysokociśnieniowy, umożliwiający czyszczenie i udrażnianie przykanalików za pomocą dysz kanałowych. Na wyposażeniu powinien mieć pistolet wodny do mycia strumieniem wody pojazdu, stanowiska pracy itp.

Skład nadbudowy zawierać ma :

- zbiornik stalowy, ustawiony elastycznie na dodatkowej ramie podwozia,

- kompresor napędzany hydraulicznie – umożliwiający pracę ciągłą urządzenia,

- układ wodny – pompa wodna, pistolet wraz z zestawem 2 dysz kanałowych, zwijak

z wężem fi=13 o długości  min. 60m.

- armaturę zabezpieczającą  przed zalaniem kompresora i nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku oraz wychwytującą olej smarny,

- stelaże wyłożone blachą aluminiową zamocowane wokół zbiornika,

- wąż ssawny fi=110 ułożony wokół zbiornika, stelaże wyłożone blachą aluminiową.

Dane techniczne :

- pojemność całkowita zbiornika minimum 8 m3,  z podziałem na:

- komorę na nieczystości płynne min.– 7,0m3,

- komorę na wodę czystą min.– 1,0 m3.

- dopuszczalna masa całkowita              	  - 15 000 kg

- wydatek kompresora	    -  600 m3/godz.,

- wydatek pompy 	    - min. 36 l/min

- zakres pracy kompresora		  - od -0,085Mpa do 0,05 MPa

- głębokość ssania			       			   - 6 m.

Okres gwarancji

- na nadbudowę - 12 miesięcy,

- na podwozie - 24 miesiące na układ napędowy, 12 miesięcy na pozostałe elementy.