Załącznik nr 2

UMOWA Nr IR.272.2.	.2019

(Wzór umowy)

zawarta w dniu:  		.2019 r. w Górnie pomiędzy;

Gminą Górno,

Górno 169, 26-008 Górno

NIP: 657-24-00-548, REGON: 291010079

Wójta Gminy Górno – Przemysława Łysaka

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno – Marzanny Jop

a

…

…

zwanym dalej „Wykonawcą”

Strony uzgadniają, co następuje:

§ 1

(Przedmiot umowy)

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego do Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Leszczynach, uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami pozwoleń (m.in. UDT, itp.) oraz wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowej.

2.2. Minimalne parametry techniczne:

Udźwig: Q=630 kg/8 osób

Prędkość: 1,0m/s

Moc silnika: ~3,6kW (energooszczędne)

Ilość przystanków/drzwi:2

Wysokość podnoszenia: ~3,47m

Głębokość podszybia: 1200mm

Wym. szybu zewnętrznego: 1750mmx1750mm

Wym. kabiny: 1100x1400x2200mm

Wymiary drzwi: 900x2000mm

Wykonanie ze stali nierdzewnej

Automatyczny zjazd awaryjny z otwarciem drzwi

System komunikacji (linia analogowa)

Piętrowskazywacz (min. na przystanku podstawowym)

Oświetlenie szybu i kurtyna świetlna

Rodzaj drzwi: automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe, silnik napędu zabezpieczony termicznie

Sterowanie: mikroprocesorowe, z pamięcią ostatnich usterek

Położenie maszynowni: bez maszynowni, napęd umieszczony w nadszybiu

Ilość startów/1h: 180

Podłoga kabiny z wykładzina antypoślizgową i trudnościeralną.

2.2.1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach ±5% przy zachowaniu obowiązku spełniania wszystkich funkcji przez przedmiot umowy oraz uwzględniając obecny stan infrastruktury przygotowanej pod montaż dźwigu windowego.

2.3. Dane z dokumentacji technicznej dotyczącej windy:

a) Winda

Szyb windy projektuje się jako konstrukcję żelbetową, oddylatowaną od pozostałej części budynku projektowanego i istniejącego;

Zaprojektowano żelbetowe podszybie posadowione 1,2m poniżej istniejącej posadzki. Płyta podstawy o grubości 40cm na podkładzie z chudego betonu C8/10 gr.10cm. Płyta podstawy zbrojona siatką z prętów #12 co 15 cm ze stali A-IIIN (RB500W). Na płycie stoją ściany żelbetowe gr.18cm.

Ściany szybu windowego żelbetowe o gr.18cm wykonane z betonu C20/25 zbrojnego siatką o rozstawie 17x17cm ze stali A-IIIN (RB500W). (Uwaga: ściany szybu windowego wykonać w systemowych szalunkach, powierzchnia ścian stanowić będzie ostateczne ich wykończenie);

Nadszybie windy należy przykryć płytą żelbetową grubości 18cm, zbrojona siatką prętów #12 co 15cm ze stali A-IIIN (RB500W); w nadszybiu należy przewidzieć możliwość zamocowania haków do podwieszenia technologicznego windy.

W budynku projektuję się dźwig osobowy. Kabina dźwigu przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Dwa przystanki: parter i piętro budynku.

2.4 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami postępowania. Dostarczane materiały, urządzenia powinny być fabrycznie nowe, nie używane.

2.5 Dostawa sprzętu oraz jego montażnastąpi na koszt własny Wykonawcy.

2.6 Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Do urządzenia Wykonawca winny dostarczyć minimum:

- kompletne opakowanie i zabezpieczenia (jeżeli dotyczy)

- pisemną gwarancję

- instrukcję obsługi w języku polskim

- inne dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego

b) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób z funkcjonowania dźwigu w zakresie podstawowego funkcjonowania oraz prostych błędów / usterek.

2.7 Dostawa w ramach Projektu realizowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.

2.8 Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

42416100-6: Windy

45313100-5: Instalowanie wind

2.9. Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

§ 2

(Termin realizacji)

1. Termin dostawy: do 27.11.2019 roku.

1.1. Przez termin dostawy rozumie się dostawę i montaż oraz uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami pozwoleń.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu na pisemny wniosek Strony umowy. Wymagana jest akceptacja wniosku przez drugą Stronę umowy.

2.1. Zmiana terminu umownego wymaga akceptacji Powiatu Kieleckiego.

§ 3

(Wynagrodzenie)

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto: ………… zł (słownie: ……. zł …/100),

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w pełnym zakresie po zakończeniu przedmiotu zamówienia, w podziale na części:

2.1. 60% wynagrodzenia po dostawie windy do Zamawiającego

2.2. 40% wynagrodzenia po uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami pozwoleń

3. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur, wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu przedmiotu zamówienia.

5. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturach VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego każdej prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało rewaloryzacji lub renegocjacji w trakcie i po realizacji niniejszego zamówienia.

§ 4

(Odbiór przedmiotu umowy)

1. Wykonanie całości przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone w sporządzonym przez Strony protokole odbioru.

2. Wykonawca składa dokumenty potwierdzające wykonanie przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, tj.  w Urzędzie Gminy Górno, Górno 169.

3. Zamawiający dokona odbioru wyłącznie sprzętu zgodnego z wymaganiami wskazanymi                      w niniejszej umowie.

4. Jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzone, iż przedmiot umowy posiada wady, Zamawiającemu będą przysługiwać następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy    do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać, według swego wyboru:

a)  wymiany, na koszt Wykonawcy, dostarczonych przez niego rzeczy na wolne od wad                  w terminie przez niego wskazanym lub

b) odpowiedniego obniżenia przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

5. Wykonawca usunie stwierdzone wady przedmiotu umowy niezwłocznie, nie później niż                      w terminie 5 dni roboczych od dnia ich ujawnienia, chyba że Strony postanowią inaczej. Potwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia wad następuje w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia usunięcia tych wad.

§ 5

(Odpowiedzialność Wykonawcy za czynności zlecone podwykonawcom)

1. Wykonawca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność przed Zamawiającym za czynności zlecone podwykonawcom w zakresie realizacji umowy.

§ 6

(Obowiązki Wykonawcy)

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Należyte wykonanie umowy zgodnie z warunkami umowy.

2. Informowanie Zamawiającego o każdej okoliczności utrudniającej realizację umowy.

3. Użycie do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, narzędzi i sprzętu (poza przekazanymi przez Zamawiającego).

4. Bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami oraz uwzględnienie weryfikacji przedstawionych przez Zamawiającego rozwiązań.

5. Kontakt z Zamawiającym co najmniej raz na tydzień w formie pisemnego sprawozdania z wykonanych działań.

§ 7

(Kontakty pomiędzy stronami)

Do bezpośredniego kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia wyznacza

się:

- ze strony Wykonawcy: …………………………………………..

- ze strony Zamawiającego: …………………………………………..

§ 8

(Kary umowne)

Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1. W przypadku odstąpienia przez od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia ogółem brutto określonego w § 3 ust 1.

2. W razie opóźnienia w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w § 1, bądź poszczególnych jego części w wysokości 0,5 %, wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

3.  W razie opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w § 4 ust. 5, w wysokości 0,5 %, wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

4. 	Wierzytelność, o której mowa w ust. 1 staje się wymagalna z dniem następującym po dniu,                w którym oświadczenie o odstąpieniu doszło do wiadomości Wykonawcy.

5.	Wierzytelność z tytułu kar, o których mowa w ust. 2 i 3 staje się wymagalna w dniu następnym po dniu, w którym nastąpiło opóźnienie.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9.    Zamawiający może naliczać i dochodzić jednocześnie wierzytelności z tytułu kar umownych            z różnych tytułów.

§ 9

(Odstąpienie od umowy)

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, jeżeli:

a) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z jej treścią bądź w inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności uchybia terminowi, o którym mowa               w § 2 ust. 1 umowy;

b) wszczęto przeciwko Wykonawcy postępowanie egzekucyjnego, którego prowadzenie utrudnia bądź uniemożliwia realizację niniejszej umowy.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu                  z tytułu wykonania części umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy wynikające z umowy Zamawiający może wykonać niezależnie od prawa odstąpienia od umowy wynikającego z ustawy.

§ 10

(Zmiany w umowie)

1. Zamawiający w trakcie trwania zamówienia dopuszcza wprowadzenie zmian w warunkach umowy, w szczególności zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli wynika to z przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania umowy oraz zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia określonej w umowie, jeśli będzie to wynikać ze zmniejszenia zakresu wykonania prac.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu podpisanego przez strony – pod rygorem nieważności.

§ 11

(Cesja wierzytelności)

Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 12

(Postanowienia końcowe)

1. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowny, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y						W Y K O N A W C A