Załącznik nr 1 do Umowy użyczenia

Zasady współpracy pomiędzy:

ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Rejonowym Zakładem Energetycznym

reprezentowany przez:

- Dyrektor RZE

-Kierownik Techniczny RZE

zwanym dalej „RZE";

a

z siedzibą w	……………………., ulica	…………………

zarejestrowanym w	, pod numerem ................................

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

prowadzącym konserwację urządzeń oświetlenia drogowego na zlecenie Urzędu Gminy / Miasta

………………………………………………………………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ".

Wykaz miejscowości i obwodów przekazanych do konserwacji oświetlenia ulicznego zawarty jest
w Załączniku nr 2 do „Umowy użyczenia" z dnia

1.   Dokumenty związane:

Niniejsze zasady współpracy zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawnych:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r "Prawo energetyczne" wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. z dnia 8 października
1999 r. Nr80poz. 912);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. z dnia 29 maja 2007r. Nr 93 poz.623 );

- Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ZEORK S.A.

- Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 
w ZEORK SA.;

- Taryfa dla OSD, zatwierdzona przez Prezesa URE;

2. Konserwacja oświetlenia drogowego dotyczy:

- opraw  oświetleniowych  z  wysięgnikami,   źródłami   światła  oraz  ochroną od  porażeń
(uziemienia ochronne);

- bezpieczników zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlenia drogowego;

- przewodów oświetlenia drogowego podwieszonego w istniejących liniach napowietrznych
oraz obwodów napowietrznych i kablowych oświetlenia wydzielonego;

- aparatury załączającej i sterującej oświetleniem drogowym;

- oświetleniowych linii kablowych zasilających i rozdzielczych

- szaf kablowych i pomiarowo - rozdzielczych oświetlenia wydzielonego oraz pomiarowo -
sterujących oświetlenia podwieszonego;

- słupów oświetleniowych ( betonowych i metalowych) w oświetleniu wydzielonym wraz
z wnękami bezpiecznikowymi oraz zamknięcia tych wnęk;

- ………………………………………………………………………………………...

3. Zakres prac konserwacyjnych na oświetleniu drogowym.

- przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej;

- czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych;

- kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;

- wymiana bezpieczników;

- czyszczenie opraw ,kloszy i odbłyśników;

- wymiana i naprawa elementów opraw;

- wymiana uszkodzonych źródeł światła;

- regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników;

- konserwacja konstrukcji  wsporczych,   słupów oświetlenia wydzielonego,  wysięgników,
przewieszek;

- regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego';

- prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego;

- uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk itp.;

- malowanie konstrukcji stalowych , szafek, wnęk , uzupełnianie opisów;

- wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe.

- lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia;

- wymiana uszkodzonych zasileń punktów sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonym
pod liniami napowietrznymi n.n.;

- pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli);

- ……………………………………………………………………………………..

4. Granice stron.

4.1 Strony ustalają, że granicą stron na obwodach elektrycznych oświetleniowych wydzielonych oraz podwieszonych pod istniejącymi liniami napowietrznymi niskiego napięcia, zasilanych bezpośrednio ze:

- stacji transformatorowych - są zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych
w stacji transformatorowych po stronie odbioru;

- skrzyń oświetleniowych - są zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych w stacji
transformatorowych po stronie odbioru, a dla linii napowietrznych zaciski prądowe na słupie
w miejscu podłączenia przewodu zasilającego skrzynkę sterowniczo - pomiarową;

- skrzyni oświetleniowo - rozdzielczych - są zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych w skrzyni po stronie odbioru;

4.2. Urządzenia takie jak: stycznik, zegar, wyłącznik w obwodach sterowniczych, obwód sterowniczy od zacisków wejściowych bezpiecznika do urządzenia sterującego pozostają w konserwacji Wykonawcy, a pozostałe elementy w konserwacji RZE.

Obsługa liczników energii elektrycznej należy do służb energetycznych RZE.

5.	Zasady przyjmowania reklamacji oświetleniowych.

5.1.	W związku z użyczeniem Gminie / Miastu 	 urządzeń oświetlenia

drogowego, RZE nie będzie przyjmował do realizacji zgłoszeń o braku lub złej działalności
oświetlenia drogowego na terenie Gminy / Miasta

5.2.	Wszystkie reklamacje dotyczące działania oświetlenia drogowego będzie przyjmował Wykonawca, konserwujący urządzenia będące przedmiotem użyczenia, pod numerami telefonów:

• imię i nazwisko	tel. nr -

6.	Wymagania kwalifikacyjne dla osób prowadzących konserwację oświetlenia drogowego

6.1.	Konserwacją użyczonego Gminie / Miastu	oświetlenia drogowego mogą

zajmować się osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

- dozoru - dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji,
napraw, kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego;

- eksploatacji - dla wykonujących prace w zakresie konserwacji - czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego, posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac w technologii pod napięciem (PPN);

- Osoby wykonujące prace konserwacyjne urządzeń oświetlenia drogowego, będące pracowni
kami Wykonawcy, powinny okazywać się oryginalnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi
przy każdym dopuszczeniu do pracy na sieci RZE;

- RZE zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Wykonawcy do pracy na sieci RZE w przy
padku niezgodności podanego składu osobowego brygady ze stanem brygady w chwili
dopuszczenia lub w przypadku braku oryginalnych zaświadczeń kwalifikacyjnych w miejscu
pracy.

7.	Przystąpienie do prac związanych z konserwacją oświetlenia drogowego.

- Prace konserwacyjne oświetlenia drogowego, podwieszonego na istniejących słupach linii nn,
należy wykonywać bez wyłączania linii, stosując w szerokim zakresie technologię prac pod
napięciem (PPN).

- Zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ZEORKS.A. " prace w technologii ( PPN ) wykonywane są na polecenie pisemne.

7.3.	Obowiązkiem osoby kierującej czynnościami osób wykonujących prace na oświetleniu
drogowym jest zgłaszanie się do służb ruchowych RZE z aktualnym wykazem składu brygady
wraz z grupami kwalifikacyjnymi (D,  E i  PPN) celem uzyskania pisemnego polecenia
na wykonanie pracy;.

7.4.	Obowiązkiem brygady konserwującej urządzenia oświetlenia drogowego jest utrzymywanie
stałego kontaktu ze służbami dyspozytorskimi RZE.

7.5.	Dopuszcza się wykonywanie na urządzeniach oświetlenia drogowego niżej wymienionych prac
bez polecenia:

- kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;

- wymiana bezpieczników;

- czyszczenie opraw, kloszy i odbłyśników;

- wymiana i naprawa elementów opraw;

- wymiana źródeł światła;

- regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników;

- uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk itp.;

Warunkiem wykonywania ww. prac jest opracowanie przez Wykonawcę instrukcji stanowiskowej montera oświetlenia ulicznego i zapoznanie z nią pracowników.

7.6.	Przed   przystąpieniem    do   wykonywania   prac   nie   wymagających   polecenia   należy
o powyższym powiadomić dyspozytora Rejonowej Dyspozycji Mocy.

7.7 W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, wymagających wyłączenia linii napowietrznej niskiego napięcia, Wykonawca jest zobowiązany do:

- powiadomienia z jednoty godni owym wyprzedzeniem RZE o planowanym terminie wykonywania prac konserwacyjnych, celem skoordynowania planowanego wyłączenia linii z ruchem urządzeń w RZE oraz ogłoszeniu przerw w dostawie energii elektrycznej dla ludności

- zgłoszenia się do RZE z aktualnym wykazem składu brygady wraz z grupami kwalifikacyjnymi celem uzyskania pisemnego polecenia na wykonanie pracy;

- przystąpienia do prac jedynie po wyłączeniu przez pracowników Pogotowia Energetycznego
RZE linii napowietrznej niskiego napięcia i dopuszczeniu Wykonawcy do wykonywania
pracy;

- utrzymywaniu kontaktu telefonicznego z Rejonową Dyspozycją Mocy podczas wykonywania prac;

- powiadomienia służb  dyspozytorskich RZE o zakończeniu prac i gotowości urządzeń
do załączenia pod napięcie;

7.8.	Czas wyłączenia linii niskiego napięcia powinien wynikać z rzeczywistego czasu wykonywanych prac konserwacyjnych oświetlenia drogowego.

7.9.	W   przypadkach   awaryjnych,   wymagających   bezzwłocznego   przywrócenia   sprawności
urządzeniom   oświetlenia   drogowego,   niezbędne   do  wykonania  prace   uzgadniane  będą
na bieżąco.

- RZE zastrzega sobie możliwość niedotrzymania wcześniej ustalonych terminów dopuszczeń
do pracy, jeżeli zmusi go do tego sytuacja awaryjna na innych urządzeniach energetycznych.

- Prace konserwacyjne na wydzielonych liniach oświetlenia drogowego będą wykonywane bez
koordynacji z RZE , z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa
pracy z wyłączeniem urządzeń będących na majątku ZEORK Dystrybucja sp. Z o.o.

8.   Pracownikom Wykonawcy zabrania się:

- dokonywania samowolnych wyłączeń obwodów linii niskiego napięcia, na których podwieszone jest oświetlenie drogowe;

- zrywania plomb na licznikach energii elektrycznej oraz innych urządzeniach będących na
majątku ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.;

- wykonywania samowolnie zmian w sposobie zasilania obwodów oświetlenia drogowego.

- rozszerzania ustalonego w poleceniu zakresu prac;

- dokonywania zmiany miejsca pracy bez powiadomienia służ dyspozytorskich RZE;

9. Opłaty.

RZE pobierać będzie każdorazowo opłaty wynikające z aktualnie obowiązującej „Taryfy dla OSD" związane z:

- dopuszczeniem Wykonawcy do robót na oświetleniu drogowym wydzielonym lub podwieszonym, za wyjątkiem robót wynikających z przyczyn dotyczących RZE;

- powiadamianiem odbiorców o przerwie w dostawie energii elektrycznej z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi osoba konserwująca oświetlenie drogowe na jej wniosek i koszt;

- uszkodzeniem lub spowodowaniem błędnego działania układu pomiarowo - rozliczeniowe
go;

- ………………………………………………………………………………………………

10. Postanowienia końcowe.

Prace na urządzeniach oświetlenia drogowego wykonywane bez dotrzymania przedmiotowych zasad współpracy, traktowane będą przez RZE jako samowolna działalność osób postronnych. Zawiadomienia o takich faktach będą kierowane do Urzędu Gminy / Miasta ………………………………… jako niedotrzymanie przez Urząd podpisanej Umowy użyczenia a także do Państwowej Inspekcji Pracy jako stworzenie zagrożenia dla osób postronnych.

RZE	WYKONAWCA

…………………………………….                         ……………………………………………….