Załącznik Nr 3 do SIWZ

(nie wymagany do oferty, składany przed podpisaniem umowy)

Szczegółowe wymagania techniczne.

OFEROWANY SAMOCHÓD MUSI SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE NIŻEJ WYMIENIONE PARAMETRY.

Wykonawca wypełnia prawą część tabelki w celu potwierdzenia spełnienia wymagań minimalnych Zamawiającego poprzez podanie marki / modelu / znaku towarowego / parametru itp pozwalającego na ocenę spełnienia wymagań bądź wpisanie słowa „spełnia” lub „nie spełnia”. Należy załączyć dokumenty potwierdzające podane parametry.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)

| Lp. | Wymagania minimalne | Wypełnia Wykonawca należy potwierdzić spełnienie wymagań Zamawiającego podając konkretne, oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami), |  |
| 1.2 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień składania ofert. Dostarczane najpóźniej w dniu podpisania umowy. |  |
| 1.3 | Podwozie musi posiadać aktualne świadectwo homologacji. Homologacja ważna na dzień składania ofert. Dostarczana najpóźniej w dniu podpisania umowy. |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE |  |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: - 14 000 kg |  |
| 2.2 | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu - minimum 7,5% |  |
| 2.3 | Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania - maks. 18m |  |
| 2.4 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 286 KM |  |
| 2.5 | Masowy wskaźnik mocy, określany dla MMR - maksymalnej masy rzeczywistej – min. 15kw/tonę |  |
| III. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy - rok produkcji podwozia i zabudowy 2011. |  |
| 3.2 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 - uterenowiony z: - przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym - blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu - z blokada mechanizmu różnicowego przedniego mostu - możliwość odłączanie napędu osi przedniej. |  |
| 3.3 | Samochód wyposażony w system ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania). |  |
| 3.4 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniającym normę emisji spalin - Euro 5 bez konieczności stosowania wysokiej czystości wodnego roztworu mocznika stosowanego jako reduktor w celu rozłożenia w katalizatorze SCR (Selektywna Redukcja Katalityczna) szkodliwych dla środowiska tlenków azotu. |  |
| 3.5 | Zawieszenie pojazdu powinno wytrzymywać stale obciążenie masa całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. Przód – zawieszenie resorowe. Tył - zawieszenie na poduszkach pneumatycznych z możliwością regulacji tylnego zawieszenia. Zamawiający jednocześnie informuje, że dopuszcza zaoferowanie pojazdu z zawieszeniem pneumatycznym obu osi, z możliwością regulacji wysokości. |  |
| 3.6 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). |  |
| 3.7 | Kabina wyposażona dodatkowo w: - lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne), - lusterko rampowe przednie, - wywietrznik dachowy, - dwa uchwyty na aparaty powietrze zamontowane za siedzeniem dowódcy i kierowcy. |  |
| 3.8 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. |  |
| 3.9 | Ponadto w kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷125 W, w odstępie międzykanałowy 12,5kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów. |  |
| 3.10 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. |  |
| 3.11 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatywna i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energie elektryczna przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej. |  |
| 3.12 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 3.13 | Pojazd wyposażony z zewnętrzne złącze do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczonego po lewej stronie (sygnalizacja podłączona do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). |  |
| 3.14 | Pojazd wyposażony w sygnalizacje świetlna i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizacja dopuszcza się światło cofania). |  |
| 3.15 | Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
| 3.16 | Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości prac w temperaturze od - 25ºC do + 50ºC |  |
| 3.17 | Podstawowa obsługa silnika musi być bez konieczności podnoszenia kabiny. |  |
| 3.18 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy do holowania przyczepy o DMC (Dopuszczalna Masa Całkowita) zgodnie z homologacją podwozia. |  |
| 3.19 | Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych ( tylna i przednia oś – koła pojedyncze). Pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na pojeździe. |  |
| 3.20 | Zbiornik paliwa umieszczony za kabiną. (Wydawany samochód ma posiadać pełny zbiornik paliwa.) |  |
| 3.21 | Kolor samochodu: - elementy podwozia, rama - w kolorze czarnym - elementy błotników - w kolorze białym - żaluzje skrytek - w kolorze srebrnym - kabina, zabudowa - w kolorze czerwonym RAL 3000 |  |
| 3.22 | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy. |  |
| IV. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 4.1 | Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozje. |  |
| 4.2 | Zabudowa umożliwiająca rozmieszczenie grupowe sprzętu w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| 4.3 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu 3300 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki, lub szuflady wysuwnej (po wysunięciu lub rozłożeniu) w położeniu roboczym, nie powinna przekraczać 1850 mm od poziomu gruntu. Konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu (również przy nadkolach kół tylnych) przy czym otwarcie lub wysuniecie ich, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. |  |
| 4.4 | Półki i szuflady z regulacja położenia (ustawienia) wysokości. Wykonane z profil aluminiowych. |  |
| 4.5 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 4.6 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozje, wyposażone w zamki zamykane na klucz: jeden klucz pasuje to wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji - typu rurkowego. |  |
| 4.7 | Konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzenie wody z wnętrza. |  |
| 4.8 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 4.9 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającym prace załogi. Na dachu pojazdu mocowania drabiny D10W. |  |
| 4.10 | Pojazd posiadający drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu. |  |
| 4.11 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 4.12 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie włączone automatyczne po otwarciu drzwi skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 4.13 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie - minimum 5 luksów w odległości 1m, na poziomie gruntu od pojazdu w warunkach słabej widoczności. Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu. |  |
| 4.14 | Zbiornik wody o pojemności min. 2,5m³, wykonany z materiału kompozytowego. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczna eksploatacje, z układem zabezpieczającym przed wpływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochron i posiadający właz rewizyjny. |  |
| 4.15 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75. Wlot do napełnienia z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Konstrukcja zabezpieczająca przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |
| 4.16 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów - pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 4.17 | Układ wodo-pianowy wyposażony z dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskanie minimum stężeń 3 % i 6%(tolerancja ±0,5%) w całym zakresie pracy autopompy - sterowanie ręczne. |  |
| 4.18 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykana drzwiami żaluzjowymi. |  |
| 4.19 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia -wydajność, min 2000 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5 m - na stopniu wysokiego ciśnienia wydajność, min 250 l/min przy ciśnieniu 40 bar |  |
| 4.20 | Autopompa umożliwia podania wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tylu pojazdu lub po bokach pojazdu - linii szybkiego natarcia Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5m w czasie do 30sek. - z głębokości 7,5m w czasie do 60 sek. |  |
| 4.21 | Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczna eksploatacje pompy. |  |
| 4.22 | W przedziale autopompy znajdują sie, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr - manometr niskiego ciśnienia - manometr wysokiego ciśnienia - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - wyłącznik silnika pojazdu - kontrola ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika - kontrola włączenia autopompy - dodatkowy układ komunikacji umożliwiający prowadzenie korespondencji pomiędzy przedziałem autopompy a załogi. W kabinie kierowcy znajdować się muszą co najmniej następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - kontrolka włączenia autopompy - manometr niskiego ciśnienia - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku |  |
| 4.23 | Przedział pracy autopompy ogrzewany, niezależnie od ogrzewania kabiny. Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczając układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. -25ºC, działający niezależnie od pracy silnika. |  |
| 4.24 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |
| 4.25 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozje i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 4.26 | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwiająca jego całkowite odwodnienie. |  |
| 4.27 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linie szybkiego natarcie o długości min. 60m, umieszczona na zwijadle, zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zawartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcie umożliwia podawania wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło z napędem ręcznym wyposażonym w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. |  |
| 4.28 | Pojazd wyposażony w zestaw eko-czyściciel ułatwiający m.in. neutralizację i usuwanie substancji oleistych i ropopochodnych, składający się z min. zespołu pojemników na odpadki, zestawu szufli, szczotek, dobranych do akcji na drogach, opryskiwacza ciśnieniowego oraz odtłuszczacza ekologicznego wraz z sorbentami. |  |
| 4.29 | Samochód wyposażony w podstawowe uchwyty na węże tłoczne ssawne, prądownice, drabinę oraz inny drobny sprzęt. |  |
| V. | Wymagania dodatkowe |  |
| 5.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny – OSP + nazwa + numerów operacyjnych |  |
| 5.2 | Pojazd wyposażony co najmniej w: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnosnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gasnicę proszkową 2 kg zamontowana w kabinie kierowcy |  |