Zał. nr 1 do SIWZ

UMOWA nr ….....................

(WZÓR)

zawarta w dniu ….................. 2011 w Górnie, pomiędzy

Ochotnicza Straż Pożarna w Górnie

Górno 79a, 26 – 008 Górno

NIP: 657-23-87-977, REGON: 290023387

reprezentowaną przez:

Prezesa OSP w Górnie - ……………………………….. ……………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika OSP w Górnie  ……………………………………

a:

………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………….....................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP Górno

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożona ofertą przetargową przedmiot zamówienia: Karosacja średniego samochodu pożarniczego dla OSP Górno na dostarczonym podwoziu samochodu Star 244 zgodnie z wymogami ogólnymi KG PSP i CNBOP w Józefowie z marca 2006 roku oraz uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży pożarnych RP z dnia 9 lutego 2006 roku nr 156/26/2006r.

- Wymaga się aby świadectwo dopuszczenia było ważne na dzień składania ofert. Świadectwo winno być dostarczone zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Pod pojęciem „świadectwo dopuszczenia” rozumie się dokument, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380. ).

2. Karosacja powinna spełniać wymogi w zakresie: polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr. 58 z 2003 r. poz. 515 z późniejszymi zmianami).

3. Minimalne wymagania techniczno – użytkowe:

3.1. Podwozie z kabiną:

- Podwozie samochodu z kabiną załogową 6 osobową.

- Wyposażone w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Dwie lampy LED w kloszach ochronnych i głośnik. Z tyłu pojazdu pojedyncza lampa LED niebieska.

- Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu.

- Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

- wymiana dachu na nowy typ

- montaż na dachu czterech lamp dalekosiężnych (pomiędzy lampami niebieskimi) oraz dwóch trąbek pneumatycznych

- wymiana ramion wycieraczek + pióra

- montaż nowych atrap przednich

- remont blacharki kabiny

- montaż uchwytów lusterek nowego typu

- wymiana drzwi przednich na „krótkie” z zamkami kasetowymi

- montaż dodatkowych stopni wejściowych

- wykonanie nad nadszybiem półki do montażu radiostacji, radia, sterowania sygnałami pojazdu uprzywilejowanego

- fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia

- fotele wyposażone w zagłówki i pasy bezpieczeństwa

- siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie

- tapicerka miękka na ścianach i suficie, podłoga wyłożona wykładzina antypoślizgowa, nowy pokrowiec silnika.

- zamontowanie poręczy rurowej pomiędzy sekcją a przednimi siedzeniami

- zamontowanie specjalnej półki na chełmy pomiędzy częścią dla załogi a siedzeniami kierowcy i dowódcy

- zamontowanie specjalnej półki w suficie w środku kabiny zespolonej na drobny sprzęt lub dokumenty

- oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku

- wyprowadzenie zasilania do ładowarek latarek i radiotelefonów nasobnych

- z przodu kabiny montaż osłony rurowej wykonanej z rur nierdzewnych

- Wymiana deski rozdzielczej „STAR 1142” oraz instalacji elektrycznej na nową 24 V wyposażoną w główny wyłącznik prądu (nową deskę dostarcza wykonawca)

- Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów (rozłączalne-komplet).

- W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz.  Radiotelefon i antenę dostarcza zamawiający

- Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego — jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.

- Szperacz pogorzeliskowy zamontowany z przodu pojazdu

- Kolorystyka

- elementy podwozia czarne

- błotniki i zderzaki białe

- kabina zabudowa czerwone RAL 3000

- koła – srebrne

- wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - OSP + nazwa  + numerów  operacyjnych (boki + tył + dach)

3.2. Zabudowa pożarnicza

- Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych przed korozją

- Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym z balustradą ochronną. Na dachu  po prawej stronie mocowania do drabiny D10W.

- Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym,

- Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) - nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,85 m, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysuniecie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii

- Drabina do wejścia na dach z lewej strony.

- Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków, Minimalna głębokość użytkowa – 600 mm.

- Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek,

- Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii,

- Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie diodowe:

- główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy

- Uchwyty do mocowania sprzętu wg życzenia zamawiającego

- Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności

- Szuflady, podesty i tace wystające powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze

- Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach

- Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza

- Zbiornik wody wykonany z materiału nierdzewnego, odpornego na korozję, pojemność min. 2500 litrów wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu, instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. Powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny.

- Autopompa jednozakresowa o wydajności minimum 1600 dm3/min. przy ciśnieniu 0,8 Mpa i głębokości ssania 1,5 m, zlokalizowaną z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.

- Działko wodno — pianowe o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. Wydajność działka regulowana : 800 do 1600 dm3/min. Dostarcza zamawiający

- Układ wodno - pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu nie były mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.

- Samochód musi być zaopatrzony w linię szybkiego natarcia o długości min. 30 m. na zwijadle. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża  Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec i korbę do zwijania węża. (dopuszcza się inny napęd bębna zwijadła np. elektryczny, pneumatyczny).

- Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:

- dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,

- linii szybkiego natarcia,

- działka wodno - pianowego

- Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.

- W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

  - manowakuometr,

  - manometr niskiego ciśnienia,

  - ciekłokrystaliczny wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

  - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

  - wyłącznik silnika pojazdu,

  - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika.

  - głośnik radiostacji

- W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia 
kontrolno — pomiarowe:

  - manometr niskiego ciśnienia,

  - ciekłokrystaliczny wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

- Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Instalacja wodna wykonana z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna).

- Przedział autopompy wyposażony w ogrzewanie umożliwiające bezpieczną eksploatację w niskich temperaturach.

- Konstrukcja układu wodno - pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.

- Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

- Układ zraszaczy - min. 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy

- Maszt oświetleniowy z najaśnicami 2000W, wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4,0 m z możliwością sterowania położeniem najaśnic z poziomu terenu.

- Fala świetlna osmiosegmentowa

4. Samochód gaśniczy powinien spełniać wszelkie warunki techniczne, certyfikaty, świadectwa, atesty oraz inne dokumenty pozwalające na zarejestrowanie i użytkowanie wozu strażackiego na terenie Polski.

5. Wykonawca zapewni bezpłatne instruktaż z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO. Instruktaż odbędzie się w trakcie odbioru.

6. Jeżeli SIWZ lub umowa nie stanowi inaczej wszelkie urządzenia oraz elementy dostarcza Wykonawca.

§ 2

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena za przedmiot umowy wynosi: …….....................

(słownie:............................................................................................ złotych).

Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości 8 %.

# 2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY  cenę w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury, po uprzednim odbiorze faktycznym, potwierdzonym protokółem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

# 3. Termin płatności uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

# § 3

# TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

# 1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w terminie:

# - do dnia 15 września 2011 r.

# § 4

# ODBIÓR, INSTRUKTAŻ OBSŁUGI PODSTAWOWEJ I WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1.	WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z wyprzedzeniem o dacie, od której przedmiot umowy będzie gotowy do odbioru.

2.	W czasie odbioru ZAMAWIAJĄCY w pierwszej kolejności dokona sprawdzenia dokumentacji dla przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu, jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia.

3.	W przypadku stwierdzenia usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek.

4.	Jeżeli przedstawiony do odbioru samochód nie będzie odpowiadał opisowi zawartemu w SIWZ WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem (Załącznik nr 3 do SIWZ). W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Przepis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych  i odstąpienia od umowy.

5.	Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu max. 2 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności przedstawicieli WYKONAWCY.

6.	Protokół odbioru, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

7.	Wykonawca zapewni bezpłatne instruktaż z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO. Instruktaż odbędzie się w trakcie odbioru.

§ 5

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Do  samochodu WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć:

- instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia znajdującego się na samochodzie w języku polskim.

- książkę gwarancyjną w języku polskim,

- dokumenty wymagane przez prawo polskie niezbędne do rejestracji pojazdu,

§ 6

GWARANCJA I SERWIS

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy 24 miesięcy gwarancji oraz rękojmi zgodnie z kodeksem cywilnym. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.

- W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia samochodu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, przemieszczania pojazdu na własny koszt dokonuje WYKONAWCA.

- Naprawy i przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia samochodu do przeglądu lub naprawy przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce w rozumieniu ustawy z dn. 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy. Strony dopuszczają zgłoszenie samochodu do przeglądu lub zgłoszenie usterki w formie faksu.

- Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie indywidualnych zleceń ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA zobowiązuje się posiadać co najmniej jeden punkt serwisowy na terenie Polski wykonujący wszystkie naprawy.

§ 7

KARY UMOWNE

- Jeżeli WYKONAWCA, z powodu okoliczności, za które odpowiada, dopuści się zwłoki w dostawie, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 niniejszej umów, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,3% ceny przedmiotu zamówienia, jednakże nie więcej niż 20%, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 3 tygodnie ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyższej. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKNAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po jego stronie, obowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Jeżeli ZAMAWIAJĄCY opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe od kwoty niezapłaconej w terminie, za każdy dzień zwłoki, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez WYKONAWCĘ, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

- Postanowienia niniejszego § nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 8

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

- Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

- W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu w sposób określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki: Oferta Wykonawcy oraz SIWZ

## ZAMAWIAJĄCY:                                      				WYKONAWCA: