Część I

Dostawa sprzętu komputerowego oraz audio – wizualnego

Jeśli opis nie wskazuje inaczej podane parametry są parametrami minimalnymi.

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

1. Laptop z oprogramowaniem – szt. 4

| Przekątna ekranu: | Min. 15" |
| --- | --- |
| Procesor: | min. 1960 pkt w testach PassMark-CPU Mark |
| Pamięć RAM: | 4096 MB |
| Dźwięk: | Karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon |
| Dysk twardy: | Min. 320 GB |
| Napędy: | BLU-RAY/DVDcombo |
| Łączność bezprzewodowa: | WiFi b/g/n |
| Złącza A/V; | Wyjście D-Sub, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, wyjście HDMI |
| Złącza USB: | 2x2.0 |
| System operacyjny | Windows 7 Home Premium |
| Dodatkowe oprogramowanie | MS Office 2010 Standard MOLP program antywirusowy- licencja roczna |
| Gniazda rozszerzeń: Wymagane wyposażenie | Czytnik kart SD/MMC Wbudowana kamera, torba, myszka przewodowa, tablet bezprzewodowy umożliwiający zdalną obsługę laptopa z dowolnego miejsca w klasie. Przyciski do najczęściej wykorzystywanych funkcji tj.: lewy i prawy przycisk myszy, Pg Down, Pg Up, Alt+TAB, Esc, Zamknij aplikacje, bezprzewodowa komunikacja radiowa z komputerem w paśmie 2,4 GHz, powierzchnia robocza o wymiarach min. 140x78 mm, Ładowanie akumulatora za pomocą portu USB w komputerze, |

2. Projektor multimedialny z montażem – szt. 4

| Rozdzielczość rzeczywista | XGA , 1024 x 768 |
| --- | --- |
| Kontrast | Min. 2000:1 |
| Jasność | Min. 2200 lumen ANSI |
| Technologia | LCD |
| Żywotność lampy w trybie standard | Min. 4000 h |
| Żywotność lampy w trybie Eko | Min. 6000 h |
| Wbudowane głośniki | Min. 10W |
| Gwarancja na projektor | 36 miesięcy |
| Gwarancja na lampę | 36 miesięcy |
| Wyposażenie | Wskaźnik laserowy |
|  | Uchwyt sufitowy |
|  | Kabel VGA min.10m |
|  | Kabel audio mini jack/ mini jack 10m |
|  | Kabel c video min. 10m |
|  | Kabel audio 2 x RCA / 2 x RCA |
|  | Kabel VGA |
|  | Kabel audio mini jack/ mini jack |
|  | Kabel audio/wideo 3 x RCA / 3 x RCA |
| Kable od projektora doprowadzone do biurka nauczyciela i zakończone jednolitą puszką przyłączeniową natynkową (wejście VGA+audio mini Jack i c-video + audio 2 x RCA). Wymagany montaż i uruchomienie projektora oraz szkolenie użytkowników z obsługi sprzętu, |

3. Ekran projekcyjny – szt. 4

| Wymiar podstawy | Min. 175 cm |
| --- | --- |
| Sposób montażu | Naścienny / sufitowy |
| Sposób rozwijania | Ręczne z mechanizmem zapadkowym |
| Format projekcji | 4 : 3 |

4. Radiomagnetofon – szt. 2

| Ilość kieszeni na kasety | Min. 1 |
| --- | --- |
| Odtwarzanie nastepujących formatów CD | CD, CD-R, CD-RW, MP3 |
| Funkcje | Powtarzanie losowe, Auto-Stop |
| Radio cyfrowe | Zakresy FM/AM |
| Audio stereo | 2 głośniki |
| Equalizer | 5 charakterystyk ustawienia dźwięku |
| Pilot do sterowania | Bezprzewodowy |
| Zasilanie | Baterie/ sieć |
| Gwarancja | 24 miesiące |

5. Dyktafon - szt. 10

| Pamięć wewnętrzna | 2GB dla ponad 1100 godzin nagrań (tryb LP) |
| --- | --- |
| Żywotność baterii | Min. 80 godzin (tryb nagrywania SP) |
| Aktywacja nagrywania | Głosem i przyciskiem |
| Funkcje | Kasowanie szumów dla wyrazistości dźwięku nawet przy zakłóceniach w tle nagrania |
|  | Funkcja 16-punktowego indeksu dla wygodnego wyszukiwania |
|  | 4 folderów do zapisu plików, 200 wiadomości w folderze |
|  | Funkcja podziału plików dla łatwej obsługi długich nagrań |
|  | Powtarzanie pętli, przeskakiwanie fragmentów oraz ciągłe odtwarzanie |
|  | Funkcja timera dla programowania czasu nagrywania |

6. Dyktafon  - szt. 10

| Wyświetlacz | Min 29 x 29 mm z możliwością wyboru wielkości czcionki i ustawienia kontrastu |
| --- | --- |
| Pamięć wewnętrzna | 4GB dla ponad 1650 godzin nagrań (tryb LP) |
| Połączenie z komputerem | Przez USB 2.0 |
| Zapis dźwięku | Pliki w formacie WMA/MP3 |
| Aktywacja nagrywania | Głosem i przyciskiem |
| Funkcje | Nagrywanie scen |
|  | 5 folderów do zapisu plików, 200 wiadomości w folderze |
|  | 3 jakości nagrywania (HQ/SP/LP) |
|  | 8 dostępnych wersji językowych: angielska, niemiecka, francuska, hiszpańska, włoska, rosyjska, polska, chińska |
|  | Funkcja aktywacji nagrywania głosem (VCVA) |
|  | Filtr głosowy |
| Wyposażenie | Pokrowiec, słuchawki |

7. Wizualizer  - szt. 1

| Ilość pixeli | Min. 2 mln |
| --- | --- |
| Rozdzielczość wyjściowa | XGA 1024 x 768 |
| Powiększenie optyczna | Min powiększenie 70 x |
| Powiększenie całkowite | Min. Powiększenie optyczne: 9 x |
| Liczba klatek na sekundę | Min. 15 |
| Ostrość | Automatyczna i ręczna |
| Kadr | 400 mm x 300 mm (maks.) |
| Obrót obrazu głowica kamery | 0° / 90° / -90° |
| Pamięć wewnętrzna | Min 12 zdjęć |
| Efekty obrazu | Kolor / cz-b / negatyw / odbicie lustrzane / odwrócenie / stopklatka |
| Regulacja obrazu | (Regulacja kolorów, jasności i tryb słabego oświetlenia automatyczna / ręczna |
| Podział ekranu | Tak |
| Pilot | Bezprzewodowy |
| Wejścia | VGA, audio |
| Wyjścia | VGA, video, S-video, audio |
| Komunikacja z komputerem | USB 2.0, RS232 |
| Sterownik | Windows 2000/XP/Vista/7 , Mac os10.4 |
| Oświetlenie | Górne - LED |
| zasilanie | 12V poprzez zasilacz |
| Waga | Do 2,5 kg |
| Wyposażenie | Wskaźnik laserowy, podświetlarka do foliogramów format A4 |
| Gwarancja | 36 miesięcy. |

8. Kamera – szt. 1

| Zoom cyfrowy: | Min. 90 x |
| --- | --- |
| Zoom optyczny: | Min. 34 x |
| Obiektyw: | Liczba przysłony: F1.8(WIDE) / 4.0(TELE)- Długość ogniskowej: 2.38-81.0mm- Odpowiednik w aparacie 35mm: 33.7-1240mm (16:9) [Film] / 38.1-1298mm (3:2), 33.7-1240mm (16:9), 41.3-1405mm (4:3) [Zdjęcia] |
| Ekran LCD: | min. 6.7cm panoramiczny ekran LCD (min. 230,400 punktów) |
| Złącza: | USB 2.0 |
|  | AV |
|  | HDMI |
| Waga: | max 280 g |
| Bateria: | Akumulator: DC 3,6 VZasilacz AC: 5,0 V |
| Pozostałe parametry: | - Standardowe oświetlenie: 1400 lx- Stabilizator obrazu: HYBIRD O.I.S. [Optyczna stabilizacja obrazu]- Lampa błyskowa (dla zdjęć)- Mikrofon- Wskaźnik pozostałego wolnego miejsca- Złącze HDMI mini |
| Balans bieli: | Auto / We wnętrzu1 / We wnętrzu2 / Na słońcu / Pochmurno / Ustawienie użytownika |
| Nośnik pamięci: | Secure Digital |
|  | SDHC |
|  | SDXC |
| Matryca: | Przetwornik obrazu: 1/5.8-typu MOSCałkowita liczba pikseli: 1.50 megapikseli |
| Zawartość zestawu: | - Zasilacz AC- Przewód AC- Przewód DC (dołączony do zasilacza AC)- Akumulator: min. 1790 mAh / Litowo-jonowy- Przewód AV- Kabel USB- Oprogramowanie dołączone w zestawie: HD Writer AE 3.0- Rysik |
| Pamięć wewnętrzna: | 120 GB |
| Ustawianie ostrości: | Automatyczne / Manualne |
| Całkowita liczba pixeli: | 1.5 mln pixeli |
| Wbudowana lampa: | Tak |
| Miejsce zapisu filmu: | Dysk HDD , karta pamięci |
| Wyposażenie | Torba |

9. Aparat fotograficzny – szt. 1

| Liczba efektywnych pikseli | Min. 14 Megapikseli |
| --- | --- |
| Wielkość CCD / Liczba pikseli / Filtr | 1/2.33" / 14.5 megapiksela (całkowita liczba) / Podstawowy filtr koloru |
| Zakres przysłony | F2.8 - 5.2 (F2.8 - 8 (W) / F5.2 - 8 (T)) / (F2.8 - 11 (W) / F5.2 - 11 (T) podczas nagrywania filmów) |
| Zoom optyczny | Min. 24x |
| Długośc ogniskowej | f=4.5-108mm (odpowiednik : 25-600mm aparatu 35mm) / (odpowiednik 31-735mm dla aparatu 35mm) |
| Ekstra zoom optyczny (EZ) | 28.4x (4:3 / 10M), 33.8x (4:3 / 7M), 40.5x (4:3 / 5M), 50.6x (poniżej 3M) |
| Inteligentny zoom | 32x |
| 2-stopnowy zoom | Tak |
| Optyczny stabilizator obrazu O.I.S. | Tak |
| Zoom cyfrowy | 4x / ( Max. 96.0 x razem z zoomem optycznym bez funkcji Extra Optical Zoom ) / (Max. 202 x razem z funkcją Extra Optical Zoom) |
| Zakres ustawiania ostrości | Normal: Wide 30 cm - nieskończoność/ Tele 200 cm - nieskończoność / Macro AF / MF / Intelligent AUTO: Szeroki 1 cm - nieskończoność/ Tele 100cm - nieskończoność |
| Wskaźnik ustawienia ostrości | Tak |
| Lampa wspomagająca AF | Tak |
| Pomiar AF | Face / AF Tracking / Multi (23pt) / 1pt (zmiana pozycji/rozmiaru) |
| Szybkość migawki | Zdjęcia: 60 - 1/2000 s / Tryb filmowania : 1/30 - 1/20,000 s (1/8 - 1/20,000 s dla pracy MF przy kreatywnym trybie filmowania) / Tryb Gwiaździste niebo: 15, 30, 60 s |
| Wizjer | 0,20-calowy, kolowy wizjer EVF (ekwiwalent 201,6 tys. pikseli), Pole widzenia: około 100%, Zbliżenie 19,6x |
| Rozpoznawanie twarzy | Zdjęcia |
| Optyczny stabilizator obrazu O.I.S. | Zdjęcia i filmy |
| Inteligentna regulacja ISO | Zdjęcia |
| Wykrywanie twarzy | Zdjęcia i filmy |
| Śledzenie AF | Zdjęcia |
| Korekcja czerwonych oczu | Zdjęcia |
| Tryb odtwarzania | Normalne odtwarzanie, Slideshow, Odtwarzanie wg kategorii, Odtwarzanie wg kalendarza, Odtwarzanie wg trybu, Odtwarzanie ulubionych |
| Tryb pokazu slajdów | Wszystkie/ Tylko zdjęcia/ Tylko filmy/ Kategorie/ Ulubione / Efekty muzyki w tle (Naturalna / Wolna / Swingująca / Urban / Wył.) |
| Kasowanie zdjęć | Pojedyncze / Wiele / Wszystkie / Wszystkie oprócz Ulubionych |
| Ustawienia drukowania DPOF / Ochrona plików | Tak / Tak |
| Zmiana rozmiaru / Kadrowanie/ Zmiana proporcji obrazu / Poziomy | Tak / Tak / Nie / Tak |
| Kopiowanie / Edycja nazw / Nakładanie gotowych tekstów - stęplowanie | Tak / Tak / Tak |
| Animacja wycinania | Tak |
| Podział materiału wideo | Tak |
| Edycja rozpoznawania twarzy | Tak |
| Obsługa PictBridge | Pojedyncze / Wiele / Wszystkie / Ulubione / DPOF |
| Język OSD | Polski |
| Linie pomocnicze podczas filmowania | Tak |
| Redukcja szumu wiatru podczas filmowania | Tak |
| Data podróży / Czas na świecie | Tak / Tak |
| Ekran LCD | min. 3" ekran LCD TFT (230 tys. pikseli) |
| Wbudowana lampa błyskowa | Auto, Auto/reduckja czerwonych oczu, Wymuszony włączony, Wolna synchronizacja/redukcja czerwonych oczu, Wymuszony wyłączony, Flash Synchro; pierwszy / drugi / 0.3 - 9.5m (Wide/ISO Auto), 1.0 - 5.1m (Tele/ISO Auto) |
| Nośniki zapisu | Wbudowana pamięć, karty pamięci SD, karty pamięci SDHC, karty pamięci SDXC |
| Wbudowana pamięć | min 36 MB |
| Mikrofon / Głośnik | Stereo / Tak |
| Złącza | Wyjście AV (NTSC/PAL, NTSC), mini HDMI, USB2.0 High speed |
| Wyjście HDMI | Video: Auto / 1080i / 720p / 480p (576p dla PAL) / Audio: Stereo |
| Zasilanie | Akumulator ID-Security Li-ion (7.2V, Minimum: 895mAh) (w zestawie) / Zasilacz AC (Wejście: 110-240 V AC) (opcjonalny) |
| Czas pracy akumulatora (przybliżony) | 580 zdjęć (wg standardu CIPA) |
| Oprogramowanie dołączone w zestawie | PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition, / SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE, / QuickTime / Adobe Reader |
| Wyposażenie | Ładowarka, Akumulator, Kabel AV, / Kabel USB, pasek na szyję, CD-ROM, osłona przeciwsłoneczna, / Osłona obiektywu, pasek osłony obiektywu, torba, karta pamięci min. 32 GB |

10. Telewizor – szt. 1

| Rozdzielczość rzeczywista | Full HD 1920 x 1080 |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu | Min. 42” |
| Wejścia | D-Sub, 2 x HDMI, 2 x audio |
| Głosniki | Min. 2 x 10 W stereo |
| Kąt widzenia | Min. 1700 |
| Wyposażenie | Uchwyt ścienny -pochylany w pionie min. 15 stopni , kable VGA 10m, wideo 10m, audio komputer 10m, audio wideo 10m, VGA 1m, wideo 1m, audio komputer 1m, audio wideo 1m, puszka ścienna z wejściami VGA+ audio, 3 x RCA. |
| Wymagany montaż naścienny i okablowanie: komputer, audio x2 , wideo doprowadzone do puszki ściennej w pobliżu biurka nauczyciela w korytkach ściennych, podłogowych. |

11. Odtwarzacz – szt. 1

| Rodzaj odtwarzanych nośników/formatów: | DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, CD-R i CD-RW , DVD-Video, CD-DA, SVCD, VCD, MP3, DivX i JPEG |
| --- | --- |
| Wejścia | USB, |
| Wyjścia | Euro, HDMI |
| System TV: | NTSC/PAL |

12. Radiomagnetofon z funkcją nagrywania – szt. 1

| Ilość kieszeni na kasety | Min. 1 |
| --- | --- |
| Odtwarzanie następujących formatów CD | CD, CD-R, CD-RW, MP3 |
| Funkcje | Powtarzanie losowe, Auto-Stop, nagrywanie na taśmę |
| Radio cyfrowe | Zakresy FM/AM |
| Audio stereo | 2 głośniki |
| Equalizer | 5 charakterystyk ustawienia dźwięku |
| Pilot do sterowania | Bezprzewodowy |
| Wyposażenie | Zestaw 2 x mikrofon bezprzewodowy z odbiornikiem UHF |
| Zasilanie | Baterie/ sieć |
| Gwarancja | 24 miesiące |

13. Sprzęt nagłaśniający

| Wzmacniacz z mikserem – szt.1 |
| --- |
| Moc | 1 x 240WRMS |
| Wejścia | 4 symetryczne mikr/linia |
|  | Priorytetowe Mic 1 z automatyczną funkcją talkover |
|  | Dodatkowy terminal śrubowy dla mikrofonu pulpitowego |
|  | Min. 1 wejście AUX |
| Wyjścia | Głośnikowe 4Ω, 70/100V |
|  | Liniowe |
| Funkcje | Możliwość podłączenia przedwzmacniacza |
|  | Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego |
|  | 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia |
|  | Zasilanie phantom 21V dla mikrofonów elektretowych |
|  | Sterowany temp. wentylator |
|  | Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Kolumny głośnikowe – szt. 10 |
| Obudowa | Wykonana z tłoczonego aluminium |
| Technologia | 100 V |
| Pasmo przenoszenia | 200-20 000Hz |
| Moc znamionowa (100V) | 20/10/5/4/2.5 WRMS |
| SPL (1W/1m) | Min. 94 dB |
| Liczba głosników w kolumnie | Min. 8 + 4 wysokotonowe |
| Waga (sztuka) | Do 4.5kg |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Wymagany montaż Kolumn na ścianach sali gimnastycznej o wymiarach 30 x 18 m na wysokości 3 – 4 m oraz okablowania w korytkach ściennych i doprowadzenia kabli do wzmacniacza w sąsiadującym pomieszczeniu |

14. Słuchawki komputerowe z mikrofonem – szt. 20

| Informacje ogólne | Komfortowe poduszki doskonale wyciszające dźwięk z tła |
| --- | --- |
| Komunikacja z urządzeniem: | Przewodowa |
| Regulacja głośności: | Tak |
| Złącze: | Mini Jack |
| Typ słuchawek: | Nauszne, obejmujące dokładnie małżowinę uszną |
| Długość przewodu: | Min. 3 m |

15. Kserokopiarka – szt. 1

| Funkcje urządzenia | Drukarka, kopiarka, skaner- druk czarnno-biały |
| --- | --- |
| Proces kopiowania: | Elektrostatyczny fotograficzny system przenoszący wykorzystujący laser |
| System tonera: | Toner polimeryzowany - Simitri HD |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.): | Do 16 kopii/min |
| Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.): | Do 9.1 kopii/min |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.): | Poniżej 8 sekund |
| Czas nagrzewania (sek.): | Poniżej 29 sekund |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi): | Min. 600 x 600 dpi |
| Skala szarości: | Min. 256 odcieni |
| Kopiowanie wielokrotne: | 1-99 |
| Format oryginału: | Do A3 |
| Skalowanie: | Min. 50 - 200% w kroku co 1% |
| Funkcje kopiowania: | 2w1, 4w1, Ustawienia gęstości, Sortowanie/grupowanie, Kopiowanie wizytówek |
| Rozdzielczość skanowania (dpi): | Max.: 600 x 600 dpi |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 2000 |
|  | Windows XP 32/64 |
|  | Windows VISTA 32/64 |
|  | Windows 7 32/64 |
|  | Windows server 2003 32/64 |
|  | Windows server 2008 32/64 |
| Obciążenie miesięczne | Min. 12000 arkuszy/miesiąc |
| Druk dwustronny | Ręczny |
| Zainstalowana pamięć | 32 mb |
| Maksymalna pamięć | 32 mb |
| Interfejs | Usb |
| Podajnik papieru | Taca 1: 250 arkuszy, A5-A3, Ustawienia własne(90-297 x 140-432 mm), 64-157 (g/m²) |
| Gramatura papieru | 64-157 (g/m²) |
| Nośniki | A5-A3, możliwość własnego wyboru rozmiaru papieru |
| Waga | Do 24.2 kg |
| Wyposażenie | Przewód USB, 2 x toner czarny, boczny podajnik, przejsciówka USB/ Ethernet |