Wzór umowy - załącznik nr 1

UMOWA Nr …...........................

zawarta w dniu:...................2011 r. w Górnie pomiędzy;

Gminą Górno,

Górno 169, 26-008 Górno

NIP: 657-24-00-548, REGON: 291010079

reprezentowaną przez Wójta Gminy Górno

w osobie: ……………………………………, zwaną dalej „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno

w osobie: …………………………………………………………..

a:

…..................................

reprezentowaną przez ….................................................

zwana dalej „Wykonawcą”

W wyniku postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych określonego w  art. 39  (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) strony uzgadniają, co następuje:

§1

(Przedmiot umowy)

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje realizację zadania: Opracowanie dokumentacji projektowych chodników przy drogach: wojewódzkiej oraz powiatowej w miejscowości Leszczyny i Bęczków

1.1. Zadanie 1. „Budowa ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 745 Dąbrowa – Masłów – Radlin w miejscowości Leszczyny”

Etap 1. Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0318T  od km 9+450 do muru kościoła w m. Leszczyny do km 9+895.

Etap 2. Od projektowanej zatoki autobusowej od km 8+350 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0318T  do km 9+450, na km 8+450 zatoka autobusowa po prawej stronie.

Etap 3.Remont lub przebudowa istniejącej nawierzchni oraz odwodnienie jezdni i chodników na całej długości projektowanego odcinka drogi nr 745 tj. od km 8+450 do km 11+450

Zakres opracowania:

- należy wykonać projekt odwodnienia w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 745 z drogą powiatową 0316T (sugerowana kanalizacja deszczowa)

- opracowanie projektowe będzie obejmować ciągi piesze w pasie drogowym drogi nr 745,

- chodnik należy zaprojektować jako jedno lub dwustronny przy jezdni lub za rowem,

- na długości projektowanego chodnika projektant zaprojektuje remont lub przebudowę istniejącej nawierzchni dla kategorii ruchu KR III oraz zaprojektuje odwodnienie jezdni i chodników,

- należy zaprojektować dodatkową parę zatok autobusowych

- dokumentacja projektowa winna zawierać projekt docelowej organizacji ruchu w km 8+350 strona lewa oraz 8+450 strona prawa

- szczegółowa inwentaryzacja zjazdów do posesji

- szczegółowa inwentaryzacja urządzeń podziemnych znajdujących się na odcinku objętym opracowaniem

- inwentaryzacja słupów oświetlenia ulicznego oraz ewentualny projekt ich przestawienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

1.2. Zadanie 2. „Budowa chodnika w pasie dróg powiatowych nr 0319 T Bęczków – Krajno Zagórze w m. Bęczków oraz 0318 T Leszczyny  - Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne w m. Leszczyny, Bęczków”

Etap 1.  Projekt chodnika drogi powiatowej nr 0319T od km 0+000 do km 1+130

Etap 2. Projekt chodnika drogi powiatowej nr 0318T  od km 0+835 do km 2+405

Etap 3. Projekt chodnika drogi powiatowej nr 0318T  od km 2+405 do km 3+155

Zakres opracowania:

A. Przy drodze powiatowej nr 0318T w m. Leszczyny, Bęczków:

- chodnik należy zaprojektować w granicach pasa drogowego,

- chodnik szerokości min. 1,50 m należy zlokalizować po prawej stronie drogi od km 0+835 do km 2+405, a od km 2+405 do km 3+155 po stronie lewej,

- chodnik należy wnieść ponad krawężnik jezdni lub pas postojowy na wysokość od 6 cm do 16 cm i oddzielić krawężnikiem ulicznym typu lekkiego,

- w projekcie należy przewidzieć przedłużenie istniejących przepustów drogowych,

- należy przewidzieć miejscowe umocnienie rowu drogowego,

- w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu pieszych należy zaprojektować poręcze modułowe z rur,

- nawierzchnię z kostki na zjazdach do posesji należy zaprojektować do granicy pasa drogowego, a pozostała część utwardzić materiałem kamiennym.

B. Przy drodze powiatowej nr 0319T w m. Bęczków:

- chodnik należy zaprojektować w granicach pasa drogowego,

- chodnik szerokości min. 1,50 m należy zlokalizować po lewej stronie drogi od strony szkoły  od km 0+000 do km 1+130

- chodnik wynieść ponad krawężnik jezdni lub pas postojowy na wysokość od 6 cm do 16 cm i oddzielić krawężnikiem ulicznym typu lekkiego,

- w projekcie należy przewidzieć przedłużenie istniejących przepustów drogowych,

- należy przewidzieć miejscowe umocnienie rowu drogowego,

- w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu pieszych należy zaprojektować poręcze modułowe z rur,

- nawierzchnię z kostki na zjazdach do posesji należy zaprojektować do granicy pasa drogowego, a pozostała część utwardzić materiałem kamiennym.

2. Zakres rzeczowy:

a) Sporządzenie inwentaryzacji, opracowanie koncepcji do zatwierdzenia przez Zamawiającego, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile zajdzie taka potrzeba) wraz ze sporządzeniem raportu oddziaływania na środowisko.

b) Opracowanie dokumentacji projektowych powinno obejmować we wszystkich niezbędnych branżach:

- projekt budowlany (wykonawczy) w ilości 6 egz.

- projekt zagospodarowania terenu.

- przedmiar robót z podziałem na etapy robót określone przez Zamawiającego w ilości 2 egz.

- kosztorys inwestorski z podziałem na etapy robót określone przez Zamawiającego w ilości 2 egz.

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ilości 2 egz.

- dokumentacja techniczna (projekty, przedmiary, kosztorysy i specyfikacje) na płycie CD/DVD w ogólnie dostępnym formacie.

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych.

d) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji projektowo- kosztorysowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia umożliwiającej przeprowadzenie przez Zamawiającego postępowania przetargowego na roboty budowlane w etapach.

3. W zakres opracowań wchodzą także oprócz projektów budowlanych (o ile zajdzie taka potrzeba), projekty branżowe przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z trasą projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy urządzeń przez właściwych gestorów sieci jako oddzielne opracowania oraz zatwierdzenia projektów, przez odpowiednich gestorów sieci.

4. Wykonawca w dokumentacji technicznej nie może opisywać zakresu prac oraz przewidzianych do użycia materiałów poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia  i nie można opisać zakresu prac oraz przewidzianych do użycia materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Zamawiający ma prawo nie odebrać dokumentacji w przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do niniejszego wymogu.

5. W celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający zaleca:

a)	dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia i jego otoczenia,

b)	zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia,

6. Projekty budowlane winny być opracowane zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. z późniejszymi zmianami),

- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko za dnia 3 października 2008 r.,

- Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06.11.2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2003.121.1137)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 119 poz. 998)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 roku zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 201,poz. 1239)

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

- Ustawą z dnia 29.01.2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010.113.759) (art. 29-33).

7. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla poszczególnych robót należy wykonać zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną opracowaną przez GDDKiA.

Uwagi:

1. W trakcie prac należy przestrzegać innych uwarunkowań prawnych, które regulują projektowanie i realizacje inwestycji budowlanych, a także przepisami szczególnymi, polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne.

2. Warunkiem koniecznym przy wykonywaniu projektu jest posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 1 w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 809 
z późn. zm.), a także przynależność do izby samorządu zawodowego.

3. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie w/w inwestycji z krajowych oraz zagranicznych środków finansowych Zamawiający może wymagać od Wykonawcy dostosowania dokumentacji technicznej do szczegółowych zaleceń instytucji współfinansujących odnośnie realizacji zadania w zakresie przedmiotu umowy

§2

(Termin realizacji)

1. Termin wykonania zamówienia:

1.1. Wykonanie dokumentacji technicznej – 31.05.2012 r.

Dokumentacja powinna być potwierdzona o kompletności w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

1.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych – do zakończenia robót budowlanych.

2. Termin wykonania opracowania może ulec zmianie w przypadku wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany danych, na podstawie których Wykonawca wykonuje opracowanie, uniemożliwiającej dotrzymanie terminu określonego w ust 1.

§3

(Wynagrodzenie)

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto ..................... ,- zł

(słownie : .................................................................................................................................... zł)

w tym:

zadanie 1: „Budowa ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 745 Dąbrowa – Masłów – Radlin w miejscowości Leszczyny” w kwocie brutto …………………….

zadanie 2: „Budowa chodnika w pasie dróg powiatowych nr 0319 T Bęczków – Krajno Zagórze w m. Bęczków oraz 0318 T Leszczyny  - Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne w m. Leszczyny, Bęczków” w kwocie brutto …………………….

w rozbiciu na poszczególne etapy realizacji:

- sporządzenie inwentaryzacji stanu istniejącego oraz opracowanie koncepcji – 10% wynagrodzenia umownego za poszczególne zadanie

- wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wymaganego do uzyskania pozwolenia na budowę chodników i obejmującego wszystkie  niezbędne  branże – 85% wynagrodzenia umownego

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych – 5% wynagrodzenia umownego

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wolnego od wad i usterek .

3. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, majątkowych, pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, w tym za pobyt projektanta na budowie.

4. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu prac i

ich protokolarnym odbiorze.

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy w Banku …………………………….… nr konta: …………………………………….....................

w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym.

§4

(Obiór przedmiotu umowy)

1. Odbiór elementów dokumentacji potwierdzony zostanie pisemnym protokołem, który sporządzony zostanie po dostarczeniu opracowania Zamawiającemu.

2. Wykonawca składa wykonaną przez siebie dokumentację techniczną w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Górnie, Górno 169, dołączając do niego:

- spis treści;

- oświadczenie Wykonawcy o tym, że projekt jest wykonany zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, wykonane z należytą starannością (oświadczenie to stanowi warunek dokonania odbioru).

3. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone usterki, wady lub braki w dokumentacji, Zamawiający może zachowując uprawnienie do kar umownych i odszkodowania je przewyższającego:

- odmówić odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie 	wad i usterek lub uzupełnienie braków, przy czym wyznaczenie dodatkowego terminu nie oznacza przesunięcia umownego terminu wykonania niniejszej umowy;

- odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy, jeżeli wady, usterki lub braki uniemożliwiają realizację celów, jakim służyć ma dokumentacja.

4. Odbiór dokumentacji służy przede wszystkim sprawdzeniu tego opracowania pod względem ilościowym i formalnym. Z chwilą dokonania odbioru nie wygasają uprawnienia Zamawiającego co do należytej jakości opracowania, jego zgodności z przepisami prawa oraz umową.

5. O zauważonych po dokonanym odbiorze wadach w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę.

§ 5

(Prawa autorskie)

1. Z chwilą podpisania przez strony protokołu, o którym mowa w §5 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- zwielokrotniania dokumentacji lub jej części dowolną techniką, w tym także cyfrową;

- wprowadzania dokumentacji do pamięci komputera;

- publicznego prezentowania dokumentacji, w tym do prezentacji multimedialnych;

- umieszczania dokumentacji w sieci Internet i innych sieciach komputerowych;

- wykorzystywania dokumentacji w innych postępowaniach związanych budową chodników , w szczególności poprzez włączenie tego opracowania lub jego części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia jej wszystkim zainteresowanym i związanym z projektowaniem i wykonaniem takiej inwestycji;

- wykonania na podstawie dokumentacji, samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi, prac projektowych i wykonawczych.

- Zamawiający zastrzega sobie żądanie nadzoru autorskiego. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót – w ilości pobytów projektanta na budowie przynajmniej 1 raz na miesiąc. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej - kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń,

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

- udziału w naradach technicznych,

- udziału w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za fakt, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do dokumentacji uprawniające do rozporządzania tymi prawami na rzecz Zamawiającego w zakresie niniejszej umowy.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności wszystkich egzemplarzy dokumentacji.

4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z przedmiotu umowy nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich w szczególności praw autorskich do cudzego dzieła.

§ 6

(Odpowiedzialność Wykonawcy za czynności zlecone podwykonawcom)

1. Wykonawca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność przed Zamawiającym za czynności

zlecone podwykonawcom w zakresie wykonania opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy (jak za działania własne).

2. Do zawarcia umowy o prace projektowe z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

3. Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżenia uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zasady określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy.

5. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

(Obowiązki Zamawiającego)

Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy:

1. Mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych.

2. Ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

§ 8

(Obowiązki Wykonawcy)

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie opracowania, o którym mowa w § 1 zgodnie z przepisami prawa budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę,

2. Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,

3. Rozliczenie się z otrzymanych od Zamawiającego materiałów pomocniczych, do dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia,

4. Użycie do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, narzędzi i sprzętu,

5. Bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami oraz uwzględnienie weryfikacji przedstawionych przez Zamawiającego rozwiązań w dokumentacji,

6. Ewentualne zmiany i uzupełnienia opracowania wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie oddzielnego zamówienia przy zachowaniu warunków, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,

7. Udzielanie wyjaśnień oraz odpowiedzi w przypadku wątpliwości, które mogą wystąpić na etapie postępowania przetargowego oraz realizacji niniejszego projektu,

8. Pełnienie nadzoru autorskiego: - do czasu zakończenia inwestycji przez Zamawiającego,

9. Ponoszenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w zakresie prac projektowych objętych niniejszą umową,

10. Kontakt z Zamawiającym na etapie projektowania i przyjmowania rozwiązań co najmniej dwukrotnie.

§ 9

(Kontakty pomiędzy stronami)

Do bezpośredniego kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu umowy wyznacza

się:

- ze strony Wykonawcy: .........................................

- ze strony Zamawiającego: ……………………....

§ 10

(Kary umowne)

Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne:

1. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1.

2. W razie opóźnienia w wykonaniu opracowania, o którym mowa w § 1 , powstałego wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 0,5%, wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek, o których mowa w § 4 ust 3 w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od upływu uzgodnionego przez strony terminu na dokonanie uzupełnień i poprawek.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 11

(Gwarancja)

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane opracowanie, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

2. Gwarancja będzie obejmowała co najmniej okres związany z realizacją zadania.

3. Jeżeli Zamawiający nie rozpoczął realizacji zadania, to Wykonawca przestaje być związany gwarancją po okresie 36 miesięcy od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 12

(Odstąpienie od umowy)

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku opóźnienia w wykonaniu opracowania wynoszącego ponad 30 dni lub wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

(Zmiany w umowie)

1. Zamawiający w trakcie trwania zamówienia dopuszcza wprowadzenie zmian w warunkach umowy, w szczególności zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli wynika to z przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania umowy oraz zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia określonej w umowie, jeśli będzie to wynikać ze zmniejszenia zakresu wykonania prac projektowych.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu podpisanego przez strony – pod rygorem nieważności

§ 14

(Cesja wierzytelności)

Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§15

(Postanowienia końcowe)

1. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowny, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.)

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y						W Y K O N A W C A