PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GÓRNO

SPIS TREŚĆI

1	STRESCZENIE	4

2	WPROWADZENIE	5

2.1	Podstawy formalno- prawne opracowania Prognozy	5

3	Metodologia sporządzenia prognozy	8

4	ZAKRES OCENIANNEGO DOKUMENTU	8

4.1	Wstęp	8

4.2	Projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Górno”- analiza zawartości	9

4.2.1	Cele projektowanego dokumentu	9

4.2.2	Zawartość projektowanego dokumentu	10

4.3	Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi	10

4.3.1	Dokumenty krajowe	10

4.3.2	Dokumenty regionalne	12

4.3.3	Dokumenty lokalne	14

5	OBECNY STAN ŚRODOWISKA	15

5.1	Położenie geograficzne	15

5.2	Powierzchnia	15

5.3	Klimat	16

5.4	Powietrze	17

5.5	Odpady	19

5.6	Gleby	22

5.7	Zasoby i ekosystemy wodne	23

5.7.1	Wody powierzchniowe	23

5.7.2	Wody podziemne	24

5.8	Przyroda, Obszary chronione, Natura 2000	25

5.9	Potencjalne zmiany środowiska w przypadku odstąpienia od realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Górno” .	28

6	PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W WYNIKU REALIZACJI ZAPISÓW „PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GÓRNO”	30

6.1	Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem na środowisko	30

6.2	Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000	31

Tabela 3. Zidentyfikowane znaczące oddziaływania na środowisko	32

6.3	Proponowane rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji PGN	43

6.4	Transgraniczne oddziaływania na środowisko	44

6.5	Bariery utrudniające ocenę szkodliwego wpływu na środowisko w wyniku realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Górno”	44

7	PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU	45

8	PODSUMOWANIE	46

# STRESCZENIE

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno” (zwany dalej również PGN) obejmuje obszar gminy Górno, która położona jest w powiecie kieleckim w województwie Świętokrzyskim.

Zaproponowane w dokumencie działania tj. działania niskoemisyjne, efektywne wykorzystanie zasobów, poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE, działania wpływające na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, działania nie-inwestycyjne, ale także poprawa warunków wodnych i gospodarki wodnej a także poprawa komunikacji na terenie gminy w dużej mierze przyczynią się do poprawy jakości środowiska. Poprawa jakości powietrza będzie możliwa poprzez realizację działań na terenie gminy. Zastosowanie termomodernizacji budynków pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło a co za tym idzie zracjonalizuje zużycie energii. Instalacja nowocześniejszych źródeł ogrzewania pozwoli natomiast na zmniejszenie zużycia paliw.

Zgodnie z metodyką prognozy na obszarze objętym planem oceniono wpływ na środowisko przyrodnicze poszczególnych celów strategicznych PGN. Realizacja celów strategicznych w większości będzie miała korzystny wpływ na środowisko. Działania te będą bezpośrednio wpływać na ograniczenie emisji i redukcję uciążliwości dla środowiska. W planie określono również cele mogące mieć negatywny wpływ na środowisko ale tylko w zakresie realizacji tych inwestycji a nie w trakcie eksploatacji.

Na terenie gminy znajdują się obszary Natura 2000 mające znaczenie dla Wspólnoty Dolina Warkocza PLH260021, Przełom Lubrzanki PLH260037 i Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040 oraz usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie gminy obszar Natura 2000 Łysogóry PLH26002. Na terenie gminy znajduje się także Cisowsko-Orłowiński Obszar Chronionego Krajobrazu (C-OOChK) i Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu (POChK). Ponadto na terenie gminy zlokalizowano 4 pomniki przyrody.

Realizacja zadań określonych w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno” ma za zadanie doprowadzenie do poprawy stanu jakości powietrza na terenie gminy. Realizacja działań opisanych w analizowanym dokumencie powinna mieć na uwadze podjęcie środków zapobiegających bądź ograniczających prawdopodobnie negatywne oddziaływanie na środowisko. Dlatego należy monitorować proces realizacji PGN oraz prowadzić działania edukacyjno informacyjne dla społeczeństwa.

Z kolei negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy, jak i w fazie eksploatacji inwestycji, pozwoli także ograniczyć te oddziaływania.

# WPROWADZENIE

Strategia tematyczna Unii Europejskiej na rzecz środowiska miejskiego, a także inne polityki, strategie oraz inicjatywy podkreślają rolę samorządów lokalnych w aktywnym przeciwdziałaniu globalnym zmianom klimatu. Gospodarka niskoemisyjna to jeden z kluczowych elementów programów Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka rozwijająca się w sposób zintegrowany przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych niskoemisyjnych technologii i praktyk. Wspólnym kierunkiem powinno być wdrażanie wydajnych rozwiązań energetycznych w poszukiwaniu możliwości zmniejszenia zużycia energii i materiałów, zwiększanie wykorzystania energii odnawialnej oraz wprowadzanie proekologicznych innowacji technologicznych.

Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka wykorzystująca energię i materiały w sposób efektywny, to znaczy zapewniający maksymalizację wzrostu gospodarczego przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii i materiałów.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno” to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Powinny one być: konkretnie określone, mierzalne, ambitne, realne i określone w czasie. Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji i musi być on jasno i mierzalnie zdefiniowany (w postaci względnej lub bezwzględnej).

## Podstawy formalno- prawne opracowania Prognozy

Podstawą prawną opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Górno” są zapisy Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). Wprowadza ona zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 157);  W świetle zapisów Artykułu 51 organ opracowujący projekty dokumentów wymienionych w art. 46 lub 47 (a więc m.in. polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) sporządza prognozę oddziaływania na środowisko.

Prognoza oddziaływania na środowisko:

1) zawiera:

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

2) określa, analizuje i ocenia:

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:

– różnorodność biologiczną,

– ludzi,

– zwierzęta,

– rośliny,

– wodę,

– powietrze,

– powierzchnię ziemi,

– krajobraz,

– klimat,

– zasoby naturalne,

– zabytki,

– dobra materialne;

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

3) przedstawia:

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 a także integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki bądź też luk we współczesnej wiedzy.

# Metodologia sporządzenia prognozy

Przy opracowywaniu Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno” oceniono komplementarność „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Górno” z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla (wspólnotowymi, krajowymi, wojewódzkimi), aby stwierdzić czy poddawany prognozie dokument zawiera elementy zapewniające ochronę środowiska z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju- sprawdzono powiązania PGN z dokumentami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi.

Następnie poddano analizie potencjalne zmiany środowiska w przypadku odstąpienia od realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Górno”  oraz przewidywane oddziaływanie na środowisko w wyniku realizacji zapisów dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno” zbadano wpływ oddziaływań zaproponowanych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno na poniższe komponenty środowiska: różnorodność biologiczna, ludzie, zwierzęta, rośliny, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz , zasoby naturalne, zabytki i dobra i obszary chronione. Oceniono je pod względem tego czy wpływ jest pozytywny czy negatywny. Wiele działań nie wykazywało żadnego wpływu na powyższe komponenty. Następnie dla każdego kierunku działań określono przewidywane oddziaływania na środowisko: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko i długoterminowe. Nie określano oddziaływań średnioterminowych z racji takich samych oddziaływań krótko- i długoterminowych. Wymieniono także oddziaływania chwilowe oraz ciągłe.

Ponadto w ramach oceny zaproponowano również rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji PGN oraz zidentyfikowano ryzyko związane z realizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno” wraz z działaniami zaradczymi.

Przedstawiona Prognoza nie zawiera i nie zastępuje ocen oddziaływań na środowisko tych planowanych działań inwestycyjnych, które zgodnie z przepisami prawa zobligowane są do przeprowadzenia takiej oceny.

# ZAKRES OCENIANNEGO DOKUMENTU

## Wstęp

Przystąpienie do opracowania projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno” związane jest z przyjęciem przez Urząd Gminy w Górnie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

## Projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Górno”- analiza zawartości

Projekt dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Górno” został opracowany w kwietniu 2015 r., zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami prawa i wytycznymi. Celem dokumentu jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczaniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszaniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Cel ten jest zbieżny z dotychczasową polityką energetyczną gminy Górno. Opracowanie zawierać będzie wyniki inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń gazów cieplarnianych a także przyjęte do realizacji działania i ich analizę. Plan ten może być a nawet powinien być weryfikowany i uaktualniany w oparciu o monitoring jego realizacji i następujące zmiany. Monitoring będzie przeprowadzany co roku. Jednakże ustalone założenia główne, dotyczące przede wszystkim sposobu realizacji planu, źródeł finansowania inwestycji, metody poprawy jakości powietrza i kontroli efektów wdrażania przedsięwzięć inwestycyjnych, uznaje się za właściwe dla całego planu.

### Cele projektowanego dokumentu

Celem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno” jest przedstawienie zakresu proponowanych działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych (CO2). Celem dokumentu jest przedstawienie wyników inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz analiza działań przyjętych do realizacji. Do celów szczegółowych należą:

- Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

- Inwestycje w technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii.

- Rozwój usług na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

- Wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii, głównie w przemyśle, transporcie, sektorze bytowym- komunalnym.

- Modernizacja oświetlenia.

- Poprawa stanu technicznego dróg.

- Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy.

- Ograniczenie składowania odpadów oraz wzrost stopnia odzyskiwania odpadów.

- Racjonalizacja gospodarowania odpadami.

- Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza.

### Zawartość projektowanego dokumentu

- Wstęp.

- Streszczenie.

- Ogólna strategia

  - Cele strategiczne i szczegółowe.

  - Stan obecny:

    - Opis obszaru objętego zakresem PGN,

    - Ocena stanu środowiska,

    - Ocena działalności gospodarczej i mieszkalnictwa,

    - Ocena stanu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

    - Ocena infrastruktury drogowej i transportowej	.

  - Identyfikacja obszarów problemowych	.

  - Aspekty organizacyjne i finansowe:

    - Źródła finansowania inwestycji na poziomie międzynarodowym,

    - Źródła finansowania inwestycji na poziomie krajowym	,

    - Źródła finansowania inwestycji na poziomie wojewódzkim,

    - Źródła finansowania inwestycji na poziomie lokalnym,

    - Środki finansowe na monitoring i ocenę.

- Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla	:

  - Metodologia inwentaryzacji,

  - Wyniki inwentaryzacji.

- Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem:

  - Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania	,

  - Krótko/średnioterminowe działania/zadania.

## Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi

### Dokumenty krajowe

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Zawiera długoterminową strategię rozwoju sektora energetycznego, prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię oraz program działań do 2020 roku. W opracowaniu jest dokument „Polityka Energetyczna Państwa do 2050 roku” . Dotychczasowy dokument określa 6 podstawowych kierunków rozwoju polskiej energetyki wśród których jest między innymi  poprawa efektywności energetycznej.

Ponadto dokument przewiduje wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii oraz dywersyfikację struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej - oparcie na zasobach własnych (głównie węgiel kamienny i brunatny) co ma zapewnić uniezależnienie produkcji energii elektrycznej od surowców sprowadzanych. Ponadto  kontynuowane będą działania związane ze zróżnicowaniem dostaw paliw do Polski, a także ze zróżnicowaniem technologii produkcji. Kolejnym kierunkiem rozwoju jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw - technologie pozwalające na pozyskiwanie paliw płynnych i gazowych z krajowych surowców. Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku zakłada także rozwój konkurencyjnych rynków energii oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Natomiast głównymi celami polityki energetycznej w  obszarze ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko:

- Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego,

- Ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych,

- Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

Jednymi z działań prowadzących do osiągnięcia tych celów jest  wykorzystanie m.in. funduszy europejskich.

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Dokument został przygotowany w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań z wdrażania dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, a także na podstawie obowiązku nałożonego na Ministra Gospodarki na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.).

Dokument ten zawiera opis planowanych środków poprawy efektywności energetycznej określających działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, niezbędnych dla realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na 2016 r., a także środków służących osiągnięciu ogólnego celu w zakresie efektywności energetycznej rozumianego, jako uzyskanie 20 % oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii Europejskiej do 2020 r.

W ramach poprawy efektywności energetycznej budynków podjęto działania polegające m.in. na zaostrzeniu przepisów techniczno-budowlanych w zakresie wymagań minimalnych dotyczących oszczędności energii oraz izolacyjności cieplnej wraz ze ścieżką dojścia do poziomu jaki powinien być spełniony w 2021 r., zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 9 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, kiedy to nowo wznoszone budynki powinny być tzw. budynkami o niemal zerowym zużyciu energii

„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” (przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001r.)

Zakłada ona wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 r. i do 14% w 2020 r., w strukturze zużycia nośników pierwotnych. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) ułatwi przede wszystkim osiągnięcie założonych w polityce ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne.

Polityka Klimatyczna Polski Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020  (przyjęta przez Radę Ministrów  4 listopada 2003 r.)

Zawiera ona strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Dokument ten określa m.in. cele i priorytety polityki klimatycznej Polski. Jednymi z priorytetowych kierunków działań średnio- i długookresowych określonych w prognozie są: promocja i rozwój oraz wzrost wykorzystywania nowych i odnawialnych źródeł energii, technologii pochłaniania CO2 oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych środowiskowo oraz rozpoznania i usuwania barier w ich stosowaniu oraz szerokie wprowadzanie najlepszych dostępnych technik z zakresu efektywności energetycznej i użytkowania odnawialnych źródeł energii;

### Dokumenty regionalne

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” (RPO WŚ 2014-2020)

Przygotowanie RPO WŚ 2014-2020 poprzedziła weryfikacja strategicznych celów rozwojowych województwa świętokrzyskiego pod kątem ich zgodności z obranymi celami przez Polskę i celami Wspólnoty w Strategii Europa 2020 oraz Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Podczas aktualizacji strategii rozwoju województwa oszacowano powtórnie jego zasoby, potrzeby i główne kierunki działań. Program wykorzystuje dorobek tego procesu.

Celami osi priorytetowej „Efektywna i zielona gospodarka” są: wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł  odnawialnych, promowanie efektywności energetycznej  i korzystania  z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym, promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Inną osią priorytetową realizowaną w ramach RPO WŚ 2014-2020 jest „Nowoczesna Komunikacja”.  Jej celem szczegółowym jest zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi

Kolejną osią priorytetową realizowaną w ramach RPO WŚ 2014-2020 jest „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”. Jej celami szczegółowymi są: Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku pranym Unii w zakresie środowiska  oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie, inwestowanie  w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie, ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie  usług  ekosystemowych,  także  poprzez  program  "Natura  2000"  i  zieloną infrastrukturę.

Program Ochrony Środowiska dla powiatu kieleckiego – aktualizacja na lata 2012-2015 w perspektywie do roku 2019

„Program Ochrony Środowiska jest narzędziem realizacji polityki ekologicznej Państwa w powiecie kieleckim, określającym zadania służące poprawie stanu środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego jego mieszkańców. Zapewnia ciągłość działań związanych z tworzeniem warunków zrównoważonego rozwoju regionu. Obowiązek opracowania wojewódzkiego programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest jednym z najważniejszych dokumentów planistycznych województwa. Zawiera wskazania dla działań, których realizacja jest wypełnieniem zadań określonych przez strategię rozwoju regionu. Jest także ważnym instrumentem koordynacji polityki przestrzennej w regionie.

Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego

„Wojewódzki plan gospodarki odpadami opracowany został w celu osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, wdrażania hierarchii postępowania z odpadami oraz zasady bliskości, a także stworzenia w województwie zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska. Wojewódzki plan gospodarki odpadami jest zgodny z przepisami prawa krajowego i unijnego w zakresie gospodarki odpadami oraz z zapisami zawartymi w Krajowym planie gospodarki odpadami 2014 i służy realizacji zawartych w nim celów”.

Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego: Część B strefa świętokrzyska ze względu na przekroczenia pyłu PM10 i benzo(a)pirenu,

Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla strefy województwa świętokrzyskiego, w którym największą wartość emisji pyłu PM10 zdefiniowano dla powiatu kieleckiego. W Gminie Górno (położonej w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Kielce) zlokalizowano wielu emitorów pyłu PM10, zarówno z emisji liniowej, jak i powierzchniowej. Działania ujęte w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno mają za zadanie ograniczyć emisje w tym „emisję ukrytą”. Jest to zbieżne z planami działań krótkoterminowych powyższego dokumentu. W ocenianym dokumencie wskazano problem „emisji ukrytej”.- „Większa część mieszkańców gminy ogrzewająca dom piecem węglowym przyznaje wprost, że pali śmieci – wynika z ogólnych obserwacji mieszkańców”

### Dokumenty lokalne

Program Ochrony środowiska dla Gminy Górno na lata 2008-2015”

Nadrzędnym celem Gminy Górno (zdefiniowanym w „Programie Ochrony środowiska dla Gminy Górno na lata 2008-2015” jest „Zapewnienie mieszkańcom jakości życia na wysokim poziomie oraz zrównoważony rozwój powiatu, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody, które równocześnie wspierają rozwój  społeczno–gospodarczy.” Podjęcie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej stanowi kontynuację zmian w zakresie poprawy jakości życia społeczeństwa i ochrony środowiska naturalnego.

# OBECNY STAN ŚRODOWISKA

## Położenie geograficzne

Gmina Górno leży w centralnej części województwa świętokrzyskiego (rys. 2), w powiecie kieleckim ziemskim, na wschód od miasta Kielce. Administracyjnie gmina graniczy z gminami: Daleszyce od południa, Bieliny od wschodu, Bodzentyn i Masłów od północy oraz z miastem Kielce od zachodu.

Rys. 2. Gmina Górno na tle województwa świętokrzyskiego.

[Źródło: Strategia rozwoju gminy Górno, Górno 1999]

## Powierzchnia

Powierzchnia gminy wynosi 83,3 km2, a 65,03 km2 tej powierzchni - co stanowi 78,2% ogółu - zajmują użytki rolne. W tym:

grunty orne - 51,18 km2 - 61,5 %

łąki - 8,8 km2 - 10,6 %

pastwiska - 4,43 km2 - 5,3 %

sady - 0,6 km2 - 0,76 %

Pozostała powierzchnia czyli 21,8 % to:

grunty pod lasami - 11,3 km2 - 13.58 %

grunty pod wodami - 0,78 km2 - 0,9 %

użytki kopalne - 0,25 km2 - 0,3 %

tereny komunikacyjne - 1,82 km2 - 2,2 %

tereny osiedlowe - 3,74 km2 - 4,5 %

nieużytki - 0,25 km2 - 0,3 %

tereny różne - 0,02 km2 - 0,02 %

Biorąc pod uwagę podział Gór Świętokrzyskich na mikroregiony geograficzne, większa część obszaru gminy Górno należy do Padołu Kielcko-Łagowskiego, który jest uwarunkowanym tektonicznie obniżeniem. Północne krańce terenu gminy należą do Pasma Świętokrzyskiego.

Gminę Górno zamieszkuje 13 770 mieszkańców, co stanowi ok. 6,6% ogółu ludności zamieszkującej powiat kielecki (wg. danych GUS, 2013). Średnia gęstość zaludnienia dla Gminy wynosi 166 os/km2. W skład gminy wchodzi 13 miejscowości sołeckich. Pod względem zaludnienia największą miejscowością jest Górno, najmniej osób zamieszkuje Podmąchocice. Rozmieszczenie ludności na terenie gminy przedstawia poniższa tabela.

## Klimat

Teren gminy Górno zalicza się do tzw. klimatu Wyżyn Południowopolskich, jednego spośród siedmiu wyróżnionych regionów klimatycznych. Ten typ klimatu cechuje znaczna różnorodność poszczególnych krain klimatycznych, np. sąsiadujących ze sobą Gór Świętokrzyskich i Niecki Nidziańskiej.

Klimat obszaru gminy Górno charakteryzuje się średnią roczną temperaturą 7,0 / 7,5OC. Najniższe temperatury występują tu w lutym -3,5 / -4,5OC, natomiast najwyższe w lipcu: 17,5 / 18,5OC. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi tu od 2,3 do 2,7 m/s. Przeważają wiatry zachodnie, południowo-zachodnie i południowe. Na terenie gminy Górno liczba dni pogodnych mieści się w granicach 40-60 dni, natomiast liczba dni pochmurnych wynosi tu około 140 dni.

Klimat obszarów leśnych tzw. mezoklimat lasów zależny jest od warunków topograficznych, które przekształcone są przez szatę roślinną. Amplitudy dobowe i wilgotności są tu małe, spada także prędkość wiatru. Zjawiskiem charakterystycznym mogą być wiatry lokalne powstające na skutek zróżnicowania w nagrzewaniu brzegów lasu. Z terenów otwartych, nagrzanych, następuje konwersja ciepłego powietrza, a w jego miejsce napływa chłodne powietrze z terenów zacienionych.

## Powietrze

Gmina Górno (położona w powiecie kieleckim) zalicza się do strefy świętokrzyskiej województwa świętokrzyskiego (tabela 3). Wynikiem oceny jakości powietrza jest zaliczenie każdej strefy dla wszystkich substancji podlegających  ocenie, do jednej z poniższych klas:

- klasa  A  (D1) – jeżeli  stężenia  zanieczyszczenia  na  terenie  strefy  nie  przekraczają  odpowiednio  poziomów  dopuszczalnych,  poziomów  docelowych,  poziomów  celów  długoterminowych (D1) ;

- klasa  B - jeżeli  stężenia  zanieczyszczenia  na  terenie  strefy  przekraczają  poziomy  dopuszczalne  lecz  nie  przekraczają  poziomów  dopuszczalnych  powiększonych o margines tolerancji;

- klasa C  (D2) – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy  dopuszczalne  powiększone  o  margines  tolerancji,  w  przypadku  gdy  margines  tolerancji nie jest określony  – poziomy  dopuszczalne,  poziomy  docelowe,  poziomy  celów długoterminowych (D2).

Tabela 3. Wykaz stref w województwie świętokrzyskim

| Lp. | województwo | Nazwa i kod strefy dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości SO2, NO2, NOX, CO, C6H6, O3, pyłu zawieszonego PM10, Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w pyle PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5 | Obszar strefy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | świętokrzyskie | miasto Kielce | PL2601 | Kielce – miasto na prawach powiatu |
| 2 |  | strefa świętokrzyska | PL2602 | Powiaty: kielecki konecki opatowski ostrowiecki skarżyski starachowicki buski jędrzejowski kazimierski pińczowski sandomierski staszowski włoszczowski |

[Źródło: Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Kielcach: Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2014, Kielce 2015]

Poziom dopuszczalny dwutlenku azotu (NO2) i dwutlenku siarki (SO2) jest zachowany na obszarze województwa, jak i Gminy Górno, obszar strefy świętokrzyskiej zakwalifikowano do klasy A. Stężenia średnioroczne NO2 zarejestrowane na podstawie pomiarów nie przekraczały dopuszczalnego  poziomu  40 μg/m3. Stężenia 1-godzinne NO2 także nie przekraczały dopuszczalnego poziomu 200 μg/m3. Maksymalne stężenie 1-godzinne SO2 wystąpiło w Małogoszczu i wynosiło 102 μg/m3, co stanowi 29% normy (poziom dopuszczalny: 350 μg/m3), natomiast najwyższe stężenie 24-godzinne wynoszące 29 μg/m3 odnotowano na stanowisku w Nowinach – 23% obowiązującego poziomu dopuszczalnego.

Strefie  świętokrzyskiej, do której zaliczana jest Gmina Górno,  przyporządkowano  klasę  C,  ze  względu  na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężeń 24-godzinnych pyłu PM10. Średnia roczna wartość pyłu  PM10   na  stanowisku  pomiarowym w Nowinach wynosiła  34 μg/m3, co nie przekracza poziomu dopuszczalnego 40 μg/m3.

Tabela 4. Wyniki pomiarów wybranych rodzajów zanieczyszczeń dla strefy świętokrzyskiej w roku 2014

| Rodzaj zanieczyszczenia | Jednostka | Stanowisko pomiarowe | Maksymalne stężenie 1-godzinne | Maksymalne stężenie 24-godzinne | Średnie roczne stężenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dwutlenek siarki (SO2) | [μg/m3] | Małogoszcz /Nowiny ul. Parkowa | 102 | 29 | - |
| Pył zawieszony PM10 |  | Nowiny ul. Parkowa | - | - | 34 |
| Dwutlenek azotu (NO2) |  |  | 146 | - | 15 |

[źródło: opracowanie własne na podstawie Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2014, Kielce 2015]

## Odpady

System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku:

Rada Gminy podjęła uchwałę  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od gospodarstwa domowego ze zróżnicowaniem na ilość osób:

a) małym gospodarstwie domowym rozumie się przez to gospodarstwo składające się z nie więcej niż 2 osób.

b) pozostałym gospodarstwie domowym rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z nie mniej niż 3 osób i więcej.

W myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przejęła Gmina. Rada Gminy nie skorzystała z możliwości przejęcia  obowiązku odbioru  odpadów z  nieruchomości niezamieszkałych, na których odpady powstają wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego właściciele tych nieruchomości w dalszym ciągu mieli obowiązek zawarcia indywidualnej umowy z uprawnionym podmiotem w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi określają szczegółowo uchwały Rady Gminy:

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Górno – Uchwała nr XXIX/222/2012r.  Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy  Górno.

2. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkuja mieszkańcy  – uchwała nr XXXI/246/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniana uchwałą Nr XL/307/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 września 2013 r.

3. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – uchwała nr XXXI/245/2013 r. z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniana uchwałą Nr XXIII/258/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 marca 2013 r., zmieniana uchwałą Nr XXXV/267/2013 Rady Gminy Górno z dnia 27 maja 2013 r.

4. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – uchwała Nr XXXI/244/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniana uchwałą

Nr XXXVII/278/2013 z dnia 15 lipca 2013r.

5. Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – uchwała Nr XXXI/243/2013 z dnia 21 lutego 2013r.

W ramach gminnego systemu z gospodarstw domowych odbierane są odpady:

1. zmieszane  odpady komunalne z częstotliwością raz  w miesiącu

2. selektywnie zbierane raz w miesiącu z podziałem na:

a) papier i tektura

b) szkło bezbarwne i kolorowe

c) metal

d) tworzywa sztuczne

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji

f) niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne

Powstające w gospodarstwach domowych odpady takie jak;

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

c) zużyte akumlatory, ogniwa i baterie

d) zużyte opony

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe

f) odpady zielone- sezonowo od maja do października

g) popiół- sezonowo ( od llistopada do kwietnia)

W wyniku przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wybrano wykonawcę   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eko-Kwiat Sp.z o.o Wola Jachowa 94 A, 26-008 Górno. Umowa została zawarta na okres od 01-07.2013 r. - 28.02.2015 r.

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego obszar województwa podzielony został na 6 regionów gospodarki odpadami. Gmina Górno należy do regionu 4. Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych msc. Promnik,26 – 067 Strawczyn (zarzadca instalacji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Piekoszowska 390, 25-645 Kielce).

Odpady zielone przetwarzane są w Regionalnej instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów regionu  4 w miejscowosci  Przededworze, 26-020 Chmielnik (zarządca instalacji: Zakład Usług Komunalnych Celiny Spółka z o.o., Micigózd ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów).

Z danych uzyskanych od podmiotów odbierających odpady komunalne oraz RIPOK Promnik wynika, ze w 2014 r. w instalacji regionalnej wszystkie zmieszane odpady komunalne pochodzące z terenu gminy Górno  zostały skierowane do przetwarzania. W wyniku mechaniczno-biologicznego przetwarzania tych odpadów powstało 116,91 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych unieszkodliwionych poprzez składowanie na terenie ww. instalacji. Odpady o kodzie 19 12 12 stanowiły w 2014 r. ok. 10,69 % całej masy odpadów zmieszanych odebranych z terenu gminy.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] 40,43.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Gmina Górno uzyskała decyzję Nr 815/2014 Starosty Kieleckiego pozwolenie na budowę  punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), inwestycja na działce nr ewid. 313/1 obręb Cedzyna gm. Górno- obiekt budowlany kategorii XXII.

W 4 regionie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie woj. świętokrzyskiego, do którego należy gmina Górno  funkcjonują niezbędne regionalne instalacje do przetwarzania odpadów. Na terenie instalacji regionalnej w Promniku od 2012 r. realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z Kielc inwestycja pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc”. Przedsięwzięciem na celu kompleksowe i systemowe zagospodarowanie odpadów komunalnych z całego regionu 4. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2015 r.

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

Poniższa tabela sporządzona na podstawie danych przekazanych przez przedsiębiorców odbierających odpady w sprawozdaniach kwartalnych za 2014 r.

Tabela 5. Ilość odpadów zebranych w 2014 r. z terenu gminy Górno

| Rodzaj odpadów | Masa odpadów [Mg] |
| --- | --- |
| Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 268 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 9,6 |
| Opakowania ze szkła | 15,9 |
| Opakowania z papieru i tektury | 2,3 |
| Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 22,6 |
| Zmieszane odpady opakowaniowe | 235,8 |
| Inne odpady nie ulegające biodegradacji | 73,5 |
| Gleba, ziemia w tym kamienie | 5,8 |
| Leki | 0,02 |

[Źródło: Strona internetowa UG Górno: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Górno tj.: http://www.gorno.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=138&menu=138&artykul=2467&akcja=artykul, dostęp 07.2015]

## Gleby

Gmina Górno charakteryzuje się stosunkowo słabymi glebami. Dominują tu okresowo nadmiernie uwilgotnione kompleksy pastewne skoncentrowane w dolinach rzek, które zajmują 36,7% gruntów. Kompleksy żytnie słabe zlokalizowane są w południowej i wschodniej części gminy i zajmują 31% powierzchni gruntów ornych. Najlepsze gleby na terenie występują w rejonie Krajna, gdzie na podłożu lessowym wytworzyły się gleby brunatne I i II klasy bonitacyjnej. Gleby te pod poziomem próchniczym mają warstwę brunatnienia. Na pozostałym obszarze gminy występują głównie gleby pseudbielicowe i bielicowe. W mniejszym stopniu w gminie występują rędziny, powstałe na skałach węglanowych. U podnóża stoków górskich i wierzchowin lessowych występują gleby deluwialne. W dolinach rzecznych i bezodpływowych zagłębieniach terenu występują gleby torfowe, po przesuszeniu przechodzące w gleby murszowe. Duże powierzchnie gleb IV klasy bonitacyjnej występują w południowo-wschodniej części gminy, w sołectwach Skorzeszyce, Wola Jachowa i Górno-Parcele. Pod względem przydatności rolniczej najwięcej obszarów gleb nadających się i możliwych do wykorzystania jako grunty orne, znajduje się w północnej, centralnej i południowo-zachodniej części gminy. Większość terenów nieprzydatnych i niewskazanych do wykorzystania rolniczo, znajduje się w zachodniej i północno-zachodniej części gminy. Wśród form użytkowania terenu w gminie dominują użytki rolne (81,5% powierzchni).

Lasy i grunty leśne zajmują 11,8% powierzchni gminy, natomiast na pozostałe grunty, w tym tereny zurbanizowane i nieużytki, przypada 6,7%. Na terenie gminy Górno istnieje duże zagrożenie erozją gleb, pojawia się ono w północnej części gminy w rejonie pasma Łysogórskiego i obniżeń morfologicznych. Spowodowane jest wzrostem spadków i wysokości względnych. Do degradacji terenu przyczynia się również powstawanie osuwisk, które mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla środowiska przyrodniczego, ale również dla zdrowia i życia ludzi lub zwierząt. Według danych z Geo-zagrożenia (projekt badawczy nr 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska) na terenie gminy Górno występuje osuwisko aktywne (zmiany coroczne) o powierzchni 100 m2 – skarpa wykopu drogowego.

## Zasoby i ekosystemy wodne

### Wody powierzchniowe

Główną rzeką gminy jest Lubrzanka z dopływem rz. Warkocz oraz rzeka Belnianka z dopływem rz. Kakonianka, będące dopływami Czarnej Nidy. Rzeki gminy posiadają naturalny układ hydrologiczny, a najważniejszymi elementami rzek jest meandrowanie z licznymi zakolami. Posiadają typowy charakter rzek górskich. Rzeki wykazują w ciągu roku wahania stanu wód powodowane zmiennością zasilania.

Wysokie stany wód towarzyszą wezbraniom wiosennym (roztopy) i letnim, a niskie stany występują w czerwcu, na początku lipca oraz jesienią. Nagłe wezbrania obserwuje się w momencie wystąpienia ulewnych deszczy. Znaczna część gminy pokryta jest okresowo prowadzącymi wodę rowami melioracyjnymi założonymi w różnych okresach.

Na omawianym obszarze istnieją stawy i niewielkie oczka wodne pochodzenia naturalnego i sztucznego. Największe stawy rybne znajdują się m. Radlin Ogrodzenie o powierzchni 0,23 ha. Na rzece Lubrzance znajduje się zbiornik retencyjno-rekreacyjny „Zalew Cedzyna”, który zlokalizowany jest na terenie gminy Górno oraz sąsiedniej gminy Masłów.

W systemie zarządzania gospodarką wodną obszar gminy należy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Stan czystości wód powierzchniowych, na terenie województwa świętokrzyskiego, oceniany jest corocznie w oparciu o analityczne pomiary kontrolne realizowane w ramach monitoringu środowiska dla wód powierzchniowych płynących (sieć podstawowa i regionalna) oraz zbiorników zaporowych (sieć regionalna). Badania te wykonuje Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Podstawowym celem monitoringu jest dostarczenie informacji o stanie czystości wód powierzchniowych, niezbędnych dla ich ochrony i wspomagania procesów zarządzania zasobami wodnymi.

Na terenie gminy Górno monitoringiem regionalnym wód powierzchniowych objęta jest rzeka Lubrzanka i składa się z 2 punktów (poza terenem gminy) – Brzezinki gm. Masłów oraz Papirenia (odcinek ujściowy rzeki). Badania wody rzeki Lubrzanki prowadzone w roku 2012 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach na rzecz raportu Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2011-2012 sklasyfikował Zbiornik Cedzyna, jak i rzekę Lubrzankę jako „niezanieczyszczone”.

Podstawowymi źródłami antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych są odprowadzane do wód (surowe lub niedostatecznie oczyszczone) ścieki:

- komunalne z jednostek osadniczych,

- wody opadowe z terenów zurbanizowanych,

spływy powierzchniowe z terenów rolniczych (głównie związków biogennych) i komunikacyjnych.

### Wody podziemne

Teren gminy Górno nie jest obszarem zasobnym w wodę podziemną, jednak są one głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze. Na obszarze gminy występują utwory bezwodne – kwarcyty i łupki kambryjskie występujące w północnej i południowej części gminy. Wody podziemne występują natomiast w utworach dewonu środkowego i górnego oraz czwartorzędowych.

Przeważnie poziomy te nie są izolowane od powierzchni terenu warstwą utworów nieprzepuszczalnych. Istnieje zatem duże ryzyko narażenia tych wód na wpływy zanieczyszczenia antropogenicznego. Zasoby wód podziemnych w gminie związane są bezpośrednio z infiltracją wód opadowych oraz z dolinami rzecznymi, a przez to narażone na kontakty z zanieczyszczonymi wodami rzek.

W zachodniej części gminy Górno w rejonie miejscowości Cedzyna znajduje się niewielki fragment udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP-417 Zbiornik Kielce (D2,3). Ochrona GZWP wynika na tym obszarze z istniejących i obowiązujących przepisów (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami).

Wody podziemne wymagają ochrony jakości przede wszystkim z uwagi na fakt wykorzystywania ich na szeroką skalę jako podstawowe źródło dla celów zaopatrzenia ludności w wodę oraz jako uzupełnienie wykorzystywanych wód powierzchniowych o niższej jakości. Ponadto stanowią rezerwę wody pitnej dla przyszłych pokoleń.

Monitoring wód podziemnych, którego głównym zadaniem jest rozpoznawanie oraz stała kontrola jakości zbiorników wód o znaczeniu regionalnym, prowadzony jest na terenie gminy Górno w ramach monitoringu regionalnego. Monitoring ten posiada szczególne znaczenie, bowiem przedmiotem badań są wody przeznaczone do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze. Pozwala on na bieżącą ocenę stanu jakości tych wód oraz na poznanie kierunków zachodzących zmian, powodowanych przez zanieczyszczenia antropogeniczne.

W ramach sieci monitoringu regionalnego na terenie powiatu kieleckiego odnotowano jakość wód podziemnych klasy II (w 25% punktów pomiarowych) i III (w 75% punktów pomiarowych), co charakteryzuje wody o dobrej jakości (dobry stan chemiczny). Dane na temat monitoringu wód podziemnych pochodzą z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach na rzecz raportu Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2011-2012

## Przyroda, Obszary chronione, Natura 2000

Lasy

Na terenie gminy Górno lasy zajmują około 12% powierzchni – 972,1 ha, co świadczy o niskiej lesistości terenu. Lasy państwowe zajmują powierzchnię 800,06 ha i zarządzane przez Nadleśnictwo Daleszyce (wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu).

Większe kompleksy zgrupowane są w południowej części gminy, natomiast na pozostałym obszarze występują w znacznym rozproszeniu i na niewielkich powierzchniach. Wśród siedlisk dominują bory świeże z domieszką sosny, dość licznie występują buki i jodły. Ponadto występują bory mieszane świeże, las mieszany, bór wilgotny. W strukturze wiekowej dominują drzewostany powyżej 50 lat.

Prywatne kompleksy leśne (o łącznej powierzchni około 172 ha) są zazwyczaj rozdrobnione i mieszczą się w przedziałach:0,10-1,0 ha oraz 1,01 ha –5,00 ha. W przewadze stanowią je drzewostany rozdzielone polami uprawnymi i łączące się w kilku do kilkudziesięciohektarowe kompleksy. Nie są to lasy ochronne.

Na terenie w gminy Górno lasy ochronne zajmują 800,06 ha i w całości należą do kategorii - lasy uszkodzone przez przemysł w tym lasy położone w promieniu 10 km od granic miasta. Równie ważnym elementem przyrody są zasoby zwierzyny łownej. Podstawową zwierzyną łowną w gminie jest zwierzyna drobna, którą reprezentują: lis, zając, bażant, kuropatwa, dzika kaczka. Ważnym elementem szaty roślinnej na terenach ubogich w lasy są zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, przydrożne, rosnące na placach, skwerach i nieruchomościach. Pieczę prawną nad utrzymaniem tej roślinności sprawują gminy. Niemal każde wycięcie drzewa i krzewów wymaga zezwolenia, a także rekompensaty dla środowiska przyrodniczego w postaci nowych nasadzeń w innych miejscach. Mimo zasady równoważenia strat w lokalnym środowisku przyrodniczym, nadal aktualna jest potrzeba zwiększenia zadrzewień i zakrzewień na terenach wiejskich, zakładanie zadrzewień i parków. Do tego celu nadaje się praktycznie każdy wolny fragment terenu użyteczności publicznej lub nieruchomości prywatnych.

W przypadku obszarów leśnych daje się zaobserwować utratę naturalnego charakteru drzewostanu na rzecz szybciej rosnących monokultur sosnowych. Może skutkować to obniżeniem odporności drzewostanów oraz zwiększeniem ich podatności na czynniki chorobotwórcze.

W lasach prywatnych zagrożeniem jest rozdrobnienie kompleksów. Powoduje to przerwanie ciągłości naturalnych ekosystemów i ograniczenie liczby nisz ekologicznych, stanowiących ostoje zwierząt.

Dla lasów ogólnymi zagrożeniami są: pożary, kradzieże drewna, zaśmiecanie ich w pobliżu terenów mieszkaniowych, rekreacyjnych i dróg. Niewystarczająca jest także ilość i jakość infrastruktury turystycznej i komunalnej w sąsiedztwie lasów. W ostatnich 5 latach nie obserwowano masowych pojawów szkodliwych owadów leśnych. Nie rejestruje się tu także uszkodzeń drzewostanu w wyniku zanieczyszczenia powietrza.

Formy ochrony przyrody

Obszar gminy Górno posiada wysokie walory przyrodnicze w krajowym i regionalnym układzie przestrzennym oraz pełni ważne funkcje ekologiczne. Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-Polska. Głównym wyróżnikiem krajobrazu ekologicznego są ekosystemy charakteryzujące się największą bioróżnorodnością, zagęszczeniem gatunków i naturalnością. Są to węzły ekologiczne powiązane między sobą korytarzami ekologicznymi. Funkcje takich korytarzy i ciągów pełnią mało przekształcone przez człowieka doliny rzek i cieków, strefy zadrzewień i zakrzewień śródpolnych lub wydłużone kompleksy leśne.

Najcenniejsze przyrodniczo obszary – północno-wschodnia i południowo-wschodnia część gminy stanowią, zgodnie z koncepcją krajowej sieci ekologicznej (ECONET-PL), fragmenty węzłów ekologicznych o randze międzynarodowej (31M-Obszar Świętokrzyski) i krajowej (20K-Obszar Cisowsko-Orłowiński). Oba te węzły są najważniejszymi elementami regionalnego systemu przyrodniczego. Wysokie walory przyrodnicze posiada również dolina rzeki Lubrzanki o charakterze wodno-łąkowym, której niewielki stopień zmeliorowania pozwolił zachować wysokie walory przyrodnicze. Są to głównie użytki zielone z licznymi zadrzewieniami i zakrzewieniami połęgowymi oraz starorzecza, oczka wodne i niewielkie torfowiska ze stanowiskami rzadkich i chronionych roślin. Dolina Lubrzanki pełni ważne funkcje ekologiczne – jest regionalnym korytarzem ekologicznym i stanowi łącznik pomiędzy wyżej wymienionymi węzłami.

Program NATURA 2000. W koncepcji europejskiej sieci ekologicznej, znanej pod nazwą NATURA 2000, projektuje się powstanie w bliskim sąsiedztwie terenu gminy Górno jednego Specjalnego Obszaru Ochrony (SOO) i jednego Obszaru Specjalnej Ochrony (OSO). Obszary te powołane będą zgodnie z wytycznymi tzw. Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej. W najbliższym sąsiedztwie gminy Górno znajdują się 2 obszary (SOO):

- Obszar Łysogóry – obejmujący swym zasięgiem gminy powiatu kieleckiego: Bieliny, Bodzentyn, Nową Słupię,

- Lasy Cisowsko-Orłowińskie – obejmujący gminy: Bieliny, Daleszyce, Łagów, Pierzchnicę i Raków.

Obszary przyrodnicze prawnie chronione. Gmina Górno położona jest w obszarze szczególnie atrakcyjnym pod względem ukształtowania terenu i walorów krajobrazowych. Cała powierzchnia gminy objęta jest ochroną jako obszary chronionego krajobrazu. Północnowschodni fragment gminy o powierzchni 2 950 ha położony jest w Świętokrzyskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Południowo-wschodni fragment gminy o powierzchni 3 108 ha leży w Cisowsko-Orłowińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, zaś północno-zachodni o powierzchni 2 262,8 ha położony jest w obrębie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Teren gminy Górno sąsiaduje bezpośredni z granicami Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Cisowsko-Orłowińskim Parkiem Krajobrazowym. Prawną ochroną przyrody w granicach gminy Górno objętych jest:

- 6 pomników przyrody żywej w miejscowościach: Bęczków (2 szt.), Krajno Wymyślona (1 szt.) oraz w Krajnie (3 szt.) – w rejestrze wojewódzkiego konserwatora przyrody znajdują się tylko 3 zlokalizowane w Krajnie,

- 3 pomniki przyrody nieożywionej, w miejscowościach:

Bęczków - odsłonięcie skałek dewońskich piaskowców kwarcytowych, które tworzą grzędę skalną długości 100 m, położone po wschodniej drogi,

Krajno-Wymyślona – odsłonięcie skałek „Kamieniec” kambryjskich piaskowców, zlokalizowanych na kopule szczytowej góry Wymyślonej na północ od zachodniego krańca wsi; są to wychodnie i dawne sztuczne odsłonięcia tworzące urwiska i monolity z licznymi żyłami białego kwarcu,

Krajno-Wymyślona - skałka kambryjskiego piaskowca kwarcytowego, w formie niskiego grzyba skalnego, położonego wśród zarośli w zachodniej części Kraińskiego grzbietu na północ od wsi).

Szczególnymi walorami geobotanicznymi, krajobrazowymi wyróżnia się przełom rzeki Lubrzanki w Mąchocicach. W wyniku zagospodarowywania przez ludzi nowych, dotychczas otwartych terenów, następuje ich fragmentyzacja i przerwanie ciągłości istniejących układów, decydujących o zachowaniu równowagi przyrodniczej. Szczególnie dobrze to widać w przypadku budowy nowych ciągów komunikacyjnych, napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia oraz tworzenia obszarów zwartej zabudowy.

## Potencjalne zmiany środowiska w przypadku odstąpienia od realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Górno” .

Opracowanie PGN dla Gminy Górno wyznacza następujące cele szczegółowe w zakresie poprawy jakości powietrza na analizowanym terenie, poprzez realizację następujących działań:

- Montaż odnawianych źródeł energii na budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy Górno

- Adaptacja bloku żywieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół w Bęczkowie

- Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skorzeszycach

- Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Leszczynach

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno

- Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno

- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania mieszkań w budynku Szkoły Podstawowej w Radlinie z przeznaczeniem na potrzeby społeczno-kulturalne

- Budowa chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele

- Przebudowa drogi gminnej nr 000878T Krajno Parcele- Krajno Pogorzele- Wilków

- Budowa drogi w miejscowości Radlin

- Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnie

- Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie

- Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie

- Budowa hali sportowej w Górnie

- Budowa gminnego placu targowego w Górnie

- Przebudowa drogi w miejscowości Podmąchocice

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 752 w miejscowości Krajno

- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno (Górno, Cedzyna, Leszczyny)

- Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno

- Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny

- Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańców na działce 1767/2 w miejscowości Radlin

- Przebudowa drogi gminnej nr 000876T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale na odcinku 1200mb od km 0+000 do 1+200

- Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Górno

- Budowa sceny plenerowej w miejscowości Radlin

- Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami

- Budowa studni głębinowej w Krajnie

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego i Świętokrzyskiego Parku Narodowego na terenie gminy Górno (Skorzeszyce, Wola Jachowa, Górno)

- Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Górno”

- Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników

- Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Brak realizacji wymienionych powyżej działań spowoduje  pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego na analizowanym obszarze. Brak działań w grupie budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użytku publicznego i bardzo niski stopień termomodernizacji przyczyniają się do powstawania, głównie w sezonie grzewczym, uciążliwej dla mieszkańców emisji zanieczyszczeń rozprzestrzeniającej się w najbliższej okolicy ze źródeł tzw. emisji niskiej. Zaniechanie sukcesywnej i zgodnej z warunkami technicznymi termomodernizacji istniejących budynków mieszkalnych i użytkowych oraz zahamowanie rozwoju niskoenergetycznego budownictwa w przypadku nowych inwestycji budowlanych, skutkować będzie wzrostem zużycia energii oraz zwiększeniem kosztów ogrzewania, które stanowią kluczową pozycję w budżecie każdego gospodarstwa domowego. Spowoduje to, w dalszej konsekwencji, pogorszenie stanu jakości powietrza (niska emisja).

Jakość powietrza przekłada się na stan zdrowia mieszkańców zanieczyszczonych terenów. Należy podejmować więc starania, co do minimalizowania wpływu działalności człowieka na środowisko. Odstąpienie od realizacji Programu wpłynie na zdrowie obywateli, szczególne na terenie, gdzie gęstość zaludnienia jest większa i kumulują się zanieczyszczenia ze wszystkich źródeł, takich jak: transport czy gospodarka komunalna. Skutki zanieczyszczenia są trudne do oszacowania, jednak zostało udowodnione, że częstość zachorowań (m.in. na choroby układu oddechowego, astmę, alergie, zawały serca) i przedwczesne zgony są powiązane z jakością powietrza. Pośrednio wpływa to na koszty leczenia chorych a szczególnie na komfort mieszkańców.

# PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W WYNIKU REALIZACJI ZAPISÓW „PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GÓRNO”

## Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem na środowisko

Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla strefy województwa świętokrzyskiego, w którym największą wartość emisji pyłu PM10 zdefiniowano dla powiatu kieleckiego. W Gminie Górno (położonej w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Kielce) zlokalizowano wielu emitorów pyłu PM10, zarówno z emisji liniowej, jak i powierzchniowej. Działania ujęte w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno mają za zadanie ograniczyć emisje w tym „emisję ukrytą”. Jest to zbieżne z planami działań krótkoterminowych powyższego dokumentu. Priorytetem zatem powinno stać się ograniczenie:

- emisji pyłu ze źródeł powierzchniowych związanych ze zużyciem paliw na cele komunalne i bytowe,

- emisji liniową związaną z ruchem samochodowym (w tym wtórny unos pyłu),

- emisji ze źródeł punktowych (w tym również ze scentralizowanych systemów grzewczych).

## Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno maja uwzględniać cele środowiskowe przyjęte w dokumentach krajowych oraz minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem integralności sieci Natura 2000.

W celu uniknięcia degradacji środowiska zaleca się ograniczenie lokalizowania na obszarze planu przedsięwzięć powodujących lub mogących powodować znaczne obciążenie dla środowiska, w tym przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń środowiska.

Oznaczenia użyte w tabeli 3. Przedstawiono poniżej:

PP- oddziaływanie pozytywne pośrednie

PB- oddziaływanie pozytywne bezpośrednie

0- brak oddziaływania/oddziaływanie neutralne

N- oddziaływanie negatywne

## Tabela 3. Zidentyfikowane znaczące oddziaływania na środowisko

| Lp. | Działanie zaproponowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Górno | Komponenty środowiska |
| --- | --- | --- |
|  |  | Różnorodność biologiczna | Ludzie | Zwierzęta | Rośliny | Woda | Powietrze | Powierzchnia ziemi | Krajobraz | Zasoby naturalne | Zabytki i dobra | Obszary chronione |
| 1. | Montaż odnawianych źródeł energii na budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy Górno | 0 | PB | 0 | 0 | PP | PB | PP | PP | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Adaptacja bloku żywieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół w Bęczkowie | 0 | PB | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | PP | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skorzeszycach | 0 | PB | 0 | 0 | PP | PP | 0 | PP | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Leszczynach | 0 | PB | 0 | 0 | PP | PP | 0 | PP | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno | 0 | PB | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 0 | 0 | PP |
| 6. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno | 0 | PB | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 0 | 0 | PP |
| 7. | Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno | 0 | PB | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 0 | 0 | PP |
| 8. | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania mieszkań w budynku Szkoły Podstawowej w Radlinie z przeznaczeniem na potrzeby społeczno-kulturalne | 0 | PB | 0 | 0 | PP | PP | 0 | PP | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Budowa chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele | 0 | PB | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 0 | 0 | PP |
| 10. | Przebudowa drogi gminnej nr 000878T Krajno Parcele- Krajno Pogorzele- Wilków | 0 | PB | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 0 | 0 | PP |
| 11. | Budowa drogi w miejscowości Radlin | 0 | PB | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 0 | 0 | PP |
| 12. | Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnie | 0 | PB | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 0 | 0 | PP |
| 13. | Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie | 0 | PB | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 0 | 0 | PP |
| 14. | Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie | 0 | PB | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 0 | 0 | PP |
| 15. | Budowa hali sportowej w Górnie | 0 | PB | 0 | 0 | PP | PP | 0 | PP | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Budowa gminnego placu targowego w Górnie | 0 | PB | PP | PP | PP | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | PP |
| 17 | Przebudowa drogi w miejscowości Podmąchocice | 0 | PB | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 0 | 0 | PP |
| 18. | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 752 w miejscowości Krajno | 0 | PB | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 0 | 0 | PP |
| 19. | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno (Górno, Cedzyna, Leszczyny) | 0 | PB | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 0 | 0 | PP |
| 20. | Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno | PP | PB | PB | PB | PP | PP | PP | PB | 0 | 0 | PP |
| 21. | Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny | PP | PB | PB | PB | PP | PP | PP | PB | 0 | 0 | PP |
| 22. | Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańców na działce 1767/2 w miejscowości Radlin | PP | PB | PB | PB | PP | PP | PP | PB | 0 | 0 | PP |
| 23. | Przebudowa drogi gminnej nr 000876T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale na odcinku 1200mb od km 0+000 do 1+200 | 0 | PB | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 0 | 0 | PP |
| 24. | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Górno | 0 | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PP | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Budowa sceny plenerowej w miejscowości Radlin | PP | PB | PB | PB | PP | PP | PP | PB | 0 | 0 | PP |
| 26. | Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami | PP | PB | PB | PB | PP | PP | PP | PB | PP | 0 | PB |
| 27. | Budowa studni głębinowej w Krajnie | 0 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 0 | 0 |
| 28. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego i Świętokrzyskiego Parku Narodowego na terenie gminy Górno (Skorzeszyce, Wola Jachowa, Górno) | PP | PB | PP | PP | PB | PB | PP | PB | PP | 0 | PB |
| 29. | Planowanie i promowanie gospodarki niskoemisyjnej | PP | PB | PP | PP | PP | PB | PP | PP | PP | PP | PP |
| 30. | Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Górno” | PP | PB | PP | PP | PP | PB | PP | PP | PP | PP | PP |
| 31. | Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników | PP | PB | PP | PP | PP | PB | PP | PP | PP | PP | PP |
| 32. | Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii | PP | PB | PP | PP | PP | PB | PP | PP | PP | PP | PP |

Tabela 4. Przewidywane znaczące oddziaływania „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Górno"

| Kierunek działań | Przewidywane oddziaływania | Oddziaływanie na środowisko |
| --- | --- | --- |
| Montaż odnawianych źródeł energii na budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy Górno | Bezpośrednie | W fazie realizacji: ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych, W fazie eksploatacji: dodatnie oddziaływanie poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie efektywności wykorzystania energii, |
|  | Pośrednie | Poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i jej efektywne wykorzystanie zmniejszy się ilość paliw zużytych do produkcji energii przez co nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Wtórne | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Skumulowane | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Krótkoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Długoterminowe | Spełnienie wymagań krajowych i unijnych dotyczących jakości powietrza |
| Adaptacja bloku żywieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół w Bęczkowie | Bezpośrednie | W fazie realizacji: ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie efektywności wykorzystania energii- dodatnie oddziaływanie |
|  | Pośrednie | Poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i jej efektywne wykorzystanie zmniejszy się ilość paliw zużytych do produkcji energii przez co nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Wtórne | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Skumulowane | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Krótkoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Długoterminowe | Spełnienie wymagań krajowych i unijnych dotyczących jakości powietrza |
| Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skorzeszycach | Bezpośrednie | W fazie realizacji: ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie efektywności wykorzystania energii- dodatnie oddziaływanie |
|  | Pośrednie | Poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i jej efektywne wykorzystanie zmniejszy się ilość paliw zużytych do produkcji energii przez co nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Wtórne | Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza |
|  | Skumulowane | Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza |
|  | Krótkoterminowe | Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza |
|  | Długoterminowe | Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza |

| Kierunek działań | Przewidywane oddziaływania | Oddziaływanie na środowisko |
| --- | --- | --- |
| Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Leszczynach | Bezpośrednie | W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych, W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody |
|  | Pośrednie | Spadek liczby przydomowych zbiorników na nieczystości płynne |
|  | Wtórne | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody |
|  | Skumulowane | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody |
|  | Krótkoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody |
|  | Długoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno | Bezpośrednie | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności energetycznej |
|  | Pośrednie | Spadek liczby wyeksploatowanych lamp |
|  | Wtórne | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Skumulowane | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Krótkoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Długoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno | Bezpośrednie | W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych W fazie eksploatacji: obniżenie zapotrzebowania na energię i paliwa |
|  | Pośrednie | Zwiększenie efektywności wykorzystania energii |
|  | Wtórne | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Skumulowane | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Krótkoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Długoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |

| Kierunek działań | Przewidywane oddziaływania | Oddziaływanie na środowisko |
| --- | --- | --- |
| Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno | Bezpośrednie | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności energetycznej |
|  | Pośrednie | Spadek liczby wyeksploatowanych lamp |
|  | Wtórne | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Skumulowane | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Krótkoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Długoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
| Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania mieszkań w budynku Szkoły Podstawowej w Radlinie z przeznaczeniem na potrzeby społeczno-kulturalne | Bezpośrednie | W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych W fazie eksploatacji: obniżenie zapotrzebowania na energię i paliwa |
|  | Pośrednie | Zwiększenie efektywności wykorzystania energii |
|  | Wtórne | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Skumulowane | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Krótkoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Długoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
| Budowa chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 752 w miejscowości Krajno Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno (Górno, Cedzyna, Leszczyny) | Bezpośrednie | W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych W fazie eksploatacji: obniżenie zapotrzebowania na paliwa |
|  | Pośrednie | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Wtórne | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Skumulowane | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Krótkoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Długoterminowe | Spełnienie wymagań krajowych i unijnych dotyczących jakości powietrza |

| Kierunek działań | Przewidywane oddziaływania | Oddziaływanie na środowisko |
| --- | --- | --- |
| Budowa hali sportowej w Górnie | Bezpośrednie | W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych, Możliwy ujemny wpływ na krajobraz. Możliwa tymczasowo zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane |
|  | Pośrednie | W fazie eksploatacji: zwiększenie efektywności wykorzystania energii, |
|  | Wtórne | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Skumulowane | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Krótkoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Długoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
| Budowa gminnego placu targowego w Górnie | Bezpośrednie | W fazie realizacji: możliwe powstawanie odpadów |
|  | Pośrednie | W fazie eksploatacjiZwiększenie efektywności wykorzystania zwartych usług w jednym miejscu |
|  | Wtórne | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Skumulowane | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Krótkoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Długoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
| Budowa studni głębinowej w Krajnie | Bezpośrednie | Poprawa warunków wodno-kanalizacyjnych |
|  | Pośrednie | Zwiększenie efektywności wykorzystania energii |
|  | Wtórne | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody |
|  | Skumulowane | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody |
|  | Krótkoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody |
|  | Długoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody |
| Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Górno Budowa sceny plenerowej w miejscowości Radlin | Bezpośrednie | W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych; zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane |
|  | Pośrednie | Zwiększenie atrakcyjności poruszani asię transportem zbiorowym |
|  | Wtórne | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Skumulowane | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Krótkoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |
|  | Długoterminowe | W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza |

| Kierunek działań | Przewidywane oddziaływania | Oddziaływanie na środowisko |
| --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi gminnej nr 000878T Krajno Parcele- Krajno Pogorzele- Wilków Budowa drogi w miejscowości Radlin Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnie Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie Przebudowa drogi w miejscowości Podmąchocice Przebudowa drogi gminnej nr 000876T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale na odcinku 1200mb od km 0+000 do 1+200 | Bezpośrednie | W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów w wyniku prac budowlanych; tymczasowo zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane |
|  | Pośrednie | brak |
|  | Wtórne | brak |
|  | Skumulowane | Usprawniony przejazd pojazdów- możliwe zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza |
|  | Krótkoterminowe | brak |
|  | Długoterminowe | Usprawniony przejazd pojazdów- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza |
|  | Długoterminowe | W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów w wyniku prac budowlanych; tymczasowo zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane |
| Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańców na działce 1767/2 w miejscowości Radlin Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego i Świętokrzyskiego Parku Narodowego na terenie gminy Górno (Skorzeszyce, Wola Jachowa, Górno) | Bezpośrednie | W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów w wyniku prac budowlanych; tymczasowo zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane; możliwość zanieczyszczenia wód rzeki Wkry |
|  | Pośrednie | brak |
|  | Wtórne | brak |
|  | Skumulowane | Poprawa atrakcyjności krajobrazu gminnego |
|  | Krótkoterminowe | brak |
|  | Długoterminowe | Poprawa jakości wody i powietrza |

| Kierunek działań | Przewidywane oddziaływania | Oddziaływanie na środowisko |
| --- | --- | --- |
| Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Górno” Planowanie i promowanie gospodarki niskoemisyjnej | Bezpośrednie | Aktualizacja dokumentów pozwoli na ocenę efektów podjętych działań oraz określi obszary konieczne do zmiany |
|  | Pośrednie | Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja działań na rzecz efektywności energetycznej i ochrony środowiska |
|  | Wtórne | Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny |
|  | Skumulowane | Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny |
|  | Krótkoterminowe | Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny |
|  | Długoterminowe | Aktualizacja dokumentów pozwoli na ocenę efektów podjętych działań oraz określi obszary konieczne do zmiany |
| Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii | Bezpośrednie | Zmniejszenie zużycia energii i paliw, poprawa jakości powietrza poprzez wzrost świadomości |
|  | Pośrednie | Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny |
|  | Wtórne | Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny |
|  | Skumulowane | Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny |
|  | Krótkoterminowe | Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny |
|  | Długoterminowe | Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny |
| Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników | Bezpośrednie | Kształtowanie postaw dzieci i młodzieży, |
|  | Pośrednie | Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny; zmniejszenie wykorzystania paliw |
|  | Wtórne | Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny |
|  | Skumulowane | Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny |
|  | Krótkoterminowe | Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny |
|  | Długoterminowe | Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny; |

Poza wymienionymi wyżej oddziaływaniami  występują jeszcze oddziaływania chwilowe i stałe. W przypadku oddziaływań chwilowych można odnieść się do wpływu na środowisko jaki ma dane działanie podczas jego realizacji. Działania miękkie takie jak szkolenia czy prelekcje nie powodują żadnego chwilowego wpływu na środowisko. Podobnie Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno".  Powstanie inwestycji jak zostało wspomniane wiąże się z oddziaływaniem na komponenty środowiska w trakcie jej użytkowania. Sama inwestycja istnieje w dłuższym okresie czasu lub zawsze co oznacza że będzie miało charakter ciągły. W przypadku działań modernizacyjnych/ budowy obiektów można określić te oddziaływania jako  poprawę jakości powietrza czy wód poprzez zmniejszenie emisji. W przypadku działań modernizacji czy budowy nowych dróg jest oczywiste, że ruch będzie powodował emisję ale na skutek usprawnienia przejazdu powinna być ona mniejsza niż przed przeprowadzeniem inwestycji.

## Proponowane rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji PGN

Realizacja zadań określonych w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno” ma za zadanie doprowadzenie do poprawy stanu jakości powietrza na terenie gminy. Realizacja działań opisanych w analizowanym dokumencie powinna mieć na uwadze podjęcie środków zapobiegających bądź ograniczających prawdopodobnie negatywne oddziaływanie na środowisko. Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą:

- utrzymanie ścisłego nadzoru merytorycznego nad prawidłową realizacją PGN,

- miarodajny monitoring ewentualnych zmian stanu środowiska w celu podejmowania ewentualnych działań zapobiegawczych,

- zapewnienie zgodności wydawanych decyzji administracyjnych z Planu oraz z zasadami ochrony środowiska, m.in. poprzez włączanie się do postępowań administracyjnych różnych podmiotów na prawach strony (m.in. służb administracji),

- ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach oraz w przepisach prawnych,

- działania edukacyjno-informacyjne dla społeczeństwa,

- wzmocnienie (np. finansowe, merytoryczne, sprzętowe, kadrowe) funkcji kontrolnych służb ochrony środowiska.

Z kolei negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy, jak i w fazie eksploatacji inwestycji, pozwoli także ograniczyć te oddziaływania. Do ogólnych działań ograniczających potencjalnie negatywne oddziaływanie należą:

- w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy;

- zapobieganie powstawaniu oraz niewłaściwemu postępowaniu z powstałymi odpadami w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych oraz w fazie eksploatacji;

- zapobieganie zwiększonej emisji hałasu w związku z prowadzeniem prac – korzystanie z nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie działań do pory dziennej;

- stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych;

## Transgraniczne oddziaływania na środowisko

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r. oraz z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W świetle tych dokumentów specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje realizowane w jednym państwie, ale zasięgiem oddziaływania obejmujące terytorium innego państwa, mogąc tym samym powodować znaczące negatywne skutki dla środowiska. Gmina Górno nie jest położona na terenach przygranicznych, a realizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno” nie powoduje żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby mieć znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach „Planu…” ma charakter lokalny .Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja PGN nie wskazuje możliwości negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw.

Wobec tego, dokument ten nie musi być poddawany procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

## Bariery utrudniające ocenę szkodliwego wpływu na środowisko w wyniku realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Górno”

W trakcie prac nad „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno” opierano się na wszelkich dostępnych materiałach dotyczących opracowania diagnozy stanu obecnego oraz na dokumentach planistycznych gminy. W trakcie opracowywania Prognozy nie stwierdzono niedostatków lub braków materiałów, które ograniczyłyby możliwość jej wykonania.

# PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Ryzyko związane z realizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno” zostało określone w poniższej tabeli, gdzie określono działania zaradcze zmniejszające ryzyko niepowodzenia.

Niniejszy Plan został zoptymalizowany tak, aby minimalizować zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie jego realizacji.

Tabela 3. Ryzyko związane z realizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno”

| Lp. | Rodzaj ryzyka | Działania zaradcze |
| --- | --- | --- |
| 1. | Brak zainteresowania społeczeństwa/ przedsiębiorstw/ proponowanymi akcjami społecznymi, szkoleniami | Działanie promocyjne w zakresie planowanych przedsięwzięć |
| 2. | Niedostateczne środki finansowe w budżecie Gminy na realizację działań zawartych w PGN | Korzystanie ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych |
| 3. | Protesty społeczne związane z niekorzystną lokalizacją przedsięwzięć | Ewentualna zmiana lokalizacji; Konsultacje społeczne i działania promocyjne w zakresie planowanych przedsięwzięć |

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno” będzie aktualizowany co roku. Przeprowadzana będzie inwentaryzacja emisji co pozwoli ocenić skutki realizacji założeń  analizowanego dokumentu. Przewidziany jest spadek emisji CO2 na terenie gminy w przyszłych latach.

# PODSUMOWANIE

W ramach podsumowania należy zaznaczyć, że wpływ realizacji celów „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno”, poprzez konkretne zadania, mają charakter pozytywny. Tylko niektóre działanie mogą mieć przejściowo negatywny wpływ na środowisko.

Poszczególne kierunki działań mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko. W procesie realizacji działanie może niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Dzieje się to głównie poprzez powstawanie odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz budowę nowych obiektów. Jednak w efekcie prognozuje się poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania. Poprawa może być osiągnięta głównie poprzez zmniejszenie wykorzystania energii na danym obszarze w porównaniu z rokiem bazowym. Przeprowadzone działania będą mieć również pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej do osiągnięcia poprawie jakości powietrza oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Pośrednio realizacja planu może pozytywnie wpłynąć na jakość wód na terenie Gminy.

Realizacja planu ma zakończyć się w roku 2020 z efektem obniżenia emisji CO2 na terenie Gminy.