3.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

3.1. Komunikacja

3.1.1. Drogownictwo

Układ drogowy w gminie jest wystarczający. W planie zagospodarowania przestrzennego postuluje się ułożenie nowych nawierzchni twardych na większości dróg powiatowych.

Na terenie gminy znajdują się drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz lokalne drogi zakładowe (mapa nr 1).

3.1.1.1. Drogi krajowe

#### Droga krajowa nr 22 (mapa nr 1) relacji Gorzów Wlkp.-Strzelce Krajeńskie przebiega przez teren gminy na długości 11,680 km. Droga ta zaliczona jest do drugiej grupy utrzymania zimowego i utrzymuje się ją w drugim standardzie. Wymieniona droga była modernizowana w 1997 roku.

W Pn-Zach. części gminy przebiega droga krajowa nr 3 (mapa nr 1) łącząca Szczecin i Gorzów Wlkp. Droga ta w krótkich odcinkach przebiega przez teren gminy, a w większości stanowi granicę pomiędzy gminą Kłodawa a gminą Lubiszyn.

3.1.1.2. Drogi wojewódzkie

Droga wojewódzka nr 155 (mapa nr 1) łączy miejscowość Gorzów Wlkp. z miejscowością Barlinek. 11,002 km wymienionej drogi znajduje się w granicach gminy Kłodawa. Droga ta jest w trzecim standardzie utrzymania zimowego. W 1999 roku na odcinku Gorzów Wlkp.-Kłodawa zmodernizowano nawierzchnię oraz przystąpiono do budowy ciągu pieszo-rowerowego, który połączy obie miejscowości.

3.1.1.3. Drogi powiatowe

Większość dróg znajdujących się na terenie gminy to drogi powiatowe, które podlegają IV lub V standardowi utrzymania zimowego (mapa nr 1). Drogi te łączą ze sobą poszczególne sołectwa:

- droga       11-302      relacji     Gorzów Wlkp.-Santocko  o dł. 5 km

- droga       11-314      relacji     Santocko-Kłodawa-Wojcieszyce o dł. 13 km

- droga       11-317      relacji     Kłodawa-Łośno-Zdroisko o dł. 27,200 km

- droga       11-318      relacji     Wojcieszyce-Różanki o  dł. 4,200 km

- droga       11-325      relacji     Santoczno-Wilanów o dł. 5,500 km

Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy wynosi 55 km. Drogi te zwykle są w niezbyt dobrym stanie technicznym i wymagają remontu.

3.1.1.4. Drogi gminne

Drogi gminne (mapa nr 1) są słabego stanu technicznego i są to głównie drogi szutrowe utwardzone żwirem i szlaką, co stwarza konieczność corocznych ich napraw.

Droga    nr  11-05-001  przebiegająca przez  Kłodawę-Santocko               o dł.         3,3 km

11-05-002                                  Kłodawę-Kłodawę Kol.                           0,5 km

11-05-003                                Chwalęcice-Santocko                               2,9 km

11-05-004                                 Chwalęcice-Mironice                                2,4 km

11-05-005                                 Santocko-Santocko Kol.                          3,7 km

11-05-006                                  Zdroisko-do granicy gminy                       1,4 km

11-05-007 skrzyżowanie drogi krajowej (nr 155)

Gorzów-Barlinek-Kobatki                     12,0 km

11-05-008                                    Santoczno-Rybakowo                          1,7 km

      - Drogi zakładowe

Podobnie jak drogi gminne, drogi zakładowe są drogami rutynowymi, utwardzonymi żwirem lub szlaką oraz drogami o nawierzchni z bruku. Te ostatnie są w dobrym stanie i nie wymagają napraw.

Na terenie gminy drogami zakładowymi  są drogi dla Nadleśnictwa Kłodawa i są to drogi relacji:

- Mironice – Kabatki – E-14 (o długości 5.80 km)

- Kłodawa – Zamokrze

- od drogi krajowej Gorzów Wlkp. – Barlinek -  do Mszańca

- Różanki –Różanki Mokre – Santoczno

- Rybakowo – do granicy gminy – Danków

- Mironice – Zamokrze –droga krajowa do Barlinka

- Santoczno – Zdroisko – Nierzym

- Zdroisko (skrzyżowanie drogi powiatowej) – Lipy (na wysokości Rybakowo

- Leśniczówka Przyłęsko do skrzyżowania drogi Santoczno – Wielisławice

- od drogi krajowej na Barlinek – w kierunku Łośna (do granicy gminy)

3.1.1.6. Parkingi

Na terenie gminy zlokalizowane są obecnie 22 parkingi, przy czym połowę stanowią parkingi leśne. Załącznik nr 2. Mapa turystyczno-wędkarska gminy Kłodawa.

3.1.2. Komunikacja publiczna

Gminę Kłodawa obsługuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS). Miejscowości bezpośrednio graniczące z miastem obsługiwane są przez Miejski Zakład Komunikacji (MZK) w Gorzowie.

Niżej  wymienione miejscowości obsługiwane są przez:

- Gorzów Wlkp – Kłodawa – Gorzów Wlkp – autobusy PKS-u

- Gorzów Wlkp – Chwalęcice –Gorzów Wlkp – autobusy MZK

- Gorzów Wlkp – Chwalęcice – Kłodawa –Gorzów Wlkp – autobusy MZK

- Gorzow Wlkp – Szklarnia Różanki – Wojcieszyce – Różanki – Gorzów Wlkp –autobusy PKS i MZK

- Gorzów Wlkp -  Kłodawa – Łośno – Lipy –autobusy PKS-u

- Gorzów Wlkp –Różanki –Zdroisko – Santoczno –Rybakowo – Łośno – Kłodawa –Gorzów Wlkp – autobusy PKS-u

- Gorzów Wlkp –Kłodawa – Mironice – Santocko – Gorzów Wlkp – autobusy PKS-u

3.1.3. Powiązania komunikacyjne

Głównym węzłem komunikacyjnym dla gminy Kłodawa jest Gorzów Wlkp. obsługiwany przez PKS i PKP. Miejscowości Kłodawa i Różanki zlokalizowane są przy drogach krajowej i wojewódzkiej, którymi odbywa się większość połączeń dalekobieżnych.

Kłodawa jest miejscowością leżącą przy trasie autobusów zmierzających w kierunkach: Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu, Stargardu Szczecińskiego, natomiast Różanki leżą przy trasie autobusów zmierzających w kierunkach: Gdańska, Wałcza, Dobiegniewa.

3.2. Telekomunikacja

Stan zaopatrzenia gminy w możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych jest dobry. Centrale telefoniczne znajdujące się w Różankach i Kłodawie w 80% zabezpieczają potrzeby mieszkańców. Są to centrale nowej generacji połączone linią kablową światłowodową z centralami nadrzędnymi w Gorzowie Wlkp. Urządzenia zamontowane w tych centralach pozwalają abonentom na korzystanie z internetu.

Centrala Kłodawa zabezpiecza możliwość korzystania z sieci abonenckiej w miejscowościach: Kłodawa, Mironice, Santocko. Obecnie nie ma większych problemów z uzyskaniem przyłącza abonenckiego.

Centrala Różanki zabezpiecza miejscowości: Różanki, Zdroisko, Santoczno, Rybakowo, Wojcieszyce.

Miejscowość Chwalęcice jest bezpośrednio przyłączona do centrali miejskiej w Gorzowie Wlkp.

W najgorszej sytuacji znajduje się miejscowość Łośno z uwagi na oddalenie od centrali w Kłodawie (12 km) oraz bardzo rozległą zabudowę. Czynniki te wpływają na koszt przyłączenia do sieci (który jest wysoki: ok. 12000 PLN), co z kolei zadecydowało o tym, że sieć telefoniczna zostanie tam rozbudowana w ostatniej kolejności.

3.2.1. Telefonia komórkowa

Na obszarze gminy, poza pn-zach jej częścią, sygnał sieci komórkowej operatorów GSM i CENTERTEL dobrze funkcjonuje. Pn-zach część gminy, ze względu na obszar zalesiony i zbyt małą ilość stacji przekażnikowych ( na terenie gminy nie ma żadnej stacji), są gorsze warunki do prawidłowego funkcjonowania sieci komórkowej.

3.3. Elektroenergetyka

Gmina w pełni zaopatrzona jest w energię elektryczną i na jej obszarze nie ma miejscowości, w której występuje jej brak. Większość sieci znajdującej się na terenie gminy to sieć niskiego i średniego napięcia. 100% energii pochodzi z elektrowni tradycyjnych. Pomimo istniejących warunków brakuje niekonwencjonalnych źródeł energii.

3.3.1. Zasilanie

Obszar gminy zasilany jest ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp: „Jedwabie”, „Słowiańska”, „Górczyn” oraz Łupowo i Strzelce Kraj.

3.3.2. Sieć elektroenergetyczna

W północno zachodniej części wsi Kłodawa przebiega korytarz techniczny dla linii elektroenergetycznych o mocy 400, 220 i 110 tys. KW

3.4. Ciepłownictwo

Większość gminy korzysta z tradycyjnych metod ogrzewania, czyli wykorzystując paliwa stałe. W ostatnich pięciu latach zwiększyła się ilość budynków ogrzewanych gazem butlowym lub olejem opałowym.

W Wojcieszycach i Różankach, oprócz starej zabudowy jednorodzinnej ogrzewanej tradycyjnie, istnieją zmodernizowane kotłownie, które ogrzewają budynki wielorodzinne wykorzystując gaz ziemny (Kotłownia Różanki) i olej opałowy (Kotłownia Wojcieszyce). Ponadto budynek Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Różankach ogrzewany jest własną kotłownią olejową.

3.5. Gazownictwo

3.5.1. Obecny stan gazyfikacji

Przez gminę przebiegają trzy gazociągi wysokiego ciśnienia relacji:

- Różańsko-Gorzów Wlkp. – zasila elektrociepłownię w Gorzowie Wlkp. Gaz w tym gazociągu jest wzbogacony gazem wysokometanowym GZ 50 w Mieszalni Gazu w Kłodawie

- Gorzów Wlkp.-Dębno – gaz wysokometanowy GZ 50 zaopatrujący mieszkalnictwo

- Gorzów Wlkp.-Police – gaz wysokometanowy GZ 50 zaopatrujący mieszkalnictwo i przemysł.

Mimo, że przebiegają przez gminę wyżej wymienione gazociągi, jedynie miejscowość Różanki-osiedle przy szklarni korzysta z gazu ziemnego.

3.5.2. Koncepcja gazyfikacji gminy

Koncepcja gazyfikacji  gminy została wykonana w 1988r. i zakłada budowę gazociągu wraz ze stacjami redukcyjnymi dla miejscowości: Kłodawa, Mironice, Santocko, Wojcieszyce, Różanki, Łośno i Chwalęcice. Na bazie tej koncepcji w 1990 r. wykonano projekt budowlany rozdzielczej sieci gazociągowej w Kłodawie. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2000.

3.6. Oczyszczanie gminy

W zakresie gospodarki odpadami gmina Kłodawa obsługiwana jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „ALVATER” w Gorzowie Wlkp, na zasadzie indywidualnych umów zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem a osobami fizycznymi            i prawnymi . Przedsiębiorstwo to prowadzi cotygodniową zbiórkę odpadów z pojemników ustawionych przy posesjach. Nie prowadzi się segregacji odpadów w miejscu ich powstawania. Odpady komunalne wywożone są na Wysypisko Odpadów Komunalnych w Chruściku.

Na terenie gminy funkcjonuje Wysypisko odpadów gabarytowych, które w przyszłości przejmie funkcję wysypiska powiatowego. Wysypisko to przyjmuje odpady gabarytowe oraz gruz budowlany i ziemię z wykopów. Wymienione odpady nie są szkodliwe dla środowiska ale uciążliwe ze względu na gabaryty i masę.

3.7. Urządzenia zaopatrzenia w wodę i 	oczyszczalnie  ścieków

3.7.1. Ujęcia wody pitnej

Pd.-zach. część gminy jest bogato zaopatrzona w ujęcia wody pitnej.

W Kłodawie znajduje się 10 studni głębinowych o głębokości do 60 m., eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK). Studnie te głównie zaopatrują w wodę Gorzów Wlkp. oraz Kłodawę i Chwalęcice.

W Santocku znajdują się dwie studnie głębinowe o głębokości do 30 m., wykonane dla potrzeb Santocka i Mironic.

W Różankach znajdują się trzy studnie o głębokości 45-84 m., zaopatrujące miejscowość

Wojcieszyce są zaopatrywane przez dwie studnie o głębokości do 50 m. Również Łośno jest zaopatrywane przez dwie studnie, z tym że głębokość ich sięga 35 m. Kłodawa Kolonia posiada jedną studnię o głębokości 54 m.

Ujęcia wody w miejscowościach: Santocko, Różanki, Łośno i Kłodawa Kolonia stanowią własność gminy, natomiast ujęcie w Wojcieszycach należy do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP). Studnie zlokalizowane w Kłodawie znajduje się na działkach gminnych, jednak urządzenia obsługujące są własnością PWiK w Gorzowie Wlkp.

3.7.2. Stacje uzdatniania wody

Na terenie gminy znajdują się 4 stacje uzdatniania wody, z których 3 są własnością gminy, a jedna – znajdująca się w Kłodawie – naleźy do PWiK w Gorzowie Wlkp.

Stacja w Santocku została zmodernizowana w 1999 r. i obecnie pracuje w systemie bezobsługowym. Stacja dostarcza wodę do wodociągu wiejskiego w Santocku i Mironicach z wydajnością ok. 200 m3/dobę.

Stacja Wodociągowa Różanki pracuje na potrzeby tej wsi z wydajnością ok. 250 m3/dobę. Stację zasilają trzy studnie.

Wieś Łośno posiada stację uzdatniania wody zasilaną przez dwie studnie pracującą tylko na potrzeby wsi z wydajnością 180 m3/dobę.

Stacja w Wojcieszycach posiada zbiorniki wyrównawcze, pracuje na potrzeby mieszkańców z wydajnością 120 m3/dobę i obsługują ją dwie studnie.

Stacja wodociągowa w Kłodawie jest zasilana przez dziewięć studni, pracuje na potrzeby mieszkańców Gorzowa Wlkp., Kłodawy i Chwalęcic z wydajnością 860 m3/dobę.

3.7.3. Wodociągi wiejskie

Wodociąg wiejski Kłodawa-Chwalęcice:

- sieć rozdzielcza – 18000 mb.

- sieć przyłączy – 18100 mb.

- długość przyłączy – 560 mb.

- właściciel sieci:  Gmina  Kłodawa

- użytkownik sieci: PWiK w Gorzowie Wlkp.

- woda pochodzi z zakupu z PWiK w Gorzowie Wlkp.

Wodociąg wiejski Santocko-Mironice:

- sieć rozdzielcza – 8900 mb.

- sieć przyłączy – 2800 mb.

- długość przyłączy – 118 mb.

- właściciel sieci: Gmina  Kłodawa

- użytkownik: Wojewódzki Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych (WZUWiM) w Gorzowie Wlkp.

- Woda podawana jest ze stacji w Santocku

Wodociąg wiejski Łośno:

- sieć rozdzielcza – 7100 mb

- sieć przyłączy – 2900 mb

- długość przyłączy – 85 mb

- właściciel:  Gmina Kłodawa

- użytkownik: WZUWiM w Gorzowie Wlkp.

- woda pochodzi ze stacji uzdatniania w Łośnie.

Wodociąg wiejski Różanki:

- sieć rozdzielcza – 5000 mb.

- sieć przyłączy – 4200 mb.

- długość przyłączy – 217 mb.

- właściciel:  Gmina Kłodawa

- użytkownik: Spółka Wodno-Ściekowa Różanki

- woda pochodzi ze stacji wodociągowej w Różankach

Wodociąg wiejski Wojcieszyce:

- sieć rozdzielcza  - 1800 mb.

- sieć przyłączy – 960 mb.

- długość przyłączy  - 124 mb.

- właściciel: AWRSP

- użytkownik: SHR Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe w Wojcieszycach

- woda ze stacji w Wojcieszycach.

3.7.4. Sieć kanalizacyjna

Kłodawa i Chwalęcice połączone są z siecią sanitarną Gorzowa Wlkp. rurociągiem ciśnieniowym. Odcinek Chwalęcice-Kłodawa to rurociąg Ø 160 o długości 1900 mb. Odcinek Kłodawa-Gorzów Wlkp. to rurociąg Ø 200 o długości 2911 mb.

W Kłodawie znajduje się przepompownia centralna, która przejmuje ścieki z istniejącego systemu kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej, wpompowując je do kanalizacji sanitarnej miasta. Obie miejscowości (Kłodawa i Chwalęcice) posiadają projekt kanalizacji sanitarnej pozwalającej zgromadzić ścieki z 80% gospodarstw domowych.

Obecnie wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w Kłodawie przy ulicach: Kościelnej, Szkolnej, Chwalęcickiej i Gorzowskiej o łącznej długości 1846 mb. Z sieci tej korzysta...przyłączonych gospodarstw domowych.

W Chwalęcicach wykonano 375 mb kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią.

W Wojcieszycach zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna korzysta z sieci kanalizacji sanitarnej, która odprowadza ścieki do oczyszczalni w tej wsi. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 2200 m. i przyłączono do niej 40 gospodarstw domowych.

Kolejną miejscowością zaopatrzoną w sieć kanalizacji sanitarnej są Różanki Szklarnia. Z występującej tam zabudowy mieszkaniowej ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej.

3.8. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Poza wyżej wymienionym sposobem odprowadzania ścieków do oczyszczalni miejskiej, na terenie gminy funkcjonują dwie oczyszczalnie:

- w Różankach – oczyszczalnia biologiczna typu BOS 50 ze średnią dobową wydajnością 80 m3/dobę. Z uwagi na brak kanalizacji ścieki dowożone są beczkowozami. Oczyszczalnia ta została wykończona i oddana do użytku w 1999 r.

- w Wojcieszycach – oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna z wydajnością 120 m3/dobę. Ścieki dopływają do niej z kanalizacji sanitarnej.

3.9. Zestawienie stanu infrastruktury technicznej

    - Zestawienie stanu infrastruktury technicznej

| Miejscowość | Komunikacja | Telekomunikacja | Gazyfikacja | Wodociągi | Kanalizacja | Gospodarka odpadami | Oczyszczalnie ścieków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kłodawa | PKS,MZK | CT Kłodawa | Brak | Jest | Jest | PGK Altvater | Brak |
| Chwalecice | PKS,MZK | CT Kłodawa | Brak | Jest | Jest | PGK Altvater | Brak |
| Santocko | PKS | CT Kłodawa | Brak | Jest | Brak | PGK Altvater | Brak |
| Mironice | PKS | CT Kłodawa | Brak | Jest | Brak | PGK Altvater | Brak |
| Łośno | PKS | radiotelefon | Brak | Jest | Brak | PGK Altvater | Brak |
| Lubociesz | PKS | Radiotelefon | Brak | brak | Brak | PGK Altvater | Brak |
| Rybakowo | PKS | CT Różanki | Brak | brak | Brak | PGK Altvater | Brak |
| Santoczno | PKS | CT Różanki | Brak | Brak | Brak | PGK Altvater | Brak |
| Zdroisk | PKS | CT Różanki | Brak | Brak | Brak | PGK Altvarer | Brak |
| Różanki | PKS,MZK | CT Różanki | Jest | Jest | Jest | PGK Altvater | Jest |
| Wojcieszyce | PKS | CT Różanki | Brak | Jest | Jest | PGK Altvater | Jest |

3.9.2. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych

Z uwagi na brak większych zakładów przemysłowych, problem zanieczyszczenia nie występuje na terenie gminy. Zakładem, który do tej pory zanieczyszczał powietrze była elektrociepłownia, która obecnie w połowie zredukowała ilość dotychczas emitowanych zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu gazu ziemnego jako paliwa energetycznego.

Wyniki  badań wód powierzchniowych (jezior)  jakie prowadzi na terenie gminy co rocznie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie wykazują, że  woda znajduje się w I i II klasie czystości.

LITERATURA:

- Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa do 2000 r.

- Mapa turystyczno-wędkarska Kłodawa i okolice, Urząd Gminy Kłodawa.

- Informacje pochodzące z dokumentacji udostępnionej przez Urząd  Gminy w Kłodawie.

- Informacje własne Jerzego Jesisa.