SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-01.01.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV  45110000-1

WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla projektu:

Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i halę sportową w Lubiszynie. ETAP I

Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST

1.3.1. Rozbiórka budynku starych sanitariatów

1.3.2. Rozbiórka nawierzchni utwardzonych

1.3.3. Wykucia otworów w ścianach z cegieł

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

MATERIAŁY

Materiały uzyskane z rozbiórki  wykonawca zobowiązany jest wywieźć na swój koszt na składowisko.

SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót  oraz wykonać urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.

Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w sposób ograniczający rozrzut i pylenie.

Przejścia i i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone.

Nad wejściami do budynku i przejściami dla pieszych wykonać daszki ochronne.

Znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót rozbiórkowych urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Przy rozbiórce gruz i inne drobne materiały należy usuwać przez rynny zsypowe. Niedopuszczalne jest ich zrzucanie.

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na składowisko odpadów.

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).

Wymagania dotyczące robót:

- Roboty prowadzić ręcznie .

- Zwalnianie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione.

- Elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym.

- Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym.

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie instalacje.

- Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz konstrukcji.

Uwaga:  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.

Warunki techniczne wykonywania robót

    - Rozbiórka budynku starych sanitariatów.

Charakterystyka  budynku:

powierzchnia zabudowy budynku: 50,04 m2

kubatura: 180 m3

Budynek murowany, z cegły pełnej, stropodach z płyt żwirowo-cementowych, pokrycie: papa na lepiku,

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:

- Zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy;

- Odcięcie i rozbiórka sieci oraz instalacji doprowadzających media do likwidowanego obiektu;

- Demontaż  instalacji sanitarnej wewnętrznej: baterie, umywalki, miski ustępowe, spłuczki, rury, zawory, itp.

- Demontaż instalacji elektrycznej: gniazda, puszki,  oprawy oświetleniowe, kable, łączniki.

- Wykonanie robót porządkowych - usunięcie elementów istniejącego wyposażenia, sprzętu, śmieci, itp.;

- Demontaż obróbek blacharskich, orynnowania, poszycia i konstrukcji dachu.

- Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

- Rozbiórka ścian, posadzek, fundamentów.

- Sortowanie, kruszenie i wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych z placu budowy

- Opróżnienie i dezynfekcja starych dołów kloacznych

- Uporządkowanie terenu

Rozbiórka urządzeń i instalacji.

- Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodociągowej i  kanalizacji można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich lub lokalnych przez pracowników właściwych instytucji, oraz że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki.

- Rozbiórka instalacji elektrycznych – demontaż oprawek, wyłączników itp., na końcu – przewodów.

Rozbiórka okien, drzwi, posadzek, ścian, stropów, dachu.

- Przed przystąpieniem do demontażu okien i drzwi, należy sprawdzić, czy ościeżnice nie spełniają funkcji nadproża, w takim przypadku, należy zabezpieczyć nadproże.

- Rozbiórkę ścian należy rozpocząć od usunięcia warstw tynku, następnie rozbierać kolejno warstwami.

- Przed rozpoczęciem zdejmowania pokrycia dachu należy zdemontować rury spustowe, rynny, odróbki blacharskie i ułożyć je na ziemi. Następnie rozebrać wszelkie elementy znajdujące się ponad dachem, elementy pokrycia i konstrukcji dachu

- Przy rozbiórce posadzki – należy ją podciąć i przerobić na gruz.

    - Rozbiórka nawierzchni

Nawierzchnie z kostki betonowej:   rozebrać przez wyłamanie ręczne. Kostkę przesortować. Materiał nadający się do ponownego wbudowania oddać do dyspozycji Inwestora, pozostały wywieźć na składowisko.

Nawierzchnie betonowe:  rozbierać przez ręczne lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni. Materiał z rozbiórki wywieźć na składowisko.

Krawężniki :   odkopać, wyjąć, oczyścić.

Materiał nadający się do ponownego wbudowania oddać do dyspozycji Inwestora, pozostały wywieźć na składowisko.

5.3.3. Wykucia otworów w ścianach z cegieł

- W miejscach określonych dokumentacją techniczną wykonać niezbędne wykucia i rozbiórki ścian.

- Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne"

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe :   m2  ,  m3  ,  kpl

1) W   m2   mierzy się:

- Rozbiórkę nawierzchni

2) W   m3  mierzy się:

- Wykucia otworów w ścianach

3)  W    kpl  mierzy się:

- Rozbiórkę budynku sanitariatów

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST.

Cena wykonania robót  mierzonych w ,  m2 ,  m3  obejmuje:

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- pozyskanie miejsca składowania gruzu i materiałów rozbiórkowych

- przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z kosztami dodatkowymi (dzierżawa, itp.)

- koszty wymaganych zabezpieczeń (np. wygrodzenie strefy robót, oznakowanie, daszki ochronne nad wejściami i  przejściami dla pieszych, itp.)

- koszty zajęcia pasa drogowego

- uporządkowanie placu budowy po robotach.

- koszt wykonania robót zasadniczych – rozbiórkowych

- wywóz z terenu budowy gruzu i innych materiałów zbędnych wraz z kosztami utylizacji

Cena wykonania robót  mierzonych w  kpl  obejmuje:

- opracowanie projektu rozbiórki budynku

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- pozyskanie miejsca składowania gruzu i materiałów rozbiórkowych

- przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z kosztami dodatkowymi (dzierżawa, itp.)

- koszty wymaganych zabezpieczeń (np. wygrodzenie, oznakowanie, daszki ochronne nad wejściami i  przejściami dla pieszych, itp.)

- koszty zajęcia pasa drogowego

- uporządkowanie placu budowy po robotach.

- koszt wykonania robót zasadniczych: rozbiórka budynku - części nadziemnej i podziemnej, oczyszczenie dołów kloacznych, wymiana gruntu

- wywóz z terenu budowy gruzu i innych materiałów zbędnych wraz z kosztami utylizacji

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. 	WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robót

Budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn, i innych

Urządzeń technicznych  do wykonywania robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

4.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP.