SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-07.00.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

WEWNĘTRZNE

CPV  45400000-1

1. WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych wewnętrznych dla projektu:

Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i halę sportową w Lubiszynie. ETAP I

Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

Zakres robót objętych ST

1.3.1.    Roboty posadzkowe

1.3.1.1. Posadzki z wykładzin rulonowych

1.3.1.2. Okładziny posadzek z płytek ceramicznych.

1.3.1.3.  Podłoga sportowa.

1.3.2.    Tynki, okładziny, przegrody

1.3.2.1. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat.III,

1.3.2.2. Gładzie gipsowe

1.3.2.3. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi

1.3.2.4. Sufity podwieszone

1.3.2.5. Parapety wewnętrzne

1.3.2.6. Kotara grodząca

1.3.2.7. Przegroda-naświetle.

1.3.3.    Malowanie

1.3.3.1. Malowanie tynków wewnętrznych

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

2.1.  Roboty posadzkowe

2.1.1.  Posadzki z wykładziny rulonowej

- Wykładzina rulonowa winylowa, homogeniczna, trudnościeralna, bezspoinowa, grubość całkowita: min. 2,0 mm , przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej, o bardzo dużym natężeniu ruchu, zabezpieczenie powierzchni: poliuretanem, odporna na oddziaływanie krzeseł na rolkach, antypoślizgowość R10,  np. typu Tarkett  Eminent lub równoważna

- Klej do wykładziny PVC

- Materiały pomocnicze

2.1.2.  Okładziny z płytek ceramicznych jedno i wielobarwne

- Płytki ceramiczne podłogowe,gres, gr.9 mm, wymagane parametry:

- Nasiąkliwość wg ISO 10545-3;   E ≤ 0,5%;

- Antypoślizgowość wg normy DIN 51097  R11 klasa B (bosa stopa mokra);

- Antypoślizgowość wg normy DIN 51130 (na stopę obutą).

- Elastyczne powłoki uszczelniające, poliuretanowe, dwuskładnikowe z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych, np. SOPRO PU-FD, Schomburg, Deitermann lub równoważne.

- Wysokoelastyczny klej do płytek ceramicznych , do pomieszczeń mokrych, np. SOPRO, DEITERMANN lub równoważne

- Fuga do spoinowania z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych , w systemie producenta kleju.

- Materiały pomocnicze uszczelniające w systemie producenta zapraw klejowych, fugowych i powłok uszczelniających: taśmy, narożniki, kołnierze, itp.

2.1.3.  Podłoga sportowa

- Konstrukcja drewniana – ruszt, warstwy podkładowe  pod wykładzinę  sportową

- Izolacja

- Wykładzina sportowa  naturalna typu linoleum ( skład materiałowy: korek, żywica, olej lniany, wapień, juta), nawierzchnia jednowarstwowa, gr.min. 4,0 mm, np. Linosport, Linodur lub równoważne.

- wymagany jest typ nawierzchni pozwalający na eksploatację sali do innych celów niż sportowe , np. funkcja auli, sali koncertowej itp., bez dodatkowych zabezpieczeń i konieczności zmiany obuwia na sportowe.

- Listwy wentylacyjne przypodłogowe

- Materiały pomocnicze

2.2.  Tynki, okładziny

2.2.1. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat.III,

- mieszanki gotowe zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej

- Siatka tynkarska

- Materiały pomocnicze

2.2.2. Gładzie gipsowe

- Mieszanki tynkarskie gipsowe

- duża plastyczność

- wydłużony czas wiązania -  czas obróbki : do 5 godzin,

- wytrzymałość na ściskanie: nie mniej niż 3,0 MPa

- wytrzymałość na zginanie: nie mniej niż 1,5 MPa

- przyczepność do podłoża: nie mniej niż 0,5 MPa

- Gips budowlany szpachlowy

- Listwy narożnikowe aluminiowe kątowe

- Siatka tynkarska

2.2.3. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi

- Płytki ceramiczne ścienne monokolor, mat , półmat, układane metodą kombinowaną ,o parametrach: grupa BI-b E≤3% Norma EN 14411, płytki różnej wielkości: 20x20 cm, 20x15 cm

- Elastyczne powłoki uszczelniające, poliuretanowe, dwuskładnikowe z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych, np. SOPRO PU-FD,

- Wysokoelastyczny klej do płytek ceramicznych , do obiektów mokrych

- Zaprawa do spoinowania z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych

- Materiały pomocnicze uszczelniające w systemie producenta zapraw klejowych, fugowych i powłok uszczelniających: taśmy, narożniki, kołnierze, itp.

2.2.4. Sufity podwieszone, okładziny

- Płyty do sufitów podwieszanych, rozbieralnych , gr.20mm, 60 x 60 cm, 120 x 60 cm, niepalne, wodoodporne, przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej, np. systemu Rockfon, Ecophon,  Armstrong lub równoważne.

- Elementy metalowe rusztów do sufitów podwieszonych według rozwiązań systemowych

- Łączniki do metalowych rusztów do sufitów podwieszonych wg rozwiązań systemowych

- Materiały pomocnicze

2.2.5.  Parapety wewnętrzne

- Parapety wewnętrzne prefabrykowane – lastryko typu terazzo, gr.4 cm, odporne na ścieranie, zabrudzenia, działanie światła

- Materiały pomocnicze

    - Kotara grodząca

- Kotara grodząca do hali sportowej

- Konstrukcja mocująca

- Mechanizm podnoszenia kotary

2.2.7.  Przegroda-naświetle.

- Okno z wypełnieniem z poliwęglanu litego w ramie aluminiowej.

- Materiały pomocnicze.

2.3. Malowanie

- Grunty do farb emulsyjnych lateksowych

- Farby lateksowe do wymalowań wewnętrznych, mat, odporne na wielokrotne zmywanie, np. DULUX  Kolory świata, OBJECTLATEX firmy Caparol lub równoważne

- Farby lateksowe do wymalowań wewnętrznych, o własnościach grzybobójczych i bakteriobójczych, mat, do zastosowania w pomieszczeniach mokrych, odporna na tłuszcz, zmywanie oraz wilgoć. klasa  odporności na szorowanie na mokro: 1 (wg DIN EN 13300), np. FUNGITEX-W firmy Caparol lub równoważne

- Materiały pomocnicze

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

- urządzenia do przygotowania zaprawy

- podnośnik przyścienny

- rusztowania systemowe

Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT.

Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.1. Roboty posadzkowe

Posadzki betonowe, jastrychy wg ST S-02.00.

Izolacje wg ST S-05.00.

W razie konieczności należy wykonać warstwę wyrównawczą pod posadzki z masy samopoziomującej.

5.1.1. Posadzki z wykładziny rulonowej

Przed rozpoczęciem prac podłoże zagruntować.

Do układania wykładzin niezbędne jest czyste, niepylące, trwale suche podłoże. W innym wypadku konieczne prawidłowe przygotowanie podłoża, w zakresie wilgotności wg wymagań producenta wykładzin.

Wykonanie posadzki z wykładziny rulonowej winylowej polega na przyklejeniu do podłoża klejem zalecanym przez producenta wykładziny rozwiniętej i pociętej na arkusze wykładziny. Arkusze wykładziny przycięte do wymiarów pomieszczenia powinny być na 24 godziny przed przyklejeniem luźno ułożone na podkładzie, z zakładem szerokości około 2÷3 cm. Przyklejanie zaleca się rozpocząć od wyznaczenia osi pomieszczenia. Klej nanosi się na podkład na powierzchnię szerokości przyklejanego arkusza wykładziny.

Krawędzie  wykładziny należy układać bez naprężeń. Przy wykonaniu posadzki wykonać wywiniecie wykładziny na ścianę wys.10cm  (brudnik). W celu wykonania płynnego przejścia z płaszczyzny podłogi na ściany zastosować profile przejściowe systemowe.

W dwa dni po przyklejeniu wykładziny wykonać spawanie brzegów przylegających do siebie arkuszy. Posadzka nie powinna być użytkowana przez co najmniej 6 dni.

Przy odbiorze posadzek sprawdzeniu podlegają:

- Wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru

- Związanie wykładziny z podłożem

- Prawidłowość powierzchni,

- Prawidłowość wykonania styków arkuszy,

- Wykończenie posadzki.

Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, prześwit miedzy łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki a posadzką nie powinien wynosić więcej niż 2mm. Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie nie przekraczające ±2 mm. Arkusze posadzki powinny być ułożone szczelnie, spoiny powinny tworzyć linie prostą . Dopuszczalne odchylenie nie może wynosić więcej niż 1 mm na metrze i 5 mm na całej długości pomieszczenia. Niedopuszczalne jest występowanie pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów arkuszy.

5.1.2. Okładziny podłogowe z płytek ceramicznych

Posadzki z płytek  układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym  podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie 
z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.

Szerokość spoin powinna wynosić 2 mm.
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podłożem.

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają:

- wygląd zewnętrzny,

- związanie posadzki z podkładem,

- prawidłowość powierzchni,

- grubość posadzki,

- szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia,

- wykończenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości.

Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2 mm.

5.1.3.  Podłoga sportowa

Konstrukcja podłogi:

- ruszt drewniany i warstwy podkładowe pod wykładzinę sportową → wg Projektu Budowlanego rys.8 (przekrój C-C)

- wykładzina sportowa podłogi  wg pkt.2.1.3. niniejszej ST

- linie boisk: boisko do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej.

Z uwagi na projektowaną wielofunkcyjność sali: hala sportowa, aula, sala koncertowa, wymagany jest typ wykładziny sportowej pozwalający na eksploatację sali również do innych celów niż sportowe, bez dodatkowych zabezpieczeń i konieczności zmiany obuwia na sportowe.

Montaż podłogi ściśle wg wytycznych producenta.

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają:

- wygląd zewnętrzny,

- związanie posadzki z podkładem,

- prawidłowość powierzchni,

- grubość posadzki,

- wykończenie posadzki (np. zamocowanie listew wentylacyjnych, linie boisk)

5.2. Tynki, okładziny

5.2.1. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III

Przed przystąpieniem do wykonywania tynków i gładzi gipsowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice drzwiowe. Podłoże  powinno być wykonane na puste spoiny, suche, oczyszczone z kurzu tłustych substancji oraz zmyte. W czasie upalnej i wietrznej  pogody podłoże powinno być bezpośrednio przed wykonaniem tynków zwilżone wodą.

Odbiór tynków powinien odbyć nie wcześniej niż 7 dni od położenia i nie później niż 1 rok.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:

- wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania,  krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków, narożniki, styki z ościeżnicami.

- Powierzchnie tynków  powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn tynków powinny być liniami prostymi,

- Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m oraz nie więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia.

- Wygląd powierzchni tynków: dopuszcza się  nierówności o długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynków, wyprysków i spęcznień tynków w ilości 5 szt na 10 m2 powierzchni tynków.

5.2.2. Gładzie gipsowe

Na ścianach i stropach, na  tynkach cementowo-wapiennych kat.III  wykonać gładzie gipsowe.

Należy sprawdzić stan podłoża i przygotować je do wykonywania gładzi.

Przygotowane podłoże powinno być równe, bez wybrzuszeń, oczyszczone z kurzu, z plam z rdzy i substancji tłustych,  oraz zmyte wodą.

Należy usunąć wszelkie zwisy zaprawy, ubytki wypełnić zaprawą gipsową o składzie: gips budowlany i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok.7-8cm zanurzenia stożka pomiarowego.

Odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki , powinny być zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu za pomocą powłoki malarskiej z farby ochronnej (farba podkładowa miniowa). Na połączeniach dwóch rodzajów materiału należy przykleić pasy siatki tynkarskiej z tworzywa sztucznego. Naroża wzmocnić przez wklejenie listew narożnikowych aluminiowych.

Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się ku dołowi.

Gładzie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i  nie wyższej niż +25oC

Świeżo wykonane gładzie należy chronić w ciągu pierwszych dni przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

W czasie wysychania gładzi należy w pomieszczeniach zapewnić odpowiednią wentylację (unikać przeciągów).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:

- wygląd i gładkość płaszczyzny,

- pionowość wykonania,

- krawędzie przecięcia się płaszczyzn,

- staranność wykonania narożników, styków z ościeżnicami.

Powierzchnia gładzi powinna być równa, gładka, mocna, bez wyprysków i spęcznień, nie pyląca, nie wykruszająca się, bez rys, plam, zacieków, przecięcia płaszczyzn powinny być liniami prostymi.

5.2.3.  Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi

Wykończenie ścian poza płaszczyzną przeszkloną: płytka ceramiczna ścienna 
o parametrach: grupa BI-b E≤3% Norma EN 14411, płytki: monokolor, mat 
półmat (wg projektu),  wymiary płytek:  20x20, 20x15,

Płytki układać metoda kombinowaną wg projektu wnętrz.  Płytki układać na kleje przeznaczone do stosowania w obiektach mokrych.

Płytki powinny być mocowane do podłoża klejem wg zaleceń producenta.. Podłoże powinno być suche, równe, powierzchniowo mocne i wolne od zanieczyszczeń. Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Po wykonaniu okładziny należy wypełnić spoiny masą do spoinowania.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:

- wygląd płaszczyzny,

- pionowość wykonania,

- krawędzie przecięcia się płaszczyzn ,

- narożniki, styki z ościeżnicami.

Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2 mm na 1m.

Płytki układać na wysokość 2,0 m.

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie płytki nie są układane na pełną wysokość ściany płytka powinna być zlicowana z tynkiem.

5.2.4.  Sufity podwieszone

W pomieszczeniach części dydaktycznej i zaplecza hali oraz ciągach komunikacyjnych  wykonać sufity podwieszone. Zastosować rozwiązanie sufitu z widocznym rusztem, sufit rozbieralny. W pomieszczeniach mokrych zastosować płyty wodoodporne.

Należy wykonać według rozwiązań systemowych zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Podczas odbioru sprawdzeniu podlegają:

- wygląd płaszczyzny,

- dokładność wykonania,

- krawędzie przecięcia się płaszczyzn,

- narożniki.

Powierzchnie sufitów powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn  powinny być liniami prostymi. Odchylenie od poziomu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m oraz nie więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia.

5.2.5. Parapety wewnętrzne

Parapety wewnętrzne osadzić wg wskazań producenta. Wykonać niezbędne obróbki tynkarskie.

5.2.6. Kotara grodząca

W hali sportowej zamontować kotarę grodzącą – na 2 sektory.

- materiał nieprzeźroczysty do wysokości 3,0 m z atestem trudnozapalności,

- powyżej siatka polipropylenowa bezwęzłowa

- konstrukcja do zawieszania kotar grodzących

- napęd elektryczny  podnoszenia  kotary

5.2.7. Przegroda-naświetle

W ścianie magazynu sprzętu sportowego zamontować okno-naświetle z poliwęglanu litego gr.20mm w ramie aluminiowej, malowanej proszkowo.

5.3.  Malowanie.

Do wymalowań wewnętrznych zastosować emulsje lateksowe zmywalne.

W pomieszczeniach mokrych należy zastosować farby lateksowe bakterio i grzybobójcze.

5.3.1.Malowanie tynków  wewnętrznych

Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyższej niż 22ºC. Podczas malowania pomieszczenia powinny być zabezpieczone przed przeciągami oraz intensywnym działaniem urządzeń grzewczych. Roboty malarskie powinny wykonywane na podłożach oczyszczonych i przygotowanych. Powierzchnie tynków nowych powinna być przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Ewentualne uszkodzenia powinny zostać naprawione przy użyciu tej samej zaprawy z której tynk został wykonany. Powierzchnia tynku powinna być odkurzona, a wszelkie plamy z tłuszczów, lepików itp. usunięte.

Przed malowaniem starych tynków należy przygotować podłoże przez zmycie, szpachlowanie, uzupełnienie ubytków.

Podłoże należy zagruntować gruntem odpowiednim dla danego rodzaju farby.

Malować dwukrotnie z jednokrotnym gruntowaniem.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:

- Wygląd płaszczyzny.

- Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, prześwitów, odprysków.

- Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla.

- Barwa powinna być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających się poprawek.

- Powłoka powinna być odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

## 6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

- Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

- Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

## 6.3. Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

- Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

- Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   m2 ,  kpl, m,

W   m2   mierzy się :

- posadzki

- podłogę sportową

- tynki, szpachle gipsowe, okładziny, malowanie

- naświetle

W m mierzy się:

- Parapety

W kpl  mierzy się:

- Kotarę grodzącą

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00  „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00  „Wymagania ogólne".

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST.

Cena wykonania robót obejmuje: wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- sprawdzenie i przygotowanie podłoży –  oczyszczenie, mycie,  szpachlowanie, wyrównanie powierzchni, izolacje z folii płynnej-pod płytki

- osadzenie listew narożnikowych

- zabezpieczenie i osłonięcie powierzchni  narażonych na zabrudzenie (okna, drzwi, urządzenia sanitarne, osprzęt elektryczny)

- osadzenie kratek wentylacyjnych,

- wykonanie robót zasadniczych wg PT i wymagań niniejszej specyfikacji

- wykonanie niezbędnych obróbek tynkarskich  (przy osadzaniu  parapetów i naświetla)

- dla kotary grodzącej: dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń sterujących, przeszkolenie obsługi

- usunięcie zabezpieczeń

- montaż i demontaż rusztowań wraz z wszelkimi kosztami,

- uporządkowanie placu budowy po robotach.

PRZEPISY ZWIĄZANE

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

- Instrukcje montażowe producenta.

- PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy.

- PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.

- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.